OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt stałej organizacji ruchu dotyczy zadania polegającego na wykonaniu projektu budowlanego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żurominek” na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi: 631, 658/1, 659/1 w obrębie nr 0016 Żurominek, jednostka ewidencyjna 141310_2 Wiśniewo, gmina Wiśniewo, powiat mławski, województwo mazowieckie.

Opracowanie wykonano w oparciu o:

-    projekt budowlany

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Dz. U.  z 2018 r., poz.1202 z późniejszymi zmianami ,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

2. Cel opracowania.

Opracowanie ma na celu pokazanie docelowej organizacji ruchu na odcinku drogi objętym przebudową od km 0+000,00 do km 0+060,50.

3. Organizacja ruchu.

I Inwestycja jest położona w południowo-wschodniej części Gminy Wiśniewo. Początek przebudowywanego odcinka drogi gminnej znajduje w km 0+000,00, 3,20 m od jezdni bitumicznej drogi nr 7 a koniec na skrzyżowaniu z drogą gminną. Odcinek projektowany  posiada nawierzchnię z kruszywa naturalnego. Szerokość istniejącego pasa drogowego wynosi 6,00 m.  Teren przyległy do drogi to zabudowane posesje mieszkalne i obiekt handlowy..

Parametry techniczne drogi :

- klasa drogi 							- D

- nośność podłoża						- G1

- głębokość przemarzania 					- 1,00 m

- konstrukcja nawierzchni dla ruchu lekkiego		- KR 1

- szerokość nawierzchni					- 3,50

- szerokość poboczy z kruszywa 				- 1,00  m

- spadek poprzeczny nawierzchni  jednostronny		- 2 %

- spadek pobocza 						- 6 %

Projektowana droga jest klasy D i w pełnym zakresie obsługują otoczenie na którym się znajdują. Prędkość projektowa Vp -40 km/h. Kategoria ruchu KR-1. Projektowaną drogę proponuje się urządzić w ten sposób, aby umożliwić ruch dwukierunkowy pojazdów. .

Projektowana przebudowa drogi zlokalizowana będzie w pasie drogowym, na gruntach stanowiących własność Gminy Wiśniewo.

Głównym zadaniem tej drogi jest obsługa istniejącego terenu, w tym przede wszystkim stanowi dojazd do przyległych do drogi pól.

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się zmiany dotychczasowej formy użytkowania terenu.

N Na całym odcinku projektuje się przekrój szlakowy z jezdnią jednopasową z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m na istniejącej podbudowie z kruszywa naturalnego grubości 30 cm. Korona drogi wynosi 6,00 m.

Konstrukcja jezdni na odcinku od km 0+000,00 do km 0+340,00:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg  PN-EN–13108-1 grub. 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  AC 16 W 50/70 wg PN-EN–13108-1 grub. 4 cm

- istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego niezwiązanego (grubości średnio 30 cm,

- istniejące podłoże gruntowe .

4. Oznakowanie pionowe, poziome  i urządzenia zabezpieczające.

Projektuje się uzupełnienie istniejącego oznakowania. Oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym. Projektuje się dostawienie znaków D-1 (2 szt.), znaku A-7 (1 szt.) na skrzyżowaniu projektowanej drogi z drogą gminną.

Ustawienie znaków należy wykonać w(g załączonego planu oznakowania z użyciem znaków wykonanych z materiałów odblaskowych – folii drugiej generacji. Znaki typu średniego: ostrzegawcze  o długości boku 900 mm. Średnica słupków dla znaków 60 mm. Znak należy mocować do słupka za pomocą ocynkowanych obejm stalowych. Należy zastosować znaki wykonane na podkładach z blachy stalowej z zaokrąglonymi krawędziami. Tył znaku powinien być koloru szarego.

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu , transportu, obmiarów, badań laboratoryjnych, warunków odbioru robót przedstawiono w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

UWAGI:

1.Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z   obowiązującymi normami, instrukcją producentów i przepisami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów  BHP.

2.Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia rozpoczęcia robót i uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego u zarządcy drogi.

5. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji

Planowane wprowadzenie nowej organizacji ruchu, nie później niż do 30 listopada 2019 r.

autor projektu: