Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego GKI.271.1.8.2019.RS

Wymagane parametry techniczne oraz inne wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym

Komputery przenośny – 12 szt.

| L.p. | Nazwa komponentu | Parametry wymagane zgodnie z opisem zapytania o cenę | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer przenośny typu laptop z możliwością obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu |  |
| 2 | Procesor / wydajność | Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 4086 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net Wynik na dzień 07.02.2019 r. |  |
| 3 | Pamięć operacyjna | Zainstalowane minimum 4 GB pamięci z możliwością rozbudowy minimum do 8 GB, gdzie co najmniej 1 dedykowany na pamięć operacyjną slot musi pozostać nieobsadzony (wolny). Zamawiający dopuszcza jednocześnie, aby wszystkie sloty pamięci operacyjnej były obsadzone, jeżeli łączna pojemność pamięci operacyjnej zainstalowanej w slotach będzie nie mniejsza niż 8 GB. |  |
| 4 | Pamięć masowa | Zainstalowany dysk SSD o pojemności minimum 128 GB. |  |
| 5 | Wyświetlacz | 1) Obszar aktywny od 13,3 cali do 15,6 cali, 2) Matryca matowa lub błyszcząca, 3) Rozdzielczość min. 1920 x 1080 (HD 1080) 4) Ekran dotykowy z możliwością obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu |  |
| 6 | Karta graficzna | Karta graficzna umożliwiająca wsparcie dla DirectX11 lub wyższe. Zamawiający dopuszcza kartę graficzną z pamięcią współdzieloną z systemem operacyjnym |  |
| 7 | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane głośniki stereo. |  |
| 8 | Komunikacja | 1) Zintegrowana karta WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 2) Zintegrowany w obudowie Bluetooth 4.0. |  |
| 9 | Wbudowane porty | 1) Minimum 2 porty USB z czego minimum 1 port USB 3.0, 2) Porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki - dopuszcza się rozwiązanie combo, 3) Minimum 1 port HDMI (19-pin) lub DisplayPort. W przypadku, gdy laptop posiada port DisplayPort, a nie posiada portu HDMI (19-pin), laptop musi być zaoferowany wraz z adapterem z portu DisplayPort na port HDMI (19-pin). |  |
| 10 | Klawiatura | Klawiatura w układzie US-QWERTY (układ polski programisty) |  |
| 11 | Urządzenie wskazujące | Touch Pad (płytka dotykowa) z minimum dwoma dedykowanymi klawiszami. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym dedykowane klawisze znajdują się pod Touch Padem (płytką dotykową), a które realizują dokładnie tę samą funkcjonalność. |  |
| 12 | Obudowa | Obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona). |  |
| 13 | Zasilanie | Bateria minimum 48Wh , zewnętrzny zasilacz sieciowy AC/DC 100/240V, 60/50 Hz |  |
| 14 | Waga | Nie więcej niż 2,5 kg z baterią. |  |
| 15 | Funkcje bezpieczeństwa | 1) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania laptopa z zewnętrznych urządzeń, 2) Funkcja blokowania/odblokowania urządzeń pamięci masowej z poziomu BIOS niezależnie od systemu operacyjnego przy jednoczesnym zachowaniu możliwości włączenia/wyłączenia urządzeń peryferyjnych (mysz, klawiatura) – nie dopuszcza się rozwiązania software w systemie operacyjnym lub innych urządzeniach zewnętrznych, 3) Przeglądanie i zmiana parametrów BIOS musi być możliwa wyłącznie po podaniu hasła, 4) Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu laptop nie wykrywa urządzeń typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. |  |
| 16 | Wymagania dodatkowe | Czytnik kart pamięci , wbudowana kamera internetowa. Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład laptopa będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza, aby zaoferowane komponenty laptopa pracowały na niższych parametrach niż opisywane w wymaganiach. |  |
| 17 | System operacyjny | Licencja (nieograniczona w czasie) na system operacyjny Windows 10 Home PL lub rozwiązanie równoważne (tj. w polskiej wersji językowej, zapewniające możliwość instalacji i poprawnego działania wszystkich aplikacji obsługiwanych przez ww. system, w tym aplikacji, m.in.: Microsoft Office Professional 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, SQL Express 2012, , Adobe Photoshop, CorelDraw, klient Microsoft System Center Configuration Manager, Zapewnienie przez system dostępności aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, pozwalające na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym laptopie bez konieczności kontaktowania się Zamawiającego z producentem systemu lub laptopa). Oferowany system operacyjny musi posiadać funkcje pozwalające na kryptograficzną ochronę danych na dyskach. Oferowany system operacyjny musi posiadać funkcjonalność deduplikacji danych. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nie używanego oraz nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodnienia oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczonej wersji. |  |
| 18 | Wsparcie techniczne | Najnowsze sterowniki, poprawki i uaktualnienia oraz informacje techniczne dotyczące oferowanego laptopa dostępne na stronie internetowej producenta sprzętu po podaniu identyfikatora klienta lub numeru seryjnego lub modelu laptopa. |  |
| 19 | Gwarancja | Okres gwarancji: 24 miesiące. |  |
| 20 | Mysz komputerowa | Przewodowa mysz komputerowa , liczba przycisków 3, liczba rolek 1, Sensor optyczny, Interfejs USB, Zasilanie USB 5V, Kompatybilna z: Windows 2000/XP/VISTA/7, Linux, Mac OS X, Maksymalna rozdzielczość 1000 dpi |  |

| L.p. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot umowy – nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty wykonywania dostawy, | TAK/NIE* |
| 2. | Przedmiot umowy – nieużywany (dostarczany) wcześniej w innych projektach | TAK/NIE* |
| 3. | Przedmiot umowy – nie pochodzący ze zwrotów, wystaw, targów, ekspozycji sklepowej | TAK/NIE* |
| 4. | Komputery – posiadający stosowny pakiet usług gwarancyjnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej | TAK/NIE* |

* Niepotrzebne skreślić

............................., dnia ...............................

………..............................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)