### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

#### NA DOSTAWĘ SAMOCHODU 20-to OSOBOWEGO ( BUS-19 + 1 ) PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  DLA  GMINY BOBROWNIKI

Inwestor: Gmina Bobrowniki,

87-617 Bobrowniki

ul. Nieszawska 10

Zatwierdził:

Wójt Gminy Bobrowniki

mgr Tadeusz Grzegorzewski

wrzesień   2008 r

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA UCZESTNIKÓW  PRZETARGU  NA DOSTAWĘ SAMOCHODU 20-to OSOBOWEGO( BUS-19 + 1 ) PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  DLA  GMINY BOBROWNIKI

# CZĘŚĆ I.

# Zamawiający

Gmina Bobrowniki

# ul. Nieszawska 10

87-617 Bobrowniki; pow. lipnowski; woj. kujawsko-pomorskie

tel., fax. 0-54 2514903    Regon 910855519           NIP 466 – 03 – 44 - 759

CZĘŚĆ II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony  ( art.39-46 u Pzp )

CZĘŚĆ III. NAZWA, OZNACZENIE I  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( art.29-31, art. 36 ust.3 i 4 ustawy )

„ DOSTAWA SAMOCHODU  20-to OSOBOWEGO ( BUS-19 + 1 ) PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  DLA  GMINY BOBROWNIKI ”

-Oznaczenie zadania UG 341/5/2008  - CPV – 34.12.00.00-4

Nr ogłoszenia w BZP 211009 - 2008

Przedmiot zamówienia stanowi:

# Samochód 20-sto osobowy (Bus 19+1) rocznik 2008 przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością zamontowania 1 wózka inwalidzkiego

Parametry techniczne samochodu:

- wymagana ilość miejsc – 20 (minimum 19 miejsc siedzących + kierowca); plus jedno miejsce na wózek inwalidzki po demontażu odpowiedniej ilości miejsc pasażerskich.

- nadwozie przeszklone,

- przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych - dostosowanie pojazdu do przewozu jednego wózka inwalidzkiego – najazdowe szyny dla niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Adaptacja zaczepów dla wózka z niepełnosprawnym (jeden komplet + pasy),

- izolacja dźwiękowo-termiczna sufitu oraz ścian bocznych,

- wyłożenie ścian, sufitu oraz słupków bocznych tapicerką miękką,,

- 19 foteli regulowanych z zagłówkami i podłokietnikami foteli od strony przejścia.

- półki na bagaż podręczny,

- wieszaki ubraniowe

- poręcz zabezpieczająca i uchwyt przy drzwiach wejściowych

- zasłonki przeciwsłoneczne w oknach

- lusterko wewnętrzne,

- tapicerowanie fotela kierowcy w kolorze pozostałych foteli,

- drzwi wejściowe z mechanizmem elektrycznym,

- luk dachowy w centralnej części pojazdu (wyjście awaryjne)

- wentylator nawiewno-wywiewny

- oznakowanie pojazdu symbolem „Uwaga dzieci” z przodu i tyłu pojazdu,

- ogrzewanie niezależne powietrzne o mocy 3,5KW

- pojemność silnika minimum 2900 cm3 . Zapłon samoczynny, paliwo – olej napędowy, 4-rzędowy, moc minimum 140 KM, posiadający turbodoładowanie z chłodnicą międzystopniową,

- napęd tylny,

- wspomaganie układu kierowniczego;

- system ABS,

- centralny zamek; el. sterowne szyby w drzwiach przednich

- zabudowa – typ wysoki, nie mniej niż 175 cm wewnątrz przestrzeni pasażerskiej,

- dopuszczalna masa całkowita – 5500 kg,

- tachograf cyfrowy i ogranicznik prędkości do 100 km/h

- Drzwi – ilość – 3 szt. Przednie pasażerskie przednie elektryczne sterowane z miejsca kierowcy z wnęką na drzwi wykonane przez producenta pojazdu bazowego o wysokości minimum 1950mm – jednoskrzydłowe,

drzwi kierowcy mechaniczne tylne drzwi dwuskrzydłowe służące do wprowadzania wózków inwalidzkich.

- kolor biały

- posiadający homologację autobusu oraz  przystosowanie do przewozu osób na wózku inwalidzkim, potwierdzone opinią rzeczoznawcy + dopuszczenie do ruchu,

- immobiliser

- okres gwarancji: pierwszy rok gwarancji bez limitu kilometrów, drugi rok do przebiegu 200tys. km. na układ napędowy w tym silnik, układ wtryskowy, skrzynia biegów, wał napędowy, osie napędowe

- obniżenie stopnia wejściowego,

- pomost aluminiowy z bieżnią przeciwpoślizgową,

- dodatkowe oświetlenie przy stopniu bocznym wejściowym dla wózka inwalidzkiego,

- rozstaw osi max. 4000mm, pojazd nie może być produkcją jednostkową ani serią próbną.

CZĘŚĆ IV.  OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH ( art.2 pkt 6,  art.45 ust.5, art.83ust.2 i 3 )

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

CZĘŚĆ V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH ( art.67 ust.1 ustawy )

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających

CZĘŚĆ VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ   ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE             ( art.2 pkt.7 ustawy )

Nie dopuszcza się ofert częściowych.

CZĘŚĆ VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  ( art.142 ustawy)

Przedmiot zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym i wyszczególnionym w  niniejszej specyfikacji należy wykonać w terminie do dnia 20 listopada 2008 roku.

CZĘŚĆ VIII. OPIS WARUNKÓW  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA  WARUNKÓW                               ( art.2 pkt 11, art.22 ust.1, art. 24 ust. 1 i 2 ustawy ) .

8.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia.

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,

- spełniają wymagania określone ustawą „Prawo zamówień publicznych” oraz niniejszą specyfikacją.

8.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców:

- którzy w ciągu 3-ch ostatnich lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonali je nienależycie, i szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem , za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

- w stosunku do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość.

- którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego  organu.

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione   w  związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia  korzyści majątkowych

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

- spółki komandytowe, oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie  przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o których mowa w p-kcie 8.1.

- wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

- nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- złożyli więcej niż jedną ofertę.

8.3.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić, lub błędy w obliczeniu ceny

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

CZĘŚĆ IX. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIRDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ( art. 25 i 26 ustawy „ Prawo zamówień publicznych )

Oferta winna zawierać:

1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy

2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

3.Parafowany przez wykonawcę wzór umowy

4.Wypełniony formularz cenowy

5.Aktualny wypis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

6.Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami należnych podatków.

7.Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

8.Aktualną informację z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym art. 24  ust.1 pkt 4 - 8 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

9.Oświadczenie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

10. Informację banku o posiadanej zdolności kredytowej firmy

Wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę  uprawnioną do podpisania oferty.

CZĘŚĆ X.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ TRYBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ( art.28, art.38 ustawy )

1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej.

2.Zamawiający nie dopuszcza  porozumiewania się z wykonawcą drogą ustną, elektroniczną lub telefoniczną

3.Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

4.Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim oferentom.

CZĘŚĆ XI.  OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ( art.96  ustawy Pzp ).

Do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami ze strony zamawiającego upoważnieni są:

Leszek Poliwko – tel. 054 2514903 w. 40

1.Osoby wymienione są upoważnione do udostępnienia do wglądu dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Oferty, opinie biegłych, wnioski i inne dokumenty oraz informacje składane przez zamawiające-go  i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załącznik do protokółu.

3. Protokół wraz załącznikami jest jawny. Załączniki do protokółu udostępnione mogą być po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł , że nie mogą być one udostępniane.

CZĘŚĆ XII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ( art.45, 46 ustawy )

Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium

CZĘŚĆ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ ( art.85, art.148 ust.4 oraz art.181 ust.1 i 2)

1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

2.Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

wyznaczonego przez Zamawiającego.

CZĘŚĆ  XIV.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT ( art. 82 )

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym, komputerowym lub czytelnym pismem ręcznym, nieścieralnym atramentem

2.Treść oferty winna być zgodna z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.Ofertę należy  złożyć w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta na dostawę samochodu 20-sto osobowego (Bus 19+1) rocznik 2008 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”.

4.Koszt przygotowania ofert ponosi oferent.

## 5.Każda oferta musi zawierać ofertę techniczną i ofertę finansową.

## 6.Ofertę należy złożyć w jednym  egzemplarzu.

## 7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

## 8. Oferta złożona po określonym  terminie zostanie  zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu

9. Nie dopuszcza się składania więcej niż jednej oferty.

10. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

11. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

12. Dopuszcza się wycofanie lub zmianę oferty przed upływem terminu składania ofert.

13. Oferta powinna być podpisana na wszystkich stronach przez osoby upoważnione.

14. Strony oferty winny być kolejno ponumerowane.

15. Oferta winna być spięta w sposób trwały.

16. Oferta powinna zawierać spis zawartości

CZĘŚĆ  XV.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ( art. 38, art.86 )

1.Oferty winny być złożone w pokoju nr 21 Urzędu Gminy Bobrowniki w terminie do dnia

19 września  2008 roku do godz. 11.00, czasu lokalnego lub przesłane przesyłką pocztową w terminie  j/w na adres Zamawiającego podany w punkcie II niniejszej  specyfikacji.

2.Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona  bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Złożone oferty zostaną komisyjnie otwarte przez komisję przetargową w pokoju Nr 21

Urzędu Gminy  w dniu 19 września 2008 roku o godz. 11,05. czasu lokalnego.

4. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm biorących udział w postępowaniu i ceny ofertowe za wykonanie przedmiotu zamówienia.

CZĘŚĆ XVI.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB WYBORU OFERTY ( art.2 pkt 5, art.86, art. 91 ).

1. Zgłoszone oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia  ocenione zostaną przez komisję przetargową w oparciu  o  kryterium cenowe, a mianowicie: Cena – 100.0 %.

2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą  wynikającą z oceny  ofert przeprowadzonej w oparciu o kryterium.

3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia wezmą udział co najmniej dwie oferty o takiej samej cenie i nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

4. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofertach pierwotnych.

5. Ocenie zostaną poddane oferty nie odrzucone.

CZĘŚĆ  XVII.  SPOSÓB OCENY OFERT ( ustawa o cenach )

##### 1.Punktacja przesłanych ofert przeprowadzona zostanie według wzoru

Wx = [ Cmin.x 100 / Cx ] x 100 p-któw

gdzie:

Wx – Wartość punktowa badanej oferty

C min.- Cena minimalna brutto oferty

Cx  - Cena brutto badanej oferty

2.Oferta może maksymalnie otrzymać 100 p-któw.

3.W toku badania i oceny ofert zamawiający  może żądać  udzielenia przez wykonawcę

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

4. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z wykonawcą dotyczących złożonej oferty

oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty z wyjątkiem oczywistych

omyłek pisarskich i rachunkowych.

CZĘŚĆ  XVIII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY ( art.147 – 150 uPzp )

1.Zamawiający odstępuje od wniesienia przez dostawcę przedmiotu zamówienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy.

## CZĘŚĆ XIX. WARUNKI PŁATNOŚCI.

1. Wykonanie dostawy musi być potwierdzone protokółem zdawczo-odbiorczym.

# 2.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po zrealizowaniu dostawy w terminie 7 dni licząc od daty spisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

CZĘŚĆ XX. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE  ( art. 179 –198 ustawa Prawo zamówień publicznych).

1.W zakresie protestów i odwołań dotyczącym sposobu przeprowadzenia przetargu obowiązują przepisy  art.179 – 198 ustawy prawo o zamówieniach publicznych dla uczestników przetargu.

2.Jeśli przystępujący do przetargu uważa, że doznał uszczerbku w związku z pomyłką lub

nieprawidłowością popełnioną w ramach procedury przetargowej może się odwołać bezpośrednio do zamawiającego nie później jednak niż w przeciągu 7 dni licząc do zawiadomienia go o rezultacie przetargu.

3. Zamawiający zobowiązany jest  do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia   otrzymania skargi.

CZĘŚĆ  XXI. PODPISANIE UMOWY (art.139-146 ustawy Prawo zamówień publicznych)

1.Wybrany uczestnik przetargu zobowiązuje się do podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia  w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego.

2. Umowa zawarta między stronami będzie miała charakter pisemny.

3. Zmiana treści umowy może nastąpić po wyrażeniu zgody przez strony procesu inwestycyjnego i powinna mieć charakter pisemny.

4. Projekt umowy stanowi załącznik niniejszej specyfikacji.

___________________________________________________________________________

# CZĘŚĆ XXII.  ZAŁĄCZNIKI

# ___________________________________________________________________________

1.Formularz ofertowy - zał. Nr 1

- 2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. Nr 2

3.Projekt umowy na wykonanie przedmiotu umowy – zał. Nr 3

4.Formularz cenowy - zał. Nr 4

Zatwierdził:

Załącznik Nr 1

Urząd Gminy

Bobrowniki

ul. Nieszawska 10

87-617 Bobrowniki

.................................................

/pieczątka oferenta/

# O F E R T A

W nawiązaniu do ogłoszenia w BZP Nr 211009 – 2008 o przetargu na dostawę samochodu 20-sto osobowego (Bus 19+1)  przystosowanego do przewozu  osób niepełnosprawnych  i zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia

/ pełna nazwa oferenta/

niniejszym oferuje  się  wykonanie przedmiotu zamówienia  na  następujących warunkach:

1.Cena netto przedmiotu zamówienia...............................     .PLN słownie:.........................................................................................................................................

2.Podatek Vat  ..................% co stanowi kwotę......................PLN słownie:.........................................................................................................................................

3.Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi.......................PLN słownie:...............................   .......................................................................................................................................................

4.Wynagrodzenie nie  ulegnie zmianie w okresie realizacji umowy.

5.Zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia  określonego w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia i przekazania go dla Zamawiającego w terminie określonym w SIWZ.

6.Jednocześnie oświadcza się, że

6.1.Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej

zastrzeżeń  oraz  zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego wykonania zamówienia.

6.2.Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia oferty.

6.3.Wszystkie strony naszej oferty ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta

składa  się z----------stron.

............................................................

/podpis osób upoważnionych/

..............................................dnia............................

Załącznik 2

(pieczęć firmy)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Data: ........................................................................................................................................

Nazwa dostawcy: ...............................................................................................................

Siedziba dostawcy: .............................................................................................................

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.]

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5) w okresie ostatnich 3 lat w firmie, którą reprezentujemy, nie zachodziły przypadki,                  o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych,

6) nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jej upadłość nie została ogłoszona, nie jest poddana procesowi likwidacyjnemu. a jej sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.

7) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

8) urzędujący członkowie władz firmy, w szczególności osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4-8. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

9) w stosunku do firmy, którą reprezentujemy, nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia,  na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod  groźbą kary,

10) nie wykonywała czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobom uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów' zagospodarowania przestrzennego sporządzonych przez tych autorów.  Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

Czytelne podpisy osób uprawnionych
		                         		      	       do reprezentowania dostawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

UMOWA - Projekt

zawarta w dniu…………………. 2008 r. pomiędzy Gminą Bobrowniki z siedzibą w Bobrownikach, ul. Nieszawska 10 reprezentowaną przez:

- Tadeusza Grzegorzewskiego – Wójta Gminy przy kontrasygnacie Pawła Grudowskiego – Skarbnika Gminy

zwanym dalej „Zamawiającym”

a firmą …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………        – reprezentowaną przez:

1.…………………………………………..

2……………………………………………

zwaną dalej „Dostawcą”.

zostaje zawarta z „Dostawcą” wyłonionym w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1665 z 2007 roku) umowa  o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

„Dostawca” zobowiązuje się niniejszym do sprzedaży Zamawiającemu  samochodu 20-sto osobowego (Bus 19+1)  przystosowanego do przewozu  osób niepełnosprawnych  zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia zaś Zamawiający zobowiązuje się w/w pojazd nabyć od Wykonawcy za cenę i na zasadach określonych w niniejszej umowie.

§ 2

CENA I ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

1. Wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi ..............PLN słownie:……………………………..

2.Podatek VAT w wysokości ……..%, tj. .............PLN,  słownie:……………………………………

2. Wartość brutto samochodu wynosi ............ PLN słownie:………………………………………….

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. „ Zamawiający” zobowiązany jest do zapłaty wartości brutto umowy , przelewem w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury, po dokonaniu odbioru techniczno – jakościowego przedmiotu umowy, potwierdzonego protokółem zdawczo-odbiorczym, jednak nie później niż w dniu odbioru faktycznego pojazdu.

2. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy „Dostawcy”.

3. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku „Zamawiającego”.

4. Protokół techniczno-jakościowy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

§ 4

TERMIN DOSTAWY

Dostawa samochodu nastąpi w terminie do dnia 20 listopada 2008 roku

§ 5

ODBIÓR TECHNICZNO-JAKOŚCIOWY,  I ODBIÓR FAKTYCZNY

SAMOCHODU

1. „Dostawca”dostarczy samochód zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w SIWZ stanowiącą załącznik  do umowy.

2. „Dostawca” zawiadomi „Zamawiającego” pisemnie z wyprzedzeniem o dacie odbioru techniczno -  jakościowego samochodu. „Zamawiający”  przystąpi do odbioru techniczno - jakościowego w ciągu 2 dni od daty zawiadomienia. Strony dopuszczają zawiadomienie                w formie faxu.

3. Odbiór techniczno - jakościowy samochodu odbędzie się w siedzibie „Dostawcy”                       w terminie, o którym mowa w ust. 2.

4. Przejęcie samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie Strony umowy przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno – jakościowego usterek, „Dostawca”zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.

6. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno - jakościowego, że przedstawiony samochód nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku  do niniejszej umowy „Dostawca”

zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian w samochodzie zgodnie z opisem.            W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych odstępstwach od opisu zawartego w załączniku  do niniejszej umowy, w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.

7. Odbioru techniczno - jakościowego dokona 2 pełnomocników „Zamawiającego” w ciągu 2 dni roboczych od daty przystąpienia do odbioru w obecności co najmniej 1 pełnomocnika „Dostawcy” w siedzibie „Dostawcy” w terminie określonym w protokole odbioru techniczno - jakościowego.

Protokół odbioru faktycznego, podpisany przez obie strony, zostanie sporządzony w 2   egz., po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

8. Z chwilą wydania samochodu „Zamawiającemu”, przechodzą na niego wszelkie korzyści i obciążenia związane z pojazdem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia pojazdu.

§ 6

DOKUMENTACJA TECHNICZNA i GWARANCJA

1. „Dostawca” udziela „Zamawiającemu” na samochód gwarancji: pierwszy rok  bez limitu kilometrów, drugi rok do przebiegu 200tys. km. na układ napędowy w tym silnik, układ wtryskowy, skrzynia biegów, wał napędowy, osie napędowe.

2. „Dostawca” gwarantuje właściwą konstrukcję, jakość i użyte materiały, właściwe wykonanie i zgodność z odnośnymi normami oraz z załącznikiem   do niniejszej umowy.

3. Gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności „Dostawcy” z tytułu rękojmi za wady.

4. Do samochodu „Dostawca” zobowiązuje się dołączyć:

a) wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu,

b) kartę pojazdu,

c) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim,

d) książki gwarancyjne samochodu oraz wyposażenia.

§ 7

SERWIS

1. W okresie gwarancji naprawy samochodu oraz wyposażenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis „Dostawcy” w siedzibie „Zamawiającego” lub w miejscu przez niego wskazanym. Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki - 72 godziny. Do czasu o którym mowa wyżej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.

2. „Dostawca” zapewni serwis pogwarancyjny oraz dostawę części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty dostawy pojazdu.

§ 8

POUFNOŚĆ

Każda ze Stron zobowiązuje się nie ujawniać jakichkolwiek informacji związanych z zawarciem niniejszej umowy ani też informacji handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa drugiej Strony.

§ 9

KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

2. Jeżeli „Dostawca” opóźni termin wydania samochodu w stosunku do terminu uzgodnionego w umowie zapłaci kary umowne w wysokości 0,02% wartości nie wydanego w terminie samochodu  za każdy dzień opóźnienia.

3. Jeżeli opóźnienie wydania samochodu przekroczy 4 tygodnie „Zamawiający” ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli opóźnienie wystąpiło z winy „Dostawcy”. W takim przypadku „Zamawiający” nie będzie zobowiązany zwrócić „Dostawcy” kosztów, jakie „Wykonawca” poniósł w związku z zawartą umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie i przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty, w  której opóźnienie wydania samochodu przekroczy 4 tygodnie.

4. W przypadku, gdy „Dostawca” nie dokona naprawy samochodu lub wyposażenia w terminie określonym w § 7 ust. 1, zapłaci „Zamawiającemu”  karę umowną w wysokości 0,02% wartości samochodu lub wyposażenia za każdy dzień zwłoki.

5.W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie „Zamawiający” może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.

6. Jeżeli „Zamawiający” dopuści się zwłoki w przystąpieniu do odbioru samochodów w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust.2, zapłaci kary umowne w wysokości 0,02% wartości nieodebranego samochodu za każdy dzień zwłoki.

7. Jeżeli „Zamawiający” nie zapłaci należności za przedmiot umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, zapłaci „Wykonawcy” karę umowną w wysokości 0,02% za każdy dzień zwłoki.

§ 10

WARUNKI OGÓLNE

1. Za dzień wykonania przedmiotu umowy przez „Wykonawcę” uważa się dzień przekazania i przejęcia samochodu przez Zamawiającego i podpisania przez obie Strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z § 5 ust. 4 umowy.

2. Następujące załączniki stanowią integralną część umowy:

- Formularz  cenowy

- Specyfikacja techniczna.

3. Wszystkie zmiany i poprawki do niniejszej umowy mogą być wprowadzane tylko w formie

pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1665 z 2007 roku), a także inne przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.

5. Żadna ze stron nie ma prawa do przekazania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

6. Załącznik do niniejszej umowy stanowi specyfikacja techniczna i formularz cenowy.

7. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

DOSTAWCA 								ZAMAWIAJĄCY

### Załącznik Nr 4

### -----------------------------------------

/ pieczątka firmy /

FORMULARZ  CENOWY

Nazwa wykonawcy: .....................................................................................................................

Adres wykonawcy: .......................................................................................................................

Zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia:

| L/p | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wartość netto PLN | Podatek Vat | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % | PLN |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

# Słownie:------------------------------------------------------------------------------------------------------

/czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy/

Załącznik Nr 5

Specyfikacja  techniczna samochodu:

Parametry techniczne samochodu:

- wymagana ilość miejsc – 20 (minimum 19 miejsc siedzących + kierowca); plus jedno miejsce na wózek inwalidzki po demontażu odpowiedniej ilości miejsc pasażerskich.

- nadwozie przeszklone,

- przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych - dostosowanie pojazdu do przewozu jednego wózka inwalidzkiego – najazdowe szyny dla niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Adaptacja zaczepów dla wózka z niepełnosprawnym (jeden komplet + pasy),

- izolacja dźwiękowo-termiczna sufitu oraz ścian bocznych,

- wyłożenie ścian, sufitu oraz słupków bocznych tapicerką miękką,,

- 19 foteli regulowanych z zagłówkami i podłokietnikami foteli od strony przejścia.

- półki na bagaż podręczny,

- wieszaki ubraniowe

- poręcz zabezpieczająca i uchwyt przy drzwiach wejściowych

- zasłonki przeciwsłoneczne w oknach

- lusterko wewnętrzne,

- tapicerowanie fotela kierowcy w kolorze pozostałych foteli,

- drzwi wejściowe z mechanizmem elektrycznym,

- luk dachowy w centralnej części pojazdu (wyjście awaryjne)

- wentylator nawiewno-wywiewny

- oznakowanie pojazdu symbolem „Uwaga dzieci” z przodu i tyłu pojazdu,

- ogrzewanie niezależne powietrzne o mocy 3,5KW

- pojemność silnika minimum 2900 cm3 . Zapłon samoczynny, paliwo – olej napędowy, 4-rzędowy, moc minimum 140 KM, posiadający turbodoładowanie z chłodnicą międzystopniową,

- napęd tylny,

- wspomaganie układu kierowniczego;

- system ABS,

- centralny zamek; el. sterowne szyby w drzwiach przednich

- zabudowa – typ wysoki, nie mniej niż 175 cm wewnątrz przestrzeni pasażerskiej,

- dopuszczalna masa całkowita – 5500 kg,

- tachograf cyfrowy i ogranicznik prędkości do 100 km/h

- Drzwi – ilość – 3 szt. Przednie pasażerskie przednie elektryczne sterowane z miejsca kierowcy z wnęką na drzwi wykonane przez producenta pojazdu bazowego o wysokości minimum 1950mm – jednoskrzydłowe,

drzwi kierowcy mechaniczne tylne drzwi dwuskrzydłowe służące do wprowadzania wózków inwalidzkich.

- kolor biały

- posiadający homologację autobusu oraz  przystosowanie do przewozu osób na wózku inwalidzkim, potwierdzone opinią rzeczoznawcy + dopuszczenie do ruchu,

- immobiliser

- okres gwarancji: pierwszy rok gwarancji bez limitu kilometrów, drugi rok do przebiegu 200tys. km. na układ napędowy w tym silnik, układ wtryskowy, skrzynia biegów, wał napędowy, osie napędowe

- obniżenie stopnia wejściowego,

- pomost aluminiowy z bieżnią przeciwpoślizgową,

- dodatkowe oświetlenie przy stopniu bocznym wejściowym dla wózka inwalidzkiego,

- rozstaw osi max. 4000mm, pojazd nie może być produkcją jednostkową ani serią próbną.