Dzierzgowo, 14.09.2007r.

Załącznik do decyzji

z dnia 14.09.2007r., sygn. 7624/8/07.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dotyczy: Rozbudowy stacji bazowej telefonii cyfrowej PTK Centertel Sp. z.o.o., pn.    „Dzierzgowo” nr 5679/1298 zlokalizowanej na działce nr ew. 10/2 w miejscowości Tańsk-Kiernozy 8, gm. Dzierzgowo.

1.	Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Stacja bazowa będzie zlokalizowana na działce nr ew. 10/2 w miejscowości Tańsk-Kiernozy o powierzchni 0,0225ha. Otaczający teren jest płaski i stanowi użytki rolnicze. Odległość do najbliższych zabudowań mieszkalnych wynosi ok. 53m.

Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej. Planuje się w jej ramach:

- wymianę anten sektorowych,

- wymianę anteny radioliniowej,

- położenie kabli antenowych,

- wymianę urządzeń technologicznych niezbędnych do funkcjonowania stacji,

- modernizację zasilania wraz z instalacją elektryczną i  odgromową.

2.	Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób wykorzystania i pokrycia szatą roślinną.

Powierzchnia działki nr. ew. 10/2 obręb Tańsk-Kiernozy wynosi 0,0225 ha. Na terenie działki znajdują się urządzenia nadawczo-odbiorcze oraz wieża stalowa o wysokości 60m. Na wieży stacji bazowej zainstalowane jest 6 anten sektorowych typu Katherin 736 866 umocowane na wysokości 59 m n. p. t. i ustawione odpowiednio na azymut: 110o , 230o i 350o i jedna radioliniowa z grupy RLA 15-06 zamocowana na wysokości 56m n. p. t.

3.	Rodzaj technologii.

Przebudowa stacji będzie polegała na dostosowaniu: urządzeń, anten, kabli koncentrycznych i instalacji elektrycznej w celu umożliwienia emisji w trzech systemach GSM900, GSM1800 i UMTS.

W omawianej stacji bazowej docelowo zostaną zamontowane następujące elementy :

| Typ anteny | Azymut | Minimalna wysokość zawieszenia anteny (środek geometryczny) | Pasmo pracy | Max tilt elektryczny* | Izotropowa moc promieniowania EIRP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [o] | [m n. p. t.] | [MHz] | [o] | [W] |
| 2x BSA 004 | 110 | 59,0 | 900 | 6 | 2014 |
| BSA 001 |  |  | 1800 | 6 | 4967 |
|  |  |  | 2100 | 8 | 1910 |
| 2xBSA 004 | 230 | 59,0 | 900 | 6 | 2014 |
| BSA 001 |  |  | 1800 | 6 | 4967 |
|  |  |  | 2100 | 8 | 1910 |
| 2xBSA 004 | 350 | 59,0 | 900 | 6 | 2014 |
| BSA 001 |  |  | 1800 | 6 | 4967 |
|  |  |  | 2100 | 8 | 1910 |

* - dla anteny BSA 004 tilt realizowany przez jej mechaniczne pochylenie.

| Typ anteny | Średnica | Azymut* | Minimalna wysokość zawieszenia anteny (środek geometryczny) | Częstotliwość pracy | Izotropowa moc promieniowania EIRP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [o] | [m n. p. t.] | [Ghz] | [W] |
| RLA 15-06 | 0,6 | 276 | 56,0 | 15 | 3891 |

* - tolerancja azymutu +/- 10.

4.	Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Nie przewiduje się różnych wariantów przedsięwzięcia, lecz jedynie jedno konkretne rozwiązanie.

5.	Przewidywana ilość wykorzystanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się zużycie wody z sieci wodociągowej dla celów przebudowy oraz funkcjonowania stacji bazowej. Omawiana stacja wyposażona będzie w instalację zasilającą energią elektryczną. W przypadku braku zasilania energia potrzebna do funkcjonowania stacji będzie pobierana z akumulatorów zasilania rezerwowego

6.	Rozwiązania chroniące środowisko.

Inwestor dzięki stałemu nadzorowi nad stacją, będzie mógł w czasie jej użytkowania zmniejszać moc dostarczaną do anten, w związku z czym nastąpi ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko. Po uruchomieniu stacji każdorazowo po zmianie warunków pracy wykonywane będą pomiary kontrolne rozkładu gęstości pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji bazowej. Stacja będzie stale monitorowana i w przypadku awarii powstałe usterki zostaną niezwłocznie likwidowane. Dodatkowo urządzenia  stacji będą oznakowane tabliczką ze znakiem promieniowania elektromagnetycznego, zgodnie z zaleceniami                   PN-74/T-06260-2.

7.	Rodzaje i ilości wprowadzonych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się wprowadzenia do środowiska szkodliwych substancji. W trakcie eksploatacji stacji jedynym elementem oddziaływania na środowisko będzie emisja niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego w mikrofalowym zakresie częstotliwości (300-300 000 MHz) pochodzące od anten sektorowych radiolinii. Jednakże ze względu na fakt, że pola o gęstościach przekraczających dopuszczalne wartości będą występowały na dużych wysokościach i w wolnej przestrzeni nie będą one stanowiły zagrożenia  dla ludzi i środowiska. Nadawcze systemy antenowe projektowanej stacji będą tak usytuowane, aby uniemożliwić osobom nieuprawnionym dostęp do miejsc niebezpiecznych. Obszary oddziaływania o natężeniu pola elektromagnetycznego przekraczającego wartość 0,1W/m2  występować będą w miejscach nie dostępnych dla ludzi i środowiska. Kable antenowe oraz urządzenia nadawczo-odbiorcze będą ekranowane i odpowiednio uziemiane, dlatego nie będą stanowiły źródła promieniowania. W przypadku likwidacji stacji odtworzony zostanie poprzedni  stan środowiska.

8.	Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.

9.	Obszary podlegające ochronie, na podstawie ustawy o ochronie przyrody znajdującej się w zasięga znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Działka nr. ew . 10/2 położona w obrębie Tańsk-Kiernozy znajduje się poza obszarem Natura 2000.