Załącznik nr 1

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe

- wyświetlacz kolorowy, 3,5”  z wyświetlaniem następujących informacji:
     data i godzina 
     stan naładowania akumulatora
     pomiar temperatury otoczenia
- czujnik:                            mikrobolometryczny
- rozdzielczość:                 min. - 320x240 pikseli
- pole widzenia:                 min. - 50 stopni 
- zoom cyfrowy                  min. - X2 
- szczelność:                     IP 67
- wytrzymałość na upadek z  wysokości min. - 2m
- waga :                             max. do - 1,5 kg (z akumulatorem) 
- zapis video:                     min - 4 godz. (w temp 22 º.C)
- gwarancja:                      min. - 24 miesiące

- czas pracy min - 4 h

- gotowość do pracy max - 3 s.

- Kamera musi posiadać funkcję punktowego pomiaru temperatury w zakresie  -40 do +800 ºC

- Kamera musi umożliwiać nagrywanie obrazu na nośniku

- Moduł nagrywania i nośnik pamięci muszą być zintegrowane bezpośrednio z kamerą

- Kamera musi być wyposażona w funkcję „zamrożenia obrazu”

- Wymagane tryby pracy: automatyczne wyszukiwanie ciepła, automatyczne wyszukiwanie zimna, tryb pełnego koloru

- kamera musi posiadać możliwość zmiany polaryzacji obrazu z „ciepło na biało” na „ciepło na czarno”

Akcesoria: 
  - walizka transportowa,
  - paski boczne
  - pilot
  - dwa akumulatory z możliwością ładowania
  - ładowarka stacjonarna
  - pasek na szyję
  - przewód USB do komputera
  - oprogramowanie
  - instrukcja w języku polskim

- ładowarka samochodowa