PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi gminnej relacji Krusz – Kamionka

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 1,649 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0102-05 | Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości porastających rowy przydrożne | ha | 0,035 |
| 1.3. | 01.02.01. | KNNR 1 0102-02 | Mechaniczne karczowanie lasu wraz z uporządkowaniem terenu po karczowaniu wraz z usunięciem pni oraz zagospodarowaniem pozyskanej karpiny i gałęzi przez wykonawcę 0,024 ha | ha | 0,024 |
| 1.4. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-03 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 16-25 cm | Szt. | 24,00 |
| 1.5. | 01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu z poboczy grubości 15 cm ze złożeniem w hałdę 520,00x2x1,00+140,00x2x1,00 = 1320,00 m2 | m2 | 1320,00 |
| 1.6. | 01.02.02. | KNNR 1 0220-02 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 10 km. Załadunek i odwóz humusu 1320,00 m2 x 0,15 m = 198,00 m3 | m3 | 198,00 |
| 2. | CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 10 km. Grunt kat. III. | m3 | 1033,91 |
| 2.2. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu (kruszywa) na formowany nasyp Grunt kat. I-II | m3 | 1016,11 |
| 2.3. | 02.03.01. | KNNR 1 0408-02 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III | m3 | 1016,11 |
| 2.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 1682,07 |
| 2.5. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-03 | Ręczne plantowanie powierzchni wykopów | m2 | 3797,16 |
| 3. | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |
| 3.1. | 02.01.01. | KNNR – 1 0210-03 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepust 8,00 x1,20x1,50 = 14,40 m3 | m3 | 14,40 |
| 3.2. | 03.01.01. | KNR 2–31 0605-01 | Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu 8,00 x1,20x0,30 = 2,88 m3 | m3 | 2,88 |
| 3.3. | 03.01.03. | KNR 2-33 0601-02 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur z tworzywa sztucznego typu PVC SN 8 o średnicy ø 60 cm pod koroną drogi w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 8,00 |
| 3.4. | 03.01.03. | KNNR 6 0605-05 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 60 cm z betonu klasy C20/25 | Szt. | 2,00 |
| 3.5. | 02.01.01. | KNNR 1 0318-01 | Zasypanie wykopów po przepustach gruntem niewysadzinowym wraz z zakupem i dowozem gruntu na miejsce z zagęszczeniem warstwami | m3 | 8,64 |
| 3.6. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-07 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur z tworzywa sztucznego typu PVC SN 8 o średnicy ø 40 cm pod zjazdami oraz obrębie słupów w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 104,00 |
| 3.7. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-03 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 40 cm z betonu klasy C20/25 | Szt. | 34,00 |
| 3.8. | 06.04.01. | KNNR 6 1302-02 | Wykonanie oczyszczenia istniejących rowów przydrożnych z namułu koparkami podsiębiernymi z załadunkiem urobku i odwozem na odkład na odległość do 5 km 525,00x2 = 1050,00 m | mb | 1050,00 |
| 4. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |
| 4.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1649,00 x 6,00+168,70+86,00+19,50 = 10168,20 m2 | m2 | 10168,20 |
| 4.2. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1649,00 x 6,00+168,70+86,00+19,50 = 10168,20 m2 | m2 | 10168,20 |
| 4.3. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 1649,00x3,50+31,00x0,06x4+21,00x4+168,70+86,00+19,50 = 6137,14 m2 | m2 | 6137,14 |
| 4.4. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-05 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 310,00x2x1,25+31,00x2x0,50+183,50x2x1,25+483,00x2x1,75+31,00x2x 1,00+611,00x2x1,75 = 5155,75 m2 | m2 | 5155,75 |
| 4.5. | 04.04.01. 10.07.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie nawierzchni na zjazdach gospodarczych z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, pospółki i żwiru) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 239,10 |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |
| 5.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-02 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1649,00x3,62+31,00x0,06x4+21,00x4+168,70+86,00+19,50 = 6335,00 m2 | m2 | 6335,00 |
| 5.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1649,00x3,50+21,00x4+168,70+86,00+19,50 = 6129,70 m2 | m2 | 6129,70 |
| 6. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |
| 6.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 11,00 |
| 6.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu A (A-7 szt. 1; A-6b sz. 1; A-6c szt. 1, A-4 szt. 2, A-2 szt. 2;, A-1 szt. 1) Znaki typu B (B-33 szt. 2; B-34 szt. 2) | Szt. Szt. | 7,00 4,00 |