| LP | PODSTAWA | OPIS | JM | ILOSC_SKL | OBMIAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 45000000-7 | Kanalizacja deszczowa - ul.Toruńska w Gniewkowie | m |  | 432,500 |
|  |  | 432,5 | m | 432,500 |  |
| E1.A1 | 45100000-8 | Roboty ziemne - kanal. deszczowa |  |  | 0,000 |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| E1.A1.P1 | KNNR 1 0111-0100 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (kanal.deszcz.). Trasa kanal.grawitacyjnej w terenie równinnym | km |  | 0,432 |
|  |  | 0,432 | km | 0,432 |  |
| E1.A1.P2 |  | Frezowanie nawierzchni grubości 5cm z bez wywiezienia | m2 |  | 1335,000 |
|  |  | 6*222,5 | m2 | 1335,000 |  |
| E1.A1.P3 | KNNR 6 0802-0400 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm | m2 |  | 333,750 |
|  |  | 222,5*1,5 | m2 | 333,750 |  |
| E1.A1.P4 | KNNR 6 0801-0600 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o grubości 15 cm | m2 |  | 333,750 |
|  |  | 222,5*1,5 | m2 | 333,750 |  |
| E1.A1.P5 | KNNR 1 0202-0600 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV | m3 |  | 1603,760 |
|  |  | wykop mechan.90% |  |  |  |
|  |  | 222,5*2,6*1,6*0,9 | m3 | 833,040 |  |
|  |  | 9,5*3,5*1,6*0,9 | m3 | 47,880 |  |
|  |  | 200,5*2,0*1,6*0,9 | m3 | 577,440 |  |
|  |  | wykop dla studzienek |  |  |  |
|  |  | (2*2,6*2)*7 | m3 | 72,800 |  |
|  |  | (2,2*3,5*2,2)*2 | m3 | 33,880 |  |
|  |  | (2,2*2*2,2)*4 | m3 | 38,720 |  |
| E1.A1.P6 | KNNR 1 0307-0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV | m3 |  | 162,040 |
|  |  | wykop ręczny 10% |  |  |  |
|  |  | 222,5*2,6*1,6*0,1 | m3 | 92,560 |  |
|  |  | 9,5*3,5*1,6*0,1 | m3 | 5,320 |  |
|  |  | 200,5*2,0*1,6*0,1 | m3 | 64,160 |  |
| E1.A1.P7 | KNNR 1 0313-0100 | Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV | m2 |  | 2201,676 |
|  |  | 2,2*2,2*2,8*13 | m2 | 176,176 |  |
|  |  | 222,5*2,6*2 | m2 | 1157,000 |  |
|  |  | 9,5*3,5*2 | m2 | 66,500 |  |
|  |  | 200,5*2,0*2 | m2 | 802,000 |  |
| E1.A1.P8 | KNNR 4 1410-0200 | Podłoża betonowe o grubości 10 cm przy wylotach kanałów Beton B7,5 | m3 |  | 47,864 |
|  |  | 386*0,1*1,24 | m3 | 47,864 |  |
| E1.A1.P9 | KNNR 4 1408-0100 | ANAL.Ręczne układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych i blokach oporowych.Transport mieszanki betonowej japonkami - Ławy betonowe | m3 |  | 95,728 |
|  |  | 386*0,2*1,24 | m3 | 95,728 |  |
| E1.A1.P10 | KNNR 1 0608-0201 | ANAL.Wykonanie wymiany gruntu w gotowym wykopie z gotowego kruszywa | m3 |  | 543,245 |
|  |  | (222,5*2,1*1,5)-157,63 | m3 | 543,245 |  |
| E1.A1.P11 | KNR 2-01 0236-0100 | ANAL.Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 |  | 543,245 |
|  |  | 543,245 | m3 | 543,245 |  |
| E1.A1.P12 | KNNR 1 0208-0201 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV ANAL>Dowóz piasku na wymianę gruntu | m3 |  | 543,245 |
|  |  | 543,245 | m3 | 543,245 |  |
| E1.A1.P13 | KNNR 1 0214-0100 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW. Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.I-II | m3 |  | 707,413 |
|  |  | 707,413 | m3 | 707,413 |  |
| E1.A1.P14 | KNNR 1 0205-0400 | ANAL.Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiern.0,60m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyład.do 5t na odl.do 1km.Grunt kat.I-III Dowóz urobku do zasypki | m3 |  | 545,370 |
|  |  | 545,37 | m3 | 545,370 |  |
| E1.A1.P15 | KNR 4-01 0101-1100 | ANAL. Wykonanie i ustawienie rynny drewnianej do odprowadzenia wody Zabezpieczenie istn. uzbrojenia | m |  | 32,500 |
|  |  | 13*2,5 | m | 32,500 |  |
| E1.A1.P16 | KNR 4-01 0101-1200 | ANAL.Rozebranie rynny drewnianej do odprowadzania wody Rozebranie zabezpieczenia istn uzbrojenia | m |  | 32,500 |
|  |  | 32,5 | m | 32,500 |  |
| E1.A1.P17 | KNR 2-19 0218-0100 | Zabezpieczenie kabla w ziemi o długości do 1,5 m | szt. |  | 9,000 |
|  |  | 9 | szt. | 9,000 |  |
| E1.A1.P18 | KNNR 6 0109-0200 | Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 333,750 |
|  |  | 222,5*1,5 | m2 | 333,750 |  |
| E1.A1.P19 |  | Ułożenie geosiatki | m2 |  | 1335,000 |
|  |  | 222,5*6 | m2 | 1335,000 |  |
| E1.A1.P20 | KNNR 6 0308-0102 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.do 5t | m2 |  | 333,750 |
|  |  | 333,75 | m2 | 333,750 |  |
| E1.A1.P21 | KNNR 6 0309-0102 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa ścieralna,grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.do 5t | m2 |  | 1335,000 |
|  |  | 1335 | m2 | 1335,000 |  |
| E1.A1.P22 | KNR 4-01 0108-1800 | ANAL>Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji gruzobetonowych i żużlobetonowych na odległość do 1 km - Wywóz na 10 km | m3 |  | 130,160 |
|  |  | 130,16 | m3 | 130,160 |  |
| E1.A1.P23 | KNR 4-01 0108-2000 | Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy dalszy 1 km, bez względu na rodzaj konstrukcji | m3 |  | 130,160 |
|  |  | 130,16 | m3 | 130,160 |  |
| E1.A2 | 45200000-9 | Roboty montażowe- kanal.deszczowa |  |  | 0,000 |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| E1.A2.P24 | KNNR 4 1312-0600 | Kanały z rur żelbetowych "WIPRO".Rurociągi z rur o śred.800 mm łączonych na uszczelkę gumową.Brak możliwości bezpośredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu | m |  | 386,000 |
|  |  | 386,000 | m | 386,000 |  |
| E1.A2.P25 | KNNR 4 1312-0410 | Kanały z rur żelbetowych "WIPRO".Rurociągi z rur o śred.500 mm łączonych na uszczelkę gumową.Brak możliwości bezpośredniego rozwiezienia rur na skraj wykopu | m |  | 46,500 |
|  |  | 46,5 | m | 46,500 |  |
| E1.A2.P26 | KNNR 4 1413-0500 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1500 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie | szt. |  | 13,000 |
|  |  | 13,000 | szt. | 13,000 |  |
| E1.A2.P27 | KNNR 4 1419-0100 | ANAL. Dolna część studni murowana z cegły.Ściany grubości 1 cegły | m3 |  | 12,580 |
|  |  | 1,02*11 | m3 | 11,220 |  |
|  |  | 0,68*2 | m3 | 1,360 |  |
| E1.A2.P28 | KNNR 4 1408-0100 | Ręczne układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych i blokach oporowych.Transport mieszanki betonowej japonkami -kinety w studzienkach | m3 |  | 2,210 |
|  |  | 0,17*13 | m3 | 2,210 |  |
| E1.A2.P29 | KNNR 4 1506-0800 | ANAL. Pierwsza zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 800 mm - Abizol-R | m |  | 386,000 |
|  |  | 386,000 | m | 386,000 |  |
| E1.A2.P30 | KNNR 4 1507-0800 | ANAL.Każda następna zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 800 mm - Abizol-P | m |  | 386,000 |
|  |  | 386,000 | m | 386,000 |  |
| E1.A2.P31 | KNNR 4 1508-0800 | Pierwsza wewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 800 mm - Abizol-R | m |  | 386,000 |
|  |  | 386,000 | m | 386,000 |  |
| E1.A2.P32 | KNNR 4 1509-0800 | Każda następna wewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 800 mm Abizol-R(2x) | m |  | 386,000 |
|  |  | 386,000 | m | 386,000 |  |
| E1.A2.P33 | KNNR 4 1506-0600 | ANAL. Pierwsza zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm - Abizol R | m |  | 46,500 |
|  |  | 46,5 | m | 46,500 |  |
| E1.A2.P34 | KNNR 4 1506-0600 | ANAL. Pierwsza zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm - Abizol P | m |  | 46,500 |
|  |  | 46,5 | m | 46,500 |  |
| E1.A2.P35 | KNNR 4 1508-0600 | Pierwsza wewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm- Abizol-R | m |  | 46,500 |
|  |  | 46,5 | m | 46,500 |  |
| E1.A2.P36 | KNNR 4 1509-0600 | Każda następna wewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm Abizol-R (2x) | m |  | 46,500 |
|  |  | 46,5 | m | 46,500 |  |
| E1.A2.P37 | KNNR 4 1512-0500 | Pierwsza warstwa powłoki izolacyjnej z lepiku asfaltowego na gorąco bez wypełniaczy,poziomych powierzchni betonowych | m2 |  | 478,640 |
|  |  | 478,64 | m2 | 478,640 |  |
| E1.A2.P38 | KNNR 4 1610-0901 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur betonowych i żelbetowych o średnicy nominalnej 800 mm | próba |  | 2,000 |
|  |  | 2,000 | próba | 2,000 |  |
| E1.A2.P39 | KNNR 4 1610-0601 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur betonowych i żelbetowych o średnicy nominalnej 500 mm | próba |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | próba | 1,000 |  |
| E2 | 45000000-7 | Wpusty deszczowe (9szt) | m |  | 37,000 |
|  |  | 37,000 | m | 37,000 |  |
| E2.A1 | 45100000-8 | Roboty ziemne - wpusty |  |  | 0,000 |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| E2.A1.P40 | KNNR 1 0111-0100 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (kanal.deszcz.). Trasa przyłączy grawitacyjnych w terenie równinnym | km |  | 0,037 |
|  |  | 0,037 | km | 0,037 |  |
| E2.A1.P41 | KNNR 6 0802-0400 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm | m2 |  | 55,500 |
|  |  | 37*1,5 | m2 | 55,500 |  |
| E2.A1.P42 | KNNR 6 0801-0600 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o grubości 15 cm | m2 |  | 55,500 |
|  |  | 37*1,5 | m2 | 55,500 |  |
| E2.A1.P43 | KNNR 1 0202-0600 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV | m3 |  | 80,910 |
|  |  | wykop mechan.90% |  |  |  |
|  |  | 37*1,7*1,0*0,9 | m3 | 56,610 |  |
|  |  | wykop dla wpustów |  |  |  |
|  |  | (1,0*1,0*2,7)*9 | m3 | 24,300 |  |
| E2.A1.P44 | KNNR 1 0307-0400 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV | m3 |  | 6,290 |
|  |  | wykop ręczny 10% |  |  |  |
|  |  | 37*1,7*1,0*0,1 | m3 | 6,290 |  |
| E2.A1.P45 | KNNR 1 0206-0300 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t,do 1km.Grunt I-III | m3 |  | 6,290 |
|  |  | 6,29 | m3 | 6,290 |  |
| E2.A1.P46 | KNNR 1 0313-0100 | Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV | m2 |  | 223,000 |
|  |  | 37*1,7*2 | m2 | 125,800 |  |
|  |  | 1,0*2,7*4*9 | m2 | 97,200 |  |
| E2.A1.P47 | KNNR 1 0608-0201 | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z gotowego kruszywa - z piasku | m3 |  | 3,700 |
|  |  | 37*1,0*0,1 | m3 | 3,700 |  |
| E2.A1.P48 | KNNR 1 0608-0201 | ANAL.Obsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie obsypki z gotowego kruszywa - z piasku 30 cm nad rurę i wymiana gruntu | m3 |  | 61,740 |
|  |  | (37*1,0*0,45)-1,16 | m3 | 15,490 |  |
|  |  | 37*1,0*1,25 | m3 | 46,250 |  |
| E2.A1.P49 | KNNR 1 0208-0201 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV ANAL>Dowóz piasku na podsypkę, obsypkę i wymianę gruntu | m3 |  | 65,440 |
|  |  | 3,7+61,74 | m3 | 65,440 |  |
| E2.A1.P50 | KNR 2-01 0236-0100 | ANAL.Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | m3 |  | 65,440 |
|  |  | 65,44 | m3 | 65,440 |  |
| E2.A1.P51 | KNR 4-01 0101-1100 | ANAL. Wykonanie i ustawienie rynny drewnianej do odprowadzenia wody Zabezpieczenie istn. uzbrojenia | m |  | 32,500 |
|  |  | 13*2,5 | m | 32,500 |  |
| E2.A1.P52 | KNR 4-01 0101-1200 | ANAL.Rozebranie rynny drewnianej do odprowadzania wody Rozebranie zabezpieczenia istn uzbrojenia | m |  | 32,500 |
|  |  | 32,5 | m | 32,500 |  |
| E2.A1.P53 | KNR 2-19 0218-0100 | Zabezpieczenie kabla w ziemi o długości do 1,5 m | szt. |  | 9,000 |
|  |  | 9 | szt. | 9,000 |  |
| E2.A1.P54 | KNNR 6 0109-0200 | Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 55,500 |
|  |  | 37*1,5 | m2 | 55,500 |  |
| E2.A1.P55 | KNNR 6 0308-0102 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.do 5t | m2 |  | 55,500 |
|  |  | 55,5 | m2 | 55,500 |  |
| E2.A1.P56 | KNNR 6 0309-0102 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa ścieralna,grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.do 5t | m2 |  | 55,500 |
|  |  | 55,5 | m2 | 55,500 |  |
| E2.A2 | 45200000-9 | Roboty montażowe- wpusty |  |  | 0,000 |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| E2.A2.P57 | KNR 4-05 0411-0200 | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | kpl |  | 5,000 |
|  |  | 5,000 | kpl | 5,000 |  |
| E2.A2.P58 | KNNR 4 1308-0300 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk | m |  | 37,000 |
|  |  | 37 | m | 37,000 |  |
| E2.A2.P59 | KNNR 4 1424-0200 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. |  | 9,000 |
|  |  | 9 | szt. | 9,000 |  |
| E2.A2.P60 | KNNR 4 1427-0100 | ANAL.Przejścia przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm,średnica otworu 200 mm | szt. |  | 9,000 |
|  |  | 9 | szt. | 9,000 |  |
| E2.A2.P61 | KNNR 4 1610-0200 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej 200 mm | próba |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | próba | 1,000 |  |
| E3 | 45000000-7 | Podczyszczalnia ścieków deszczowych | kpl |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | kpl | 1,000 |  |
| E3.A1 | 45100000-8 45200000-9 | Podczyszczalnia ścieków deszczowych |  |  | 0,000 |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| E3.A1.P62 | KNNR 1 0210-0301 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III-IV | m3 |  | 259,676 |
|  |  | 11,9*5,3*4 | m3 | 252,280 |  |
|  |  | 4,3*0,4*4,3 | m3 | 7,396 |  |
| E3.A1.P63 | KNR 2-02 1925-0100 | Montaż elementów prefabrykowanych ścian zbiorników walcowych.(M=0) | elem. |  | 5,000 |
|  |  | 5,000 | elem. | 5,000 |  |
| E3.A1.P64 | PRODUCENT | Podczyszczalnia ścieków - koszt dostawy | kpl |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | kpl | 1,000 |  |
| E3.A1.P65 |  | Studzienka rozdziału fi 2000 |  |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| E3.A1.P66 |  | Osadnik wirowy V2B1-17 komra I i II-ga |  |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| E3.A1.P67 |  | Separator PSW LAMELA 160/1600S |  |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 |  | 1,000 |  |
| E3.A1.P68 | KNNR 1 0321-0101 | Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości zasypania powyżej 4 m, przy użyciu ubijaka. Grunt kat.I-II | m3 |  | 170,126 |
|  |  | 259,676-89,55 | m3 | 170,126 |  |
| E3.A1.P69 | KNNR 1 0206-0400 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,60m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t,do 1km.Grunt I-III | m3 |  | 80,000 |
|  |  | 80,000 | m3 | 80,000 |  |
| E3.A1.P70 | KNNR 1 0504-0100 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Rozplantowanie 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii I-II | m3 |  | 9,550 |
|  |  | 9,55 | m3 | 9,550 |  |
| E3.A1.P71 | KNNR 6 0104-0100 | ANAL.Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej na poszerzeniach,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,przy użyciu walca wibracyjnego | m2 |  | 38,420 |
|  |  | 38,42 | m2 | 38,420 |  |
| E3.A1.P72 | KNNR 6 0113-0100 | ANAL.Dolna warstwa podbudowy z tłucznia,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 38,420 |
|  |  | 38,42 | m2 | 38,420 |  |
| E3.A1.P73 | KNNR 6 0113-0400 | ANAL.Górna warstwa podbudowy z tłucznia,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 |  | 38,420 |
|  |  | 38,42 | m2 | 38,420 |  |
| E3.A1.P74 | KNR-I 0-11 0317-0100 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu:10,na podsypce cementowo-piaskowej grubości 40 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 |  | 116,130 |
|  |  | 116,13 | m2 | 116,130 |  |
| E3.A1.P75 | KNNR 6 0401-0600 | Krawężniki betonowe bez ław,wtopione o wymiarach 12x25 cm,na podsypce piaskowej | m |  | 50,000 |
|  |  | 50,000 | m | 50,000 |  |
| E4 | 45000000-7 | Wylot do rowu |  |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 | szt | 0,000 |  |
| E4.A1 | 45000000-7 | Wylot do rowu |  |  | 0,000 |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| E4.A1.P76 | KNNR 4 1404-0100 | Montaż zbrojenia ścian płaskich,zbrojenie z prętów stalowych o średnicy do 8 mm | t |  | 0,118 |
|  |  | 0,118 | t | 0,118 |  |
| E4.A1.P77 | KNNR 4 1407-0100 | Deskowanie ław fundamentowych | m2 |  | 2,660 |
|  |  | 2,66 | m2 | 2,660 |  |
| E4.A1.P78 | KNNR 4 1407-0200 | Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wysokości do 3 m | m2 |  | 10,360 |
|  |  | 10,36 | m2 | 10,360 |  |
| E4.A1.P79 | KNNR 4 1408-0100 | Ręczne układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych i blokach oporowych.Transport mieszanki betonowej japonkami | m3 |  | 2,670 |
|  |  | 2,67 | m3 | 2,670 |  |
| E4.A1.P80 | KNNR 1 0410-0100 | ANAL.Umocnienie geowłókniną | m2 |  | 45,000 |
|  |  | 45,000 | m2 | 45,000 |  |
| E4.A1.P81 | KNNR 1 0410-0100 | ANAL. Umocnienie - materac gąbinowy gr.22,5 cm | m2 |  | 45,000 |
|  |  | 45,000 | m2 | 45,000 |  |
| E4.A1.P82 | KNR 2-13 1009-1100 | ANAL. Krata wlotowa i obsadzenie kraty wlotowej | m2 |  | 0,700 |
|  |  | 0,700 | m2 | 0,700 |  |
| E5 | 45000000-7 | Odwodnienie |  |  | 0,000 |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| E5.A1 | 45200000-9 | Odwodnienie |  |  | 0,000 |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| E5.A1.P83 | KNNR 1 0605-0100 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m | szt. |  | 15,000 |
|  |  | 15 | szt. | 15,000 |  |
| E5.A1.P84 | KALK. | Pompownie pompami AJ-81 | m-g |  | 120,000 |
|  |  | 120 | m-g | 120,000 |  |
| E5.A1.P85 | KNNR 1 0614-0100 | Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) o średnicach nominalnych 100 mm | m |  | 50,000 |
|  |  | 50 | m | 50,000 |  |
| E6 | 45000000-7 | Obsługa geodezyjna |  |  | 0,000 |
|  |  | 0.000 |  | 0,000 |  |
| E6.A1 |  | Obsługa geodezyjna |  |  | 0,000 |
|  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |
| E6.A1.P86 |  | Obsługa geodezyjna |  |  | 1,000 |
|  |  | 1,000 |  | 1,000 |  |