INFORMACJA O TRWAJĄCYCH INWESTYCJACH NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ od stycznia do czerwca 2016

- Przebudowa drogi w Grabowie

Zakres prac obejmować będzie rozbiórkę istniejącej podbudowy oraz pogłębienie koryta. Docelowa niweleta drogi po przebudowie powinna być obniżona o ok. 10cm w porównaniu do stanu obecnego. Konstrukcja drogi obejmuje: wzmocnienie podłoża tłuczniem z rozbiórki, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz ułożeniu nawierzchni z kostki betonowej typu Behaton EKO koloru szarego oraz pasa o szerokości 1,0m z kostki betonowej Behaton pełnej, koloru czerwonego o długości 177,50 mb.

Na zadanie została podpisana umowa o wykonanie robót. Wykonawcą zadania jest F.H.U KLIMEK z Kobylca.

Koszt robót 150 675,00 zł.

- Przebudowa drogi w Jeziorkach

Zadaniem inwestycji było wykonanie przebudowy drogi gminnej o długości 350m.

Na przygotowaną podbudowę wykonano warstwę wiążącą z masy asfaltowej. 	Przebudowa

obejmuje również zjazdy indywidualne do nieruchomości oraz na pola uprawne. Oznakowanie  	pionowe zostanie uzupełnione i wymienione na znaki II kategorii tzw. "plaster 	miodu".

Zadanie wykonane.

Koszt zadania 111 290,04 zł

- Przebudowa drogi w Morakowie etap II

Inwestycja obejmuje wykonanie kolejnego etapu przebudowy drogi gminnej z masy asfaltowej o długości 350 m ( km 0+500,00 – 0+850,00) w miejscowości Morakowo, kierunek Ostrowo. Celem zadania jest wzmocnienie istniejącej drogi o nawierzchni brukowcowej, poprzez jej poszerzenie i wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. Docelowa szerokość jezdni będzie wynosić 4,0 m na odcinku prostym oraz 4,5m na łuku w planie. Na przebudowywanym odcinku drogi zaplanowano wykonanie dwóch mijanek o szerokości 5,0m i długości 30 m każda. Wykonawcą robót jest firma DROG-BET Łukasz Kowalski z Podgórzyna. Zadanie w trakcie wykonywania.

Koszt robót 121 046,78 zł

- Przebudowa drogi Panigrodz – Grocholin – etap I

Celem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej z masy asfaltowej o długości

693 mb. Szerokość pasa drogowego, wyniesie średnio 6,0 – 6,5 m.

Na zadanie została podpisana umowa z wykonawcą . Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: 1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "REDON" Andrzej Trudziński - LIDER, 2.Redon Nakło Spółka z o.o. – Partner z Nakła nad Notecią.

Oferowana cena za wykonanie zamówienia:

Koszt robót 257 752,75 zł

- Przebudowa drogi w Smogulcu

Zadaniem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej, gminnej o

długości 140m. Zakres prac obejmuje wzmocnienie istniejącej nawierzchni utwardzonej, tłuczniem oraz nawierzchnia z warstwy betonu asfaltowego o łącznej grubości 7cm. W części ze względu na istniejący budynek oraz zwężony pas drogowy, szerokość jezdni

zostanie zmniejszona do 3,2m. Ze względu na nie wystarczającą szerokość pasa drogowego

na tym odcinku drogi, dopuszcza się ruch pieszo-jezdny z ograniczeniem prędkości i

oznakowaniem: uwaga piesi (dzieci). Konstrukcja drogi będzie wykonana z kostki betonowej

typu Behaton EKO na podbudowie tłuczniowej. Wykonawcą robót jest Zakład Usług 	Drogowych Marek Smroczyński, z siedzibą: Olsza 3, 88-300 Mogilno

Zadanie w trakcie wykonywania. Oferowana cena za wykonanie zamówienia:

Koszt robót 95 640,42  zł

- Przebudowa ulicy Sportowej od Kościoła do Firmy Nowbud – etap II

Celem projektu jest wykonanie przebudowy ulicy Sportowej z masy asfaltowej wraz z budową kanalizacji deszczowej od Stadionu Miejskiego do przepompowni ścieków w miejscowości Gołańcz. Łączna długość przebudowywanego odcinka ulicy wynosi 299mb tj.

Zadanie w trakcie wykonywania. Wykonawcą robót jest firma F.H.U Klimek – Elżbieta Janik Roboty Drogowe, Brukarstwo z Kobylca.

Koszt robót  474 095,16 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego w Gołańczy ul. Lipowa

Zadanie polegało na wykonaniu oświetlenia ulicy Lipowej i przy cmentarzu oprawami sodowymi na słupach stalowych ocynkowanych cylindrycznych z wysięgnikiem.

Zadanie wykonane. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwem Produkcyjno – 	Usługowo- 	Handlowym „ELTRANS” ul. Trzemeszeńska 7, 62-200 Gniezno,

Koszt inwestycji 104 459,40 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego w Gołańczy ul. Zamkowa

Zadanie polegało na wykonaniu oświetlenia ulicy oraz placu zabaw oprawami sodowymi na słupach stalowych ocynkowanych cylindrycznych z wysięgnikiem.

Zadanie wykonane. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwem Produkcyjno – 	Usługowo- 	Handlowym „ELTRANS” ul. Trzemeszeńska 7, 62-200 Gniezno.

Koszt robót 64 853,59 zł

- Remont drogi w Brdowie

Przedmiotem zadania było wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Brdowo o długości 260m. Zadanie polegało na odtworzeniu oraz wzmocnieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej. Zadanie wykonane.

Koszt robót 128 801,18 zł

- Budowa ekologicznej oczyszczalni w Gręzinach

Zadaniem inwestycji jest wykonanie ekologicznej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców  	miejscowości. Zadanie w trakcie zapytania ofertowego.

- Chodnik przy zamku – etap II

Zadaniem inwestycji jest wykonanie chodnika łączącego ul. Ks. Mrotka z wykonanym 	chodnikiem przy zamku w 2014 roku. Zadanie na etapie uzgodnień wykupu działek.

- Przebudowa drogi w Chojnie

Zadaniem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chojna o długości 197m + 38m. Przebudowa polega na wzmocnieniu istniejącej podbudowy oraz wykonaniu nawierzchni bitumicznej. Po obu stronach jezdni, wykonane zostaną pobocza tłuczniowe o szerokości 0,5m oraz pobocza gruntowe o szerokości min. 0,50m w nawiązaniu do istniejącego ukształtowania terenu. Przebudowa obejmuje również zjazdy indywidualny do nieruchomości i grunty rolne. Istniejące oznakowanie pionowe zostanie wymienione na znaki II kategorii tzw. "plaster miodu". Wykonawcą robót będzie firma DROG-BET Łukasz Kowalski z Podgórzyna.

Koszt robót 99 729,90 zł.

- Przebudowa drogi w Czeszewie

Celem projektu jest wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej dojazdowej do nieruchomości we wsi Czeszewo. Łączna długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 114mb. Przebudowa polega na utwardzeniu pasa drogowego między istniejąca zabudową, a ogrodzeniem betonowym znajdującym sie na granicy działki. Istniejące skrzyżowanie o nawierzchni asfaltowej pozostaje bez zmian. Szerokość przebudowywanej drogi wynosi od 3,0m do 4,0m. Ze względu na istniejącą zabudowę nie ma możliwości uzyskania drogi dwukierunkowej, dlatego wprowadzono oznakowanie pionowe z wyznaczeniem pierwszeństwa przejazdu oraz ograniczeniem prędkości jazdy. Wykonawcą robót będzie firma F.H.U Klimek – Elżbieta Janik Roboty Drogowe, Brukarstwo z Kobylca.

Koszt robót 94 229,99 zł.

- Przebudowa ulicy Lipowej w Gołańczy

Celem zadania jest wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wraz z

kanalizacją deszczową.

- Przebudowa ulicy Osada w Gołańczy

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej w celu wykonania przebudowy ulicy 	oraz wykonanie podłączenia do kanalizacji deszczowej.

- Przebudowa ulicy Polna w Gołańczy

Zadaniem inwestycji jest wykonanie przebudowy ulicy o długości 114m. Przebudowa dotyczy poprawy parametrów użytkowych i  technicznych obejmujących: - bezpieczeństwo ruchu, - wzmocnienie pobocza (poprawa bezpieczeństwa manewru wymijania pojazdów), - zastosowanie utwardzonego pobocza drenażowego (zagospodarowanie wód opadowych), - korekta nośności ulicy poprzez wykonanie dwóch warstw z betonu asfaltowego. Wykonawcą robót będzie firma DROG-BET Łukasz Kowalski z Podgórzyna.

Koszt robót 73 819,78 zł.

Opracował:

Karol Wolter

ref. ds. budownictwa i inwestycji

Gołańcz, 22.06.2016 r