Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ………..2019

Rady Gminy Herby z dnia …….. 2019r.

AKTUALIZACJA

PROGRAMU OGRANICZENIA

NISKIEJ EMISJI

DLA GMINY HERBY

maj 2019

Aktualizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Herby" opracowała firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Błękitnej 12 w Świerklańcu na podstawie umowy z dnia 09.04.2019r.

Zespół wykonawczy:

Justyna Zastrzeżyńska

Katarzyna Kubiczek

Łukasz Bystrzanowski

Mateusz Jaruszowiec

Spis treści

Spis tabel:	3

Słownik pojęć	5

1	PODSTAWA OPRACOWANIA	9

2	WPROWADZENIE	10

2.1	Problem niskiej emisji	10

2.2	Odniesienie do innych strategicznych planów i programów uwzględniających problem niskiej emisji	11

2.2.1	Dokumenty krajowe	11

a)	Polityka energetyczna Polski do 2030	11

b)	"Krajowy program ochrony powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030)"	13

2.2.2	Dokumenty wojewódzkie	13

2.2.3	Dokumenty lokalne	18

3	ANALIZA JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE HERBY I WYKONANE PRACE PROWADZĄCE DO JEJ POPRAWY	20

3.1	Analiza jakości powietrza w gminie	20

3.2	Zadania zrealizowane w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji”	24

4	ANALIZA ZEBRANYCH ANKIET	25

5	ANALIZA TECHNICZNO – EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘĆ REDUKUJĄCYCH NISKĄ EMISJĘ	28

5.1	Zakres analizowanych przedsięwzięć	28

5.1.1	Wymiana źródeł ciepła	28

5.1.2	Odnawialne źródła energii	31

5.2	Charakterystyka ekonomiczna i ekologiczna przedsięwzięć modernizacyjnych w budynkach indywidualnych	34

6	PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI „PONE”	44

6.1	Kolejne kroki realizacji PONE	45

7	ASPEKTY EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE REALIZACJI PONE	46

7.1	Liczba i koszty planowanych inwestycji	46

7.2	Możliwości finansowania działań energooszczędnych	52

7.3	Efekt ekologiczny planowanych inwestycji do wykonania w latach 2018-2024	58

8	ANALIZA SWOT PONE	61

9	WNIOSKI I PODSUMOWANIE	62

# Spis tabel:

Tabela 1 Klasyfikacja strefy śląskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla poszczególnych zanieczyszczeń w latach 2012-2017	22

Tabela 3 Dane techniczno-ekonomiczne dla montażu ogniw fotowoltaicznych	34

Tabela 4 Wymiana starego kotła węglowego na nowy węglowy	36

Tabela 5 Wymiana starego kotła węglowego na nowy gazowy	37

Tabela 7 Wymiana starego kotła węglowego na nowy na biomasę	38

Tabela 8 Wymiana starego kotła węglowego na pompę ciepła	39

Tabela 8 Wymiana starego kotła węglowego na nowy na olej opałowy	40

Tabela 9 Wymiana starego kotła węglowego na nowy węglowy + kolektor słoneczny	41

Tabela 10 Wymiana starego kotła węglowego na nowy gazowy + kolektory słoneczne	42

Tabela 11 Zakres rzeczowy realizacji PONE w latach 2018 – 2024	46

Tabela 12 Koszty całkowite planowanych inwestycji w latach 2018-2024	48

Tabela 13 Montaż finansowy realizacji Programu w latach 2018-2024	49

Tabela 14 Montaż finansowy realizacji Programu w latach 2018-2024 cd	50

Tabela 15 Łączny koszt realizacji Programu z podziałem na źródło pochodzenia środków finansowych	51

Tabela 16 Wskaźniki emisji dla poszczególnych rodzajów paliw	59

Tabela 17 Wskaźniki emisji CO2 dla poszczególnych rodzajów paliw	60

Tabela 18 Wielkość emisji zanieczyszczeń dla planowanej liczby inwestycji przed i po modernizacji	60

Rysunek 1 Podział województwa śląskiego na strefy pod względem pomiarów jakości powietrza	21

Rysunek 2 Paliwo stosowane do ogrzewania budynku obecnie	25

Rysunek 3 Paliwo planowane do zastosowania w nowych źródłach ciepła	26

Rysunek 4 Udział procentowy planowanych inwestycji z podziałem na rodzaj (w stosunku do wszystkich planowanych inwestycji)	26

Rysunek 5 Udział procentowy inwestycji do wykonania w latach	27

## Słownik pojęć

B(a)P - benzo(a)piren to organiczny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Podobnie jak inne WWA, jest związkiem silnie rakotwórczym. Posiada również właściwości mutagenne. Do innych działań niepożądanych zalicza się podrażnienie oczu, nosa, gardła i oskrzeli. Benzo(a)piren jest częstym składnikiem zanieczyszczeń powietrza, który towarzyszy tzw. niskiej emisji.

CO - tlenek węgla, potocznie: czad, nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków węgla, w którym węgiel występuje na II stopniu utlenienia. Ma silne własności toksyczne.

Inwestor – właściciel budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Herby.

KPOP - "Krajowy program ochrony powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030)".

NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstał w wyniku transformacji ustrojowej Polski w 1989 r. w ślad za ustaleniami Okrągłego Stołu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jako niezależne podmioty, stanowią system finansowania ochrony środowiska w Polsce. Narodowy Fundusz, jest źródłem finansowania przedsięwzięć ekologicznych głównie o charakterze ponadregionalnym.

NO2 - dwutlenek azotu to gaz o barwie brunatnej i duszącej woni. Toksyczne działanie dwutlenku azotu polega na ograniczaniu dotlenienia organizmu. Obciąża on zdolności obronne ustroju na infekcje bakteryjne, działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe, jest przyczyną zaburzeń w oddychaniu, powoduje choroby alergiczne, m.in. astmę – szczególnie u dzieci mieszkających w miastach narażonych na smog. Dwutlenek azotu miejscowo drażni spojówki oraz śluzówki i może prowadzić do intensywnego podrażnienia dróg oddechowych oraz płuc. Tlenki azotu są współodpowiedzialne za smog fotochemiczny oraz podwyższoną zawartość ozonu w atmosferze.

O3 - ozon jest związkiem chemicznym, który zaliczany jest do zanieczyszczeń wtórnych powietrza atmosferycznego. Może on zmniejszyć wydolność płuc, pogłębiać astmę i inne choroby płuc. Może także powodować skrócenie długości życia.

PGN - Plan gospodarki niskoemisyjnej, celem tego opracowania jest przedstawienie planu działań i jego uwarunkowań, służących redukcji zużycia energii finalnej na terenie gminy, a przez to redukcji emisji gazów cieplarnianych, wyrażonej w dwutlenku węgla (CO2), wiążącej się z poprawą jakości powietrza.

PM10 - Pył (PM – ang. particulate matter) jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak WWA (m.in. benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Cząstki te różnią się wielkością, składem i pochodzeniem. Pyły o średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 10 μm, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Może on powodować lub pogłębiać choroby płuc i układu krążenia, zawał serca i arytmię. Wpływa również na ośrodkowy układ nerwowy i układ rozrodczy i może powodować choroby nowotworowe.

PM2,5 - cząstki pyłu o średnicy aerodynamicznej mniejszej niż 2,5 μm, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc oraz przenikać przez ściany naczyń krwionośnych. Jak wynika z raportów WHO, długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia. Krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 jest równie niebezpieczna, powodując wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji.

PONE - Program ograniczania niskiej emisji. Jest to dokument przyjmowany na poziomie gminnym, którego realizacja ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł powierzchniowych.

POP - Program ochrony powietrza, którego obowiązek opracowania przez samorząd województwa wynika z przepisów o ochronie środowiska (art. 91 Prawa ochrony środowiska). Jego celem jest osiągnięcie poziomów normatywnych substancji w powietrzu.

PV - fotowoltaika – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną.

RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach.

SO2 - Dwutlenek siarki jest bezbarwnym, bardzo silnie toksycznym gazem o duszącym zapachu. Długotrwałe oddychanie powietrzem z zawartością SO2, nawet w niskich stężeniach, powoduje uszkodzenie dróg oddechowych, prowadzące do nieżytów oskrzeli. Dwutlenek siarki, po wniknięciu w ściany dróg oddechowych, przenika do krwi i dalej do całego organizmu; kumuluje się w ściankach tchawicy i oskrzelach oraz wątrobie, śledzionie, mózgu i węzłach chłonnych. Może również powodować nasilenie dolegliwości astmatycznych, zapalenie dróg oddechowych oraz ograniczyć wydolność płuc. Objawami niepożądanymi mogą być również bóle głowy i ogólne uczucie dyskomfortu i niepokoju. Duże stężenie SO2 w powietrzu może prowadzić do zmian w rogówce oka. W powietrzu dwutlenek siarki ulega dalszemu utlenieniu do SO3 i z wodą daje kwas siarkowy – najważniejszą przyczynę kwaśnych deszczy.

WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach powstał w 1993 roku. Jest publiczną instytucją finansową, realizującą politykę ekologiczną województwa śląskiego. Realizując swoją misję, Fundusz koncentruje się na: wspieraniu działań proekologicznych podejmowanych przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe oraz zarządzaniu środkami europejskimi ukierunkowanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

WHO - Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization). Organizacja działająca w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia.

Wykonawca – firma instalacyjna i/lub budowlana, która złożyła ofertę i została zakwalifikowana Operatora do PONE, wybrana przez Inwestora, wykonująca prace zgodnie z zasadami PONE.

Źródła emisji powierzchniowej - zaliczone do powszechnego korzystania ze środowiska to źródła powodujące tzw. niską emisję. Obejmują one obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej (jedno i wielorodzinnej) z indywidualnymi źródłami ciepła, małe zakłady rzemieślnicze bądź usługowe oraz obiekty użyteczności publicznej wraz z drogami lokalnymi.

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Rada Gminy Herby 30 sierpnia 2007r. podjęła uchwałę NR VIII/117/07w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Herby”.

Gmina realizowała „Program ograniczenia niskiej emisji” z udziałem środków z WFOŚiGW w Katowicach w zakresie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na nowe kotły oraz montażu kolektorów słonecznych w latach 2007-2008 i 2012.

W 2017 roku była potrzeba realizacji kolejnego etapu Programu, a więc podjęto decyzję o wykonaniu aktualizacji "Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Herby". 21 marca 2018r. Rady Gminy Herby uchwałą nr XXVIII/269/18 przyjęła "Aktualizację programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Herby".

W 2018 roku rozpoczęto realizację kolejnego etapu z udziałem środków WFOŚiGW w Katowicach w zakresie 60 inwestycji. Zainteresowanie mieszkańców udziałem w Programie nie maleje, stąd potrzeba kolejnej aktualizacji dokumentu, która pozwoli ubiegać się o środki na kolejne etapy PONE.

W aktualizacji ujęto wykonanie kolejnych 371 inwestycji do 2024 roku. Liczba ta wynika z potrzeb mieszkańców uwzględnionych we wnioskach złożonych o udział w Programie.

# WPROWADZENIE

## Problem niskiej emisji

Definicja niskiej emisji zanieczyszczeń z urządzeń wytwarzania ciepła grzewczego, tj. w kotłach i piecach najczęściej dotyczy tych źródeł ciepła, z których spaliny są emitowane przez kominy niższe niż 40m. W rzeczywistości zanieczyszczenia emitowane są głównie emitorami o wysokości około 10m, co powoduje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń po najbliższej okolicy i co jest szczególnie odczuwalne w okresie zimowym.

Problem zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł tzw. „niskiej emisji” dotyczy w gminie Herby głównie:

- wytwarzania ciepła grzewczego na potrzeby budynków mieszkalnych i publicznych,

- wytwarzania ciepła grzewczego i technologicznego w handlu, usługach i zakładach produkcyjnych,

- emisji z tzw. źródeł liniowych.

Paliwo stałe, przede wszystkim węgiel kamienny w postaci pierwotnej, w tym również złej jakości, np. miału, flotu, mułów węglowych jest podstawowym nośnikiem energii pierwotnej dla ogrzewania budynków i obiektów zlokalizowanych w gminie. Procesy spalania tych paliw w urządzeniach małej mocy, o niskiej sprawności, bez systemów oczyszczania spalin (piece ceramiczne, kotły i inne), są źródłem emisji substancji szkodliwych dla środowiska i człowieka, takich, jak: CO, SO2, NOx, pyły, zanieczyszczenia organiczne, w tym kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), włącznie z benzo(α)pirenem, dioksyny i furany oraz węglowodory alifatyczne, aldehydy i ketony, a także metale ciężkie.

Dokładną analizę problemu przedstawiono w „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Herby” opracowanym w 2016 roku.

Sektor mieszkalnictwa pod względem zużycia energii zakwalifikowano jako największy. Dominującym nośnikiem energii wykorzystywanym zarówno do ogrzewania budynków, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej, jest węgiel kamienny, w tym ekogroszek i miał węglowy – stanowi on ponad 67% ogólnego udziału nośników w bilansie energetycznym.

Obserwuje się częściową wymianę źródeł ciepła na takie o większej sprawności, jednak niestety często inwestycje te nie wiążą się ze zmianą paliwa na bardziej ekologiczne.

Na drugim miejscu pod względem udziału nośników w bilansie energetycznym jest biomasa – 23%, w tym głównie drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego. Energia elektryczna stanowi zaledwie 10%. Do podgrzewania wody wykorzystywany jest zwykle taki sam nośnik energii jak do ogrzewania domu. Tylko niespełna 4% gospodarstw domowych do przygotowania ciepłej wody korzysta z kolektorów słonecznych.

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że wykorzystanie węgla do wytwarzania energii jest najtańszym rozwiązaniem. Mieszkańcy mogą korzystać z oleju opałowego lub gazu typu propan-butan, jednak dostęp do sieci ciepłowniczej oraz gazu sieciowego jest utrudniony.

Sieć ciepłowniczą posiada jedynie w części miejscowość Lisów. Źródłem ciepła jest tam gminna kotłownia osiedlowa. Budynki zasilane z kotłowni to wielorodzinne obiekty mieszkalne przy ulicach: Witosa, Budowlanych, Stawowej, Lompy i Ligonia.

Miejscowość Herby jest podłączona do gazociągu średniego ciśnienia z terenu Gminy Blachownia. W związku ze zrealizowaniem gazociągu wysokiego ciśnienia i możliwością lokalizacji stacji redukcyjno-pomiarowych, przewiduje się zaopatrzenie w to medium wszystkich zwartych terenów zabudowy mieszkaniowej oraz wybranych, rekreacyjnej i produkcyjnej. Zakłada się zaopatrzenie w gaz przewodowy poprzez podłączenie miejscowości Lisów do stacji redukcyjnej w Kochanowicach. Gazociąg średniego ciśnienia może pójść także w kierunku wsi Olszyna i dalej w kierunku Gminy Boronów. Uzbrojenie w sieć gazową uzależnione jest jednak od warunków ekonomicznej opłacalności.

Niniejszy „Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Herby” zawiera kierunki działań, jakie należy przedsięwziąć w celu poprawy jakości powietrza.

„Program ograniczenia niskiej emisji dla gminy Herby” może być, w miarę potrzeb, weryfikowany i uaktualniany w oparciu o monitoring jego realizacji i zmian. Jednakże ustalone założenia generalne, dotyczące głównie sposobu realizacji PONE, źródeł finansowania inwestycji, metody poprawy jakości powietrza i kontroli efektów wdrażania przedsięwzięć inwestycyjnych uznaje się za właściwe dla całego PONE.

## Odniesienie do innych strategicznych planów i programów uwzględniających problem niskiej emisji

Zasięg prac realizowanych w ramach PONE pokrywa się w części z założeniami dokumentów krajowych oraz dokumentów obowiązujących na szczeblu lokalnym.

### Dokumenty krajowe

# Polityka energetyczna Polski do 2030

Dokument przyjęty uchwałą nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r.

Główne kierunki działań, które obejmuje dokument odnoszące się do redukcji niskiej 
emisji to:

- poprawa efektywności energetycznej,

- wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,

- rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,

- rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,

- ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Głównymi celami polityki energetycznej w obszarze ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko są:

- ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego,

- ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych,

- zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.

Dokument określa również, że najważniejszymi elementami polityki energetycznej, realizowanymi na szczeblu regionalnym i lokalnym powinny być:

- dążenie do oszczędności paliw i energii w sektorze publicznym poprzez realizację działań określonych w Krajowym Planie Działań na rzecz efektywności energetycznej;

- maksymalizacja wykorzystania istniejącego lokalnie potencjału energetyki odnawialnej, zarówno do produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu, produkcji skojarzonej, jak również do wytwarzania biopaliw ciekłych i biogazu;

- zwiększenie wykorzystania technologii wysokosprawnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w układach skojarzonych, jako korzystnej alternatywy dla zasilania systemów ciepłowniczych i dużych obiektów w energię;

- rozwój scentralizowanych lokalnie systemów ciepłowniczych, który umożliwia osiągnięcie poprawy efektywności i parametrów ekologicznych procesu zaopatrzenia w ciepło oraz podniesienia lokalnego poziomu bezpieczeństwa energetycznego;

- modernizacja i dostosowanie do aktualnych potrzeb odbiorców sieci dystrybucji energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji sieci wiejskich i sieci zasilających tereny charakteryzujące się niskim poborem energii;

- rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego na terenach słabo zgazyfikowanych, w szczególności terenach północno-wschodniej Polski;

- wspieranie realizacji w obszarze gmin inwestycji infrastrukturalnych o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju kraju, w tym przede wszystkim budowy sieci przesyłowych (elektroenergetycznych, gazowniczych, ropy naftowej i paliw płynnych), infrastruktury magazynowej.

# "Krajowy program ochrony powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030)"

Jest to dokument o charakterze strategicznym, wyznaczający cele i kierunki działań, jakie powinny zostać uwzględnione w poszczególnych programach ochrony powietrza. Zgodnie z przepisami o ochronie środowiska uprawnienie do jego opracowania przysługuje ministrowi środowiska, w przypadku gdy przekroczenie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu występuje na znacznym obszarze kraju, a środki podjęte przez organy samorządu terytorialnego nie wpływają na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. W KPOP znajdują się:

- szczegółowe propozycje zmian prawnych, w tym dotyczące wymagań technicznych dla nowych kotłów opalanych paliwami stałymi oraz wymagania dotyczące jakości paliw;

- harmonogram działań potrzebnych do osiągnięcia poprawy jakości powietrza w Polsce, w którym wskazano odpowiedzialne za ich realizację podmioty (na poziomie rządowym i samorządowym). Działania podzielono na: krótkoterminowe – do zrealizowania do 2018 r. (niektóre z nich wskazano jako priorytetowe do natychmiastowej realizacji), średnioterminowe (do 2020 r.) i długoterminowe (do 2030 r.);

- system monitorowania realizacji działań ujętych w KPOP. Aby mieć pewność, że KPOP jest właściwie realizowany, ustalono wskaźniki, które powinny zostać osiągnięte w latach 2018 i 2020. Dodatkowo, Rada Ministrów będzie informowana co 2 lata o postępie realizacji KPOP;

- lista możliwych źródeł finansowania działań ujętych w KPOP. Ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy wojewódzkich na ochronę powietrza do 2020 r. zarezerwowano niemal 9 mld złotych. Ponadto, do dyspozycji pozostają również środki unijne przeznaczone na ochronę środowiska – łącznie około 100 mld zł.

Dokument zaczął obowiązywać 1 października 2015r.

### Dokumenty wojewódzkie

- Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”

Dokument przyjęty uchwałą Nr IV/38/2/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2013r.

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, zwana dalej „Śląskie 2020+” to kluczowy dokument kształtujący w najbliższej perspektywie kierunki rozwoju, jakie zostały wyznaczone dla województwa śląskiego.

Zgodnie z wizją rozwoju określoną w „Śląskie 2020+”, do roku 2020 województwo śląskie będzie regionem zrównoważonego i trwałego rozwoju stwarzającym mieszkańcom korzystne warunki życia w oparciu o dostęp do usług publicznych o wysokim standardzie, o nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie gospodarce oraz istotnym partnerem w procesie rozwoju Europy wykorzystującym zróżnicowane potencjały terytorialne i synergię pomiędzy partnerami procesu rozwoju.

Na potrzeby osiągnięcia założonej dokumentem „Śląskie 2020+” wizji województwa, wyznaczone zostały 4 obszary priorytetowe, dla których sformułowano cele strategiczne. Zapisy Programu ograniczenia niskiej emisji wpisują się w Obszar priorytetowy: (C) "Przestrzeń, realizując przypisany dla niego cel strategiczny: województwo śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni", którego założenia realizowane będą poprzez wskazany Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone wykorzystanie zasobów środowisk. Zawarte w nim kierunki działań spójne z PONE to m.in.:

- wspieranie wdrożenia rozwiązań ograniczających niską emisję oraz zużycie zasobów środowiska i energii w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych, obiektach 
i przestrzeni użyteczności publicznej;

- wsparcie rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii przy minimalizacji kosztów środowiskowych i krajobrazowych;

- wspieranie edukacji ekologicznej i kształtowanie postaw pro środowiskowych.

- Program Ochrony Środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 z perspektywą do roku 2024

Sejmik Województwa Śląskiego, Uchwałą nr V/11/8/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 przyjął Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z perspektywą do roku 2024, zwanym dalej POŚ. Istotą stworzenia niniejszego dokumentu jest skoordynowanie działań w zakresie ochrony środowiska, pomiędzy administracją rządową, samorządową (Urząd Marszałkowski, Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin) oraz przedsiębiorcami i społeczeństwem. Założeniem stworzenia POŚ, jest ponadto dążenie do sukcesywnej poprawy stanu środowiska w województwie oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska.

Nadrzędnym celem określonym w dokumencie jest rozwój gospodarczy przy poprawie stanu środowiska naturalnego województwa. Na podstawie analizy stanu środowiska w Programie Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego, określono cele i kierunki ochrony środowiska do 2024 roku. Szczególnie powiązany z Programem ograniczenia niskiej emisji jest:

Cel długoterminowy do roku 2024 - Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze województwa śląskiego związana z realizacją kierunków działań naprawczych.

Cele krótkoterminowe do roku 2019:

PA1. Skuteczne wdrażanie planów i programów służących ochronie powietrza w skali lokalnej i wojewódzkiej poprzez osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych.

PA3. Sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego do poziomu nie powodującego negatywnego oddziaływania na jakość powietrza.

- Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Dokument został przyjęty uchwałą NR IV/57/3/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014 r. Konieczność przygotowania Programu ochrony powietrza wynika z obowiązujących przepisów prawnych, które określają również jego zakres i sposób uchwalania. Program ochrony powietrza opracowuje się z uwzględnieniem m.in. następujących przepisów:

- Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).

- Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Głównym celem postawionym w Programie ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego jest ochrona zdrowia mieszkańców województwa.

Opracowanie Programu dla strefy śląskiej (w której znajduje się gmina Herby) spowodowane było przekroczeniem:

- dopuszczalnej wartości stężenia średniorocznego oraz liczby przekroczeń dopuszczalnej wartości stężenia 24-godzinnego pyłu zawieszonego PM10,

- dopuszczalnej wartości stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM2,5 powiększonej o margines tolerancji,

- docelowej wartości stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu,

- dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu stężenia 24-godzinnego dwutlenku siarki,

- poziomu docelowego oraz poziomu celu długoterminowego ozonu wyrażonego jako AOT 40,

- dopuszczalnej częstości przekroczenia poziomu docelowego 8 – godzinnego ozonu.

Jako działania niezbędne do przywrócenia standardów jakości powietrza autorzy Programu zaproponowali m.in.: w ramach ograniczania emisji z urządzeń małej mocy do 1 MW:

1. Działanie polega na likwidacji niskosprawnych urządzeń wykorzystywanych w indywidualnych systemach grzewczych o mocy do 1 MW w obiektach należących do sektora komunalno – bytowego oraz do sektora usług i handlu oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

2. Samorządy powinny również dokonywać zmian systemów ogrzewania w obiektach użyteczności publicznej, jeśli są one opalane paliwami stałymi w niskosprawnych urządzeniach grzewczych.

3. Samorządy lokalne powinny udzielać wsparcia finansowego np. w postaci dotacji celowej dla mieszkańców i jednostek wpisanych w lokalne regulaminy dofinansowania. Dofinansowanie może odbywać się na zasadach określonych w Programach ograniczania niskiej emisji dla gmin lub innych formach regulaminów dofinansowania i powinno dotyczyć wymiany niskosprawnych urządzeń opalanych paliwami stałymi na:

- sieć ciepłowniczą

- urządzenia opalane gazem

- urządzenia opalane olejem

- urządzenia opalane paliwem stałym spełniające określone wymagania jakościowe,

- ogrzewanie elektryczne.

Wsparcie finansowe dotyczy zakupu nowych urządzeń grzewczych a także może być połączone z wykonaniem termomodernizacji obiektów (docieplenia) w celu zmniejszenia strat ciepła i obniżenie zużycia energii cieplnej.

4. W ramach realizacji zadania priorytetem, powinno być podłączenie pod sieć ciepłowniczą jeśli istnieje na danym obszarze, a podłączenie jest technologicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. Sieć ciepłownicza powinna spełniać wymagania, jeśli chodzi o ograniczenie strat ciepła, a także zasilana być z wysokosprawnego źródła spalania.

5. W ramach działania należy podjąć współpracę z lokalnymi producentami i dostawcami ciepła sieciowego w celu skorelowania planów inwestycyjnych dotyczących uzupełnienia sieci magistrali ciepłowniczych z planowanymi zadaniami podłączania gospodarstw domowych do sieci ciepłowniczej.

6. Zakres inwestycji dofinansowywanych w zakresie ograniczania emisji obejmuje również wymianę niskosprawnych kotłów na paliwa stałe na nowoczesne kotły węglowe z automatycznym podajnikiem oraz kotły na biomasę, szczególnie na obszarze małych miast i obszarów wiejskich. W przypadku kotłów na paliwo stałe, dofinansowanie powinno być jednak udzielane na zakup urządzeń dobrej jakości.

7. Umowy udzielenia dofinansowania mieszkańcom lub innym podmiotom powinny zawierać zobowiązania beneficjentów do dobrowolnego poddania się możliwości kontroli sprawdzającej trwałą likwidację starego kotła na paliwo stałe i kontynuację użytkowania dofinansowanego kotła/instalacji. W przypadku udzielania dofinansowania do zakupu kotła na paliwo stałe beneficjent powinien zobowiązać się do stosowania wyłącznie paliwa o parametrach dopuszczonych przez producenta kotła, co również powinno podlegać weryfikacji (np. na podstawie faktur zakupu paliwa).

8. Priorytet dopłat do wymiany lub zakupu nowych kotłów dotyczy obszarów gminy, w którym występują przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, PM2,5 lub dwutlenku siarki.

9. Równocześnie z systemem dopłat powinna być organizowana kampania edukacyjna skierowana do społeczności lokalnej.

10. System dofinansowania nie obejmuje udzielania dotacji na instalowanie urządzeń alternatywnych typu kolektor słoneczny w przypadku nie zastosowania wymiany źródła ciepła na wysokosprawne urządzenie niskoemisyjne.

PONE jest dokumentem, którego realizacja zapisów pozwoli osiągnąć poprawę jakości powietrza, szczególnie przez realizację wszystkich wyżej wymienionych działań.

- Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. uchwała antysmogowa dla woj. śląskiego

Uchwała wprowadza dla źródeł ciepła wykorzystywanych m.in. w budynkach jednorodzinnych zakaz stosowania:

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,

4) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

§ 4. Uchwały brzmi: W przypadku instalacji, o których mowa w § 2 pkt 1, dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation for Accreditation).

§ 5. Uchwały brzmi: W przypadku instalacji, o których mowa w § 2 pkt 2 i pkt 3, dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 i 2 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Podmiot eksploatujący instalację jest zobowiązany do wykazania spełniania wymagań określonych w niniejszym zapisie poprzez przedstawienie instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w punkcie 3 lit. a załącznika II w/w rozporządzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku z następującymi wyjątkami:

1) wymagania wskazane w § 4 dla instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku będą obowiązywać:

a) od 1 stycznia 2022 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,

b) od 1 stycznia 2024 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,

c) od 1 stycznia 2026 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,

d) od 1 stycznia 2028 roku w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji

zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,

2) wymagania wskazane w § 5 dla instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku, będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, chyba że instalacje te będą:

a) osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 % lub

b) zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. a załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE 
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, ma spowodować natomiast stosowanie odpowiednich jakościowo paliw stałych w odpowiednich urządzeniach grzewczych.

### Dokumenty lokalne

- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Herby

Dokument został przyjęty uchwałą Nr XIV/137/16 Rady Gminy Herby z dnia 30.06.2016r.

Celem dokumentu było przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do atmosfery.

Uwzględnione w dokumencie cele szczegółowe dotyczące niskiej emisji z sektora budynków jednorodzinnych to m.in.:

- termomodernizacja budynków,

- efektywność energetyczna,

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,

- edukacja społeczności.

- Programu ochrony środowiska dla gminy Herby

Dokument został przyjęty uchwałą Nr XXX/295/18 Rady Gminy Herby z dnia 12 lipca 2018.

Cel długoterminowy: Poprawienie, jakości powietrza atmosferycznego

- formy fotowoltaiczne

- program „Prosument”

Cel krótkoterminowy: Ograniczenie niskiej emisji z procesów spalania paliw:

- Propagowanie i wdrażanie alternatywnych źródeł energii w tym energii odnawialnej,

- Termomodernizacja budynków,

- Budowa sieci gazowej sposobem na likwidację znacznej ilości kotłowni węglowych,

- Wprowadzanie systemów grzewczych energooszczędnych i niskoemisyjnych (Program Ograniczenia Niskiej Emisji),

- Propagowanie wykorzystywania ekologicznych paliw.

# ANALIZA JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE HERBY I WYKONANE PRACE PROWADZĄCE DO JEJ POPRAWY

## Analiza jakości powietrza w gminie

Ocena jakości powietrza w Polsce jest realizowana w oparciu o odpowiednie akty prawne, które definiują system monitoringu powietrza, określają zakres i sposób badania jakości powietrza, określają minimalną liczbę stacji oraz metody i kryteria oceny. Należą do nich:

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz.U. 2017 poz. 519)

  - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz.U. 2017 poz. 1405)

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1032)

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031)

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. 2012 poz. 1034)

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz.U. 2010 nr 227 poz. 1485).

Podstawowym celem monitoringu jakości powietrza jest uzyskanie informacji o poziomach stężeń substancji w otaczającym powietrzu oraz wyników ocen jakości powietrza. W celu oceny jakości powietrza na terenie Województwa Śląskiego wyznaczono 5 stref, w ramach których Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ) dokonuje corocznej oceny jakości powietrza. Są to następujące strefy:

- aglomeracja górnośląska – kod strefy PL2401,

- aglomeracja rybnicko-jastrzębska – kod strefy PL2402,

- miasto Bielsko-Biała - kod strefy PL2403,

- miasto Częstochowa - kod strefy PL2404,

- strefa śląska - kod strefy PL2405.

Gmina Herby leży w strefie śląskiej.

Rysunek 1 Podział województwa śląskiego na strefy pod względem pomiarów jakości powietrza

[Źródło: ”Piętnasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującą rok 2016”, WIOŚ Katowice 2017 r. ]

Ocenę jakości powietrza i obserwację zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska (art. 88 ustawy Prawo ochrony środowiska). Wyniki pomiarów są na bieżąco publikowane na stronie http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/ prowadzonej w ramach śląskiego monitoringu powietrza.

Podstawę klasyfikacji stref zgodnie z art. 89 ww. ustawy stanowiły dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy dopuszczalne z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy docelowe oraz poziomy celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031).

Lista zanieczyszczeń pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia objęła: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, arsen, benzo(α)piren, ołów, kadm oraz nikiel.

Do zanieczyszczeń, które uwzględniono w ocenie ze względu na ochronę roślin należały: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz ozon.

Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, strefę zalicza się do jednej z poniższych klas:

- klasa A- jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych,

- klasa C- jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne lub docelowe,

- klasa C1 – jeżeli stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 na jej terenie przekraczały poziom dopuszczalny 20 μg/m3 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 roku (faza II),

- klasa D1- jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu celu długoterminowego,

- klasa D2- jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu długoterminowego.

Zgodnie z „Szesnastą roczną oceną jakości powietrza w województwie śląskim obejmującą 2017 rok ” (publikowaną na stronie internetowej WIOŚ) strefa śląska została zakwalifikowana do następujących klas:

ze względu na ochronę zdrowia klasa C:

- przekroczone poziomy dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(α)piranu i dwutlenku azotu,

ze względu na ochronę zdrowia klasa A:

- dla dwutlenku siarki,

- dla zanieczyszczeń takich jak: benzen, ołów, arsen, kadm, nikiel, tlenek węgla.

Klasyfikację strefy śląskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla poszczególnych zanieczyszczeń w latach 2012-2017 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1 Klasyfikacja strefy śląskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla poszczególnych zanieczyszczeń w latach 2012-2017

| Zanieczyszczenie | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dwutlenek azotu | A | A | A | A | A | C |
| Dwutlenek siarki | C | A | A | A | A | A |
| Pył zawieszony PM10 | C | C | C | C | C | C |
| Pył PM2,5 – poziom dopuszczalny | C | C | C | C | C | C |
| Pył PM2,5 – poziom dopuszczalny do osiągnięcia (faza I i II) | C2 | C2 | C2 | C1 | C1 | C1 |
| Ozon – poziom dopuszczalny | C | C | C | C | C | C |
| Ozon - poziom celu długoterminowego | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 |
| Tlenek węgla | A | A | A | A | A | A |
| Benzen | A | A | A | A | A | A |
| Benzo(a)piren | C | C | C | C | C | C |
| Arsen | A | A | A | A | A | A |
| Kadm | A | A | A | A | A | A |
| Nikiel | A | A | A | A | A | A |

[Źródło: WIOŚ Katowice]

Jak wynika z powyższych zestawień pod względem kryterium ochrony zdrowia wartość poszczególnych wskaźników w strefie śląskiej nie pogorszyła się, jednak nadal przekroczone są wartości dopuszczalne dla stężeń pyłu zawieszonego PM10, pyłu PM2,5, ozonu i benzo(a)pirenu. W roku 2013, 2014 i 2015 polepszyła się sytuacja pod względem dwutlenku siarki (z klasy C w 2012 do klasy A).

Na terenie samej Gminy Herby w ostatnich latach nie były prowadzone badania jakości powietrza w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzonego przez WIOŚ. W powiecie lublinieckim tymże monitoringiem objęto jeden punkt zlokalizowany w Lublińcu przy ul. Piaskowej gdzie znajduje się manualna stacja pomiarowa, w której prowadzone są pomiary:

- pyłu zawieszonego PM10,

- benzo(a)pirenu w PM10,

- ołowiu w PM10,

- arsenu w PM10,

- kadmu w PM10,

- niklu w PM10.

Aktualne dane dot. wykonywanych pomiarów są na bieżąco dostępne na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – zakładka system monitoringu jakości powietrza.

## Zadania zrealizowane w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji”

Gmina Herby realizowała „Program ograniczenia niskiej emisji” z udziałem środków z WFOŚiGW w Katowicach w zakresie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na nowe kotły. W latach 2007-2008 i 2012 łącznie wymieniono 54 szt. starych kotłów na nowe kotły retortowe opalane ekogroszkiem oraz zamontowano 17 instalacji solarnych.

Kolejny etap realizowany jest obecnie w zakresie 60 inwestycji z udziałem środków z WFOŚiGW w Katowicach. W ramach zadania wymieniane są stare kotły na nowe, montowane są kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne.

# ANALIZA ZEBRANYCH ANKIET

Mieszkańcy złożyli 124 ankiety w ramach ankietyzacji PONE w 2017 roku. Zainteresowani mogli zadeklarować chęć zamontowania nowego kotła c.o. oraz/lub kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz/lub ogniw fotowoltaicznych.

Z wypełnionych ankiet wyłania się następujący obraz średniego budynku mieszkalnego w gminie:

- średnia wieku budynku: 36 lat,

- ściany docieplone są w 73% budynków, dach/stropodach w 72%, okna nowe w 93%,

- z kolektorów słonecznych korzysta 13% gospodarstw domowych,

- średnia wieku działającego obecnie źródła ciepła: 10 lat,

- do wytwarzania ciepła do ogrzewania budynku w zdecydowanej większości wykorzystywany jest węgiel (w tym miał) – ponad 95%, marginalny udział ma drewno – 3,9% oraz olej – 1%,

- ciepła woda użytkowa przygotowywana jest głównie w kotle c.o.

Rysunek 2 Paliwo stosowane do ogrzewania budynku obecnie

[Źródło: ankiety mieszkańców]

W ankietach mieszkańcy najczęściej zgłaszali chęć korzystania z nowych kotłów gazowych (50% wniosków), nieco mniej z kotłów węglowych (43%). Chęć skorzystania z kotła na biomasę, olej opałowy oraz z pompy ciepła zgłosiło bardzo niewielu mieszkańców, ponieważ odpowiednio 3,4; 0,6; 0,6%. Kolektorami słonecznymi jest zainteresowanych 15,2% mieszkańców, którzy złożyli ankiety, a ogniwami fotowoltaicznymi 23%.

Na wykresie przedstawiono wyniki ankietyzacji:

Rysunek 3 Paliwo planowane do zastosowania w nowych źródłach ciepła

[Źródło: ankiety mieszkańców]

Rysunek 4 Udział procentowy planowanych inwestycji z podziałem na rodzaj (w stosunku do wszystkich planowanych inwestycji)

[Źródło: ankiety mieszkańców]

Najwięcej mieszkańców zadeklarowało chęć wykonania prac w 2018 roku (55,1%), w kolejnych latach liczba planowanych modernizacji spada (odpowiednio 26,4% w 2019 roku i 7,3% w 2020 roku), co przedstawia poniższy wykres:

Rysunek 5 Udział procentowy inwestycji do wykonania w latach

[Źródło: ankiety mieszkańców]

# ANALIZA TECHNICZNO – EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘĆ REDUKUJĄCYCH NISKĄ EMISJĘ

## Zakres analizowanych przedsięwzięć

Przyjmuje się, że podstawowym celem realizacji PONE jest:

- obniżenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów oraz pieców węglowych na nowoczesne urządzenia grzewcze,

- zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

### Wymiana źródeł ciepła

Wymiana niskosprawnego źródła ciepła jest w gospodarce komunalnej najbardziej efektywnym energetycznie przedsięwzięciem w stosunku do poniesionego kosztu. Zastosowanie sprawniejszego urządzenia przyczynia się do zmniejszenia zużycia energii zawartej w paliwie, lecz niejednokrotnie zmniejszenie to może rekompensować wzrost kosztów ogrzewania przy przejściu np. z węgla na bardziej przyjazny środowisku naturalnemu, ale droższy nośnik energii (gaz ziemny, olej opałowy, biomasa i energia elektryczna). Ostatecznie wyboru rodzaju i typu źródła ciepła dokonuje uczestnik PONE lecz najważniejszymi kryteriami wyboru urządzenia jakimi będzie się kierował Urząd Gminy wspierając uczestnika PONE jest kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologiczne.

KOTŁY GAZOWE

Kotły gazowe centralnego ogrzewania (c.o.) są urządzeniami o wysokiej sprawności energetycznej osiągającej nawet 98%. Ze względu na funkcje, jakie może spełniać gazowy kocioł c.o. mamy do wyboru:

- kotły jednofunkcyjne, służące wyłącznie do ogrzewania pomieszczeń (mogą być one jednak rozbudowane o zasobnik wody użytkowej),

- kotły dwufunkcyjne, które służą do ogrzewania pomieszczeń i dodatkowo do podgrzewania wody użytkowej (w okresie letnim pracują tylko w tym celu).

Kotły dwufunkcyjne pracują z pierwszeństwem podgrzewu wody użytkowej, tzn. kiedy pobierana jest ciepła woda, wstrzymana zostaje czasowo funkcja c.o.

Biorąc pod uwagę rozwiązania techniczne, w ramach tych dwóch typów kotłów można wyróżnić: kotły stojące i wiszące. Ponadto mogą być wyposażone w otwartą komorę spalania (powietrze do spalania pobierane z pomieszczenia, w którym się znajduje) i zamkniętą (powietrze spoza pomieszczenia, w którym się znajduje). W obu przypadkach spaliny wyprowadzane są poza budynek kanałem spalinowym.

W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się również kotły kondensacyjne. Uzyskuje się w nich wzrost sprawności kotła poprzez dodatkowe wykorzystanie ciepła ze skroplenia pary wodnej zawartej w odprowadzanych spalinach (kondensacja), co wpływa również na obniżenie emisji zanieczyszczeń w spalinach.

KOTŁY OLEJOWE

Kotły olejowe są bardzo podobne w budowie do kotłów gazowych. Różnice występują głównie po stronie palników. W kotłach olejowych instalowane są palniki nadmuchowe z jednostopniową (praca w trybach zał-wył) lub dwustopniową regulacją zapewniającą bardziej ekonomiczną pracę systemu grzewczego (kilka stopni pracy palnika). Średnia sprawność nominalna kotłów olejowych renomowanych producentów wynosi do 94%. Kotły olejowe, po wymianie palnika, mogą być eksploatowane również jako gazowe.

Podobnie jak w przypadku kotłów gazowych wśród olejowych występują kotły kondensacyjne, jednak w przypadku kotłów olejowych udział pary wodnej w spalinach jest zdecydowanie mniejszy niż w kotłach gazowych, co powoduje, że zysk energetyczny też jest mniejszy.

Zaletami kotłów olejowych jest możliwość stosowania ich na obszarach nie objętych siecią gazową. Wadą z kolei jest wysoka cena paliwa oraz konieczność magazynowania oleju w specjalnych zbiornikach.

KOTŁY WĘGLOWE Z AUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM PALIWA

W ciągu ostatnich kilku lat polscy producenci kotłów na paliwa stałe poczynili znaczny postęp w zakresie parametrów emisyjnych tych urządzeń, zwłaszcza w przypadku kotłów na węgiel kamienny. Obecnie kotły na paliwo stałe 5 klasy to już dość powszechny stan rzeczy, a w przypadku realizacji PONE w gminach standard i minimalny wymóg. Klasa 5 kotła według obecnie obowiązującej normy PN-EN 303-5:2012 oznacza, że spełnia on następujące wymagania w zakresie emisji i sprawności:

- emisja pyłu: do 40 mg/m³,

- emisja tlenku węgla: do 500 mg/m³,

- emisja gazowych zanieczyszczeń organicznych (OGC): do 20 mg/m³,

- sprawność cieplna: od 87%.

Z początkiem 2020 roku wejdzie w życie ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe, w skrócie nazywane rozporządzenie ecodesign. Dyrektywa ekoprojektu stawia na wysoką sprawność i niskie wartości emisji – niezależnie czy kocioł eksploatujemy z mocą nominalną czy obniżoną.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. kotły na paliwo stałe muszą spełniać następujące wymogi:

a) sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej 20 kW lub mniejszej nie może być mniejsza niż 75 %;

b) sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW nie może być mniejsza niż 77 %;

c) emisje cząstek stałych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 40 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;

d) emisje organicznych związków gazowych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 20 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 30 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;

e) emisje tlenku węgla dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 500 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 700 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;

f) emisje tlenków azotu, wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 200 mg/m3 w przypadku kotłów na biomasę oraz 350 mg/m3 w przypadku kotłów na paliwa kopalne.

Spełnienie wymogów powyższego rozporządzenia będzie gwarantowało to, że kocioł będzie emitował dużo mniej zanieczyszczeń w ciągu roku, również przy mocy obniżonej. Badania do dyrektywy obejmują bowiem pomiary spalin dla 30% mocy w kotłach automatycznych i 50% dla kotłów z zasilaniem ręcznym (jeśli taka eksploatacja jest możliwa). Urządzenie będzie spełniało normy przy stosowaniu wysokiej jakości paliwa.

KOTŁY NA BIOMASĘ

Kotły automatyczne na pelety (paliwo granulowane) i brykiety drzewne wyposażone są w automatyczny system podawania paliwa oraz doprowadzania powietrza do spalania. Nie wymagają stałej obsługi, mogą współpracować z automatyką pogodową. Paliwo umieszcza się w specjalnym zasobniku, skąd jest pobierane przez podajnik z napędem elektrycznym sterowany automatycznie w zależności od warunków atmosferycznych. Automatycznie steruje także wentylatorem dozującym powietrze do spalania. Paliwo uzupełnia się co kilka dni, tym rzadziej, im większy jest zasobnik. Kocioł może podlegać dofinansowaniu tylko w przypadku jeśli będzie spełniał wymogi określone dla kotłów w klasie 5 (opis wymogów dla kotłów na pellety drzewne (biomasa) jest tożsamy z opisem dla kotłów węglowych klasy 5).

KOTŁY ELEKTRYCZNE

Kotły elektryczne przeznaczone są do instalacji wodnych centralnego ogrzewania. Zastosowane elektroniczne układy sterujące zapewniają pracę kotła w cyklu automatycznym, łatwą obsługę oraz wysoki komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach. Na polskim rynku oferowane są w różnych wersjach umożliwiających dobór urządzenia najlepiej dopasowanego do potrzeb użytkownika. Dostępne są moce od 4kW do 24kW. Przy instalacji kotła elektrycznego nie potrzeba budowy komina, wkładów kominowych ani specjalnych pomieszczeń na kotłownię. Kotły elektryczne mają wersje jednofunkcyjne i dwufunkcyjne. W obu przypadkach mogą działać jako przepływowe (na bieżąco ogrzewają przepływającą wodę) lub akumulacyjne (gromadzą nagrzaną wodę w cieplnie izolowanym zbiorniku o dużej pojemności). Przepływowe sprawdzają się przede wszystkim przy nowoczesnych instalacjach o małej pojemności zładu (wody grzejnej w obiegu). Utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniach osiąga się w nich przez precyzyjną regulację intensywności ogrzewania.

Przy instalacjach tradycyjnych, o dużym zładzie, przydatny jest kocioł akumulacyjny. Ma dużą pojemność wodną, nawet do stu litrów. Stałość temperatury osiąga się w tym przypadku nie przez precyzyjne i szybkie reagowanie na zmiany temperatury, lecz przeciwnie, dzięki dużej bezwładności cieplnej układu. Składa się na nią duża masa ciężkich członowych grzejników żeliwnych i spora ilość wody w instalacji. Na wszelkie zmiany temperatury (np. wskutek otworzenia okna) układ reaguje z opóźnieniem. Kocioł taki kosztuje zwykle znacznie więcej niż przepływowy. Jednakże w użytkowaniu jest wyraźnie tańszy, m.in. dzięki możliwości dziennego wykorzystywania ciepła zgromadzonego nocą, kiedy obowiązuje tańsza taryfa.

POMPY CIEPŁA

Pompa ciepła jest urządzeniem, które odbiera ciepło z otoczenia – gruntu, wody lub powietrza – i przekazuje je do instalacji c.o. i c.w.u, ogrzewając w niej wodę, albo do instalacji wentylacyjnej ogrzewając powietrze nawiewane do pomieszczeń. Przekazywanie ciepła z zimnego otoczenia do znacznie cieplejszych pomieszczeń jest możliwe dzięki zachodzącym w pompie ciepła procesom termodynamicznym. Do napędu pompy potrzebna jest energia elektryczna. Jednak ilość pobieranej przez nią energii jest kilkakrotnie mniejsza od ilości dostarczanego ciepła. Pompy ciepła najczęściej odbierają ciepło z gruntu. Przez cały sezon letni powierzchnia gruntu chłonie energię słoneczną akumulując ją coraz głębiej, ilość zakumulowanego ciepła zależy oczywiście od pory roku. Aby odebrać ciepło niezbędny jest do tego wymiennik ciepła, który najczęściej wykonywany jest z długich rur z tworzywa sztucznego lub miedzianych powlekanych tworzywem. Przepływający nimi czynnik ogrzewa się od gruntu, który na głębokości ok. 2 m pod powierzchnią ma zawsze dodatnią temperaturę.

Ze względu na niską temperaturę wytwarzaną w pompie ciepła (optymalnie ok. 30-40°C) odradza się stosowanie ogrzewania pompą ciepła wraz z tradycyjnymi grzejnikami lub z systemem mieszanym kaloryferowo-podłogowym. Minimalna temperatura c.o. z kaloryferami wynosi 50°C.

### Odnawialne źródła energii

Alternatywą dla źródeł energii opartych na paliwach kopalnych są odnawialne źródła energii. PONE w założeniach nie zamyka możliwości wykorzystania tych źródeł i zawiera analizę ekologiczno-energetyczną oraz ekonomiczną realizacji tych przedsięwzięć głównie po stronie wykorzystania biomasy (drewno), pomp ciepła (powietrzne i gruntowe) – opisane wyżej – oraz instalacje słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne.

INSTALACJE SŁONECZNE

Najważniejszym elementem systemu jest kolektor słoneczny. W Polsce stosuje się dwa główne typy kolektorów, a mianowicie kolektory płaskie i rurowe (próżniowe). Oba typy różnią się oczywiście budową co z kolei ma wpływ na ich sprawność oraz, jak to zwykle bywa, na cenę. Kolektory próżniowe charakteryzują się wyższą sprawnością aniżeli kolektory płaskie. Dodatkowo można je montować na powierzchniach pionowych (np. na ścianie budynku) lub płasko na powierzchniach poziomych (np. na dachu). W przypadku kolektorów płaskich, dla naszej szerokości geograficznej należy montować je z kątem pochylenia wynoszącym od 35° do 45°C. Wszystkie rodzaje kolektorów należy montować od strony południowej, gdzie nasłonecznienie jest największe.

Zasada działania układu kolektorów słonecznych jest stosunkowo prosta. Słońce ogrzewa absorber kolektora i krążący w nim nośnik ciepła, którym zazwyczaj jest mieszanina wody i glikolu. Nośnik ciepła za pomocą pompy obiegowej (rzadziej grawitacyjnie) transportowany jest do dolnego wymiennika ciepła, gdzie przekazuje swoją energię cieplną wodzie.

Regulator solarny włącza pompę obiegową w przypadku, gdy temperatura w kolektorze jest wyższa od temperatury w dolnym wymienniku. W praktyce przyjmuje się, że opłacalny uzysk energii słonecznej jest możliwy przy różnicy temperatur powyżej 3 K. Gdy różnica ta będzie mniejsza może się okazać, że zużyta energia elektryczna na pracę pompy obiegowej przewyższa wartością uzyskaną energię słoneczną. W przypadku, gdy promieniowanie słoneczne nie wystarcza do nagrzania wody do wymaganej temperatury, to wówczas musimy dogrzać ją przy wykorzystaniu konwencjonalnych źródeł energii. Przypadek ten pokazuje jedną z głównych wad układów wykorzystujących energię słoneczną, a mianowicie ich dużą zależność od zmiennych warunków pogodowych, co wprowadza konieczność równoległego stosowania układów opartych o energię konwencjonalną, które będą mogły wspomagać oraz w razie konieczności zastąpić energię słoneczną. Ponadto dla optymalnego wykorzystania energii słonecznej powinno stosować się podgrzewacze zasobnikowe do magazynowania energii.

Niezaprzeczalną korzyścią wynikającą z zastosowania kolektorów słonecznych, jest możliwy do osiągnięcia efekt ekologiczny nawet, jeżeli przedsięwzięcie tego typu jest na granicy opłacalności ekonomicznej. Opłacalność ekonomiczna tego typu przedsięwzięć w oczywisty sposób zależeć będzie od wielkości kosztów inwestycyjnych oraz wielkości dofinansowania jakie otrzyma inwestor. Efekt ekologiczny z kolei zależeć będzie od rodzaju źródła ciepła wykorzystywanego przed modernizacją oraz źródła ciepła wykorzystywanego do wspomagania układu kolektorowego w okresach małego nasłonecznienia (okresy zimowe, noce) po modernizacji. Pod względem technicznym najlepszym rozwiązaniem jest system, w którym układ kolektorowy jest wspomagany energią elektryczną lub przez kotły na paliwa gazowe i ciekłe, ze względu na dużą regulacyjność tych urządzeń. Technicznie układ kolektorowy współpracujący z kotłami na paliwa stałe jest możliwy do wykonania, natomiast efektywność takiego systemu jest znacznie niższa, a cała inwestycja znacznie bardziej kosztowna.

Ze względu na warunki klimatyczne i położenie geograficzne Polski za najbardziej racjonalny przyjmuje się udział kolektorów słonecznych w przygotowaniu c.w.u. w zakresie 40 – 60% całkowitego zapotrzebowania.

W celu ustandaryzowania obliczeń w dalszej części opracowania wykorzystano wartości dla układu solarnego dla poniższych założeń:

- ilość użytkowników: 4 osoby,

- zużycie ciepłej wody przez 1 osobę w ciągu doby: 54 litry,

- koszt instalacji kolektorów uwzględnia: kolektory, zasobnik c.w.u., pompa obiegowa, konstrukcje pod kolektory, izolowane przewody, układ sterujący,

- typ kolektorów: płaskie,

- kąt nachylenia kolektorów: 45o.

OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

Fotowoltaika to dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego w energię elektryczną. Fotowoltaika jest także jedną z najbardziej innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska technologii. Systemy fotowoltaiczne wyróżniają się prostotą instalacji i są łatwe do wykorzystania zarówno w warunkach przemysłowych jak i w gospodarstwach domowych. Na potrzeby budynków jednorodzinnych montuje się instalacje o mocy około 1,5 kWp, z czego każda pozwala zmniejszyć pobór energii elektrycznej z sieci o ok. 1500 kWh.

Ogniwo fotowoltaiczne wykonane jest z krzemu o wysokiej czystości, na którym uformowana została bariera potencjału w postaci złącza P-N (positive-negative). Padające na złącze fotony powodują powstawanie pary nośników o przeciwnych ładunkach elektrycznych, elektron – dziura, które na skutek obecności złącza P-N zostają rozdzielone w dwie różne strony.

Elektrony trafiają do złącza N a dziury do złącza P. Na złączu powstanie napięcie elektryczne. Ponieważ rozdzielone ładunki są nośnikami nadmiarowymi, mające tzw. nieskończony czas życia a napięcie na złączu P-N jest stałe, złącze, na które pada światło działa jak stabilne ogniwo elektryczne. Celem zamiany prądu stałego na zmienny stosuje się falowniki, inwertery.

Główne cele stosowania instalacji fotowoltaicznych to:

1. redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej obiektów, poprzez jej produkcję i bezpośrednie wykorzystanie,

2. zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa,

3. zapewnienie ciągłości pracy urządzeń w obszarach narażonych na częstą awaryjność w dostawie prądu,

4. wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Moduły fotowoltaiczne przewidziane do zabudowy w ramach zadań objętych PONE muszą posiadać certyfikat potwierdzający, zgodność z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646, wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, nie starszy niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Tabela 3 Dane techniczno-ekonomiczne dla montażu ogniw fotowoltaicznych

| System produkcji energii | Stan docelowy |
| --- | --- |
| Charakterystyka źródła energii elektrycznej (rodzaj, posadowienie, liczba sztuk, producent, typ, powierzchnia czynna, moc elektryczna) | Dla każdej instalacji zostanie dokonany dobór urządzeń indywidualnie. Do obliczeń przyjęto instalację złożoną z 6 modułów o mocy 250W każdy |
| Nominalna moc elektryczna instalacji [kW] | 1,5 |
| Produkcja energii elektrycznej całkowita [kWh/a] | 1 425 |
| Cena jednostkowa energii kupowanej [zł/kWh] | 0,55 |
| Oszczędności w zakupie energii elektrycznej [zł/a] | 784 |
| Koszty eksploatacji [zł/a] | 200 |
| Roczne dochody z prod. energii elektrycznej po odjęciu kosztów eksploatacji [zł/a] | 584 |
| Całkowite nakłady inwestycyjne [zł] | 15 000 |
| Prosty czas zwrotu (SPBT) [lata] | 25,7 |

## Charakterystyka ekonomiczna i ekologiczna przedsięwzięć modernizacyjnych w budynkach indywidualnych

Analiza konkurencyjności różnych przedsięwzięć powinna być przeprowadzona z wykorzystaniem metody, która umożliwia porównanie ich efektywności energetycznej i ekologicznej w odniesieniu do jednolitych kryteriów. W tym celu potrzebne jest przeprowadzenie porównania stanu obecnego ze stanem oczekiwanym.

Bazując głównie na danych pozyskanych w wyniku ankietyzacji, przyjęto założenia do dalszej analizy porównawczo-efektywnościowej w zakresie zarówno technicznym, jak i ekonomicznym. Uzyskano 
w ten sposób budynek reprezentatywny.

Opierając się na obliczeniach uproszczonego audytu energetycznego wyznaczono dla reprezentatywnego budynku roczne zapotrzebowanie na ciepło, a w dalszej kolejności zużycie poszczególnych paliw (z uwzględnieniem sprawności urządzeń), roczne koszty ogrzewania i emisje zanieczyszczeń. Przy analizie efektywności ekologicznej przyjęto, że dla biomasy emisja CO2 równa jest zero (ilość wyemitowanego CO2 w procesie spalania jest zbliżona do ilości pochłoniętej w procesie wzrostu roślin). Sprawności podawane przez producentów urządzeń grzewczych są wyższe od tych, które zostały przyjęte na potrzeby opracowania PONE. Wynika to głównie z faktu, iż producenci podają parametry techniczne swoich produktów w nominalnych warunkach pracy. W rzeczywistości średniosezonowe warunki pracy urządzeń znacznie odbiegają od warunków nominalnej pracy. Tak więc celowe zaniżenie sprawności energetycznej urządzeń na cele analizy technicznej zbliża warunki pracy tych urządzeń do rzeczywiście panujących.

Poniżej przedstawiono kilka możliwości modernizacji istniejącego systemu grzewczego wraz z innymi pracami polepszającymi wykorzystanie energii lub zmniejszenie zużycia energii. W tabelach znalazły się informacje na temat efektów wymiany źródła ciepła, zastosowania solarnego podgrzewania wody użytkowej. Przeprowadzone modernizacje pozwalają na uzyskanie zmniejszenia zużycia energii, zmian rocznych kosztów ogrzewania i zmiany rocznych emisji zanieczyszczenia.

Tabela 4 Wymiana starego kotła węglowego na nowy węglowy

| System grzewczy | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| --- | --- | --- |
| Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła) | stary kocioł węglowy | nowy kocioł węglowy |
| Charakterystyka instalacji c.o. (zmodernizowana, niezmodernizowana) | zmodernizowana i niezmodernizowana | zmodernizowana i niezmodernizowana |
| Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego [kW] | 21 | 21 |
| Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu typowego [GJ/a] | 181,7 | 181,7 |
| Sprawność wytwarzania źródła ciepła [%] | 65 | 90 |
| Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, akumulacji) [%] | 79 | 79 |
| Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu | 0,95 | 0,95 |
| Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] | 336 | 243 |
| Ciepła woda użytkowa | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| Sposób przygotowania c.w.u. | kocioł | kocioł |
| Zapotrzebowanie mocy [kW] | 4,7 | 4,7 |
| Zapotrzebowanie energii netto [GJ/a] | 8,3 | 8,3 |
| Sprawność wytwarzania | 65 | 90 |
| Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, cyrkulacji) | 39 | 39 |
| Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] | 32,7 | 23,6 |
| Zestawienie zbiorcze | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.) [kW] | 25,7 | 25,7 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.) [GJ/a] | 190 | 190 |
| Zapotrzebowanie energii brutto (z uwzględnieniem oszczędności uzyskanej dzięki zastosowaniu instalacji solarnej) [GJ/a] | 369 | 267 |
| Rodzaj paliwa | węgiel | węgiel ekogroszek |
| Wartość opałowa paliwa [MJ/Mg] | 24 | 26 |
| Obliczeniowa ilość paliwa / energii [Mg/a] | 15,4 | 10,3 |
| Zawartość siarki w paliwie [%] | 0,8 | 0,5 |
| Zawartość popiołu w paliwie [%] | 12 | 10 |
| Cena jednostkowa paliwa / energii [zł/Mg] | 650 | 750 |
| Roczny koszt paliwa / energii [zł/a] | 10010 | 7725 |
| Roczny koszt obsługi [zł/a] | 1100 | 800 |
| Roczny całkowity koszt eksploatacji [zła] | 11110 | 8525 |
| Roczna oszczędność kosztów eksploatacji [zł/a] | 2585 |
| Całkowite nakłady inwestycyjne [zł] | 12000 |
| Prosty czas zwrotu (SPBT) [lata] | 4,6 |

Tabela 5 Wymiana starego kotła węglowego na nowy gazowy

| System grzewczy | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| --- | --- | --- |
| Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła) | stary kocioł węglowy | nowy kocioł gazowy |
| Charakterystyka instalacji c.o. (zmodernizowana, niezmodernizowana) | zmodernizowana i niezmodernizowana | zmodernizowana i niezmodernizowana |
| Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego [kW] | 21 | 21 |
| Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu typowego [GJ/a] | 181,7 | 181,7 |
| Sprawność wytwarzania źródła ciepła [%] | 65 | 94 |
| Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, akumulacji) [%] | 79 | 79 |
| Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu | 0,95 | 0,95 |
| Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] | 336 | 232 |
| Ciepła woda użytkowa | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| Sposób przygotowania c.w.u. | kocioł | kocioł |
| Zapotrzebowanie mocy [kW] | 4,7 | 4,7 |
| Zapotrzebowanie energii netto [GJ/a] | 8,3 | 8,3 |
| Sprawność wytwarzania | 65 | 94 |
| Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, cyrkulacji) | 39 | 39 |
| Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] | 32,7 | 22,6 |
| Zestawienie zbiorcze | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.) [kW] | 25,7 | 25,7 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.) [GJ/a] | 190 | 190 |
| Zapotrzebowanie energii brutto (z uwzględnieniem oszczędności uzyskanej dzięki zastosowaniu instalacji solarnej) [GJ/a] | 369 | 255 |
| Rodzaj paliwa | węgiel | gaz |
| Wartość opałowa paliwa [MJ/Mg, MJ/m3] | 24 | 35 |
| Obliczeniowa ilość paliwa / energii [Mg/a, m3/a] | 15,4 | 7286 |
| Zawartość siarki w paliwie [%] | 0,8 | - |
| Zawartość popiołu w paliwie [%] | 12 | - |
| Cena jednostkowa paliwa / energii [zł/Mg, zł/m3] | 650 | 2,1 |
| Roczny koszt paliwa / energii [zł/a] | 10010 | 15301 |
| Roczny koszt obsługi [zł/a] | 1100 | 700 |
| Roczny całkowity koszt eksploatacji [zła] | 11110 | 16001 |
| Roczna oszczędność kosztów eksploatacji [zł/a] | -4891 |
| Całkowite nakłady inwestycyjne [zł] | 12000 |
| Prosty czas zwrotu (SPBT) [lata] | -2,5 |

Tabela 7 Wymiana starego kotła węglowego na nowy na biomasę

| System grzewczy | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| --- | --- | --- |
| Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła) | stary kocioł węglowy | nowy kocioł węglowy |
| Charakterystyka instalacji c.o. (zmodernizowana, niezmodernizowana) | zmodernizowana i niezmodernizowana | zmodernizowana i niezmodernizowana |
| Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego [kW] | 21 | 21 |
| Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu typowego [GJ/a] | 181,7 | 181,7 |
| Sprawność wytwarzania źródła ciepła [%] | 65 | 82 |
| Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, akumulacji) [%] | 79 | 79 |
| Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu | 0,95 | 0,95 |
| Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] | 336 | 266 |
| Ciepła woda użytkowa | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| Sposób przygotowania c.w.u. | kocioł | kocioł |
| Zapotrzebowanie mocy [kW] | 4,7 | 4,7 |
| Zapotrzebowanie energii netto [GJ/a] | 8,3 | 8,3 |
| Sprawność wytwarzania | 65 | 82 |
| Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, cyrkulacji) | 39 | 39 |
| Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] | 32,7 | 26,0 |
| Zestawienie zbiorcze | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.) [kW] | 25,7 | 25,7 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.) [GJ/a] | 190 | 190 |
| Zapotrzebowanie energii brutto (z uwzględnieniem oszczędności uzyskanej dzięki zastosowaniu instalacji solarnej) [GJ/a] | 369 | 292 |
| Rodzaj paliwa | węgiel | biomasa |
| Wartość opałowa paliwa [MJ/Mg] | 24 | 22 |
| Obliczeniowa ilość paliwa / energii [Mg/a] | 15,4 | 13,3 |
| Zawartość siarki w paliwie [%] | 0,8 | 0,5 |
| Zawartość popiołu w paliwie [%] | 12 | 10 |
| Cena jednostkowa paliwa / energii [zł/Mg] | 650 | 750 |
| Roczny koszt paliwa / energii [zł/a] | 10010 | 9975 |
| Roczny koszt obsługi [zł/a] | 1100 | 800 |
| Roczny całkowity koszt eksploatacji [zła] | 11110 | 10775 |
| Roczna oszczędność kosztów eksploatacji [zł/a] | 335 |
| Całkowite nakłady inwestycyjne [zł] | 13000 |
| Prosty czas zwrotu (SPBT) [lata] | 38,8 |

Tabela 8 Wymiana starego kotła węglowego na pompę ciepła

| System grzewczy | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| --- | --- | --- |
| Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła) | stary kocioł węglowy | pompa ciepła |
| Charakterystyka instalacji c.o. (zmodernizowana, niezmodernizowana) | zmodernizowana i niezmodernizowana | zmodernizowana i niezmodernizowana |
| Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego [kW] | 21 | 21 |
| Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu typowego [GJ/a] | 181,7 | 181,7 |
| Sprawność wytwarzania źródła ciepła [%] | 65 | 250 |
| Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, akumulacji) [%] | 79 | 79 |
| Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu | 0,95 | 0,95 |
| Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] | 336 | 87 |
| Ciepła woda użytkowa | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| Sposób przygotowania c.w.u. | kocioł | pompa ciepła |
| Zapotrzebowanie mocy [kW] | 4,7 | 4,7 |
| Zapotrzebowanie energii netto [GJ/a] | 8,3 | 8,3 |
| Sprawność wytwarzania | 65 | 250 |
| Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, cyrkulacji) | 39 | 39 |
| Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] | 32,7 | 8,5 |
| Zestawienie zbiorcze | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.) [kW] | 25,7 | 25,7 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.) [GJ/a] | 190 | 190 |
| Zapotrzebowanie energii brutto (z uwzględnieniem oszczędności uzyskanej dzięki zastosowaniu instalacji solarnej) [GJ/a] | 369 | 96 |
| Rodzaj paliwa | węgiel | energia elektryczna |
| Wartość opałowa paliwa [MJ/Mg] | 24 | - |
| Obliczeniowa ilość paliwa / energii [Mg/a, kWh/a] | 15,4 | 26688 |
| Zawartość siarki w paliwie [%] | 0,8 | - |
| Zawartość popiołu w paliwie [%] | 12 | - |
| Cena jednostkowa paliwa / energii [zł/Mg, zł/kWh] | 650 | 0,55 |
| Roczny koszt paliwa / energii [zł/a] | 10010 | 14678 |
| Roczny koszt obsługi [zł/a] | 1100 | 700 |
| Roczny całkowity koszt eksploatacji [zł/a] | 11110 | 15378 |
| Roczna oszczędność kosztów eksploatacji [zł/a] | -4268 |
| Całkowite nakłady inwestycyjne [zł] | 12000 |
| Prosty czas zwrotu (SPBT) [lata] | -2,8 |

Tabela 8 Wymiana starego kotła węglowego na nowy na olej opałowy

| System grzewczy | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| --- | --- | --- |
| Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła) | stary kocioł węglowy | nowy kocioł gazowy |
| Charakterystyka instalacji c.o. (zmodernizowana, niezmodernizowana) | zmodernizowana i niezmodernizowana | zmodernizowana i niezmodernizowana |
| Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego [kW] | 21 | 21 |
| Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu typowego [GJ/a] | 181,7 | 181,7 |
| Sprawność wytwarzania źródła ciepła [%] | 65 | 94 |
| Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, akumulacji) [%] | 79 | 79 |
| Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu | 0,95 | 0,95 |
| Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] | 336 | 232 |
| Ciepła woda użytkowa | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| Sposób przygotowania c.w.u. | kocioł | kocioł |
| Zapotrzebowanie mocy [kW] | 4,7 | 4,7 |
| Zapotrzebowanie energii netto [GJ/a] | 8,3 | 8,3 |
| Sprawność wytwarzania | 65 | 94 |
| Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, cyrkulacji) | 39 | 39 |
| Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] | 32,7 | 22,6 |
| Zestawienie zbiorcze | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.) [kW] | 25,7 | 25,7 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.) [GJ/a] | 190 | 190 |
| Zapotrzebowanie energii brutto (z uwzględnieniem oszczędności uzyskanej dzięki zastosowaniu instalacji solarnej) [GJ/a] | 369 | 255 |
| Rodzaj paliwa | węgiel | olej opałowy |
| Wartość opałowa paliwa [MJ/Mg, MJ/litr] | 24 | 35 |
| Obliczeniowa ilość paliwa / energii [Mg/a, litr/a] | 15,4 | 7286 |
| Zawartość siarki w paliwie [%] | 0,8 | - |
| Zawartość popiołu w paliwie [%] | 12 | - |
| Cena jednostkowa paliwa / energii [zł/Mg, zł/litr] | 650 | 2,4 |
| Roczny koszt paliwa / energii [zł/a] | 10010 | 17486 |
| Roczny koszt obsługi [zł/a] | 1100 | 200 |
| Roczny całkowity koszt eksploatacji [zła] | 11110 | 17686 |
| Roczna oszczędność kosztów eksploatacji [zł/a] | -6576 |
| Całkowite nakłady inwestycyjne [zł] | 12000 |
| Prosty czas zwrotu (SPBT) [lata] | -1,8 |

Tabela 9 Wymiana starego kotła węglowego na nowy węglowy + kolektor słoneczny

| System grzewczy | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| --- | --- | --- |
| Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła) | stary kocioł węglowy | nowy kocioł węglowy |
| Charakterystyka instalacji c.o. (zmodernizowana, niezmodernizowana) | zmodernizowana i niezmodernizowana | zmodernizowana i niezmodernizowana |
| Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego [kW] | 21 | 21 |
| Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu typowego [GJ/a] | 181,7 | 181,7 |
| Sprawność wytwarzania źródła ciepła [%] | 65 | 82 |
| Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, akumulacji) [%] | 79 | 79 |
| Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu | 0,95 | 0,95 |
| Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] | 336 | 266 |
| Ciepła woda użytkowa | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| Sposób przygotowania c.w.u. | kocioł | kocioł |
| Zapotrzebowanie mocy [kW] | 4,7 | 4,7 |
| Zapotrzebowanie energii netto [GJ/a] | 8,3 | 8,3 |
| Sprawność wytwarzania | 65 | 82 |
| Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, cyrkulacji) | 39 | 39 |
| Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] | 32,7 | 26,0 |
| Instalacja solarna | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| Powierzchnia kolektorów słonecznych [m2] | X | 4,6 |
| Produkcja energii (loco zasobnik ciepła) [GJ/a] | X | 7,7 |
| Oszczędność energii z uwzględnieniem sprawności źródła ciepła, którego pracę zastępuje instalacja solarna [GJ/a] | X | 9,4 |
| Zestawienie zbiorcze | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.) [kW] | 25,7 | 25,7 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.) [GJ/a] | 190 | 190 |
| Zapotrzebowanie energii brutto (z uwzględnieniem oszczędności uzyskanej dzięki zastosowaniu instalacji solarnej) [GJ/a] | 369 | 283 |
| Rodzaj paliwa | węgiel | węgiel ekogroszek |
| Wartość opałowa paliwa [MJ/Mg] | 24 | 26 |
| Obliczeniowa ilość paliwa / energii [Mg/a] | 15,4 | 10,9 |
| Zawartość siarki w paliwie [%] | 0,8 | 0,5 |
| Zawartość popiołu w paliwie [%] | 12 | 10 |
| Cena jednostkowa paliwa / energii [zł/Mg] | 650 | 750 |
| Roczny koszt paliwa / energii [zł/a] | 10010 | 8175 |
| Roczny koszt obsługi [zł/a] | 800 | 800 |
| Roczny całkowity koszt eksploatacji [zła] | 10810 | 8975 |
| Roczna oszczędność kosztów eksploatacji [zł/a] | 1835 |
| Całkowite nakłady inwestycyjne [zł] | 27000 |
| Prosty czas zwrotu (SPBT) [lata] | 14,7 |

Tabela 10 Wymiana starego kotła węglowego na nowy gazowy + kolektory słoneczne

| System grzewczy | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| --- | --- | --- |
| Charakterystyka źródła ciepła (rodzaj źródła ciepła) | stary kocioł węglowy | nowy kocioł gazowy |
| Charakterystyka instalacji c.o. (zmodernizowana, niezmodernizowana) | zmodernizowana i niezmodernizowana | zmodernizowana i niezmodernizowana |
| Zapotrzebowanie mocy dla obiektu typowego [kW] | 21 | 21 |
| Zapotrzebowanie energii netto dla obiektu typowego [GJ/a] | 181,7 | 181,7 |
| Sprawność wytwarzania źródła ciepła [%] | 65 | 94 |
| Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, akumulacji) [%] | 79 | 79 |
| Współczynnik uwzględniający przerwy w ogrzewaniu | 0,95 | 0,95 |
| Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] | 336 | 232 |
| Ciepła woda użytkowa | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| Sposób przygotowania c.w.u. | kocioł | kocioł |
| Zapotrzebowanie mocy [kW] | 4,7 | 4,7 |
| Zapotrzebowanie energii netto [GJ/a] | 8,3 | 8,3 |
| Sprawność wytwarzania | 65 | 94 |
| Sprawność instalacji (przesyłu, regulacji, cyrkulacji) | 39 | 39 |
| Zapotrzebowanie energii brutto [GJ/a] | 32,7 | 22,6 |
| Instalacja solarna | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| Powierzchnia kolektorów słonecznych [m2] | X | 4,6 |
| Produkcja energii (loco zasobnik ciepła) [GJ/a] | X | 7,7 |
| Oszczędność energii z uwzględnieniem sprawności źródła ciepła, którego pracę zastępuje instalacja solarna [GJ/a] | X | 8,2 |
| Zestawienie zbiorcze | Stan przed termomodernizacją | Stan po termomodernizacji |
| Zapotrzebowanie mocy (c.o. + c.w.u.) [kW] | 25,7 | 25,7 |
| Zapotrzebowanie energii netto (c.o. + c.w.u.) [GJ/a] | 190 | 190 |
| Zapotrzebowanie energii brutto (z uwzględnieniem oszczędności uzyskanej dzięki zastosowaniu instalacji solarnej) [GJ/a] | 369 | 246 |
| Rodzaj paliwa | węgiel | gaz |
| Wartość opałowa paliwa [MJ/Mg, MJ/m3] | 24 | 35 |
| Obliczeniowa ilość paliwa / energii [Mg/a, m3/a] | 15 | 7029 |
| Zawartość siarki w paliwie [%] | 0,8 | - |
| Zawartość popiołu w paliwie [%] | 12 | - |
| Cena jednostkowa paliwa / energii [zł/Mg, zł/m3] | 650 | 2,1 |
| Roczny koszt paliwa / energii [zł/a] | 9750 | 14761 |
| Roczny koszt obsługi [zł/a] | 700 | 700 |
| Roczny całkowity koszt eksploatacji [zła] | 10450 | 15461 |
| Roczna oszczędność kosztów eksploatacji [zł/a] | -5011 |
| Całkowite nakłady inwestycyjne [zł] | 27000 |
| Prosty czas zwrotu (SPBT) [lata] | -5,4 |

Na podstawie powyższych tabel można stwierdzić, że najniższy koszt wytworzenia ciepła w przeliczeniu na ilość ciepła użytecznego (potrzebnego do zachowania normatywnego komfortu cieplnego) występuje w przypadku kotłowni zasilanej paliwami stałymi.

Najwyższe koszty dla przykładowego budynku jednorodzinnego występują w przypadku zasilania 
w ciepło energią elektryczną, olejem opałowym oraz gazem ziemnym. Zmiana paliwa z węgla na inne wiąże się ze zwiększeniem kosztów eksploatacyjnych, jednak gwarantuje to uzyskanie znacznego efektu ekologicznego. Wykonanie prac termoizolacyjnych oraz zastosowanie kolektorów słonecznych poprawia efekt ekonomiczny modernizacji.

Największy efekt ekologiczny w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych uzyskuje się wykonując wymianę starego kotła węglowego na kocioł gazowy oraz pompę ciepła. Natomiast w zakresie redukcji dwutlenku węgla największy efekt ekologiczny uzyskuje się wykonując wymianę starego kotła węglowego na kocioł na biomas i pompę ciepła. Realizacja wymiany źródła ciepła wraz z wprowadzeniem działań termomodernizacyjnych przyczyni się do uzyskania lepszych efektów ekologicznych.

# PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA REALIZACJI „PONE”

W PONE przyjęto następujące założenia:

- PONE przewiduje dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła oraz montażu instalacji kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych w latach 2018-2024, pod warunkiem otrzymania przez gminę na ten cel dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

- realizacja inwestycji może nastąpić dopiero po zakwalifikowaniu Inwestora do PONE na dany rok,

- wymiana źródeł ciepła polega na: demontażu starego źródła ciepła potwierdzonym protokołem sporządzonym przez Instalatora (dotyczy wymiany kotła c.o.), zezłomowania starego źródła ciepła potwierdzonym protokołem podpisanym przez skup złomu lub innego odbiorcę (dot. wymiany kotła c.o.), montażu nowego źródła ciepła – potwierdzonym protokołem odbioru końcowego,

- inwestor dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ciepła, rodzaju kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych oraz wyboru Instalatora,

- do PONE jako nowe źródło ciepła może zostać dopuszczony kocioł węglowy minimum klasy 5 wg PN-EN 303-5:20212 i zgodny z wymaganiami WFOŚiGW w Katowicach,

- do PONE mogą zostać dopuszczone tylko kolektory słoneczne posiadające certyfikat, wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, nie starszy niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinasowanie, potwierdzającego, iż kolektory słoneczne posiadają zgodność 
z normą PN-EN 12975-1 wraz ze sprawozdaniem z badań przeprowadzonym zgodnie 
z normą PN-EN 12975-2 lub PN-EN ISO 9806 lub europejski znak jakości „Solar Keymark”

- do PONE mogą zostać dopuszczone tylko moduły fotowoltaiczne posiadające certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646, wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, nie starszego niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku do WFOŚiGW w Katowicach,

- dofinansowanie wymiany kotłów w ramach PONE dotyczy tylko budynków mieszkalnych 
(za budynek mieszkalny uważa się budynek w którym przynajmniej 70% powierzchni stanowi część mieszkalna i nie więcej niż 30% część usługowa lub inna) będących własnością osób fizycznych. Budynek może mieć maksymalnie 300 m2 powierzchni użytkowej.

- dofinansowanie będzie dotyczyć wyłącznie właścicieli budynków, które są zgłoszone do użytkowania na dzień złożenia wniosku (PONE nie przewiduje dofinansowania do budynków będących w trakcie budowy tzn. nie oddanych do użytkowania),

- nowe, wymienione w ramach funkcjonowania PONE źródło ciepła musi być jedynym źródłem ciepła dla budynku. Nie dopuszcza się sytuacji, kiedy układ grzewczy stanowią dwa równoważne źródła ciepła włączone w instalację c.o., jak np. kocioł węglowy wraz z gazowym, itp. Dopuszcza się jedynie stosowanie źródeł pomocniczych na cele wytwarzania c.w.u.

- udział własny mieszkańca w nakładach inwestycyjnych wynosi minimum 40% (w przypadku gdy koszt przekracza założony w PONE próg finansowy, wówczas mieszkaniec dopłaca nadwyżkę).

- w ciągu 5 kolejnych lat po wykonaniu prac gmina zastrzega sobie możliwość niezapowiedzianych kontroli na obiektach, w których dokonano prace dofinansowane w ramach funkcjonowania PONE.

Szczegółowe wymagania wobec poszczególnych uczestników PONE zostaną określone w Regulaminie.

## Kolejne kroki realizacji PONE

Obsługą PONE zajmować się będzie Operator wybrany przez Gminę Herby. Zadaniami gminy w zakresie realizacji PONE są:

- opracowanie aktualnego „Regulaminu udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji w gminie Herby, dotyczącego wymiany kotłów c.o., montażu instalacji solarnych, ogniw fotowoltaicznych”,

- promocja PONE celem zwiększenia liczby uczestników,

- złożenie wniosku do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie na poszczególne etapy,

- wybór Operatora PONE,

- zawieranie z mieszkańcami indywidualnych umów na wykonanie prac,

- kontrola realizacji PONE,

- przeprowadzanie kontroli na obiektach, w których dokonano wcześniej prac w ramach PONE,

- wywiązywanie się z zobowiązań narzuconych umowami oraz regulaminem,

- rozliczenie rzeczowe i finansowe po każdym etapie realizacji PONE,

- opracowanie raportów i ocena kolejnych etapów wdrożeniowych,

- dotrzymanie warunków formalno-prawnych po zakończeniu PONE,

- zaplanowanie i zapewnienie finansowania kolejnych etapów.

# ASPEKTY EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE REALIZACJI PONE

## Liczba i koszty planowanych inwestycji

Zdecydowano o realizacji kolejnych etapów PONE w latach 2018-2024 i wykonaniu 525 inwestycji. W poniższych tabelach przedstawiono planowaną liczbę inwestycji do wykonania określoną na podstawie zainteresowania mieszkańców oraz możliwości finansowych Gminy. Ostateczna liczba inwestycji zostanie sprecyzowana na podstawie złożonych przez mieszkańców wniosków o udział w PONE oraz z uwzględnieniem możliwości finansowych gminy.

Tabela 11 Zakres rzeczowy realizacji PONE w latach 2018 – 2024

|  | Planowany rok wykonania |  |
| --- | --- | --- |
| Planowana inwestycja | 2018 * | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | RAZEM |
| węgiel na węgiel | 10 | 29 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 219 |
| węgiel na gaz | 0 | 17 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 145 |
| węgiel na biomasę | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 |
| węgiel na pompę ciepła | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| solar | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 |
| PV | 0 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 110 |
| RAZEM | 10 | 63 | 92 | 87 | 87 |  | 84 | 510 |

* zakres zrealizowany

Gmina planuje realizację Programu do roku 2024, a jeśli możliwości dofinansowania, zainteresowanie mieszkańców i możliwości finansowe Gminy na to pozwolą, Program będzie kontynuowany przez kolejne lata.

W oparciu o przedstawione w rozdziale 4.2. założenia techniczne dokonano wstępnej wyceny kosztów, jakie należy ponieść w celu wykonania poszczególnych prac:

  - wymiana kotła – 12 000 zł,

  - zabudowa układu solarnego – 12 000 zł,

  - zabudowa ogniw fotowoltaicznych – 15 000 zł.

Uwzględniając powyższe koszty jednostkowe dla planowanej liczby prac, w tabeli poniżej przedstawiono koszty realizacji poszczególnych inwestycji:

Środki pozyskane z WFOŚiGW w Katowicach z pewnością usprawnią realizację zamierzeń, gdyż w krótszym czasie będzie można w sposób zorganizowany wykonać większą liczbę inwestycji. Poniżej przedstawiono symulację podziału kosztów na Fundusz, mieszkańca i Gminę przy założeniu:

- pozyskania pożyczki z WFOŚiGW na realizację wszystkich wariantów PONE,

- dofinansowania inwestycji do 60% kosztów kwalifikowanych,

- pozyskania umorzenia części pożyczki (umorzenie wynosić może maksymalnie 40% kwoty pożyczki), przy założeniu, że środki z umorzenia zostaną przekazane na nowe zadanie z zakresu ochrony środowiska.

Tabela 12 Koszty całkowite planowanych inwestycji w latach 2018-2024

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planowana inwestycja | sztuk | Koszty [zł] | sztuk | Koszty [zł] | sztuk | Koszty [zł] | sztuk | Koszty [zł] | sztuk | Koszty [zł] | sztuk | Koszty [zł] | sztuk | Koszty [zł] |
| węgiel na węgiel | 10 | 120 000 | 29 | 348 000 | 36 | 432 000 | 36 | 432 000 | 36 | 432 000 | 36 | 432 000 | 36 | 432 000 |
| węgiel na gaz | 0 | - | 17 | 204 000 | 28 | 336 000 | 25 | 300 000 | 25 | 300 000 | 25 | 300 000 | 25 | 300 000 |
| węgiel na biomasę | 0 | - | 2 | 24 000 | 1 | 12 000 | 1 | 12 000 | 1 | 12 000 | 1 | 12 000 | 0 | - |
| węgiel na pompę ciepła | 0 | - | 0 | - | 1 | 12 000 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| solar | 0 | - | 3 | 36 000 | 6 | 72 000 | 5 | 60 000 | 5 | 60 000 | 5 | 60 000 | 5 | 60 000 |
| PV | 0 | - | 12 | 180 000 | 20 | 300 000 | 20 | 300 000 | 20 | 300 000 | 20 | 300 000 | 18 | 270 000 |
| RAZEM | 10 | 120 000 | 63 | 792 000 | 92 | 1 164 000 | 87 | 1 104 000 | 87 | 1 104 000 | 87 | 1 104 000 | 84 | 1 062 000 |

Tabela 13 Montaż finansowy realizacji Programu w latach 2018-2024

|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planowana inwestycja | sztuk | Koszty [zł] | WFOŚiGW [zł] | sztuk | Koszty [zł] | WFOŚiGW [zł] | sztuk | Koszty [zł] | WFOŚiGW [zł] | sztuk | Koszty [zł] | WFOŚiGW [zł] |
| węgiel na węgiel | 10 | 120 000 | 72 000 | 29 | 348 000 | 208 800 | 36 | 432 000 | 259 200 | 36 | 432 000 | 259 200 |
| węgiel na gaz | 0 | - | - | 17 | 204 000 | 122 400 | 28 | 336 000 | 201 600 | 25 | 300 000 | 180 000 |
| węgiel na biomasę | 0 | - | - | 2 | 24 000 | 14 400 | 1 | 12 000 | 7 200 | 1 | 12 000 | 7 200 |
| węgiel na pompę ciepła | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 | 12 000 | 7 200 | 0 | - | - |
| solar | 0 | - | - | 3 | 36 000 | 21 600 | 6 | 72 000 | 43 200 | 5 | 60 000 | 36 000 |
| PV | 0 | - | - | 12 | 180 000 | 108 000 | 20 | 300 000 | 180 000 | 20 | 300 000 | 180 000 |
| RAZEM | 10 | 120 000 | 72 000 | 63 | 792 000 | 475 200 | 92 | 1 164 000 | 698 400 | 87 | 1 104 000 | 662 400 |

Tabela 14 Montaż finansowy realizacji Programu w latach 2018-2024 cd

|  | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planowana inwestycja | sztuk | Koszty [zł] | WFOŚiGW [zł] | sztuk | Koszty [zł] | WFOŚiGW [zł] | sztuk | Koszty [zł] | WFOŚiGW [zł] |
| węgiel na węgiel | 36 | 432 000 | 259 200 | 36 | 432 000 | 259 200 | 36 | 432 000 | 259 200 |
| węgiel na gaz | 25 | 300 000 | 180 000 | 25 | 300 000 | 180 000 | 25 | 300 000 | 180 000 |
| węgiel na biomasę | 1 | 12 000 | 7 200 | 1 | 12 000 | 7 200 | 0 | - | - |
| węgiel na pompę ciepła | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| solar | 5 | 60 000 | 36 000 | 5 | 60 000 | 36 000 | 5 | 60 000 | 36 000 |
| PV | 20 | 300 000 | 180 000 | 20 | 300 000 | 180 000 | 18 | 270 000 | 162 000 |
| RAZEM | 87 | 1 104 000 | 662 400 | 87 | 1 104 000 | 662 400 | 84 | 1 062 000 | 637 200 |

Tabela 15 Łączny koszt realizacji Programu z podziałem na źródło pochodzenia środków finansowych

| Planowana inwestycja | RAZEM koszty | RAZEM WFOŚiGW |
| --- | --- | --- |
| węgiel na węgiel | 2 628 000 | 1 576 800 |
| węgiel na gaz | 1 740 000 | 1 044 000 |
| węgiel na biomasę | 72 000 | 43 200 |
| węgiel na pompę ciepła | 12 000 | 7 200 |
| solar | 348 000 | 208 800 |
| PV | 1 650 000 | 990 000 |
| RAZEM | 6 450 000 | 3 870 000 |

## Możliwości finansowania działań energooszczędnych

Poniżej przedstawiono możliwości finansowania zadań z zakresu oszczędzania energii w budynkach jednorodzinnych, z których może skorzystać mieszkaniec samodzielnie, bądź we współpracy z Gminą.

Programy, w których osoby fizyczne mogą pozyskać dofinansowanie na prace termoizolacyjne składając wniosek bezpośrednio do instytucji dotującej to m.in.:

    - Program CZYSTE POWIETRZE

W 2018 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został przygotowany nowy program priorytetowy Czyste Powietrze wpisujący się w realizację rządowego programu poprawy jakości powietrza.

Cel Programu

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Przez jednorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 poz.1332, z późn. zm.), należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do użytkowania.

Przez budynek nowo budowany należy rozumieć budynek, dla którego zostały uzyskane zgody na rozpoczęcie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Beneficjenci

Beneficjentami są osoby fizyczne:

- posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1 Programu. W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku.

- które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Budżet naboru

Budżet na realizację celu programu wynosi do 103 mld zł, w tym:

- dla bezzwrotnych form dofinansowania (dotacje) – do 63,3 mld zł,

- dla zwrotnych form dofinansowania (pożyczki) – do 39,7 mld zł.

Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:

- Dotacji,

- Pożyczki,

- Dotacji i pożyczki.

Intensywność dofinansowania

| Grupa | Kwota miesięcznego dochodu / osoba [zł] | Dotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego) | Pożyczka |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | uzupełnienie do wartości dotacji | pozostałe koszty kwalifikowane |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | do 600 | do 90% | do 10% | do 100% |
| II | 601-800 | do 80% | do 20% | do 100% |
| III | 801-1000 | do 70% | do 30% | do 100% |
| IV | 1001-1200 | do 60% | do 40% | do 100% |
| V | 1201-1400 | do 50% | do 50% | do 100% |
| VI | 1401-1600 | do 40% | do 60% | do 100% |
| VII | powyżej 1600 | do 30% | do 70% | do 100% |

- Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych.

- Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Kwota ta jest określona we wniosku o dofinansowanie; zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

Warunki dofinansowania

- Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie

- Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat; okres finansowania jest liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki, do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej

- Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane na rachunek bankowy wykonawcy, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy

- Wnioskowanie o udzielenie dofinansowania w formie dotacji nie wymaga równoczesnego wnioskowania o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki. Beneficjent może ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie w formie dotacji, wyłącznie o dofinansowanie w formie pożyczki lub dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.

Kwalifikowalność wydatków

- Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r., z zastrzeżeniem że,

a. przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

b. okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r.c. przedsięwzięcie zostało rozpoczęte po 01.01.2018 r. i nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;

- Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł;

- Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji wynosi 53 tys. zł;

- Szczegółowe limity jednostkowych kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych zakresów prac w ramach przedsięwzięcia są podane w Programie priorytetowym w punkcie 9 „Maksymalne koszty jednostkowe”;

- Wymagania dla dokumentacji, usług, urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych stanowiących koszty kwalifikowane są określone w załączniku nr 1 „Wymagania techniczne” do Programu priorytetowego.

- Rodzaje kosztów kwalifikowanych wskazane są w punkcie 6 Programu priorytetowego.

Rodzaje przedsięwzięć

- Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:

a. demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690)

b. instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami

c. zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego, dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki

d. wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż określone od pkt a. do pkt c. (tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

- Polski Program Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach Mieszkalnych – PolREFF. Program został zainicjowany i jest rozwijany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

Celem programu jest zapewnienie wsparcia dla właścicieli mieszkań i domów mieszkalnych w modernizacjach i remontach, mających na celu poprawę komfortu mieszkania oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków.

Program skierowany jest przede wszystkim do osób indywidualnych - właścicieli mieszkań i domów mieszkalnych.

Obecnie bankiem, który podpisał umowę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju o przystąpieniu do programu PolREFF, jest bank BZ WBK.

Od początku listopada 2016 roku w lokalnych oddziałach BZ WBK możliwe jest składanie wniosków o kredyty umożliwiające finansowanie modernizacji budynków mieszkalnych lub budowę jednorodzinnych domów energooszczędnych.

Unikalną korzyścią towarzyszącą finansowaniu wymienionych przedsięwzięć jest możliwość uzyskania bezpłatnej porady niezależnych ekspertów – inżynierów oraz skorzystanie z wiedzy i doświadczeń przez nich zgromadzonych na ogólnodostępnej stronie www.polreff.org.

- Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 poz. 712.)

Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale mieszkalne.

Formy pomocy:

- premia termo modernizacyjna,

- premia remontowa,

- premia kompensacyjna.

O dofinansowanie projektu w ramach premii termomodernizacyjnej, mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

  - budynków mieszkalnych,

  - budynków zbiorowego zamieszkania,

- budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

  - lokalnych sieci ciepłowniczych,

  - lokalnych źródeł ciepła.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne powinno być realizowane na podstawie projektu budowlanego opracowanego w trybie przepisów Prawa Budowlanego i pozwolenia na budowę wydanego przez odpowiednie władze. Założenia dla projektu stanowi audyt energetyczny. Inwestor powinien przedstawić bankowi kredytującemu podpisane przez projektanta oświadczenie o zgodności projektu z audytem energetycznym.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne powinno być zrealizowane zgodnie z projektem i zakończone w terminie określonym w umowie kredytu. Po zakończeniu realizacji inwestor powinien przedstawić bankowi kredytującemu oświadczenie o zrealizowaniu przedsięwzięcia podpisane przez osobę, która nadzorowała realizację robót w imieniu inwestora (np. przez inspektora nadzoru lub projektanta).

Jeżeli przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z projektem i w terminie zgodnym z umową kredytową, następuje uruchomienie premii termomodernizacyjnej, którą bank kredytujący otrzymuje od BGK i zalicza ją na spłatę kredytu wykorzystanego przez inwestora. Tym samym inwestor zostaje zwolniony z obowiązku spłaty 100 % kredytu i spłaca kredytu pomniejszony o przyznaną premię.

Wysokość premii termomodernizacyjnej nie może wynosić więcej niż:

- 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

- dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), w zakresie Funduszu Termomodernizacji i Remontów, współpracuje z następującymi bankami kredytującymi:

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.*

Krakowski Bank Spółdzielczy

SGB-Bank S.A.

* kredytów z premią osobom fizycznym udzielają wybrane banki spółdzielcze z Grupy Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Alternatywą jest również kredyt preferencyjny możliwy do uzyskania w bankach komercyjnych (np. Bank Ochrony Środowiska BOŚ) na zasadach kredytowania przez bank ze środków WFOŚiGW inwestycji z zakresu ochrony środowiska.

Realizacja zadań proekologicznych zgodnych z celami przepisów ochrony środowiska oraz priorytetami określonymi w polityce ekologicznej państwa i województwa, ujętymi na liście przedsięwzięć priorytetowych Funduszu.

Wnioski kredytowe można składać w placówkach WFOŚiGW lub Banku, (WFOŚiGW rozpatruje wnioski w części ogólnej i ekologiczno-technicznej, Bank - w części ekonomicznej).

Warunki kredytowania:

Dla kredytów ze środków Banku z dopłatami Funduszu do oprocentowania:

- wartość kredytu: do 75% nakładów inwestycyjnych,

- oprocentowanie: 0,7s.r.w. nie mniej niż 3% w skali rocznej (indywidualnie negocjowane przez wnioskodawców z Bankiem i Funduszem),

- okres kredytowania: do 5 lat od daty zakończenia zadania,

- okres karencji: nie dłużej niż rok od planowanego terminu zakończenia zadania.

Mechanizmy te są konkurencyjne wobec ogólnodostępnych kredytów komercyjnych i pozwalają na zaoszczędzenie w stosunku do nich do 20% kosztów całkowitych. Nie zmienia to jednak faktu, że są to przedsięwzięcia wysoce kapitałochłonne, a co za tym idzie skierowane do użytkowników mogących udźwignąć tego typu obciążenie finansowe. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że w przypadku finansowania opartego o tzw. „Ustawę Termorenowacji i Remontów” podstawowym warunkiem uzyskania kredytu i premii jest załączenie do wniosku pełnego audytu energetycznego. Koszt przygotowania takiego dokumentu w zależności od zakresu waha się w granicach od 1000 zł dla budynku indywidualnego do 4000 zł dla budynków wielorodzinnych. W przypadku drugiego przytoczonego mechanizmu wymagane są obliczenia techniczno-energetyczne wchodzące w zakres uproszczonego audytu energetycznego (koszt ok. 200 – 400 zł).

Program w którym osoby fizyczne mogą pozyskać dofinansowanie składając wniosek za pośrednictwem Gminy:

WFOŚiGW w Katowicach: Program Ograniczenia Emisji (POE).

Fundusz dofinansowuje:

•	wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne (kotły opalane biomasą lub węglem spełniające wymogi minimum 5 klasy wg PN-EN 303-5:20212, kotły gazowe, olejowe, pompy ciepła, podłączenie do sieci ciepłowniczej,

•	wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania,

•	zabudowę instalacji solarnych i fotowoltaicznych,

•	termoizolację obiektów.

Decyzję o zakresie Programu ograniczenia emisji podejmuje Gmina, która określa go mając na uwadze potrzeby i możliwości swoich mieszkańców. Gminy z obszaru województwa śląskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie na wdrażanie programów ograniczenia emisji w formie:

a) pożyczki do 90 % kosztów kwalifikowanych, oprocentowanej w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3% (w bieżącym roku oprocentowanie wynosi 3%). Okres spłaty pożyczki nie może być krótszy niż 4 lata i dłuższy niż 12 lat od wynikającej z umowy daty zakończenia zadania. Można skorzystać z karencji w spłacie pożyczki, jednak karencja nie może być dłuższa niż 12 miesięcy po, wynikającym z umowy, terminie zakończenia zadania. Spłata pożyczki rozpoczyna się nie wcześniej niż 6 miesięcy po wynikającym z umowy terminie zakończenia zadania.

Pożyczka może być częściowo umorzona do wysokości:

a) 10 % wykorzystanej pożyczki, lecz nie więcej niż 0,5 mln złotych, bez warunku przeznaczenia umorzonej kwoty na nowe zadanie ekologiczne; albo

b) 35% wykorzystanej pożyczki, lecz nie więcej niż 3 mln złotych, pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację nowego zadania ekologicznego, zgodnego z celami określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska, z zastrzeżeniem jednostek samorządu terytorialnego, dla których możliwe jest umorzenie do 45 % wykorzystanej pożyczki, lecz nie więcej niż 3 mln złotych, pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty w całości na realizację gminnych programów ograniczenia niskiej emisji; albo

c) 45 % wykorzystanej pożyczki, lecz nie więcej niż 3 mln złotych, pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty w całości na fizyczną likwidację źródła ciepła zasilanego paliwem stałym i zastąpienie go źródłem energii odnawialnej, zasilanym energią elektryczną, paliwem gazowym lub podłączeniem do sieci cieplnej.

Koszty kwalifikowane – koszty bezpośrednio ponoszone na zakupy oraz prace demontażowe i budowlano-montażowe związane ze źródłem ciepła, instalacją c.o., instalacją solarną, instalacją fotowoltaiczną oraz termoizolacją obiektów.

Łączne dofinansowanie w formie pożyczki i dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych.

## Efekt ekologiczny planowanych inwestycji do wykonania w latach 2018-2024

Wielkości efektu ekologicznego każdorazowo będą obliczone do wniosku o przyznanie środków oraz zawarte w umowie pomiędzy gminą a WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie.

W celu obliczenia wielkości efektu (redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2) wykonano następujące obliczenia:

  - określono zużycie energii chemicznej zawartej w spalonym paliwie (przed i po zrealizowaniu przedsięwzięcia), stosując do tego celu wartości opałowe paliw (WO) (w MJ/kg) zalecane do stosowania na dany rok przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i zawarte w dokumencie pod nazwą: „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016”;

  - obliczono emisję (przed i po zrealizowaniu przedsięwzięcia), stosując do tego wskaźniki emisji dwutlenku węgla (CO2) (w kg/GJ) zalecane do stosowania na dany rok przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) i zawarte w dokumencie pod nazwą: „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2013 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016”;

  - emisja CO2 ze spalania biomasy nie wlicza się do sumy emisji ze spalania paliw, zgodnie zasadami Wspólnotowego handlu uprawnieniami do emisji oraz IPCC. Podejście to jest równoważne stosowaniu zerowego wskaźnika emisji dla biomasy.

W celu obliczenia wielkości efektu (redukcji lub uniknięcia emisji SO2, NOx, CO, b(a)p i pyłu) zastosowano poniższy wzór:

E = B x W

gdzie:

E – emisja substancji, wyrażona w kilogramach [kg]

B – zużycie paliwa: dla paliw stałych wyrażone w megagramach [Mg], w przypadku paliw gazowych i ciekłych wyrażone w tysiącach metrów sześciennych [tys.m3]

W – wskaźnik emisji wyrażony w gramach na jednostkę zużytego paliwa.

Zastosowano do obliczeń wskaźniki emisji proponowane do stosowania przez WFOŚiGW w Katowicach w dokumencie "Metodologia obliczania efektu ekologicznego". Przy obliczaniu emisji dwutlenku węgla odnosimy się do zapotrzebowania na energię, natomiast przy obliczaniu emisji pozostałych związków pyłowo-gazowych – do ilości paliwa.

Przyjęto następujące wartości wskaźników emisji dla poszczególnych paliw:

Tabela 16 Wskaźniki emisji dla poszczególnych rodzajów paliw

|  | węgiel kamienny | gaz ziemny | biomasa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kg/Mg] | [kg/10 6m3] | [g/Mg] |
| SO2 | 16,00 * s | 2 * S | 110 |
| NOx | 1,00 | 1280 | 1000 |
| CO | 45,00 | 270 | 26 000 |
| BaP | 0,014 | 0 | 0 |
| pył | 1,50 | 15 | 1500 * A |

gdzie:

s – zawartość siarki całkowitej w spalanym paliwie w procentach [%]

S – zawartość siarki w gazie w mg/m

A – zawartość popiołu w paliwie, wyrażona w procentach [%]

Przyjęto następujące wskaźniki emisji CO2 (WE):

Tabela 17 Wskaźniki emisji CO2 dla poszczególnych rodzajów paliw

| paliwo | WE CO2 |
| --- | --- |
|  | kg/GJ |
| węgiel | 93,96 |
| gaz ziemny | 55,82 |

Rozwiązania z zakresu montażu pompy ciepła redukują całkowicie niską emisję w miejscu zapotrzebowania na ciepło, czyli w miejscu zamieszkania ludzi. Redukcja jest równa wielkości emisji przed modernizacją odpowiednio dla starego kotła węglowego albo gazowego. W innych przypadkach wielkość efektu ekologicznego można oszacować odejmując od emisji dla stanu wyjściowego (stary kocioł) emisję dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego.

Poniżej przedstawiono wielkość emisji zanieczyszczeń w stanie istniejącym i po modernizacji dla budynków w zakładanej ilości przeznaczonych do modernizacji.

Tabela 18 Wielkość emisji zanieczyszczeń dla planowanej liczby inwestycji przed i po modernizacji

| Rodzaj zanieczyszczenia | emisja przed modernizacją E [kg] | emisja po modernizacji E [kg] | efekt ekologiczny |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [kg] | % |
| SO2 | 78 973 | 19 436 | 59 537 | 75,4 |
| CO | 277 641 | 111 251 | 166 390 | 59,9 |
| BaP | 86,38 | 33,90 | 52,48 | 60,8 |
| pył | 111 056 | 37 502 | 73 554 | 66,2 |
| NOx | 6 170 | 3 977 | 2 193 | 35,5 |
| CO2 | 13 903 167 | 9 167 998 | 4 735 169 | 34,1 |

  - Razem zanieczyszczenia pyłowo-gazowe przed modernizacją:

473,9 Mg/rok

  - Razem zanieczyszczenia pyłowo-gazowe po modernizacji:

172,2 Mg/rok

Efekt ekologiczny dla wykonanych inwestycji wyniesie ok.:

- dla zanieczyszczeń pyłowo-gazowych:

301,7 Mg/rok (zmniejszenie emisji o 64%)

- dla CO2 :

4 735 Mg/rok (zmniejszenie emisji o 34%).

# ANALIZA SWOT PONE

| MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) | SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) |
| --- | --- |
| wiele inwestycji już wykonano lub są w trakcie realizacji (np. termomodernizacje budynków) świadomość mieszkańców jest coraz większa, możliwość korzystania z sieci gazowej w miejscowości Herby, posiadanie przez Gminę dokumentów identyfikujących problem niskiej emisji („Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”) | ograniczone środki finansowe na inwestycje proekologiczne w zakresie ochrony powietrza, niewystarczający poziom wykorzystania OZE, spalanie w piecach domowych odpadów i złego jakościowo węgla |
| SZANSE (czynniki zewnętrzne) | ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) |
| rosnąca popularność i dostępność nowych technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, wsparcie finansowe dla działań związanych z likwidacją „niskiej emisji”, możliwość uzyskania dofinansowania do inwestycji proekologicznych w tym związanych z ochroną powietrza, zaostrzające się normy dla małych źródeł ciepła dające szansę na poprawę stanu środowiska | ceny paliw ekologicznych nie zachęcają do zmiany paliwa i źródła ciepła, zwiększająca się konsumpcja, a tym samym zapotrzebowanie na energię, napływ zanieczyszczeń z sąsiednich gmin |

# WNIOSKI I PODSUMOWANIE

Na podstawie analiz zarówno ekonomicznych jak i energetyczno-ekologicznych oraz wytycznych Urzędu Gminy dotyczących kierunków realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Herby” jako priorytetowe uznaje się działania na największej grupie obiektów, mianowicie budynkach mieszkalnych. Jest to również spełnienie oczekiwań społeczności gminy. Ponadto działania zmniejszające emisję zanieczyszczeń polegające na wymianie urządzeń grzewczych, przede wszystkim nieefektywnych kotłów i pieców węglowych, uznaje się za najbardziej opłacalne i skutecznie redukujące emisję zanieczyszczeń atmosferycznych. Dodatkowe prace związane z wykorzystaniem OZE jeszcze bardziej pozwolą ograniczyć poziom niskiej emisji w gminie.

Liczba wymienionych źródeł ciepła zależy przede wszystkim od chęci i możliwości finansowych beneficjentów PONE, gdyż bez ich wkładu własnego realizacja programu nie jest możliwa. Udział własny uczestników „Programu” wynosi minimalnie 40% kosztów wymiany urządzeń, (pozostała część środków pochodzić będzie z pożyczki i dotacji z WFOŚiGW).

Podejmując decyzje o zakresie i sposobie realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Herby” należy przede wszystkim liczyć się z aspektami ekologicznymi i społecznymi, jednak wszelkie działania należy skoordynować z polityką inwestycyjną gminy.

W PONE przedstawia się możliwości inicjowania i wspierania wymiany urządzeń grzewczych w prywatnych budynkach indywidualnych (jednorodzinnych) przez dofinansowanie do 60% kosztów wymiany źródła ciepła (kotła i innych źródeł ciepła).

W niniejszej PONE przyjmuje się następujący zakres inwestycji:

- wymiana 371 urządzeń grzewczych,

- montaż 29 instalacji kolektorów słonecznych,

- montaż 110 instalacji fotowoltaicznych,

W przypadku powstania większej możliwości dofinansowania PONE ze źródeł pomocowych oraz większego zainteresowania właścicieli budynków, ta część Programu będzie modyfikowana na rzecz objęcia w realizacji większej liczby uczestników.

Efekt ekologiczny (redukcja zanieczyszczeń) wykonania planowanych inwestycji w latach 2018-2024 wyniesie ok.:

- dla zanieczyszczeń pyłowo-gazowych:

301,7 Mg/rok (zmniejszenie emisji o 64%)

- dla CO2 :

4 735 Mg/rok (zmniejszenie emisji o 34%).

Uwzględniając aktualnie obowiązujące zasady dofinansowania oraz koszty planuje się, że udział  środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyniesie 60%. Pozostała część kosztów zostanie pokryta z budżetów mieszkańców.

Łączny koszt realizacji PONE wyniesie: 6 450 000 zł.

Przewiduje się również możliwość otrzymania umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach (do 40% wielkości zaciągniętej pożyczki).

# Footnotes

Definicje pojęć specjalistycznych odnoszących się do emisji i zanieczyszczeń powietrza opracowano na podstawie następujących dokumentów: Informacja o wynikach kontroli. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami, NIK 2014, Air quality in Europe – 2013 report, European Environment Agency, 2013 oraz Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przyjęty uchwałą Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. i zmieniony uchwałami nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r., nr XLII/662/13 z dnia 30 września 2013 r.

Szesnasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, obejmująca 2017 rok, WIOŚ, Katowice 2018 r.