Załącznik Nr 1aa do SIWZ

Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartą katalogową

(Znak sprawy: ZP.271.1.7.2020)

- Dla kotłów.

| Dane techniczne | Parametry wymagany | Parametr oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- |
| Wymiennik ciepła w kotle | Ze stali nierdzewnej INOX lub aluminiowo-krzemowo-magnezowy |  |
| Modulacja mocy (zakres minimalny) | 25 % - 100 % |  |
| Automatyka pogodowa z czujnikiem temp. zewnętrznej | Na wyposażeniu kotła (bez dopłaty) |  |
| Zawór do napełniania instalacji | Wbudowany w kocioł |  |
| Serwisowanie urządzenia z przodu kotła bez konieczności demontowania np. szafek kuchennych | Dla kotłów „standard” wymaganie obligatoryjne |  |
| Zestaw odpływowy do kondensatu | Na wyposażeniu kotła (bez dopłaty) |  |
| Stopień ochrony kotła minimum | Dla kotłow „standard” IPX 1 lub IPX4 lub IPX5D, |  |
| Dopuszczalne ciśnienie robocze | 3 bar |  |
| Wymagany łańcuch zabezpieczeń dla kotłów „standard” | czujnik (presostat) minimalnego ciśnienia wody, termostat bezpieczeństwa, termostat spalin, presostat ciśnienia spalin, czujnik poziomu kondensatu. |  |
| Nominalna moc kotła podawana dla temperatur | Tv/ Tr = 50/300C |  |
| Odpływ kondensatu o średnicy | Od 20 do 24 mm |  |
| Sprawność znormalizowana | spełniająca wymagania obowiązującej Dyrektywy ErP |  |
| Klasa sprawności sezonowej przy ogrzewaniu | Minimum A |  |
| Zestaw adaptacyjny do odprowadzania spalin i zasysania powietrza | Obligatoryjnie: Spaliny max 80 mm Powietrze max 125 mm |  |

- Dla zasobników ciepłej wody użytkowej.

| Dane techniczne | Parametry | Parametr oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- |
| Klasa sprawności sezonowej przy CWU (dla pojemności od 120l do 130l) | Minimum B |  |
| Anoda zabezpieczająca | Tytanowa lub magnezowa |  |
| Płaszcza ochronny kotła | Blacha malowana proszkowo lub pokrycie typu skay lub z żywic. |  |