PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY

Lipowiec Kościelny, grudzień 2005 r.

Tytuł opracowania:

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY

Wykonawca:

Biuro Planowania i Doradztwa Strategicznego Sp. z o.o.

00-814 Warszawa

ul. Miedziana 3A

Autorzy opracowania:

dr hab. inż. Janusz Mikuła

mgr Barbara Barwacz

mgr Urszula Nyk

Lipowiec Kościelny, grudzień 2005 r.

Spis treści

I. Podstawa prawna opracowania 	 5

1.1. Wymagania prawne stawiane powiatowym planom gospodarki

odpadami 	 5

II. Uwarunkowania wynikające z planów wyższego rzędu 	 7

2.1 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego	 7

2.2. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mławskiego ....................................................... 15

III. Dane podstawowe o gminie. Charakterystyka gminy 	 26

3.1. Położenie 	 26

3.2. Ludność 	 27

3.3. Użytkowanie terenu 	 27

3.4. Rolnictwo 	 27

3.5. Rynek pracy 	 28

3.6. Infrastruktura komunalna ................................................................................................... 28

3.7. Ukształtowanie terenu i budowa geologiczna i hydrogeologiczna ....................................  29

## 3.8. Warunki klimatyczne............................................................................................................  30

3.9. Świat roślinny i zwierzęcy ...................................................................................................  31

3.10. Drogi i koleje ....................................................................................................................  32

IV. Gospodarka odpadami w gminie Lipowiec Kościelny – stan aktualny 	 34

4.1. Sektor komunalny 	 34

4.2. Komunalne osady ściekowe 	 44

4.3. Odpady opakowaniowe 	 44

4.4. Sektor gospodarczy ............................................................................................................. 45

4.4.1. Odpady przemysłowe ....................................................................................................... 45

4.4.2.Odpady medyczne i weterynaryjne 	 47

4.4.3. Wyeksploatowane pojazdy  ................................................................................................49

4.4.4. PCB  ..................................................................................................................................49

4.4.5.Oleje odpadowe 	49

4.4.6. Baterie i akumulatory 	49

4.4.7. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 	50

4.4.8. Odpady azbestowe 	51

V. Prognoza ilości wytworzonych odpadów komunalnych 	54

5.1. Metodyka opracowania prognozy 	54

5.2. Prognoza ilości wytworzonych odpadów komunalnych 	58

VI. Cele i kierunki działań	67

6.1. Cele i kierunki działań w sektorze komunalnym 	67

6.2. Cele i kierunki działań w sektorze gospodarczym 	 70

6.3. Odpady z jednostek służby zdrowia i z jednostek weterynaryjnych 	73

6.4. Odpady z pojazdów samochodowych	73

6.5. Odpady azbestowe 	74

6.6. PCB 	75

6.7. Oleje odpadowe 	75

6.8. Baterie i akumulatory 	75

6.9. Urządzenia elektryczne i elektroniczne 	76

6.10. Osady ściekowe...................................................................................................................76

VII. Założenia funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 	81

7.1. Selektywna zbiórka odpadów 	81

7.2. Umocowania prawne gospodarki odpadami komunalnymi 	 91

7.2.1. Gmina 	 91

7.2.2. Powiat 	 93

7.2.3. Mieszkaniec 	 93

7.2.4. Podmioty gospodarcze 	 93

VIII. Harmonogram realizacji przedsięwzięć	 94

8.1. Przewidywane zadania do realizacji 	 94

8.2. Harmonogram i zakres działań 	 94

IX. Szacunkowe koszty wdrożenia Planu Gospodarki Odpadami	 95

X. Edukacja ekologiczna 	99

XI. Wnioski z analizy oddziaływania projektu Planu na środowisko  ................................101

XII. Organizacja i zasady monitoringu systemu gospodarki odpadami na terenie gminy       
Lipowiec Kościelny .................................................................................................................. 103

Literatura ................................................................................................................................. 107

Streszczenie .............................................................................................................................. 109

### I. 	PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Formalną podstawą opracowania jest umowa zawarta w dniu 09.06.2004 r. pomiędzy Wójtem Gminy Lipowiec Kościelny a Biurem Planowania i Doradztwa Strategicznego z siedzibą w Warszawie ul. Miedziana 3A, 00-814.

### 1.1. Wymagania prawne stawiane powiatowym planom gospodarki odpadami

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U. 2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001) w rozdziale 3 określa ramy i zakres planów gospodarki odpadami oraz sposób i tryb ich uzgadniania.

Art. 15.

- Plany gospodarki odpadami powinny być opracowywane zgodnie z polityką ekologiczną państwa.

- Wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami powinien być opracowywany zgodnie z planami wyższego szczebla.

- Krajowy, wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami określa w szczególności:

- rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwienia,

- rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,

- działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

- projektowany system gospodarowania odpadami.

- Krajowy, wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U.03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r.):

§ 3.	Powiatowy plan gospodarki odpadami określa:

1)	aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

a)	rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,

b)	rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

c)	rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

d)	istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,

e)	rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,

f)	wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne,

uwzględniając podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

2)	prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

3)	działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

a)	działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

b)	działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

c)	działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,

d)	plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,

e)	sposób realizacji planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów, niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych, wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

oraz harmonogram realizacji tych działań i instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

4)	projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne, w tym odpadami komunalnymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie;

5)	szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne proponowanego systemu, szacunkowe koszty realizacji poszczególnych działań oraz sposoby finansowania realizacji zamierzonych celów;

6)	system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

§ 5. 1. 	Sporządzanie wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami jest procesem wieloetapowym i cyklicznie ponawianym, obejmującym:

1)	zaplanowanie procesu, wybór zespołu opracowującego projekt planu gospodarki odpadami, złożonego z osób posiadających doświadczenie w zakresie planowania strategicznego oraz wiedzę na temat istniejących systemów gospodarki odpadami i wariantowych rozwiązań technicznych dotyczących gospodarki odpadami;

2)	ocenę realizacji obowiązującego planu gospodarki odpadami;

3)	zebranie podstawowych informacji charakteryzujących obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, w tym określenie:

a)	położenia geograficznego obszaru, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, z ewentualnym jego podziałem na rejony pomocnicze (w szczególności powiaty, gminy, sołectwa, strefy przemysłowe czy rejony obsługi),

b)	sytuacji demograficznej i gospodarczej, w tym przedstawienie informacji o wielkości i rozmieszczeniu ludności, z uwzględnieniem zabudowy zagrodowej oraz jedno- i wielorodzinnej, rodzaju i zakresu działalności, wskutek której są wytwarzane odpady, obiektach infrastruktury, terenach zieleni i zadrzewień;

c)	danych dotyczących działalności przemysłowej, w tym przedstawienie informacji o liczbie podmiotów wraz z rodzajem ich produkcji lub działalności oraz określeniem wielkości podmiotów - w podziale na małych, średnich i dużych przedsiębiorców;

4)	określenie aktualnego stanu gospodarki odpadami;

5)	ustalenie przewidywanych zmian czynników związanych z gospodarką odpadami;

6)	wariantowe przedstawienie strategii oraz celów i zadań;

7)	wybór strategii oraz celów i zadań, po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi podmiotami;

8)	ustalenie długoterminowego programu strategicznego obejmującego okres co najmniej 8 lat;

9)	ustalenie krótkoterminowego planu działań obejmującego okres 4 lat;

10)	przygotowanie, w przypadku planów wojewódzkich, prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko, a w przypadku planów powiatowych i gminnych - przeprowadzenie analizy oddziaływania projektu planu na środowisko;

11)	opracowanie projektu planu gospodarki odpadami;

12)	przeprowadzenie procesu konsultacji i opiniowania;

13)	uchwalenie planu.

2.	Ocena realizacji obowiązującego planu gospodarki odpadami nie dotyczy sporządzania pierwszego projektu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami.

3.	Jeżeli dla danego obszaru zostały wyznaczone określone cele lub zadania w planie gospodarki odpadami wyższego szczebla, to sposób realizacji tych celów i zadań powinien zostać zawarty również w planie gospodarki odpadami, który dotyczy danego obszaru.

- Propozycje lokalizacji dla obiektów gospodarki odpadami zawarte w planach gospodarki odpadami uwzględniają ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub wskazują konieczność zmiany tych ustaleń.

§ 6. 1. Wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami są sporządzane w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych oraz w formie pisemnej.

2.	Plany, o których mowa w ust. 1, zawierają co najmniej następujące rozdziały:

1)	wstęp;

2)	analizę stanu gospodarki odpadami;

3)	prognozę zmian;

4)	założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami;

5)	zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat;

6)	harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat;

7)	wnioski z prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko w przypadku planów wojewódzkich i wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko w przypadku planów powiatowych i gminnych oraz sposób ich uwzględniania w planie;

8)	sposób monitoringu i oceny wdrażania planu;

9)	streszczenie w języku niespecjalistycznym.

3.	Rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w wojewódzkim planie gospodarki odpadami przedstawia się graficznie przy pomocy systemów informacji geograficznych (GIS), wprowadzonych dla potrzeby obsługi wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

4.	Rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w powiatowym i gminnym planie gospodarki odpadami przedstawia się graficznie przy pomocy dowolnej techniki.

II. Uwarunkowania wynikające z planów wyższego rzędu

2.1. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego

Założone cele i priorytety w zakresie gospodarki odpadami w sektorze komunalnym

Dla odpadów komunalnych wytwarzanych w województwie mazowieckim zostały określone szczegółowe cele do osiągnięcia: krótkookresowe na lata 2004 – 2007 oraz długookresowe na lata 2008-2011.

# Cele krótkookresowe 2004-2007

- kampania edukacyjno-informacyjna obywateli województwa mazowieckiego w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi,

- uporządkowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia ponad lokalnych struktur organizacyjnych,

- objęcie wszystkich mieszkańców miast i 95% mieszkańców terenów wiejskich zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych,

- rozwój i podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku i recyklingu:

- odpadów wielkogabarytowych na poziomie 20%,

- odpadów budowlanych na poziomie 15%,

- odpadów niebezpiecznych na poziomie 15%

- odpadów opakowaniowych – odzysk 50%, recykling 25%,

- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- skierowanie w roku 2007 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 90% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

- rozwój instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- bieżąca likwidacja nielegalnych składowisk, inwentaryzacja starych składowisk odpadów w celu ich rekultywacji a także intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych, bądź rozbudowa składowisk regionalnych wg standardów UE.

Cele długookresowe 2008-2011

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

- objęcie wszystkich (100%) mieszkańców woj. mazowieckiego zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych,

- dalsza organizacja i doskonalenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki i osiągniecie odpowiedniego limitu odzysku i recyklingu:

- odpady wielkogabarytowe na poziomie 55%,

- odpady budowlane poziomie 45%,

- odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych 57%

- skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995), rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów.

Projektowany system gospodarki odpadami z sektora komunalnego

Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim opierać się będzie na rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, osiągnięciu planowanych poziomów odzysku odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych, zaplanowanej redukcji odpadów ulegających biodegradacji oraz tworzeniu zdolności produkcyjnych dla przerobu wyselekcjonowanych odpadów. Ponadto proponuje się realizację założonych celów poprzez tworzenie

regionalnych obszarów gospodarki odpadami, w których funkcjonować będą poszczególne obiekty gospodarki utworzone na potrzeby danego regionu.

Niezwykle istotnym zagadnieniem w projektowanym systemie jest funkcjonowanie składowisk zgodnie z wymogami ochrony środowiska, stąd w osobnym rozdziale przedstawiono plan zamykania składowisk w latach 2003-2011 oraz konieczny plan rozbudowy lub budowy nowych miejsc deponowania odpadów.

Ważnym zagadnieniem w aspekcie realizacji celów planu tj. zmniejszenie odpadów ulegających biodegradacji w odpadach komunalnych jest ich właściwe zbieranie.

Aby umożliwić selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji, już w gospodarstwach domowych mieszkańcy muszą zbierać na bieżąco odpady organiczne oddzielnie, w osobnym pojemniku.

W celu zachęcenia mieszkańców do zbierania selektywnego i zwiększenia jej efektywności wykorzystywane będą następujące działania:

- Obowiązki określone prawem wynikające z obowiązku nałożonego na gminę przez zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62. poz. 628 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996.132.622 z późn. zm.).

- Wykorzystywanie przepisów lokalnych. Instrumenty finansowe.

- Edukacja społeczna.

Na podstawie możliwego pozysku odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych z odpadów komunalnych określono niezbędne moce przerobowe instalacji do odzysku i unieszkodliwiania omawianych odpadów. Należy więc przyjąć, że do roku 2011 w województwie mazowieckim powinny funkcjonować instalacje o wydajności około 60 tys. Mg/rok dla przeróbki odpadów wielkogabarytowych, około 100 tys. Mg/rok dla odpadów budowlanych i około 7,5 tys. Mg dla odpadów niebezpiecznych pozyskiwanych ze strumienia odpadów komunalnych.

Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Należy przyjąć, że ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić:

- w 2010 roku 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku

- w 2013 roku 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku

Rozbudowa i budowa zakładów przeróbki odpadów ulegających biodegradacji

Dla odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie na terenie województwa mazowieckiego zalecana jest realizacja inwestycji obejmująca:

- budowę centralnych zakładów kompostowania lub fermentacji beztlenowej,

- budowę mechaniczno-biologicznych instalacji przerobu odpadów.

Prognozuje się także, że odpady organiczne powstające na terenach wiejskich oraz miejskich z zabudową jednorodzinną poddawane będą kompostowaniu we własnym zakresie.

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego przewiduje, że do roku 2011 na terenie powiatu mławskiego w Zakładzie Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Płocka 102 powstanie kompostownia o wydajności ok. 10 000 Mg/rok.

Sortownie

Pozyskane selektywnie odpady kierowane będą na linie do segregacji. W Planie zaleca się jako bardziej efektywne, stosowanie linii do doczyszczania surowców zebranych w wyniku selektywnej zbiórki (odpady opakowaniowe lub wysegregowane surowce wtórne takie jak: papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło). Ostateczny wybór stosowanej technologii segregacji odpadów będzie w gestii lokalnych decydentów, a ilość przerabianych odpadów uwarunkowany jest odzyskiem głównie opakowań.

Cele i zadania w gospodarce odpadami opakowaniowymi w latach 2003-2011

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego w obszarze odpadów opakowaniowych przewiduje następujące cele i zdania:

System gospodarki odpadami opakowaniowymi w skali województwa powinien zapewnić osiągnięcie następujących minimalnych poziomów odzysku i recyklingu:

- do końca 2007 r., odzysku w wysokości 50%, recyklingu 25%;

- do końca 2011 r. poziomów określonych w krajowych regulacjach wynikających 
z nowelizacji  Dyrektywy 94/62/EC.

Lata 2004-2007

Władze samorządowe województwa mazowieckiego zamierzają wspierać działania zmierzające do osiągnięcia w skali województwa w roku 2007 ustalonych ustawowo poziomów odzysku i recyklingu, co jest związane z poddaniem odzyskowi około 315 tys. Mg, w tym wtórne przetworzenie około 231,5 tys. Mg odpadów opakowaniowych. W okresie tym na terenie województwa należy dokonać rozbudowy potencjału technicznego do segregacji odpadów opakowaniowych przydatnych do recyklingu (stacje segregacji, stacje przeładunkowe itp.) oraz w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych i ich transportu;

Lata 2008-2011

W okresie tym należy:

- zmodernizować istniejące zakłady recyklingowe;

- zrealizować nowe inwestycje w zakresie technologii recyklingu i odzysku energii pod kątem zmian krajowych poziomów odzysku i recyklingu (np. recykling chemiczny odpadów z tworzyw sztucznych, odzysk energii z odpadów opakowaniowych pozostawionych w odpadach komunalnych, produkcja paliwa zastępczego, itp.);

- rozbudować potencjał techniczny do segregacji odpadów opakowaniowych przydatnych do recyklingu (stacje segregacji, stacje przeładunkowe itp.) oraz w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych i ich transportu;

#### Ograniczenie masy odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach

Lata 2004-2011

Administracja publiczna popiera wszelkie działania (zgodne z wymaganiami ochrony środowiska) polegające na ograniczeniu masy deponowanych na składowiskach selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych.

Celowi temu służy:

- Ewidencja odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach odpadów;

- Rozwój technik odbioru odpadów z miejsc nagromadzenia oraz właściwej segregacji prowadzonej w zakładach/stacjach segregacji polegającej na przygotowaniu odpadów zgodnie z wymaganiami znormalizowanymi lub technicznymi warunkami odbioru określonymi przez zakłady przetwórcze.

Wprowadzenie standardów dotyczących jakości i czystości surowców wtórnych uzyskanych z odpadów opakowaniowych oraz wdrożenie we wszystkich gminach miejskich województwa selektywnej zbiórki opakowań poużytkowych przydatnych do recyklingu

Lata 2004-2011

- Pozyskiwanie surowców pochodzących z odpadów opakowaniowych powinno być prowadzone pod kątem opracowanych dla województwa warunków technicznych odbioru. Selektywne zbiórki powinny być prowadzone w odniesieniu do odpadów przydatnych do recyklingu.

###### Utworzenie wojewódzkiej bazy danych i doskonalenie systemu monitoringu

Lata 2004-2011

Wdrożenie systemu monitoringu opakowań i odpadów opakowaniowych (przyjmowanie sprawozdań z grupy OPAK oraz OŚ-OP1) oraz jego doskonalenie.

Uzgodnienia z organizacjami odzysku oraz zarządami gmin działań operacyjnych umożliwiających poprawę sytuacji w zakresie zbiórki odpadów opakowaniowych, a także prowadzące podnoszenia poziomów odzysku i recyklingu

Lata 2004-2014

Władze samorządowe województwa mazowieckiego zamierzają współpracować i wspierać działania operacyjne organizacji odzysku oraz zarządów gmin umożliwiające poprawę sytuacji w zakresie zbiórki odpadów opakowaniowych, a także prowadzące do podniesienia poziomów odzysku i recyklingu na terenie województwa.

#### Działania informacyjno-edukacyjne

Lata 2004-2011

Władze samorządowe województwa mazowieckiego zamierzają wspierać, popierać i uczestniczyć we wszelkich formach działalności informacyjno-edukacyjnej, prowadzonej na terenie województwa, mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i recyklingu takich odpadów. Do działań o takim charakterze należy zaliczyć:

- Seminaria, konferencje i szkolenia organizowane przez jednostki naukowo-badawcze, organizacje odzysku, stowarzyszenia branżowe i izby gospodarcze, itd.

- Programy, konkursy i akcje selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych organizowane na terenie gmin województwa mazowieckiego przez zarządy gmin i związków gmin, organizacje odzysku itd.;

- Opiniowanie projektów, programów i wydawnictw, które mają na celu poprawienie sytuacji w zakresie zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych, ujednolicenie kolorystyki pojemników do gromadzenia poszczególnych grup odpadów opakowaniowych, wdrożenie standardów jakościowych dla surowców wtórnych pochodzących z odpadów opakowaniowych itd.;

- Zapewnienie doradztwa merytorycznego dla działań edukacyjnych prowadzonych przez władze samorządowe gmin dla lokalnych społeczności województwa w zakresie zbiórki odpadów opakowaniowych. Edukacja ta powinna zapewnić akceptację przez mieszkańców wstępnej segregacji odpadów na poziomie gospodarstwa domowego;

- Doskonalenie zakresu informacji prowadzonej przez administrację urzędu marszałkowskiego w ramach państwowego monitoringu opakowań i odpadów opakowaniowych.

#### Odpady wielkogabarytowe, budowlane

Odzyskiem i zagospodarowaniem odpadów wielkogabarytowych i budowlanych zajmować się będą specjalne zakłady. Zakłady te wyposażone będą w linie do demontażu odpadów wielkogabarytowych i przekształcania (gruzu budowlanego - kruszarki, przesiewacze wibracyjne itp.) i ewentualne doczyszczanie dowiezionych odpadów budowlanych. Zakłady te będą skoncentrowane w pobliżu silnie zurbanizowanych obszarów. Otrzymany materiał będzie wykorzystany ponownie lub do celów budowlanych oraz do rekultywacji składowisk. Nominalna zdolność przerobowa zakładów powinna zapewniać zagospodarowanie w roku 2006 ok. 18,5 tys. Mg odpadów wielkogabarytowych            i około 28,0 tys. Mg odpadów budowlanych, a w roku 2011 ponad 55,8 tys. Mg odpadów wielkogabarytowych i ponad 93,6 tys. Mg odpadów budowlanych.

Regionalne zakłady gospodarki odpadami

W województwie mazowieckim planuje się utworzenie 8 obszarów, w których działać będą regionalne zakłady gospodarki odpadami. Regionalne zakłady gospodarki odpadami (RZGO) będą mieć charakter ponadlokalny, co spowoduje lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych oraz obniży jednostkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne tych obiektów.

W planie nie proponuje się ostatecznych lokalizacji poszczególnych RZGO, gdyż ostateczny wybór lokalizacji i rodzaju instalacji uzależniony będzie od decyzji władz gminnych i inwestorów. Podobnie, ostateczny wybór przynależności do podanego obszaru zależeć będzie od decyzji władz lokalnych.

Wojewódzki plan przewiduje, że jednym z regionalnych obszarów gospodarki odpadami komunalnymi będzie region mławski, który powstanie od 2011 roku i obejmował będzie:

- gminy powiatu przasnyskiego

- gminy powiatu żuromińskiego

- gminy powiatu mławskiego

Prognozowana liczba ludności objęta działalnością tego regionu wyniesie 207 974 osób.

Podejmowane działania w kierunku prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi powinny być racjonalne i optymalne pod względem ekonomicznym, z tego powodu zakłada się, że do roku 2011 powinny funkcjonować jedynie składowiska posiadające rozwiązania na skalę regionalną, w powiecie mławskim będzie to składowisko odpadów w Uniszkach Cegielnia w Mławie.

Założone cele i priorytety w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym

Podstawowymi celami w gospodarce odpadami z sektora gospodarczego jest: ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w ostateczności ich bezpieczne składowanie.

Jednym z celów nadrzędnych w perspektywie 2004-2011 roku jest ograniczenie negatywnego wpływu składowisk odpadów przemysłowych na środowisko – w szczególności tych nie spełniających wymogów ekologicznych oraz mogilników. Konieczne jest zatem podjęcie działań w kierunku modernizacji składowisk czynnych oraz rekultywacji składowisk odpadów przemysłowych wyłączonych z eksploatacji, z uwzględnieniem możliwości odzysku zdeponowanych odpadów.

Cel nadrzędny gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym:

Zmniejszenie wytwarzania odpadów oraz zwiększenie stopnia ich odzysku.

Cele szczegółowe na lata 2004 - 2011:

Zapobieganie i minimalizacji ilości, a także ograniczenie toksyczności odpadów

Zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych do 75% (dwukrotne zwiększenie w porównaniu ze stanem z 1990 r., kiedy procesom odzysku poddawano średnio 37,2 % odpadów);

Zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem

Osiągnięcie pełnej kontroli i właściwe zarządzanie gospodarką odpadami w sektorze gospodarczym

###### Zwiększenie wiedzy wytwórców z sektora gospodarczego na temat zasad gospodarki odpadami

Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami

z sektora gospodarczego

Dla sprawnego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami z sektora gospodarczego niezbędne jest powstanie następujących jego elementów:

- sieci zbiornic odpadów pochodzących od małych i średnich wytwórców, w oparciu                  o istniejące lub planowane zakłady unieszkodliwiania odpadów, punkty gromadzenia odpadów, gminne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych lub istniejące obiekty (np. magazyny, stacje benzynowe, warsztaty, punkty usług wulkanizacyjnych, itp.),

- systemu zbiórki, odzysku lub unieszkodliwienia zużytych opon,

- systemu zbiórki i transportu zużytych olejów,

- systemu zbiórki i odzysku lub unieszkodliwienia wraków pojazdów,

- systemu zbiórki odpadów budowlanych i poremontowych,

- systemu zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów z przemysłu utylizacyjnego,

Osady ściekowe

Cele i kierunki działań

Kierunki działań w celu poprawy gospodarki osadami ściekowymi i zwiększenia stopnia ich wykorzystania oraz unieszkodliwiania na terenie województwa mazowieckiego są następujące:

- wykorzystanie do celów rolniczych,

- wykorzystanie do niwelacji i rekultywacji terenów na cele rolnicze,

- tworzenie mieszanek z innymi materiałami, w tym odpadami, a następnie wykorzystanie do niwelacji i rekultywacji terenów,

- kompostowanie, a następnie wykorzystanie do celów rolniczych lub do niwelacji                          i rekultywacji terenów,

- stabilizacja chemiczna, w celu dalszego odzysku lub unieszkodliwienia,

- termiczne unieszkodliwienie (np. spalanie),

- suszenie i granulacja,

- składowanie na odpowiednio przystosowanych obiektach.

Celem nadrzędnym w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi jest:

Zwiększenie stopnia bezpiecznego wykorzystania osadów ściekowych wraz z poprawą ich jakości

Cele długoterminowe na lata 2004 – 2011 w zakresie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi są następujące:

1. zmniejszenie stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, trafiających do komunalnych oczyszczalni ścieków, a tym samym zmniejszenia ilości wytwarzanych osadów,

2. zwiększenie stopnia przetworzenia osadów ściekowych, poprzez wprowadzenie procesów stabilizacji i odwadniania osadów i/lub dalszej przeróbki (np. kompostowanie), czego efektem będzie zmniejszenie objętości wytworzonych osadów,

3. zwiększenie stopnia kontroli wytwarzania i zagospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi,

4. ograniczenie deponowania osadów ściekowych na składowiskach odpadów, w tym na terenach oczyszczalni, do maksimum 20% wytwarzanej ilości w roku 2010, z wyjątkiem składowania osadów o ponadnormatywnych parametrach zanieczyszczeń,

5. zwiększenie ilości kompostowanych osadów ściekowych, do minimum 15% wytwarzanej ilości w

roku 2010,

6. zwiększenie ilości osadów ściekowych poddanych termicznym metodom przeróbki                               i unieszkodliwiania (suszenie i spalanie) do minimum 10% wytwarzanej ilości w roku 2010,

7. zwiększenie ilości osadów ściekowych wykorzystywanych przyrodniczo i przemysłowo do minimum 55% wytwarzanej ilości w roku 2010,

8. sukcesywne wykorzystywanie osadów ściekowych nagromadzonych na terenach oczyszczalni ścieków, do osiągnięcia 30% wykorzystania nagromadzonych osadów w roku 2010,

9. zmniejszenie stopnia zagrożenia środowiska, spowodowanego przez niewłaściwe składowanie osadów ściekowych.

Cele krótkoterminowe w zakresie gospodarki osadami ściekowymi na lata 2004 – 2007 są następujące:

1. objęcie monitoringiem wszystkich oczyszczalni ścieków w województwie, w zakresie wytwarzania osadów ściekowych, sposobów postępowania z nimi oraz realizacji przez oczyszczalnie ścieków obowiązku prowadzenia badań fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych osadów ściekowych

2. zwiększenie efektywności kontroli nad stosowaniem osadów ściekowych na terenach gmin i powiatów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca stosowania osadów,

3. zwiększenie stopnia ustabilizowania osadów ściekowych oraz ograniczenie wykorzystywania osadów nieustabilizowanych,

4. zwiększenie stanu świadomości społecznej w zakresie gospodarki osadami ściekowymi,

#### Odpady niebezpieczne

Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi

W celu poprawy sytuacji w dziedzinie gospodarki odpadami niebezpiecznymi proponuje się przyjąć następujące sposoby postępowania dla poszczególnych rodzajów odpadów:

- kontrolowane unieszkodliwienie odpadów zawierających PCB do 2010 r. w instalacjach krajowych             i zagranicznych,

- określenie możliwości dofinansowania unieszkodliwiania dla posiadaczy odpadów zawierających PCB,

- zorganizowanie systemu zbiórki zużytych olejów powstających w rozproszeniu,

- przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów zawierających azbest oraz opracowanie harmonogramu usuwania azbestu na terenie poszczególnych powiatów wraz ze wskazaniem możliwości finansowania usuwania odpadów w szczególności dla budownictwa jednorodzinnego,

- monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- likwidacja mogilników do 2010 roku,

- organizacja systemu zbiórki odpadów medycznych i weterynaryjnych,

- organizacja nadzoru weterynaryjnego w zakresie powstawania i unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt gospodarskich (HRM).

- organizację systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych od mieszkańców, w tym zubożających warstwę ozonową

- zapewnienie poziomu odzysku przyjętych pojazdów, zgodnie z wymogami projektu ustawy                  o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających w strumieniu odpadów komunalnych.

Cele krótkookresowe w latach 2004-2007

1. minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów poprzez wprowadzenie technologii mało i bezodpadowych oraz najlepszych dostępnych technologii (BAT)

2. intensyfikacja działań w kierunku zwiększenia stopnia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

3. uczestniczenie wytwórców w programach zarządzania środowiskowego ISO 14 000 oraz zasad Czystszej Produkcji,

4. sukcesywne wycofywanie funkcjonujących urządzeń zawierających PCB,

5. sukcesywna likwidacja wycofanych urządzeń zawierających PCB poprzez kontrolowane unieszkodliwianie lub dekontaminację,

6. sukcesywna likwidacja mogilników,

7. uzyskanie poziomu odzysku olejów smarowych w wysokości 50% ilości wprowadzanej na rynek,

8. uzyskanie poziomu recyklingu olejów smarowych w wysokości 25%,

9. sukcesywny odzysk z rynku akumulatorów ołowiowych,

10. odzysk i recykling na poziomie 60% akumulatorów Ni-Cd wielkogabarytowych,

11. odzysk i recykling na poziomie 45% akumulatorów Ni-Cd małogabarytowych,

12. odzysk i recykling na poziomie 30% pozostałych baterii ( z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych),

13. usunięcie ok. 20% wyrobów zawierających azbest,

14. sukcesywne wprowadzanie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających w gabinetach weterynaryjnych,

15. sukcesywne wprowadzanie systemu zbiórki odpadów specyficznych powstających w wyniku prowadzenia praktyk lekarskich,

16. ponowne wykorzystanie części i odzysk surowców w ilości stanowiącej 85% średniej masy pojazdu, z czego wykorzystanie części i recykling materiałowy stanowić ma odpowiednio: dla samochodów skonstruowanych po 1980 roku - do 80% średniej masy pojazdu, dla samochodów skonstruowanych przed 1980 rokiem – do 75% średniej masy pojazdu.

17. osiągnięcie zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na poziomie 4 kg/M do 31 stycznia 2006 r., zgodnie z dyrektywą 2002/96/EC w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

18. osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu urządzeń zawierających CFC i HCF w wysokości 45% dla urządzeń klimatyzacyjnych, 60% dla urządzeń chłodniczych poza gospodarstwami domowymi oraz 40% dla chłodziarek i zamrażarek pochodzących z gospodarstw domowych,

19. edukacja ekologiczna wytwórców odpadów w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami oraz ich obowiązków wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych.

Cele długookresowe w latach 2008-2011

1. kontynuacja wdrażania technologii BAT oraz uczestniczenia wytwórców w programach zarządzania środowiskowego i zasad Czystszej Produkcji

2. całkowita likwidacja wycofanych urządzeń zawierających PCB poprzez kontrolowane unieszkodliwianie lub dekontaminację do 2010 roku,

3. całkowita likwidacja mogilników do 2010 roku,

4. uzyskanie poziomu odzysku olejów smarowych do 2007 roku w wysokości 50% ilości wprowadzanej na rynek,

5. uzyskanie poziomu recyklingu olejów smarowych w ilości 35% do 2007 r.

6. sukcesywne zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu olejów smarowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku          i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych,

7. odzysk z rynku 100% akumulatorów ołowiowych,

8. odzysk i recykling na poziomie 70% akumulatorów Ni-Cd wielkogabarytowych,

9. odzysk i recykling na poziomie 50% akumulatorów Ni-Cd małogabarytowych,

10. odzysk i recykling na poziomie 50% pozostałych baterii ( z wyłączeniem cynkowo-węglowych            i alkalicznych),

11. usunięcie ok. 30% wyrobów zawierających azbest,

12. objęcie systemem zbiórki, transportu i unieszkodliwiania wszystkich wytwórców odpadów weterynaryjnych,

13. objęcie systemem zbiórki wszystkich podmiotów wytwarzających odpady medyczne,

14. ponowne wykorzystanie części i odzysk surowców w ilości stanowiącej 95% średniej masy pojazdu, z czego wykorzystanie części i recykling materiałowy stanowić powinny – do 85% średniej masy pojazdu

15. osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu urządzeń zawierających CFC i HCF w wysokości 50% dla urządzeń klimatyzacyjnych, 70% dla urządzeń chłodniczych poza gospodarstwami domowymi oraz 50% dla chłodziarek i zamrażarek pochodzących z gospodarstw domowych.

2.2. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mławskiego

Cele i kierunki działań w sektorze komunalnym

Celem strategicznym gospodarki odpadami dla powiatu mławskiego jest:

minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia na składowiskach odpadów oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko

Określony powyżej cel strategiczny (w zakresie gospodarki odpadami) będzie możliwy do osiągnięcia poprzez realizowanie przyjętych kierunków działań przy założeniu standardów odzysku odpadów. Kierunkami tymi są:

- Unikanie powstawania odpadów;

- Odzysk odpadów ze wskazaniem na recykling materiałowy i organiczny;

- Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w instalacjach specjalistycznych;

- Unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi i recyklingowi.

##### Cele krótkookresowe 2004–2007

w zakresie organizacji systemu:

uporządkowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w powiecie mławskim, prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w sposób systemowy w układzie ponadlokalnym,

uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska, likwidacja „dzikich wysypisk”,

prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej mieszkańców powiatu w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi,

rozwój selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,

rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

budowa obiektów gospodarki odpadami umożliwiających odzysk i unieszkodliwianie odpadów,

inwentaryzacja starych składowisk odpadów w celu ich rekultywacji a także intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych, oraz rozbudowa składowiska regionalnego wg standardów UE.

cele ilościowe:

- objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców miast i 95% mieszkańców terenów wiejskich.

- deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 80% wytworzonych odpadów komunalnych.

- skierowanie w 2007 r. na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 90% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- osiągnięcie w 2007 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

  - opakowania z papieru i tektury:             45%,

  - opakowania ze szkła: 	                          35%,

  - opakowania z tworzyw sztucznych: 	22%,

  - opakowania metalowe: 	        	             35%,

  - opakowania wielomateriałowe: 	20%,

  - odpady wielkogabarytowe: 		26%,

  - odpady budowlane: 			20%,

  - odpady niebezpieczne

(z grupy odpadów komunalnych):         22%,

##### Cele średniookresowe 2008–2011

w zakresie organizacji systemu:

- dalsza organizacja i doskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i osiągnięcie odpowiedniego limitu odzysku i recyklingu,

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

cele ilościowe:

    - Objęcie wszystkich mieszkańców powiatu mławskiego zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych.

    - Deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 62% wszystkich odpadów komunalnych.

    - Skierowanie w 2011 r. na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

    - Osiągnięcie w 2011 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 		50%,

- opakowania ze szkła: 			45%,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 	30%,

- opakowania metalowe: 			45%,

- opakowania wielomateriałowe: 		30%,

- odpady wielkogabarytowe: 			55%,

- odpady budowlane: 			45%,

- odpady niebezpieczne

(z grupy odpadów komunalnych): 	             57%.

Cele długookresowe na lata 2012 – 2014:

  - Deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 57% wszystkich odpadów komunalnych.

  - Skierowanie w 2014 r. na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 48% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

  - Osiągnięcie w 2014 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 		55%,

- opakowania ze szkła: 			50%,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 	35%,

- opakowania metalowe: 			50%,

- opakowania wielomateriałowe: 		35%,

- odpady wielkogabarytowe: 			54%,

- odpady budowlane: 			44%,

- odpady niebezpieczne

(z grupy odpadów komunalnych):  	             54%.

Tabela  1.  	Poziomy recyklingu dla poszczególnych grup odpadów w strumieniu odpadów komunalnych w powiecie mławskim

|  | Lata |
| --- | --- |
| Rodzaj odpadu | 2006 | 2010 | 2015 |
|  | Limit % | Ilość Mg | Limit % | Ilość Mg | Limit % | Ilość Mg |
| Odpady biodegradowalne | 18 | 1093,9 | 25 | 1615,5 | 52 | 3538,4 |
| Odpady wielkogabarytowe | 26 | 414,2 | 50 | 796,8 | 54 | 858,4 |
| Odpady budowlane | 20 | 922,9 | 40 | 2319,3 | 44 | 3482,6 |
| Odpady niebezpieczne | 22 | 45,6 | 50 | 103,2 | 54 | 4274,1 |
| Opakowania z papieru i tektury | 45 | 797,4 | 50 | 994,3 | 55 | 1235,5 |
| Opakowania ze szkła | 35 | 593,1 | 45 | 848,7 | 50 | 1041,4 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 22 | 154,9 | 30 | 229,3 | 35 | 280,8 |
| Opakowania metalowe | 35 | 63,6 | 45 | 86,4 | 50 | 103,3 |
| Opakowania wielomateriałowe | 20 | 39,5 | 30 | 66,4 | 35 | 87,5 |

Wyznaczone cele strategiczne oraz kierunki działań wymagają podjęcia konkretnych przedsięwzięć realizacyjnych (zadań strategicznych) prowadzących do ich osiągnięcia. Ich zestawienie przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Zestawienie zadań strategicznych na lata 2004 – 2011 prowadzących do osiągnięcia wyznaczonych kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami

| Kierunki działania | Zadania strategiczne |
| --- | --- |
| Unikanie powstawania odpadów komunalnych | uświadomienie społeczeństwu zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami; wskazanie zasad ograniczania ilości opakowań. |
| Odzysk odpadów | stworzenie systemu selektywnego gromadzenia odpadów. Zakłada się wyposażenie gospodarstw domowych w niezbędną ilość pojemników i worków foliowych do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz wysegregowanych odpadów opakowaniowych i surowcowych; stworzenie systemu gromadzenia odpadów podlegających biodegradacji (odpady organiczne z gospodarstw domowych, odpady zielone, odpady drewna, papier i tektura złej jakości); stworzenie systemu transportu selektywnie gromadzonych odpadów; budowa instalacji do segregacji odpadów opakowaniowych i surowcowych; budowa kompostowni selektywnie gromadzonych odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych; stworzenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i budowa zaplecza technicznego dla ich demontażu; |
| Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w instalacjach specjalistycznych | stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych poprzez organizację zbiórki okresowej oraz budowę gminnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych; stworzenie systemu transportu odpadów niebezpiecznych poprzez powołanie podmiotu lub zlecenie firmie specjalistycznej; Unieszkodliwianie odpadów w instalacjach specjalistycznych |
| Unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi i recyklingowi | stworzenie zaplecza dla przetwarzania biologicznego odpadów kierowanych na składowisko. |

Dla realizacji określonych powyżej celów strategicznych, kierunków działań oraz zadań strategicznych konieczne jest stworzenie sprawnego systemu gospodarki odpadami.

Cele i kierunki działań w sektorze gospodarczym

Celem strategicznym gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym dla powiatu mławskiego jest:

Minimalizacja wytwarzania odpadów z sektora gospodarczego oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu ich unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania, zwiększenie stopnia ich odzysku oraz ograniczenie toksyczności odpadów

Cele szczegółowe na lata 2004 – 2011:

- Udział gospodarczo wykorzystywanych odpadów przemysłowych w 2011 r. na poziomie 75% ogólnej ilości wytworzonych odpadów.

- Pełna ewidencja i kontrola strumienia wytwarzanych odpadów przemysłowych.

- Prowadzenie ustawicznej edukacji, informacji i promocji prawidłowych zasad i obowiązków w zakresie gospodarki odpadami dla podmiotów z sektora gospodarczego.

- Wdrażanie w zakładach wytwarzających odpady technologii Czystszej Produkcji oraz norm serii ISO 14000

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

- systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji,

- stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów,

- organizacja sprawnego systemu odzysku surowców wtórnych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik (BAT);

- utworzenie i wspieranie rynku zbytu dla materiałów z odzysku,

- stworzenie warunków dla wykorzystania w pierwszym rzędzie produktów odpadowych przed naturalnymi surowcami,

- organizacja systemu zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów od małych i średnich wytwórców odpadów.

Dla zużytych opon:

  - organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadowych opon.

Dla odpadów budowlanych i poremontowych:

    - organizacja systemu zbiórki, magazynowania i przerobu odpadów budowlanych i poremontowych.

Dla odpadów z przemysłu rolno – spożywczego:

- dążenie do zwiększania stopnia odzysku odpadów z przemysłu rolno - spożywczego, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie paszowe i nawozowe oraz pozostałe przyrodnicze,

- koordynacja działań w zakresie gospodarki odpadami z zadaniami programu pilotażowego "Rozwój Rolnictwa Ekologicznego na Mazowszu"

- budowa systemu unieszkodliwiania odpadów poubojowych:

- urządzenie zbiornic zwierząt padłych,

- modernizacja zakładów utylizacyjnych,

Dla odpadów z przemysłu drzewno – papierniczego:

- wspieranie przyrodniczych kierunków wykorzystania odpadów drzewnych,

- doskonalenie metod i technik procesów przekształcania odpadów drzewnych z odzyskiem energii,

- stosowanie metod termicznego przekształcania odpadów drzewnych zawierających m.in. impregnaty, kleje, lakiery, powłoki sztuczne. w instalacjach termicznych dostosowanych do wymagań ochrony środowiska.

Osiągnięcie pełnej kontroli i właściwe zarządzanie gospodarką odpadami w sektorze gospodarczym

Kierunki działań i zadania:

- wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowywania (bazy danych);

- prowadzenie kontroli i monitoringu wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do unieszkodliwiania tych odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność ta nie narusza przepisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami i zaleceniami,

- zbudowanie szczelnego systemu nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz odpadów wysokiego ryzyka (HRM), w tym zwłaszcza bydła, owiec i kóz oraz ich wyłączenie z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt,

- przeprowadzenie ewidencji i kontroli miejsc wytwarzania odpadów z przemysłu rolno - spożywczego,

- bieżące prowadzenie rozeznania podmiotów wytwarzających odpady niebezpieczne do 100 kg rocznie przez gminy miejskie i wiejskie oraz egzekwowanie obowiązków dotyczących postępowania z takimi odpadami oraz konsekwentne egzekwowanie zaleceń pokontrolnych,

- szkolenie pracowników zajmujących się sprawami związanymi z gospodarką odpadami w urzędach i instytucjach wszystkich szczebli,

- stworzenie systemu wymiany informacji pomiędzy organami zobowiązanymi do prowadzenia kontroli w zakresie gospodarki odpadami,

- wzmocnienie finansowe i kadrowe organów ochrony środowiska.

Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami z sektora gospodarczego

W celu poprawy sytuacji w dziedzinie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym proponuje się przyjąć następujące zasady postępowania:

1. Zapobieganie powstawaniu odpadów

2. Minimalizacja powstających odpadów

3. Optymalizacja ostatecznego usuwania odpadów.

4. Konieczność prowadzenia działań naprawczych

5. Zasada najbliższego otoczenia

Projekt systemu gospodarowania odpadami z sektora gospodarczego

System gospodarki odpadami z sektora gospodarczego w powiecie mławskim stanowić będzie integralną część kompleksowego systemu gospodarki odpadami z sektora gospodarczego w województwie mazowieckim. Specyfika tego segmentu polega na tym, że każdy wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za sposób postępowania z odpadami, a jednocześnie dysponuje pewną swobodą wyboru metody zagospodarowania tych odpadów. Ograniczeniami, a jednocześnie wytycznymi są w tym przypadku zapisy prawa w zakresie gospodarki odpadami oraz aspekty ekonomiczne. Podmioty dysponują swobodą w wyborze metody zagospodarowania odpadów, a włączenie się wytwórcy do systemu jest dobrowolne.

System gospodarki odpadami dla sektora gospodarczego w województwie mazowieckim składa się z następujących elementów:

- wytwórców odpadów,

- obiektów i instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- sfery kontrolno – nadzorującej, składającej się z jednostek i instytucji mających stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami,

- segmentu edukacyjno – informacyjnego.

Projektowany system gospodarki odpadami z sektora gospodarczego opierać się będzie na następujących założeniach:

- gospodarka odpadami jest częścią rynku i podlega takim samym zasadom, jak pozostałe sektory działalności,

- wytwórcy odpadów i podmioty oferujące usługi współpracują z sobą w celu uzyskania jak największego stopnia odzysku i unieszkodliwienia odpadów,

- rolą jednostek samorządowych jest stymulacja podmiotów gospodarczych w celu osiągnięcia przez nich wymaganych standardów w zakresie postępowania z wytwarzanymi odpadami, oraz umożliwienie im (w zakresie własnych kompetencji) zgodnego z prawem odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- organy jednostek samorządowych mają za zadanie prowadzenie akcji wspierającej rozwój i funkcjonowanie systemu, poprzez udzielanie informacji, prowadzenie akcji promocyjno – edukacyjnych dla podmiotów wytwarzających odpady, wspieranie działań logistycznych dla zwiększania stopnia odzysku i unieszkodliwienia odpadów, prowadzenie nadzoru nad gospodarką odpadami, udzielanie stosownych pozwoleń i opinii,

- rolą organów kontroli jest prowadzenie monitoringu, czy gospodarka odpadami odbywa się w sposób określony w aktach prawnych i niniejszym Planie, a także, czy istniejące i projektowane obiekty do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów spełniają wymogi określone w normach ochrony środowiska,

Szczegółowe zadania dla poszczególnych elementów uczestniczących w systemie przedstawiono poniżej:

Zadania dla wytwórców odpadów z sektora gospodarczego

- prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych,

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami,

- prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów i sposobów gospodarki tymi odpadami,

- opracowanie zakładowej instrukcji gospodarki odpadami, która określi szczegółowe zasady zbiórki odpadów na stanowiskach pracy, sposób gromadzenia i przekazywania odpadów do dalszego przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania,

- w uzasadnionych przypadkach wykonanie badania składu poszczególnych odpadów celem potwierdzenia ich przydatności do odzysku lub unieszkodliwienia,

- dążenie do stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, czystszych w odniesieniu do środowiska oraz zapewniających produkcyjne wykorzystanie wszystkich składników przerabianych surowców,

- prowadzenie działań w kierunku zwiększenia stopnia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (poza składowaniem),

- uczestniczenie wytwórców odpadów z sektora gospodarczego w programach zarządzania środowiskowego (normy ISO serii 14 000),

Zadania dla administracji samorządowej i urzędów kontrolnych:

- rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych,

- kontrola i monitoring wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do unieszkodliwiania odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność ta nie narusza przepisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami i zaleceniami,

- podjęcie uchwały o obowiązku złożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz  o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przez wytwórców odpadów, wytwarzających odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 5 ton rocznie,

- prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla małych i średnich podmiotów gospodarczych, mające na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych przez nich odpadów oraz wykorzystywanie istniejących już instalacji do zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów w celu ograniczenia do minimum ich składowania, opracowanie list rankingowych składowisk przeznaczonych do likwidacji lub modernizacji oraz terenów zdegradowanych przeznaczonych do rekultywacji,

- wspieranie działań dla odbioru z zakładów odpadów organicznych nadających się do kompostowania,

- monitoring gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym - prowadzenie bazy danych o gospodarce odpadami; w tym celu należy uzyskać od wytwórców dane:

  - pełny wykaz odpadów wytwarzanych przez podmiot,

  - informacje o sposobach gospodarki wytworzonymi odpadami,

  - informacje o firmach obsługujących podmiot w zakresie gospodarki odpadami,

  - informacje o posiadaniu odpowiednich zezwoleń.

### Odpady z jednostek służby zdrowia i z jednostek weterynaryjnych

Cele szczegółowe na lata 2004 – 2011:

- Minimalizacja ilości powstawania odpadów.

- Eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami.

- Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego

poprzez:

- objęcie wszystkich podmiotów z terenu powiatu wytwarzających odpady medyczne i weterynaryjne zorganizowanym systemem zbiórki odpadów,

- weryfikację firm posiadających i ubiegających się o pozwolenie na transport i zbiórkę odpadów medycznych i weterynaryjnych z terenu powiatu,

- minimalizację ilości powstających niebezpiecznych odpadów medycznych i weterynaryjnych wymagających unieszkodliwiania termicznego unieszkodliwiania poprzez segregację odpadów u źródeł ich powstawania,

- opracowanie programu edukacyjnego dotyczącego prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi dla pracowników służby zdrowia i klinik weterynaryjnych.

- organizacje nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM).

Dla usprawnienia systemu zbierania odpadów pochodzenia zwierzęcego, 
proponuje się wybudowanie na terenie powiatu magazynu – chłodni do tymczasowego magazynowania padłych zwierząt. Wielkość takiego magazynu powinna przewidywać możliwość przechowania ok. 5 Mg masy padłych zwierząt. Problem można również rozwiązać poprzez wybudowanie odpowiedniej liczby grzebowisk, np. jedno na powiat. Proponuje się, by realizację systemu zbiórki tych odpadów powierzyć gminom.

### Odpady z pojazdów samochodowych

Cel ekologiczny do 2014 roku

- Ograniczanie powstawania odpadów z pojazdów samochodowych oraz zwiększanie ich odzysku i recyklingu.

- Utworzenie systemu zakładów demontażu i przerobu (strzępienia) pojazdów wycofanych z eksploatacji, zapewniających zgodny z wymogami dyrektywy Unii Europejskiej 2000/53/WE poziom recyklingu odpadów oraz ponownego użycia wybranych części samochodowych.

Zgodnie z wymogami opracowywanej ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji zakłada się, że:

  - po dniu 1 stycznia 2006 r. stacja demontażu powinna osiągnąć poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów w wysokości nie mniejszej niż 85% średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniejszy niż 80% średniej masy pojazdu rocznie,

  - dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. osiągnięty poziom ponownego użycia i odzysku może wynosić nie mniej niż 75%, a poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 70% średniej masy pojazdu rocznie,

  - po dniu 1 stycznia 2015 r. poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów powinien wynosić nie mniej niż 95% średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 85% średniej masy pojazdu rocznie.

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy o postępowaniu z wyeksploatowanymi samochodami oraz z projektem ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, stacje demontażu będą zobowiązane po dniu 1 stycznia 2007 r. do bezpłatnego przyjmowania samochodów od ostatniego właściciela. Producenci i importerzy samochodów, w przypadku niewypełnienia obowiązku odzysku i recyklingu będą zobowiązani uiścić opłatę produktową. Środki z opłaty produktowej przeznaczone będą na dofinansowanie zadań w zakresie demontażu pojazdów, których demontażu nie wykonano na podstawie umowy z przedsiębiorcami lub organizacjami odzysku.

### Odpady azbestowe

Cel ekologiczny do 2014 roku

- Zintensyfikowanie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

poprzez:

- zinwentaryzowanie odpadów zawierających azbest w sektorze komunalnym i gospodarczym i przygotowanie szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu,

- organizację kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i bezpiecznym jego demontażu, w tym szkolenie firm budowlanych zajmujących się demontażem płyt azbestowo-cementowych (w latach 2004-2015),

- usuwanie wyrobów zawierających azbest w celu zrealizowania obowiązku usunięcia tych wyrobów do 2032 r. zgodnie z programem usuwania azbestu – usunięcie ok. 20% wyrobów zawierających azbest w okresie od 2004 do 2007 roku.

Wobec zakazu stosowania wyrobów zawierających azbest, jedynym źródłem odpadów jest wytwarzanie ich podczas robót w miejscach, gdzie dawniej były zastosowane. Znaczna masa odpadów zawierających azbest stanowi część nieruchomości (np. dachy). Wg polskiego prawa sposób zagospodarowania tych odpadów należy do właściciela nieruchomości. Często wysokie koszty transportu i unieszkodliwiania tych odpadów uniemożliwiają właścicielom nieruchomości podejmowanie jakichkolwiek działań związanych z ich wymianą. Gminy powiatu mławskiego   współfinansować będą transport i unieszkodliwianie tych odpadów, korzystając z funduszy ochrony środowiska i programów regionalnych.

###### PCB

Cel ekologiczny do 2011 roku

- Całkowite wyeliminowanie odpadów zawierających PCB ze środowiska do 2010 r. (poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB),

poprzez:

- kontynuację inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB zlokalizowanych na terenie powiatu mławskiego oraz przygotowanie harmonogramu ich unieszkodliwiania i dekontaminacji (do końca 2005 r.),

- likwidację urządzeń zawierających PCB (zakończenie prac do końca 2010 roku),

- przygotowanie projektu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB nie podlegających rejestracji,

- opracowanie planu dofinansowania kosztów unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB poniesionych przez posiadaczy,

- podniesienie świadomości przedsiębiorców, dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi PCB (w latach 2004-2011).

## Oleje odpadowe

Cel ekologiczny do 2011 roku

- Uzyskanie poziomu odzysku olejów odpadowych (smarowych) do roku 2007 w wysokości 50% w stosunku do ilości wprowadzanej na rynek, i poziomu recyklingu w wysokości 25%,

poprzez:

- zwiększenie stopnia pozyskania olejów odpadowych szczególnie ze źródeł rozproszonych – małe i średnie przedsiębiorstwa oraz indywidualni posiadacze - przez np. informowanie o punktach, które przyjmują oleje odpadowe,

- uświadomienie mieszkańcom zasad prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi (w latach 2004-2011).

# Baterie i akumulatory

# Cel ekologiczny do 2011 roku

- Stuprocentowy odzysk akumulatorów ołowiowych oraz ilości pozostałych baterii i akumulatorów zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719) w ilości:

- akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe – 60% w 2006 r., 70% w 2007 r.,

- akumulatory Ni-Cd małogabarytowe – 45% w 2006 r., 50% w 2007 r.,

- pozostałe baterie (z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych ) – 30% w 2006 r. i 50% w 2007 r.

poprzez:

- poprawę organizacji zbiórki akumulatorów i baterii z rozproszonych miejsc powstawania  – informowanie o punktach przyjmujących zużyte akumulatory i baterie,

- uświadomienie mieszkańcom miasta sposobów prawidłowego postępowania z odpadowymi bateriami i akumulatorami (w latach 2004-2015).

# Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Cel:

- Osiągnięcie zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na poziomie 4 kg/M do 31 stycznia 2006 r., zgodnie z dyrektywą 2002/96/EC w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych

poprzez:

- organizację selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych  z gospodarstw domowych (punkty zbierania odpadów niebezpiecznych organizowane przez gminy tzw. GPZON),

- prowadzenie akcji informacyjnej dla mieszkańców powiatu o sposobach wdrażania selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Osady ściekowe

Cele i kierunki działań

Kierunki działań w celu poprawy gospodarki osadami ściekowymi i zwiększenia stopnia ich wykorzystania oraz unieszkodliwiania na terenie województwa mazowieckiego są następujące:

- wykorzystanie do celów rolniczych,

- wykorzystanie do niwelacji i rekultywacji terenów na cele rolnicze,

- tworzenie mieszanek z innymi materiałami, w tym odpadami, a następnie wykorzystanie do niwelacji i rekultywacji terenów,

- kompostowanie, a następnie wykorzystanie do celów rolniczych lub do niwelacji i rekultywacji terenów,

- stabilizacja chemiczna, w celu dalszego odzysku lub unieszkodliwienia,

składowanie na odpowiednio przystosowanych obiektach.

Celem nadrzędnym w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi jest:

Zwiększenie stopnia bezpiecznego wykorzystania osadów ściekowych wraz z poprawą ich jakości

Cele długoterminowe na lata 2004 – 2011 w zakresie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi są następujące:

1.  zmniejszenie stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, trafiających do komunalnych oczyszczalni ścieków, a tym samym zmniejszenia ilości wytwarzanych osadów,

2. zwiększenie stopnia przetworzenia osadów ściekowych, poprzez wprowadzenie procesów stabilizacji i odwadniania osadów i/lub dalszej przeróbki (np. kompostowanie), czego efektem będzie zmniejszenie objętości wytworzonych osadów,

3.  zwiększenie stopnia kontroli wytwarzania i zagospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi,

4.  ograniczenie deponowania osadów ściekowych na składowiskach odpadów, w tym na terenach oczyszczalni, do maksimum 20% wytwarzanej ilości w roku 2010, z wyjątkiem składowania osadów o ponadnormatywnych parametrach zanieczyszczeń,

5.  zwiększenie ilości kompostowanych osadów ściekowych, do minimum 15% wytwarzanej ilości w

roku 2010,

6. zwiększenie ilości osadów ściekowych wykorzystywanych przyrodniczo i przemysłowo do minimum 55% wytwarzanej ilości w roku 2010,

7.  sukcesywne wykorzystywanie osadów ściekowych nagromadzonych na terenach oczyszczalni ścieków, do osiągnięcia 30% wykorzystania nagromadzonych osadów w roku 2010,

8.  zmniejszenie stopnia zagrożenia środowiska, spowodowanego przez niewłaściwe składowanie osadów ściekowych.

Cele krótkoterminowe w zakresie gospodarki osadami ściekowymi na lata 2004 – 2007 są następujące:

1.  objęcie monitoringiem wszystkich oczyszczalni ścieków w powiecie, w zakresie wytwarzania osadów ściekowych, sposobów postępowania z nimi oraz realizacji przez oczyszczalnie ścieków obowiązku prowadzenia badań fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych osadów ściekowych

2.   zwiększenie efektywności kontroli nad stosowaniem osadów ściekowych na terenach gmin i powiatu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca stosowania osadów,

3.   zwiększenie stopnia ustabilizowania osadów ściekowych oraz ograniczenie wykorzystywania osadów nieustabilizowanych,

4.   zwiększenie stanu świadomości społecznej w zakresie gospodarki osadami ściekowymi.

III.  DANE PODSTAWOWE O GMINIE. CHARAKTERYSTYKA GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY

3.1. Położenie

Gmina Lipowiec Kościelny należy do powiatu mławskiego, graniczy z Miastem Mława 
i gminami: Wiśniewo, Szreńsk; Kuczbork (powiat Żuromin) oraz Działdowo i Iłowo Osada (Powiat Działdowo).

Rys. 1. Podział administracyjny powiatu mławskiego

Źródło: Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Warszawa 2003.

Tabela 3. Powierzchnia gminy Lipowiec Kościelny  na tle powiatu mławskiego

| l.p. | wyszczególnienie | powierzchnia | [%] powierzchni powiatu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [ha] | [km²] |  |
| 1 | Powiat mławski | 117115 | 1171 | 100,0 |
| 2 | Lipowiec Kościelny | 11421 | 114 | 9,74 |

Źródło: Bank danych regionalnych (http://www.stat.gov.pl)

Licząca ponad 5.000 mieszkańców gmina zajmuje obszar 122 km2.

3.2. Ludność

Tabela 4. Ludność gminy Lipowiec Kościelny na tle powiatu mławskiego (stan na dzień 31.12.2003 r.)

| l.p. | wyszczególnienie | Ludność | ludność na 1 km² |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | % |  |
| 1 | Powiat mławski | 75871 | 100 | 64,79 |
| 2 | Lipowiec Kościelny | 5202 | 6,86 | 45,68 |

Źródło: Bank danych regionalnych (http://www.stat.gov.pl)

Gmina Lipowiec Kościelny należy do grupy średnio zaludnionych,

Społeczność gminy jest stosunkowo młoda. Ludność w wieku produkcyjnym to 58%; 26% stanowi ludność przedprodukcyjna, natomiast 16% ludność w wieku poprodukcyjnym. Ponad połowę populacji gminy stanowią kobiety. Na 100 mężczyzn przypadają średnio 103,28 kobiety.

Przewiduje się, że liczba mieszkańców gminy uzyska wartość 5.210 . w 2015 r.,

Tablica 5. Prognoza ludności gminy Lipowiec Kościelny(stan na 31.12 każdego roku)

| Rok | Ludność powiatu w tys. | Ludność Gminy |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 75,87 | 5.208 |
| 2004 | 75,85 | 5.026 |
| 2005 | 75,83 | 5.205 |
| 2006 | 75,80 | 5.205 |
| 2007 | 75,78 | 5.204 |
| 2008 | 75,75 | 5.204 |
| 2009 | 75,73 | 5.206 |
| 2010 | 75,70 | 5.206 |
| 2011 | 75,62 | 5.207 |
| 2012 | 75,54 | 5.208 |
| 2013 | 75,46 | 5.209 |
| 2014 | 75,38 | 5.210 |
| 2015 | 75,30 | 5.210 |

3.3. Użytkowanie terenu

Gmina Lipowiec Kościelny pod względem użytkowania jest obszarem rolnym. Formy użytkowania terenu na obszarze powiatu przedstawia tabela 4.

Tabela 6.   Formy użytkowania terenu w gminie Lipowiec Kościelny

| Formy użytkowania terenu | Powierzchnia [ha] | Odsetek powierzchni [%] |
| --- | --- | --- |
| Użytki rolne, w tym: | 7023 | 64,66 |
| - grunty orne | 4522 | 40,10 |
| - łąki | 1688 | 14,71 |
| - pastwiska | 805 | 6,76 |
| - sady | 8 | 0,08 |
| Lasy i grunty leśne | 1045 | 9,15 |
| Pozostałe grunty i nieużytki | 879 | 7,70 |

Źródło: GUS 2001

3.4. Rolnictwo

Gmina Lipowiec Kościelny jest gminą rolno-przemysłową. Uprawia się przede wszystkim żyto, owies, jęczmień i ziemniaki. Stwarza to podstawy do rozwijania przetwórstwa rolno-spożywczego. Większość gleb rolniczych zalicza się do słabych i średnich pod względem żyzności. Duże areały użytków rolnych zajmują użytki zielone – stąd też dużą rolę odgrywa hodowla bydła mlecznego, trzody chlewnej i drobiu.

Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi ok. 12 ha. Użytki rolne w gminie Lipowiec Kościelny zajmują  7.042 ha, co stanowi 61,66 % powierzchni gminy.

### Tablica 7.  Udział gleb gminy Lipowiec Kościelny na tle powiatu mławskiego wg ich przydatności rolniczej

#### Klasy bonitacyjne gleb

| Typ wskaźnika | Gleby gruntów ornych i sadów | Grunty łąk i pastwisk |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | IIIa | IIIb | IVa | IVb | V | VI | I | II | III | IV | V | VI |
| Powiat Mławski |
| Powierzchnia (ha) | 0 | 0 | 552 | 2517 | 5939 | 11552 | 21145 | 13411 | 0 | 0 | 467 | 12631 | 9022 | 1677 |
| Udział w pow. gminy (%) | 0,0 | 0,0 | 0,45 | 2,15 | 5,07 | 9,86 | 18,05 | 11,45 | 0,0 | 0,0 | 0,40 | 10,79 | 7,70 | 1,43 |
| Udział w pow. gr. rolnych (%) | 0,0 | 0,0 | 0,93 | 4,48 | 10,58 | 20,57 | 37,65 | 23,88 | 0,0 | 0,0 | 1,59 | 42,89 | 30,64 | 5,69 |

| Gmina Lipowiec Kościelny |
| --- |
| Powierzchnia (ha) | 0 | 0 | 0 | 147 | 369 | 905 | 2013 | 1521 | 0 | 0 | 37 | 1626 | 589 | 188 |
| Udział w pow. gminy (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 3,2 | 7,9 | 17,6 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 14,2 | 5,2 | 1,6 |
| Udział w pow. gr. rolnych (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 7,4 | 18,3 | 40,6 | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 66,6 | 24,1 | 7,8 |

#### Kompleksy przydatności rolniczej gleb

| Gmina Lipowiec Kościelny |
| --- |
| Powierzchnia (ha) | 0 | 122 | 0 | 186 | 1059 | 1966 | 1449 | 34 | 63 | 0 | 37 | 234 | 0 | 1686 | 743 |
| Udział w pow. gminy (%) | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,6 | 9,3 | 17,2 | 12,7 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 0,0 | 14,8 | 6,5 |
| Udział w pow. gr. rolnych (%) | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 3,8 | 21,7 | 40,3 | 29,7 | 0,7 | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 0,0 | 69,4 | 30,6 |

3.5. Rynek pracy

W gminie Lipowiec Kościelny pracujący ogółem to 303 osoby, w tym 137 kobiet.

Na terenie gminy działają zakłady produkcyjne: cegielnia wapienno - piaskowa, odlewnia żeliwa, tartak drzewny, zakłady betoniarskie, zakład wyrobu kostki brukowej, ubojnia trzody chlewnej, zakład kamieniarski, przetwórnia owocowo-warzywna, przetwórstwo owoców morza jak również zakłady usługowe.

### Tabela 8.  	Wybrane dane o bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Mławie

### (stan na dzień 31.12.2003r.).

| L.p. | Wyszczególnienie | Liczba bezrobotnych ogółem | Z liczby ogółem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Absolwenci | Nie posiadający prawa do zasiłku |
| 1 | Powiat mławski | 9584 | 457 | 7307 |
| 2. | Gmina Lipowiec K. | 737 | 28 | 395 |

Źródło: U.S. w Warszawie, Wybrane dane o powiatach i gminach województwa mazowieckim w 2003 r.

W systemie REGON jest zarejestrowanych w gminie Lipowiec Kościelny 210 podmiotów gospodarczych (wg GUS, stan na 31.12.2003 r.).

Tablica 9. Jednostki zarejestrowane w systemie REGON w gminie Lipowiec Kościelny

| Nazwa | ogółem | sektor publiczny | sektor prywatny | osoby fizyczne | spółki prawa handlowego | spółki z udziałem kapitału zagranicznego | spółdzielnie | Fundacje | stowarzyszenia i organizacje społeczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powiat mławski | 4791 | 157 | 4634 | 4021 | 110 | 15 | 33 | 1 | 111 |
| Lipowiec Kościelny | 210 | 11 | 199 | 168 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 |

3.6. Infrastruktura komunalna

Gmina Lipowiec Kościelny posiada sieć wodociągową o długości 66,3 km, natomiast nie jest w ogóle skanalizowana i podobnie sytuacja wygląda w zakresie gazyfikacji gminy.

##### Tablica 10.  Infrastruktura komunalna gminy Lipowiec Kościelny na tle powiatu mławskiego

| Nazwa | Długość sieci wodociągowej w km | Długość sieci kanalizacyjnej w km | Długość sieci gazowej w km |
| --- | --- | --- | --- |
| Powiat mławski | 897,0 | 80,4 | 181,87 |
| Lipowiec Kościelny | 66,3 | 0 | 0 |

  - Ukształtowanie terenu i budowa geologiczna i hydrogeologiczna

Gmina Lipowiec Kościelny wchodząca w skład powiatu mławskiego leży na Nizinie Północnomazowieckiej na styku dwóch krain geograficznych: Nizin Środkowopolskich i Pojezierza Mazursko Warmińskiego. Rzeźba terenu jest nacechowana licznymi fałdowaniami morenowymi. Doliny rzek Wkry, Orzyca i Mławki są bardzo urozmaicone, w których znajdują się interesujące rezerwaty przyrody. Stolica Powiatu Mława położona jest na skraju tzw. Wyniesienia Mławskiego. Wyniesienie Mławskie to łagodnie pochylona w kierunku południowym wysoczyzna polodowcowa ukształtowana w wyniku procesów akumulacji glacjalnej podczas zaniku lądolodu stadiału północnomazowieckiego zlodowacenia środkowopolskiego (Warty). Deglacjacja lądolodu przebiegała tu przy utrudnionym odpływie wód roztopowych na południe, stąd materiał skalny zawarty w topniejącym lodowcu był akumulowany w większości na miejscu. Utworzyły się z niego liczne, bardzo różnej wielkości (o wysokości względnej do 20 - 30 m) wypukłe formy takie jak moreny czołowe uformowane w równoleżnikowe ciągi oraz kemy i ozy. Pomiędzy nimi rozciągają się rozległe, płaskie, najczęściej podmokłe zagłębienia wytopiskowe. Rzeźba glacjalna Wyniesienia Mławskiego odznacza się dość znacznym zróżnicowaniem geomorfologicznym i wysokościowym czym wyraźnie kontrastuje z rzeźbą płaskiej, sandrowej Równiny Raciążskiej rozciągającej się na południowy-zachód od miasta.

Budowa geologiczna

Analizowany teren geomorfologicznie znajduje się w obrębie makroregionu Niziny Północnomazowieckiej i stanowi obszar przejściowy mezoregionów od Wysoczyzny Ciechanowskiej do Wysoczyzny Nidzickiej (formy marginalne w strefie moren czołowych) oraz jest wyróżniany również jako Wzniesienie Mławskie.

Budowa geologiczna czwartorzędu jest złożona, odznaczająca się zróżnicowaną miąższością występujących osadów ze względu na urozmaiconą morfologię aktualnej powierzchni terenu (ciągi morenowe w okolicach Mławy), jak i ukształtowanie powierzchni starszego podłoża.

Głębsze (starsze) podłoże trzeciorzędowe (pliocen, miocen) występuje w tym rejonie (z uwagi na głębokie wcięcia erozyjne) prawdopodobnie na głębokości ok. 240 m p.p.t. Powyżej w profilu stratygraficznym czwartorzędu wyróżniono następujące osady:

- eoplejstocen, obejmujący piaski i mułki rzeczne,

- mezoplejstocen, obejmujący gliny zwałowe zlodowacenia podlaskiego, piaski i żwiry interglacjału kromerskiego, zlodowacenie południowo-polskie z glinami zwałowymi (3 poziomy) przedzielonymi mułkami, piaskami i żwirami interstadialnymi oraz interglacjał mazowiecki z utworami jeziornymi (torfy, gytie, mułki, piaski), a także lokalne mułki, piaski i żwiry rzeczne,

- neoplejstocen, obejmujący zlodowacenie środkowo-polskie, w którym wyróżnia się: stadiał maksymalny (iły i mułki zastoiskowe, gliny zwałowe, piaski i żwiry wodnolodowcowe), stadiał mazowiecko-podlaski (iły, mułki i piaski zastosikowe, glina zwałowa, piaski i żwiry wodnolodowcowe) oraz stadiał północno-mazowiecki. Jest to najmłodszy stadiał zlodowacenia środkowo-polskiego, którego rzeźbę urozmaicają liczne dobrze wykształcone formy glacigeniczne (czołowomorenowe). Miąższość osadów stadiału pólnocno-mazowieckiego jest zmienna i w rejonie Mławy może wynosić do ok. 100 m. Serię osadów tego stadiału charakteryzuje wyraźna dwudzielność, na co składają się dwa poziomy gliny zwałowej rozdzielone utworami wodnolodowcowymi i zastoiskowymi. W rejonie Mławy strop górnego poziomu gliny zwałowej wyznacza się w granicach rzędnych 140-150 m n.p.m. Powyżej, aż do powierzchni terenu, występują piaski, żwiry i głazy lodowcowe oraz piaski, żwiry i głazy moren czołowych (powierzchnie kulminacyjne), wykształcone w postaci piasków różnej granulacji ze żwirem i głazami, często zaglinionych barwy brązowo-żółtej z licznymi przewarstwieniami (nieciągłymi) i soczewkami mułków, glin piaszczysto-pylastych oraz z przewarstwieniami pyłu barwy brązowej (zastoiska z okresu recesji lądolodu). Zmienność litologiczna tej serii osadów jest znacząca.

## Hydrografia

Cały obszar leży w dorzeczu rzeki Wkry i jest odwadniany przez jej dopływy: Mławkę i Łydynię. Wkra jest prawobrzeżnym dopływem Narwi III rzędu. Bierze początek w województwie warmińsko-mazurskim w obszarze zmeliorowanych bagien, na wschód od jeziora Kownatki. Uchodzi do Narwi w pobliżu miejscowości Pomiechówek. Rzeka posiada charakter typowo nizinnego cieku, charakteryzującego się niewielkim spadkiem około 0,5 %0.  W zagospodarowaniu jej powierzchni dominują użytki rolne, a lasy zajmują tylko ok. 20 %.

## 3.8.  Warunki klimatyczne

Klimat województwa mazowieckiego jest znacznie zróżnicowany. Wynika to z różnorodności wpływów kształtujących i zróżnicowania czynników geograficznych, takich jak: położenie geograficzne, ukształtowanie powierzchni, wysokość bezwzględna i względna, pokrycie terenu, stopień zurbanizowania itp.

Temperatura powietrza ma związek z położeniem województwa w obszarze wpływów kontynentalnych klimatu i częściowo na północy wpływów Bałtyku oraz zróżnicowaniem wysokościowym podłoża.

Średnie roczne zachmurzenie w województwie mazowieckim wynosi przeciętnie 6,6 – 6,8 w skali pokrycia nieba 0 –10. Średnia roczna suma opadów, na przeważającym obszarze województwa jest niższa od średniej dla Polski, czyli nie sięga 600 mm.

Rozkład kierunku wiatru w roku wiąże się z warunkami ogólnocyrkulacyjnymi i lokalnymi (rzeźbą terenu). Nad środkową Polską, przeciętnie 65% czasu w roku, zalegają masy morskiego powietrza polarnego. Świadczy to o zdecydowanej przewadze cyrkulacji z kierunków zachodnich. Napływ powietrza polarnego znad Atlantyku występuje najczęściej w lecie, z maksimum w czerwcu (60%), najrzadziej zaś w październiku (39,3%). Często napływa także ze wschodu powietrze polarne kontynentalne – ok. 30% dni w roku. Zalega ono nad Polską najrzadziej w lipcu (18,4%), najwyraźniej występuje w lutym, w pierwszej połowie marca oraz w październiku (34-38%). Rzadko, ok. 4% dni w roku, dopływa powietrze arktyczne z północy (maks. w maju 13,5%) oraz powietrze zwrotnikowe z południa – ok.2% (maks. w listopadzie i lutym – ok. 4%).

Topografia terenu i układ głównych dolin rzek województwa mazowieckiego wymuszają napływ powietrza z kierunków zachodnich i wschodnich. Do dolin o przebiegu równoleżnikowym dostosowują się również wiatry z innych kierunków, przy czym wiatry północne i południowe ulegają największemu osłabieniu, o 20-40%.

#### Tabela 11. Wartości charakterystyczne średnich miesięcznych temperatur i opadów

| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp.,oC | -4,3 | -4,0 | -0,1 | 6,7 | 12,2 | 16,9 | 17,7 | 16,7 | 12,6 | 7,8 | 2,7 | -1,9 |
| Opady,mm | 37 | 35 | 32 | 38 | 46 | 60 | 88 | 69 | 47 | 34 | 46 | 46 |

Średnia roczna temperatura powietrza w latach 1951-1970 wynosiła 6,9 oC, dla stycznia osiągała wartość –4,3 oC, zaś w lipcu 17,7 oC. Średnia temperatura półroczna  XI-IV wynosiła 0,2 oC, a półroczna V-X 14 oC.

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych za lata 1951-1970 wynosi ok. 578 mm. Maksimum opadów przypada na miesiące letnie, tzn. czerwiec, lipiec, i sierpień (łącznie 217 mm). Dane anemometryczne dla Mławy za wielolecie 1981-1990, przedstawiono w tabeli 2.

Bardzo istotnym elementem klimatu, wpływającym na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń jest wiatr. Dominującym kierunkiem jest sektor zachodni (SWW, W, SSW), na który przypada ok. 32% ogólnej sumy. Stosunkowo duży udział mają też wiatry wschodnie  (NEE, E, SEE) - 28%.świadczy to o wpływach klimatu kontynentalnego.

Średnia prędkość wiatru w skali roku, obliczona dla rejonu Mława waha się w zakresie 3,85-5,54 m/s.

Tabela 12. Średnie wartości prędkości wiatru dla poszczególnych stanów równowagi atmosfery (dotyczą wysokości 12 m  nad gruntem)

| Stan równowagi atmosfery | Sektory wiatru | Wartość średnia |
| --- | --- | --- |
|  | NNW | SSW | NEE | SWW | E | W | SEE | NWW | SSE | NNW | S | N |  |
| Silnie chwiejna | 1,83 | 1,63 | 1,25 | 1,50 | 1,40 | 1,67 | 1,40 | 0,00 | 1,57 | 1,60 | 1,27 | 1,00 | 1,49 |
| chwiejna | 2,48 | 2,42 | 2,63 | 2,38 | 2,60 | 2,40 | 2,55 | 2,68 | 2,34 | 2,33 | 2,30 | 2,49 | 2,46 |
| Lekko chwiejna | 3,65 | 3,19 | 3,30 | 3,56 | 3,40 | 3,46 | 3,65 | 3,58 | 3,00 | 3,53 | 3,11 | 3,54 | 3,40 |
| Obojętna | 5,10 | 5,05 | 4,90 | 6,40 | 5,42 | 6,28 | 5,66 | 5,85 | 4,12 | 5,64 | 4,09 | 4,94 | 5,46 |
| lekko stała | 3,66 | 2,93 | 3,64 | 3,56 | 3,99 | 3,61 | 4,21 | 3,52 | 3,42 | 3,27 | 2,98 | 3,99 | 3,59 |
| Stała | 2,07 | 1,75 | 2,28 | 2,21 | 2,13 | 2,03 | 2,08 | 1,99 | 1,97 | 2,06 | 1,70 | 1,98 | 2,03 |
| wartość średnia | 4,11 | 4,14 | 3,85 | 5,54 | 4,25 | 5,36 | 4,55 | 4,81 | 3,33 | 4,45 | 3,31 | 3,92 | 4,39 |

3.9. Świat roślinny i zwierzęcy

Obszar północnego Mazowsza w podziale geobotanicznym Szafera (1977) należy do Okręgu Północnomazowieckiego wchodzącego w skład Krainy Mazowieckiej. W 1981 r. Matuszkiewicz zaproponował rozdzielenie jego na dwa mniejsze okręgi:

- Okręg Wkry,

- Okręg Południowokurpiowski.

Teren badań w całości zawiera się w granicach Okręgu Wkry, który cechuje dominacja krajobrazów: dąbrowo-grądowego i wybitnie grądowego. Odpowiada to warunkom geomorfologicznym północnego Mazowsza, gdzie na płaskich, gliniastych wysoczyznach pierwotnie występowały zbiorowiska grądowe, natomiast na piaszczystych wzniesieniach moren czołowych dominowały dąbrowy i bory mieszane.

W ramach Okręgu Wkry wyróżniono następujące podokręgi:

- opinogórski – charakteryzujący się zbiorowiskami wybitnie grądowymi,

- płoński – z również dominującymi zbiorowiskami grądowymi,

- nasielski – o przewadze zbiorowisk dąbrowo-grądowych,

- raciążski – charakteryzujący się występowaniem subkontynentalnych borów sosnowych, borów mieszanych i olsów,

- mławski – z dominującymi krajobrazami dąbrowo-grądowymi,

- działdowski – dominacja zbiorowisk grądowych, borów mieszanych i świetlistych dąbrów.

Obecnie obszar północnego Mazowsza należy do jednego z najsłabiej zalesionych w kraju. Zdecydowana większość siedlisk grądowych została zamieniona w okresie historycznym na pola uprawne. Podobnie rzecz się miała z łęgami i dąbrowami. Pozostały tylko niewielkie, rozproszone kompleksy leśne, gdzie prowadzona jest gospodarka leśna.

Skład gatunkowy tych lasów jest podobny do innych obszarów leśnych w nizinnej części kraju o podobnych warunkach glebowych, gdzie prowadzona jest gospodarka leśna. Dominującym gatunkiem w drzewostanie jest sosna Pinus sylvestris (około 75%). Często towarzyszy jej świerk Picea excelsa (5%), rzadziej modrzew Larix europaea. Z gatunków liściastych najliczniej występuje brzoza brodawkowata Betula pendula (8%) i dęby (7%): szypułkowy Quercus robur oraz bezszypułkowy Quercus petrea. Pozostałe gatunki drzew liściastych jak klon zwyczajny Acer plantanoides, lipa drobnolistna Tilia cordata, grab pospolity Carpinus batulus, topola osika Populus tremula, czeremcha amerykańska Prunus serotina spotyka się sporadycznie. Stanowią one raczej drugie piętro lasu wraz z formami juwenilnymi drzew tworzących główny drzewostan i krzewami. Wśród tych ostatnich najczęściej występują: jałowiec pospolity Juniperus communis, kruszyna Frangula alnus, trzemielina Eunonymus europea.

Najniższe piętro lasu tworzą rośliny runa leśnego. Z uwagi na prowadzoną na tym obszarze od dawna gospodarkę leśną nie jest ono tak zróżnicowane biologicznie jak w odpowiednich lasach nasturalnych. Generalną zależnością jest to, że im starszy drzewostan tym zróżnicowanie gatunkowe runa większe i bardziej typowe dla siedliska. Najmniej zróżnicowane są runa w młodnikach.

Fauna jest typowa dla środkowej Polski. Z dużych zwierząt można spotkać sarnę, rzadziej jelenia. O obecności dzików mogą świadczyć tzw. buchtowiska. Ponadto w rejonie Mławy spotyka się wędrujące łosie. Poza tym występuje tu większość gatunków zwierząt i ptaków typowych dla ekosystemów leśnych i leśno-polnych.

3.10. Drogi i kolej

## Drogi

Układ komunikacyjny to droga wojewódzka  nr 563 Rypin - Mława oraz drogi powiatowe.

Drogi gminne o nawierzchni twardej mają długość 16 km., drogi o nawierzchni ulepszonej 6 km. gruntowej a  łącznie drogi gminne  to 31km.

Istniejące drogi lokalne, gminne i powiatowe wymagają modernizacji celem zapewnienia bezpieczeństwa.

Tabela 13. Drogi krajowe i wojewódzkie na terenie gminy

| Numer drogi | Nazwa drogi | Gmina |
| --- | --- | --- |
| DROGI KRAJOWE |
|  | Nie przebiegają |  |
| DROGI WOJEWÓDZKIE |
| 563 | Rypin-Mława | Lipowiec Kościelny, Mława, |

Tabela 14. Drogi powiatowe i gminne na terenie gminy Lipowiec Kościelny

| Drogi powiatowe w km | Drogi gminne w km |
| --- | --- |
| Ogółem | W tym o twardej nawierzchni | Ogółem | W tym o twardej nawierzchni |
|  | Razem |  | Razem |
| 45,9 | 44,8 | 31 | 16 |

## Kolej nie przebiega przez teren gminy

IV. GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE LIPOWIEC KOŚCIELNY– STAN AKTUALNY

4.1. Sektor komunalny

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami) odpady komunalne definiuje się jako: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych” (art. 3, ust. 3, p. 4).

Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych związanych z działalnością bytową człowieka są przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności publicznej (infrastruktury).

W 2003 r. wg informacji Wójta Gminy Lipowiec Kościelnyi przekazanych do WIOŚ- delegatura w Ciechanowie z terenu Gminy wywieziono ok.  532,6 Mg

## Tabela 15. Zestawienie ilości odpadów powstałych w gminie Lipowiec Kościelny

| L.p. | Wyszczególnienie | Rok 2003 | Teoretyczna ilość odpadów w roku 2003* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg |
| 1. | Lipowiec Kościelny | 532,6 | 1289,1 |

* wg wskaźnika 0,223 Mg/1 mieszkańca/rok dla terenów wiejskich

Źródło: Starostwo Powiatowe, Urzędy Gmin

W tabelach 16, 17 i 18 przedstawiono bilanse odpadów komunalnych z terenu gminy Lipowiec Kościelny, sporządzone na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji gminy.

Z powyższych tabel wynika, że gmina nie prowadzi na swoim terenie dokładnego monitoringu wytwarzanych odpadów. W związku z tym, aby określić przybliżone wielkości faktycznie wytwarzanych odpadów na terenie gminy i dokonać przybliżonych prognoz zostaną wykorzystane do tego celu wskaźniki zaproponowane w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami.

Tablica 16.  Odpady komunalne wytworzone w gminie Lipowiec Kościelny w 2003 r

| Odpady komunalne - wytworzone |
| --- |
| Gmina | z gospodarstw domowych | z obiektów infrastruktury | wielkogabarytowe | z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | z ogrodów i parków | z czyszczenia ulic i placów | niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych | suma |
| Lipowiec Kościelny | 400,0 | 74 | 15 | 40 | - | 2,6 | 1 | 532,6 |
| Łącznie powiat | 16 627,2 | 335,4 | 118,3 | 870,5 | 304,7 | 34,6 | 13,1 | 18 304,9 |

Tablica  17. Skład morfologiczny odpadów z gospodarstw domowych

| Gmina | Odpady organiczne pochodzenia roślinnego | Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | Inne odpady organiczne | Papier i tektura | Tworzywa sztuczne | Materiały tekstylne | Szkło | Metale | Odpady mineralne | Frakcja drobna (<10 mmm) | suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok |
| Lipowiec Kościelny | 50 | - | - | 50 | 30 | 6 | 50 | 14 | 200 | - | 400 |
| Łącznie powiat | 469,8 | 228,3 | 12,0 | 449,0 | 419,1 | 146,4 | 315,7 | 223,1 | 1255,9 | 41,6 | 3 578,9 |

###### Tablica  18. Skład morfologiczny odpadów wielkogabarytowych

| Gmina | Skład odpadów wielkogabarytowych | Zestawienie masy wyeksploatowanego (złomowanego) sprzętu AGD |
| --- | --- | --- |
|  | Drewno | Metale | Inne (balastowe, materace, plastik itp.) | suma | Kuchnie gazowe (gazowo-elektryczne) | Pralki, wirówki | Pralki automatyczne, pralko-suszarki | Chłodziarki, zamrażarki | Odkurzacze | Maszyny do szycia | suma |
|  | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok |
| Lipowiec Kościelny | 5 | 2 | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Łącznie powiat | 52 | 35,2 | 28,1 | 115,3 | 2,9 | 3,7 | 1,1 | 1,6 | 0,9 | - | 24,2 |

Tablica  19. Skład morfologiczny odpadów z obiektów infrastruktury

| Gmina | Odpady organiczne pochodzenia roślinnego | Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | Inne odpady organiczne | Papier i tektura | Tworzywa sztuczne | Materiały tekstylne | Szkło | Metale | Odpady mineralne | Frakcja drobna (<10 mmm) | suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok |
| Lipowiec Kościelny | 10 | - | - | 15 | 10 | 15 | 5 | 5 | 14 | - | 74 |
| Łącznie powiat | 54 | 7 | 11 | 59 | 38 | 15 | 18 | 10 | 118,4 | 5 | 335,4 |

Tablica 20. Skład morfologiczny odpadów z ogrodów i parków oraz odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych

|  | Średni skład odpadów z ogrodów i parków | Skład morfologiczny zmiotek ulicznych | Ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina | Odpady organiczne | Odpady mineralne | suma | Odpady mineralne | Aerozole | Akumu latory | Baterie | Farby i lakiery | Farma- ceutyki | Rozpusz czalniki | Świetlówki | Zużyte oleje | Inne (w tym inne substancje chemiczne) | suma |
|  | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok |
| Lipowiec Kościelny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Łącznie powiat | 275 | 29,6 | 256 | 10 | 1,01 | 0,85 | 0,21 | 1,01 | 1,01 | 1,51 | 1 | 2 | 1,5 | 440,8 |

Tablica 21. Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych

| Gmina | Cegła | Beton | Tworzywa sztuczne | Bitumiczna powierzchnia dróg | Drewno | Metale | Piasek | Inne | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok |
| Lipowiec Kościelny | 12 | 20 | 3 | - | 4 | 1 | - | - | 40 |
| Łącznie powiat | 209,2 | 279,1 | 52 | - | 82 | 95 | 142 | 21 | 880,5 |

Aktualnie działający system zbiórki odpadów komunalnych w gminie Lipowiec Kościelny:

Gmina podjęła już decyzje o wdrożeniu w 2004 r. systemu selektywnej zbiórki odpadów.

W Gminach Lipowiec Kościelny gospodarstwa domowe w terenach gęściej zabudowanych wyposażone są w pojemniki 100 l, zaś w terenach o rozproszonej zabudowie rozstawione są kontenery o pojemności 7 m3.

Należy zaznaczyć, że Gmina Lipowiec Kościelny nie organizuje zbiórki odpadów niebezpiecznych w tym akumulatorów i baterii. Zużyte akumulatory i baterie zbierane są na terenie powiatu mławskiego w następujących punktach sprzedaży detalicznej posiadających zezwolenia na zbieranie w punkcie sprzedaży odpadów niebezpiecznych:

- Firma Handlowa „LANGORD” Langowski Ryszard ul. Piłsudskiego 14 c, 06-500 Mława,

- Działalność H-P-U, H-D, E-I Martyna Gawryszewska, ul. Polna 7, 06-445 Strzegowo,

- AUTO-CZĘŚCI  P.Goryszewski, T. Grabowski, ul. Żwirki 26, 06-500 Mława,

- PKN ORLEN Regionalne Biuro Handlu Detalicznego w Warszawie, ul. Łopuszańska 28,

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AGROMA, ul. Mławska 1, 06-400 Ciechanów,

- FHU A. Zielonkowski, ul. Leśna 8, 06-445 Strzegowo,

- Firma Usługowo Handlowa „BIELSKI” J. Bielski, ul. Warszawska 127, 06-500 Mława.

Składowiska odpadów komunalnych

Odpady komunalne z terenu Gminy Lipowiec Kościelny deponowano na składowisku w Uniszkach Cegielni (wg informacji USKOM-u) - 8,2 Mg, oraz  na składowisku w Miączynie Dużym –532,6 Mg.

Składowisko odpadów komunalnych Uniszki Cegielnia

Istniejące składowisko odpadów komunalnych znajduje się na gruntach wsi Uniszki Cegielnia w gminie Wieczfnia Kościelna (działki ewidencyjne nr 3/7, 3/8, 4/1, 4/3, 5/2) o łącznej powierzchni 7,86 ha. Zgodnie z zapisem miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna zatwierdzonego Uchwałą nr IV/16/89 Gminnej Rady Narodowej w Wieczfni Kościelnej z dnia 13 lutego 1989 r. teren ten przeznaczony jest pod istniejące wysypisko odpadów komunalnych i oznaczony symbolem 4 NU.

Obszar składowiska położony jest między wsiami Uniszki Cegielna i Krajewo w odległości około 4 km na północ od centrum miasta Mławy. Dojazd do terenu składowiska odbywa się drogą o nawierzchni utwardzonej długości 150 m od drogi krajowej nr 7 Warszawa-Gdańsk.

Od wschodu teren składowiska graniczy z bazą przerobu kruszywa PRDI S.A., która oddziela obiekt od drogi krajowej. Od południa i zachodu do składowiska przylegają obszary leśne. Od północy znajdują się nieużytki a za nimi teren leśny. Najbliższe budynki mieszkalne usytuowane są około 600 m w kierunku północno-wschodnim (wieś Żulinek) i południowo-wschodnim. W odległości ok. 0.8 km na zachód od składowiska znajduje się wieś Krajewo.

Obszar składowiska położony jest w zlewni rzeki Mławki (dopływ Wkry), która przepływa w odległości około 3-3,5 km na północ i północny zachód od terenu badań. W najbliższym sąsiedztwie składowiska brak jest otwartych wód płynących i powierzchniowych.

Składowisko jest eksploatowane od 1967 roku. Zlokalizowano je w wyrobisku po eksploatacji kruszywa mineralnego. Do końca 1984 roku odpady składowane były w południowej i środkowej części składowiska. Od 1985 roku eksploatowana jest północna część wyrobiska. W 1995 roku w tej części składowiska ukształtowano kwaterę składowiska o powierzchni około 1,3 ha i głębokości do 10 m, która jest eksploatowana do chwili obecnej.

W południowo-wschodniej części terenu składowiska zlokalizowane są następujące elementy infrastruktury technicznej składowiska:

- Budynek administracyjno-socjalny – parterowy budynek murowany o powierzchni 32 m2 zlokalizowany po prawej stronie wjazdu,

- Elektroniczna waga samochodowa zlokalizowana za bramą wjazdową naprzeciwko budynku administracyjnego,

- Wiata na surowce wtórne, zlokalizowana na północ za budynkiem administracyjno-socjalnym,

- Obudowana wiata stanowiąca pomieszczenie garażowe na spycharkę gąsienicową i podręczny magazyn usytuowana od strony północnej za wiatą na surowce,

- Brodzik dezynfekcyjny.

Do składowiska prowadzi droga dojazdowa o nawierzchni utwardzonej. Do składowiska doprowadzona jest woda z wodociągu i energia elektryczna.

Ścieki socjalne gromadzone są w bezodpływowym zbiorniku, skąd wywożone są na oczyszczalnię ścieków komunalnych.

Składowisko odpadów komunalnych w m. Uniszki Cegielnia jest eksploatowane przez Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Mławie, ul. Grzebskiego 10.

Składowisko odpadów komunalnych w m. Wieczfnia Kościelna posiada stosowną instrukcję eksploatacji składowiska, zatwierdzoną decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 grudnia 2002 r. (znak WŚR-C.6625/1/02). Zgodnie z zapisami instrukcji składowisko zalicza się do typu – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne bez wydzielenia części, na których mogą być składowane odpady niebezpieczne.

Na składowisku mogą być składowane odpady inne niż niebezpieczne z grup odpadów 01, 02, 04, 15, 16, 17, 19, 20 z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach.

Składowisko jest otwarte w okresie 1.03-31.10 w dni robocze w godzinach 7-18, w soboty w godzinach 8-15, natomiast w okresie 1.11-28.02 w dni robocze w godzinach 7-16, w soboty w godzinach 8-15. Poza godzinami pracy składowisko jest stałe dozorowane.

Średnio w ciągu roku na składowisko w Uniszkach dowożonych jest 13.000-16.000 Mg odpadów, co daje średnio 40-50 Mg ton odpadów na dobę. Odpady przywożone na składowisko są ewidencjonowane przy wykorzystaniu elektronicznej wagi samochodowej wraz z odpowiednim oprogramowaniem.

Następnie odpady kierowane są na odpowiedni sektor eksploatowanej części składowiska. Obecnie na składowisku odpady składowane są w północnej części terenu w kwaterze podzielonej na dwa sektory I i II. Tam odpady są rozładowywane, a następnie rozplantowywanie i zagęszczane przy pomocy spychaczy gąsienicowych. Odpady składowane są warstwami o miąższości około 2,3-2,5 m, pomiędzy którymi układane są warstwy izolacyjne z materiału inertnego o grubości 15 cm.

Składowisko odpadów komunalnych w Uniszkach posiada aparaturę kontrolno-pomiarową dla potrzeb prowadzenia badań monitoringowych wód podziemnych. Na aparaturę kontrolno-pomiarową składa się sieć otworów obserwacyjnych (piezometrów) i studni dla potrzeb monitoringu lokalnego wód podziemnych.

W skład tej sieci wchodzą następujące otwory pomiarowe:

- Piezometr P2 o głębokości 29,5 m zlokalizowany na odpływie wód podziemnych z rejonu składowiska, od strony zachodniej, przy ogrodzeniu składowiska,

- Piezometr P4 o głębokości 24 m zlokalizowany na odpływie wód podziemnych z rejonu składowiska, w odległości 150 m w kierunku zachodnim,

- Piezometr 12P o głębokości 54 m p.p.t., zlokalizowany od strony południowej, przy ogrodzeniu składowiska,

- Piezometr 13P o głębokości 35 m p.p.t. zlokalizowany na dopływie wód podziemnych do rejonu składowiska, do strony wschodniej, przy ogrodzeniu składowiska,

- Studnia wiercona S-1 zlokalizowana w odległości około 900 m na wschód od terenu składowiska, przy kopalni kruszywa mineralnego,

- Studnie kopane S-5, S-6, zlokalizowane w miejscowości Krajewo w odległości około 700 m na zachód od terenu składowiska.

Obecnie istniejąca sieć otworów obserwacyjnych w rejonie składowiska w Uniszkach spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858).

W ramach projektowanej modernizacji i rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w m. Uniszki Cegielnia projektuje się:

- Budowę kwater składowiska odpadów (kwatery 1-2) wraz z bezodpływowym zbiornikiem na odcieki.

- Infrastrukturę techniczną dla obsługi zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych:

- waga samochodowa

- śluza dezynfekcyjna (brodzik)

- zaplecze administracyjno-socjalne

- garaż na sprzęt składowiskowy

- drogi wewnętrzne

- kanalizacja deszczowa

- pas zieleni ochronnej.

Kwatery składowania odpadów zaprojektowano jako wgłębno-napowierzchniowe, tj. z dnem zagłębionym 1,0-6,0 m poniżej powierzchni terenu istniejącego i obwałowaniami zewnętrznymi wyniesionymi od 1,0-2,5 m ponad teren.

- Formowanie obwałowań z nachyleniem skarp wewnętrznych 1:3 do 1:2,5 i zewnętrznych 1:2.

- Poziom korony obwałowań wyniesiono do rzędnych – 181,50 – 187,00 m npm.

- Ukształtowanie dna (po wykonaniu warstwy ochronno drenażowej w dnie i na skarpach gr. 50 cm) kwatery nr 1 na rzędnych 178,00-178,50 m npm; kwatery nr 2 na rzędnych 178,52 – 178,74 m npm.

- Spadki wzdłuż drenażu 0,2 – 0,4% oraz poprzeczne 0,6 – 1,0%.

Uszczelnienie skarp i dna projektowanych kwater składać się będzie z następujących elementów:

- Warstwa uszczelnienia mineralnego o miąższości 0,5 m i współczynniku filtracji k(1,0 x 10-9 m/s spełniająca funkcję sztucznej bariery geologicznej,

- warstwa maty bentonitowej

- Geomembrana (folia) PEHD grub. 2,00 mm, będącą uzupełnieniem sztucznej bariery geologicznej,

- Geowłóknina 200 g/m2.

Uszczelnione dno i skarpy kwater przykryte zostaną warstwą ochronno-drenażową wykonaną z materiału żwirowo-piaszczystego o współczynniku filtracji k>1x10-4 m/s o miąższości 0,5 m.

Dla ujęcia odcieku z projektowanych kwater zaprojektowano ułożenie w dnie kwater na warstwie uszczelniającej systemu drenażu odcieku. W projektowanych kwaterach nr 1 i 2 przewidziano ciągi drenarskie wykonane z rur dwuściennych perforowanych z PEHD o średnicy  (200/176 mm ułożonych ze spadkiem 2%.

Drenaż ułożony zostanie na podsypce z piasku drobnego o grubości 10 cm w obsypce filtracyjnej ze żwiru o uziarnieniu  (16-32 mm.

Ciągi drenarskie w kwaterze włączone zostaną do kolektora głównego jakim będzie drenaż „O”. Wprowadzenie kolektora głównego poprzez uszczelnione skarpy obwałowań przewiduje się wykonać rurociągiem pełnym z PEHD o średnicy 338/300 mm.

Kolektor główny wykonany będzie z dwuściennych rur PEHD SPIRO (pełnych) oraz DUO (perforowanych) o (200/176 – 338/300 mm.

Bezodpływowy, szczelny zbiornik odcieków zaprojektowano jako konstrukcję żelbetową i zlokalizowano w południowo-zachodniej części składowiska, przy kwaterze nr 1.

Wody odciekowe ze zbiornika będą okresowo zawracane na eksploatowaną kwaterę przy pomocy pojazdu asenizacyjnego, a w przypadku ich nadmiaru wywożone do oczyszczalni ścieków.

W celu zabezpieczenia terenu kwater składowiska i otoczenia przed oddziaływaniem biogazu, projektuje się na kwaterach składowania odpadów budowę systemu drenażu gazowego poziomego i pionowego. Drenaż będzie funkcjonował na zasadzie biernego odgazowania. Najniżej położony element tego drenażu będzie stanowić warstwa ochronno-filtracyjna położona na warstwie uszczelnienia, składająca się z 50 cm warstwy materiału żwirowo-piaszczystego o współczynniku filtracji k>1x10-4 m/s. Kolejne elementy tego drenażu to poziome warstwy izolacyjne wynikające z technologii eksploatacji wysypiska o gr. ok. 15 cm zbudowane z gruntu mineralnego, układane na wierzchu kolejnych warstw odpadów o miąższości ok. 2,0 m. W celu ujęcia powstającego gazu składowiskowego i ukierunkowania jego wypływu ze złoża gromadzonych odpadów projektuje się jako element łączący poziome warstwy drenażu gazowego, pionowe studnie odgazowujące z rur stalowych (823,3/11 mm i wysokości 1,20 m. Studnie wypełnić tłuczniem kamiennym. W miarę napełniania kwatery, studnie będą podnoszone.

W północnej części składowiska przy kwaterze nr 2 zlokalizowano wstępnie pochodnię do ewentualnego doprowadzenia i spalania wydobywającego się z mineralizowanych odpadów biogazu.

Przewiduje się zlokalizowanie przy wjeździe na teren składowiska elektrycznej wagi samochodowej w wersji najazdowej np. waga firmy Schenck typu DFT-A2 o nośności 60 Mg. Łączna długość pomostu wagi wynosi 18 m, szerokość 3 m. Powierzchnia zabudowy – 54 m2.

W ciągu drogi wewnętrznej na wyjeździe ze składowiska usytuowano brodzik (śluza) dezynfekcyjny o długości 12,6 m, szer. 3,6 m i głębokości 0,3m. Powierzchnia zabudowy 45,36 m2.

W związku z rozbudową składowiska zmianie ulegnie układ dróg wewnętrznych w południowej części składowiska. W ramach rozbudowy składowiska przewiduje się budowę następujących dróg i placów wewnętrznych.

- Droga wewnętrzna o nawierzchni asfaltowej

- Droga eksploatacyjna do kwater składowania o nawierzchni z płyt żelbetowych oraz nawierzchni gruntowej dla kompaktora.

Powierzchnia dróg o nawierzchni asfaltowej – 862,2 m2. Wjazd na kwatery składowiska odbywał się będzie dla sprzętu składowiskowego (kompaktor, spycharka) po nieutwardzonej powierzchni szerokości 3,0 zajmującej powierzchnię 647,1 m2, natomiast śmieciarki poruszać się będą po drodze utwardzonej płytami drogowymi w układzie płatowym szerokości 3,0 m zajmujących powierzchnię:

- drogi 647,1 m2

- place manewrowe i rozładunkowe 450 m2

Dla odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni asfaltowej dróg wewnętrznych składowiska zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej. Kolektor główny z rur PVC odprowadzał będzie wody opadowe do zbiornika odcieku. Do rurociągu głównego poprzez studnie rewizyjne podłączone zostaną wpusty ściekowe typu ulicznego oraz śluza dezynfekcyjna.

W ramach modernizacji i rozbudowy składowiska przewiduje się wysadzenie wewnątrz wygrodzonego terenu składowiska od strony wschodniej pasa zieleni o szer. 10,0 m. Łącznie pas zieleni zajmować będą 2 893 m2 powierzchni.

W pierwszym etapie rozbudowy składowiska przewiduje się budowę kwatery nr 1 Projektowana kwatera nr 1 składowiska posiada następujące parametry:

- Powierzchnia w dnie – 7 610 m2

- Powierzchnia górą – 13 325 m2

- Rzędne dna – 178,00 – 178,50 m npm.

- Rzędne korony obwałowań – 181,50-186,70 m npm.

- Spadki dna kwatery 2% w kierunku południowym,

- Nachylenie skarp wewnętrznych od 1:2,5 – 1:3.

natomiast projektowana kwatera nr 2 składowiska posiada następujące parametry:

- Powierzchnia w dnie – 8 570 m2

- Powierzchnia górą – 16 690 m2

- Rzędne dna – 178,42 – 178,74 m npm.

- Rzędne korony obwałowań – 182,50 – 187,00 m npm.

- Spadki dna kwatery 2 % w kierunku wschodnim

- Nachylenie skarp wewnętrznych 1:2,5 – 1:3.

Składowisko odpadów komunalnych w m. Miączynie Dużym, gm. Szreńsk

Składowisko położone jest pomiędzy wsią Mączym Mały a Syberią przy drodze lokalnej prowadzącej do Mławy i Ciechanowa. Wysypisko zlokalizowane jest ok. 10 km na wschód od Szreńska. Dojazd ze Szreńska stanowi szosa przez Liberadz do Miączyna Dużego. Z Miączyna na teren wysypiska prowadzi droga gruntowa długości ok. 1,2 km w kierunku południowym. Składowisko leży na wysokości ok. 126 m n.p.m., a teren na którym jest zlokalizowane wykazuje spadek w kierunku wschodnim. Składowisko graniczy od wschodu z dużym wyrobiskiem po eksploatacji piasku i żwiru, od południa z polami uprawnymi (obecnie nieużytki), od zachodu z polami uprawnymi (obecnie nie nieużytki), od północy ze słabo wykształconym lasem.

W odległości ok. 750 m na zachód i południowy zachód znajdują się najbliższe gospodarstwa, które zaopatrywane są w wodę ze studni kopalnych. W odległości ok. 500 m na północny-wschód od składowiska znajdują się duże niezagospodarowane chlewnie.

Teren wysypiska zlokalizowany jest na działkach nr 128/1 i 129/1. Właścicielem działek jest Gmina Szreńsk.

Składowisko jest „składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne”.

Lokalizacja składowiska jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Szreńsk. Składowisko uzyskało decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 7332-1/23/95 z dnia 29.06.1995 r, oraz pozwolenie na budowę nr 90/96 z dnia 04.04.1996 r.  Pozwolenie na użytkowania wydane zostało 12.02.1997 r. Eksploatacja składowiska została rozpoczęta w lutym 1997 r. Przewidywany okres eksploatacji 20 lat. Podmiotem zarządzającym składowiskiem jest Urząd Gminy w Szreńsku.

Całkowita powierzchnia działki zajęta pod składowisko wraz z infrastrukturą wynosi 1,283 ha. Pojemność projektowa składowiska wynosi 18462 m3, co przy objętości przesypki daje pojemność netto ok. 15600 m3. Przewidywana wg dokumentacji technologicznej wysokość składowania odpadów wyniesie ok. 1 m w stosunku do najwyższego przyległego terenu.

Niecka składowiska utworzona została poprzez powiększenie starego wyrobiska piasku i żwiru po wybraniu z niego gruntów sypkich o miąższości od 0,5 do 3,5 m. Dno niecki jest nachylone w kierunku drenażu. Dno niecki zostało wyłożone geomembraną HDPE grubości 2 mm. Wzdłuż niecki składowiska na warstwie odsączającej naniesionej na geomembranę wykonane są trzy rzędy drenów ceramicznych ze spadkiem i odprowadzeniem do studzienek zbiorczych. Odcieki wywożone są do oczyszczalni biologicznej w Szreńsku. Składowisko nie posiada obwałowania, które było przewidziane w projekcie technicznym.  W części południowej składowiska został wykonany rów opaskowy, który przebiega zgodnie z konfiguracją terenu ze spadkiem w kierunku studzienki bezodpływowej do której nie jest jednak podłączony.

Wysypisko nie posiada instalacji od odgazowania. Powstający biogaz ulatnia się z niego w sposób niezorganizowany. W obrębie 500 m strefy ochrony sanitarnej składowiska zlokalizowane są 4 piezometry po dwa na kierunku napływu i odpływu wód podziemnych, są jednak one nieprzydatne do monitorowania wód podziemnych ze względu na ich małą głębokość. Bezpieczna eksploatacja składowiska wymaga bezwłocznie stworzenia sprawnego systemu obserwacji stanu i składu wód podziemnych.

Składowisko posiada ponadto budynek obsługi, utwardzony plac składowy surowców wtórnych, bramę wjazdową, ogrodzenie z prefabrykatów betonowych wysokości ok. 2 m. Składowisko posiada pas zieleni izolacyjnej. Składowisko nie posiada wagi.

Średnia dobowa ilość odpadów dowożonych na składowisko wynosi powyżej 20 Mg.

Rys. 1 . Lokalizacja obiektów gospodarki odpadami w powiecie mławskim

Tablica  22 . Charakterystyka składowisk komunalnych na których deponowane są odpady z terenu Gminy Lipowiec Kościelny

| Składowiska | Gmina | Data rozpo- częcia działal- ności | Data zakoń- czenia działal-ności | Powierzchnia ha | Możliwa ilość składowanych odpadów w Mg | Ilość dopuszczona do składowania | Składowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Składowisko odpadów komunalnych |  |  |  | Planowana | Wykorzystana | Planowana | Wykorzystana | Mg/rok | Mg/rok |
| Składowisko odpadów komunalnych w Miączynie Dużym | Szreńsk | 1996 | 2012 | 1,28 ha | 0,50 ha | 12000 | 4727 | 1500 | 1350 |
| Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Uniszki Cegielnia | Wieczfnia Kościelna | 1968 | 2020 | 8,34 ha | 5 ha | 400 000 | 310 000 | 20 000 | 12 000 |

Wykaz podmiotów zajmujących się zbieraniem, transportem odpadów komunalnych na terenie gminy Lipowiec Kościelny

Tablica 23. Lista podmiotów zajmujących się zbieraniem, transportem odpadów komunalnych na terenie gminy Lipowiec Kościelny

| L.p. | Gmina | Nazwa Zakładu Adres | Komunalne odpady – składowane na: | Decyzja | Segregacja wykorzystanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lipowiec Kościelny | Usługi Komunalne Danuta Cieślak Szreńsk ul. Mławska 21 | Wysypisko w Mięczynie D. |  | - |

4.2. Komunalne osady ściekowe

Na terenie Gminy Lipowiec Kościelny brak jest sieci kanalizacyjnej i komunalnych oczyszczalni ścieków. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lipo9wiec Kościelny zakłada realizacje sieci kanalizacyjnej i budowę oczyszczalni ścieków po roku 2007.

4.3. Odpady opakowaniowe

W 2004 r. masę odpadów opakowaniowych powstałych w Gminie Lipowiec Kościelny oszacowano na ok. 248,7 Mg (przyjmując za KPGO odpowiednie współczynniki wytwarzania przypadające na jednego mieszkańca, brak danych z wcześniejszych lat).

Masy poszczególnych strumieni tych odpadów wynoszą odpowiednio:

- opakowania z papieru i tektury		    87 Mg

- opakowania wielomateriałowe		    9,7 Mg

- opakowania z tworzyw sztucznych		  37,4 Mg

- opakowania ze szkła			103,2 Mg

- opakowania z blachy stalowej		   8,9 Mg

- opakowania z aluminium			    2,5 Mg

Obecnie na terenie gminy nie prowadzono selektywnej zbiórki odpadów.

### 4.4. Sektor gospodarczy

4.4.1 Odpady przemysłowe

Na terenie gminy tylko w jednym zakładzie „K.K.” Przedsiębiorstwo Usługowe Gorzelnia Krępa Turza Mała wytwarzane są odpady niebezpieczne, w ciągu roku jest to 6,5 tys. ton odpadów przemysłowych uciążliwych dla środowiska. Wszystkie te odpady są poddane odzyskowi.

###### Tablica  24 . Odpady z przedsiębiorstw na terenie gminy

| L.p. | Nazwa i adres przedsiębiorstwa | gmina | kod | nazwa odpadu innego niż niebezpieczny | kg/rok | sposób zagospodarowania | kod | nazwa odpadu niebezpiecznego | kg/rok | sposób zagospodarowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | „K.K.” Przedsiębiorstwo Usługowe Gorzelnia Krępa Turza Mała | Lipowiec Kościelny | 161001 | niesegregowane odpady podobne do komunalnych | 2000 | wywożone na wysypisko w Żulinku | 130203 | Odpadowe oleje smarowe | 80 | przekaz do firmy ACHTEL Ciechanów |
|  |  |  | 020706 | odpad po destylacji odfer- mentowanego zacieru zbożowego | 5139000 | wykorzystany jako pasza |  |  |  |  |
|  |  |  | 100101 | żużel (odpad powstający po spalaniu węgla) | 41000 | wykorzystany do utwardzania dróg |  |  |  |  |
|  |  |  | 200304 | ścieki socjalno-bytowe | 94000 | oczyszczalnia Mława |  |  |  |  |

Tablica 25. Wykaz podmiotów gospodarczych posiadających decyzje na wytwarzanie odpadów, uzyskane na podstawie ustawy o odpadach z 1997 r.

| L.p. | Nazwa odpadu | Kod | Nazwa podmiotu gospodarczego | Rok wydania decyzji | Ilość wytworzonych odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | odpadowe oleje smarowe (w tym silnikowe i przekładniowe) | 1302 | „K.K.” Przedsiębiorstwo Usługowe Gorzelnia Krępa – K. Kowalska, 06-545 Lipowiec Kościelny | 2000 | 50 l/rok |
| 2. | lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć | 1608 | „K.K.” Przedsiębiorstwo Usługowe Gorzelnia Krępa – K. Kowalska, 06-545 Lipowiec Kościelny | 2000 | 3 szt/rok |
| 3. | żużel, mieszanki popiołowo-żużlowe | 1001 | „K.K.” Przedsiębiorstwo Usługowe Gorzelnia Krępa – K. Kowalska, 06-545 Lipowiec Kościelny | 2000 | 54 Mg/rok |
| 4. | wywar z produkcji spirytusu, inne odpady z mycia aparatury technologicznej, pomieszczeń produkcyjnych | 0207 | „K.K.” Przedsiębiorstwo Usługowe Gorzelnia Krępa – K. Kowalska, 06-545 Lipowiec Kościelny | 2000 | 19889 m3/rok |
| 5. | odpady ze stosowania pestycydów, opakowania po produktach i półproduktach | 070411 | „K.K.” Przedsiębiorstwo Usługowe Gorzelnia Krępa – K. Kowalska, 06-545 Lipowiec Kościelny | 2000 | 0,003 Mg/rok |
| 6. | zawartość osadników bezodpływowych | 200304 | „K.K.” Przedsiębiorstwo Usługowe Gorzelnia Krępa – K. Kowalska, 06-545 Lipowiec Kościelny | 2000 | 290 m3/rok |

4.4.2. Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne

###### Tabela 26.  Wykaz świadczeniodawców z terenu gminy Lipowiec Kościelny

| L.p. | Nazwa zakładu | Miejscowość | Kierownik |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykaz świadczeniodawców w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej |
| 16. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BONUS” | Lipowiec Kościelny | T Wolak |
| Wykaz świadczeniodawców w zakresie stomatologii |
| 1. | Gabinet Stomatologiczny | 06-545 Lipowiec Kościelny 26 | A. Demus |

Zgodnie z danymi WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) wśród odpadów, powstających w placówkach służby zdrowia ok.:

- 75% - 90% stanowią odpady nie stanowiące zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi (odpady komunalne, komunalnopodobne)

- 10% - 25% odpady medyczne.

Odpady powstające w placówkach medycznych można podzielić na 4 podstawowe grupy:

Grupa A	odpady komunalne, w tym np. biurowe, kuchenno – ogrodowe, wielkogabarytowe, ampułki po użytych lekach, surowce wtórne i in.

Grupa B	odpady infekcyjne, np. zużyte opatrunki, krew i jej produkty z zawartością plazmy i surowicy, tampony, przedmioty ostre (igły, strzykawki, skalpele, pipety itp.) i in.

Grupa C	Szczątki ludzkie i zwierzęce: tkanka pooperacyjna, rozpoznawalne szczątki ciała ludzkiego

Grupa D	Cytostatyki, niewykorzystane płyny z chemioterapii, odpady chemiczne i farmaceutyki (przeterminowane leki, materiały fotograficzne), odpady o wysokiej zawartości metali ciężkich (np. termometry rtęciowe, świetlówki) oraz radioaktywne.

Ilość odpadów medycznych, powstających w prywatnych gabinetach lekarskich, można jedynie oszacować.

Tabela 27.  Ilość odpadów medycznych, powstających w gabinetach lekarskich, Polska,

wartości średnie dla Polski, 2002 r, w kg/ pacjent/ dzień

| Gabinety lekarskie/ specjalność | Produkcja odpadów medycznych |
| --- | --- |
| Chirurgia | 0,18 |
| Ginekologia | 0,37 |
| Interna | 0,02 |
| Laboratoria analityczne | 0,1 |
| Laryngologia | 0,08 |
| Okulistyka | 0,02 |
| Ortopedia | 0,15 |
| Stomatologia | 0,41 |
| Urologia | 0,37 |

Na podstawie wskaźników powstawania odpadów w prywatnych gabinetach lekarskich na terenie Gminy Lipowiec Kościelny można oszacować, że w gabinetach tych powstaje ok. 0,350 Mg odpadów medycznych na rok. Nie ma prowadzonego monitoringu tego typu odpadów.

Sposób postępowania z odpadami medycznymi

Na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie znajduje się spalarka KHK – 50 o wydajności 15 Mg/rok odpadów medycznych. Utylizuje ona odpady medyczne (180102, 180103) – części ciała i organy, pojemniki na krew i konserwanty do jej przechowywania, igły i strzykawki jednorazowe, zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady ze szpitala i podległych mu przychodni oraz z poradni i prywatnych gabinetów lekarskich z terenu powiatu mławskiego.

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne (kod 180106) w ilości ok. 0,04 Mg/rok przekazywane są do unieszkodliwiania do Przedsiębiorstwa Projektowo Wdrożeniowego „AWAT” Sp. z o.o. w Warszawie.

Roztwory utrwalaczy i wywoływaczy (kod 090104, 090105) w ilości ok. 1 Mg/rok przekazywane są do unieszkodliwiania do Spółdzielni Pracy „AGRO-FILM” w Warszawie.

Odpady zawierające rtęć – termometry lekarskie (kod 160404) w ilości ok. 2 Mg/rok przekazywane są do unieszkodliwiania w firmie „MAYA” Sp. z o.o. w Warszawie.

Narzędzia chirurgiczne, skalpele jednorazowe (kod 180101) w ilości ok. 0,014 Mg/rok po wyjałowieniu przekazywane są jako złom do punktów skupu złomu na terenie Mławy.

Chemikalia w tym odczynniki chemiczne, nie zawierające substancji niebezpiecznych (kod 180107) przekazywane są do unieszkodliwiania w Przedsiębiorstwie Projektowo – Wdrożeniowym „AWAT” Sp. z o.o. w Warszawie.

###### Odpady weterynaryjne

Odpady weterynaryjne to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach. Wśród odpadów, powstających w placówkach weterynaryjnych można, podobnie jak odpady medyczne, wyróżnić odpady komunalne, nie stanowiące zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, odpady infekcyjne i specjalne, należące do niebezpiecznych i w tym kontekście wymagające stosownego postępowania z nimi.

Określenie wielkości produkcji tych odpadów oraz ich składu morfologicznego jest trudne, ponieważ nie istnieje w Województwie Mazowieckim baza danych, z której takie informacje można by zaczerpnąć. Odwołując się do treści Krajowego Planu Gospodarki, w składzie morfologicznym odpadów weterynaryjnych jest następujący:

- tkanka zwierzęca	39%

- sprzęt jednorazowy	17%

- środki opatrunkowe	21%

- opatrunki gipsowe	 3%.

Na podstawie szacunków można stwierdzić, że w Gminie Lipowiec Kościelny powstaje ok. 0,168 Mg rocznie odpadów weterynaryjnych zawierających żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz przeterminowanych i wycofanych ze stosowania chemikaliów i leków. Nie prowadzi się monitoringu tego typu odpadów i nie można ustalić gdzie one trafiają.

Odpady o charakterze komunalnym odbierane są przez firmy wywozowe świadczące w danym regionie usługi odbioru odpadów od mieszkańców.

Tkanka zwierzęca powinny być unieszkodliwiane metodami termicznymi. Odpadowe tkanki zwierzęce utylizowane są w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym AMBRA w Radzanowie, powiat mławski.

Przeterminowane i wycofane ze stosowania chemikalia i leki powinna być przekazywane do unieszkodliwiania do Przedsiębiorstwa Projektowo Wdrożeniowego „AWAT” Sp. z o.o. w Warszawie

4.4.3. Wyeksploatowane pojazdy

Złomowane pojazdy zawierają wiele niebezpiecznych dla środowiska substancji takich jak oleje, płyny chłodnicze i hamulcowe, akumulatory itp. Większość elementów tych pojazdów ma wartość surowcową (złom, akumulatory, opony, szkło, tworzywa sztuczne, itd.).

Na terenie powiatu mławskiego funkcjonuje jedna stacja demontażu pojazdów wycofywanych z eksploatacji wpisana do wykazu przedsiębiorców upoważnionych przez Wojewodę Mazowieckiego do prowadzenia stacji demontażu pojazdów:

TRANS – SERWIS Teresa Bukowska ul, Kolejowa 16, 06 – 500 Mława.

W powiecie mławskim zarejestrowanych jest (stan na dzień 31.12.2003 r., dane - Starostwo Powiatowe) 29 271 pojazdów. W 2003 r. zarejestrowano 2294 pojazdy, wyrejestrowano 195 z czego złomowano 166.

4.4.4. PCB

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24.06.2002 (Dz.U.96 poz.860) podmioty gospodarcze miały obowiązek do przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB w ilości powyżej 5l (eksploatowanych i wycofanych z eksploatacji) oraz magazynowanych odpadów PCB w terminie do 31.12.2002 r., a następnie przedłożenia informacji o wynikach inwentaryzacji Wojewodzie.

Na terenie Gminy Lipowiec Kościelny nie zidentyfikowano urządzeń i miejsc  magazynowania odpadów PCB.

4.4.5. Oleje odpadowe

Odpady olejowe powstające w zakładach na terenie gminy odbierane są przez firmy specjalistyczne trudniące się zbieraniem olejów przepracowanych, emulsji olejowo-wodnych, szlamów zaolejonych i prowadzące serwisy separatorów olejowych oraz odstojników.

4.4.6. Baterie i akumulatory

Akumulatory elektryczne i baterie galwaniczne, występujące w postaci wielko- i małogabarytowej, należą do produktów, które po zużyciu stają się odpadami o charakterze niebezpiecznym dla środowiska i zdrowia ludzi. Szczególnie wysoki jest poziom rozproszenia miejsc powstawania odpadów, trudny do kontroli i właściwego gromadzenia odpadów oraz ich przetwarzania. Praktyką powszechnie stosowaną jest przenikanie odpadowych baterii i akumulatorów, szczególnie małogabarytowych, do strumienia odpadów komunalnych i w rezultacie deponowanie ich na składowiskach komunalnych. Odpadowe baterie i akumulatory posiadają dużą wartość surowcową. Poddane procesom odzysku stanowią znaczne zasoby ochraniające naturalne złoża surowcowe.

Baterie i akumulatory ołowiowe

90% ilości zużytych akumulatorów powstaje w sektorze transportowym, zarówno podmiotów gospodarczych jak i indywidualnych użytkowników. Dlatego też ilość zużytych akumulatorów ołowiowych oszacowano na podstawie ilości zarejestrowanych samochodów osobowych i ciężarowych, przy przyjęciu następujących założeń:

- średnia waga akumulatora (wraz z elektrolitem) samochodu osobowego – 12 kg,

- średnia waga akumulatora do samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników siodłowych przy uwzględnieniu różnej ilości akumulatorów w pojeździe – 34 kg,

- zmiana akumulatora w samochodzie osobowym – co 3,5 roku,

- zmiana akumulatora w samochodzie ciężarowym – co 3 lata.

W Gminie Lipowiec Kościelny z wymiany akumulatorów w samochodach osobowych i ciężarowych w 2003 r. powstało ok. 3,46 Mg złomu akumulatorowego z elektrolitem.

Akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe

Ilość akumulatorów Ni-Cd, wprowadzanych na rynek systematycznie maleje, ze względu na powszechne wycofywanie kadmu z procesów technologicznych. Wielkość powstawania odpadowych akumulatorów Ni-Cd jest trudna do określenia, ze względu na ich długą żywotność – rzędu 10-12 lat.

Można szacować, że ilość zużytych akumulatorów Ni-Cd wielkogabarytowych w skali roku na terenie powiatu mławskim jest rzędu 0,3 Mg.

Akumulatory Ni-Cd małogabarytowe

Ze względu na długi okres żywotności tych źródeł prądu w najbliższych latach będą one przechodzić do odpadów. W 1996 r. wprowadzono na rynek krajowy 314 ton akumulatorów małogabarytowych oraz około 700 tys. sztuk akumulatorów w telefonach bezprzewodowych i komórkowych, czyli dodatkowo około 70 Mg – razem 384 Mg. Można szacować, że w najbliższych latach na terenie powiatu mławskiego będzie powstawać ok. 0,17 Mg zużytych akumulatorów małogabarytowych.

##### Odzysk i unieszkodliwianie baterii i akumulatorów

Zużyte akumulatory ołowiowe poddawane są procesom technologicznym mającym na celu odzysk ołowiu i kwasu siarkowego. Przerób tych odpadów przeprowadzany jest głównie poza terenem województwa mazowieckiego, a mianowicie w przedsiębiorstwie „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu (moc przerobowa 100 tys. Mg akumulatorów) oraz w „Baterpol” Sp. z o.o. w Świętochłowicach (moc przerobowa 70 tys. Mg). Istniejące moce przerobowe znacznie przekraczają zapotrzebowanie na przerób akumulatorów ołowiowych w kraju, którego wielkość szacowana jest na około 70 tys. Mg.

Obie firmy posiadają sieć zbierania zużytych akumulatorów oraz pośredniczą w wyposażeniu odbiorców w kwasoodporne pojemniki do transportu akumulatorów.

Elektrolit z baterii i akumulatorów ołowiowych unieszkodliwiany jest łącznie z akumulatorami i nie stanowi problemu. Przerabiany jest w instalacji firmy „Orzeł Biały” S.A. w Bytomiu, której moc przerobowa przewyższa aktualnie zapotrzebowanie na przerób elektrolitu, bądź w innych instalacjach.

Ze względu na fakt bardzo dużego rozproszenia miejsc powstawania zużytych akumulatorów i baterii najbardziej istotnym czynnikiem determinującym gospodarkę tymi odpadami jest ich odzysk z rynku. Aktualnie zbieranie baterii pierwotnych i wtórnych funkcjonuje w kraju bardzo słabo, właściwie w sposób incydentalny (szkoły, gminy). Baterie cynkowo-węglowe przerabiane są w firmie „Recykling- Bolesław” Sp. z o.o. w Bukownie.

4.4.7. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Zużyte i wycofane z eksploatacji urządzenia elektryczne i elektroniczne zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej dzielone są na:

- Wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego: duże urządzenia chłodnicze, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, kuchnie, piece elektryczne, płyty kuchenne, kuchenki mikrofalowe, urządzenia grzewcze, grzejniki elektryczne, wentylatory, klimatyzatory, inne,

- Małogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego: odkurzacze, zamiatarki, żelazka, tostery, frytkownice, młynki do kawy, krajalnice elektryczne, ekspresy do kawy, suszarki do włosów, elektryczne szczoteczki do zębów, golarki, zegary, wagi,

- Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny: scentralizowane przetwarzanie danych: serwery, minikomputery, drukarki; osobiste urządzenia komputerowe: komputery osobiste (w tym CPU, myszy, ekrany, klawiatury), laptopy (w tym CPU, myszy, ekrany, klawiatury), notebooki, notpady, drukarki, kopiarki, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, systemy i terminale użytkowników, faksymile, teleksy, telefony, automaty telefoniczne, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, automatyczne sekretarki, inne,

- Sprzęt radiowo-telewizyjny i muzyczny: zestawy radiofoniczne (radia z budzikiem, radiomagnetofony), telewizory, kamery wideo, magnetowidy, zestawy HF, wzmacniacze, instrumenty muzyczne, inne,

- Sprzęt oświetleniowy: oprawy oświetleniowe, lampy fluorescencyjne, lampy fluorescencyjne kompaktowe, lampy wyładowcze, w tym wysokociśnieniowe lampy sodowe, lampy halogenowe, lampy sodowe niskociśnieniowe, inny sprzęt oświetleniowy,

- Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia, zabawki elektroniczne, sprzęt medyczny, przyrządy monitorowania i kontrolno-sterujące,

- Zabawki elektroniczne, sprzęt rekreacyjny i sportowy: kolejki elektryczne i samochody wyścigowe, konsole gier wideo, gry wideo, sprzęt sportowy wyposażony w komputery i urządzenia elektryczne i elektroniczne,

- Sprzęt medyczny: sprzęt do radioterapii, sprzęt kardiologiczny, sprzęt do dializowania, respiratory, sprzęt medycyny jądrowej, sprzęt laboratoryjny do analiz in vitro, analizatory, zamrażarki, inne,

- Przyrządy monitorowania i kontrolno-sterujące: detektory dymu, regulatory ogrzewania, termostaty,

- Automatyczne urządzenia dozujące: automaty z gorącymi napojami, automaty z gorącymi lub zimnymi napojami w butelkach i puszkach, automaty z produktami stałymi, bankomaty, inne urządzenia automatyczne dozujące.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne generalnie pochodzą z dwóch źródeł: gospodarstw domowych oraz innych użytkowników – przemysł, instytucje, biura, szpitale, handel, inni.

W województwie mazowieckim nie prowadzono dotąd badań strumienia odpadów – zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, stąd też nie ma żadnych danych statystycznych. Udział poszczególnych grup urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest trudny do określenia.

4.5. Odpady azbestowe

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia.

Azbest wprowadzany do środowiska utrzymuje się w nim przez czas nie określony. Źródłem emisji azbestu do środowiska w wyniku działalności człowieka są:

Tereny wydobycia i produkcji azbestu oraz zakłady przetwórstwa azbestu,

Niewłaściwe składowanie odpadów przemysłowych wytwarzanych w przetwórstwie azbestu,

Ścieranie tarcz sprzęgłowych i hamulcowych, korozja płyt azbestowo-cementowych,

Urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacyjne zawierające azbest.

Największym zagrożeniem dla ludzi i środowiska w gminie Lipowiec Kościelny jest azbest składowany bez żadnych zabezpieczeń przed pyleniem na terenie posesji, na drogach lub „dzikich składowiskach” często nad potokami lub rzekami.

Sytuacja ta spowodowana jest faktem, że większość posiadaczy pokryć dachowych zawierających azbest to mieszkańcy terenów wiejskich, którzy w latach 80 i 90 -tych kryli dachy płytami cementowo-azbestowymi (będące w tym okresie najtańszymi pokryciami), których nie stać na pokrycie kosztów wywozu w/w pokryć ze względu na wysoką cenę. Ponadto bardzo mała jest wiedza mieszkańców powiatu na temat szkodliwości wyrobów zawierających azbest i zasad postępowania z tymi odpadami.

Odpady zawierające azbest klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne i gospodarka nimi obwarowana jest szczególnymi wymaganiami. Azbest wprowadzany do środowiska utrzymuje się w nim przez czas nie określony.

Tabela 28. Oszacowanie ilość wyrobów azbestowych w gminie Lipowiec Kościelny

| Lp | Gmina | Ilość budynków | Ilość budynków z pokryciami zawierającymi azbest | Pow. dachu m2 | Pokrycie eternitem w m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Lipowiec Kościelny |
| 3 | mieszkalne pozostałe razem | 1095 2000 3095 | 1095 2000 3095 | 80000 160000 240000 | 80000 160000 240000 |

Źródło: Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe.

Powodem indywidualnego podejścia do wyrobów zawierających azbest jest fakt ogłoszenia i przyjęcia przez Radę Ministrów RP w maju 2002 r. „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.

Zadania przewidziane „ Programem....” wymagają koordynacji wszystkich jednostek i instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych  za ich realizację lub pośrednio biorących udział w ich realizacji. W celu realizacji wszystkich zadań zawartych w „Programie...” należy zaangażować administrację publiczną i różnych instytucji działających na trzech poziomach:

- centralnym,

- wojewódzkim,

- lokalnym.

Na poziomie lokalnym w realizację zadań „ Programu...” zaangażowane są samorząd powiatowy oraz samorząd gminy.

Do zadań Samorządu powiatu należy;

- sporządzenie rocznych informacji w zakresie realizacji zadań „ Programu..” na terenie powiatu oraz ich przekazywanie samorządowi województwa,

- gromadzenie danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu i każdej gminy, w tym opracowanie załączników mapowych stosownie do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.,

- inspirowanie właściwej działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,

- współpraca z wojewodą ,samorządem województwa oraz samorządem gminnym, w zakresie zadań wynikających z „ Programu...”,

- uwzględnienie usuwana azbestu i wyrobów zawierających azbest w powiatowych planach gospodarki odpadami,

- ustalenie rejonów spodziewanego wzrostu zagrożenia pyłem azbestu z uwagi na koncentrację występowania uszkodzeń lub technicznego zużycia wyrobów zawierających azbest,

- wystąpienie do odpowiednich jednostek o przeprowadzenie monitoringu zagrożonych rejonów/ obiektów/ i ustalenia stopnia emisji pyłu i włókien azbestu.

Do zadań Rady Powiatu należy:

- nadzorowanie wykorzystania przyznanych środków finansowych,

- prowadzenie lokalnej polityki społecznej w zakresie opłat za składowanie odpadów

zawierających azbest, w stosunku do uboższych właścicieli obiektów. Inicjowanie i

organizowanie innych form pomocy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Do zadań organu wykonawczego gminy należy:

- uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami,

- wypełnianie przez właścicieli obiektów budowlanych „arkuszy oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania...” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.08.2004 r. i złożenia ich do właściwego urzędu. Należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowy opis w arkuszach obiektów publicznych jak na przykład: drogi, place, szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, domy kultury, i tym podobne obiekty, które będą w przyszłości mogły korzystać finansowo ze wsparcia z zewnątrz i których oczyszczanie z azbestu powinno nastąpić w pierwszej kolejności,

- sporządzenie zbiorczego wykazu obiektów zawierających azbest, w układzie 3-ch grup pilności, jak w arkuszach ocen,

- przekazanie zebranych informacji wraz z arkuszami ocen, do urzędu nadzoru budowlanego w powiecie.

Do zadań Rady Gminy należy:

- przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań „Programu ...”.

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 2 kwietnia 2004 r. koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest z powodu nadmiernego zużycia ponosi właściciel obiektu. Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne i właściwości azbestu, usuwanie wyrobów zawierających azbest podlega wielu uwarunkowaniom. Właściciel lub zarządca obiektów winien:

- sporządzić przegląd techniczny wyrobów zawierających azbest- na podstawie tego przeglądu sporządza się „Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Ocenę tą przejmuje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który informuje Starostwo Powiatowe oraz Urzędy Gmin o przyjętych protokołach ocen,

- uzyskać pozwolenie na wykonywanie prac remontowo- budowlanych związanych z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych – usuwaniem odpadów zawierających azbest powinny zajmować się tylko przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie pozwolenia, a także sprzęt techniczny oraz przeszkolonych pracowników,

- zgłosić co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót właściwemu organowi administracji architektonicznego zamiaru rozpoczęcia robót z zaznaczeniem, że usuwane będą wyroby zawierające azbest,

- dokonać identyfikacji rodzaju azbestu i oszacować ilość wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami przewiduje się następujące działania organizacyjne w zakresie postępowania z odpadami zawierającymi azbest.

- Zaktywizowanie działań dyspozycyjno-kontrolnych nadzoru usuwania azbestu na terenie województwa mazowieckiego.

- Organizacja kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i bezpiecznym jego usuwaniu.

- Opracowanie planu rozmieszczenia na terenie województwa wyrobów zawierających azbest/ na podstawie otrzymanych informacji z gmin i powiatów/.

- Opracowanie inwentaryzacji i harmonogramu usuwania wyrobów zwierających azbest w ramach planów gospodarki odpadami.

- Opiniowanie wniosków jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań „Programu.....”

- Przekazywanie otrzymanych środków finansowych do właściwych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zatwierdzonych zadań z zakresu usuwania zagrożeń z tytułu azbestu.

Zgodnie z wytycznymi „Programu....” winny być opracowane wojewódzkie, powiatowe, gminne  Programy usuwania wyrobów zawierających azbest i ochrony przed szkodliwością azbestu .