Wyjaśnienia do odpowiedzi z dnia 2010-03-15.

- W poz. 25 dz. 4 kosztorysu zasadniczego należy w „materiale” „M” zastąpić poz. 2, 3 i 4 pozycjami materiałowymi z przedmiaru dodatkowego – poz. 1 – łaty murowe, poz. 2 – płatwie, poz. 3 – słupy i podwaliny, poz. 4 – krokwie dachowe, poz. 5 – ściągi drewniane krokwi.

- Izolacje wodochronne – folia w płynie. Brodzik prysznicowy posiada wymiar 90*90 cm. Folię w płynie należy stosować na przyległych ścianach do wysokości 200 cm i szerokości 110 cm.

- Kratki wentylacyjne w kominach. Należy zamontować 28 kratek 14*25 cm i 6 kratek 25*25 cm.

- Przedmiar płyty spocznikowej schodów  :  1.50 * 2.6o * 0.12  =  0,468 m3.

- Poz. 15 dz. 3. – naproża prefabrykowane. W materiale „M” poz. 2 występują nadproża prefabrykowane  1.02 m/m * 76.800 m = 78,336 m.

- Poz. 79 dz. 9 – podłoga z paneli.

W zamian przyjąć pozycję przedstawioną poniżej.

| d.2 zamienna | NNRNKB 202 1135-03 analogia | (z.VIII). Posadzki z desek posadzkowych układane na klej. Panele podłogowe układane na sucho | Jm. | nakłady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obmiar 7*13,2= 92,4 | 92,4 |  |
|  |  | Robocizna 077r-g/m2 | r-g | 73,15 |
|  |  | Materiał – panele podłogowe – IV klasa 1,04m2/m2 | m | 96,10 |
|  |  | Materiał – listwy przyścienne PCV 0,4277 m/m2 | m | 39,52 |
|  |  | Materiał – Kolki rozporowe 0,476 szt/m2 | szt | 43,98 |
|  |  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |
|  |  | Sprzęt – środek transportowy | m-g/m2 | 0,021 |

Poz. 24 i 25 dodatkowego przedmiaru nieaktualna.

- Poz. 12  dz. 3. – ściany konstrukcyjne.  Obmiar : 1069,245 m2

- Poz. 7 przedmiaru dodatkowego dotyczy sufitu podwieszonego w Sali nr 21.

- Ocieplenie mata ISOVER  gr. 15 cm. Ocieplenie należy wyliczać z poz. KNR-W 2-02 0612-03 „Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome układane na sucho – jedna warstwa. Obmiar 13,2 * 10,7/0.9733 = 145.114 m2.

- Belki stalowe HEB 260 – 2 szt. dł 6,40 * 93 kg/m + 4*7.4*117= 1190,4 + 3.463,2 = 4.653,6 kg