SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Czyszczenie oczyszczalni ścieków Lemna z osadów ściekowych oraz remont urządzeń oczyszczalni ścieków Lemna

w Pawonkowie

SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót podczas czyszczenia stawów ściekowych z osadów dennych oraz remontu urządzeń oczyszczalni ścieków Lemna w Pawonkowie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji przetargowej przy zleceniu i realizacji Robót, jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

1.3.1. Usuwanie osadu z oczyszczalni i remont systemu napowietrzania:

- demontaż rurociągu napowietrzającego PE90 – 1szt. oraz 6 szt. dyfuzorów Magnum 44F z I celi stawu napowietrzanego,

- Montaż rurociągów aluminiowych 150 na odcinku z I stawu napowietrzanego do poletka do zagospodarowania osadu, przygotowanego przez Inwestora,

- Montaż pompy przesyłowej oraz rurociągów pływających do przesyłu osadu,

- Montaż refulera na I celi stawu napowietrzanego,

- Usunięcie osadów dennych z I celi stawu napowietrzanego do zbiornika na osad,

- Sprawdzenie ilości osadów dennych na I celi stawu napowietrzanego,

- Demontaż rurociągów napowietrzających PE90 – 1szt. oraz 6 szt. dyfuzorów Magnum 42F z II celi stawu napowietrzanego,

- Przełożenie refulera do II celi stawu napowietrzanego,

- Usunięcie osadów dennych z II celi stawu napowietrzanego do zbiornika na osad,

- Sprawdzenie ilości osadów dennych na II celi stawu napowietrzanego,

- Demontaż rurociągów napowietrzających PE90 – 1szt. oraz 4 szt. dyfuzorów Magnum 42F z III celi stawu napowietrzanego,

- Przełożenie refulera do III celi stawu napowietrzanego,

- Usunięcie osadów dennych z III celi stawu napowietrzanego do zbiornika na osad,

- Sprawdzenie ilości osadów dennych na III celi stawu napowietrzanego,

- Demontaż barier pływających ze stawu Lemna,

- Przełożenie refulera do stawu Lemna,

- Montaż rurociągów aluminiowych 150 na odcinku ze stawu Lemna do zbiornika na osad, przygotowanego przez Inwestora,

- Montaż pompy przesyłowej oraz rurociągów pływających do przesyłu osadu,

- Usunięcie osadów dennych ze stawu Lemna do zbiornika na osad,

- Dopompowanie wód z odbiornika do oczyszczalni, celem uzyskania poziomu projektowanego ścieków,

- Montaż przegród pływających na stawie Lemna,

- Zaszczepienie rzęsy wodnej,

1.3.2. Remont systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków:

- Montaż nowych rurociągów PE110 systemu napowietrzania na I celi stawu napowietrzanego z dogrzanymi 10 szt. złączek elektrooporowych siodłowych,

- Montaż dyfuzorów czterorurowych 4x800mm 63 – 10 szt. z obciążnikami                           i bojkami, w obrębie I celi stawu napowietrzanego, wymiana wszystkich rurociągów EPDM na nowe,

- Montaż rurociągów PE110 systemu napowietrzania na II celi stawu napowietrzanego z 8 szt. Złączek siodłowych elektrooporowych,

- Montaż dyfuzorów czterorurowych 4x800mm 63 – 8szt. z obciążnikami i bojkami, w obrębie II celi stawu napowietrzanego, wymiana wszystkich rurociągów EPDM na nowe,

- Montaż rurociągów systemu napowietrzania na III celi stawu napowietrzanego PE90, montaż dyfuzorów dwururowych Magnum 42F 90 – 6szt. z obciążnikami i bojkami, w obrębie III celi stawu napowietrzanego,

- Montaż rurociągu rozprowadzającego powietrze do systemu mieszania nagroblowego ze złączkami elektrooporowymi i zaworami w grobli,

- Montaż dyfuzorów dwururowych 2x800mm 63 – 16szt. z obciążnikami i bojkami, kotwienie linką ze stali kwasoodpornej do słupków ocynkowanych zamontowanych w groblach,

- sprawdzenie szczelności rurociągów i kontrola równomierności napowietrzania i mieszania w obrębie stawu napowietrzanego,

- Próby szczelności instalacji ciśnieniowej,

1.3.3. Remont nitryfikatora

- spompowanie ścieków z nitryfikatora,

- Demontaż wkładów nitryfikacyjnych z nitryfikatora,

- Oczyszczenie wkładów nitryfikacyjnych,

- Wzmocnienie ramek wkładów nitryfikacyjnych elementami ze stali kwasoodpornej,

- Montaż nowego systemu napowietrzania do konstrukcji wkładów nitryfikacyjnych,

- Wypompowywanie osadu z nitryfikatora do zbiornika na osad,

- Mycie i czyszczenie nitryfikatora,

- Montaż wkładów w nitryfikatorze,

- szczepienie nitryfikatora.

1.3.4. Instalacja PIX

- podbudowa betonowa do zbiornika

- Montaż zbiornika dwupłaszczowego

- Montaż szafy sterowniczej z pompką tłoczkową.

- Podłączenie elektryczne urządzenia,

- Podpięcie instalacji z komorą koagulacji

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru.

Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji napowietrzania:

- Rury PP lub PVC: DN32,

- Kształtki – trójniki DN32 PE lub kwasoodporne do w/w rurociągów

- zawory regulacyjno – odcinające stalowe, PE lub kwasoodporne,

- dyfuzory drobnopęcherzykowe DN63 o wydajności 7 – 10 m3/min z balastem i bojką,

- słupki ze stali czarnej ocynkowanej,

- linka nierdzewna min. 3 mm kwasoodporna,

- Kształtki elektrooporowe siodłowe,

- elementy łączące: obejmy, podwiesia, kotwy mocujące

Materiały stosowane przy wykonywaniu remontu punktu zlewnego:

- stal kwasoodporna,

Materiały stosowane przy naprawie posadowienia kraty schodkowej:

- Beton,

- Drewno do wykonania deskowania,

- Pręty stalowe.

3. SPRZĘT

Wymagania dotyczące sprzętu:

Poza podstawowymi wyposażeniem Wykonawca będzie potrzebował do wykonania przedmiotu zamówienia:

- Refuler

- samochód dostawczy,

- Samochód skrzyniowy

- Wiertarki

- zgrzewarka do złączek elektrooporowych,

- sonda do pomiaru wysokości zalegania osadu w obrębie stawów.

- Dźwig,

- Wydajne systemy pompowe do pompowania cieczy,

- Wydajne systemy pompowe do pompowania osadów,

4.TRANSPORT

Środki transportu oraz sposób transportowania materiałów do wykonania Robót może być dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakości transportowanych materiałów.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Sprawdzenie szczelności instalacji

- Sprawdzenie równomierności napowietrzania dodatkowych dyfuzorów,

- Sprawdzenie skuteczności napowietrzania po 1 tygodniu od montażu,

- Sprawdzenie poziomu osadu i jego rozkładu w stawach napowietrzanego po zakończeniu czyszczenia każdej z cel/stawów.

Kontrole jakości przeprowadza Inspektor Nadzoru Branży Sanitarnej, w razie potrzeby inspektor nadzoru zwraca się o udział do kierownika.

OBMIAR ROBÓT -zgodnie z „przedmiarem robót budowlanych”.

- ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z ST i poleceniami Inspektora nadzoru, a także obowiązującymi normami i przepisami.

Prace są podzielone na 5 etapów:

- usuwanie osadu staw napowietrzany I cela,

- usuwanie osadu II cela i III cela,

- Uzbrojenie I i II celi stawu + napowietrzanie ,

- Czyszczenie nitryfkatora + stacja PIX 12%,

- usuwanie osadu Lemna i zwinięcie placu budowy.

Wykonanie każdego z nich skutkuje wykonaniem odbioru częściowego. Ostatni etap jest potwierdzany odbiorem końcowym, który kończy inwestycję. Po dokonaniu odbioru końcowego, Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT w oparciu o kosztorysowe rozliczenie robót.