SPIS TREŚCI

1.  Część ogólna	2

2.  Wprowadzenie	2

3.  Cel i zakres opracowania	3

4.  Stan prawny	4

4.1. Regulacje w Unii Europejskiej	4

4.2. Regulacje w Polsce	4

5.  Krajowy program oczyszczania z azbestu	6

6.  Zadania gminy	7

7.  Właściwości azbestu i zagrożenie dla środowiska	9

7.1.  Właściwości azbestu	9

7.2.  Zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego	12

8.  Klasyfikacja i ewidencja odpadów azbestowych	16

9.  Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest	17

10. Bezpieczne postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi  azbest	18

10.1. Użytkowanie wyrobów zawierających azbest	18

10.2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest	19

10.3. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest	20

10.3.1. Składowanie	20

10.3.2. Inne metody utylizacji azbestu	20

11. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest	22

12. Finansowanie usuwania wyrobów azbestowych	23

13. Bilans wyrobów zawierających azbest na terenie gminy	29

14. Ilości odpadów zawierających azbest szacowane do usunięcia

w poszczególnych latach	33

15. Harmonogram usuwania wyrobów azestowych	36

16. Koszty usuwania wyrobów zawierających azbest	37

16.1. Szacunkowy koszt usunięcia wyrobów azbestowych z gminy	38

17. Harmonogram rzeczowy programu	40

18. Monitoring realizacji programu	41

18.1. Wskaźniki  monitorowania i oceny skuteczności wdrażania programu	41

19. ZASADY DofinansowaniA 	43

20. Wnioski z analizy oddziaływania programu na środowiska	46

21. Streszczenie w języku niespecjalistycznym	48

ZAŁĄCZNIKI:

nr 1:  Opis procedur postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest.

nr 2:  Oferty firm zajmującymi się usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

nr 3:  Kopia pisma MŚ - informacja o finansowaniu  usuwania  azbestu  przez osoby fizyczne

w ramach realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów  zawierających azbest

stosowanych na terytorium Polski”

Załącznik poufny (1 egz.):

Załącznik inwentaryzacyjny - szczegółowy bilans inwentaryzacyjny.

# 1.  Część ogólna

Opracowanie  pt. „ Program oczyszczania gminy Stara Kamienica z azbestu na lata 2010-2032”  wykonano na podstawie umowy nr RRG/77-1/2010 z 15.04.2010 r.,  zawartej pomiędzy Gminą Stara Kamienica a Zakładem Ochrony Środowiska „ATMON” w Jeleniej Górze.

„Program oczyszczania gminy Stara Kamienica z azbestu na lata 2010-2032” jest aktualizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stara Kamienica”, przyjętego uchwałą Rady Gminy Stara Kamienica Nr XXIII/131/08 z dnia 29.05.2008r.

Opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

# 2.  Wprowadzenie

Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. Szerokie jego zastosowanie w stosunkowo dużych ilościach nastąpiło w okresie ostatnich 100 lat. Z uwagi na swoje niewątpliwe zalety takie jak odporność na wysokie temperatury, na działanie mrozu, na działanie kwasów, elastyczność, dobre własności mechaniczne i małe przewodnictwo cieplne wykorzystywany był chętnie jako cenny surowiec również w Polsce.

Azbest stosowany był w produkcji około 3000 wyrobów przemysłowych, lecz przede wszystkim (około 85%) do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych     i elewacyjnych, a także w mniejszych ilościach do produkcji rur, rozmaitych kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych i innych.

Na teren Polski po 1945 roku sprowadzono 2 miliony ton azbestu. Olbrzymia większość tego azbestu zużyta została do produkcji płyt azbestowo-cementowych. Szacuje się, że na terenie Polski w 2002 r. znajdowało się 15,5 mln ton wyrobów zawierających azbest, w tym 14,9 mln ton płyt azbestowo-cementowych oraz 0,6 mln ton rur i innych wyrobów. W latach 2003-2008 usunięto około 1 miliona ton, a więc w użytkowaniu na terenie kraju znajduje się około  14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest. Płyty, gdy są w dobrym stanie technicznym i nie są poddawane działaniom mechanicznym (np. nie są łamane lub poddane jakiejkolwiek obróbce mechanicznej, a zwłaszcza, gdy ich powierzchnia nie jest ścierana) nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.

Trwałość wyrobów azbestowo-cementowych jest znaczna i szacowana, na co najmniej 30 do 60 lat. Ta trwałość może być, w zależności od warunków eksploatacji ograniczona. Główne czynniki, jakie wpływają na zmniejszenie trwałości wyrobów azbestowo-cementowych to kwaśne deszcze i oddziaływanie mechaniczne. Niezależnie od szacunków trwałości tych wyrobów (zwłaszcza płyt dachowych i elewacyjnych) problem pogarszania się ich stanu technicznego w miarę upływu czasu będzie narastać.

Zakaz wykorzystywania wyrobów zawierających azbest wprowadzono w Polsce                        w 1997 r., w tym samym roku Sejm przyjął rezolucję w sprawie wycofywania azbestu                                 z gospodarki. Od 2002 r. realizowany jest rządowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, którego celem jest oczyszczenie terytorium kraju z azbestu, eliminacja negatywnych skutków zdrowotnych u osób narażonych na działanie azbestu, likwidacja oddziaływania tego minerału na środowisko oraz wdrożenie przepisów prawnych i norm unijnych dotyczących postępowania z azbestem. W celu przyspieszenia działań  związanych z usuwaniem azbestu na terenie kraju od 2009 r. realizowany jest rządowy  „Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”.

# 3.  Cel i zakres opracowania

„Program oczyszczania gminy Stara Kamienica z azbestu na lata 2010-2032” jest aktualizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stara Kamienica”,  przyjętego do realizacji  uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/131/08 z 29.05.2008r.

Celem  aktualizacji jest wprowadzenie do dokumentu zmian, które warunkują realizację oczyszczania gminy z azbestu szczególnie  w aspekcie prawnym, wynikającym z faktu, ustanowienia  w  dniu 14 lipca 2009 r. uchwałą Rady Ministrów wieloletniego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.  Program ten jest nowelizacją przyjętego przez Radę Ministrów 14 maja 2002 r. „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Jako aktualizacja utrzymuje cele programu z 2002 r., jednak dodatkowo określa nowe zadania, wprowadza nowy  instrument umożliwiający usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu własnej nieruchomości bez konieczności powierzania tego wyspecjalizowanej firmie, wprowadza  nowy organ nadzoru, a także dopuszcza przetwarzanie azbestu w urządzeniach przewoźnych, poza ich unieszkodliwianiem na składowiskach oraz pozostawienie w ziemi rur zawierających azbest i trwałe zabezpieczenie dróg zawierających azbest.

Weryfikacji poddano także inwentaryzację ilości wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie gminy Stara Kamienica. Zaktualizowano przepisy prawne oraz wynikające z nich procedury dotyczące postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Określono aktualny harmonogram usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oszacowano koszty. Tym samym urealniono i poszerzono możliwości oczyszczenia gminy Stara Kamienica z azbestu.  W Programie...  opisano ogólne mechanizmy oraz zasady finansowania procesu oczyszczania terenu gminy wiejskiej Stara Kamienica z azbestu. Realizacja  Programu...  ma na celu zachęcić do podejmowania działań zmierzających do usuwania azbestu oraz zminimalizować ryzyko związane  z nieprawidłowym ich wykonaniem.

# 4.  Stan prawny

##### 4.1. Regulacje w Unii Europejskiej

Akty prawne Unii Europejskiej szczegółowo regulują postępowanie  z azbestem oraz wyrobami zawierającymi azbest. Poszczególne regulacje dotyczą między innymi ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy pracach w kontakcie z wyrobami zawierającymi azbest,      a także ochrony środowiska, metod pomiarów zanieczyszczenia włóknami i pyłem azbestowym oraz metod zabezpieczenia przed emisją tych substancji. Zawarte są w nich również wytyczne i wskazówki dla państw członkowskich dotyczące wprowadzania przepisów regulujących problematykę azbestu.

##### 4.2. Regulacje w Polsce

Regulacje prawne dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, począwszy od realizacji obowiązku dokonania przeglądu technicznego tych wyrobów do zdeponowania wytworzonych odpadów na składowisku oraz dotyczące  ochrony przed szkodliwością azbestu są zamieszczone w 21 aktach prawnych - 8 ustawach oraz 13 rozporządzeniach – wykaz aktów prawnych – załącznik nr 4. Przepisy te są poddawane aktualizacji, zgodnie z propozycjami zmian legislacyjnych w zakresie problematyki azbestowej, zapowiedzianymi w krajowym programie  oczyszczania z azbestu, gdzie zmiany te przewidziano na lata 2009-2010. Prace legislacyjne przebiegają zgodnie z harmonogramem. W roku 2009 znowelizowana została ustawa o odpadach  ( Dz. U. z 2009 r. Nr 28, poz. 145) oraz wydane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r.  w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2009 r.  nr 124, poz. 1033). Nowelizację pozostałych przepisów przewidziano na 2010 r. i dotyczy ona m. in.: ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest , rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,  rozporządzenia Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,  rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest.

Azbest, zgodnie z krajowymi regulacjami prawnymi, zaliczany jest do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Powinien być wykorzystywany, przemieszczany i eliminowany przy zachowaniu szczególnych  środków ostrożności. Polskie przepisy wskazują również na konieczność sukcesywnej eliminacji wykorzystywanych substancji stwarzających zagrożenie. Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się  w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach do 31 grudnia 2032 r.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.   Prawo ochrony środowiska ( Dz. U.  z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)  nakłada na posiadającego  wyroby zawierające azbest, obowiązek dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich eliminowania ze środowiska. Podmioty gospodarcze mają obowiązek przedkładania ww. informacji marszałkowi województwa do 31 stycznia każdego roku.  W przypadku osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami ustawa nakłada  obowiązek  przedłożenia informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania (wyrobów zawierających azbest) w formie uproszczonej odpowiednio do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do 31 stycznia każdego roku. Ustawa nakłada także na wójta, burmistrza, prezydenta miasta obowiązek przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu (wyrobów zawierających azbest) raz na rok, do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Marszałek województwa prowadzi rejestr substancji uznanych za szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym obejmujący dane dotyczące azbestu.

# 5.  Krajowy program oczyszczania z azbestu

„Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”  jest aktualizacją obowiązującego od 2002 r. „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Program z 2002 r.  powstał w wyniku:

- przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. – w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P. Nr 38, poz. 373), w której Rada Ministrów została wezwana m.in. do opracowania programu zmierzającego do wycofywania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski,

- realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 1997 r. Nr 101, poz. 628, z 1998 r. Nr 156, poz. 1018, z 2000 r. Nr 88, poz. 986, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1793 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78) oraz odpowiednich przepisów wykonawczych do tej ustawy,

- potrzeb oczyszczania kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających azbest.

Aktualizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” została przeprowadzona w związku z niewystarczającym tempem usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie całego kraju. Aktualnie obowiązujący „Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” jest kontynuacją celów oraz działań ustalonych w Programie z 2002 r. Generalnym celem jest sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest, aż do 2032 r., w którym zakładane jest  oczyszczanie kraju z azbestu.  Do tego terminu  wyroby nieuszkodzone i w dobrym stanie technicznym, mogą być jeszcze wykorzystywane. Równocześnie powinna nastąpić likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko, a podczas prowadzenia procesu usuwania oraz w wyniku jego przeprowadzenia  minimalizacja skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu.

Program tworzy nowe możliwości przez:

1) wdrożenie nowych technologii umożliwiających unieszkodliwianie, inne niż składowanie,

odpadów zawierających azbest,

2) pozostawianie w ziemi wyrobów azbestowych np rur po spełnieniu  określonych

warunków,

3) składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych,

4) usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu własnej nieruchomości bez korzystania

z usług wyspecjalizowanych firm, w określonych warunkach.

# 6.  Zadania gminy

„Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” dokonał  podziału kompetencji poszczególnych organów administracji publicznej na trzy poziomy realizacji: centralny, wojewódzki i lokalny. Zadania samorządu gminnego zostały uwzględnione na poziomie lokalnym.

Schemat zarządzania „Programem…” na szczeblu gminy przedstawiono na następnej stronie.

poziom lokalny

Według „Programu oczyszczania kraju z azbestu” do zadań samorządu gminnego należy:

- Gromadzenie informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej do marszałka województwa,

- Przygotowanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, także w ramach  gminnych planów gospodarki odpadami,

- Organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm,

- Organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w programie krajowym,

- Inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

- Współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest  oraz opracowanie programów usuwania  wyrobów zawierających azbest, w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest,

- Współpraca z lokalnymi mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz  rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest.

# 7.  Właściwości azbestu i zagrożenie dla środowiska

##### 7.1.  Właściwości azbestu

Mianem azbestu określa się krzemianowe minerały włókniste z grupy serpentynu lub amfibolu, które wykazują znaczną wytrzymałość na rozciąganie, źle przewodzą ciepło, mają właściwości dźwiękochłonne i są względnie odporne na działanie czynników chemicznych. Najczęściej spotykanymi odmianami krystalograficznymi azbestu jest chryzolit (minerał serpentynowy) oraz  krokidolit i amozyt (minerały amfibolowe). Odmiany te różnią się między sobą barwą, gęstością, budową, a przede wszystkim zawartością procentową  składników, którymi są : SiO2, Fe2O3, FeO, MgO, CaO, Na2O, N2O.

Najczęściej stosowana odmiana - azbest chryzotylowy - stanowi uwodniony krzemian magnezu, zawierający nieznaczne domieszki żelaza i glinu oraz , w zależności od pochodzenia, domieszki takich związków jak dwutlenek tytanu, dwutlenek niklu, dwutlenek manganu, trójtlenek chromu trójwartościowego. Azbest niebieski (krokidolit) jest uwodnionym krzemianem magnezowo-żelazowym. Różnice w budowie azbestów chryzolowego (włókna rurkowe) oraz amfibolowego (włókna prętowe) mają wpływ na ich właściwości  fizyczne i chemiczne. Azbest chryzotylowy jest wytrzymały, elastyczny, ognioodporny, źle przewodzi ciepło, elektryczność i dźwięk, jest odporny na alkalia, ale rozkłada się w kwasie solnym. Azbest amfibolowy jest kruchy i odporny na działanie kwasów.

Izolacje cieplne  najczęściej wykonuje się z azbestu chryzotylowego. Jest on bardziej odporny na działanie wysokich temperatur niż inne odmiany, gdyż zawiera więcej tlenku magnezu.

Azbest chryzotylowy ma bardzo rozwiniętą powierzchnię, charakteryzuje się wysoką zdolnością sorpcyjną i łatwo tworzy z wodą zawiesinę (suspensję). Powierzchnia włókien           o grubości 0,1 mm wynosi 400 cm2, a włókien o grubości  0,001 mm jest 100-krotnie większa. Jeszcze większa może być powierzchnia tzw. włókien puszystych.

Właściwości fizyczno-chemiczne azbestu zmieniają się przy ogrzewaniu na skutek dehydratacji. Azbest ogrzewany powyżej 110 oC traci 2/3 zaadsorbowanej wody, a w temperaturze 370 oC - całość wody. Jest to proces odwracalny. W wyższych temperaturach hydratacja  staje się  nieodwracalna, a w temperaturze 700 oC ostatecznie się kończy. Azbest topi się w temperaturze – rzędu 1500 oC.

Włókna azbestu charakteryzują się dużą wytrzymałością, znacznie przewyższającą wytrzymałość wielu innych wytwarzanych włókien sztucznych.  Z uwagi na ich elastyczność znalazły zastosowanie także do produkcji mat izolacyjnych narażonych na wibrację.

Azbest stosowany jest od przeszło stu lat w różnych gałęziach gospodarki światowej do produkcji wielu wyrobów przemysłowych. Roczna produkcja azbestu w latach osiemdziesiątych wynosiła ponad 4 miliony ton. Każdego roku wytwarzano ok. 2,5 mld m2 wyrobów azbestowych. Głównymi producentami azbestu były w tym czasie ZSRR i Kanada.

Na bazie azbestu otrzymywano następujące produkty :

- płyty dachowe w budownictwie, np. eternitowe i inne,

- ściany osłonowe i osłony konstrukcji stalowych,

- osłony ścian ciągów wentylacyjnych i szybów w windach, elementy klap, osłony w pionach kanalizacji zewnętrznej, zsypów spustowych oraz zsypów na śmieci, elementy okładzin lub wykładzin nisz elementów grzejnych, wykładziny mebli wbudowanych w ściany w  obszarze urządzeń grzejnych,

- izolacje cieplne i ognioodporne, izolacje elektryczne i akustyczne,

- elementy cierne do hamulców i sprzęgieł,

- uszczelnienia i szczeliwa,

- wyroby tekstylne wzmacniane, impregnowane oraz nasycane,

- odzież ochronna do pracy z tłuszczami, olejami, gorącymi płynami, stężonymi alkaliami i kwasami,

- płyty i wykładziny dachowe, podłogowe oraz sufitowe,

- wyroby z tworzyw sztucznych,

- wypełniacze do tworzyw sztucznych i farb.

Ze względu na małą  wartość współczynnika przewodnictwa cieplnego azbest znalazł szczególnie szerokie zastosowanie jako materiał izolacyjny.

Wśród wyrobów azbestowych można wydzielić dwie główne grupy :

- produkty cementowo-azbestowe (wysoki udział substancji wiążącej, niski 15% - udział azbestu), do których należą płyty, tablice, rury, kanały. Gęstość objętościowa tych wyrobów jest stosunkowo wysoka; z reguły powyżej 1000 lub 1500 kg/m3; spójność nitek w tych wyrobach jest tak wysoka, że nie występuje żadne lub prawie żadne ich uwolnienie (wyjątkiem jest obróbka tnąca lub proces niszczenia),

- słabo połączone produkty azbestowe (wysoki – ponad 60%-udział azbestu, niski –substancji wiążącej); są  to tynki, maty, płyty azbestowe, materiały izolujące i chroniące, sznurki uszczelkowe, papy itd.; ich gęstość objętościowa jest stosunkowo niska (najczęściej poniżej 1000 kg/m3).

Do głównych odbiorców płyt azbestowo-cementowych należeli :

- budownictwo wiejskie,

- miejskie budownictwo mieszkaniowe,

- budownictwo przemysłowe,

- energetyka ( chłodnie kominowe).

Generalnie w budownictwie stosowano azbest w formie wyrobów budowlanych powszechnego wykorzystania; eternit, płyty prasowane płaskie, płyty karo – dachowe, pokrycia lub elewacje, rury azbesto-cementowe wysokociśnieniowe (krokidolit) i kanalizacyjne, stosowane także jako  przewody wentylacyjne i dymowo-spalinowe, kształtki azbestowo-cementowe oraz elementy  wielkowymiarowe, stosowane w budownictwie ogólnym i przemysłowym, płyty azbesto-cementowe płaskie (wykorzystywane w lekkich przegrodach  ścian warstwowych i wbudowane w płyty warstwowe prefabrykowane).

Azbest stosowano w elektrociepłowniach i elektrowniach, w obmurzach kotłowni (jako izolacje termiczne w formie sznurów i tektur na uszczelnieniach dylatacji podgrzewaczy powietrza), a także w uszczelnieniach urządzeń poddawanych  wysokiej temperaturze,                         w zaworach, wymiennikach ciepła, izolacjach tras ciepłowniczych (jako płaszcze azbesto-cementowe lub azbestowo-glinowe). Wyroby zawierające azbest stosowano także w kominach o dużej wysokości, w chłodniach kominowych (płyty w zraszalnikach                           i w obudowie wewnętrznej chłodni), w chłodniach wentylatorowych (w obudowie wewnętrznej chłodni), rurach odprowadzających parę, zraszalnikach  itp. (w formie izolacji cieplnej ze sznura azbestowego).

##### 7.2.  Zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego

Początkowo azbest nie był traktowany jako substancja szkodliwa, dopiero lata dziewięćdziesiąte poprzedniego stulecia doprowadziły do zajęcia zdecydowanego stanowiska                w sprawie azbestu. Azbest pojawił się na liście substancji niebezpiecznych zgodnie                         z, nieobowiązującym już dziś, rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 sierpnia 1997 r. w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz. U. z 1997 r. Nr 105, poz.671). Następnie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. (Dz. U. Nr 36, poz. 314) określono azbest, we  wszystkich  odmianach, jako rakotwórczy dla ludzi i jako taki został ujęty w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji,  preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy ( Dz. U. Nr 280, poz. 2771). Od 2005 r. azbest znajduje się w wykazie substancji niebezpiecznych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. z 2005 r. Nr 201, poz. 1674) jako substancja o udowodnionym działaniu rakotwórczym, stanowiąca zagrożenie dla zdrowia w następstwie narażenia na długotrwałe oddziaływanie na drogi oddechowe.

Ponadto w ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w art. 160 ust. 2  azbest został uznany za substancję stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska.

Zagrożenie azbestem jest wynikiem wprowadzenia azbestu poprzez drogi oddechowe, przy czym stopień zagrożenia zależy od rodzaju pyłu, wielkości ziarna, stopnia  zapylenia       i czasu oddziaływania.  Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby  z udziałem azbestu nie stanowią  zagrożenia  dla zdrowia. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia.

Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych i aerodynamicznych cech włókien. Szczególne  znaczenie ma w tym przypadku średnica włókien. Włókna cienkie,            o średnicy poniżej 3 mikrometrów, przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych odcinków dróg oddechowych, podczas gdy włókna grube, o średnicy powyżej 5 mikrometrów, zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych. Skręcone włókna chryzotylu o dużej średnicy mają tendencję do zatrzymywania się wyżej, w porównaniu                   z igłowymi włóknami azbestów amfibolowych, z łatwością przenikających do obwodowych części płuc. Dlatego kontakt z azbestem amfibolowym niesie ze sobą ryzyko zdrowotne znacznie większe niż  z azbestem chryzotylowym. Groźne dla zdrowia są włókna respirabilne, wystarczająco drobne by przeniknąć głęboko do płuc. Nie wszystkie najdrobniejsze włókna są owymi groźnymi włóknami  respirabilnymi. Za  włókna respirabilne, zgodnie z definicją uznajemy włókna dłuższe niż 5 mikrometrów, o średnicy mniejszej niż 3 mikrometry, a stosunek  długości włókna do jego grubości nie jest mniejszy niż 3 : 1.

Długotrwałe wdychanie pyłu  azbestowego może być przyczyną następujących chorób układu oddechowego :

- pylicy azbestowej (azbetozy),

- łagodnych zmian opłucowych ,

- raka płuc (najpowszechniejszego nowotworu złośliwego, powodowanego przez azbest),

- międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej, nowotworów o wysokiej złośliwości.

Dlatego wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest w sposób umożliwiający emisję azbestu do środowiska jest niedopuszczalny. Przy wykorzystywaniu wyrobów zawierających azbest należy uwzględniać okres upływu gwarancji producenta wyrobu oraz wyniki przeprowadzonych kontroli i oceny stanu wyrobów. W przypadku ujawnienia widocznych uszkodzeń lub zużycia wyrobu zawierającego azbest, należy go bezzwłocznie usunąć.

Nie ma dowodów świadczących, że spożywanie wody pitnej płynącej rurami  azbesto-cementowymi  jest szkodliwe dla zdrowia. Potwierdziły to badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych  i Kanadzie. Takie stanowisko prezentuje również WHO jak i Państwowy Zakład Higieny. Z powyższych względów istniejące przewody  azbesto-cementowe można eksploatować do czasu ich technicznego zużycia i wtedy dopiero zastąpić je przewodami bezazbestowymi, np. z tworzyw sztucznych.

Minister Pracy i Polityki Społecznej rozporządzeniem z dnia 29 listopada 2002 r.              w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia                           w środowisku  pracy ustalił wartości  najwyższych dopuszczalnych  stężeń  chemicznych                i pyłowych  czynników dla zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833, zmiana w Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1769). Wśród  pyłów znalazły się także pyły zawierające azbest. Szkodliwe działanie azbestu może zostać zwielokrotnione w momencie jednoczesnego narażenia organizmu na inne substancje (metale ciężkie, dym tytoniowy czy w. aromatyczne).

Tabela 1.

Wykaz wartości NDS pyłowych czynników zawierających azbest, szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

| Lp. | Nazwa i nr CAS4 czynnika szkodliwego dla zdrowia | Najwyższe dopuszczalne stężenia |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mg/m3 | Włókien w cm3 |
| 1. | Pyły zawierające azbest (jeden lub więcej rodzajów azbestu wymienionych poniżej): Aktynolit [77536-66-4] Antofilit [77536-67-5] Chryzotyl [12001-29-5] Grueneryt [12171-73-5] Krokydolit [12001-28-4] Tremolit [77536-68-6] |  |  |
|  | pył całkowity1 | 0,5 | - |
|  | włókna respirabilne2 | - | 0,1 |
| 2. | Pyły talku i talku zawierającego włókna mineralne (w tym azbest):[14807-96-6] |  |  |
|  | Talk zawierający włókna mineralne (w tym azbest): |  |  |
|  | pył całkowity1 | 1 | - |
|  | włókna respirabilne2 | - | 0,5 |

1Pył całkowity – zbiór wszystkich cząstek otoczonych powietrzem  w  określonej objętości powietrza

2Włókna respirabilne – włókna o długości powyżej 5 µm o maksymalnej średnicy poniżej 3µm i o stosunku długości średnicy >3

4CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) jest oznaczeniem numerycznym substancji pozwalającym jednoznacznie zidentyfikować substancję chemiczną)

Nadal  istotne zagrożenia dla środowiska stanowią „dzikie wysypiska azbestu”                    (w lasach, odkrytych wyrobiskach). Są one źródłem pyłów zawierających azbest. Drugim źródłem pylenia są uszkodzone powierzchnie płyt na dachach i elewacjach budynków.

Również prowadzenie prac remontowo-rozbiórkowych prowadzi do pylenia.  Wykonane w latach 2004-2008 badania pomiarów stężeń włókien azbestu w strefie oddychania pracowników dokonujących usuwanie wyrobów zawierających azbest wykazały zróżnicowanie w zależności od rodzaju demontowanego wyrobu oraz miejsca prowadzenia prac. Przy pracach prowadzonych wewnątrz pomieszczeń  ( np. usunięcie ścianki działowej, izolacji) stężenia wahały się od 110 do 120 tys. włókien w cm3 . Przekroczyły więc normatyw higieniczny wynoszący 0,1 włókien w cm3  Natomiast przy pracach na wolnym powietrzu, stężenia te wahały się w granicach 0,001 – 0,08 włókien w cm3 , a więc nie przekroczyły wartości normatywnej.

Aby ocenić wpływ na wzrost poziomu zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestowymi przeprowadzone zostały w całej Polsce badania. Wybrano 1358 punktów badawczych w miejscach występowania wyrobów zawierających azbest ( na obszarach zdegradowanych, dzikich wysypisk, węzłów komunikacyjnych, osiedli mieszkaniowych z dużą ilością zabudowanych wyrobów azbestowo-cementowych, byłych zakładów produkujących wyroby azbestowe). Na podstawie uzyskanych wyników oszacowano, że wartość uśredniona za średniego stężenia włókien azbestu w 1 m3 powietrza na terenie kraju wynosi 549 włókien w m3 ,  a dla województwa dolnośląskiego – 310 włókien w m3 . Na obszarze poszczególnych województw w skali kraju zakres średnich stężeń wahał się od 141 – 17 944 włókien w m3 .

Osiągnięte wyniki są porównywalne z wynikami otrzymanymi na podstawie większej liczby pomiarów w Stanach Zjednoczonych. Z pomiarów tych wynika, że stężenia włókien azbestu odnotowane na terenach gęsto zaludnionych są niskie. Jednak ekspozycja środowiskowa trwająca latami  przez 24 godz./dobę, może spowodować wysoką kumulację dawek nawet przy niskich stężeniach.

# 8.  Klasyfikacja i ewidencja odpadów azbestowych

Definicje odpadów oraz odpadów niebezpiecznych, do których zalicza się odpady zawierające azbest określone są w art. 3 odpowiednio ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.  z 2007 r. Nr  39, poz. 251 z późn. zm.).

Pod pojęciem odpadów należy rozumieć - substancje lub przedmioty należące do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz odpadów pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do pozbycia których jest zobowiązany (art. 3 ustawy              o odpadach – Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). Zgodnie z tą definicją posiadacz substancji lub przedmiotu, ocenia czy są one odpadami, czy też nie stanowią odpadów. Niezależnie od woli posiadacza odpadami są również przedmioty lub substancje, których pozbycie się jest nakazane, a do takich zaliczamy azbest.

Odpady zawierające azbest  zaliczane są do grupy odpadów niebezpiecznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz.U. z 2001 r. Nr 112,  poz. 1206) można je zakwalifikować jako:

- 06 07 01* – odpady azbestowe z elektrolizy,

- 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu,

- 10 11 81* - odpady zawierające azbest ( z hutnictwa szkła),

- 10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji  elementów  cementowo-azbestowych,

- 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

- 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest,

- 16 02 12*- zużyte urządzenia zawierające wolny azbest,

- 17 06 01*-materiały izolacyjne zawierające azbest,

- 17 06 05*- materiały konstrukcyjne zawierające azbest (odpady azbestowo-cementowe).

Na wytwórcy odpadów, oprócz ich klasyfikacji  spoczywa obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów wg wzorów określonych w rozporządzeniu  Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213). Ewidencje odpadów prowadzi się za pomocą dwóch dokumentów: karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów.

Karty ewidencji odpadów wypełnia podmiot wytwarzający odpad. Zakłada się je               i prowadzi dla każdego rodzaju odpadu odrębnie. W przypadku odpadów zawierających azbest może to być użytkownik obiektu lub miejsca zawierającego azbest, jak i również firma zajmująca się usunięciem tych odpadów.

Karta przekazania odpadu jest wypełniana przez posiadacza przekazującego odpady na rzecz innego posiadacza odpadów. Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad, zobowiązany jest do potwierdzenia na karcie przekazania odpadu fakt jego przyjęcia, a podmiot  transportujący odpady  fakt wykonania usługi transportu.

Dokumentacja związana z ewidencją odpadów powinna być przechowywana przez         5 lat. W przypadku wytworzenia w danym roku odpadów azbestowych należy uwzględnić to w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami, przekazywanym do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytworzenia odpadu.

# 9.  Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest

Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach. Kryterium klasyfikacji opiera się na zawartości azbestu, stosowanego spoiwa oraz gęstości objętościowej wyrobu.

Klasa I - wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 definiowane jako „miękkie”, zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu. Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia. Najczęściej stosowanymi w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu, używane przez pracowników w celach ochronnych, tj.: koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCW oraz materiały i wykładziny cierne.

Klasa II - wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3 definiowane jako „twarde”, zawierające poniżej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. pęknięcia) ma miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w porównaniu z wyrobami klasy I. Niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości                 w trakcie prac remontowych. Najbardziej rozpowszechnionymi w Polsce wyrobami z klasy II są płyty azbestowo-cementowe faliste oraz płyty azbestowo-cementowe „karo” stosowane jako pokrycia dachowe, szczególnie na terenach wiejskich oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym na osiedlach miejskich. W znacznie mniejszych ilościach produkowane i stosowane były inne wyroby azbestowo-cementowe,            z których należy wymienić przede wszystkim rury służące do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody kominowe i zsypy.

Przyjęto 30-letni (lata 2003-2032) okres realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terytorium Polski. Okres ten podzielono na trzy podokresy 10-letnie, dla których określono przewidywane ilości odpadów, wytwarzanych w wyniku usuwania wyrobów z azbestem. Około 90 % tych odpadów stanowią wyroby azbestowo-cementowe.

Przy tak określonym terminie ostatecznego usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest, wiele z nich przekroczy normy i granice bezpiecznego użytkowania. Istotne jest więc ustalenie kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest.

# 10. Bezpieczne postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi  azbest

Metody bezpiecznego postępowania z azbestem i materiałami zawierającymi azbest, począwszy od eksploatacji tych wyrobów poprzez usuwanie, transport i składowanie określone są szczegółowo poprzez obowiązujące w Polsce przepisy prawne.

##### 10.1. Użytkowanie wyrobów zawierających azbest

Bezpieczne użytkowanie płyt azbestowo-cementowych uwarunkowane jest, oprócz czynnika czasu użytkowania, także właściwym ich zabezpieczeniem. Znane są dwie metody zabezpieczania wyrobów z azbestem:

- obudowanie,

- pokrycie powłoką (kapsulacja).

Pierwsza metoda polega na odizolowaniu wyrobów zawierających azbest od otoczenia poprzez obudowanie ich pyłoszczelną przegrodą wykonaną z np. sklejki lub płyt gipsowych.

Natomiast kapsulacja to pokrycie powierzchni tych wyrobów specjalnymi substancjami impregnującymi, uniemożliwiającymi kruszenie się azbestu lub błonotwórczymi, które tworzą na powierzchni materiału warstwę uniemożliwiającą odłamywanie się zewnętrznych cząstek wyrobu.

Należy nadmienić, że czynnikiem negatywnie wpływającym na obecny stan wyrobów azbestowych (pokryć dachowych i elewacji) był ich nieprawidłowy montaż (dotyczy to głównie terenów  wiejskich), powodujący pękanie płyt oraz ich odkształcanie. Dodatkowym czynnikiem jest nieprzestrzeganie terminów konserwacji, a nawet całkowity brak konserwacji.

Czas użytkowania płyt azbestowo-cementowych (prawidłowo założonych i zamontowanych, pomalowanych farbą akrylową i konserwowanych co 5-7 lat) określony został na 30 lat. W Polsce wiele wyrobów jest użytkowanych średnio od 10 do 50 lat.

##### 10.2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Największe zagrożenie emisji szkodliwych dla zdrowia człowieka włókien azbestowych stwarza proces usuwania wyrobów zawierających azbest. Prace związane                    z usuwaniem azbestu muszą być prowadzone w taki sposób, aby wyeliminować lub zminimalizować uwalnianie się azbestu do środowiska, tak aby nie zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń włókien azbestowych w powietrzu.

Wymagania w zakresie usuwania tych wyrobów określone zostały szczegółowo w odpowiednich rozporządzeniach. Prace przy usuwaniu azbestu mogą prowadzić jedynie wykonawcy posiadający specjalistyczne wyposażenie techniczne i  zatrudniający przeszkolonych pracowników.

Oprócz wyspecjalizowanych firm, dopuszcza się dokonanie usunięcia wyrobów zawierających azbest przez  właścicieli nieruchomości, o ile osoby zostaną odpowiednio przeszkolone i będą dysponować środkami technicznymi eliminującymi narażenie na kontakt z włóknami azbestu, a prace te wykonywać będą incydentalnie.

Podczas prac mających na celu naprawę lub usunięcie wyrobów zawierających azbest wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia tablic ostrzegawczych o rodzaju prowadzonych prac, odgrodzenia terenu prac oraz zastosowania odpowiednich środków technicznych  w celu emisji włókien azbestu. Istotne jest także takie prowadzenie prac, aby wyroby azbestowe usuwane były w całości, unikając ich złamania. Przy wykonywaniu takich prac konieczne jest także stosowanie sprzętu zabezpieczającego układ oddechowy i odpowiedniej odzieży ochronnej.

##### 10.3. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

###### 10.3.1. Składowanie

Powszechnie stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie. Odpady azbestowe mogą być deponowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych, przeznaczonych wyłącznie do składowania odpadów azbestowych, na wydzielonych częściach składowisk odpadów niebezpiecznych lub  na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne albo na podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych, pod warunkiem, że spełnione zostały warunki techniczne dotyczące bezpiecznego składowania odpadów azbestowych.

Jedynie odpady azbestowe o kodach 17 06 01* i 17 06 05* pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej mogą być składowane na składowiskach zlokalizowanych w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu                         z zabezpieczonymi ścianami bocznymi.

W celu zabezpieczenia przed emisją pyłów powierzchnię każdej kolejnej warstwy odpadów przykrywa się folią lub warstwą gruntu. Po zakończeniu eksploatacji składowiska (na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia) należy wypełnić je ziemią do poziomu terenu.

Na mocy ustaleń z negocjacji akcesyjnych istniejące składowiska, które nie spełniają wymagań dyrektywy powinny być zmodernizowane najpóźniej do 1 lipca 2012 r. Nowe składowiska odpadów azbestowych powinny spełniać wymagania konstrukcyjne dyrektywy         z chwilą ich zakładania.

###### 10.3.2. Inne metody utylizacji azbestu

Oprócz zakopywania w ziemi na świecie stosowana jest plazmowa metoda neutralizacji odpadów azbestowych. W tej metodzie pokruszone odpady azbestowe podgrzewane są do wysokiej temperatury (ponad 1500 stopni C) w łuku elektrycznym. Materiał podlega całkowitej destrukcji i jest zupełnie wolny od włókien i może być bez obaw stosowany jako kruszywo. Jest to jednak metoda dość kosztowna - ok. 1500 EUR/ Mg.

W ostatnich latach w  Polsce powstały  innowacyjne technologie unieszkodliwiania azbestu oparte na jego przetwarzaniu w wyrób bezpieczny. W Bielsku-Białej firma Marbet Wil prowadzi prace nad wykazaniem ponad wszelką wątpliwość skuteczności technologii polegającej na rozdrabnianiu azbestu w osłonie płynnego polimeru siarki i braku szkodliwości  otrzymanego w ten sposób siarkobetonu o nazwie handlowej   Sultech.

We Wrocławiu firma Aton High Technology  opracowała  wdrażaną obecnie w skali technicznej, technologię unieszkodliwiania azbestu opartą na działaniu mikrofal, zwaną MTT.  W tej metodzie odpady azbestowe  są kruszone, mieszane ze specjalnymi dodatkami i podgrzewane wewnątrz reaktora za pomocą skoncentrowanego pola mikrofalowego do temperatury ok. 1000 oC, w której to temperaturze struktura krystaliczna włókien azbestowych ulega przemianie w formę bezpostaciową.  Otrzymany materiał ma strukturę podobną do pumeksu, jest porowaty o dużej powierzchni cząstek i łatwy do kruszenia. Materiał ten ma nazwę handlową ATONIT, nie jest toksyczny, nie posiada niebezpiecznych włókien i może być stosowany jako dodatek do betonów, do produkcji kostek betonowych, w technologiach budowy dróg, itp. Produkt o nazwie ATONIT uzyskał aprobaty Instytutu Techniki Budowlanej, Instytutu Higieny Pracy oraz Państwowego Zakładu Higieny i został dopuszczony do obrotu handlowego.

Mając na uwadze specyfikę rozmieszczenia odpadów azbestowych, w celu  minimalizacji kosztów utylizacji azbestu poprzez eliminację kosztów transportu odpadów azbestowych, opracowana została konstrukcja linii technologicznej zamontowanej na dwóch przewoźnych kontenerach. Przewoźna linia technologiczna może być ustawiana w pobliżu miejsca demontażu płyt azbestowych. W jednym kontenerze zamontowane są urządzenia do kruszenia płyt eternitowych, mieszalnik oraz system transportujący niebezpieczny materiał do komory reaktora,  znajdującego  się na drugim kontenerze.  Reaktor wyposażony jest w instalacje mikrofalowe oraz sterujące. Do zasilania urządzeń niezbędne jest zapewnienie energii elektrycznej w ilości 3x400 V z sieci elektrycznej lub agregatu prądotwórczego.  Instalacja pozwala unieszkodliwić i przetworzyć ok. 200 kg eternitu w ciągu godziny.

Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 28, poz. 145) dopuściła przetwarzanie odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych, zapewniających takie przekształcenie włókien azbestu, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi oraz dla środowiska.

# 11. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest

Procedury zostały ujęte w czterech grupach. Są to:

Grupa I. 	Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami i urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

Procedura 1 – dotycząca obowiązków w czasie użytkowania obiektów, instalacji i urządzeń.

Procedura 2 – dotycząca obowiązków przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Grupa II.	Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.

Procedura 3 – dotycząca postępowania przy pracach przygotowawczych do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Procedura 4 – dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu) instalacji.

Grupa III.	Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 5 – dotycząca przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Grupa IV.	Procedura obowiązująca zarządzającego składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 6 – dotycząca składowania odpadów na składowisku przeznaczonym do  wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest lub innym, spełniającym odpowiednie warunki techniczne.

Opis procedur  przedstawiono w  załączniku  nr 1  do niniejszego programu.

# 12. Finansowanie usuwania wyrobów azbestowych

Koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie którego się znajdują. Przyjęta została zasada obowiązująca w UE, że „zanieczyszczający płaci”. Środki z budżetu państwa nie są przeznaczone na działania inwestycyjne, w tym na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest. Wsparcie finansowe ze środków budżetowych pozostających w gestii Ministra Gospodarki ukierunkowane jest głównie na wzmocnienie procesu inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przez dofinansowanie opracowywania gminnych, powiatowych i wojewódzkich planów usuwania wyrobów zawierających azbest. Ponadto,  część środków przeznaczona jest na prowadzenie działań edukacyjnych obejmujących m.in. szkolenia lokalne, wzmacniające proces usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług specjalistycznych firm zewnętrznych.  Zatem finansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu staje się poważnym problemem. Istnieją jednak możliwości uzyskania dofinansowania powyższego działania ze środków zewnętrznych. Wsparcie finansowe można uzyskać ze strony krajowych lub zagranicznych funduszy na ochronę środowiska. Środki te są przeznaczone głównie na realizację dużych projektów, dlatego też jako beneficjent powinna występować gmina.  Nie są one przeznaczone na programy dotyczące dofinansowania usuwania wyrobów azbestowych. Można je uzyskać w ramach programów dotyczących np. rewitalizacji wsi (w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013), czy też w ramach zadań wynikających z programu Infrastruktura i Środowisko, jako zadania uzupełniające.

Bardzo ważna jest rola gminy w tych działaniach. Wielu mieszkańców nie będzie stać na pokrycie kosztów usunięcia azbestu samodzielnie, a w konsekwencji będzie on nadal stwarzał zagrożenie. W krajowym programie oczyszczania z azbestu zapisano wizję udziału gminy w procesie oczyszczania terenów nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i gospodarskimi:

„Gmina powinna zapewnić wywóz odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów lub zapewnić ich dostarczenie do przewoźnego urządzenia do przetwarzania odpadów zawierających azbest. Koszt transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powinien zostać pokryty ze środków własnych gminy, przy udziale środków właścicieli nieruchomości, dotacji i pożyczek funduszy ochrony środowiska lub innych źródeł dostępnych dla gminy. Udział środków właścicieli nieruchomości powinien być niewielki...”

W załączniku nr 2 przedstawiono  informację o finansowaniu  usuwania  azbestu  przez osoby fizyczne w ramach realizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów  zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Informacja ta jest aktualna, pomimo, że została opublikowana na stronie internetowej Ministra Gospodarki już w 2007 r.

Poniżej informacyjnie przedstawiono źródła finansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska w szerokim zakresie, zarówno w formie dotacji jak i kredytów:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Fundacje,

- środki finansowe z Unii Europejskiej,

- kredyty komercyjne i preferencyjne.

Poniżej przedstawiono niektóre z nich. Wymieniona jest tam również jednostka, która specjalizuje się  w poszukiwaniu źródeł dofinansowania projektów infrastrukturalnych realizowanych bądź planowanych na terenie gmin województwa dolnośląskiego, z wykorzystaniem zidentyfikowanych środków pomocowych oferowanych przez międzynarodowe fundusze, programy itp. (Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  z siedzibą w Wałbrzychu:  www.darr.pl)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Głównym zadaniem NFOŚiGW jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działalności określa Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast co roku aktualizowane są cele szczegółowe - dokumenty wewnętrzne Narodowego Funduszu, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista przedsięwzięć priorytetowych. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony środowiska przed odpadami, zakłada się dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnych z niżej wymienionymi programami priorytetowymi:

- Likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych.

- Unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym (autozłom, płyny eksploatacyjne, akumulatory, ogumienie, tworzywa sztuczne) oraz zbiórka i wykorzystanie olejów przepracowanych.

- Przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych   i odpadów  niebezpiecznych.

- Realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów zagospodarowywania osadów ściekowych).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

Fundusz udziela dofinansowania w różnych formach, na cele określone w art. 409 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z rocznym planem finansowym, listą przedsięwzięć priorytetowych oraz kryterium wyboru przedsięwzięć uchwalonymi przez Radę Nadzorczą Funduszu:

Zasady ogólne:

- pożyczka lub dotacja udzielana jest na podstawie umowy cywilnoprawnej,

- udzielenie wsparcia inwestorowi następuje po przeprowadzeniu procedury przetargowej na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych,

- w zależności od kwoty wsparcia, udzielane jest ono na podstawie uchwały Zarządu Funduszu albo Rady Funduszu.

Fundusz współfinansuje zadania do kwoty 50% udokumentowanych kosztów; dla podmiotów, które nie odliczają podatku VAT koszt zadania jest kosztem brutto, dla pozostałych netto.

Fundusz udziela dofinansowania, po zapewnieniu zbilansowania kosztów zadania i po wywiązaniu się z obowiązków uiszczenia opłat i kar, stanowiących przychód funduszu.

Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu, przyjmowane są na podstawie art. 400 ustawy Prawo ochrony środowiska przez Radę Nadzorczą Funduszu. Jednym z najważniejszych jest kryterium zgodności z polityką ekologiczną państwa: - polega na preferowaniu zadań zgodnych z listą przedsięwzięć priorytetowych, uchwalaną corocznie przez Radę Nadzorczą.

Informacje szczegółowe dotyczące tego Funduszu dostępne są na stronie internetowej: www.fos.wrocl.pl.

Budżet lokalnych jednostek samorządu terytorialnego

Z dniem 01.01.2010 r. przestały istnieć powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki tych funduszy oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stały się dochodami budżetów powiatów i gmin, ze wskazanym celem przeznaczenia tych środków  na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, która obejmuje m.in.:

- przedsięwzięcia związane z ochroną wód,

- wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących  instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami,

- przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi,

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska i innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,

- wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku,

- prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy,

- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,

- wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

- wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych,

- wspomaganie ekologicznych form transportu,

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi, położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni , zadrzewień, zakrzewień oraz parków,

- profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,

- współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi,

- przygotowanie dokumentacji z  zakresu ochrony środowiska i gospodarki, które mają być współfinansowane ze środków  pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi,

- współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej,

- współfinansowanie przedsięwzięć z  zakresu ochrony środowiska i gospodarki, realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r.                      o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009r.  Nr 19, poz. 100),

- inne zadania służące  ochronie środowiska i gospodarce wodnej , wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.

Banki

Kilka banków w Polsce specjalizuje się w udzielaniu kredytów na finansowanie zadań w ochronie środowiska i gospodarce odpadami. Najważniejsze  z nich to:

- Bank Ochrony Środowiska S.A.,

- Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bank Ochrony Środowiska S.A. w ramach realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” udziela proekologicznych kredytów przede wszystkim na :

- bezpieczne usuwanie wyrobów azbestowych i ich unieszkodliwienie poprzez złożenie na składowisku,

- pokrywanie azbestowych płyt dachowych i materiałów elewacyjnych substancjami zabezpieczającymi przed emisją włókien azbestu.

Pomoc finansową związaną z usuwaniem azbestu mogą również stanowić kredyty BOŚ S.A., udzielane na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.  Umożliwiają one finansowanie inwestycji, polegających m.in. na ocieplaniu ścian budynków. Kredytów na termomodernizację  BOŚ S.A. udziela we współpracy z WFOŚiGW oraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. O kredyty te mogą ubiegać się właściciele i zarządcy budynków, na podstawie audytu energetycznego , wykazującego uzyskanie oszczędności zużycia ciepła w wyniku przeprowadzonych zmian. Po zakończeniu zadania kredytobiorca uzyskuje premię termomodernizacyjną w wysokości 20% kwoty kredytu z Funduszu Termomodernizacyjnego.

Fundacje, agencje i programy pomocowe

W Polsce działa wiele instytucji publicznych i prywatnych, które wspierają działania edukacyjne, modernizacyjne i inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska. Poniżej wymieniono niektóre z nich:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  z siedzibą w Wałbrzychu  (www.darr.pl)

Usługi oferowane i realizowane na rzecz samorządu terytorialnego obejmują, m.in.:

- poszukiwanie źródeł dofinansowania projektów infrastrukturalnych realizowanych bądź planowanych na terenie gmin województwa dolnośląskiego, z wykorzystaniem zidentyfikowanych środków pomocowych oferowanych przez międzynarodowe fundusze, programy etc.,

- pomoc w przygotowaniu realizacji gminnych projektów infrastrukturalnych,

- pomoc w przygotowaniu wniosku/aplikacji celem pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów,

- pomoc gminom bądź instytucjom w przygotowaniu projektów współpracy,

- opracowywanie dokumentów, których przygotowania wymagają procedury programów pomocowych,

- wykonywanie funkcji nadzoru, kontroli, monitoringu, doradztwa i sprawozdawczości w stosunku do projektów finansowanych przez międzynarodowe lub europejskie programy lub fundusze,

- pomoc doradcza przy organizowaniu przepływów finansowych w projekcie oraz przy przygotowywaniu sprawozdań finansowych i raportów merytorycznych,

- utworzenie i bieżące stosowanie standardowych formatów raportów kontrolnych dotyczących wszystkich istotnych aspektów realizacji projektów,

- pozyskiwanie i ocena raportów okresowych,

- pozyskiwanie raportów końcowych i opiniowanie zasadności dokonywania płatności dla projektów,

- sprawdzanie dokumentów finansowych, będących podstawą zaliczania wydatków w ramach projektów,

- udzielanie informacji o nowych inicjatywach UE dotyczących wsparcia dla krajów stowarzyszonych,

- doradztwo w zakresie identyfikacji potrzeb instytucji lokalnych oraz kojarzenie tych potrzeb z dostępnymi środkami w ramach programów UE.

Fundusze unijne

Narodowa Strategia Spójności 2007-2013

Określa ona priorytety wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych                  w latach 2007-2013. Cele jej będą realizowane poprzez Regionalne Programy Operacyjne, zarządzanych przez zarządy poszczególnych województw (jednym z nich jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). Programy te są współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. (www.fundusze.dolnyslask.pl, a także strona internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl))

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW)

Środki unijne przeznaczone będą na rozwój (rewitalizacja) wsi  (www.fundusze.dolnyslask.pl, a także strona Ministerstwa Rozwoju Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.min.rol.gov.pl).

# 13. Bilans wyrobów zawierających azbest na terenie gminy

Inwentaryzacja została przeprowadzona przez Zakład Ochrony Środowiska                 „ATMON” w Jeleniej Górze w trakcie opracowywania w 2007 roku poprzedniego dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stara Kamienica”. Wykonano ją w oparciu o formularze inwentaryzacyjne i ankiety opracowane specjalnie do tego celu. Ankiety zostały dostarczone sołtysom. Na teren gminy skierowano ok. 1500 ankiet. Pełna dokumentacja dotycząca inwentaryzacji nieruchomości posiadających wyroby zawierające azbest na terenie gminy Stara Kamienica stanowiła wydzielony i poufny (ze względu na dane dotyczące osób fizycznych, które wzięły udział w inwentaryzacji) Załącznik inwentaryzacyjny do ww. Programu ....

Opisano tam szczegółowo sposób obliczeń ilości azbestu na terenie gminy.

W niniejszym opracowaniu pn. „Program oczyszczania gminy Stara Kamienica z azbestu na lata 2010-2032” zaktualizowano poprzednią inwentaryzację azbestu.

Uwzględniono informacje z Urzędu Gminy o usuniętym azbeście i nowych zgłoszeniach. Usunięto wyroby azbestowe (pokrycia dachowe) z 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 932 m2 i zgłoszono nowe 2 nieruchomości posiadające wyroby azbestowe o powierzchni łącznej 700 m2.

Zmieniono w porównaniu do poprzedniego przelicznik masowy azbestu. Wyroby azbestowe usuwane są na mokro; nasączane są odpowiednim płynem i dopiero demontowane, a następnie ważone. Wg najnowszych informacji od wykonawców demontażu azbestowych materiałów waga nasączonego eternitu wynosi ok. 18-23 kg/m2. Aktualnie przyjęto więc wartość na poziomie 20 kg/m2 dla wszystkich wyrobów z azbestem.

Uwzględniając powyższe opracowano nowy Załącznik inwentaryzacyjny do niniejszego Programu. Z poprzedniego załącznika przeniesiono materiały źródłowe tj. ankiety, zgłoszenia, wykazy, zestawienia. Zaktualizowano tabelki zbiorcze. Wprowadzono nowe tabele z wykazem nieruchomości, z których usunięto azbest.

Zgodnie z nowymi zaleceniami dla wszystkich nieruchomości wprowadzono ich ewidencję wg rejestru terytorialnego TERYT. Wprowadzono identyfikator jednostek podziału terytorialnego wraz z określeniem obrębu i numeru działki. Symbol ten wpisano przy każdej nieruchomości w tabelach – wykazach szczegółowych.

Tabela 2.

Bilans inwentaryzacji w gminie Stara Kamienica

Stan na 30.06.2010r.

| Lp | Parametr | Wartość |
| --- | --- | --- |
| DANE BEZPOŚREDNIE zebrane z ankiet, zgłoszeń, wykazów i innych źródeł |
| 1 | Łączna ilość nieruchomości zawierających wyroby z azbestem w tym: prywatni ZOK sektor gospodarczy | 101 91 4 6 |
| 2 | Łączna powierzchnia wyrobów zawierających azbest w tym: prywatni ZOK sektor gospodarczy | 29952 m2 22422 m2 900 m2 6630 m2 |

| 3 | Średni wskaźnik wyjściowy Wskwyj określający powierzchnię przypadającą na nieruchomość dla gminy, prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.2/poz.1 | 246 m2/n 225 m2/n 1105 m2/n |
| --- | --- | --- |
| Przyjęte WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE |
| 4 | Współczynnik pomiarowy Wp | 1,1 |
| 5 | Współczynnik dla niezgłoszonych nieruchomości Wn prywatni ZOK sektor gospodarczy | 1,6 1,0 1,2 |
| Skorygowane wielkości i oszacowanie nieruchomości niezgłoszonych |
| 6 | Skorygowana współcz. Wp powierzchnia w zgłoszonych nieruchomościach w tym : prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.2 x Wp | 32947 m2 24664 m2 990 m2 7293 m2 |
| 7 | Skorygowany wskaźnik wyjściowy Wskskoryg określający skorygowaną powierzchnię przypadającą na nieruchomość dla gminy prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.6/poz.1 | 271 m2/n 248 m2/n 1215 m2/n |
| 8 | Ilość nieruchomości niezgłoszonych zawierających wyroby z azbestem prywatni 56-4 wg poprzednich założeń ZOK 0 sektor gospodarczy (1,2 -1) x 6 | 53 52 0 1 |
| 9 | Powierzchnia wyrobów w niezgłoszonych nieruchomościach prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.7 x poz.8 | 15307 m2 14092 m2 0 1215 m2 |
| KOŃCOWY BILANS ILOŚCIOWY nieruchomości z wyrobami zawierającymi azbest |
| 10 | Zbilansowana łączna ilość nieruchomości zawierających wyroby z azbestem w tym: prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.1 + poz.8 | 154 143 4 7 |
| 11 | Zbilansowana łączna powierzchnia wyrobów zawierających azbest w tym: prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.6 + poz.9 | 48254 m2 38756 m2 990 m2 8508 m2 |

| 12 | Szacunkowa łączna masa wyrobów zawierających azbest w tym: prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.11 x 20 kg/m2 | 965 Mg 775 Mg 20 Mg 170 Mg |
| --- | --- | --- |
| 13 | Powierzchniowy wskaźnik WSKpow określający powierzchnię przypadającą na nieruchomość dla gminy prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.11/poz.10 | 271 m2/n 248 m2/n 1215 m2/n |
| 14 | Masowy wskaźnik WSKmas określający masę przypadającą na nieruchomość dla gminy prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.12/poz.10 | 5,4 Mg/n 5,0 Mg/n 24,3 Mg/n |
| 15 | Bilans wyrobów zawierających azbest w rozdziale na grupy pilności | I - 92,7 % II - 6,2 % III - 1,1 % | 44730 m2 2982 m2 542 m2 | 894 Mg 60 Mg 11 Mg |
|  | suma | 100 % | 48254 m2 | 965 Mg |

Graficzny rozkład grup pilności przedstawiono poniżej w diagramie

Diagram 1. Procentowy udział grup pilności dla płyt azbestowo-cementowych

Z powyższego wynika, iż w I grupie pilności (wymiana lub naprawa wymagana niezwłoczne) znalazło się 92,7 % płyt azbestowo- cementowych.

W II grupie pilności (ponowna ocena wymagana jest w czasie 1 roku) znalazło się 6,2 % płyt azbestowo- cementowych.

W III grupie pilności (ponowna ocena w terminie do 5 lat) znalazło się 1,1 % płyt azbestowo- cementowych.

Tabela  3.  Wykaz nieruchomości posiadających azbest w gminie Stara Kamienica

(na podstawie Załącznika Inwentaryzacyjnego)

wg stanu na dzień 30.06.2010 r.

| Lp | Nieruchomości | Ilość nieruchomości | Łączna powierzchnia [ m 2] | Grupa pilności, ilość nieruchomości, powierzchnia [m2] | Wskaźnik WSKa ilość m2 na nieruchomość [m2/nieruchomość] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynki prywatne | 143 | 38756 | I - 130 - 35232 II - 11 - 2982 III - 2 - 542 | 271 |
| 2 | Zakład Obsługi Komunalnej | 4 | 990 | I - 4 - 990 II - 0 III - 0 | 248 |
| 3 | Sektor Gospodarczy | 7 | 8508 | I - 7 – 8508 II - 0 III - 0 | 1215 |
|  | Łącznie gmina | 154 | 48254 | I - 141 – 44730 (92,7 %) II - 11 - 2982 (6,2 %) III - 2 - 542 (1,1%) | 313 |

# 14. Ilości odpadów zawierających azbest szacowane do usunięcia

# w poszczególnych latach

Prognozę ilości wytwarzanych odpadów zawierających azbest z terenu gminy Stara Kamienica przeprowadzono w dwóch wariantach, przyjmując jako założenie główne ilość wyrobów wymagających usunięcia w okresie 1 roku lub wysokość kosztów usunięcia określonej procentowo ilości wyrobów możliwych do pokrycia w określonym przedziale czasowym.

Dla wariantu I  przyjęto następujące założenia:

- usunięcie w okresie roku całej ilości zamontowanych wyrobów zawierających azbest zgłoszonych i zakwalifikowanych do I grupy pilności z obu sektorów,

- usunięcie w okresie kolejnego roku całej ilości zamontowanych wyrobów azbestowych, których nie zgłoszono, a które zaliczono do I grupy,

-  usunięcie do roku 2032 pozostałych  wyrobów  zawierających azbest.

Aktualnie (po weryfikacji w 2010r. i zmianie przelicznika masowego) szacowana ilość  wyrobów zawierających azbest pozostała do usunięcia na terenie gminy wynosi łącznie 965 Mg, z czego na sektor mieszkaniowy przypada 954 Mg, a na sektor gospodarczy – 11 Mg.   Do pierwszej grupy pilności zaliczono 96,2 % zamontowanych wyrobów zawierających azbest. Oznacza to, że większość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest zamontowanych w sektorze mieszkaniowym powinna zostać usunięta jak najszybciej, a zgodnie z przepisami prawa w terminie 1 roku. Poniżej w tabeli nr 4 zestawiono wymagające usunięcia ilości wyrobów azbestowych; z podziałem na zgłoszone i niezgłoszone.

Tabela 4. Ilości wyrobów zawierających azbest wymagających usunięcia w podziale

na zgłoszone i niezgłoszone

wg stanu na dzień 30.06.2010 r.

| Obiekty | Zgłoszone | Niezgłoszone |
| --- | --- | --- |
|  | Powierzchnia skorygowana m2 | Masa Mg | Powierzchnia m2 | Masa Mg |
| Sektor mieszkaniowy, w tym: -budownictwo indywidualne -budownictwo zbiorowe | 25654 24664 990 | 513 493 20 | 14092 14092 0 | 282 282 0 |
| Sektor gospodarczy | 7293 | 146 | 1215 | 24 |
| Razem | 32947 | 659 | 15307 | 306 |

Należy więc przewidzieć do usunięcia w jak najkrótszym czasie, najlepiej w przeciągu roku, ilości wyrobów azbestowych zgłoszonych i z uwagi na stan techniczny zakwalifikowanych do I grupy pilności. Do pierwszej grupy pilności zakwalifikowano 92,7% zamontowanych wyrobów azbestowych w każdym sektorze. Przy takich założeniach procentowy rozkład ilości planowanych do usunięcia wyrobów azbestowych dla gminy Stara Kamienica przedstawia się następująco:

Tabela 5. Prognozowana ilości usuwanych odpadów zawierających azbest

(wg zinwentaryzowanego stanu wyrobów zawierających azbest) -  I wariant.

wg stanu na dzień 30.06.2010 r.

| Lata | % | Masa odpadów (Mg) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sektor mieszkaniowy | Sektor gospodarczy |
| 2010 | 92,7% ilości zgłoszonych | 476 | 135 |
| 2011 | 92,7% ilości niezgłoszonych | 261 | 22 |
| 2012-2032 | 7,3 % ilości ustalonej | 58 | 13 |
| Razem | 100 | 795 | 170 |

Wariant II prognozy oparto na następujących założeniach:

-	usunięcie  zamontowanych wyrobów zawierających azbest do 2032r.,

-	usuwanie zamontowanych wyrobów azbestowych w ilościach wynikających z procentowego rozkładu usuwania odpadów azbestowych ustalonych w Programie oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.

Przyjmując procentowy rozkład ilości usuwanych odpadów zawierających azbest               w rozbiciu na lata analogicznie jak w Programie oczyszczania kraju....., prognoza usuwania odpadów dla gminy Stara Kamienica przedstawia się następująco:

Tabela 6.  Prognoza ilości usuwanych odpadów zawierających azbest (wg Programu

oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032) – wariant II.

wg stanu na dzień 30.06. 2010 r.

| Lata | % | Masa odpadów (Mg) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sektor mieszkaniowy | Sektor gospodarczy |
| 2010-2012 | 28 | 223 | 48 |
| 2013-2022 | 35 | 278 | 59 |
| 2023-2032 | 37 | 294 | 63 |
| Razem | 100 | 795 | 170 |

Roczne ilości odpadów azbestowych prognozowane do usunięcia w poszczególnych latach dla gminy Stara Kamienica przy wariancie II przedstawiają się następująco:

- w latach 2010-2012 – 74,3 Mg/rok w sektorze mieszkaniowym i 16,0 Mg/rok w sektorze gospodarczym

- w latach 2013-2022 – 27,8 Mg/rok w sektorze mieszkaniowym i 5,9 Mg/rok w sektorze gospodarczym

- w latach 2023-2032 – 29,4 Mg/rok w sektorze mieszkaniowym i 6,3 Mg/rok w sektorze gospodarczym.

Prognoza ilości wyrobów zawierających azbest pokazana w wariancie II oparta na rozłożeniu kosztów usuwania odpadów azbestowych powinna być traktowana jako minimalna do wykonania pod względem ilości. Potrzeby ilościowe potencjalnych do wytworzenia i usunięcia odpadów azbestowych są zdecydowanie większe, ale realizacja ich w jak najkrótszym okresie czasu wymaga znacznych nakładów finansowych. Wariant I jest więc wariantem optymalnym, do którego należy dążyć, natomiast  wariant II jest wariantem realnym, który powinien zostać zrealizowany.

# 15. Harmonogram usuwania wyrobów azestowych

Cele i kierunki działań

#### Cele :

Sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest przy zachowaniu specjalistycznych procedur bezpiecznego prowadzenia prac.

Działania:

- zbieranie informacji o miejscach występowania wyrobów zawierających azbest i przekazywanie ich do marszałka województwa,

- prowadzenie kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów z azbestem i konieczności bezpiecznego ich usuwania,

- lokalizacja miejsc zamontowanych wyrobów zawierających azbest wskazanych do usunięcia,

- podjęcie działań w kierunku sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zgodnie z Programem …,

- prowadzenie usuwania odpadów azbestowych przez podmioty przygotowane do tego celu,

- unieszkodliwianie odpadów azbestowych na składowiskach przystosowanych w tym celu lub w urządzeniach przewoźnych.

Głównym celem Programu … jest zapewnienie realizacji zapewnienia przyjętego przez Polskę w zakresie usunięcia wyrobów zawierających azbest do końca 2032 r. Cel ten może zostać osiągnięty tylko przy czynnym włączeniu się do działań w tym zakresie przez samorząd lokalny i przyjęcie roli koordynatora działań podejmowanych przez wszystkich posiadaczy  potencjalnych odpadów azbestowych na terenie danej gminy.

# 16. Koszty usuwania wyrobów zawierających azbest

W całym kraju wiele firm podejmuje się prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest. W większości są to firmy świadczące usługi budowlane, które powzięły wiedzę, przeszkoliły pracowników oraz nabyły sprzęt, co jest niezbędne do właściwego postępowania z azbestem.

Cena kompleksowej usługi związanej z gospodarowaniem azbestem obejmującej wytworzenie odpadów ( prace demontażowe), transport odpadów oraz ich unieszkodliwianie, zależy od stopnia złożoności prac demontażowych, ilości wytworzonych odpadów, odległości do składowiska odpadów przemysłowych.

Należy zauważyć, że ceny są szacowane indywidualnie przez firmy usługowe. Na terenie Polski ceny te są mocno zróżnicowane od 1200 do 2500 zł za 1 tonę usuniętego odpadu, a jednostkowo osiągnęły wartość ponad 3000 zł/Mg brutto.

Celem zbadania poziomu cen realnych dla obszaru objętego opracowaniem, zebrano informacje z rynku lokalnego. Weryfikacji poddano ceny ustalone w wyniku analizy ofert z 2007 r. , od następujących firm:

- Spe-Bau Sp. z o.o., ul. Mielecka 21/1, 53-401 Wrocław

- Ekofer, ul. Flisaków 9, 58-500 Jelenia Góra

Jednostkowe stawki netto za 1 Mg odpadu przedstawione w ofertach z 2007 r. wynoszą :

za demontaż – 600 zł lub 18 zł/m2 czyli ok. 900 zł; za transport – 300 zł i składowanie – 300 zł lub łącznie za transport i składowanie – 810 zł.

Wg oferty z 2010 r. otrzymanej od firmy EKOFER z Jeleniej Góry ceny jednostkowe netto za  1 Mg odpadu obejmują – demontaż  1300-2000 zł, transport – 3 zł /km , składowanie – 300 zł. Zauważalny jest więc wzrost ceny jednostkowej za usługi usuwania azbestu przez tą samą firmę z kwoty 1200 zł netto do kwoty 1960-2660 zł netto. Największy wzrost - ponad 100% - obejmuje demontaż (było 600 zł netto a jest 1300-2000 zł netto). Jednostkowa cena netto za transport i składowanie 1 Mg odpadu azbestowego jest na poziomie ceny z 2007 r.  i  obecnie wynosi – 660 zł ( w 2007 r. – 600-810 zł).

Należy zaznaczyć, że są to ceny ofertowe, a przy zlecaniu usługi istnieje możliwość negocjacji ceny. Do dalszych rozważań  przyjęto cenę średnią ustaloną na poziomie 2400 zł/Mg kompleksowej usługi usunięcia 1 Mg  odpadu zawierającego azbest, a dla usługi obejmującej transport i unieszkodliwianie – 900 zł/Mg.

W załączniku nr 2 przedstawiono aktualne oferty ww. firm.

##### 16.1. Szacunkowy koszt usunięcia wyrobów azbestowych z gminy

Uwzględniając dane wyjściowe przedstawione w poprzednich rozdziałach niniejszego opracowania szacunek całkowitych kosztów usuwania odpadów azbestowych z terenu gminy Stara Kamienica przedstawia się następująco:

965 Mg x 2400 zł/Mg = 2316000 zł

Przedstawiona kwota obejmuje całą zinwentaryzowaną ilość potencjalnych odpadów azbestowych, w tym na sektor gospodarczy przypada kwota 408000 zł (17,6 % kosztów całkowitych),  a na sektor mieszkaniowy 1908000 zł (82,4 % kosztów całkowitych).

Z uwagi na wysokość kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy wydaje się za zasadne przyjęcie do realizacji wariant II prognozy ilości usuwanych odpadów    w poszczególnych latach, opartej na wskaźnikach wskazanych w Programie oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.

Poniżej przedstawiono rozkład kosztów usuwania odpadów azbestowych w poszczególnych przedziałach czasowych przy tym wariancie:

Tabela 7.  Koszty usuwania odpadów azbestowych w poszczególnych latach

wg stanu na dzień 30.06. 2010 r.

| Lata | % | Masa odpadów (Mg) | Koszt transportu + unieszkodliwienie (zł) | Koszt usunięcia całkowity (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | s. mieszk. | s. gosp. | s. mieszk. | s. gosp. | s. mieszk. | s. gosp. |
| 2010-2012 | 28 | 223 | 48 | 200700 | 43200 | 535200 | 115200 |
| 2013-2022 | 35 | 278 | 59 | 250200 | 53100 | 667200 | 141600 |
| 2023-2032 | 37 | 294 | 63 | 264600 | 56700 | 705600 | 151200 |
| Razem | 100 | 795 | 170 | 715500 | 153000 | 1908000 | 408000 |
| Razem | 965 | 868500 | 2316000 |

Poniżej przedstawiono roczne koszty całkowite (obejmujące demontaż, transport, unieszkodliwianie) usuwania odpadów przypadające na poszczególne okresy :

- w latach 2010-2012 - 216,8 tys. zł/rok, w tym sektor mieszkaniowy – 178,4 tys. zł/rok brutto

- w latach 2013-2022 -   80,9 tys. zł/rok, w tym sektor mieszkaniowy – 66,7 tys. zł/rok brutto

- w latach 2023-2032 - 85,7 tys. zł/rok, w tym sektor mieszkaniowy – 70,6 tys. zł/rok brutto.

Roczne koszty obejmujące transport i unieszkodliwianie odpadów, bez demontażu, w poszczególnych okresach przedstawiają się następująco:

- w latach 2010-2012 - 81,3 tys. zł/rok, w tym sektor mieszkaniowy – 66,9 tys. zł/rok brutto

- w latach 2013-2022 -   30,3 tys. zł/rok, w tym sektor mieszkaniowy – 25,0 tys. zł/rok brutto

- w latach 2023-2032 – 32,2 tys. zł/rok, w tym sektor mieszkaniowy – 26,5 tys. zł/rok brutto.

# 17. Harmonogram rzeczowy programu

Poniżej w tabeli zestawiono konieczne do realizacji zadania związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stara Kamienica.

Tabela 8.  Zadania związane z usunięciem wyrobów zawierających azbest

| Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przyjęcie przez Radę Gminy „Programu oczyszczania gminy Stara Kamienica z azbestu na lata 2010-2032” | III kwartał 2010 |
| 2. | Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających azbest, prowadzona poprzez: - regionalne środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja), - stronę internetową urzędu, - akcje informacyjne – ulotki, obwieszczenia władz gmin, afisze, - szkoły i inne ośrodki oświatowe i wychowawcze, | 2010-2032 |
| 3. | Szkolenia lokalne w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm | 2010-2032 |
| 4. | Coroczna aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających azbest | 2010-2032 |
| 5. | Organizowanie wywozu odpadów zawierających azbest na składowisko lub do przetwarzania w urządzeniu przewoźnym | Założenie i powadzenie rejestru wniosków i ich realizacja zgodnie z zachowaniem kolejności zgłoszenia | 2010-2032 |
|  |  | Pozyskiwanie funduszy na realizację Programu |  |
|  |  | Ogłaszanie przetargów na wyłonienie wykonawcy zadania(transport, unieszkodliwianie ) |  |
| 6. | Usunięcie nie mniej niż 28% wyrobów zawierających azbest | 2010-2012 |
| 7. | Usunięcie nie mniej niż 35% wyrobów zawierających azbest | 2013-2022 |
| 8. | Usunięcie nie mniej niż 37% wyrobów zawierających azbest | 2023-2032 |
| 9. | Monitoring i ocena realizacji Programu | raz w roku |
| 10. | Przedstawianie Radzie Gminy sprawozdania z realizacji Programu | raz w roku |
| 11. | Aktualizacja Programu. | 2014 lub wcześniej w razie potrzeby |

Biorąc pod uwagę wysoki koszt usuwania i unieszkodliwiania odpadów azbestowych, ważne jest dla osiągania założonych celów zapewnienie dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem tych odpadów podejmowanych przez osoby fizyczne z krajowych środków publicznych (np. funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej) oraz funduszy pomocowych UE.

# 18. Monitoring realizacji programu

Podstawowym elementem zarządzania Programem jest jego systematyczne monitorowanie. W celu oceny realizacji programu zostały opracowane wskaźniki monitorowania. Na podstawie wskaźników będzie możliwe sporządzenie raportu przedstawiającego wyniki realizacji Programu. Lista wskaźników zaproponowanych do oceny wdrażania planu powinna być przedmiotem  weryfikacji (modyfikacji), co do ich liczby i rodzajów w zależności od danych zebranych w trakcie realizacji programu.

##### 18.1. Wskaźniki  monitorowania i oceny skuteczności wdrażania programu

Tabela 9.  Monitoring  realizacji programu

dane za rok.....

| Lp | Wskaźnik | Jednostka | Wielkość |
| --- | --- | --- | --- |
| WSKAŹNIKI ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ |
| 1. | Liczba podejmowanych działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest | Ilość/zasięg |  |
| 2. | Liczba szkół uczestniczących w konkursach związanych z „problematyką azbestową” | ilość/opis |  |
| 3. | Udział kadry administracyjnej Urzędu Gminy w Stara Kamienicaaach w zakresie „problematyki azbestowej” w szkoleniach merytorycznych | ilość/opis |  |
| 4. | Inicjatywy społeczności lokalnych w zakresie „Problematyki azbestowej” | ilość/opis |  |
| 5. | Interwencje podejmowane przez jednostki kontrolne (Nadzór Budowlany, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Sanitarna, jednostki gminy) | ilość/opis |  |
| WSKAŹNIKI STANU ŚRODOWISKA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| Lp | Wskaźnik | Jednostka | Wartość |
| 1. | Ilość miejsc(nieruchomości) z zamontowanymi wyrobami zawierającymi azbest - w tym gminnych | szt. |  |
| 2. | Stopień pilności w usunięciu wyrobów zawierających azbest : I grupa II grupa III grupa, w stosunku do poz.1 | % |  |
| 3. | Ilość nieruchomości (obiektów urządzeń, instalacji) objętych zabezpieczeniem wyrobów azbestowych - w tym gminnych | szt. |  |
| 4. | Ilość obiektów, urządzeń, instalacji objętych usuwaniem wyrobów - w tym gminych | szt. |  |
| 5. | Ilość wyrobów zawierających azbest do usunięcia - w tym gminnych | Mg/m2 |  |
| 5. | Ilość odpadów azbestowych wytworzonych - w tym gminnych | Mg |  |
| 6. | Ilość odpadów magazynowana na terenie gminy | Mg |  |
| 7. | Ilość odpadów przekazana do składowania poza terenem gminy | Mg |  |
| 8. | Ilość odpadów przekazana do przetworzenia na urządzeniu przewoźnym | Mg |  |
| 9. | Ilość wydatkowanych środków finansowych, w tym: -gminy -właścicieli nieruchomości - pozyskanych ze źródeł zewnętrznych | zł |  |
| 10. | Ilość odpadów składowana w miejscu nieprzeznaczonym | Mg |  |

Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być weryfikowany w całości corocznie, a sprawozdanie z realizacji planu (także corocznie) winno zawierać opis wykonanych działań z uwzględnieniem powyższych wskaźników.

Niezbędnym narzędziem w monitorowaniu i ocenie wdrażania planu jest założenie                i prowadzenie bazy danych dotyczących ilości, rodzaju, miejsca i stanu występowania wyrobów i odpadów zawierających azbest.

# 19. Zasady dofinansowania

Prawidłowa realizacja zadań w ściśle określonych przedziałach czasowych, zgodnych z założeniami i celami przyjętymi w „Programie usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Polski”, zależy głównie od możliwości przeznaczenia na ten cel wystarczających środków finansowych.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w programie wymienionym powyżej scedowane zostało na właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości na terenie, których wyroby te zostały zamontowane.

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej będący w posiadaniu wyrobów zawierających azbest mogą korzystać ze wsparcia finansowego w postaci niskooprocentowanych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z linii kredytowej finansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Banku Ochrony Środowiska, bądź innych źródeł.  Są więc w stanie samodzielnie uporać się z obowiązkiem usunięcia wyrobów zawierających azbest zabudowanych na terenie władanych nieruchomości.

W znacznie mniej korzystnej sytuacji znajdują się osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, na których zostały zabudowane  wyroby azbestowe. Brak systemowego  wsparcia finansowego dla podmiotów obowiązanych do podejmowania działań na rzecz bezpiecznego usuwania azbestu, w szczególności dla osób fizycznych, został wskazany jako jedno z najistotniejszych niedociągnięć w dotychczasowej realizacji programu na poziomie krajowym, co stanowi istotne zagrożenie dla usunięcia azbestu do 2032 r.

Chcąc zapobiec zagrożeniu, w krajowym programie oczyszczania z azbestu zaproponowano  model realizacji proces oczyszczania terenów nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i gospodarskimi oparty na następujących założeniach:

„Gmina powinna zapewnić wywóz odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów lub zapewnić ich dostarczenie do przewoźnego urządzenia do przetwarzania odpadów zawierających azbest. Koszt transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powinien zostać pokryty ze środków własnych gminy, przy udziale środków właścicieli nieruchomości, dotacji i pożyczek funduszy ochrony środowiska lub innych źródeł dostępnych dla gminy. Udział środków właścicieli nieruchomości powinien być niewielki, ze względu na fakt, iż koszt nowego pokrycia dachowego czy elewacyjnego nie może  być pokryty w ramach wsparcia finansowego z krajowych lub unijnych funduszy ochrony środowiska.”

Na gminę nałożono więc obowiązek organizowania akcji wywozu odpadów zawierających azbest z terenu gminy na składowisko  odpadów lub do przetwarzania w urządzeniu przewoźnym.

Ponadto aby zwiększyć tempo usuwania wyrobów zawierających azbest,  wprowadzono nowy instrument umożliwiający usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu własnej nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm, o ile osoby usuwające azbest zostaną odpowiednio przeszkolone i będą dysponować środkami technicznymi eliminującymi narażenie na kontakt z włóknami azbestu i prace te będą wykonywać incydentalnie. Instrument ten spowoduje obniżenie kosztów ponoszonych przez właściciela. Obowiązek zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń lokalnych również nałożono na gminę.

Tak więc przy usuwaniu wyrobów azbestowych z budynków jednorodzinnych i gospodarskich oraz oczyszczania terenów nieruchomości przewidziano odpowiedzialność właściciela nieruchomości za usunięcie wyrobów azbestowych oraz wsparcie realizacji,  które może otrzymać od gminy w formie możliwości udziału w szkoleniu lokalnym oraz w formie zapewnienia przez gminę odbioru wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów i wywiezienie ich na składowisko lub do przetworzenia w urządzeniu przewoźnym w ramach akcji wywozu. Na organizowanie szkoleń lokalnych gmina może uzyskać wsparcie finansowe ze środków budżetowych Ministra Gospodarki, a na organizowanie akcji wywozu ze środków pochodzących z funduszy ochrony środowiska oraz ze środków budżetowych powiatu w formie dotacji na realizowanie zadania z zakresu ochrony środowiska. Aby gmina podjęła działania organizacyjne dotyczące szkoleń lokalnych czy też akcji wywozu odpadów azbestowych musi otrzymać od mieszkańców zgłoszenie zamiaru przystąpienia do realizacji usuwania azbestu z terenu nieruchomości. Wiedza o wielkości przedsięwzięcia w skali całej gminy pozwoli na podjęcie decyzji o szukaniu środków ze źródeł zewnętrznych oraz optymalną organizację zadania.

Dodatkowe wsparcie przewidziano też w zakresie oczyszczania z azbestu obiektów i miejsc użyteczności publicznej oraz terenów  byłych zakładów produkujących wyroby azbestowe. Podmioty realizujące takie przedsięwzięcia mogą otrzymać dotacje na  wsparcie prac przygotowawczych  obejmujących opracowanie dokumentacji technicznej od Ministra Gospodarki, a z funduszy ochrony środowiska na realizację zadania.

Bilans inwentaryzacyjny na terenie gminy Stara Kamienica określił 143 osoby fizyczne, u których są zabudowane wyroby azbestowe o łącznej powierzchni skorygowanej - 38756 m2, tj. 775 Mg.  Zdecydowanie mniej, bo 20 Mg wyrobów zawierających azbest zostało zamontowane na obiektach budowlanych będących w zarządzie Zakładu Obsługi Komunalnej. Łącznie z sektora  mieszkaniowego powstanie w trakcie realizacji „Programu...” na terenie gminy  ok. 795 Mg odpadów  zawierających azbest. Oszacowany całkowity koszt usunięcia takiej ilości odpadów azbestowych wynosi 1908,0 tys. zł., w tym koszt transportu i unieszkodliwiania – 715,5 tys. zł. W związku z tym, istnieje potrzeba stworzenia możliwości wsparcia finansowego adresowanego dla tej grupy posiadaczy/właścicieli z przeznaczeniem na usuwanie azbestu. Wsparcie będzie możliwe pod warunkiem podjęcia przez Radę Gminy Stara  Kamienica uchwały o przyjęciu do realizacji niniejszego programu w ramach finansowania ochrony środowiska i przeznaczeniu w budżecie gminy środków na organizowanie akcji wywozu odpadów azbestowych oraz szkoleń lokalnych dla właścicieli nieruchomości.

Zaproponowane wsparcie będzie stanowiło element zachęty dla właścicieli nieruchomości a szczególnie dla osób fizycznych do ujawniania faktu posiadania wyrobów zawierających azbest, a ponadto wpłynie na właściwe postępowanie z odpadami azbestowymi oraz przyczyni się do poprawy stanu środowiska i zdrowia mieszkańców gminy. Jednak należy dodatkowo podejmować inne działania mające na celu zmniejszenie finansowego obciążenia właścicieli nieruchomości prywatnych, tym bardziej, że udział kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych stanowią nie więcej niż 50% kosztów usługi kompleksowej obejmującej demontaż, transport i unieszkodliwianie tych odpadów. Dodatkowe zmniejszenie kosztów uzyska właściciel nieruchomości, który dokona demontażu wyrobów azbestowych bez posiłkowania się firmą zewnętrzną spełniając warunki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

# 20. Wnioski z analizy oddziaływania programu na środowiska

Przedstawiona powyżej w opracowaniu diagnoza stanu istniejącego wskazuje, że na terenie gminy Stara Kamienica powstanie ok. 965 Mg odpadów azbestowych. Jest to ilość nieznaczna  w stosunku do poziomu takich odpadów na terenie województwa czy kraju, nie mniej jednak ilości te równocześnie sygnalizują, że problem odpadów azbestowych dla gminy Stara Kamienica jest ważnym wyzwaniem  i dla dobra jego mieszkańców należy zapewnić usuwanie tych odpadów w sposób  bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.

Przeprowadzone rozpoznanie potwierdziło fakt, że podmioty gospodarcze wykorzystujące wyroby z azbestem są stosunkowo dobrze przygotowane do usunięcia tych szkodliwych wyrobów i zastąpienia ich innymi pozbawionymi azbestu. Podmioty gospodarcze z reguły dysponują wiedzą, jak również środkami finansowymi niezbędnymi do przeprowadzenia usunięcia wyrobów azbestowych i ich bezpiecznego zagospodarowania, polegające na  umieszczeniu na składowisku odpadów niebezpiecznych lub przetworzeniu w urządzeniu przewoźnym, mogą skorzystać  z możliwości wsparcia środkami uzyskanymi  w ramach kredytu, pożyczki czy też dotacji.

Problemem zasadniczym jest fakt pozostawania zdecydowanie większej, bo na poziomie 82,4%,  ilości wyrobów  z azbestem w rękach osób fizycznych (bez sektora gospodarczego). Tu wiedza i zasobność finansowa wyglądają  inaczej. Bez zorganizowania pomocy mieszkańcom, z dużym prawdopodobieństwem  należy spodziewać się niewłaściwego postępowania z odpadami zawierającymi azbest, a mianowicie: porzucania  odpadów w miejscu nieprzystosowanym, zakopywania odpadów w ogródkach przydomowych i na gruntach rolnych, pozostawienia odpadów i przykrycia ich innymi wyrobami, zdejmowania uszkodzonych wyrobów bez niezbędnego zabezpieczenia, pozostawienia wyrobów bez zabezpieczenia lub odstąpienia od ich usunięcia.

Spowoduje  to rozprzestrzenianie się włókien azbestu poza kontrolą  ilości i miejsca, co narazi zdrowie ludzi i wpłynie negatywnie na środowisko oraz  doprowadzi do nie wykonania  zobowiązania Polski co do pozbycia się azbestu do roku 2032.

Potencjalne zagrożenia dla gminy Stara Kamienica to:

- niezorganizowana emisja azbestu do środowiska,

- powstawanie „dzikich wysypisk” z odpadami azbestowymi

- powstawanie terenów zanieczyszczonych azbestem,

- gospodarowanie odpadami azbestowymi poza kontrolą i bez nadzoru,

- nieusunięcie azbestu do roku 2032.

Zagrożeniom tym powinna zapobiec  realizacja niniejszego Programu … , a w szczególności  zapewnienie dla mieszkańców gminy Stara Kamienica wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i finansowego.

# 21. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

„Program oczyszczania gminy Stara Kamienica z azbestu na lata 2010-2032” jest aktualizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stara Kamienica”,  przyjętego do realizacji przyjętego uchwałą Rady Gminy Stara Kamienica Nr XXIII/131/08 z dnia 29.05.2008 r.

Celem  aktualizacji jest wprowadzenie do dokumentu zmian, które warunkują realizację oczyszczania gminy z azbestu szczególnie  w aspekcie prawnym, wynikającym z faktu, ustanowienia  w  dniu 14 lipca 2009 r. uchwałą Rady Ministrów wieloletniego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.  Program ten jest nowelizacją przyjętego przez Radę Ministrów 14 maja 2002 r. „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Jako aktualizacja utrzymuje cele programu z 2002 r., jednak dodatkowo określa nowe zadania, wprowadza nowy  instrument umożliwiający usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu własnej nieruchomości bez konieczności powierzania tego wyspecjalizowanej firmie, wprowadza nowy organ nadzoru, a także dopuszcza przetwarzanie azbestu w urządzeniach przewoźnych, poza ich unieszkodliwianiem na składowiskach oraz pozostawienie w ziemi rur zawierających azbest i trwałe zabezpieczenie dróg zawierających azbest.

Weryfikacji poddano także inwentaryzację ilości wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy.  Zaktualizowano przepisy prawne oraz wynikające z nich procedury dotyczące postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. Określono aktualny harmonogram usuwania wyrobów zawierających azbest  oraz oszacowano koszty. Tym samym urealniono i poszerzono możliwości oczyszczenia gminy Stara Kamienica z azbestu.  W Programie...  opisano ogólne mechanizmy oraz zasady finansowania procesu oczyszczania terenu gminy z azbestu. Realizacja Programu...  ma na celu zachęcić do podejmowania działań zmierzających do usuwania azbestu oraz zminimalizować ryzyko związane z nieprawidłowym  ich wykonaniem.

Podstawowa inwentaryzacja została przeprowadzona przez ZOŚ „ATMON” w Jeleniej Górze w trakcie opracowywania w 2007 roku poprzedniego dokumentu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stara Kamienica”. Wykonano ją w oparciu o formularze inwentaryzacyjne i ankiety opracowane specjalnie do tego celu. Pełna dokumentacja dotycząca inwentaryzacji nieruchomości posiadających wyroby zawierające azbest na terenie gminy Stara Kamienica stanowiła wydzielony i poufny (ze względu na dane dotyczące osób fizycznych, które wzięły udział w inwentaryzacji) Załącznik inwentaryzacyjny do ww. Programu ....

W niniejszym opracowaniu pn. „Program oczyszczania gminy Stara Kamienica z azbestu na lata 2010-2032” zaktualizowano poprzednią inwentaryzację azbestu. Uwzględniono informacje z Urzędu Gminy o usuniętym azbeście i nowych zgłoszeniach. Usunięto wyroby azbestowe (pokrycia dachowe) z 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 932 m2 i zgłoszono nowe 2 nieruchomości posiadające wyroby azbestowe o powierzchni łącznej 700 m2.

Zmieniono w porównaniu do poprzedniego przelicznik masowy azbestu. Wyroby azbestowe usuwane są na mokro; nasączane są odpowiednim płynem i dopiero demontowane, a następnie ważone. Wg najnowszych informacji od wykonawców demontażu azbestowych materiałów waga nasączonego eternitu wynosi ok. 18-23 kg/m2. Aktualnie przyjęto więc wartość na poziomie 20 kg/m2 dla wszystkich wyrobów z azbestem.

Uwzględniając powyższe opracowano nowy Załącznik inwentaryzacyjny do niniejszego Programu. Z poprzedniego załącznika przeniesiono materiały źródłowe tj. ankiety, zgłoszenia, wykazy, zestawienia. Zaktualizowano tabelki zbiorcze. Wprowadzono nowe tabele z wykazem nieruchomości, z których usunięto azbest.

Zgodnie z nowymi zaleceniami dla wszystkich nieruchomości wprowadzono ich ewidencję wg rejestru terytorialnego TERYT. Wprowadzono identyfikator jednostek podziału terytorialnego wraz z określeniem obrębu i numeru działki. Symbol ten wpisano przy każdej nieruchomości w tabelach – wykazach szczegółowych.

Ostatecznie określono bilans wyrobów azbestowych z podziałem na grupy pilności:

I grupa pilności - wyroby w pierwszej kolejności do usunięcia – 44730 m2 (894 Mg),

II grupa pilności - przegląd stanu wyrobów należy ponownie przeprowadzić do 1 roku – 2982 m2 (60 Mg),

III grupa pilności - ocenę ponowną należy przeprowadzić do 5 lat – 542 m2 (11 Mg).

Z powyższego wynika, iż w I grupie pilności (wymiana lub naprawa wymagana niezwłoczne) znalazło się 92,7 % płyt azbestowo- cementowych.

W II grupie pilności (ponowna ocena wymagana jest w czasie 1 roku) znalazło się 6,2 % płyt azbestowo- cementowych.

W III grupie pilności (ponowna ocena w terminie do 5 lat) znalazło się 1,1 % płyt azbestowo- cementowych.

Prognozę ilości odpadów do usunięcia na terenie gminy w poszczególnych latach opracowano w dwóch wariantach, przyjmując różne założenia. Dla I wariantu przyjęto następujące założenia:

- w okresie roku usunięcie całej ilości zamontowanych wyrobów zawierających azbest zgłoszonych i zakwalifikowanych do I grupy pilności z obu sektorów,

- w okresie kolejnego roku usunięcie całej ilości zamontowanych wyrobów azbestowych, których nie zgłoszono, a które zaliczono do I grupy,

-  usunięcie do roku 2032 pozostałych  wyrobów  zawierających azbest.

Prognozowane ilości usuwanych odpadów zawierających azbest (wg zinwentaryzowanego stanu wyrobów zawierających azbest) w I wariancie przedstawiono poniżej:

wg stanu na dzień 30.06.2010 r.

| Lata | % | Masa odpadów (Mg) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sektor mieszkaniowy | Sektor gospodarczy |
| 2010 | 92,7% ilości zgłoszonych | 476 | 135 |
| 2011 | 92,7% ilości niezgłoszonych | 261 | 22 |
| 2012-2032 | 7,3 % ilości ustalonej | 58 | 13 |
| Razem | 100 | 795 | 170 |

Wariant II prognozy oparto na następujących założeniach:

-	usunięcie  zamontowanych wyrobów zawierających azbest do 2032r.,

-	usuwanie zamontowanych wyrobów azbestowych w ilościach wynikających z procentowego rozkładu usuwania odpadów azbestowych ustalonych w Programie oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.

Przyjmując procentowy rozkład ilości usuwanych odpadów zawierających azbest               w rozbiciu na lata analogicznie jak w Programie oczyszczania kraju....., prognoza usuwania odpadów dla gminy Stara Kamienica przedstawia się następująco:

wg stanu na dzień 30.06. 2010 r.

| Lata | % | Masa odpadów (Mg) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Sektor mieszkaniowy | Sektor gospodarczy |
| 2010-2012 | 28 | 223 | 48 |
| 2013-2022 | 35 | 278 | 59 |
| 2023-2032 | 37 | 294 | 63 |
| Razem | 100 | 795 | 170 |

Roczne ilości odpadów azbestowych prognozowane do usunięcia w poszczególnych latach dla gminy Stara Kamienica przy wariancie II przedstawiają się następująco:

- w latach 2010-2012 – 74,3 Mg/rok w sektorze mieszkaniowym i 16,0 Mg/rok w sektorze gospodarczym

- w latach 2013-2022 – 27,8 Mg/rok w sektorze mieszkaniowym i 5,9 Mg/rok w sektorze gospodarczym

- w latach 2023-2032 – 29,4 Mg/rok w sektorze mieszkaniowym i 6,3 Mg/rok w sektorze gospodarczym.

W „Programie…” określono zasady bezpiecznego postępowania z azbestem.

Problematyka bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest obejmuje sześć procedur, które ujęto w cztery grupy. Są to:

Grupa I.

Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami i urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.

Procedura 1 – dotycząca obowiązków w czasie użytkowania obiektów, instalacji i urządzeń.

Procedura 2 – dotycząca obowiązków przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Grupa II.

Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.

Procedura 3 – dotycząca postępowania przy pracach przygotowawczych do usunięcia wyrobów zawierających azbest.

Procedura 4 – dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu) instalacji.

Grupa III.

Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 5 – dotycząca przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Grupa IV.

Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 6 – dotycząca składowania odpadów na składowisku przeznaczonym do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest lub innym, spełniającym odpowiednie warunki techniczne.

W całym kraju wiele firm podejmuje się prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest. W większości są to firmy świadczące usługi budowlane, które powzięły wiedzę, przeszkoliły pracowników oraz nabyły sprzęt, co jest niezbędne do właściwego postępowania z azbestem.

Cena kompleksowej usługi związanej z gospodarowaniem azbestem obejmującej wytworzenie odpadów (prace demontażowe), transport odpadów oraz ich unieszkodliwianie, zależy od stopnia złożoności prac demontażowych, ilości wytworzonych odpadów, odległości do składowiska odpadów przemysłowych. Należy zauważyć, że ceny są szacowane indywidualnie przez firmy usługowe. Na terenie Polski ceny te są mocno zróżnicowane, od 1200 do 2500 zł za 1 tonę usuniętego odpadu, a jednostkowo osiągnęła wartość ponad 3000 zł/Mg brutto.

Celem zbadania poziomu cen realnych dla obszaru objętego opracowaniem, zebrano informacje z rynku lokalnego. Weryfikacji poddano ceny ustalone w wyniku analizy ofert z 2007 r., od następujących firm:

1. Spe-Bau Sp. z o.o.;  ul. Mielecka 21/1, 53-401 Wrocław

2. Ekofer;  ul. Flisaków 9, 58-500 Jelenia Góra

Wg oferty z 2010 r. otrzymanej od firmy EKOFER z Jeleniej Góry ceny jednostkowe netto za  1 Mg odpadu obejmują – demontaż  1300-2000 zł, transport – 3 zł /km , składowanie – 300 zł. Zauważalny jest więc wzrost ceny jednostkowej za usługi usuwania azbestu przez tą samą firmę z kwoty 1200 zł netto do kwoty 1960-2660 zł netto. Największy wzrost - ponad 100% - obejmuje demontaż (było 600 zł netto a jest 1300-2000 zł netto). Jednostkowa cena netto za transport i składowanie 1 Mg odpadu azbestowego jest na poziomie ceny z 2007 r.  i  obecnie wynosi – 660 zł. ( w 2007 r. – 600-810 zł).

Należy zaznaczyć, że są to ceny ofertowe, a przy zlecaniu usługi istnieje możliwość negocjacji ceny. Do dalszych rozważań  przyjęto cenę średnią ustaloną na poziomie 2400 zł/Mg kompleksowej usługi usunięcia 1 Mg  odpadu zawierającego azbest, a dla usługi obejmującej transport i unieszkodliwianie – 900 zł/Mg.

Szacunkowy koszt usuwania odpadów azbestowych z terenu gminy Stara Kamienica przedstawia się następująco:

965 Mg x 2400 zł/Mg = 2316000 zł

Przedstawiona kwota obejmuje całą zinwentaryzowaną ilość potencjalnych odpadów azbestowych, w tym na sektor gospodarczy przypada kwota 408000 zł (17,6 % kosztów całkowitych),  a na sektor mieszkaniowy 1908000 zł (82,4 % kosztów całkowitych).

Z uwagi na wysokość kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy wydaje się za zasadne przyjęcie do realizacji wariant II prognozy ilości usuwanych odpadów    w poszczególnych latach, opartej na wskaźnikach wskazanych w Programie oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.

Poniżej przedstawiono roczne koszty całkowite (obejmujące demontaż, transport, unieszkodliwianie) usuwania odpadów przypadające na poszczególne okresy :

- w latach 2010-2012 - 216,8 tys. zł/rok, w tym sektor mieszkaniowy – 178,4 tys. zł/rok brutto

- w latach 2013-2022 -   80,9 tys. zł/rok, w tym sektor mieszkaniowy – 66,7 tys. zł/rok brutto

- w latach 2023-2032 - 85,7 tys. zł/rok, w tym sektor mieszkaniowy – 70,6 tys. zł/rok brutto.

Roczne koszty obejmujące transport i unieszkodliwianie odpadów, bez demontażu, w poszczególnych okresach przedstawiają się następująco:

- w latach 2010-2012 - 81,3 tys. zł/rok, w tym sektor mieszkaniowy – 66,9 tys. zł/rok brutto

- w latach 2013-2022 -   30,3 tys. zł/rok, w tym sektor mieszkaniowy – 25,0 tys. zł/rok brutto

- w latach 2023-2032 – 32,2 tys. zł/rok, w tym sektor mieszkaniowy – 26,5 tys. zł/rok brutto.

Prawidłowa realizacja zadań w ściśle określonych przedziałach czasowych, zgodnych             z założeniami i celami przyjętymi w „Programie oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032”, zależy głównie od możliwości przeznaczenia na ten cel wystarczających środków finansowych. Usuwanie wyrobów zawierających azbest w programie wymienionym powyżej scedowane zostało na właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości na terenie, których wyroby te zostały zamontowane.

Przedsiębiorcy będący w posiadaniu wyrobów zawierających azbest, mogą korzystać ze wsparcia finansowego w postaci niskooprocentowanych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z linii kredytowej finansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Banku Ochrony Środowiska bądź innych źródeł.  Są więc w stanie samodzielnie uporać się z obowiązkiem usunięcia wyrobów zawierających azbest zabudowanych na terenie władanych nieruchomości.

W znacznie mniej korzystnej sytuacji znajdują się osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, na których zostały zabudowane  wyroby azbestowe. Brak systemowego  wsparcia finansowego dla podmiotów obowiązanych do podejmowania działań na rzecz bezpiecznego usuwania azbestu, w szczególności dla osób fizycznych, został wskazany jako jedno z najistotniejszych niedociągnięć w dotychczasowej realizacji programu na poziomie krajowym, co stanowi istotne zagrożenie dla usunięcia azbestu do 2032 r.

Chcąc zapobiec zagrożeniu, w krajowym programie oczyszczania z azbestu zaproponowano  model realizacji proces oczyszczania terenów nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i gospodarskimi oparty na następujących założeniach:

„Gmina powinna zapewnić wywóz odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów lub zapewnić ich dostarczenie do przewoźnego urządzenia do przetwarzania odpadów zawierających azbest. Koszt transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powinien zostać pokryty ze środków własnych gminy, przy udziale środków właścicieli nieruchomości, dotacji i pożyczek funduszy ochrony środowiska lub innych źródeł dostępnych dla gminy. Udział środków właścicieli nieruchomości powinien być niewielki, ze względu na fakt, iż koszt nowego pokrycia dachowego czy elewacyjnego nie może  być pokryty w ramach wsparcia finansowego z krajowych lub unijnych funduszy ochrony środowiska.”

Na gminę nałożono więc obowiązek organizowania akcji wywozu odpadów zawierających azbest z terenu gminy na składowisko  odpadów lub do przetwarzania w urządzeniu przewoźnym.

Ponadto aby zwiększyć tempo usuwania wyrobów zawierających azbest,  wprowadzono nowy instrument umożliwiający usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu własnej nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm, o ile osoby usuwające azbest zostaną odpowiednio przeszkolone i będą dysponować środkami technicznymi eliminującymi narażenie na kontakt z włóknami azbestu i prace te będą wykonywać incydentalnie. Instrument ten spowoduje obniżenie kosztów ponoszonych przez właściciela. Obowiązek zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń lokalnych nałożono również na gminę.

Tak więc przy usuwaniu wyrobów azbestowych z budynków jednorodzinnych i gospodarskich oraz oczyszczania terenów nieruchomości przewidziano odpowiedzialność właściciela nieruchomości za usunięcie wyrobów azbestowych oraz wsparcie realizacji,  które powinien otrzymać od gminy w formie możliwości udziału w szkoleniu lokalnym oraz w formie zapewnienia przez gminę odbioru wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów i wywiezienie ich na składowisko lub do przetworzenia w urządzeniu przewoźnym w ramach akcji wywozu. Na organizowanie szkoleń lokalnych gmina może uzyskać wsparcie finansowe ze środków budżetowych Ministra Gospodarki, a na organizowanie akcji wywozu  ze środków pochodzących z funduszy ochrony środowiska oraz ze środków budżetowych powiatu w formie dotacji na realizowanie zadania z zakresu ochrony środowiska. Aby gmina podjęła działania organizacyjne dotyczące szkoleń lokalnych czy też akcji wywozu odpadów azbestowych musi otrzymać od mieszkańców zgłoszenie zamiaru przystąpienia do realizacji usuwania azbestu z terenu nieruchomości. Wiedza o wielkości przedsięwzięcia w skali całej gminy pozwoli na podjęcie decyzji o szukaniu środków ze źródeł zewnętrznych oraz optymalną organizację zadania.

Dodatkowe wsparcie przewidziano też w zakresie oczyszczania z azbestu obiektów i miejsc użyteczności publicznej oraz terenów  byłych zakładów produkujących wyroby azbestowe. Podmioty realizujące takie przedsięwzięcia mogą otrzymać dotacje na  wsparcie prac przygotowawczych  obejmujących opracowanie dokumentacji technicznej od Ministra Gospodarki, a z funduszy ochrony środowiska na realizację zadania.

Bilans inwentaryzacyjny na terenie gminy Stara Kamienica określił 143 osoby fizyczne, u których są zabudowane wyroby azbestowe o łącznej powierzchni skorygowanej - 38756 m2, tj. 775 Mg.  Zdecydowanie mniej, bo 20 Mg wyrobów zawierających azbest zostało zamontowane na obiektach budowlanych będących w zarządzie Zakładu Obsługi Komunalnej. Łącznie z sektora  mieszkaniowego powstanie w trakcie realizacji „Programu...” na terenie gminy  ok. 795 Mg odpadów  zawierających azbest. Oszacowany całkowity koszt usunięcia takiej ilości odpadów azbestowych wynosi 1908,0 tys. zł., w tym koszt transportu i unieszkodliwiania – 715,5 tys. zł. W związku z tym, istnieje potrzeba stworzenia możliwości wsparcia finansowego adresowanego dla tej grupy posiadaczy/właścicieli z przeznaczeniem na usuwanie azbestu. Wsparcie będzie możliwe pod warunkiem podjęcia przez Radę Gminy Stara  Kamienica uchwały o przyjęciu do realizacji niniejszego programu w ramach finansowania ochrony środowiska i przeznaczeniu w budżecie gminy środków na organizowanie akcji wywozu odpadów azbestowych oraz szkoleń lokalnych dla właścicieli nieruchomości.

Zaproponowane wsparcie realizacji działaniami polegającymi na przeprowadzaniu szkoleń lokalnych oraz akcji wywozu odpadów azbestowych, zmniejszające koszty ponoszone przez właściciela nieruchomości, będzie stanowiło element zachęty dla właścicieli nieruchomości a szczególnie dla osób fizycznych do ujawniania faktu posiadania wyrobów zawierających azbest, a ponadto wpłynie na właściwe postępowanie z odpadami azbestowymi oraz przyczyni się do poprawy stanu środowiska i zdrowia mieszkańców gminy.

# Text boxes

### Przedsiębiorstwa

Właściciele obiektów

### Media

Partnerzy społeczni,

Organizacje pozarządowe,

Stowarzyszenia Związku Gmin

Instytuty naukowe,

## Laboratoria

Komórka Ochrony Środowiska

i Rolnictwa

Powiatowy Inspektor Sanitarny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Starostwo

Rada Gminy

Wójt

Burmistrz

Marszałek

Województwa