| PRZAEDMIAR ROBÓT |
| --- |
| Nazwa zadania: | Kopaniec I etap – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej |
| Lp. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| 1.d.1 | Roboty rewmontwe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km | m2 | 900,00 |
|  | 300*3 |  |  |
| 2.d.2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3 w gr. Kat. III z trans[portem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (zjazdy) | m3 | 21,00 |
|  | (3,0+5,0)/2*5,0*0,15*7 |  |  |
| 3.d.3 | Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego średnio twardego grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 900,00 |
|  | 300*3 |  |  |
| 4.d.3 | Skropienie podbudowy asfaltem w ilości 0,5 kg/ m2 | m2 | 1 040,00 |
|  | (300*3)+(20*7) |  |  |
| 5.d.3 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 900,00 |
|  | 300*3 |  |  |
| 6.d.3 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 900,00 |
|  | 300*3 |  |  |
| 7.d.3 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych warstwa ścieralna asfaltowa – każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 900,00 |
|  | 300*3 | Krotność = 2 |  |  |
| 8.d.3 | Pobocza z destruktu uzyskanego z frezowania nawierzchni bitumicznej – grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 282,5 |
|  | 285,0*0,5+280,0*0,5 |  |  |
| 9.d.3 | Warstwa odcinająca (na zjazdach) zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu | m2 | 140,00 |
|  | 20*0,7 |  |  |
| 10.d.3 | Podbudowa (zjazdy) z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 140,00 |
|  | 20*0,7 |  |  |
| 11.d.3 | Nawierzchnia zjazdów z destruktu uzyskanego podczas frezowania nawierzchni bitumicznej – grubość po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 140,00 |
|  | 20*0,7 |  |  |
| 12.d.4 | Wykonanie rowów z wyprofilowaniem skarp rowu grunt kat. III | m | 85,00 |
|  | 85 |  |  |
| 13.d.4 | Wykonanie przepustu z rur PEHD ( 400 mm | m | 6,00 |
|  | 6 |  |  |