# Bilans inwentaryzacji w gminie Stara Kamienica

| Lp | Parametr | Wartość |
| --- | --- | --- |
| DANE BEZPOŚREDNIE zebrane z ankiet, zgłoszeń, wykazów i innych źródeł |
| 1 | Łączna ilość nieruchomości zawierających wyroby z azbestem w tym: prywatni ZOK sektor gospodarczy | 104 94 4 6 |
| 2 | Łączna powierzchnia wyrobów zawierających azbest w tym: prywatni ZOK sektor gospodarczy | 30312 m2 22782 m2 900 m2 6630 m2 |
| 3 | Średni wskaźnik wyjściowy Wskwyj określający powierzchnię przypadającą na nieruchomość dla gminy, prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.2/poz.1 | 291 m2/n 242 m2/n 225 m2/n 1105 m2/n |
| Przyjęte WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE |
| 4 | Współczynnik pomiarowy Wp | 1,1 |
| 5 | Współczynnik dla niezgłoszonych nieruchomości Wn prywatni ZOK sektor gospodarczy | 1,6 1,0 1,2 |
| Skorygowane wielkości i oszacowanie nieruchomości niezgłoszonych |
| 6 | Skorygowana współcz. Wp powierzchnia w zgłoszonych nieruchomościach w tym : prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.2 x Wp | 33343 m2 25060 m2 990 m2 7293 m2 |
| 7 | Skorygowany wskaźnik wyjściowy Wskskoryg określający skorygowaną powierzchnię przypadającą na nieruchomość dla gminy prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.6/poz.1 | 321 m2/n 267 m2/n 248 m2/n 1215 m2/n |
| 8 | Ilość nieruchomości niezgłoszonych zawierających wyroby z azbestem prywatni (1,6 -1) x 94 ZOK 0 sektor gospodarczy (1,2-1) x 6 | 57 56 0 1 |
| 9 | Powierzchnia wyrobów w niezgłoszonych nieruchomościach (suma) prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.7 x poz.8 | 15607 m2 14392 m2 0 1215 m2 |

cd. ↓

| KOŃCOWY BILANS ILOŚCIOWY nieruchomości z wyrobami zawierającymi azbest |
| --- |
| 10 | Zbilansowana łączna ilość nieruchomości zawierających wyroby z azbestem w tym: prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.1 + poz.8 | 161 150 4 7 |
| 11 | Zbilansowana łączna powierzchnia wyrobów zawierających azbest w tym: prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.6 + poz.9 | 48950 m2 39452 m2 990 m2 8508 m2 |
| 12 | Szacunkowa łączna masa wyrobów zawierających azbest w tym: prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.11 x 25 kg/m2 | 1224 Mg 986 Mg 25 Mg 213 Mg |
| 13 | Powierzchniowy wskaźnik WSKpow określający powierzchnię przypadającą na nieruchomość dla gminy prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.11/poz.10 | 304 m2/n 263 m2/n 248 m2/n 1215 m2/n |
| 14 | Masowy wskaźnik WSKmas określający masę przypadającą na nieruchomość dla gminy prywatni ZOK sektor gospodarczy poz.12/poz.10 | 7,6 Mg/n 6,6 Mg/n 6,3 Mg/n 30,4 Mg/n |
| 15 | Bilans wyrobów zawierających azbest w rozdziale na grupy pilności | I - 92,4 % II - 6,5 % III - 1,1 % | 45230 m2 3182 m2 538 m2 | 1131 Mg 80 Mg 13 Mg |