załącznik  nr 5

Formularz Parametrów Technicznych

Pozycja 1 Urządzenie FireWall

Urządzenie posiada zintegrowaną architekturę bezpieczeństwa i ma posiadać poniższe funkcje:

OBSŁUGA SIECI

- Urządzenie ma posiadać wsparcie dla protokołu IPv4 oraz IPv6 co najmniej na poziomie konfiguracji adresów dla interfejsów, routingu, firewalla, systemu IPS oraz usług sieciowych takich jak np. DHCP.

ZAPORA KORPORACYJNA (Firewall)

- Urządzenie ma być wyposażone w Firewall klasy Stateful Inspection.

- Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT.

- Urządzenie ma dawać  możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako bridge warstwy drugiej oraz hybrydowo (część jako router, a część jako bridge).

- Interface (GUI) do konfiguracji firewalla ma umożliwiać tworzenie odpowiednich reguł przy użyciu prekonfigurowanych obiektów. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrująca ma mieć możliwość określania  parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie.

- Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych zestawów reguł na firewall’u.

- Edytor reguł na firewallu ma posiadać wbudowany analizator reguł, który eliminuje sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazuje na użycie nieistniejących elementów (obiektów).

- Firewall ma umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer RADIUS, LDAP (wewnętrzny i zewnętrzny) lub przy współpracy z uwierzytelnieniem Windows 2k (Kerberos).

INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS)

- System detekcji i prewencji włamań (IPS) ma być zaimplementowany w jądrze systemu i ma wykrywać włamania oraz anomalia w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe.

- Moduł IPS musi być opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się aby moduł IPS pochodził od zewnętrznego dostawcy.

- Moduł IPS musi zabezpieczać przed co najmniej 10 000 ataków i zagrożeń.

- Moduł IPS ma nie tylko wykrywać ale również usuwać szkodliwą zawartość w kodzie HTML oraz Javascript żądanej przez użytkownika strony internetowej.

- Urządzenie ma mieć możliwość inspekcji ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL, co najmniej w zakresie analizy HTTPS, FTPS, POP3S oraz SMTPS.

- Administrator urządzenia ma mieć możliwość konfiguracji jednego z trybów pracy urządzenia, to jest: IPS, IDS lub Firewall dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), użytkowników, portów (źródłowych i docelowych) oraz na podstawie pola DSCP.

KSZTAŁTOWANIE PASMA (TrafficShapping)

- Urządzenie ma mieć możliwość kształtowania pasma w oparciu o priorytetyzację ruchu oraz minimalną i maksymalną wartość pasma.

- Ograniczenie pasma lub priorytetyzacja ma być określana względem reguły na firewallu w odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika oraz pola DSCP.

- Rozwiązanie ma umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływu na kształtowanie pasma a jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring).

OCHRONA ANTYWIRUSOWA

- Rozwiązanie ma zezwalać na zastosowanie jednego z co najmniej dwóch skanerów antywirusowych dostarczonych przez firmy trzecie (innych niż producent rozwiązania).

- Co najmniej jeden z dwóch skanerów antywirusowych ma być dostarczany w ramach podstawowej licencji.

- Administrator ma mieć możliwość określenia maksymalnej wielkości pliku jaki będzie poddawany analizie skanerem antywirusowym.

- Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania treści komunikatu dla użytkownika o wykryciu infekcji, osobno dla infekcji wykrytych wewnątrz protokołu POP3, SMTP i FTP. W przypadku SMTP i FTP ponadto ma być możliwość zdefiniowania 3-cyfrowego kodu odrzucenia.

OCHRONA ANTYSPAM

- Producent ma udostępniać mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą niechcianą (SPAM).

- Ochrona antyspam ma działać w oparciu o:

  - białe/czarne listy,

  - DNS RBL,

  - heurystyczny skaner.

- W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator może modyfikować listę serwerów RBL lub skorzystać z domyślnie wprowadzonych przez producenta serwerów. Może także definiować dowolną ilość wykorzystywanych serwerów RBL.

- Wpis w nagłówku wiadomości zaklasyfikowanej jako spam ma być w formacie zgodnym z formatem programu Spamassassin.

WIRTUALNE SIECI PRYWANTE (VPN)

- Urządzenie ma posiadać wbudowany serwer VPN umożliwiający budowanie połączeń VPN typu client-to-site (klient mobilny – lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja).

- Odpowiednio kanały VPN można budować w oparciu o:

  - PPTP VPN,

  - IPSec VPN,

  - SSL VPN

- SSL VPN musi działać w trybach Tunel i Portal

- Urządzenie ma posiadać funkcjonalność przełączenia tunelu na łącze zapasowe na wypadek awarii łącza dostawcy podstawowego (VPN Failover).

- Urządzenie ma posiadać wsparcie dla technologii XAuth, Hub ‘n’ Spoke oraz modconf.

FILTR DOSTĘPU DO STRON WWW

- Urządzenie ma posiadać wbudowany filtr URL.

- Filtr URL ma działać w oparciu o klasyfikację URL dostarczaną przez producenta rozwiązania zawierającą co najmniej 50 kategorii tematycznych stron internetowych.

- Administrator musi mieć możliwość dodawania własnych kategorii URL.

- Urządzenie nie jest limitowane pod względem kategorii URL dodawanych przez administratora.

- Moduł filtra URL, wspierany przez HTTP PROXY, musi być zgodny z protokołem ICAP co najmniej w trybie REQUEST.

- Administrator posiada możliwość zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do wyboru jest jedna z trzech akcji:

- blokowanie dostępu do adresu URL,

- zezwolenie na dostęp do adresu URL,

- blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML zdefiniowanej przez administratora.

- Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania co najmniej 4 różnych stron z komunikatem o zablokowaniu strony.

- Filtrowanie URL musi uwzględniać także komunikację po protokole HTTPS.

- Możliwość identyfikacji oraz blokowanie przesyłanych danych z wykorzystaniem typu MIME.

- Możliwość stworzenia białej listy stron dostępnych poprzez HTTPS, które nie będą deszyfrowane.

UWIERZYTELNIANIE

- Urządzenie ma zezwalać na uruchomienie systemu uwierzytelniania użytkowników w oparciu o:

  - lokalną bazę użytkowników (wewnętrzny LDAP),

  - zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP) ,

  - integracje z serwerem Microsoft Active Directory.

- Rozwiązanie ma zezwalać na uruchomienie specjalnego portalu, który umożliwia 
autoryzacje w oparciu o protokoły:

  - SSL,

  - Radius,

  - Kerberos.

- Urządzenie ma posiadać co najmniej dwa mechanizmy transparentnej autoryzacji użytkowników w usłudze katalogowej Active Directory.

- Co najmniej jedna z metod transparentnej autoryzacji nie wymaga instalacji dedykowanego agenta.

- Autoryzacja użytkowników z Microsoft Active Directory nie wymaga modyfikacji schematu domeny.

ADMINISTRACJA ŁĄCZAMI OD DOSTAWCÓW USŁUG INTERNETOWYCH (ISP).

- Urządzenie ma posiadać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (tzw. LoadBalancing).

- Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego ma działać w oparciu o następujące dwa mechanizmy:

  - równoważenie względem adresu źródłowego,

  - równoważenie względem adresu źródłowego i docelowego (połączenia).

- Urządzenie ma posiadać mechanizm przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego.

- Urządzenie ma posiadać mechanizm statycznego trasowania pakietów.

- Urządzenie musi posiadać możliwość trasowania połączeń dla IPv6 co najmniej w zakresie trasowania statycznego oraz mechanizmu przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego.

POZOSTAŁE USŁUGI I FUNKCJE ROZWIĄZANIA

- Urządzenie posiada wbudowany serwer DHCP z możliwością przypisywania adresu IP do adresu MAC karty sieciowej stacji roboczej w sieci

- Urządzenie musi pozwalać na przesyłanie zapytań DHCP do zewnętrznego serwera DHCP – DHCP Relay

- Konfiguracja serwera DHCP musi być niezależna dla protokołu IPv4 i IPv6

- Urządzenie musi być wyposażone w klienta usługi SNMP w wersji 1,2 i 3.

- Urządzenie musi posiadać usługę klienta NTP.

- Urządzenie musi posiadać DNS Proxy.

ADMINISTRACJA URZĄDZENIEM

- Producent musi dostarczać w podstawowej licencji narzędzie administracyjne pozwalające na podgląd pracy urządzenia, monitoring w trybie rzeczywistym stanu urządzenia.

- Konfiguracja urządzenia ma być możliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego.

- Interfejs konfiguracyjny musi być dostępny poprzez przeglądarkę internetową a komunikacja musi być zabezpieczona za pomocą protokołu https.

- Komunikacja może odbywać się na porcie innym niż https (443 TCP).

- Urządzenie ma być zarządzane przez dowolną liczbę administratorów z różnymi (także nakładającymi się) uprawnieniami.

- Urządzenie musi posiadać możliwość pobrania i aktualizacji systemu operacyjnego (firmware) bezpośrednio z Internetu.

- Urządzenie ma mieć możliwość eksportowania logów na zewnętrzny serwer (syslog).

- Urządzenie musi pozwalać na automatyczne wykonywanie kopii zapasowej ustawień (backup konfiguracji) do chmury producenta lub na dedykowany serwer zarządzany przez administratora.

- Urządzenie musi pozwalać na odtworzenie backupu konfiguracji bezpośrednio z serwerów chmury producenta lub z dedykowanego serwera zarządzanego przez administratora.

RAPORTOWANIE

- Urządzenie misi posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania logów zebranych na urządzeniu.

- System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system nie może wymagać dodatkowej licencji do swojego działania.

- System raportowania musi posiadać predefiniowane raporty dla co najmniej ruchu WEB, modułu IPS, skanera Antywirusowego i Antyspamowego.

- System raportujący musi umożliwiać wygenerowanie co najmniej 5 różnych raportów.

PARAMETRY SPRZĘTOWE

- Urządzenie musi być pozbawione dysku twardego, a oprogramowanie wewnętrzne musi działać z wbudowanej pamięci flash.

- Liczba portów Ethernet 10/100/1000 – min. 8

- Urządzenie musi posiadać funkcjonalność budowania połączeń z Internetem za pomocą modemu 3G.

- Urządzenie pozwala na użycie nie mniej niż 4 niezależnych łączy WAN.

- Przepustowość Firewalla – min. 800 Mbps

- Przepustowość Firewalla wraz z włączonym systemem IPS – min. 700 Mbps.

- Minimalna przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES wynosi min. 300 Mbps.

- Maksymalna liczba tuneli VPN IPSec nie może być mniejsza niż 100.

- Obsługa min. 64 VLAN-ów.

- Maksymalna liczba równoczesnych sesji wynosi min. 150 000.

- Urządzenie musi dawać możliwość budowania klastrów wysokiej dostępności HA co najmniej w trybie Active-Passive.

- Urządzenie jest nielimitowane na użytkowników.

Pozycja 2 Roczny serwis urządzenia  obejmuje:

- -dostęp do wszystkich aktualizacji (ASQ, IPS, AV, URL itp.)

- -gwarancję na sprzęt do ostatniego dnia aktualnie posiadanego serwisu pierwotnego zakupionego wraz z urządzeniem, lub wznowionego.

- -wymianę urządzenia w przypadku awarii sprzętowej (w ciągu 14 dni)

- -wsparcie techniczne ze strony oferenta

- NETASQ newsletter

Pozycja 3 Usługa Next Business Day

Usługa gwarantująca wymianę urządzenia w przypadku awarii na następny dzień roboczy.

Np. urządzenie  StormShield SN300