Do wiadomości

Nasz znak:		Data:

BiZP - 341/09/10   							Stawiguda 01.06.2010r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego BiZP-341/09/10 na odwiert studni w Gryźlinach

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień na wniesione pismo przez Wykonawcę w dniu 27.05.2010r.

Pytanie 1.

Niezgodność projektu prac geologicznych z kosztorysem w projekcie rury do filtra DN 3000 w kosztorysie DN 350 , naszym zdaniem winno być DN 350

Odpowiedz na pytanie 1:

Rurę nadfiltrową, filtr szczelinowy i rurę podfiltrową  zaprojektowano z  rur  gwintowanych PCV Dn 330x300 mm. Rury montować zgodnie z instrukcją dostawcy i   producenta.

Połączenie rury nadfiltrowej z głowicą studni wykonywać zgodnie z instrukcją  producenta głowicy studziennej.

Pytanie 2.

W montażu pompy dolnej powinien być przewidziany prowadnik do opuszczenia pompy , brak w rysunku i kosztorysie.

Odpowiedz na pytanie 2:

W kosztorysie należy uwzględnić 2 prowadniki  dla pompy dolnej. Prowadniki muszą być          dostosowane do rury filtrowej z PCV. Nie mogą niszczyć powłoki wewnętrznej rury.

Pytanie 3.

Czy należy przewidzieć tzw. portki do pompy z większym przesunięciem?

Odpowiedz na pytanie 3:

Portki na rurociągu tłocznym dla połączenia rurociągów z pomp wykonać w   dostosowaniu do potrzeb i doświadczeń z podobnych realizacji.

Pytanie 4.

Czy przy montażu pompy górnej o mniejszej wydajności należy przewidzieć objemki do rurociągu pompy dolnej - brak na rysunku w opisie technicznym i kosztorysie

Odpowiedz na pytanie 4:

W kosztorysie należy uwzględnić obejmy do mocowania mniejszej pompy do rurociągu   tłocznego -3 szt.

Pytanie 5.

Przy tym systemie montażu dwóch pomp na wspólnym rurociągu należy przewidzieć do każdej rury prowadnik - brak na rysunku w opisie i kosztorysie

Odpowiedz na pytanie 5:

Rurociąg tłoczny  powyżej pomp należy wyposażyć w prowadniki w rozstawie co 2 m. Prowadniki muszą  być  dostosowane do rury nadfiltrowej z PCV. Nie mogą  niszczyć  powłoki wewnętrznej rury.

Pytanie 6.

Brak łącznika E coconect łączącego rurociąg tłoczny z głowicą - brak w opisie kosztorysie  i rysunku

Odpowiedz na pytanie 6:

Rurociąg tłoczny wyposażyć w łącznik do połączenia z głowicą zgodnie ze  specyfikacją  zastosowanej  głowicy i obudowy studni.

Pytanie 7.

Do opuszczenia pomp na przewodzie z rur pompowych o połączeniach Pb -T należy przewidzieć huczek do rur oraz siatkę do rur , którymi w przyszłości winien dysponować przyszły użytkownik                ( pominięto ten osprzęt w opisie i kosztorysie)

Odpowiedz na pytanie 7:

Należy zakupić  huczek do rury tłocznej i siatkę do rur tłocznych i po zakończeniu

budowy  przekazać eksploatatorowi studni.

Zgodnie z rozdziałem XVII ust.7 SIWZ SIWZ  Wykonawca wykona roboty niezbędne do realizacji zadania nie objęte w przedmiarach, Wykonawca uwzględni je w kosztorysie ofertowym jako dodatkowy element pod nazwą „roboty inne”.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców

z  up. Wójta

Irena Derdoń