Zamawiającego:	Gmina Stawiguda

11 – 034 Stawiguda

ul. Olsztyńska 10,

REON:			510743195

NIP: 			739-10-21-612

Strona internetowa:	www: bip.stawiguda.com.pl

E-mail: 		stawiguda@stawiguda.com.pl

budownictwo@stawiguda.com.pl

Telefon: 089-51-26-475, fax. 089-51-26-910

DO    WYKONAWCÓW

Nasz znak:		Data:

BiZP - 341/18/10   							Stawiguda 20.08.2010r.

Dotyczy: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego BiZP-341/18/10 na przebudowę drogi obręb Ruś długość 850m.

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych                (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem przy wykorzystaniu innych analogicznych spoiw posiadających stosowne aprobaty i zapewniających uzyskanie wymaganych w specyfikach i parametrów podbudowy ?

Zamawiający nie dopuszcza wykonania podbudowy stabilizowanej innymi spoiwami.

Na etapie wszczętego postępowanie wiąże się to ze zmianą przedmiotu zamówienia opublikowanego                           w ogłoszeniu o zamówieniu nr 218933 – 2010  data zamieszczenia: 12.08.2010, zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz będzie to sprzeczne ze złożonym wnioskiem na podstawie którego Zamawiający pozyskał środki finansowe na realizacje powyższego zadania..

2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem wyłącznie metodą mieszania na miejscu wraz z wykonaniem warstwy podbudowy o grubości 30 cm?

Zamawiający informuje, że wykonanie przebudowy drogi określa opracowana dokumentacja projektowa, która została udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego www.stawiguda.com.pl. Dokumentacja zakłada stabilizację cementem na miejscu w wyniku której zostanie uzyskana podbudowa o grubości 30 cm i Rw = 5 MPa.

3. pozycja 2 przedmiaru robót „Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr. 15 cm. Zaprojektowano grubość 30 cm Rw = 5 Mpa. Krotność = 2

Pytanie: Czy podbudowa ma być wykonana z gruntu istniejącego, czy dowiezionego?

Zamawiający informuje, że opracowana dokumentacja zakłada do wykorzystania stabilizacji gruntu istniejącego.

4. pozycja nr 3 przedmiaru robót „Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych. Krotność = 2

5. pozycja nr 5 przedmiaru robót Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych.

Pytanie: Czy zachodzi konieczność trzykrotnego skropienia asfaltem nawierzchni drogowych?

Zamawiający informuje, ze należy uwzględnić w wycenie obie pozycje nr 3 i 5

6. Zamawiający w rozdziale  XVII Opis sposobu obliczenia ceny oferty ust. 4 SIWZ określił wynagrodzenie ryczałtowe, natomiast we wzorze załączonej umowy § 5  ust. 1  określił jako kosztorysowe.

Proszę o określenie jakiem charakterem wynagrodzenia związany będzie Wykonawca?

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawca związany będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, co zostało szczegółowo określone w rozdziale XVII SIWZ.

Zamawiający zmienia zapisy umowy w § 5

W ust. 1 niniejszego paragrafu umowy jest: „Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu niniejszej  Umowy (…)”

Po zmianie ust. 1 o treści: „Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej  Umowy(…)”

Udzielone wyjaśnienia są wiążące dla Wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.