Załącznik nr 9

BiZ.271.1.10.2014

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZADANIA

„Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej gruntowej o nr ewid. dz. 15/1, 326, 359 obręb Bartąg gmina Stawiguda do gruntów rolnych.

Olsztyn, dnia   CZERWIEC  2014r.

PROGRAM  FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:       Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej

obręb Bartąg  gmina Stawiguda do gruntów rolnych.

Adres:	Droga gminna dz. nr 15/1, 326, 359  obręb Bartąg.

Kod zamówienia według CPV:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Zamawiający:      Gmina Stawiguda

Adres:	ul. Olsztyńska, 11-034 Stawiguda

Opracowała:	Irena Derdoń

Urząd Gminy Stawiguda

Ul. Olsztyńska 10

11-034 Stawiguda

Data opracowania: 30  czerwca 2014r.

ROZDZIAŁ I – Program funkcjonalno - użytkowy Zawartość opracowania

ROZDZIAŁ I – PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 	 5

# 1.	CZĘŚĆ OPISOWA. . 	 5

# 1.1	Opis ogólny przedmiotu zamówienia. . 	 5

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 	 5

# Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 	 5

# Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 	 6

# Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 	 7

# 1.2	Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.. 	 7

# Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych. . 	 7

# Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 	 8

# 1.3	Wymagania szczegółowe. . 	 8

# W odniesieniu do przygotowania terenu robót.. 	 8

# W odniesieniu do architektury.. 	 9

# W odniesieniu do konstrukcji 	 9

# W odniesieniu do instalacji. . 	 9

# W odniesieniu do wykończenia obiektu.. 	 9

# W odniesieniu do zagospodarowania terenu.. 	 9

# W odniesieniu do ochrony środowiska.. 	 9

# 2.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA.. 	 9

# Informacje ogólne. . 	 9

# Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów oraz oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. . 	 9

2.2.1   Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. . 	 9

- Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. . 	 11

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. . 	 11

- Plan orientacyjny układu drogowego zgodnie z planem zagospodarownaia.. 	 12

- Mapa ewidencyjna. . 	 14

- Mapa zasadnicza w skali 1:1000. 	 15

- Infrastruktura techniczna.. 	 16

- Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budowa i jej przeprowadzeniem. . 	 16

ROZDZIAŁ I – Program funkcjonalno - użytkowy

1.   CZĘŚĆ OPISOWA.

1.1     Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej dz. nr 15/1, 326, 359   obręb Bartąg o nawierzchni z kruszywa.

Zamówienie obejmuje:

-    sporządzenie koncepcji drogi wraz z warstwami konstrukcyjnymi

-	sporządzenie projektu budowlanego (wraz z mapą sytuacyjną – wysokościową do celów
projektowych) i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, uzgodnień i pozwoleń na
realizacje robót,

-	sporządzenie organizacji ruchu drogowego docelowego,

- sporządzenie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych,

- pełnienie nadzoru autorskiego przez autora projektu.

1.1.1	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

droga gminna:

- długość odcinka drogi do przebudowy	1 680       m

- szerokość nawierzchni	3,5       m

1.1.2	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Teren  inwestycji  jest  objęty  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy Stawiguda w obrębie geodezyjnym Bartąg, jednostka „E” zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVIII/273/06 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 12 lipca 2006r i miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Bartąg Gminy Stawiguda, jednostka „D” zatwierdzony Uchwałą Nr XXVIII/258/02 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 13 września 2002r.

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do:

a.	Sporządzenia mapy do celów projektowych, przygotowania odpowiednich dokumentów
formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu
na prowadzenie robót, w oparciu o obowiązujące przepisy, opracowania dokumentacji projektowej w
formie planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i
zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszą być
przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.

b.	Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
wykonania i odbioru robót na wszystkie realizowane elementy.

c.	Opracowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym organizację ruchu drogowego nowopowstałej

drogi wraz z jej oznakowania.

d.	Prowadzenia dziennika budowy.

e.	Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

f.	Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu wraz z mapą geodezyjną powykonawczą.
Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym
w   szczególności   przepisy   Prawa   Budowlanego)   przez   Wykonawcę   posiadającego   stosowne
doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doświadczeniu zawodowym.

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Wykonanie robót budowlanych musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późn. zm.) Droga ma

spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i

ich usytuowanie” to znaczy konstrukcja podatna ma być zaprojektowana na 20 – letni między

remontowy  okres  eksploatacji.  Efektem  końcowym  ma   być  uzyskanie  drogi  o  następujących

parametrach:

-    odcinek drogi o długości 1680 m i szerokości ok. 3,5 m o nawierzchni z kruszywa  wraz z odwodnieniem powierzchniowym i przepustami. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

- wynikami badań i pomiarów własnych,

- załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w programie funkcjonalno – użytkowym są szacunkowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

SZACUNKOWE  ILOŚCI ROBÓT  SKĄŁDAJĄCE  SIĘ NA PRZEDMIOT

ZAMÓWIENIA.

| Lp. | Elementy rozliczeniowe | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Roboty przygotowawcze |
| 1 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych | km | 1,680 |
| 2 | Zdjęcie warstwy humusu średnio na szerokości 3 m | m2 | 1680x3,0 |
| 3 | Wycinka drzew wraz z wyrwaniem karp i uzupełnieniem pospółką | szt. | 12,00 |
| 4 | Karczowanie krzaków | ha | 0,05 |
| Koryta , podbudowy, nawierzchnie |
| 5 | Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i na zjazdach na średnią głębokość 60 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża z odwozem materiału na odległość do 15 km na jezdni (1680,00 x 4,00 ) i 3 skrzyżowania (200 m2) | m2 | 1680,00x4,00 + 200,00 |
| 6 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej, odsączającej z kruszywa nauralnego, grubość warstwy 20 cm na jezdni (1680,00 x 4,00 ) i 3 skrzyżowania (200 m2) | m2 | 1680,00x4,00 + 200,00 |
| 7 | Wykonanie podbudowy z KŁSM (0-31,5 mm) gr. 20 cm na jezdni (1680,00 x 3,50) i 3 skrzyżowania (200 m2) | m2 | 1680x 3,5 + 200,00 |
| 8 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (0-20 mm) gr. 15 cm na jezdni (1680,00 x 3,50) i 3 skrzyżowania (200 m2) m2 1680x 3,5 + 200,00 | m2 | 1680x 3,5 + 200,00 |
| 9 | Wykonanie poboczy szer. (2 x 0,25 m) x 1680,00 z każdej strony z KŁSM śr gr.20 cm | m2 | (2 x 0,25 m) x 1680,00 |
| 10 | Profilowanie i plantowanie terenu za poboczami na szerokości do 1m z każdej strony | mb | 1680,00 |
| 11 | Wykonanie wykopów z odwiezieniem materiału do 15 km | m3 | 72,00 |
| 12 | Wykonanie nasypów z materiału dowiezionego | m3 | 56,00 |
| 13 | Wykonanie przepustu F400 o długości 8 m wraz z przyczółkami i obrukowaniem skarp | kpl. | 4,00 |

1.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Ze  względu  na  specyfikę zamówienia  nie określa  się szczegółowych właściwości  funkcjonalno-użytkowych.

1.2     Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1.2.1 Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych.

Koszty wykonawcy będą zawierać wszystkie elementy projektu, wykonania i nadzoru wymienione

w punkcie 1.1.

Przebudowa drogi obręb Bartąg będzie polegać na:

- zaprojektowaniu przebudowy drogi o nawierzchni z kruszywa,

- wycinka drzew i karpin,

- wykonanie korytowania,

- wykonanie warstwy odsączającej

- wykonanie podbudowy  z kruszywa  łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5mm)

- wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego (0-20mm)

- wykonanie odwodnienia powierzchniowego,

- oznakowanie ulicy zgodnie z opracowaniem organizacyjnym ruchu drogowego,

1.2.2 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Nie dopuszcza się zamknięcia całkowitego ruchu na przebudowywanej ulicy. Także zjazdy indywidualne oraz dojścia do budynków nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony z użytkownikiem zjazdu oraz za jego zgodą. Wykonawca zapewni teren na zaplecze budowy. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. Wyroby   budowlane,   stosowane  w  trakcie  wykonywania   robót   budowlanych,   mają   spełniać

wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, - przed ich skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający wyznaczy osoby upoważnione do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór po okresie rękojmi,

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

-	użyte   wyroby   budowlane   i   uzyskane   w   wyniku   robót   budowlanych   elementy   obiektu
w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, jakość wykonania robót. Zamawiający   ustanawia   ryczałtowe   wynagrodzenie   dla   wykonawcy.                    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2.	Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

- Dla   potrzeb   odbioru i   rozliczania   robót   budowlanych,   zamawiający   ustala   następujące   elementy   rozliczeniowe,   po wykonaniu i częściowym odbiorze, których będą dokonywane kolejne płatności tj.:

- projekt,

- przebudowa drogi wraz z oznakowaniem. Po   odbiorze   końcowym,   Wykonawca   przekaże   zamawiającemu   dokumentację   budowy   oraz dokumentację geodezyjną  powykonawczą.

1.3     Wymagania szczegółowe.

1.3.1 W odniesieniu do przygotowania terenu robót.

Tereny na których prowadzone będą roboty należą do Gminy Stawiguda i łączy się drogą powiatową w msc. Bartążek.

- W odniesieniu do architektury. Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do architektury.

- W odniesieniu do konstrukcji.

Wykonanie robót będzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie jak: przekrój podłużny (profil), przekrój normalny (poprzeczny) i przekrój konstrukcyjny, zaakceptowane przez zamawiającego, w ramach rozwiązań na etapie projektowania. Zaprojektowana nawierzchnia ulicy musi odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430].

- W odniesieniu do instalacji. Wykonawca wykona regulację istniejących urządzeń infrastruktury.

- W odniesieniu do wykończenia obiektu.

Prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie z Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaaprobowanymi przez zamawiającego.

1.3.6	W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren wzdłuż ulicy w maksymalnym stopniu przywracający stan otoczenia obiektu, przed rozpoczęciem robót budowlanych.

1.3.7	W odniesieniu do ochrony środowiska.

Inwestycja przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Teren zlokalizowany przy ulicy jest zagospodarowany i nie wymaga dalszych rozwiązania w zakresie ochrony środowiska.

2.       CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

2.1	Informacje ogólne.

Zamawiający oświadcza, że przedmiotowy odcinek drogi stanowi drogę gminną.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo

budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) i innych ustaw oraz

rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający informuje również, ze jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

Ponadto zamawiający zobowiązuje wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, stanowiących

podstawę projektowania i budowy, a w szczególności aktualną mapę do celów projektowych w skali

1:500 (w terenie zabudowanym) dla trasy projektowanej przebudowy drogi.

2.2	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z
odrębnych przepisów oraz oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający oświadcza, że teren na którym znajduje się niniejsze zamierzenie inwestycyjne, posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Stawiguda w obrębie geodezyjnym Bartąg.

2.2.1Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Ja, niżej podpisany(a)1)

,

(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej do złożenia świadczenia w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę)

legitymujący(a) się 	 ,

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)

urodzony(a)   	 w 	 ,

(data)	(miejsce)

.zamieszkały(a)

,

(adres) po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r.

Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.),

oświadczam,   że  posiadam  prawo  do  dysponowania  nieruchomością   oznaczoną   w  ewidencji  gruntów

i budynków jako działka(i) nr  15/1, 326, 359  w obrębie geodezyjnym Bartąg w jednostce ewidencyjnej Stawiguda,

na cele budowlane, wynikające z tytułu:

- własności,

- współwłasności

(wskazanie współwłaścicieli - imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwolenie na
budowę z dnia

- użytkowania wieczystego

- trwałego zarządu2)

- ograniczonego prawa rzeczowego2)

- stosunku   zobowiązaniowego,   przewidującego   uprawnienie  do   wykonywania  robót   i   obiektów  budowlanych2)

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane3)

7)

(inne)

Oświadczam,  że  posiadam  pełnomocnictwo  z dnia  	  do reprezentowania  osoby  prawnej

upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.4)

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

(miejscowość, data)	(podpis(y))

1)	Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz ich dane.

2)	Należy wskazać właściciela nieruchomości.

3)	Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

4)	Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.

2.3	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133).

- Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430].

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177, z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072, z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104, z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz.U. 2003 nr 223 poz. 2218).

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, z późniejszymi zmianami).

- Normy Polskie i ISO.

2.4	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.                         2.4.1 Plan układu drogowego zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania – załącznik nr 1 do PFU.

2.4.2 Mapa ewidencyjna obejmująca zakres realizacji – Załącznik nr 2.

2.4.3 Koncepcja nawierzchni drogi załącznik nr 3.

2.4.4. Infrastruktura techniczna

Projektowany teren pasa drogowego nie jest uzbrojony w sieci podziemne.

2.4.5    Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budowa i jej przeprowadzeniem.

-	Zamawiający proponuje wstępny harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia i harmonogram
przewidywanych płatności, które będą uwzględniać elementy rozliczeniowe przedmiotu
zamówienia,

- Opracowanie koncepcji nawierzchni drogi gminnej wraz z rozwiązaniem konstrukcyjnym nawierzchni do przedłożenia Zamawiającemu – 10 dni od podpisania umowy.

- Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami, zezwoleniem na wykonanie robót wraz                          ze specyfikacjami wykonania i odbioru robót – 40 dni od podpisania umowy.

- Opracowanie Projekt organizacji ruchu drogowego docelowego – 60 dni od podpisania umowy.

- Wykonanie robót na podstawie opracowanej dokumentacji i uzyskanego pozwolenia na ich realizację – 60 dni od podpisania umowy.

- Nadzór autorski podczas wykonywania robót– 60 dni od podpisania umowy.

Termin wykonania całości zamówienia 60 dni od podpisania umowy.

-	Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia:
Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję projektową
zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda
zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym. Wykonawca opracuje projekt planowanego
zamierzenia budowlanego w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120,
poz. 1133) – 5 kpl. i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia.
W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również
opracowanie:

- projektów wykonawczych, stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych – 5 kpl,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 kpl.

- Projekt organizacji ruchu drogowego docelowego – 3 kpl. Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie:

- projektu organizacji ruchu na czas robót

Sporządził: Irena Derdoń