# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA              I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

## Projekt: Specyfikacja Techniczna wykonania

przebudowy i remontu

budynku ogólnoużytkowego

Obiekt:   Budynek   ogólnoużytkowy .

Adres:  82-110 Kąty Rybackie, gm. Sztutowo 41.   dz. Nr 324/4.

Inwestor:  Gmina Sztutowo

82-110  Sztutowo   ul. Gdańska 55.

## Opracował:

Elbląg     Wrzesień   2012 r.

1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót które zostaną wykonane na budowie pn: „Przebudowa i remont budynku ogólnoużytkowego w Kątach Rybackich przy ul. Rybackiej 41.  dz. Nr 324/4  gm. Sztutowo”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną

Treść opracowania Specyfikacji Technicznej dotyczy robót budowlano montażowych na budynku ogólnoużytkowym w Kątach Rybackich przy ul. Rybackiej 41.

Zakres robót obejmuje:

Roboty rozbiórkowe

- odbicie słabych i tzw. głuchych tynków;

- poszerzenie niektórych otworów drzwiowych z dostosowaniem szerokości do obecnych

wymagań;

- demontaż istniejących okładzin z posadzek;

- demontaż uszkodzonych fragmentów podłogi;

- wyburzenie schodów zewnętrznych do piwnicy wraz z murkami oporowymi;

- rozbiórka schodów wewnętrznych;

Roboty murarskie

- zamurowanie otworów drzwiowych;

- przemurowanie muru oporowego cegłą klinkierową ponad poziomem terenu;

Roboty konstrukcyjne

- wykonanie nowych schodów zewnętrznych do piwnicy;

- wykonanie nowego muru oporowego do piwnicy;

- wykonanie nowych schodów drewnianych prowadzących z parteru na poddasze z dostosowaniem do warunków technicznych;

- wzmocnienie oraz wymiana uszkodzonej konstrukcji więźby dachowej w 30%;

Roboty tynkarskie i okładzinowe

- wykonanie tynków cementowych na ścianach muru oporowego;

- wykonanie tynków suchych z płyt gipsowo-kartonowych na sufitach poddasza;

- uzupełnienie tynków cementowo – wapiennych;

- wykonanie gładzi gipsowych na starych tynkach ścian i sufitów;

- wypełnienie bruzd i ubytków w ścianach

Roboty posadzkarskie i wykładzinowe

- wykonanie podkładów samopoziomujących pod posadzki;

- wykonanie nowych posadzek cementowych w poziomie parteru i poddasza na klatce schodowej;

- wykonanie konstrukcji podestów z płyt OSB na legarach drewnianych lub na istniejącej

posadzce z desek;

- wykonanie posadzek z płytek gresowych;

Roboty w zakresie stolarki drzwiowej

- dostosowanie i wymiana stolarki do nowych wymagań funkcjonalnych

(zgodnie z zestawieniem stolarki)

Przewidziane prace modernizacyjne mają na celu poprawę i polepszenie warunków mieszkalnych oraz podniesienie ogólnego wizerunku i wyglądu architektonicznego wewnątrz oraz na zewnątrz obiektu.

1.4. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami     i specyfikacja ST - “Wymagania Ogólne”.

1.4.1   Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji

zamówienia.

1.4.2.  Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji –

kosztorysu ślepego

1.4.3. Inspektor Nadzoru –osoba powołana przez zamawiającego do działania jako

Inspektor Nadzoru , upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub

kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące:

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia

ekspertyz dotyczących  prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia

do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych.

1.4.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną

wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna powinna

zawierać w szczególności:

1) podstawę prawną,

2) identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres

wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki

jego użytkowania i konserwacji,

4) właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z

wymaganiami podstawowymi, ich poziom oraz metody badań,

5) klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa,

7) wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania

oraz szczegółowy sposób znakowania wyrobu,

8) datę wydania i termin ważności aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w

budownictwie w zakresie określonym w pkt 3,

10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności,

11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz

raportów z badań wyrobu,

12) pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do

obrotu i stosowania w budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w

budownictwie obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek

aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową

specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez

Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

1.4.6. Specyfikacja – oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie

zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula lub

przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora.

1.5 Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z

Dokumentacją - kosztorysem, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy

wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

komplety ST. .

1.5.2. Zgodność robót z kosztorysem i Specyfikacjami Technicznymi

Zawarta w zamówieniu dokumentacja musi być uważana za wzajemnie

komplementarna i spójna wobec siebie. Cała robocizna i wszystkie materiały muszą

spełniać wymagania podane w dokumentacji.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na

zewnątrz placu budowy:

1. Utrzymywać bezpieczne warunki pracy.

2. Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót.

3. Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy.

4. Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg.

1.5.4. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót

- Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących

ochrony środowiska i zapewnić ich przestrzeganie.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa

- Utrzymywanie odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego na placu budowy oraz

zapewnianie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

- Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. Jeżeli

materiały takie są narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialność

spada na Zamawiającego.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie

budowy wszystkich instalacji nadziemnych i urządzeń podziemnych oraz za

informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

- Zgodność z ustawowymi ograniczeniami obciążenia na oś przy transporcie

materiałów i sprzętu do i z placu budowy.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Spełnianie wymagań wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa ze

szczególnym uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych

pracowników, łącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i sanitarnych

przez cały czas trwania robót.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiały i sprzęt

stosowane od daty przejęcia placu budowy do daty wystawienia świadectwa

zakończenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

- Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów oraz przestrzegać

ich w czasie wykonywania robót

1.5.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

- Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdów w trakcie

prowadzenia robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót.

Określenie ponoszącego koszty zajęcia pasów drogowych i wykonania

i uzgodnienia projektu organizacji ruchu.

1.5.13. Odbiór techniczny i rozruch

- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie o dacie rozpoczęcia i

planowanej dacie zakończenia robót.

1.5.14. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

- Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do

wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania

i przekazania Inwestorowi do akceptacji następujących dokumentów:

1. Harmonogram robót i finansowania

2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Harmonogram robót i finansowania

Harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania  wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Inwestor poda ogólny harmonogram dotyczący terminów i zasad finansowania. Na podstawie  dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.

2. MATERIAŁY

2.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom

-Materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji Technicznych zostaną usunięte z placu budowy. Jeżeli zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane.

2.2 Przechowywanie i magazynowanie materiałów

-Materiały będą magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakości i przydatności do robót.

2.3 Materiały alternatywne

-Jeżeli jest to dozwolone przez Specyfikację, należy poinformować Inżyniera nie później niż trzy tygodnie przed zamierzonym użyciem takich materiałów, tak aby mógł on dokonać ich wcześniejszego zbadania.

2.4.Materiały z rozbiórki powinny być wywożone na wysypisko.

- Materiały z rozbiórki powinny być wbudowywane ponownie, jeżeli zostaną zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT

3.1 Wykorzystywanie sprzętu

- Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może pogarszać jakości i wykonania robót. Musi on odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie wykonawcy oraz spełniać wymagania wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla określonych robót.

4. TRANSPORT

4.1 Środki transportu (pojazdy)

- Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej ilości pojazdów, tak aby dotrzymany został termin zakończenia robót. Pojazdy muszą być wystarczające dla zastosowania i nie wpływać ujemnie na jakość robót i transportowanych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z warunkami kontraktu a jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie zgodna z dokumentacją projektowa, metodologia robót i poleceniami Inspektora Nadzoru

5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru

- Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Badania i pomiary

- Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem próbek i rozpoczęciem jakichkolwiek badań należy powiadomić Inspektora, wszystkie wyniki musza zostać przekazane na piśmie Inspektorowi.

6.2 Atesty jakości

- Warunki dla atestów jakości musza zostać określone w Specyfikacji Technicznej. Jeżeli jest to wymagane, do każdej dostawy na plac budowy muszą być dołączone odpowiednie atesty jakości a ich kopia musi zostać przekazana Inspektorowi.

6.3 Dokumenty placu budowy

6.6.1.  Dziennik budowy

- Dziennik budowy – prowadzony i wypełniany na bieżąco przez Kierownika Budowy

z wpisami potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

6.6.3. Inne dokumenty budowy

- Umowy ze stronami trzecimi, raporty i korespondencja.

6.8.4.  Przechowywanie dokumentów budowy

- Dokumenty mają być przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Zasady obmiaru robót

- Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru określają rzeczywisty zakres dokonanych robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrażone są w jednostkach określonych w Przedmiarze Robót.

7.2 Metody pomiaru

- Długości i odległości miedzy określonymi punktami są mierzone poziomo wzdłuż linii środkowej.

- Objętości są obliczane w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój.

W przypadku skomplikowanych przekrojów należy sporządzić pomocnicze szkice.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

- Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

- Obmiary musza mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające musza zostać obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót.

8.ODBIÓR ROBÓT (PRZEJĘCIE ROBÓT)

8.1 Rodzaje odbiorów robót

- Przejecie części robót

8.2 Przejecie robót zanikających i ulegających zakryciu

- Tworzy końcową ocenę ilości i jakości wykonanych robót. Musi mieć miejsce w

czasie pozwalającym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opóźnienia dla całej budowy. Jest wprowadzane do dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem Inspektora Nadzoru.

8.3 Przejmowanie odcinków lub części robót

- Przejmowanie odcinków lub części robót jest dokonywane jako przejecie końcowe. Polega ono na oszacowaniu ilości i jakości wykonanych robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Postanowienia ogólne

Podstawą są ceny jednostkowe z przedmiaru robót, wyliczone przez wykonawcę przy składaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla danej pozycji. Jest ona ostateczna i wyklucza możliwości jakichkolwiek dodatkowych płatności.

Należy jasno określić co wchodzi w zakres każdej ceny jednostkowej i kwoty ryczałtowej (robocizna, materiały, sprzęt, transport, ... itp., plus koszty dodatkowe, podatek, zysk).

9.3 Organizacja i zabezpieczenie placu budowy

Plac budowy i zaplecze wykonawcy.

9.3.1 Wymagania dotyczące organizacji i zabezpieczenia. Należy określić wymagania dotyczące organizacji i zabezpieczenia placu budowy i zaplecza wykonawcy.

9.4 Tablice informacyjne

-Płatność będzie mieć miejsce na podstawie kwot ryczałtowych włączonych do przedmiaru robót, z podaniem odniesienia do poszczególnych pozycji. Należy podać szczegóły określające co wchodzi i co jest pokrywane przez poszczególne kwoty ryczałtowe.

Specyfikacje techniczne powołują się na polskie normy, normy branżowe i instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania. Wykonawca musi spełniać ich wymagania podczas wykonywania robót, zgodnie ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związany z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157).

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

Zalecane Normy Państwowe (NP) i Normy Branżowe (BN).

- PN-86/B -024 	Grunty budowlane. Kreślenia. Symbole .

Podział i opis gruntów.

- PN-74/B-04452 	Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

4.   PN-68/B-06050	 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie   
 wykonywania i badania przy odbiorze.

5.   PN-75/D-96000 	 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

6.   BN-75/9222-02	 Drewno średniowymiarowe , kopalniakowe i na stemple  
 budowlane.

7.   BN-77/8931-12	 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

8.   PN-B-06050/1999	 Roboty ziemne budowlane.

9.   PN-EN-206-1/2002	 Beton. Wymagania, właściwości, produkcji i zgodność.

10. PN-63/B-06251	 Roboty betonowe i żelbetowe.

11. PN-90/B-06240-44	 Domieszki do betonu.

12. BN-73/6736-01	 Beton zwykły. Metody badań.

13. PN-79/B-06711	 Kruszywa mineralne.

14. PN-EN13139/2002	 Kruszywa do zapraw.

15. PN-ISO6935-2	 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.

16. PN-81/II-84023	 Stal określonego zastosowania. Gatunki.

17. PN-ISO3443-8	 Tolerancje w budownictwie.

18. BN-71/0445-01	 Rusztowania robocze stojakowe z rur stalowych.

19. PN-88/B-30000	 Cement portlandzki.

20. PN-81/B-30003	 Cement murarski.

21. PN-81/B-03150	 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych.

22. PN-75/B-12001	 Cegła pełna zwykła

23. PN-74/B-12002	 Cegła drążona – dziurawka

24. PN-73/B-12011	 Cegła kratówka

25. BN-80/6741-20	 Cegła modularna

26. PN-65/B-14502       Zaprawy murarskie

27. PN-70/B-10100 	 Roboty tynkarskie

28. BN-79/8841-23	 Pocienione wyprawy  polimerowe i polimerowo-  
 mineralne

29. PN-89/B-02261	 Pochylnie połaci dachowych.

30. PN-71/B-10080	 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

31. PN-71/B-10241	 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania   badania przy odbiorze.

32. PN-75/B-23100	 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieograniczonych.

33. PN-77/B-27604	 Wełna mineralna . Materiały izolacji przeciwwilgociowa.  
 Papa smołowa na tekturze.

34. BN-67/6741-12	 Dachówki ceramiczne. Gąsiory dachowe tłoczone.

35. PN-82/B-02020	 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

36. PN-B-03150/2000	 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

37. PN-B-03264	 Konstrukcje betonowe , żelbetowe i sprężone. Obliczenia  statyczne i projektowanie.

38. PN-80/B-01900  	 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje   betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.

39. PN86/B-01811	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.

40. PN-71/H-04651	Ochrona przed korozją . Klasyfikacja i określenie agresywności środowisk.

41. PN-79/H-97070	Ochrona przez korozją. Pokrycia  lakierowe. Ogólne wytyczne.

42. PN-75/C-04904	Środki ochrony drewna. Oznaczenia głębokości wnikania w drewno.

43. PN-76/C04906	Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania.

44. BN-63/6053-04	Środki ochrony drewna. Oznaczenie metodą klockową, skuteczności zabezpieczenia drewna przed owadami.

45. PN-78/D-04300	Tarcica . Metody oznaczenia stanu zabezpieczenia przed działaniem czynników biotycznych.

46. PN-69/B-10280	Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalny farbami emulsyjnymi.

47. BN-76/6113-22	Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe.

48. BN-80/6113-28	Farby suche do malowania pomieszczeń wewnętrznych.

49. BN-84/6117-05	Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.

50. PN-88/B10085	Stolarka budowlana . Okna i drzwi wymagania i badania.

51. BN-75/6821-02	Szkło budowlane. Szyby zespolone.

52. BN-79/7150-01	Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.