# SZCZEGÓŁOWA

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA              I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

## Projekt: Specyfikacja Techniczna wykonania

przebudowy i remontu

budynku ogólnoużytkowego

Obiekt:   Budynek   ogólnoużytkowy.

Adres:  82-110 Kąty Rybackie ul. Rybacka 41, gm. Sztutowo  dz. Nr 324/4.

Inwestor:  Gmina Sztutowo

82-110  Sztutowo   ul. Gdańska 55.

## Opracował:

Elbląg     Wrzesień   2012 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV- 45442100-8

ROBOTY MALARSKIE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Określenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

2.1. Woda

2.2. Mleko wapienne

2.3. Spoiwa bezwodne

2.4. Rozcieńczalniki

2.5. Farby budowlane gotowe

2.6. Środki gruntujące

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie podłoży

5.2. Gruntowanie

5.3. Wykonywanie powłok malarskich

6. Kontrola jakości robót

6.1. Powierzchnia do malowania

6.2. Roboty malarskie

7. Obmiar robót

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór podłoża

8.2. Odbiór robót malarskich

9. Podstawa płatności

10. Przepisy związane

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie robót malarskich obiektu.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST , poleceniami Inżyniera i Inspektora Nadzoru.

2. Materiały.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004;).

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie

1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.

2.3. Spoiwa bezwodne.

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego

i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci

cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych

rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych

do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy

państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcieńczalniki

W zależności od rodzaju farby należy stosować:

- wodę - do farb wapiennych,

- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez

producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe.

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadieno –

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia

przez ITB.

2.6. Środki gruntujące.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się

gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na

chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku

1:3÷5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej lub  zastosować

środek gruntujący wskazany przez producenta farby. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi

powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Mydło

szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane

w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w punkcie 4 ST - Wymagania Ogólne.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót.

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. Wciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do

temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania

temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest

nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń

ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

- całkowitym ułożeniu posadzek,

- usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podłoży

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez wypełnienie

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu,

wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie

wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone,

odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby

podkładowej. Powierzchnie drewniane powinny być oczyszczone, ubytki uzupełnione odpowiednią

szpachlówką do drewna.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. Przy

malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, z jakiej

ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku l :3÷5 lub środkiem gruntującym

wskazanym prze producenta farby. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie

gruntować pokostem. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się

odpowiednie farby podkładowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się

grunto-szpachlówką epoksydową.

5.3. Wykonywania powłok malarskich.

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących  i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mleć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.

6. Kontrola jakości.

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,

- sprawdzenie wsiąkliwości,

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

- sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C,  przy wilgotności powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie

i wykonać powtórnie.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. Rozliczane są w jednostce

rozliczeniowej.

8. Odbiór robót.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w  ST - Wymagania Ogólne. Odbiór robót

malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z dokumentacją i poleceniami Inspektora

Nadzoru. Protokół odbioru wykonania prac malarskich powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz

wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności

z zamówieniem.

Podstawę odbioru tych robót stanowią:

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, atesty, certyfikaty,

- protokóły odbioru robót zanikających

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jeżeli były zlecane.

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem

Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

8.1. Odbiór podłoża.

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże,

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie

od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

8.2. Odbiór robót malarskich.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków,

pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Sprawdzenie odporności

powłoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem

powłoki od podłoża.

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawy płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w punkcie 9 ST - Wymagania Ogólne. Podstawę

Płatności stanowi komplet wykonanych czynności związanych z wykonaniem robót malarskich,

zgodnie z dokumentacją, ST i przedmiarem tj.:

- przygotowanie i likwidację stanowiska roboczego,

- ustawienie drabin, podestów i ich rozebranie,

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- wykonanie robót malarskich z przygotowaniem podłoży,

- usunięcie wad i usterek, naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,

- przeprowadzenie niezbędnych badań i gromadzenie wyników przeprowadzonych badań,

- oczyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy związane.

- PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

- PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

- PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

- PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

- PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

- PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

- PN-C 81901:2002  Farby olejne i alkaidowe.

- PN-C-81901:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

- PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV - 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE , CPV - 45111220-6 WYWÓZ GRUZU

Rozbiórki i wywóz gruzu.

Spis treści :

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Określenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Sprzęt

3. Transport

4. Wykonanie robót

5. Kontrola jakości robót

6. Obmiar robót

7. Odbiór robót

8. Podstawa płatności

9. Przepisy związane

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót rozbiórkowych i demontażowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych w obiekcie.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST , poleceniami Inżyniera i Inspektora Nadzoru.

2. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano

w ST - Wymagania Ogólne.

3. Transport.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - Wymagania Ogólne. Gruz i elementy z rozbiórek należy wynieść ręcznie, w wiadrach lub za pomocą taczek poza obręb budynku i umieścić w kontenerze gruzowym., po czym wywieźć na przeznaczone do składowania odpadów miejskie wysypisko. Niektóre elementy (np. lampy) po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru przekazać Inwestorowi.

4. Wykonanie robót.

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych robotami towarzyszącymi są: - wyniesienie gruzu z terenu budowy, a w szczególności:

a) zerwanej posadzki z parkietu, wraz z cokołami drewnianymi,

b) skutych tynków i wykładziny ściennej i podłogowej z płytek,

c) rozebranych warstw podkładowych pod posadzki,

d) rozebranych ścianek działowych,

(Wykonawca własnym kosztem i staraniem zabezpieczy składowany gruz i elementy z rozbiórki, oraz

będzie wywoził go na bieżąco.)

- zabezpieczenie ścian korytarzy przed zabrudzeniem i ich odkurzenie lub umycie po zakończeniu robót,

- zabezpieczenie drzwi do pomieszczeń przed przedostawaniem się kurzu w czasie trwania robot

rozbiórkowych,

- zabezpieczenie okien przed zabrudzeniem i ich umycie po zakończenie prac.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w uzgodnionych z Inwestorem. Wszystkie zdemontowane elementy, mogące podlegać ponownemu wbudowaniu bądź przekazywane Inwestorowi należy oczyścić, posortować i zabezpieczyć przed zniszczeniem i kradzieżą. Codziennie po zakończeniu robót rozbiórkowych należy teren budowy sprzątnąć i zabezpieczyć.

5. Kontrola jakości.

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polegać będzie na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania

i nie podlegających rozbiórce.

6. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni skutych tynków i okładzin ściennych z płytek, m2 rozebranych podłóg z parkietu i płytek, mb rozebranych cokolików , m³ rozebranych konstrukcji betonowych i ścian ceglanych wraz z przygotowaniem i uporządkowaniem stanowiska pracy oraz niezbędnymi pracami zabezpieczającymi wymienionymi w punkcie 5 niniejszej SST. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. Rozliczane są w jednostce rozliczeniowej.

7. Odbiór robót.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST - Wymagania Ogólne. Odbiór prac rozbiórkowych następuje po stwierdzeniu zgodności jej wykonania z dokumentacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. Protokół odbioru powinien zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia oraz stwierdzenie zgodności lub niezgodności z zamówieniem. Podstawę odbioru tych robót stanowią:

- dziennik budowy,

- dokumentacja techniczna,

- protokóły odbioru robót zanikających

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz technicznych, jeżeli były zlecane.

Odbiór robót rozbiórkowych polegać będzie na wizualnej ocenie kompletności wykonanych prac oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania i nie podlegających rozbiórce.

8. Podstawy płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - Wymagania Ogólne. Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych czynności związanych z robotami rozbiórkowymi, zgodnie z dokumentacją, ST

i przedmiarem tj.:

- przygotowanie i likwidację stanowiska roboczego,

- ustawienie drabin, podestów i ich rozebranie,

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- wykonanie demontaży i rozbiórek,

- usunięcie wad i usterek, naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,

- przeprowadzenie niezbędnych badań i gromadzenie wyników przeprowadzonych badań,

- oczyszczenie miejsca pracy.

9. Przepisy związane.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

CPV - 45210000-02 ROBOTY MUROWE

Roboty murowe.

Spis Treści :

1 Wstęp.

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Określenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

2.2. Wyroby ceramiczne

2.3. Bloczki z betonu komórkowego

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.5 Zaprawy budowlane cementowe

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

5.1. Mury z cegły pełnej

5.2. Mury z cegły dziurawki

5.3. Mury z cegły kratówki

5.4. Mury z bloczków z betonu komórkowego

6. Kontrola jakości

6.1. Materiały ceramiczne

6.2. Zaprawy

6.3. Dopuszczalne odchyłki

7. Obmiar robót

8. Odbiór robót

9. Podstawa płatności

10. Przepisy związane

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie murów

zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.:

Ściany z cegły pełnej

Kominy wieloprzewodowe z cegły pełnej.

Ściany z cegły kratówki

Ścianki działowe

1.4. 0kreślenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST , poleceniami Inżyniera i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B-12050:1996

Wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm

Masa 3,3 - 4,0 kg

Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.

Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość  cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych.

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%.

Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MFa

Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu.

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się.

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 i 20 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych.

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.

Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły

nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł niespełniających powyższego wymagania nie powinna  być większa niż: -2 na 15 sprawdzanych cegieł, -3 na 25 sprawdzanych cegieł, -5 na 40 sprawdzanych cegieł.

2.2.3. Cegła dziurawka klasy 5.

Wymiary 1=250 mm, s= 120 mm, h=65 mm

Masa 2,15-2,8 kg.

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.

Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa.

Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3.

Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK.

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania - brak uszkodzeń po badaniu.

2.2.4. Pustak wentylacyjny wg PN-B-12006: 1997

Wymiary 1=188 mm, s=188 mm, h=250 mm.

Masa 6,5 kg.

Zużycie na 1 mb - 4 szt.

Zastosowanie - przewody wentylacyjne.

2.3. Bloczki z betonu komórkowego.

Wymiary: 59x24x364 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 04, 05, 06, 07, 08, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. Ciężar objętościowy odpowiednio dla wymienionych odmian wynosi: 450, 550, 650, 750, 850 i 950 kg/m3.

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258.

| Podstawowe dane techniczne produktów z betonu komórkowego oferowanych przez zakłady Grupy Prefabet S.A. Typ | Odmiana | Gęstość objętościowa w stanie suchym (kg/m3) | Wytrzymałość na ściskanie (Mpa) Marka | Deklarowana wartość współczynnika przewodzenia ciepła X, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SZARY | 600 | 551-650 | 4 | 0,13 |
| SZARY | 500 | 451-550 | 4 | 0,11 |
| BIAŁY | 600 | 551-650 | 4 | 0,15 |
| BIAŁY | 500 | 451-550 | 4 | 0,15 |

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. Struktura betonu komórkowego powoduje odporność na działanie mrozu i  destrukcję pod wpływem cyklicznych zamrażań.

Beton komórkowy mimo swej porowatości jest odporny na działanie mikroorganizmów (pleśni, bakterii

i grzybów).

Poziom stężenia pierwiastków promieniotwórczych w betonie komórkowym produkowanym przez Grupę Prefabet S.A. wynosi:

-dla betonu BIAŁEGO: fi = 0,13, £2 = 0,14 Bq/kg

-dla betonu SZAREGO: fi = 0,84, £2 = 92 Bq/kg

doposzczalne wielkości wynoszą:

fl<=l,2, f2<=240Bq/kg

współczynnik fi (niemianowany) jest miarą sumarycznego stężenia naturalnych

pierwiastków w betonie komórkowym, współczynnik f2 określa stężenie radu w

betonie komórkowym i mierzony jest w Bq/kg.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 3:

| cement | ciasto wapienne | piasek |
| --- | --- | --- |
| 1 1 1 | 1 1 1,7 | 6 7 5 |
| cement | wapno hydratyzowane | piasek |
| 1 1 | 1 1 | 6 7 |

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 5:

| Cement | ciasto wapienne | piasek |
| --- | --- | --- |
| 1 1 | 0,3 0,5 | 4 4,5 |
| cement | wapno hydratyzowane | piasek |
| 1 1 | 0,3 0,5 | 4 4,5 |

2.5. Zaprawy budowlane cementowe.

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 8:

| Cement | piasek |
| --- | --- |
| 1 1 | 3 4 |

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 10:

| Cement | piasek |
| --- | --- |
| 1 1 | 2 3 |

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkami żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy

stosować wapno suchogaszone lub w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZĘT.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Wymagania ogólne:

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu

i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegły pełnej.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.

Liczba cegieł użytych w połówkach cło murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.

Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.

5.2. Mury z cegły dziurawki.

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie

3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej, której klasę określa dokumentacja projektowa.

5.3. Mury z bloczków z betonu komórkowego.

Bloczki z betonu komórkowego należy stosować (zgodnie z dokumentacją projektową) jako wypełnienie nośnej konstrukcji żelbetowej (ściany zewnętrzne) oraz ścianki działowe. Mury z bloczków z betonu komórkowego należy wykonywać według tych samych zasad, jak w murach z cegły.

6. Kotrola jakości.

6.1. Materiały ceramiczne.

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarów i kształtu cegły,

-liczby szczerb i pęknięć,

-odporności na uderzenia,

-przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyłki.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów należy przyjmować wg poniższej tabeli.

| Lp. | Rodzaj odchyłek | Dopuszczalne odchyłki mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | mury spoinowane | mury niespoinowane |
| 1. | Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze długości - na całej powierzchni | 310 | 620 |
| 2. | Odchylenia od pionu - na wysokości 1 m - na wys. kondygnacji - na całej wysokości | 3620 | 6 10 30 |
| 3. | Odchylenia każdej warstwy od poziomu -nalm długości - na całej długości | 115 | 230 |
| 4. | Odchylenia górnej warstwy od poziomu - na 1 m długości - na całej długości | 110 | 210 |
| 5. | Odchylenia wymiarów otworów świetle o wymiarach: do 100 cm szerokość wysokość ponad 100 cm szerokość wysokość | +6, -3 +15, -1 + 10, -5 +15,-10 | +6, -3 +15, -10 + 10, -5 +15,-10 |

7.OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.ODBIÓR ROBÓT.

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

- wyniki badać laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objęte SST 2.1.3. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy

- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

- PN-68/B-10020          Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-12050:1996      Wyroby budowlane ceramiczne.

- PN-B-12011:1997      Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki.

- PN-EN 197-1:2002    Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu

powszechnego użytku.

- PN-B-30000:1990     Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001         Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku.

- PN-97/B-30003        Cement murarski 15.

- PN-88/B-30005        Cement hutniczy 25.

- PN-86/B-30020        Wapno.

- PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

- PN-80/B-06259        Beton komórkowy.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV - 45210000-02 IZOLACJE

Izolacje.

Spis Treści

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Określenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych

2.5. Materiały do izolacji akustycznych

2.6. Łączniki do mocowania termoizolacji na dachach z betonu

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.2. Izolacje termiczne

5.3. Izolacje akustyczne

6. Kontrola jakości

6.1. Materiały izolacyjne

6.2. Wyniki odbiorów

7. Obmiar robót

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót

8.2. Zasady odbioru

9. Podstawa płatności

10. Przepisy związane

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej, termicznej i akustycznej w obiektach

objętych przetargiem.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe.

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli.

Izolacje termiczne.

Izolacje akustyczne.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową. SST , poleceniami  Inżyniera i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach  ITB dopuszczających dany

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym

oraz papy na włóknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność

sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych

i świadectwach ITB.

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa podkładowa termozgrzewalna do stosowania wewnątrz budynków. Do wykonania

izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę asfaltową zgrzewalną, podkładową, modyfikowaną SBS, na osnowie z tkaniny szklanej (welonu szklanego) lub włókniny poliestrowej

o gramaturze do 200 g/m . Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką

mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.

a) Właściwości techniczne.

- gramatura osnowy (tkanina szklana, włóknina poliestrowa) - do 200 g/m ,

-  zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS - min. 2000 g/m ,

- maksymalna siła rozciągania na pasku szer. 5 cm - wzdłuż/w poprzek: min 700/500 N,

- maksymalna siła zrywająca na pasku szer. 5 cm - 1000 N,

- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania - wzdłuż / poprzek: min. 40/40 %,

- wydłużenie względne - wzdłuż / poprzek: 2,0/2,0 %,

- giętkość w obniżonych temperaturach: - 25° C,

- odporność na działanie wysokiej temperatury - w ciągu 2 h: +100° C,

- grubość 4,0 mm ±5%.

b) Wymagania.

- wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach,

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite zabarwienie,

- wymiary papy w rolce: długość - 10,0 m ±0,20 m, szerokość - 100 cm±l cm

c) Pakowanie, przechowywanie i transport.

- rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm.

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi

w normie. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm

od grzejników. Uzupełnienia w zakresie wymagań szczegółowych dostawy i sposobu montażu

podano  specyfikacji SST.

2.2.2. Wykonanie pokryć z papy.

Wodoszczelna, bezszczelinowa folia elastyczna do wykonywania warstw izolacyjnych elementów budowlanych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Wymagania wg aprobaty technicznej ITB. Wyrób winien posiadać atest higieniczny PZH.

a) Właściwości.

Gotowa do użycia masa, produkowana na bazie dyspersji polimerowych, wypełniaczy oraz

środków modyfikujących. Jest łatwa w stosowaniu, charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością. Pozwala uzyskać ciągłą, elastyczną izolację wodoszczelną. Jest mrozoodporna i wodoodporna

b) Zastosowanie.

Wysoce elastyczna, jednoskładnikowa folia, przeznaczona do uszczelniania nasiąkliwych podłoży

mineralnych, takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton i jastrychy cementowe.

Zaleca się ją stosować zwłaszcza do uszczelniania powierzchni wykonanych z materiałów, które

w kontakcie z silnym oddziaływaniem wilgoci mogą ulegać zniszczeniu, np. tynków gipsowych

i płyt gipsowo-kartonowych. Stosuje się ją przede wszystkim do uszczelniania ścian i podkładów

podłogowych w pomieszczeniach z bezciśnieniowym działaniem wody, np. w łazienkach, toaletach,

pralniach, myjniach i kuchniach. Wykonanie uszczelnienia z folii zalecane jest zwłaszcza

w strefach mokrych pomieszczeń: wokół kabin prysznicowych, umywalek, wanien, zlewów itp.

Folia wraz z taśmami, pierścieniami i narożnikami uszczelniającymi tworzy system uszczelnień.

Pozwala on na wykonanie elastycznego zabezpieczenia zarówno całych powierzchni, jak i naroży

pomieszczeń, krawędzi połączeń ścian i podkładów podłogowych, przejść rur instalacyjnych

i przerw dylatacyjnych. Na warstwie folii można stosować kleje do okładzin ceramicznych. Może być

stosowany na podkładach wykonywanych w systemach ogrzewania podłogowego i ściennego. Można

go używać wewnątrz i na zewnątrz budynku.

c) Dane techniczne

- Czas otwarty pracy - min. 30 minut

- Przyczepność	min. 1,3 MPa

- Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +30°C

- Gęstość wyrobu ok. 1,5 g/cm3

- Min. grubość warstwy 1 mm

- Max. grubość warstwy 5 mm

d) Zużycie

| Warunki stosowania | Grubość powłoki | Zużycie |
| --- | --- | --- |
| Zawilgocenie | 1,5 mm | ok. 1,5 kg/m2 |
| Przesączanie | 2,0 mm | ok. 2,0 kg/m2 |
| zbiorniki wodne | 3,0 mm | ok. 3,0 kg/m2 |

e) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Opakowania: wiaderka plastikowe: 5kg i 25 kg.

Przechowywanie i transport: folię należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych

wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed

wilgocią i przegrzaniem. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 12 miesięcy od daty  produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2.3. Dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa.

Wymagania wg PN-B-24000:1997 Dn. Dopuszczenie PZH.

a) Właściwości.

Ekologiczna powłoka do prac hydroizolacyjnych na zewnątrz i wewnątrz budynków. Gotowa

masa produkowana na bazie asfaltu przemysłowego, lateksu, dyspergatorów i wody z dodatkami modyfikującymi.

b) Zastosowanie.

Wykonywanie powłok hydroizolacyjnych bez wkładek zbrojących. Wykonywanie powłok

laminatowych na podłożach z papy, betonu, stali, materiałów drewnopochodnych i ceramicznych

(dachy, tarasy, pomieszczenia sanitarne, zbiorniki, rurociągi itp.)

Powłoki laminatowe mogą być zbrojone tkaninami, włókninami, siatkami i dzianinami z włókien

syntetycznych i szklanych spełniającymi wymagania określone w załączniku do A do normy

PN-B-24000:1997. Gruntowanie podłoży porowatych pod wszelkiego rodzaju izolacje.

c) Dane techniczne.

zawartość wody	<60% (m/m)

zdolność rozcieńczania wodą >200%(v/v)

tworzenie powłoki <6 h (temp. 23°c)

całkowite wyschnięcie  ok. 14 dni (pełne właściwości użytkowe)

Giętkość powłoki w temperaturze -10oC,   -  niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć.

przy przeginaniu na półobwodzie klocka o średnicy 30mm

Przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000mm w czasie 48h - niedopuszczalna.

Spływność powłoki w pozycji pionowej  - masa nie spływa - w czasie 5h - w temperaturze 100°C

| Właściwości | Metoda badania Klasyfikacja | Jednostka miary | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wygląd zewnętrzny i konsystencja masy | PN-B-24000:1997 p. 2.5.1 | - | Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa powinna być koloru brunatnego, bez zanieczyszczeń o konsystencji gęsto – płynnej albo pastowatej. W temperaturze 23oC dyspersja powinna się dawać łatwo rozprowadzać za pomocą szpachli, pędzla lub szczotki na płytce szklanej lub metalowej. |
| Wygląd powłoki | PN-B-24000:1997 p. 2.5.2 | - | Powłoka wykonana z dyspersyjnej masy asfaltowo - kauczukowej powinna być koloru czarnego, ciągła bez pęcherzy, jednolitej barwy, przylegająca do podłoża. |
| Zawartość wody w masie | PN-B-24000:1997 p. 2.5.3 | % | Nie więcej niż 60 |
| Zdolność rozcieńczania masy wodą (V/V) | PN-B-24000:1997 p.2.5.4 | % | Nie mniej niż 200 |
| Spływność powłoki w pozycji pionowej - w czasie 5h - w temperaturze 100oC | PN-B-24000:1997 p.2.5.5 | Spełnienie Wymagania | Masa nie spływa |
| Giętkość powłoki w temperaturze -10oC, przy przeginaniu na półobwodzie klocka o średnicy 30mm | PN-B-24000:1997 p.2.5.6 | Spełnienie Wymagania | Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć. |
| Przesiąkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000mm w czasie 48h | PN-B-24000:1997 p.2.5.7 | Spełnienie Wymagania | Niedopuszczalna |
| Czas tworzenia powłoki, | PN-B-24000:1997 p.2.5.8 | Spełnienie Wymagania | Nie poźniej niż po upływie 6h |

Wydajność 0,5 kg/m wyrobu rozcieńczonego wodą w stosunku 1:2 (gruntowanie)

d) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Opakowania: wiaderka plastikowe: 5kg i l0kg oraz beczki 20 i 55 kg.

Przechowywanie i transport: przechowywać w oryginalnych opakowaniach w temperaturze nie

niższej niż +5°C. Okres trwałości: 6 miesięcy od daty produkcji. Produkt nie podlega przepisom

dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych.

2.2.4. Roztwór asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg PN-B-24620:1998 i odpowiednich aprobat technicznych IBDiM.

a) Właściwości i dane techniczne

Gotowy do użycia roztwór asfaltu przeznaczony do gruntowania na zimno podłoży z betonu

cementowego przed układaniem izolacji powłokowych z mas asfaltowych, lepików asfaltowych,

pap (w tym pap termozgrzewalnych) itp.

b) Zastosowanie.

Roboty związane z nakładaniem roztworu asfaltowego należy wykonywać przy dobrej i suchej

pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyżej 7°C, ale nie wyższej od 35°C. Roztwór układa się

na odpowiednio wytrzymałym, suchym, czystym, równym i gładkim podłożu. Roztwór nakłada się

na powierzchnie w jednej cienkiej warstwie, przez smarowanie szczotką dekarską  lub rolowanie futrzanym wałkiem malarskim, dbając o to, żeby nie powstały kałuże.

Uwaga: roztwory asfaltowe działają destrukcyjnie na styropian.

c) Zużycie.

Zużycie materiału wynosi około od 0,3 kg/m2 do 0,45 kg/m2

d) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Roztwór asfaltowy jest pakowany w szczelnie zamykane metalowe 200 1 beczki (po 190 kg),

w 30 lub 60 1 bębny stalowe (po odpowiednio 28 i 50 kg) oraz 20, 10, i 5 1 kanistry stalowe

(po odpowiednio 18, 9 i 4 kg). Na każdym opakowaniu winna być umieszczona etykieta

z nazwą materiału, numerem aprobaty technicznej, nazwą i adresem producenta, datę produkcji,

masę netto, termin przydatności do użycia, oznakowanie zgodne z przepisami transportowymi oraz

oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania  opakowań

substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1173) oraz zapis „stosować wyłącznie na zewnątrz budynków".

Roztwory asfaltowe należy przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach.

Pojemniki należy magazynować w pozycji stojącej z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych,

w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.

Roztwór asfaltowy klasyfikowany jest jako materiał niebezpieczny (ciekły i zapalny) i powinien

być przewożony w warunkach określonych przepisami o przewozie drogowym towarów  niebezpiecznych ADR. Pojemniki należy ładować w środkach transportu w pozycji stojącej, w ilości warstw określonej przez producenta tak, aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną przed  ewentualnym przesunięciem

i uszkodzeniem.

2.2.5. Folia budowlana.

Wymagania wg aprobaty technicznej ITB.

a) Właściwości i dane techniczne.

Grubość [mm]: 0,15 -K),5

Szerokość [m]: 4 –M

Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu [MPa] wg PN-EN ISO 527-3:1998 :

wzdłuż >15,

w poprzek >15

Odporność na rozdzieranie przez gwóźdź [N] wg PN-83/C-89091: wzdłuż >70, w poprzek >70

Stabilizacja wymiarów w temperaturze +60°C [%]: wzdłuż ± 1,0, w poprzek ± 1,0

Wodochłonność [%]: <0,5

Opór dyfuzyjny [m xhxhPa/g]: > 1000

b) Zastosowanie.

Folia przeznaczona jest do:

- ochrony przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji podłóg

- ochrony izolacji wodochronnej wykonanej z papy, folii, masy bitumicznej itp.

- ochrony przeciwwilgociowej podłóg, posadzek, wylewek (wyłącznie folia o grubości

nie mniejszej niż 0,20 mm)

- wykonania izolacji paroszczelnej w szkieletowych konstrukcjach ścian i dachów wykonania

izolacji i przeciwwilgociowej podziemnych części budowli.

c) Zalety. - odporność na przesiąkanie wody - łatwość w układaniu (zachowuje elastyczność do temperatury -25°C)

- duża odporność na zginanie, rozciąganie i rozdzieranie (także w wysokich temperaturach do +80°C)

- duża odporność na działanie chemikaliów (szczególnie kwasów i zasad)

- duża szerokość pojedynczej płaszczyzny (do 12m)

d) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Długość folii w rolce wynosi standardowo 33 metry bieżące (dla folii basenowej 25m), możliwe jest wykonanie nawoju o innej długości - zgodnie z zamówieniem indywidualnym

klienta. Rolki przewozić i przechowywać wg instrukcji producenta (najczęściej w pozycji leżącej).

2.2.6. Folia paraizolacyjna (paroszczelna).

Wymagania wg aprobaty technicznej ITB.

Trójwarstwowy, zbrojony wyrób paroszczelny, przeznaczony do stosowania w konstrukcjach ścian, stropów i dachów do wykonania izolacji paroszczelnych, tj. warstw zabezpieczających termoizolację przed przenikaniem pary wodnej z wnętrza pomieszczenia.

a).Właściwości i dane techniczne

Gramatura [g/m2]: do 140 ± 5%

Współczynnik SD (opór dyfuzyjny) [m]: > 100

Przepuszczalność pary wodnej: <0,60 (g/m 24h)

Wysokość słupa wody [mmF^O]: > 1000

Wytrzymałość na rozerwanie przy rozciąganiu paska o szerokości 5 cm [N] (wzdłuż): >270

Zakres temperatur stosowania [°C]: od -40 do +80

Odporność na UV: 10 lat

Klasyfikacja ogniowa: wyrób nie rozprzestrzeniający ognia

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki o : szerokość [mm]: 1500-3000 ± 5% i długości [m]: 25-50 ± 0,

Rolki przewozić i przechowywać wg wytycznych producenta.

2.3. Systemy izolacyjne powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowani i aktualne atesty.

2.3.l. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

2.3.2. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

2.3.3. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie

z postanowieniami normy państwowej.

2.3.4. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.4. Materiały do izolacji termicznych.

2.4.1. Styropian.

Styropian odmiany FS-20 samogasnący. Do ocieplenia posadzek wykonywanych na gruncie.

a)Wymagania.

Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych,

Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: dla płyt o grubości poniżej

30 mm o głębokości do 4 mm, a dla płyt o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm

Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm , a powierzchnia największej dopuszczalnej

wady 10 cm .

Wymiary:

długość: 500 -3000 mm (w przedziałach co 500 mm), a dopuszczalne odchyłki ± 0,5%,

szerokość: 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm grubość: 10-500 mm

co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%.

b) Pakowanie.

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu me

powinna być wyższa niż 1,2 in. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierając

nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.

c) Przechowywanie

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu, z dala od źródeł ognia.

d) Transport.

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów ruchu drogowego.

2.4.2. Wełna mineralna.

W postaci płyt, filców i mat. Wymagania wg PN-EN 13162:2002 oraz deklaracji zgodności

wydawanych przez producenta i/lub aprobat technicznych ITB : Wilgotność wełny max. 2% suchej

masy. Płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość, Płyty do

ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące wymagania:

Ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nic większa niż 6% początkowej grubości,

Wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa,

Nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. Wyroby z wełny

mineralnej należy mocować do podłoża łącznikami do mocowania termoizolacji (rodzaj łączników

należy dobierać w zależności od rodzaju podłoża, do którego ma być izolacja mocowana.

2.5. Materiały do izolacji akustycznych.

2.5.1. Płyta styropianowa dźwiękochłonna. Wymagania wg aprobaty technicznej ITB.

a) Właściwości.

Płyta styropianowa dźwiękochłonna jest specjalnie elastyfikowaną odmianą styropianu wytwarzanego technologią spieniania.

b) Zastosowanie.

Płyty styropianowe dźwiękochłonne przeznaczone są do wykonywania warstwy izolacyjnej   układanej pod podkładem podłogowym w podłogach pływających, w celu tłumienia dźwięków uderzeniowych. Płyty te można stosować w pomieszczeniach, dla których obciążenie użytkowe podłóg nie przekracza 5,0 kN/m2 wg PN-82/B-02003. Podłoże przed ułożeniem warstwy izolacji akustycznej z płyt styropianowych elastycznych powinno być czyste i równe. Nierówności nie mogą przekraczać 9 mm przy pomiarze 2 metrową łatą.

Przed ułożeniem płyt styropianowych ściany pomieszczeń powinny być otynkowane. Płyty należy

układać tak, aby ściśle do siebie przylegały. Przy ścianach i innych elementach pionowych (np.rury, ościeżnice drzwiowe) należy ułożyć pionowe pasy brzegowe ze styropianu, które powinny sięgać od podłoża (stropu) do górnej powierzchni posadzki. Zaleca się stosowanie pasów brzegowych ze styropianu o grubości co najmniej 10 mm. Na płytach styropianowych należy ułożyć warstwę ochronną np.: folię polietylenową gr. min. 0,1 mm lub papy asfaltowej podkładowej, na zakład o szerokości 10 cm, z wywinięciem na pasy brzegowe. Grubość podkład podłogowego nie powinna być mniejsza niż 40 mm. Zaleca się zbrojenie podkładu siatką stalową.

c) Dane techniczne.

Grubość warstwy styropianu w podłodze pływającej: 17/15, 22/20, 27/25, 33/30, 38/35, 43/40  (grubość płyty nieobciążonej/grubość płyty pod obciążeniem)[mm].

Wartość współczynnika Lw podłogi oraz klasa akustyczna podłogi:

| Grubość płyty elastycznej*[mm] | Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego [kN/m] | Klasa akustyczna podłogi** [dB ] | Obciążenie użytkowe podłogi U |
| --- | --- | --- | --- |
| 17/15 | 28 | PP-26 | 5,0 |
| 22/20 | 30 | PP-26 | 5,0 |
| 27/25 | 32 | PP-26 | 5,0 |
| 33/30 | 32 | PP-28 | 5,0 |
| 38/35 | 32 | PP-28 | 5,0 |
| 43/40 | 35 | PP-28 | 5,0 |

(*) standardowa grubość płyt styropianowych bez obciążenia i pod obciążeniem ,

(**) wg zaleceń Instytutu Techniki Budowlanej.

d) Zużycie i wydajność.

| Grubość | 17/15 | 22/20 | 27/25 | 33/20 | 38/35 | 43/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość płyt w paczce/szt | 30 | 27 | 22 | 18 | 15 | 14 |
| Objętość paczki / m3 | 0,298 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,285 | 0,301 |
| Powierzchnia płyt w paczce / m2 | 17,5 | 13,05 | 11,0 | 9,0 | 7,5 | 7,0 |

e) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Płyty styropianowe elastyczne są dostarczane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach producenta. Na każdym opakowaniu znajduje się: nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, data produkcji, numer Aprobaty Technicznej ITB, numer Certyfikatu Zgodności z Aprobatą Techniczną. Płyty styropianowe elastyczne należy przechowywać w paczkach w sposób zabezpieczający przed

ewentualnymi uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

2.5.2. Płyty z wełny mineralnej.

Wymagania wg aprobaty technicznej ITB.

a) Zastosowanie.

Płyty z wełny mineralnej otrzymywane z włókien szklanych do izolacji akustycznej:

- Lekkich ścian działowych,

- Sufitów podwieszanych,

- Okładzin i obudów ściennych.

Płyty z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych o lamelowym układzie włókien w metodzie

lekkiej - mokrej dają do izolacji cieplnej doskonałą izolację akustyczną przegród.

b) Dane techniczne.

Maksymalna temperatura użytkowa:   200°C

Klasyfikacja ogniowa: Al

| Współczynnik pochłaniania dźwięku αp |  |
| --- | --- |
| Grubość [mm] | Częstotliwość [Hz] | αw |
|  | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |  |
| 50 | 0,20 | 0,55 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 0,85 |
| 75 | 0,30 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 100 | 0,55 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

c) Zużycie i wydajność.

| Wymiary (mm) | Grubość (mm) | m2 / opak |
| --- | --- | --- |
| 12000/2x600 | 50 | 14,40 |
| 8500/2x600 | 75 | 10,20 |
| 7500/2x600 | 100 | 9,00 |

d) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Płyty powinny być pakowane według rodzajów i wymiarów w oddzielne opakowania, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Każde opakowanie powinno być oznakowane znakiem budowlanym wraz z dołączoną informacją, zawierającą co najmniej: nazwę producenta, nazwę wyrobu, wymiary płyt, numer Aprobaty Technicznej, numer Deklaracji Zgodności lub Certyfikatu Zgodności. Płyty powinny być przechowywane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem, zniszczeniem i utratą właściwości technicznych. Sposób transportowania płyt określa w swojej instrukcji

producent

2.6.	Łączniki do mocowania termoizolacji.

Łączniki składają się z: dybla tworzywowego, stalowego wkrętu i trzonu lub podkładki.

Łączniki przeznaczone są do mocowania warstwy termoizolacyjnej do przekrycia dachowego wykonanego z betonu klasy co najmniej B 15. W wywiercony w podłożu betonowym otwór wsuwa się tworzywowy dybel, w który następnie wkręca się stalowy wkręt. Kształt trzonów umożliwia luźne połączenie z wkrętem, a tym samym elastyczne uginanie się trzonu pod wpływem siły nacisku , nie wolno stosować jeżeli grubość podłoża jest mniejsza niż 50 mm

c) Dane techniczne.

Wkręty wykonane są z drutu stalowego spęczonego na zimno. Stal użyta do produkcji wkrętów powinna posiadać następujące parametry wytrzymałościowe

- Wytrzymałość na rozciąganie    -    min. R= 450 MPa

- Granica plastyczności	      -    min. Re = 275 MPa

- Wydłużalność	                  -   min.  A= 24%

- Twardość wkrętów wg skali Rockwella powinna wynosić:

-Twardość powierzchni   - min. 45 HRC

-Twardość rdzenia           - min. 41 HRC

Dybie łączników wykonane z polimeru etylenowo - polipropylenowego wg BN-79/6364-03. Podkładki wykonane z taśmy z blachy ocynkowanej wg PN-89/H-92125. Trzony łączników wykonane są

z poliamidu wg BN-80/6336-01.

d) Zużycie i wydajność.

Wg dokumentacji projektowej określającej typ, liczbę i sposób rozmieszczenia łączników na połaci dachowej z uwzględnieniem stref zwiększonego obciążenia oraz odległości od krawędzi papy.

e) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Łączniki pakowane są w oryginalne opakowania producenta, na których poza nazwą i adresem producenta umieszczono nazwę wyrobu, długość użytkową łącznika, ilość łączników w opakowaniu, numer Aprobaty Technicznej ITB, numer Certyfikatu lub Deklaracji Zgodności, znak budowlany.

3.	SPRZĘT.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4.	TRANSPORT.

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5.	WYKONANIE ROBÓT.

Wg norm, aprobat technicznych i instrukcji producentów.

5.1.	Izolacje przeciwwilgociowe.

5.1.1.	Przygotowanie podkładu.

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia

Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

5.1.2.	Gruntowanie podkładu

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5C.

5.1.3. Izolacje papowe.

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny składać się z dwóch warstw papy termozgrzewalnej zgrzanej ze sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą zarobową z zaprawy na niej

układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej lub folią PE ułożonymi na sucho.

Szerokość zakładów papy lub foli zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż l0 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw powinny być przesunięte względem siebie.

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno wynosić minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).

6. KONTROLA JAKOŚCI.

6.1. Materiały izolacyjne.

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorów

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Odbiór robót

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

8.2. Zasady odbioru.

Roboty wg SST 2.1.6. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Płaci się za ustaloną ilość m izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

- dostarczenie materiałów,

- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,

- zagruntowanie podłoża

- wykonanie izolacji wraz z ochroną,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

- PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.

- PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.

- PN-9l/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej

i welonu szklanego.

- PN-EN 22719:1999 Przetwory naftowe i smarowe - Oznaczenie temperatury zapłonu - Pomiar metodą

zamkniętego tygla Pensky'ego-Martensa

- PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery - Oznaczenie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych

- PN-83/C-04523 Oznaczenie zawartości wody metodą destylacyjną

- PN-ISO 8301:1998 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych

w stanie ustalonym. Aparat płytowy z czujnikiem gęstości strumienia.

- PN-ISO 8302:1999 Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych

w stanie  ustalonym. Aparat płytowy z osłonięta płytą grzejną

- PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiały i wyroby budowlane. Określenie deklarowanych

i obliczeniowych wartości cieplnych

- PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie grubości

- PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie zachowania przy ściskaniu

- PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie stabilności wymiarowejw określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych

- PN-EN 12430:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie zachowania pod punktowym obciążeniem

- PN-EN 1609:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie krótkotrwałej nasiąkliwości

wodą metodą częściowego zanurzenia.

- PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Filce, maty, płyty z wełny mineralnej

- PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnośc materiałów budowlanych.

- PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.

- N-91 /H-043 5 5 Pomiar twardości metali sposobem Rockwella.

- PN-82/H-97005 Ochrona przed korozja. Elektroliczne powłoki cynkowe.

- PN-89/H-92125 Stal. Blachy i taśmy ocynkowane.

- BN-80/6336-01 Tamamid modyfikowany

- BN-79/6364-03 Polipropylen. Wymagania techniczne.

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 63, poz. 638)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV - 45410000-4 TYNKOWANIE

Tynkowanie : okładziny z płyt gipsowo-kartonowych

Spis Treści

1. WSTĘP

1.1.	Przedmiot ST

1.2.	Zakres stosowania SST

1.3.	Zakres robót objętych ST

1.4.	Określenia podstawowe

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

2. MATERIAŁY

2.1.	Ogólne wymagania

2.2.	Płyty gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włóknowe

2.3.	Woda

2.4.	Piasek

3. SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania

3.2.	Sprzęt do wykonywania suchych tynków

4. TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania

4.2.	Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady

5.2.	Warunki przystąpienia do robót

5.3.	Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych

5.4.	Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie

5.5.	Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.6.	Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruSzcie drewnianym

5.7.	Sufity na ruszcie stalowym

5.8.	Obudowa poddaszy

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

7.3. Wielkości obmiarowe

7.4. W przypadku robót remontowych

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady

8.2. Odbiór podłoża

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową

8.4. Wymagania przy odbiorze

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową może wprowadzać zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.

1.3. Zakres robót objętych ST

- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej

konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych.

- Okładziny objęte niniejszą SST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- „Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza pomieszczenia. Strona lewa" płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk

z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący ,jak, kiedy, gdzie i kto?" wykonuje

i kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych

w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1.Płyty gipsowo-kartonowe

Powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych.

Tablica 1

| L.p. | Wymagania | GKB zwykła | GKF ognioodporna | GKBI wodoodporna | GKFI wodo- i wodoodporna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Powierzchnia | Równa , gładka , bez uszkodzeń kartonu , narożników i krawędzi. |
| 2 | Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego | Karton powinien być złączony rdzeniem gipsowym w taki sposób , aby przy odrywaniu ręką rwał się , nie powodując odklejania się od rdzenia. |
| 3 | Wymiary i tolerancje [mm] | Grubość | 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ≥18±0,5 |
|  |  | Szerokość | 1200 (+0; -5,0) |
|  |  | Długość | [2000÷3000] (+0; -6,0) |
|  |  | Prostopadłość | Różnica w długości przekątnych ≤5 |
| 4 | Masa 1 m³ płyty o grubości [kg] | 9,5 | ≤9,5 | - | - | - |
|  |  | 12,5 | ≤12,5 | 11,0÷13,0 | ≤12,5 | 11,0÷13,0 |
|  |  | 15,0 | ≤15,0 | 13,5÷16,0 | ≤15,0 | 13,5÷15,0 |
|  |  | ≥18,0 | ≤18,0 | 16,0÷19,0 | - | - |
| 5 | Wilgotność | ≤10,0 |
| 6 | Trwałość struktury przy opalaniu [min.] | - | ≥20 | - | ≥20 |
| 7 | Nasiąkliwość | - | - | ≤10 | ≤10 |
| 8 | Oznakowanie | Napis na tylnej stronie płyty | Nazwa , symbol rodzaju płyty , grubość; PN ………….. Data produkcji |
|  |  | Kolor kartonu | Jasny szary | Jasny szary | Zielony jasny | Zielony jasny |
|  |  | Barwa napisu | Niebieska | Czerwona | Niebieska | Czerwona |

Tablica 2.

| Grubość nominalna płyty gipsowej [mm] | Odległość podpór I [mm] | PRÓBA ZGINANIA |
| --- | --- | --- |
|  |  | Obciążenie niszczące [N] | Ugięcie [mm] |
|  |  | Prostopadłe do kierunku włókien kartonu | Równoległe do kierunku włókien kartonu | Prostopadłe do kierunku włókien kartonu | Równoległe do kierunku włókien kartonu |
| 9,5 | 380 | 450 | 350 | - | - |
| 12,5 | 500 | 600 | 180 | 0,8 | 1,0 |
| 15,0 | 600 | 600 | 180 | 0,8 | 1,0 |
| 18,0 | 720 | 500 | - | - | - |

Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowej o nazwie RENOWACYJNA", o grub. 6,5 mm.

1. grubość - 6,5 ± 0,5 mm

2. szerokość - 1200 (+0; -0,5) mm

3. długość - [2000-3000] (+0; -6,0) mm

4. masa 1 m2 - 5,5-6,5 kg

5. obciążenie niszczące (rozstaw podpór - 350 mm) - prostopadle do kierunku włókien

- min. 280N

- równolegle do kierunku włókien - min. 110N

2.3. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm.

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito

o prześwicie 0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych.

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.

4.3. Transport

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie

z widłami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia

i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.

- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych

5.3.1. Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B- 10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

5.3.2. Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.3. Przygotowanie podłoża:

- podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte,

- przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, szybko odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

- dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości.

5.3.4. Mocowanie płyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego przyklejania płyt. Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm. Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Grubość naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niż grubość przygotowanych marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100 mm

i długości 2500 mm), doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty

z wcześniej zamontowaną płytą. Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą

z naniesionym na nią zaczynem. Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia.

5.3.5. Klejenie płyt na styk do podłoża

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do ok. 3 mm/mb, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.

5.3.6. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek (zamurowane otwory), może zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy pomocy pasów gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty gipsowo-kartonowej

i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy suficie i przy podłodze.

Pasy pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę. Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystępuje się do klejenia płyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

5.4. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie

5.4.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane ściany można obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Łaty drewniane, o przekroju 50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoża przy pomocy kołków rozporowych. Odległości między listwami są uzależnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty.

Dla płyt o gr. 9,5 mm - 500 mm

Dla płyt o gr. 12,5 mm - 650 mm.

Płyty montuje się, ustawiając je pionowo. Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny). Można to osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych. Ruszt drewniany może być wykonany również

w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się łaty o przekroju 30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych łączników. Rozstaw między listwami - 600 mm. Elementami

łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES. Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może jeszcze zostać podwyższona przez podłożenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową.

5.4.2. Okładziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:

- przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,

- z użyciem ściennych profili U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES,

- przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES.

5.5. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej - dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki:

a) kształt pomieszczenia:

- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,

- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,

b) grubość zastosowanych płyt:

- rozmieszczenia płyt,

- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,

c) funkcję jaką spełniać ma sufit:

- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły

do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych

lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru podstawowych zasadach:

- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy

je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie

o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,

- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe w betonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm.

Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:

- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:

- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,

- do profili stalowych blacho wkrętami.

5.5.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach

| Grubość płyty [mm] | Kierunek mocowania | Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi [mm] |
| --- | --- | --- |
| 9,5 | Poprzeczny | 420 |
|  | Podłużny | 320 |
| 12,5 | Poprzeczny | 500 |
|  | Podłużny | 420 |
| 15,0 | Poprzeczny | 550 |

5.6. Sufity na ruszcie stalowym

5.6.1. Ruszt stalowy - standard

Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do niemieckiego systemu S400. Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą.

Opis ogólny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się

w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian.

| Grubość płyty gipsowo- Kartonowej [mm] | Dopuszczalna odległość między wieszakami [mm] | Dopuszczalna odległość w warstwie głównej [mm] | Dopuszczalna odległość w warstwie nośnej [mm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 9,5 12,5 15,0 | 850 850 850 | 1250 1250 1000 | 420 500 550 |

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.

5.7. Obudowa poddaszy

Płyty gipsowo-włóknowe są dobrym materiałem do okładania od wewnątrz skomplikowanych konstrukcji dachowych. Ich właściwości, takie jak lekkość oraz wytrzymałość na działanie ognia, (szczególnie przemawiają za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach. Przed montażem płyt gipsowo-włóknowych, należy do konstrukcji dachu zamontować odpowiedni ruszt. Wykonuje się go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiałami konstrukcyjnymi rusztu są listwy drewniane lub profile stalowe. Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych należy stosować zasady montażu podobne, jak dla rusztów sufitowych.

Przykładowo: dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy łączników typu ES, odległość między nimi nie powinna przekraczać:

- 550 mm dla płyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

- 550 mm dla płyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

- 420 mm dla płyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie. Analogiczne rozstawy obowiązują przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi łącznikami ES.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych".

W szczególności powinna być oceniana:

- równość powierzchni płyt,

- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),

- wilgotność i nasiąkliwość, - obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane

do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian

w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Z powierzchni suchych tynków

nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż

0,5 m2.

7.3. Wielkości obmiarowe

Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej

z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robót remontowych

W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.

8.2. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych

z płyt gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze.

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodność z dokumentacją techniczną,

b. rodzaj zastosowanych materiałów,

c. przygotowanie podłoża,

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i	obrzeżach,

e. wichrowatość powierzchni.

ad. e)

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny,

powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych

w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej

o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.

| Odchylenie powierzchni suchego tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej | Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku | Odchylenia Przecinających się Płaszczyzn od kąta Przewidzianego w dokumentacji |
| --- | --- | --- |
|  | Pionowego | Poziomego |  |
| Nie większa niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 mb | Nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości | Nie większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami , belkami itp. | Nie większe niż 2 mm |

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.

9.2. Podstawą rozliczenia finansowego

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą

a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:

dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obsługę sprzętu niewymagąjącego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,

- przygotowanie podłoża,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:

a) na ścianach murowanych

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

- przygotowanie kleju gipsowego,

- przyklejenie paskówz płyt gipsowo-kartonowych do podłoża,

- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych

- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z przycięciem

I dopasowaniem,

c) na rusztach z kształtowników metalowych

- przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem,

dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,

- szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,

- zabezpieczenie spoin taśmą papierową,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

- PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

- PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

- PN-79/B-0671 1 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości

i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73,

28-400 Pińczów. Informator-Poradnik Zastosowanie płyt gipsowo - kartonowych w budownictwie" - wydanie IV-Kraków 1996 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV -  4541000-4 TYNKOWANIE

Tynkowanie : Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

1.2.	Zakres stosowania SST

1.3.	Zakres robót objętych SST

1.4.	Określenia podstawowe

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

2.	MATERIAŁY

2.1.	Ogólne wymagania

2.2.	Zaprawy

2.3.	Woda

2.4.	Piasek

3.	SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania

3.2.	Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych

4.	TRANSPORT

4.1.	Ogólne wymagania

4.2.	Transport materiałów

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady

5.2.	Warunki przystąpienia do robót

5.3.	Przygotowanie podłoża

5.4.	Wykonywanie tynków zwykłych

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

6.3.	Badania w czasie robót

6.4.	Badania w czasie odbioru robót

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1.	Ogólne zasady

7.2.	Jednostka i zasady obmiarowania

7.3.	Ilość tynków

8.	ODBIÓR ROBÓT

8.1.	Ogólne zasady

8.2.	Odbiór

8.3.	Zgodność wykonania

8.4.	Odbiór tynków

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne ustalenia

9.2.	Płatności

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.

1.3. Zakres robót objętych SST

- Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw

i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”.

- Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

- Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy

PN-70 /B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie

z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,

- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje

i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastajiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące przedmiot wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST , poleceniami Inżyniera i Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.

2.2. Zaprawy

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90IB- 14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-067 11 Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Spoiny.

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2.

2.4.3. Gładzie.

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-l 9701 1997 Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement

z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST.

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenośnych zbiorników na wodę.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.

4.2. Transport materiałów

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.

5.2.1. Warunki przystąpienia do robót

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.3. Przygotowanie podłoża

5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

- W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową.

- Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie

PN-70/B-10100p. 3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi wtabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych

w sposób standardowy.

5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.

5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

5.4.7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.4.8. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie

PN-70/B-10100 p.4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- mrozoodporności tynków zewnętrznych,

- przyczepności tynków do podłoża,

- grubości tynku,

- wyglądu powierzchni tynku,

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów

w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.3. Ilość tynków

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.

8.2. Odbiór

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

8.3. Zgodność wykonania

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.

8.4. Odbiór tynków

8.4.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, pilśni itp.,

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.

9.2. Płatności

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m,

- przygotowanie podłoża,

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

- wykonanie tynków,

- reperacja tynków po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- likwidację stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

- PN-B-30020: 1999 Wapno.

- PN-79/B-0671 1 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-90/B-1 4501 Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN-B-1 9701; 1997 Cementy powszechnego użytku.

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości

i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe,

zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

CPV - 45420000-7 STOLARKA BUDOWLANA

Stolarka drzwiowa

Spis Treści

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST

1.4. Określenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

2.1. Kształtowniki

2.2. Progi aluminiowe

2.3. Progi stal we

2.4. Progi drewniane

2.5. Uszczelki

2.6. Zawiasy

2.7. Złącza rozporowe metalowe

2.8. Ościeżnice

2.9. Drzwi stalowe

2.10. Drzwi wewnątrz lokalowe płaskie drewniane z ościeżnicą obejmującą

2.11. Drzwi wejściowe

2.12. Drzwi wejściowe antywłamaniowe, ognioodporne i dymoszczelne

2.13. Drzwi przeciwpożarowe

3. Sprzęt

4. Transport

5. Wykonanie robót

5.1. Przygotowanie ościeży

5.2. Drzwi stalowe

5.3. Drzwi wewnątrz lokalowe płaskie drewniane z ościeżnicą obejmującą

5.4. Drzwi wejściowe

5.5. Drzwi wejściowe antywłamaniowe, ognioodporne i dymoszczelne

5.6. Drzwi przeciwpożarowe

6. Kontrola jakości

6.1. Zasady kontroli

6.2. Ocena jakości

7. Obmiar robót

8. Odbiór robót

9. Płatność

10. Przepisy związane

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu oraz stolarki drzwiowej.  W skład tych robót wchodzi:

1. Stolarka drzwiowa stalowa, sklasyfikowana jako drzwi nie ognioochronne

2. Stolarka drzwiowa drewniana typowa, akustyczna, techniczna antywłamaniowa i przeciwpożarowa typowa,

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami

1.4.1. Ościeżnice stalowe

- wg PN-B-0287 1:1996. PN-8-91000:1996, PN-89/B-9 1003, PN-90/B-922 10IPN-901B-92270

- nazwy cech i części ościeżnic drzwiowych -wg poniższego rysunku

1.4.2. Drzwi stalowe

Drzwi stalowe wewnątrz lokalowe oraz skrzydła drzwiowe stalowe przeznaczone do zabudowy w:

- domach jedno i wielorodzinnych

- w budynkach zamieszkania zbiorowego

- budynkach użyteczności publicznej i gospodarczych

- zakładach przemysłowych i magazynach Drzwi te, przeznaczone są do stosowania jako drzwi pomiędzy pomieszczeniami oraz jako drzwi do pomieszczeń sanitarnych wewnątrz budynków. Stosowana teminologia drzwi określona jest w normach PN-B-9 1000:1 996 i PN/B-02100: 1952, a zwłaszcza drzwi wewnątrz lokalowe stalowe przylgowe składają się z:

- skrzydła drzwiowego stalowego przylgowego,

- ościeżnicy z uszczelkami,

- okuć,

- wyposażenia dodatkowego w zależności od potrzeb użytkowych.

1.4.3. Drzwi wewnątrz lokalowe płaskie drewniane z ościeżnica obejmująca

Drzwi wewnątrz lokalowe płaskie systemowe są to jednodzielne drzwi płytowe rozwierane (lewe lub prawe), ze skrzydłem grubości 40 mm, wykonywanym jako pełne lub z powierzchnią częściowo przeszkloną, Wymiary drzwi wewnątrz lokalowych płaskich systemowych w świetle ościeżnicy wynoszą

- wysokość H 2016 mm,

- szerokość S = 600, 700, 800, 900, 1000 lub 1100 mm. Drzwi wewnątrz lokalowe płaskie systemowe składają się z ościeżnicy regulowanej oraz skrzydła płytowego.

1.4.4. Drzwi wejściowe

Drzwi wewnętrzne wejściowe o klasach izolacyjności akustycznej Dl-30dB, D2-30dB i Rw = 32dB charakteryzują się również odpornością na włamanie klasy B. Drzwi wejściowe to jednoskrzydłowe drzwi rozwierane, ze skrzydłem płytowym grubości 40 + 44 mm (skrzydło frezowane), w zależności od rodzaju okładziny (płyta HDF grubości 3,2 mm lub 5 mm) oraz jej wykończenia (blacha aluminiowa 0.3 mm z folią PVC, fornirem, laminatami nisko- lub wysokociśnieniowymi lub kryjącymi powłokami malarskimi).

Drzwi wejściowe produkowane są w dwóch rodzajach z ościeżnicą stalową lub z ościeżnicą, wykonaną z półfabrykatów z drewna iglastego klejonego warstwowo.

1.4.5. Drzwi wejściowe antywłamaniowe, ognioodporne i dymoszczelne.

Drzwi wewnętrzne wejściowe o odporności na włamanie klasy C - Typ 1 oraz o odporności ogniowej klasy El 30 (Eli 30), dymoszczelności klasy S 60 (Smi, S ) i odporności na włamanie klasy C - Typ 2. Drzwi to jednoskrzydłowe drzwi rozwierane, pełne, lewe lub prawe. W zależności od wymiarów drzwi objęte odpowiednimi aprobatami, produkowane w wersjach oznaczonych numerami „80", „90" i „100". Grubość skrzydeł wynosi 47 mm. W drzwiach mogą być zastosowane ościeżnice stalowe OPMA lub OMMA, wykonane z kształtowników z blachy stalowej grubości 1,5 mm, wyposażone w uszczelki przymykowe. Ościeżnice mają zamocowany próg - metalowy lub drewniany, wyposażony w uszczelkę. Skrzydła drzwi wykonywane są jako płytowe, pełne, z przylgą na trzech krawędziach: poziomej górnej i dwóch pionowych (krawędź dolna jest bezprzylgowa). Konstrukcję skrzydła stanowi rama z tarcicy iglastej klejonej warstwowo. Wypełnienie skrzydła (ramy) stanowią dwie płyty wiórowe grubości 18 mm, oklejone obustronnie blachami aluminiowymi grubości 0.3 mm Wewnątrz wypełnienia, w otworach wykonanych w płytach wiórowych, rozmieszczone są pręty stalowe d=10 mm. Jako okładziny skrzydeł stosowane są płyty pilśniowe HDF, grubości 48 mm. Powierzchnie skrzydeł mogą być oklejone folią PVC lub fornirem, laminowane lub wykończone powłokami malarskimi kryjącymi. Drzwi ognioochronne są dodatkowo wyposażone w uszczelki pęczniejące, przyklejone w przylgach skrzydeł, we wrębach ramiaków. Drzwi wyposażone są w 3 komplety zawiasów czopowych wkręcanych, zamek wielopunktowy z wkładką bębenkową klamki z szyldami, bolce antywłamaniowe oraz wizjer. Drzwi ognioochronne mają zamocowany samozamykacz.

1.4.6. Drzwi przeciwpożarowe

Drzwi przeciwpożarowe są drzwiami jednoskrzydłowymi, pełnymi, o powierzchni skrzydła laminowanej. Drzwi mają stalową ościeżnicę obejmującą. Drzwi przeciwpożarowe posiadają

trzy zawiasy stalowe, czopowe, zamek wpuszczany zapadkowo- zasuwkowy, klamkę z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym, aluminiową lub ze stali nierdzewnej i samozamykacz. Dodatkowo drzwi mogą być wyposażone w zamek szybkootwierający się oraz uchwyt szybkootwierający.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST, poleceniami Inżyniera i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY.

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi lub okleinowymi.

2.1. Kształtowniki

Kształtowniki ościeżnicowe, listwy progowe, listwy przyszybowe, kotwy, przepony, osłony budowlanych otworów komunikacyjnych, ślemiona, słupki i inne detale powinny być wykonane z blachy lub taśmy stalowej nisko węglowej, dwustronnie ocynkowanej ogniowo o grubości powłoki cynkowej 140g/m2 do obróbki plastycznej na zimno o grubości 1,2 mm (ościeżnice wewnątrz lokalowe) i 1,5 mm w gatunku DX51D+Z lub (DX52D+Z i DX53+Z) -wg PN-EN 10142+A1:1997, wykonanej z tolerancją wymiarów

i kształtu - wg PN-EN 10143:1997.

2.2. Progi aluminiowe Powinny być wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 - wg PN-EN 573-3:1998.

2.3. Progi stalwe Powinny być wykonane z blachy cienikej Z III 1,5 0H18N9 wg PN- 83/H-92 128

2.4. Progi drewniane Powinny być wykonane z drewna twardego

2.5. Uszczelki

2.5.1. Uszczelki przylgowe bez wymaganej odporności ogniowej wykonanych z termoplastycznych tworzyw lub z gumy EPDM, spełniających wymagania określone w Aprobatach Technicznych oraz posiadające dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania".

2.5.2. Uszczelki przylgowe ościeżnic drzwi przeciwpożarowych - o odporności ogniowej El 30 wg

PN-B-02871:1996. Uszczelki te powinny spełniać wymagania określone w Aprobatach Technicznych oraz posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania.

2.5.3. Uszczelki „pęczniejące" drzwi przeciwpożarowych o odporności ogniowej klasy El 60 -wg PN-B-02871:1996. Uszczelki pęczniejące powinny spełniać wymagania określone w Aprobacie Technicznej oraz posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania.

2.6. Zawiasy.

Do połączenia ościeżnic ze skrzydłami drzwiowymi stosowane są skrzydełka zawias czopowych. Skrzydełka zawias czopowych powinny spełniać wymagania określone w PN-92/B-94050/02 lub w odrębnych Aprobatach Technicznych oraz posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania.

Do ościeżnic drzwi o zwiększonej odporności na włamanie oraz drzwi przeciwpożarowych zaleca się stosować zawiasy czopowe o nośności 100 i 120 kg, w zależności od masy skrzydeł drzwiowych jakie mają być na nich zawieszone.

2.7. Złącza rozporowe metalowe

Przeznaczone do kotwienia ościeżnic drzwiowych w podłożu pełnym powinny mieć wymiary (części roboczej) (J) 10x92 i spełniać wymagania określone w Aprobatach Technicznych i posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania.

2.8. Ościeżnice

Ościeżnice stalowe są produkowane z kształtowników przedstawionych na poniższych rysunkach: (kątowniki stalowe) wykonanych z blachy stalowej do obróbki plastycznej na zimno o grubości 1.2

i 1,5 mm, dwustronnie ocynkowanej ogniowo. Podstawowym procesem łączenia ościeżnic jest zgrzewanie za pośrednictwem łączników narożnych, zapobiegających występowaniu wadliwych połączeń, obniżających wytrzymałość. W ościeżnicach posiadających we wrębach stojaków i nadproży rowki są osadzane uszczelki, odpowiednie do przeznaczenia poszczególnych typów ościeżnic, poprawiające: szczelność, izolację termiczną i akustyczną oraz odporność ogniową. W celu usztywnienia konstrukcji podczas transportu, do stojaków ościeżnicowych sąprzyspawane lub przykręcone wkrętami samogwintującymi listwy progowe (gięte Ościeżnice drzwi o zwiększonej odporności na włamanie klas A. B i C posiadają w stojakach zawiasowych otwory pod czopy przeciwwyważeniowe. Ościeżnice obejmujące przeznaczone do ścian o grubości powyżej 300 mm są wzmocnione przeponami. Różnorodność stosowanych kotew pozwala na montaż tych wyrobów we wszystkich rodzajach ścian. Ochronę przed korozją stanowią:

- stosowana do produkcji ościeżnic blacha ocynkowana oraz

- nałożona na nią wierzchnia powłoka lakierowa.

Przyjęte oznaczenia ościeżnic:

- OPDM  - ościeżnica drzwi wewnątrz lokalowych kątowa mała standard

- OPDD   - ościeżnica drzwi wewnątrz lokalowych kątowa duża standard

- OPWK  - ościeżnica drzwi wewnętrznych wejściowych o zwiększonej odporności na włamanie klasy A

- OPWB  - ościeżnica drzwi wewnętrznych wejściowych o zwiększonej odporności na włamanie klasy B

- OPMA  - ościeżnica drzwi wewnętrznych wejściowych o zwiększonej odporności na włamanie klasy C

- OMMA - ościeżnica drzwi wewnętrznych wejściowych o zwiększonej odporności na włamanie k]asy C

- OMM I  - ościeżnica drzwi o izolacyjności akustycznej klasy Rw 27dB i 32dB

- OMM3  - ościeżnica drzwi o klasie odporności ogniowej El 30

- OMM4  - ościeżnica drzwi o izolacyjności akustycznej klasy Rw 42dB

i klasie odporności ogniowej El 30

- OMM6  - ościeżnica drzwi o klasie odporności ogniowej El 60

- ONZG   - ościeżnica drzwi zewnętrznych wejściowych standard

- ONZH   - ościeżnica drzwi zewnętrznych wejściowych o zwiększonej odporności na włamanie klasy A

- ONZI    - ościeżnica drzwi zewnętrznych wejściowych o zwiększonej odporności na włamanie klasy B

- ONZJ    - ościeżnica drzwi zewnętrznych wejściowych o zwiększonej odporności na włamanie klasy C

- OPRO    - ościeżnica regulowana

2.9. Drzwi stalowe

2.9.1. Drzwi wewnątrz lokalowe stalowe przylgowe

Skrzydła drzwiowe stalowe przylgowe dostosowane są do współpracy z ościeżnicami:

- stalowymi,

- drewnianymi,

- z płyt wiórowych.

2.9.2. Skrzydła drzwiowe stalowe przylgowe

Konstrukcja skrzydła drzwiowego jest płytowa powstała przez dwustronne oklejenie wypełnienia okładzinami z blachy stalowej. Jako wypełnienie skrzydła stosuje się:

- wypełnienie z wkładu tekturowego o strukturze komórkowej zwanej „plastrem miodu". Do mocowania okuć i dodatkowych wyposażeń zastosowano wkładki z litego drewna, a do mocowania listew przyszybowych i kratek wentylacyjnych kształtowniki z blachy stalowej ocynkowanej,

- wypełnienie z wełny mineralnej lub styropianu z doklejkami z litego drewna jak wyżej

- wypełnienie typu „sandwich" 2 x MDF + jądro z płyty wiórowej lub 2 x MDF + jądro z styropianu

z doklejkami z litego drewna jak wyżej Okładziny skrzydła drzwiowego stanowią płaszcze stalowe

wykonane z:

- blachy stalowej do obróbki plastycznej na zimno,

- blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej do obróbki plastycznej na zimno,

- blachy stalowej odpornej na korozję.

Odmiany drzwi i skrzydeł drzwiowych ze względu na kierunek otwierania wg PN-B-02100:1952:

L – lewe, P – prawe

2.9.3. Na skrzydła drzwiowe należy stosować nastepuiace materiały:

Materiały, z których wykonane są drzwi stalowe wewnątrzlokalowe, powinny być zgodne

z określonymi w dokumentacji konstrukcyjnej producenta, przy czym ich parametry i właściwości techniczne powinny zapewnić bezpieczne, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie. Na skrzydła drzwiowe należy stosować następujące materiały:

1. Płaszcze skrzydeł

- blacha stalowa do obróbki plastycznej na zimno o grubościach 0,6 -*- 0,7 mm wg PN-EN 10111:2001

- blacha salowa dwustronnie ocynkowana o grubościach 0,6 + 0,7 mm wg PN-EN 10142:2002(U)

lub PN-EN 10169-1:1998

- blacha stalowa odporna na korozję o grubościach 0,5 -s- 0,6 mm wg PN-EN 10088-1 :1998

i PN-EN 10082-2:1999/AP1:2003

2. Kształtowniki, ramka wewnętrzna pod przeszklenie, listwa przyszybowa

- blacha stalowa ocynkowania o grubości 1,5 mm wg P4-EN 10142:2002(U) iPN-EN 10169- 1:1998

3. Wypełnienie płyty skrzydła

- wkład ze styropianu wg PN-EN 13163:2004

- wkład z wełny mineralnej wg PN-EN 13162:2002

- wkład tekturowy o strukturze komórkowej typu „plaster miodu" B 140/40

- wkład „sandwich" 2xMDF + styropian wg PN-EN 622-S:2000/Apl :2002 i PN-EN 13163:2004

- wkład „sandwich" 2 x MDF + płyta wiórowa wg PN-EN 622-5:200/Ap 1:2oo2

i PN-EN 312-1 :2000/Ap 1:2002

4. Oszklenie skrzydeł drzwiowych

- termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe o grubości 4-^6 mm

wg PN-EN 12150 - 1:2002

5. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego wg PN-B-94090:1996 -

6. Listwa uszczelniająca dolną krawędź drzwi wg -jako wyposażenie dodatkowe

7. Kleje do klejenia:

- do klejenia wypełnienia płyty z okładzinami - klej wodno-dyspersyjny lub klej poliuretanowy

wg PN-EN 204:2002

- do klejenia wypełnienia w skrzydle wkładek drewnianych oraz kształtowników stalowych klej

silanowo-epoksydowy

8. Zamki

Należy stosować:

a) do drzwi pomiędzy pomieszczeniami zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe klasy O

wg PN-91/B-94400 i PN-921B-94402

b)do drzwi do pomieszczeń sanitarnych zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe, jednozastawkowe klasy 0 wg PN-9 l/B-94405. Dopuszcza się stosowanie innych typów zamków o wyższej klasie zabezpieczenia przed włamaniem

c) zaczep kątowy uniwersalny wg PN-92/B-94402 w drzwiach jednodzielnych z ościeżnicą drewnianą tub wykonaną z płyty wiórowej oraz w drzwiach dwudzielnych.

9. Okucia uchwytowo-osłonowe

Do drzwi pomiędzy pomieszczeniami należy stosować klamki lub gałki obrotowe z tarczami klasy minimum 0.

Do drzwi do pomieszczeń sanitarnych należy stosować klamki z tarczami do klamek i blokady WC lub gałki obrotowe z tarczami do gałek i blokady WC klasy minimum 0. Okucie te powinny spełniać wymagania zawarte w normach PN-EN 1906:2003 i PN-B-94430:1997.

2.9.4. Wymiary skrzydeł drzwiowych

Podstawowe wymiary modularne drzwi SxH powinny być zgodne z wymiarami podanymi w projekcie wykonawczym. Dopuszcza się stosowanie drzwi o innych wielkościach modularnych zgodnych

z PN-ISO 2776:1998 i PN-89/B-9 1003. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nietolerowanych powinny się mieścić w klasie zgrubnej C wg PN-EN 22768-1:1999 i w klasie L wg PN-EN 22768-2: 1999.

2.10. Drzwi wewnątrz lokalowe płaskie drewniane z ościeżnicą obejmującą

Drzwi płaskie systemowe są przeznaczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym jako drzwi wewnątrz lokalowe, stanowiące zgodnie z normą PN-B91 000:1996 zamknięcia otworów budowlanych

w ścianach wewnętrznych między izbami. Wbudowywanie drzwi powinno być zgodne z projektem technicznym, opracowanym dla określonego zakresu obiektu z uwzględnieniem obowiązujących norm przepisów, postanowień Aprobaty Technicznej oraz szczegółowej instrukcji montażu ościeżnic regulowanych systemowych i wbudowywania drzwi wewnątrz lokalowych płaskich systemowych opracowanej przez producenta drzwi i dostarczanej odbiorcom z każdą partią wyrobów

2.10.1. Ościeżnica regulowana

Ościeżnica regulowana składa się z dwóch stojaków nadproża o konstrukcji skrzynkowej. Ościeżnicę regulowaną systemowa wygląda następująco:

Szerokość ościeżnicy w świetle stojaków może wynosić 600,700, 800, 900,1000 lub 1100 mm. Grubość (głębokość) ościeżnicy może być dostosowana, do grubości ściany, w którą jest wbudowywana. Istnieje również możliwość regulacji głębokości osadzenia skrzydełek zawiasowych czopowych wciskanych, mocowanych w specjalnych kieszeniach zaciskowych stojaka ościeżnicy.

RYSUNEK

Konstrukcja i wzór

ościeżnicy opatentowany

w Urzędzie Patentowym RP

Podstawowym elementem każdego stojaka i nadproża ościeżnicy jest ramiak główny stojaka lub nadproża, wykonany z płyty wiórowej grubości 22 mm oklejonej laminatem HPL. W każdym ramiaku głównym stojaka i nadproża na całej długości wyfrezowane są 2 kanały o wymiarach 4,5x31 mm

(W które wklejane są kątowniki, tworzące z ramiakami głównymi konstrukcję skrzynkową ościeżnicy) oraz kanał o wymiarach 48 mm na uszczelkę wyciszającą zamykanie drzwi. Kątowniki stojaków

i nadproża ościeżnicy wykonane są z płyt wiórowych grubości 15 i 5 mm oklejonych laminatem HPL. Płyty wiórowe stosowane do wykonania elementów ościeżnicy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 312-1:2000/Apl w zakresie grubości i gęstości oraz PN-EN 312- 3:2000/Apl w zakresie wytrzymałości na zginanie, modułu sprężystości przy zginaniu wytrzymałości na rozciąganie siłą prostopadłą do płaszczyzny płyty. Właściwości techniczne laminatu HPL powinny być zgodne

z wymaganiami normy PN-EN 438-1 :1997 Ościeżnica jest produkowana i dostarczana odbiorcy

w postaci kompletu elementów przeznaczonych do składania na miejscu budowy.

W skład kompletu elementów ościeżnicy powinny wchodzić następujące elementy:

- 2 główne ramiaki stojaków, z których każdy jest sklejony fabrycznie z jednym kątownikiem stojaka,

- główny ramiak nadproża sklejony fabrycznie z jednym kątownikiem nadproża.

- 2 kątowniki stojaków do zamocowania na budowie,

- kątownik nadproża do zamocowania na budowie,

- 4 łączniki metalowe

- komplet 2-częściowych łączników tworzywowych 30/10 z wkrętem 4x40 mm do łączenia głównych ramiaków stojaków ościeżnicy z głównym ramiakiem nadproża ościeżnicy (liczba łączników

w komplecie wynika z grubości ościeżnicy i rozstawów łączników

2.10.2. Uszczelki

Uszczelki z tworzywa termoplastycznego, wciskane w kanały w ramiakach głównych stojaków

i nadproża ościeżnicy drzwiowej (stosowane w celu wyciszenia zamykania drzwi).

2.10.3. Skrzydła drzwiowe

Skrzydła drzwi wewnątrz lokalowych płaskich systemowe wykonywane są jako płytowe, z przylgą na trzech krawędziach: poziomej górnej i dwóch pionowych (krawędź pozioma dolna jest bezprzylgowa). Rozróżnia się skrzydła drzwiowe pełne oraz z powierzchnią częściowo przeszkloną.

Konstrukcja i szczegółowe wymiary skrzydeł drzwiowych oraz rozmieszczenie okuć powinny być zgodne z następującym rysunkiem:

RYSUNEK

1	- ościeżnica drewniana, drewno: sosna, red meranti lub dąb

2	- rama skrzydła, drewno: drewno: sosna, red meranti lub dąb

3	- szpros (szczeblina)

4	- płycina drewniana, interpanel lub szkło bezpieczne, ornament, witraż, hartowane

5	- ramka drewniana mocująca szybę lub płycinę

6	- Widok uszczelka wciskana i przekrój drzwi płycinowych,

PODSTAWOWE PARAMETRY

1.Ramy skrzydeł.

Ramy skrzydeł drzwi wewnątrz lokalowych płaskich systemowych powinny być wykonane z tarcicy iglastej wg PN-75/D-96000.

Elementy ram skrzydeł drzwiowych powinny spełniać wymagania normy PN-88/B-10085/A2+A3. Wilgotność drewna powinna wynosić 10-^14%.

2. Wypełnienia skrzydeł

Do wypełniania ram skrzydeł drzwiowych należy stosować alternatywnie następujące materiały:

- płyty wiórowe grubości 33 mm z otworami o średnicy 26 mm w rozstawie 29,5 mm,

- płyty wiórowe pełne grubości 33 mm wg PN-EN 312-3:2000/Apl,

- karton komórkowy typu plaster miodu o wymiarze komórki 25 mm,

3. Okładziny skrzydeł.

Do wykonywania obustronnych okładzin skrzydeł drzwiowych należy stosować płaskie płyty , wykończone na stronie licowej laminatem dekoracyjnym spełniającym wymagania normy

PN-EN 43 8-11997, folią z PVC lub QP powłokami z farb akrylowych wodorozcieńczalnych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Płyty  powinny spełniać następujące wymagania:

- grubość - 32±0,2 mm,

- gęstość - 850±50 kg/m .

- spęcznienie na grubość po 24 h zanurzenia w wodzie - nie więcej niż 30%,

- wytrzymałość na zginanie (średnia z dwóch kierunków) - nie mniej niż 40 MPa.

- moduł sprężystości przy zginaniu (średni z dwóch kierunków) - nie mniej niż 3000 MPa,

- wytrzymałość na rozciąganie w kierunku prostopadłym do płaszczyzny płyty - nie mniej niż 1,22 MPa

4. Kleje.

Kleje przeznaczone do łączenia elementów skrzydeł z drewna materiałów drewnopochodnych powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 204:1994 dla klasy trwałości D3.

5. Szyby.

Do szklenia skrzydeł drzwiowych z powierzchnią częściowo przeszkloną należy stosować szyby wzorzyste spełniające wymagania PN-EN 572-5:1999.

6. Listwy przyszybowe.

Listwy przyszybowe powinny być wykonane z płyt MDF grubości 22 mm spełniających wymagania PN-EN 622-5; 2000/Apl.

7. Kratki wentylacyjne. W skrzydłach drzwiowych do pomieszczeń sanitarnych należy stosować kratkę wentylacyjną drzwiową z tworzywa sztucznego wg normy PN-B-94090.1996.

2.10.4. Okucia

Do zawieszenia skrzydła drzwiowego w ościeżnicy należy stosować zawiasy czopowe wkręcano-wciskane, charakteryzujące się trwałością klasy A i wytrzymałością klasy 5 wg PN-92/B- 94050/02.

- 2 szt. - w przypadku skrzydeł o szerokości < 844 mm,

- 3 szt. - w przypadku skrzydeł o szerokości > 844 mm.

Jako okucie zamykające należy stosować zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe klasy 0 odpowiadające wymaganiom:

- PN-92/B-94402 - w przypadku drzwi między izbowych,

- PN-91/B-94405 - w przypadku drzwi do pomieszczeń sanitarnych

2.11. Drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe, stanowiące zgodnie z terminologią ustaloną normie PN-B-91000:1996 zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe, drzwi wejdciowe mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy ciężkich do bardzo ciężkich.

Z uwagi na ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń drzwi wejściowe, o klasach izolacyjności akustycznej Dl-30dB, D2-30dB i Rw = 32 dB, mogą być stosowane w zakresie zgodnym z wymaganiami

PN-B-02151-3:1999 lub PN-87/B-02151/03

2.11.1. Ościeżnice

Ościeżnica drewniana

W drzwiach wejściowych mogą być stosowane ościeżnice (do skrzydeł przylgowych), wykonane z półfabrykatów z drewna iglastego klejonego warstwowo. Ościeżnice mogą być wyposażone w próg drewniany lub mogą występować w wersji bez progu. Ościeżnice powinny być wyposażone w uszczelki przylgowe wciskane w kanał we wrębie ościeżnicy, wzdłuż stojaków i nadproża. Właściwości uszczelek powinny odpowiadać wymaganiom określonym w odpowiednich aprobatach.

Ościeżnice stalowe

W drzwiach wejściowych mogą być stosowane ościeżnice stalowe spełniające wymagania odpowiednich norm. Ościeżnice mogą być dostarczane z progiem metalowym, drewnianym lub bez progu. Ościeżnice są wyposażone w uszczelki przylgowe z modyfikowanego PVC, wciskane w kanały w górnym i bocznych wrębach ościeżnicy.

2.11.2. Skrzydła drzwi

Drewno

Do wykonywania elementów ram skrzydeł powinny być stosowane półfabrykaty z drewna klejonego warstwowo, z tarcicy iglastej wg PN-75/D-96000, której jakość w elementach powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-10085/A2+Az3.

Wilgotność drewna, przed sklejeniem, powinna wynosić 8-5-15 %.

Kleje

Do warstwowego i wzdłużnego klejenia drewna w półfabrykatach oraz do łączenia elementów skrzydeł (ramiaków, łączenia płyt okładzinowych z ramą i wypełnieniami i innych elementów skrzydeł) powinien być stosowany klej spełniający wymagania wytrzymałościowe określone dla klasy trwałości co najmniej D3, wg PN-EN 204:2002 (U).

Półfabrykaty z drewna warstwowo klejonego

Półfabrykaty z drewna warstwowo klejonego powinny być wykonane z materiałów spełniających wymagania punktach jak wyżej 1, 2.

Połączenia drewna na długości powinny być wykonywane przy zastosowaniu złączy klinowych wg

PN-B-10087:1996.

Krawędzie półfabrykatów klejonych warstwowo powinny być proste i gładkie. Wilgotność poszczególnych warstw drewna w półfabrykacie warstwowo klejonym nie powinna być większa niż 15 %. Różnica wilgotności drewna między poszczególnymi warstwami w obrębie przekroju półfabrykatu, nie powinna być większa niż 2 %. Warstwy drewna w półfabrykacie powinny być dokładnie sklejone. Spoiny powinny być ciągłe i szczelne (wypełnione klejem). Warstwowe połączenie drewna nie powinno ulegać rozdzieleniu po spoinie podczas rozszczepiania próbek o długości 5 cm za pomocą klina lub szerokiego dłuta o kącie ostrza. (3=30°. Średnie wytrzymałości półfabrykatów na ścinanie przy ściskaniu, nie powinny być mniejsze niż:

a) 9,0 MPa - po 7 dniach sezonowania próbek w klimacie normalnym (klimat normalny wg

PN- ISO 554:1996 i PN-EN 205:1995 to temperatura - 20 ± 2 °C i wilgotność względna powietrza 65 ± 5 % lub temperatura + 23 ± 2 °C i wilgotność względna powietrza 50 ± 5 %)„

b) 2,0 MPa - po sezonowaniu próbek w następujących warunkach:

- 7 dni przechowywania w klimacie normalnym,

- 4 dni moczenia w wodzie o temperaturze + 20 ± 2 °C.

Płyty okładzinowe

Do wykonywania okładzin skrzydeł drzwi powinny być stosowane płyty pilśniowe formowane na sucho typu HDF grubości 3,2 ± 0,2 mm lub 5 ± 0,2 mm, o gęstości > 800 kg/m3 ogólnego przeznaczenia użytkowane w warunkach suchych, spełniające wymagania norm

PN-EN 622-1:2000 z poprawkąAp 1:2002  i PN-EN 622-5:2000 z poprawkąApl:2002.

Płyty do wypełniania skrzydła drzwiowego

Do wypełniania ramy skrzydła drzwiowego powinny być stosowane płyty wiórowe otworowe grubości 33 mm, o średnicy pojedynczego otworu § 25 mm i masie 8,7 kg/m2 ± 5 %,

Uszczelki

Przy dolnej krawędzi skrzydła, w kanałach wykonanych w ramie skrzydła, powinny być umieszczone uszczelki progowe automatyczne, wykonane z tworzywa na bazie silikonu.

Okucia

Do zawieszenia skrzydła drzwiowego w ościeżnicy powinny być stosowane 3 komplety zawiasów czopowych, trój skrzydełkowych charakteryzujących się trwałością klasy B i wytrzymałością klasy 5, wg PN-92/B-94050/02 lub inne dopuszczone do obrotu stosowania. Jako okucie zamykające w drzwiach wejściowych powinny być stosowane zamki drzwiowe wpuszczane, zapadkowo-zasuwkowe, do wkładki bębenkowej, klasy T, spełniające wymagania PN-93/B- 94403, oraz wkładki bębenkowe profilowe, dwustronne, wg PN- 84/B-94451/04, a także komplet klamek wg PN-94411:1996 i tarczek klasy T, wg PN-B-94416:1994. W drzwiach wejściowych powinny być stosowane zamki wpuszczane wielopunktowe co najmniej klasy „B" wg PN-91/B-94400 dopuszczone do obrotu i stosowania. Drzwi mogą być wyposażone w samozamykacze i w zamknięcia przeciwpaniczne,

2.12. Drzwi wejściowe antywłamaniowe, ognioodporne i dymoszczelne

2.12.1. Ościeżnice.

Ościeżnice stalowe typu OPMA lub OMMA, stosowane w drzwiach Typ 1 i Typ 2. Ościeżnice mogą być dostarczane w wersji z progiem metalowym, z kształtownika z blachy stalowej, lub z progiem drewnianym.

2.12.2. Skrzydła drzwi

Drewno.

Do warstwowego klejenia drewna w półfabrykatach powinna być stosowana tarcica iglasta wg PN-751D-96000, której jakość w elementach powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-10085 wraz ze zmianami A2+Az3. Wilgotność drewna powinna wynosić 8 -M5 %,

Kleje.

Do łączenia elementów skrzydeł (ramiaków, płyt wypełniających i okładzinowych oraz innych elementów skrzydeł) powinien być stosowany klej spełniający wymagania wytrzymałościowe określone w

PN-EN 204:2002 dla klasy trwałości co najmniej D3.

Półfabrykaty z drewna warstwowo klejonego.

Półfabrykaty z drewna warstwowo klejonego powinny być wykonywane z materiałów spełniających wymagania pkt w/w 1, 2.

Połączenia drewna na długości powinny być wykonane przy zastosowaniu złączy klinowych wg

PN-B-10087:1996.

Wilgotność poszczególnych warstw drewna w półfabrykacie warstwowo klejonym nie powinna być większa niż 15 %. Różnica wilgotności drewna między poszczególnymi warstwami w obrębie przekroju półfabrykatu, nie powinna być większa niż 2 %. Warstwy drewna w półfabrykacie powinny być dokładnie sklejone. Spoiny powinny być ciągłe i szczelne (wypełnione klejem). Warstwowe połączenie drewna nie powinno ulegać rozdzieleniu po spoinie podczas rozszczepiania próbek o długości 5cm za pomocą klina lub szerokiego dłuta o kącie ostrza (3= 30°. Średnie wytrzymałości półfabrykatów na ścinanie przy ściskaniu nie powinny być mniejsze niż:

a) 7,0 MPa - po 7 dniach sezonowania próbek w klimacie normalnym (klimat normalny wg PN-ISO 554:1996 i PN-EN 205:1994 to temperatura +20 ± 2 °C i wilgotność względna powietrza 65 ± 5 % lub temperatura +23 ± 2 °C i wilgotność względna powietrza 50 ± 5 %.

b)2,0 MPa - po sezonowaniu próbek w następujących warunkach:

- 7 dni przechowywania w klimacie normalnym,

- 4 dni moczenia w wodzie o temperaturze +20 ± 2 °C.

Płyty wiórowe.

Płyty wiórowe grubości 18 ± 0,3 mm, stosowane do wypełniania ramy skrzydła, powinny spełniać wymagania normy PN-EN 312-3:2000 ze zmianą Api :2002.

Płyty pilśniowe typu HDF.

Płyty pilśniowe typu HDF, grubości 4,5 ± 0,2 mm stosowane do wykonywania okładzin skrzydeł, powinny spełniać wymagania norm PN-EN 622- 1:2000 ze zmianą Apl:2002 i PN EN 622-5:2000 ze zmianą Apl:2002, dla płyt ogólnego przeznaczenia użytkowanych w warunkach suchych (typ MDF).

Uszczelki.

W przylgach drzwi powinny być stosowane uszczelki wpuszczane, wykonane z tworzyw termoplastycznych, wciskane w kanały w górnym i bocznych wrębach ościeżnicy oraz w kanał progu metalowego lub osadzane w kanale progu drewnianego. W przylgach drzwi Typ 2 powinny być dodatkowo stosowane uszczelki pęczniejące. Uszczelki pęczniejące powinny być przyklejone we wrębach ramiaków skrzydeł:

- uszczelki 2,5 x 20 mm - w przyldze poziomej górnej i przyldze pionowej po stronie zawiasowej

- uszczelki 2,5 X 10 mm w przyldze pionowej po stronie zamka.

Okucia.

Do zawieszenia skrzydła drzwiowego w ościeżnicy należy stosować 3 komplety zawiasów czopowych, trój skrzydełkowych. Jako okucie zamykające powinien być stosowany zamek wpuszczany zapadkowo- zasuwkowy, bębenkowy, wielopunktowy, klasy C, z wkładką bębenkową klasy C wg PN-841B-94461104, lub inny zamek wielopunktowy, spełniający wymagania klasy C wg PN-94/B-94400.

Drzwi powinny być wyposażone w komplet klamek z szyldami oraz w cztery stałe bolce przeciwwyważeniowe, zamocowane w skrzydle po stronie zawiasowej. Drzwi Typ 2 powinny mieć zamontowany samozamykacz.

2.13. Drzwi przeciwpożarowe

Drzwi przeciwpożarowe posiadają skrzydło trójstronnie felcowane o konstrukcji ramowej. Ramiaki

o przekroju 51 x 37,5 mm wykonane są z materiału np. Firestop Georgia-Pacific o gęstości 1100 - 1276 kg/m3. Wypełnienie skrzydła drzwiowego stanowi płyta w/wpłyta o grubości 37,5 mm gęstości 550 - 700 kg/m3. Do oklejenia skrzydła stosuje się płytę HDF 3.2 mm według BN-74/712211 oraz laminaty ozdobne o grubości 0.3 ± 0,7 mm, zgodne z DIN EN 438. Materiały powyższe są łączone klejami na bazie polioctanu winylu. Po zewnętrznym obwodzie ramy umieszczona jest uszczelka pęczniejąca

o wymiarach 37,5 x 2 mm a przy rawędzi dolnej stosowane są dwie uszczelki. Uszczelki pęczniejące przykryte są doklejką z drewna mahoniowego, która pełni jednocześnie rolę przylgi. Grubość skrzydła drzwiowego 45 mm. Do drzwi jest stosowana ościeżnica obejmująca, wykonana z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Rama ościeżnicy jest zamknięta elementem progowym zespolonym na stałe z możliwością demontażu. Ościeżnica jest wyposażona w uszczelkę, o wymiarach 14 x 2.5 mm. Pozostałe elementy, np. okucia i zamki jak dla drzwi opisanych w pkt. 2.12.

3. SPRZĘT. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Przygotowanie ościeży.

Ościeżnice stalowe oznaczone w pkt. 2.1. są przeznaczone do zabudowy ościeży ścian w budownictwie ogólnym. Ościeżnice OPDM i OPDD przeznaczone są do drzwi wewnątrz lokalowych. Ościeżnice OPWK, OPWB. OPMA I OMMA przeznaczone są do drzwi wewnętrznych wejściowych. Ościeżnice ONZG, ONZI-1, ONZII ONZJ przeznaczone są do drzwi zewnętrznych wejściowych. Ościeżnice OMM1. OMM3, OMM4 i OMM6 przeznaczone są do drzwi wewnętrznych wejściowych i przejściowych na korytarzach.

O klasie odporności ogniowej El 30 I EJ 60 wg PN-B-0287 1: 1996 na drogach ewakuacyjnych oraz drzwi wewnętrznych wejściowych do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach izolacyjności akustycznej.

Zakres stosowania

Ościeżnice stalowe drzwiowe OPDM i OPDD powinny być stosowane do zawieszania skrzydeł drzwiowych jako zamknięcia otworów budowlanych w ścianach działowych wewnątrz lokalowych pomieszczeń izbowych, kuchennych i sanitarnych (łazienek i WC) wewnątrz budynków.

Ościeżnice OPWK. OPWB. OMM1, OMM4, OPMA i OMMA powinny być stosowane do zawieszania skrzydeł drzwiowych stanowiących zamknięcia otworów budowlanych:

- w ścianach wewnętrznych pomiędzy mieszkaniami a klatkami schodowymi lub korytarzami.

- w ścianach wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami a korytarzami lub holami wewnątrz budynków użyteczności publicznej.

Ościeżnice ONZG. ONZH, ONZI i ONZ! powinny być stosowane do zawieszania skrzydeł drzwiowych stanowiących zamknięcia otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych (pomiędzy otwartą przestrzenią a wnętrzem budynku). Ościeżnice stalowe drzwiowe ze wzmocnieniem w nadprożu przystosowane są do osadzania i montażu na nich zamykaczy drzwiowych - wg PN-EN 1154:1999.

Warunki stosowania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie):

- drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i pomieszczeń kuchennych oraz drzwi otwieranych na zewnątrz do: łazienek, umywalni, wydzielonych ustępów i kabin ustępowych powinny mieć szerokość co najmniej 800 mm w świetle ościeżnicy

- szerokość drzwi wewnętrznych wejściowych OPWK, OPWB, OMMI, OMM4, OPMA i OMMA powinna wynosić co najmniej 900 mm w świetle ościeżnicy; w przypadku zastosowania drzwi dwuskrzydłowych szerokość skrzydła zasadniczego nie może być mniejsza niż 900 mm; w drzwiach

do budynków i pomieszczeń użytkowych oraz do mieszkań, wysokość progów nie może przekraczać

20 mm,

- drzwi wewnętrzne w budynkach użyteczności publicznej, z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń pomocniczych i gospodarczych, powinny mieć w świetle ościeżnicy szerokość co najmniej 900 mm

Ościeżnice OPWK, OPWB, OMMI, OMM4. OPMA i OMMA drzwi wewnętrznych wejściowych

o szerokości w świetle 900> S > 800 mm oraz wysokości H <2000 mm mogą być stosowane tylko

do wymiany przy renowacji i remoncie mieszkań.

Ościeżnice drzwi o szerokości w świetle S <800 mm i H <2000 mm mogą być stosowane tylko jako zamknięcia otworów pomieszczeń gospodarczych i technicznych takich jak podręczne magazyny, piwnice, maszynownie dźwigów itp. wymagających zabezpieczenia przed wandalizmem.

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne wejściowe powinny być wyposażone w uszczelki na całym obwodzie powierzchni przylegania skrzydła drzwiowego do ościeżnicy oraz do progu.

Ościeżnice drzwi wewnętrznych wejściowych wzmocnionych klasy A należy stosować do mieszkań

w budynkach wielorodzinnych, gdzie istnieje zwiększone zagrożenie włamania i możliwość powstania strat mienia, wykraczających poza podstawowe wyposażenie mieszkania w meble i sprzęt gospodarstwa domowego.

Ościeżnice drzwi wewnętrznych wejściowych wzmocnionych klasy B należy stosować do pomieszczeń

w budynkach użyteczności publicznej, gdzie wymagane jest zabezpieczenie mienia., dokumentacji i baz danych podczas nieobecności personelu. Ościeżnice drzwi wewnętrznych wejściowych wzmocnionych klasy C należy stosować do pomieszczeń specjalnych użyteczności publicznej, przemysłowych i pomieszczeń specjalnych w budownictwie obronnym oraz rezydencjach, gdzie istnieje bardzo duże zagrożenie włamania i możliwość powstania niewymiernych strat. Ościeżnice należy dobierać i stosować w taki sposób by zapewnione było bezpieczeństwo użytkowania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego Ościeżnice bezprogowe drzwi o szerokości w świetle S > 900 mm stwarzają dogodne warunki ruchu osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży. Ościeża należy naprawić i oczyścić.

Przed przystąpieniem do wbudowania ościeżnicy należy sprawdzić czy ościeżnica jest zgodna

z zamówieniem i przeznaczeniem, sprawdzić współosiowość otworów w stojaku ościeżnicowym

z czopami, przeciwwyważeniowymi w skrzydle drzwiowym,

- wyeliminować ewentualne drobne usterki powstałe w czasie składowania lub transportu.

- sprawdzić czy w ościeżnicy zachowana jest prostopadłość stojaków z nadprożem, przez pomiar dwóch przekątnych w świetle ościeżnicy; różnica długości przekątnych nie powinna przekraczać 3 mm,

- odchylenia od prostopadłości stojaków z nadprożem należy skorygować poprzez lekkie uderzenie lewym lub prawym dolnym narożnikiem ościeżnicy o podłoże.

5.1.2. Osadzenie ościeżnic

Wbudowywanie ościeżnic powinno być wykonane zgodnie z pisemną instrukcją producenta. która powinna zawierać co najmniej:

- określenie, jakie czynności należy wykonać przed wbudowaniem ościeżnicy.

- dane producenta dotyczące przygotowania ościeży ścian,

- wskazanie punktów mocowania oraz nazwy elementów mocujących ościeżnicy (elementy kotwiące),

- dane o zasadach ustawienia i zabezpieczenia ościeżnic przed deformacją w trakcie wbudowywania.

- informacje dotyczące zabudowy ościeżnic w ściany z płyt gipsowo-kartonowych,

- informacje dotyczące zabudowy ościeżnic bez elementów kotwiących,

- wskazówki dotyczące jakości wypełnienia przestrzeni pomiędzy ścianą, a ościeżnicą w obszarze mocowania zawias i kotew,

- informacje dotyczące sposobu regulacji usytuowania skrzydła drzwi względem ościeżnicy.

- oraz inne szczegóły dotyczące osadzania ościeżnic, o ile wpływają na walory eksploatacyjne drzwi.

Firma budowlana z wbudowania ościeżnic drzwi o zwiększonej odporności na włamanie klasy A. B lub C powinna wystawić użytkownikowi zaświadczenie stwierdzające, że zostały spełnione wszystkie zalecenia wynikające z niniejszej Aprobaty Technicznej oraz z instrukcji wbudowywania. Zaświadczenia te zaleca się przedkładać przedstawicielom towarzystw ubezpieczeniowych.

Ustawienie ościeżnicy

1. Ościeżnicę należy ustawić w miejscu przeznaczenia tak, aby jej położenie nie odbiegało od pionu

i poziomu. Odchyłka od pionu górnych narożnych punktów ościeżnicy od dolnych nie powinna przekraczać 2 mm.

2. Oznaczona na ościeżnicy bazowa pozioma rysa technologiczna (montażowa) powinna dokładnie pokrywać się z bazową poziomą rysą naniesioną na ścianie (ościeżu). Rysy montażowe umieszczone sana ościeżnicy na wysokości wykończonej podłogi oraz 1000 mm nad poziomem wykończonej podłogi w celu ułatwienia prac montażowych,

3. Ościeżnice dokładnie ustawione w poziomie i pionie powinny być zabezpieczone przed deformacją (w trakcie zabudowy) przez rozparcie ich od wewnątrz przy pomocy rozpieraczy stałych lub nastawnych na wysokości zawias oraz otworów zaczepowych zamka drzwiowego.

Wbudowywanie ościeżnic w wykonanych ścianach

Ościeżnice drzwiowe, po osadzeniu ich w ościeżu, należy zamocować do ściany przy pomocy elementów kotwiących. Następnie po sprawdzeniu pionu i poziomu, należy wypełnić lukę pomiędzy ościeżem

a ościeżnicą odpowiednim materiałem (zaprawa murarska lub pianka montażowa). Materiał wypełniający nie powinien zawierać żadnych agresywnych korozyjnie składników. W ścianach wykonanych z materiałów lekkich np. z płyt gipsowo - kartonowych ościeżnice drzwiowe powinny być osadzone zgodnie z zaleceniami wydanymi przez producenta tych płyt i instrukcją wbudowywania ościeżnic.

Po wbudowaniu ościeżnicy i zawieszeniu skrzydła drzwiowego należy sprawdzić prawidłowość jego działania (rozwierania, zamykania i blokowania).

Zabudowa progów

1. Zabudowa progów aluminiowych polega na osadzeniu progu aluminiowego na dwóch listwach progowych przymocowanych do ościeżnicy oraz dokładnym wypełnieniu wolnej przestrzeni betonem.

2. Zabudowa progów stalowych polega na osadzeniu progu stalowego na listwach progowych przymocowanych do ościeżnicy lub do podłogi za pomocą wkrętów, oraz dokładnym wypełnieniu przestrzeni betonem.

3. Zabudowa progów drewnianych polega na przymocowaniu do podłogi za pomocą klejów montażowych lub wkrętów.

5.1.3. Powłoki malarskie

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

1. Powłoki cynkowe

Kształtowniki ościeżnicowe oraz pozostałe elementy stalowe ościeżnic za wyjątkiem wykonanych ze stali nierdzewnej powinny być zabezpieczone przed korozją dwustronną powłoką cynkową, naniesioną ogniowo, o nominalnej masie 140 g/m2 wg PN-BN 10142+A1:1997 i PN-EN 10143:1997, co odpowiada grubości powłoki =10 nm na każdej stronie.

2. Powłoki malarskie

Ościeżnice powinny być pokryte powłoką farby proszkowej poliestrowej o grubości co najmniej

50 urn spełniającej wymagania określone odpowiedniej Polskiej Normie tj.:

- PN-79/FH-97070 -PN-EN ISO 2409:1999

- PN-EN 1670:2000

- PN-ISO 7253:2000 -PN-71/H-04651 oraz posiadającej dokumenty dopuszczające do obrotu

i stosowania.

3. Anodowe powłoki tlenkowe

Na progach aluminiowych powinna być nałożona anodowa powłoka tlenkowa według :

- PN-EN 1670:2000

- PN-71/H-04651

- PN-EN 1670:2000

- PN-80/H97023 oraz posiadającej dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania.

5.2. Drzwi stalowe

Warunki stosowania

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie): wymiary drzwi powinny wynosić:

- do pomieszczeni przeznaczonych na stały pobyt ludzi i pomieszczeń kuchennych powinny mieć co najmniej szerokość 800 mm i wysokość 2000 nim w świetle ościeżnicy i być bez progów,

- do pomieszczeń wewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej, z wyjątkiem drzwi do pomieszczeń technicznych i gospodarczych, powinny mieć co najmniej szerokość 900 mm i wysokość 2000 mm w świetle ościeżnicy i być bez progów,

- do łazienek, umywalni i wydzielonych ustępów powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia mieć co najmniej szerokość 800 min i wysokość 2000 mm w świetle ościeżnicy, a w budynkach użyteczności publicznej 900 mm,

- o szerokości w świetle ościeżnicy 900> S> 800 min oraz o wysokości w świetle ościeżnicy H > 1900 mm mogą być stosowane przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących łub ich części z zachowaniem wymagań określonych w przepisach prawa budowlanego.

Drzwi stalowe wewnątrz lokalowe PORTA bezprogowe o szerokości w świetle ościeżnicy S > 900 mm stanowią dogodne warunki osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich

Warunki montażu

Wbudowanie drzwi powinno być zgodne z projektem technicznym i instrukcją zabudowy opracowanymi dla danego obiektu z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, Projekt techniczny i instrukcja zabudowy powinny zawierać:

a) wskazanie punktów mocowania oraz nazwy elementów mocujących ościeżnicę,

b) wskazania punktów wymagających szczególnie starannego mocowania w obszarze blokowania skrzydeł i mocowania zawias,

c) wskazówki dotyczące rodzaju i jakości wypełnienia przestrzeni pomiędzy ościeżem a ościeżnicą

Montaż ościeżnicy opisano w punkcie 5.1.

Wykonanie

1. Drzwi stalowe wewnątrz lokalowe

Skrzydło drzwiowe jest płytą, która powstała przez dwustronne oklejenie wypełnienia okładzinami

z blachy stalowej. Łby wkrętów mocujących okucia drzwi powinny być zlicowane z powierzchnią elementów mocowanych. Pogłębienia stożkowe pod łby stożkowe wkrętów powinny odpowiadać wykonaniu średniodokładnemu wg PN-87/M-82068, a średnice otworów przejściowych do śrub powinny odpowiadać wykonaniu średniodokładnemu wg PN-EN 20273:1998. Połączenia rozłączne: śruby i wkręty powinny być wykonane w klasie B wg PN-EN ISO 4759-l:2002(U). Gwinty powinny być wykonane w klasie średniodokładnej wg PN-ISO 965- 2:2001. Ostre i mące krawędzie zewnętrzne oraz wystające narożniki skrzydła, które mogą spowodować skaleczenie powinny być zaokrąglone promieniem minimum 0,5 mm. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne osadzenie zawiasów

w skrzydle, aby zapewnić ich równomierną pracę podczas eksploatacji. Konieczne jest również odpowiednie smarowanie części trących, co powinna także uwzględniać instrukcja użytkowania drzwi. Szklenia w skrzydłach wykonane są w kształcie prostokąta o powierzchni nie przekraczającej

1,15 mm². Szyby ze szkła bezpiecznego termicznie hartowanego osadzane są przy pomocy ramki przyszybowej oraz uszczelek samoprzylepnych z EPDM komórkowego.

Powłoki malarskie

1. Powłoka ochronno-dekoracyjna lakierowa proszkowa poliestrowa

Grubość powłoki lakierowej powinna wynosić minimum 30 Jim, przy czym nie powinny występować rysy i zadrapania świadczące o niedostatecznej twardości. Powłoka lakierowa powinna wykazać właściwą przyczepność powinna być bez złuszczeń, pęcherzy, zmarszczeń i spęknień. Powyższe powinno być spełnione zgodnie z :

- PN-BN 1670:2000

- PN-71/H-04651

- PN-EN 12500:2002

- PN-EN ISO 2409:1999

- PN-ISO 7253:2000/Apl : 2001

2. Powłoka ochronna cynkowa

Powłoka ochronna cynkowa z blach ocynkowanych ogniowo wg PN-EN 10142+A1:2002 powinna wynosić nie mniej niż 275g/m2 oraz posiadać odporność na oddziaływanie mgły solnej wg PN-EN 1670:2000.

3. Powłoka ochronno-dekoracyjna z blach odpornych na korozję

Powierzchnia skrzydła wykonana z blachy odpornej na korozję, powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 10088-2:1999/Apl :2003.

5.3. Drzwi wewnątrz lokalowe płaskie drewniane z ościeżnicą obejmującą

Jakość wykonania i wykończenia drzwi wewnątrz lokalowych płaskich systemu PORTA powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-88/B-1 0085/A2+A3.

Montaż ościeżnic zgodnie z pkt. opisującym przygotowanie ościeży i montażem osieży stalowych. Dodatkowo dochodzi modułowe scalanie ościeżnicy systemowej na miejscu budowy i przytwierdzanie opasek wykańczających. Wymiary skrzydeł i ościeżnic drzwiowych powinny być zgodne z projektem wykonawczym. Odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z wymaganiami normy

PN-88/B-100851A2+A3.

Kształt skrzydła

Kształt skrzydła, określany prostokątnością naroży oraz płaskością brzegów i naroży skrzydła, powinien spełniać poniższe wymagania:

- odchyłka od prostokątności naroża skrzydła nie powinna być większa niż 1,5 mm,

- odchyłki od płaskości brzegów pionowych skrzydła nie powinny być większe niż 2,5 mm, a brzegów poziomych - nie większe niż 1,5 mm,

- odchyłki od płaskości naroży skrzydła nie powinny być większe niż 3,0 mm, płaskość miejscowa nie powinna być większa niż 0,6 mm.

Prawidłowość działania drzwi.

Ruch skrzydła przy otwieraniu i zamykaniu powinien być płynny, bez zahamowań i ocierania skrzydła o ościeżnicę. Działanie ruchomych elementów okuć powinno przebiegać bez zacięć. Uszczelki powinny całkowicie przylegać do powierzchni elementów ościeżnicy.

5.4. Drzwi wejściowe

Jakość wykonania i wykończenia drzwi wejściowych powinna być zgodna z wymaganiami normy

PN-88/B-1 0085/A2+Az3. Wymiary drzwi i odchyłki wymiarowe powinny być zgodne z wymaganiami

normy PN-88/B-1 0085/A2+Az3. Pozostałe warunki wykonania i montażu robót jak dla drzwi stalowych

i drewnianych, z uwzględnieniem wymagań opisanych w punkcie 6.

5.5. Drzwi wejściowe antywłamaniowe, ognioodporne i dymoszczelne

Zakres, przeznaczenie i warunki stosowania

Drzwi określone w są przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, stanowiące zgodnie z terminologią ustaloną w normie PN-B-91000:1996, zamknięcia otworów w ścianach wewnętrznych, między klatką schodową lub korytarzem a pomieszczeniami.

Drzwi Typ 1 charakteryzują się klasą odporności na włamanie klasy C wg PN9 O/B-92270.

Drzwi Typ 2 charakteryzują się:

- klasami odporności ogniowej El 30 wg PN-B-02851-1:1997 i EMO wg EN 13501-2:2003

- klasami dymoszczelności S 60 wg EN 13501-2:2003

- klasą odporności na włamanie C wg PN-90/B-92270.

Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe, drzwi Typ 1 i Typ 2 mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3. Klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach eksploatacji ciężkich do bardzo ciężkich. Z uwagi na ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń, drzwi Typ i Typ 2, o klasach izolacyjności akustycznej Dl-30 dB, D2-30 dB i R = 32 dB. mogą być stosowane w zakresie zgodnym z wymaganiami normy PN-B-02151-3:1999 lub normy PN-87/B-02151/03. Jakość wykonania i wykończenia drzwi powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-88/B- 10085 wraz ze zmianami A2+Az3. Pozostałe warunki wykonania i montażu robót jak dla drzwi stalowych i drewnianych z uwzględnieniem wymagań opisanych w punkcie 6.

5.6. Drzwi przeciwpożarowe

Zakres, przeznaczenie i warunki stosowania

Drzwi przeciwpożarowe przeznaczone są do stosowania jako zamknięcia otworów w ścianach murowanych, betonowych i gazobetonowych, spełniające wymagania klasy odporności ogniowej El 60 E90 zgodnie z normą PN-B-02871:1996.

Zastosowanie drzwi w budownictwie powinno odbywać się na podstawie dokumentacji wykonawczej opracowanej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Zasady wbudowania drzwi, ich montażu i konserwacji powinny być zgodne z zaleceniami producenta. Pozostałe warunki wykonania i montażu robót jak dla drzwi stalowych i drewnianych z uwzględnieniem wymagań opisanych w punkcie 6.

6. KONTROLA JAKOŚCI.

Zasady kontroli

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085, PN-88/B-06079, dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich, które będą obejmo wału

6.1. Dla ościeżnic:

a) Wytrzymałość połączeń skrzydełek zawias z ościeżnicą na obciążenia dopuszczalne,

b) Wytrzymałość połączeń skrzydełek zawias z ościeżnicą na obciążenia niszczące,

c) Wytrzymałość ościeżnicy w miejscu otworowania pod zasuwki i zapadki zamków,

d) Wytrzymałość ościeżnicy na wstrząsy

e) Wytrzymałość segmentów i elementów ścian na obciążenia statyczne,

f) Wytrzymałość połączeń kotwy z ościeżnicą

6.2. Odporność ogniowa ościeżnic:

a) Ościeżnice klasy odporności ogniowej El 30 (30 minut) wg PN-B-0287 1:1996,

b) Ościeżnice klasy odporności ogniowej El 60 (60 minut) wg PN-B-0287 1: 1996. Przydatność wymienionych ościeżnic drzwi przeciwpożarowych do konkretnego rozwiązania powinna być potwierdzona przez przeprowadzenie badań kompletnego zespołu drzwiowego -zgodnie z PN-B-02871:1996 i PN-B 02851-1:1997.

6.3. Odporność akustyczna

a) ościeżnice do klasy akustycznej Rw 27 dB i 32 dB, zgodnie z wymaganiami wg PN-B-02 151-3:1999

b) ościeżnice do klasy akustycznej Rw = 42 dB, zgodnie z wymaganiami wg PN-B-0215 1-3: 1999. Określone wartości podane w dB powinny być potwierdzone przez przeprowadzenie badań izolacyjności akustycznej właściwej kompletnego zespołu drzwiowego zgodnie z PN-EN 20140-3:1999.

6.4. Drzwi stalowe powinny odpowiadać, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

a) Wymaganiom wytrzymałościowe drzwi wewnątrz lokalowych,

- sprawność działania

- siły operacyjne PN-EN 12217:2004 (U)

- odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie PN-EN 12400:2003

- odporność na obciążenia pionowe PN-EN 1192:2001

- odporność na skręcenia statyczne PN-EN 1192:2001

- odporność na uderzenia ciałem miękkim i ciężkim PN-EN 1192:2001

- odporność na uderzenia ciałem miękkim i twardym PN-EN 1192:2001

- odporność na wstrząsy PN-88/B06079

b) Wymaganiom w zakresie higieny, zdrowia i ochrony środowiska,

c) Wymaganiom dotyczące bezpieczeństwa pożarowego

6.5. Drzwi wewnątrz lokalowe płaskie drewniane z ościeżnicą obejmującą powinny odpowiadać, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

6.5.1. Wymaganiom wytrzymałościowe drzwi wewnątrz lokalowych,

a)Właściwości techniczne płyt HDF należy wykonać wg następujących norm:

- grubość-wg PN-EN 324-1:1998,

- gęstość - wg PN-EN 323:1999/Apl,

- spęcznienie na grubość pomoczenia w wodzie -wg PN-EN 317:1999/Apl,

- wytrzymałość na zginanie i moduł sprężystości przy zginaniu - wg PN-EN 310: 1994/Apl,

- wytrzymałość na rozciąganie w kierunku prostopadłym do płaszczyzny płyty - wg PN-EN 319:1999/Apl b) Właściwości płyt wiórowych należy wykonać wg następujących norm:

- grubość - wg PN-EN 324-1:1998,

- gęstość - wg PN-EN 3231999/Ap 1,

- wytrzymałość na zginanie moduł sprężystości przy zginaniu - wg PN-EN 310:1994/Apl,

- wytrzymałość na rozciąganie w kierunku prostopadłym do płaszczyzny płyty - wg PN-EN 319:1999/Apl.

6.5.2. Jakości wykonania zgodnie z normą PN-88/B-10085/A2+A3, w zakresie połączeń konstrukcyjnych , szklenia, okuwania i wykończenia.

6.5.3. Wymiary drzwi zgodnie z normą PN-88/B-i0085/A2+A3. Grubość, wysokość i szerokość zgodnie z PN-EN 951: 2000.

6.5.4. Prostokątności skrzydła wg PN-EN 951: 2000.

6.5.5. Płaskości skrzydła wg PN-EN 952: 2000.

6.5.6. Prawidłowości działania drzwi zgodnie z BN-75/7150-03

6.5.7. Siły operacyjne zgodnie z PN-EN 12046-2:2001.

6.5.8. Odporności okładzin skrzydła na uderzenia ciałem twardym wg PN-EN 950: 2000,

6.5.9. Odporności drzwi na obciążenia udarowe wg PN-86/B-06076.

6.5.10. Odporności drzwi na wstrząsy wg PN-88/B-06079.

6.5.11. Sprawdzenie odporności drzwi na obciążenia statyczne siłą skupioną działającą

w płaszczyźnie skrzydła wg PN-EN 947: 2000

6.5.12. Wytrzymałość skrzydeł na skręcanie statyczne wg PN-EN 948:2000,

6.5.13. Wymaganiom w zakresie higieny, zdrowia i ochrony środowiska,

6.5.14. Wymaganiom dotyczące bezpieczeństwa pożarowego

6.6. Drzwi wejściowe powinny odpowiadać, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

6.6.1. Wymaganiom wytrzymałościowe drzwi wejściowych

1. Wilgotności drewna zgodnie z PN-84/D-041 50

2. Zgodność kleju z wymaganiami PN-EN 204:2002 (U)

3. Wyglądu zewnętrznego półfabrykatów z drewna warstwowo klejonego

4. Dokładności sklejenia warstw drewna w półfabrykacie

5. Sprawdzenie wytrzymałości półfabrykatów na ścinanie przy ściskaniu zgodnie z PN-B. 03156:1997.

6. Właściwości płyt HDF wg PNEN 324-1:1998, natomiast gęstość - wg PN-EN 323:1999 z poprawką Apl:2002. Pozostałe właściwości płyt (spęcznienia na grubość po 24 godzinach zanurzenia w wodzie, wytrzymałości na zginanie statyczne, moduł sprężystości przy zginaniu, wytrzymałości na rozciąganie

w kierunku prostopadłym do płaszczyzny płyty) należy sprawdzać wg norm podanych

w PN EN 622-5:2000.

7. Sprawdzenie jakości wykonania zgodnie z PN-88/B-10085/A2+Az3, w zakresie poprawności konstrukcji i połączeń konstrukcyjnych, wykończenia i okuwania.

8. Wymiary drzwi z normami PN-EN 951:2000 i PN-88/B-1 0085/A2+Az3.

9. Prostokątność skrzydła wg PN-EN 951 :2000.

10. Płaskość skrzydła wg PN-EN 952:2000.

11. Sprawności działania skrzydła.

12. Wymagania sił operacyjnych wg PN-EN 12046-2:2001.

13. Wymagania odporności drzwi na obciążenia statyczne pionowe działające w płaszczyźnie skrzydła wg

PN-EN 947:2000

14. Wymagania odporności na obciążenia statyczne wg PN-90/B-92270 i UA GS III. 10/2002.

15. Wymagania odporności na obciążenia dynamiczne wg PN-901B-92270 i UA GS III. 10/2002.

16. Wymagania odporności na niekonwencjonalne manipulacje wg PN-90/B-92270 i UA GS III. 10/2002.

17. Wymagania wytrzymałości na skręcanie statyczne wg PN-EN 948:2000.

18. Wymagania odporności na uderzenie ciałem twardym wg PN-EN 950:2000

19. Wymagania odporności na obciążenia udarowe ciałem miękkim i ciężkim wg PN-EN 949:2000

20. Wymagania na wstrząsy wg PN-88/B-06079

21. Wymagania funkcjonalności i niezawodności działania wg PN-EN 1191:2001

22. Wymagania infiltracji powietrza wg PN-EN 1026:2001.

23. Wymagania izolacyjności akustycznej drzwi pełnych wg PN-EN 20140-3:1999, a wskaźniki R, R

i Rl należy obliczać wg PN-EN ISO 717-1:1999.

6.6.2. Wymaganiom w zakresie higieny, zdrowia i ochrony środowiska,

6.6.3. Wymaganiom dotyczące bezpieczeństwa pożarowego

6.7. Drzwi wejściowe antywłamaniowe, ognioodporne i dymoszczelne

Powinny odpowiadać, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

6.7.1. Wymaganiom wytrzymałościowe drzwi wejściowych

1. Wilgotność drewna wg PN-EN 13183-2:2003

2. Zgodność kleju wg PN-EN 204:2002

3. Dokładności sklejenia warstw drewna w półfabrykacie.

4. Wytrzymałość półfabrykatów na ścinanie przy ściskaniu zgodnie z PN-B03156:1997.

5. Właściwości płyt wiórowych. Grubość płyt wiórowych wg EN 324-1:1998, pozostałe

wg PN-EN 312-3:2000 wraz ze zmianą Apl:2002.

6. Właściwości płyt HDF wg PN-EN 622-1:2000 wraz z Apl:2002 i PN EN 622-5:2000 wraz zApl :2002.

7. Wymagania jakości wykonania zgodnie z PN-881B-10085 wraz z poprawkami A2+Az3,

8. Wymagania wymiarów wg PN-88/B-10085 wraz z A2+Az3.

9. Wymagania prostokątności skrzydła wg PN-EN 951:2000

10. Wymagania płaskości skrzydła wg PN-EN 952:2000.

11. Wymagania prawidłowości działania.

12. Wymagania wartości sił operacyjnych wg PN-EN 12046-2:2001.

13. Wymagania odporności drzwi na obciążenia pionowe wg PN-EN 947:2000.

14. Wymagania odporności na włamanie wg PN-90/B-92270.

15. Wymagania wytrzymałości na skręcanie statyczne, wg PN-EN 948:2000.

16. Wymagania odporności na wstrząsy wg PN-88/B-06079

17. Wymagania funkcjonalności i niezawodności działania wg PN-EN 1191:2002

18. Wymagania przepuszczalności powietrza wg PN-EN 1026:2001.

19. Wymagania izolacyjności akustycznej wg PN-EN 20140-3:1999, PN-EN ISO 717-1:1999.

20. Wymagania odporności ogniowej wg PN-EN 1634-1:2002 i PN-EN 1363-1:2001.

21. Sprawdzenie dymoszczelności zgodnie z normą PN-EN 1634-3:2003.

6.7.2. Wymaganiom w zakresie higieny, zdrowia i ochrony środowiska,

6.7.3. Wymaganiom dotyczące bezpieczeństwa pożarowego

6.8. Drzwi przeciwpożarowe powinny odpowiadać, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

6.8.1. Wymaganiom wytrzymałościowe drzwi wejściowych

1. Jakości materiałów, okuć i akcesoriów -jak drzwi opisywane wcześniej

2. Wymagania trwałości funkcjonowania zgodnie z normą PN-85/B-06070

3. Wymagania sprawności działania skrzydeł drzwiowych i oznaczenie siły potrzebnej do zamknięcia drzwi zgodnie z normą PN-87/B-06078

4. Wymagania sztywności skrzydeł na obciążenie statyczne siłą skupioną działającą prostopadle do

płaszczyzny skrzydła zgodnie z normą PN-87/B-06077

5. Wymagania sztywności skrzydeł na obciążenie statyczne siłą skupioną działającą w płaszczyźnie skrzydła zgodnie z normą PN-86/B-06075

6. Wymagania odporności skrzydeł na wstrząsy zgodnie z normą PN-881B-06079

7. Wymagania odporności skrzydeł na odkształcenia przy zwichrowaniu wg PN-92/B-0607

8. Wymagania odporności ogniowej zgodnie z normą PN-B-02871

6.8.2. Wymaganiom w zakresie higieny, zdrowia i ochrony środowiska,

6.8.3. Wymaganiom dotyczące bezpieczeństwa pożarowego 6.2.

Ocena jakości

Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót jest: [szt.] wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

9. ODBIÓR ROBÓT.

Wszystkie roboty wymienione w SST 4.2.2. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5.

9. PŁATNOŚĆ.

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

OŚCIEŻNICE:

- PN-EN 292-1:2000 Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania.

Część 1: Podstawowa terminologia, metodologia

- PN-EN 292-2:2000 Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania.

Część 2: Zasady i wymagania techniczne

- PN-EN 439:1999 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Gazy osłonowe do łukowego spawania i cięcia

- PN-EN 440:1999 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe i spoiwo do

spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów stali niestopowych i drobnoziarnistych.

- PN-EN 573-3:1998 Aluminium i stopy aluminium. Skład chemiczny ż rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie.

Skład chemiczny

- PN-EN 729-4:1997 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące jakości

w spawalnictwie

- PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe

- PN-EN 1050:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka

- PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania.

Wymagania  i metody badań

- PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań

- PN-EN ISO 2360:1998 Powłoki nie przewodzące na podłożu metalowym niemagnetycznym.

Pomiar grubości powłok. Metoda prądów wirowych

- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć

- PN-EN 10142+A1:1997 Stał niskowęglowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

- PN-EN 10143:1997 Stal. Taśmy i blachy powlekane ogniowo w sposób ciągły powłokami metalicznymi.

Tolerancje wymiarów i kształtu

- PN-EN 10204+A 1:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli

- PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów  budowlanych

- PN-EN 22768-1 :1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji

- PN-EN 22768-2: 1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje geometryczne elementów bez indywidualnych oznaczeń tolerancji

- PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnętrznych i wewnętrznych zestawów drzwiowych

- PN-ISO 2859- 1+ACI: 1996 Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. Plany badania na podstawie akceptowanego poziomu jakości (AQL), stosowane podczas kontroli partii za partią

- pr EN 1634-2 Badania odporności ogniowej zaspołów drzwiowych i żaluzji. Badanie okuć budowlanych

w małej skali

- pr EN 12488 Szkło w budownictwie - Wytyczne dla szklenia - Systemy oszkleń I wymagania dla oszkleń

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania

- PN-B-0285 1-1: 1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja

- PN-B-0287 1:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej zamknięć otworów w ścianach budynków

- PN-87/13-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające

prostopadle do płaszczyzny skrzydła

- PN-88/B-06079 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy

- PN-B-13083: 1997 Szkło budowlane bezpieczne

- PN-B-9 1000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

- PN-89/B-9 1003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie

- PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone,

klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania.

- PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie

klasy C. Wymagania i badania uzupełniające

- PN-92/B-94050-02 Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Wymagania i badania

- PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłoki

- PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej

- PN-7 l/H-0465 1 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określerne agresywności korozyjnej środowisk

- PN-83/H-92128 Blacha cienka ze stali odpornej na korozję i żaroodpornej

- PN-76/H93461/00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia

- PN-79/H-97070 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne

- PN-83/M-02113 Gwinty metryczne. Tolerancje

- PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości

- PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe

parametrów

- PN-74/M-6902 I Wytyczne projektowania, wykonywania i kontroli złączy zgrzewanych punktowo

- PN-75/M-69022 Spawalnictwo. Garby kuliste do zgrzewania garbowego blach stalowych

- PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje

- PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki

- PN-80/Z-08052 Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy.

DRZWI STALOWE:

Klasyfikacja

- PN-EN 204:2002 Klasyfikacja klejów termoplastycznych do drewna przeznaczonych do połączeń nie konstrukcyjnych

- PN-EN 292-2:2000 Maszyny Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe. Ogólne zasady projektowania.

Cześć II  Zasady i wymagania techniczne

- PN-EN 312-1 :2000/Ap 1:2002 Płyty wiórowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne dla wszystkich rodzajów płyt.

- PN-EN 622-5:2000/Apl :2002 Płyty pilśniowe. Wymaganie techniczne. Wymagania dla płyt formowanych na sucho (MDF).

- PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenie

- PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane, Oznaczenie wytrzymałości na skręcanie statyczne '

- PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzjo. Oznaczenie odporności drzwi

na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim.

- PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczenie odporności na uderzenie ciałem twardym

- PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności

- PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru.

- PN-EN 1050:1999 Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka

- PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania.

Wymagania i metody badań

- PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania

- PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymogów wytrzymałościowych

- PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe - Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność - Klasy tolerancji

- PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa -Klasy tolerancji

- PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozje. Wymagania i badania

- PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki. Wymagania i metody badań

- PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozję. Gatunki

- PN-EN 10088-2:1999/Apl :2003 Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy blach grubych,

cienkich oraz taśm ogólnego przeznaczenia.

- PN-EN 10111:2001 Stal niskowęglowa. Blachy i taśmy walcowane na gorąco w sposób ciągły, przeznaczone do obróbki plastycznej na zimno

- PN-EN 10142:2002(U) Stal niskowęglowa. Taśmy i blachy ocynkowane ogniowo i sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

- PN-EN 10169-1:1998 Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły. Postanowienia ogólne

- PN-EN 1 0204+Al:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli

- PN-EN 12046-2:2001 Siły operacyjne. Metody badania. Część 2: Drzwi

- PN-EN 12051:2002 Okucia budowlane. Zasuwy drzwiowe i okienne. Wymagania i metody badań

- PN-EN 12150-1 -.2002 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo krzemianowe. Część 1: Definicje i opis.

- PN-EN 12217:2004(u) Drzwi - Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja

- PN-EN 12400:2002 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

- PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji

w warunkach  atmosferycznych. Klasyfikacja, określenia i ocena korozyjności atmosfery.

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW)

Produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-BN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.

Specyfikacja.

- PN-EN 20273:1998 Części złączne. Otwory przejściowe dla śrub i wkrętów.

- PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez indywidualnych oznaczeń tolerancji.

- PN-EN 22768-2:1999 Tolerancje ogólne. Tolerancje geometryczne elementów bez indywidualnych oznaczeń tolerancji

- PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć

- PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłok

- PN-EN ISO 4759-1:2002 /U/Tolerancje części złąćznych. Część 1: Śruby, wkręty, śruby dwustronne

i nakrętki –Klasy dokładności A, B i C.

- PN-EN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia (seria norm)

- PN-ISO 965-2:2001 Gwinty metryczne ISO ogólnego przeznaczenia. Tolerancje. Część 2. Wymiary

graniczne gwintów zewnętrznych i wewnętrznych ogólnego przeznaczenia. Klasa średniodokładna.

- PN-ISO 2776:1998 Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnętrznych i wewnętrznych

Zestawów drzwiowych.

- PN-ISO 2859-1+AC: 1996 Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. Plany badania na

Podstawie akceptowanego poziomu jakości (AQL).

- PN-ISO 7253:2000/Apl:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na rozpylone obojętną solanką

(mgłą)

- PN/B-02100:1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

- PN-88/B-06079 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy

- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

- PN-89/B-91003 Drzwi Zasady ustalenia wymiarów skoordynowanych modularnie

- PN-B-94090:1996 Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa; tworzywa sztucznego

- PN-9 l/B-94400 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania

- PN-92/B-94402 Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0

- PN-9IJB-94405 Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane we. Klasa 0

- PN-B-94430:1997 Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze. Zestawy

- PN-71/H-04651. Ochrona przed korozją Klasyfikacja. Określenia agresywności korozyjnej środowiska

- PN-87/M-82068 Pogłębienia stożkowe pod łby stożkowe wkrętów PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola

jakości. Losowy wybór jednostek.

DRZWI WEWNĄTRZ LOKALOWE PŁASKIE DREWNIANE Z OŚCIEŻNICĄ OBEJMUJĄCĄ

- PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

- PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności

- PN86/B06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia udarowe

-PN87/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające

prostopadle do płaszczyzny skrzydła.

- PN-86/B-06078 Drzwi drewniane. Metoda oznaczania siły potrzebnej do zamknięcia

- PN-B06079. 1988 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy

- PN-B-10085:1988 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.

Wymagania i badania.

- PN-B-201 30:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E)

- PN-B-91 000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

- PN-92/B-94050.02 Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Wymagania i badania

- PN-B-94090: 1996 Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego

- PN-92/B-94402 Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa O

- PN-91 /B-94405 Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane WC. Klasa O

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

- PN-EN 204:1994 Klasyfikacja klejów do łączenia drewna i materiałów drewnopochodnych

w nienośnych elementach konstrukcyjnych.

- PN-EN 310:1994 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie modułu sprężystości przy zginaniu I

(oraz zmiana Ap 1) wytrzymałości na zginanie.

- PN-EN 312-3:2000 Płyty wiórowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne dla wszystkich

(oraz zmiana Api) rodzajów płyt.

- PN-EN 312-3:2000 Płyty wiórowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla płyt do (oraz zmiana Apl)

Wyposażenia wnętrz (łącznie z meblami) użytkowanych w warunkach suchych.

- PN-EN 317:1999 Płyty wiórowe i płyty pilśniowe. Oznaczanie spęcznienia na grubość po (oraz zmiana Apl) moczeniu w wodzie.

- PN-EN 319:1999 Płyty wiórowe i płyty pilśniowe. Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie

(oraz zmiana Apl) w kierunku prostopadłym do płaszczyzn płyty.

- PN-EN 323:1999 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie gęstości (oraz zmiana Apl)

- PN-EN 324-1:1998 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie wymiarów płyt. Oznaczanie grubości,

szerokości i długości.

- PN-EN 438-1:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic

termoutwardzalnych.

Wymagania

- PN-EN 572-5:1999 Szkło w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-

krzemianowego. Wzorzyste szkło walcowane.

- PN-EN 622-5:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho (MDF)

(oraz zmiana Apl)

- PN-EN 947.2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe

- PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne

- PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi

na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim

- PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym

- PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości szerokości, grubości i prostokątności

- PN-EN 952: 2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru

- PN-EN 12046-2: 2001 Siły operacyjne. Metoda badania. Część 2: Drzwi

- BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody badań

DRZWI WEJŚCIOWE

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność

akustyczna

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania

- PN-87/B-021 51/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz

Izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.

- PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiar, izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności

Akustycznej elementów budowlanych, Pomiar, laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych

elementów budowlanych.

- PN-EN ISO 717-1 1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności

akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych.

- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

- PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejonych

- PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie I transport

- PN-B-06079: 1988 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy

- PN-88/B-10085/A2+Az3 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A2)

- PN-B-1 0087:1996 Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania

- PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na

włamanie klasy C Wymagania i badania uzupełniające.

- PN-92/B-94050/02 Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Wymagania i badania

- PN-93/B-94403 Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa T

- PN-B-94411:1999 Okucia budowlane. Wymiary części chwytakowych klamek

- PN-B-94416:1994 Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa T

- PN-84/B-94461/04 Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowane. Wkładki dwustronne.

- PN-91/B-94400 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania ibadania

- PN-84/D-04150 Drewno. Oznaczenie wilgotności

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

- PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki

- PN-EN 204:2002(U) Klasyfikacja klejów termoplastycznych do łączenia drewna do zastosowań

nie konstrukcyjnych.

- PN-EN 205:1995 Metody badań klejów do drewna przeznaczonych do zastosowań nie

konstrukcyjnych.

Określenie wytrzymałości spoiny klejowej na ścinanie w połączeniach zakładkowych.

- PN-EN 323:1999 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie gęstości

- PN-EN 323/Apl:2002 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie gęstości

- PN-EN 324-1:1998 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie wymiarów płyt. Oznaczenie grubości,

szerokości i długości.

- PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne

- PN-EN 622-1/Apl :2002 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne

- PN-EN 622-5:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho (MDF)

- PN-EN 622-5/Apl :2002 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho (MDF)

- PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenia pionowe

- PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne

- PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony I żaluzje. Oznaczanie odporności na uderzenie

ciałem miękkim i ciężkim.

- PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe - Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym

- PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe - Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności

- PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru

- PN-ISO 554:1996 Normalne warunki atmosferyczne klimatyzacji i/lub badań. Wymagania

- PN-EN 1191:2001 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badań

- PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych

- PN-EN 12046-2:2001 Siły operacyjne. Metoda badania. Część 2: Drzwi

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

KOD 45430000-0 POKRYCIE PODŁÓG I ŚCIAN

Posadzki, płytki gres

Spis Treści

1.	Wstęp

1.1.	Przedmiot SST

1.2.	Zakres stosowania SST

1.3.	Zakres robót objętych SST

1.4.	Określenia podstawowe

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

2.	Materiały

2.1.	Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.	Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.	Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4.	Wyroby podłogowe PCW

2.5.	Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

2.6.	Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-741B-30175

2.7.	Kruszywo do posadzki cementowej

2.8.	Wykładzina dywanowa

2.9.	Wykładzina antystatyczna, Wykładzina antyelektrostatyczna

2.10. Zaprawa samopoziomująca

2.11. Posadzka drewniana-parkiet

2.12. Podwójna podłoga

3.	Sprzęt

4.	Transport

5.	Wykonanie robót

5.1.	Warstwy wyrównawcze pod posadzki

5.3.	Posadzki cementowe

5.2.	Wykonywanie posadzki PCW

5.4.	Warstwa samopoziomująca

5.5.	Posadzka drewniana

6.	Kontrola jakości

7.	Obmiar robót

8.	Odbiór robót

9.	Podstawa płatności

10.	Przepisy związane

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST, Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyrównawcze pod posadzki.

Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z oczyszczeniem

i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Posadzki właściwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Posadzka z wykładzin rulonowych.

Listwy przyścienne z PCW, klejone jw. z oczyszczeniem i przygotowaniem pod- loża, rozłożeniem materiału, przycięciem, posmarowaniem klejeni podłoża i płytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

Wykładzina rulonowa antystatyczna z listwami przyściennymi.

Wykładzina tekstylna dywanopodobna z listwami przyściennymi

Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wyroby podłogowe PCW

Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW wg. PN-78/B-89001 Podstawowe wymagania

- twardość wg Brinella - 1,45-1,75 MPa,

- odporność cieplna wg V"cata - 49-59°C

- zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%,

- nasiąkliwość (po 24 godzinach) - 1,5%

- ścieralność na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,

- współczynnik przewodzenia ciepła - 0,29 W/m°C.

Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków myjących, wykazują dużą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych czynników. Należą do trudno palnych.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego, mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających. Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. Zastosowanie

do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm

2.6. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-741B-30175.

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne) Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75

- temperatura mięknięcia- nie normalizuje się

- przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cni, połączonych spoiną kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywać się w masie.

- wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż -20 mm,

- spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze - 20±2°C - nie normalizuje się,

- odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20±2C zrzuconą z wysokości 2,5 ni na płytę stalową - bez pęknięć i odprysków,

- gęstość pozorna, nie mniej niż - 1,5 mm

2.7. Kruszywo do posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki.

W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2.5 cm - 10 mm, 3.5 cm - 16 mm.

2.8. Wykładzina dywanowa.

Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.

2.9. Wykładzina antystatyczna - rulonowa lub płytowa, Wykładzina antyelektrostatyczna.

Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.

2.10. Zaprawa samopoziomująca.

Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. Samopoziomująca wylewką cementową o grubości od 2,0 do 10 mm grubości; służącą do wyrównywania i korygowania powierzchni betonowych i jastrychów cementowych wewnątrz budynków, pod wykładziny podłogowe PCV, dywanowe, parkiet, terakotę, kamień, marmur naturalny. Może być wykorzystywany do wykonywania równych powierzchni zarówno w nowych jak i przy modernizacji starych pomieszczeń.

Wymagania - PN-EN 13813.2003

2.11. Posadzka drewniana - parkiet

Parkiet dębowy klasa I -Parkiety - wymagania według obowiązujących norm:

Wilgotność drewna: 9%±2% Wymiary parkietu: grubość: 22 mm

- szerokość: 43-70 mm

- długość: 200-500 mm Tolerancja wymiarowa ±0,2 mm

Jakość deszczułek parkietowych

Uwagi ogólne:

Z uwagi na niemożliwe do uniknięcia różnice przy sortowaniu dopuszcza się w danej klasie do 2% deszczułek o niższej jakości (zgodnie z DIN 280).

Jakość ocenia się według wad występujących na płaszczyźnie górnej (prawej).

Nie bierze się pod uwagę słoistości i układu słoi rocznych oraz sęków do 3mm nie skupionych.

Rdzeń zdrowy jest dopuszczalny na dolnej płaszczyźnie.

Zgnilizna miękka jest niedopuszczalna na obu płaszczyznach.

Zgnilizna twarda jest dopuszczalna na lewej płaszczyźnie w postaci pasm o głębokości do 5 mm

Zakres występowania dopuszczalnych wad obróbki:

- płaszczyzna górna: falistość strugania do głębokości 0,3mm;

- płaszczyzna dolna: ubytki drewna o głębokości do 2mm, szerokości do 5mm i do 1/3 długości deszczułki;

- boki: zagłębienia i wyrwania włókien do 0,3mm;

- czoła: odchylenie prostopadłości czoła od podłużnej osi deszczułki do 0,5% szerokości deszczułki;

- wpusty i wypusty muszą zapewniać prawidłowe złożenie deszczułek bez powstawania szczelin na płaszczyźnie posadzki.

Przechowywanie.

Parkiet należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Paczki należy izolować od podłoża.

Transport

Parkiet należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.

2.12. Podwójna podłoga.

Wymagania:

- wysokość regulowana od 15-50 cm,

- nawierzchnia antyelektrostatyczna z możliwością uziemienia, nośność paneli - 10,0 kN/m2,

- musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.

3. Sprzęt.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały

i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót.

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki.

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem  zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe.

- Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MP. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.

- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni

nie powinna być niższa niż 5°C.

- Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję

gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.

- Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi

o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia

z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

- Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyzn lub pochyloną, zgodnie

z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

- W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW.

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem

prób ciśnieniowych.

Przygotowanie podłoży

- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementową.

- Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być zapewnion co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz

w okresie wysychania kleju.

- Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na

24 godziny przed układaniem.

- Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2- 3 cm. Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych.

- Płytki i arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża.

- Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW.

- Arkusze lub płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami. Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek dopuszcza się mijankowy układ spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nic więcej niż 1mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu.

- Posadzki z wykładzin PCW należy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych

5.3. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej. Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą - przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie - 16 MPa, przy pozostałych posadzkach - 10 MPa.

W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Szczeliny	dylatacyjne powinny być wypełnione masą	asfaltową. Zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. Posadzkę cementową

należy utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni.

5.4. Warstwa samopoziomująca

Podłoże pod warstwę samopoziomująca powinno być odpowiednio mocne, zwarte i pozbawione zanieczyszczeń. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy po olejach, warstwy zwietrzałe i słabo przylegające należy usunąć. Powierzchnia powinna być starannie odkurzona - nie usunięte zanieczyszczenia mogą wypłynąć na powierzchnie wylewki. Większe pęknięcia i ubytki podłoża należy zaszpachlować. Podłoża chłonne i pylące należy zagruntować emulsją gruntującą. Emulsja redukuje chłonność podłoża, przez

cozapobiega zbyt szybkiemu oddawaniu do niego wody i tworzeniu pęcherzy, ponadto wzmacnia

je poprawiając przyczepność wylewanej masy. Emulsję rozprowadzamy pędzlem ławkowcem, względnie przy pomocy gąbkowanego wałka. Ustalenie docelowego poziomu wylewania warstwy samopoziomującej przeprowadzamy w sposób indywidualny, np. używając niwelatora i łaty, schlauchwagi lub zwykłej długiej poziomicy. Wstępnie ustalony poziom przenosimy poprzez repery pośrednie rozmieszczone

na całej powierzchni wylewania. Przy wykonywaniu tej czynności należy pamiętać o zalecanej przez producenta minimalnej grubości warstwy, która dla masy szpachlowej wynosi 2 mm.

WYKONANIE PODKŁADU

Zaprawa samopoziomując jest suchą mieszanką, gotową do użycia po dodaniu odpowiedniej ilości wody (ok. 4,5 litrów). Wylewka jest w pełni gotowa do zastosowania dopiero po ok. 5 minutach, po ponownym przemieszaniu masy. Czas ten jest potrzebny do wstępnego odpowietrzenia rozrobionej masy i inicjacji procesów chemicznych w mieszance. Rozrobioną masę wylewamy w sposób ciągły, unikając przerw technologicznych, przemieszczając się stopniowo od najbardziej oddalonych ścian w kierunku do wyjścia.

Połączenia kolejnych partii warstwy samopoziomującej należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Dla wstępnego ustalenia poziomu i ujednolicenia struktury wylewki, należy po wylaniu kolejnej partii wylewki zaciągnąć pacą metalową (blichówką). Po usunięciu reperów można przetepować wylewkę przy pomocy wałka tepowniczego. Wspomaga to początkowy efekt poziomowania i ujednorodnia wylewkę. Na wylewkę w zależności od warunków istniejących w pomieszczeniu można wchodzić po upływie około 10 godzin. W tym czasie należy wykonać (powtórzyć) istniejące dylatacje podłoża (zaznaczone uprzednio na ścianie) poprzez nacięcie ostrzem noża.

DOJRZEWANIE PODKŁADU

Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów. Zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Użytkowanie wylewki można rozpocząć po 10 godzinach. Przyklejanie okładzin ceramicznych i kamiennych może nastąpić po upływie 3 dni. Dla wykładzin dywanowych, PCV,

linoleum oraz parkietu okres ten odpowiednio wynosi 7 dni.

5.5. Posadzka drewniana

Warunki ogólne.

Wszelkie prace parkieciarskie można zacząć wykonywać po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych związanych np. z układaniem terakoty, montażem grzejników, łącznie z próbami ciśnieniowymi.

W pomieszczeniach w których wykonuje się prace parkieciarskie temperatura nie powinna byc niższa niż

15 stopni C, a wilgotność względna powietrza w granicach 45-65%. Te warunki cieplno - wilgotnościowe powinny być zapewnione również po wykonaniu posadzki, aż do czasu oddania mieszkania, budynku do użytku. Nie może być sytuacji, że po skończeniu prac pomieszczenie zostaje zamknięte na dłuższy czas

bez żadnej wentylacji, gdyż wiadomo że drewno jest materiałem bardzo wrażliwym na każdą zmianę wilgotności, a pozbawione naturalnej wentylacji może stworzyć przyszłemu użytkownikowi wiele problemów. Następnym obowiązkiem wykonawcy robót parkieciarskich jest pomiar wilgotności podłoża.

- za pomocą aparatu elektrycznego, metodą karbidową lub metoda suszarkowowagowa. Dopuszczalna wilgotność mierzona metodą suszarkowowagowa podłoży najczęściej stosowanych to:

- Cementowo-betonowe - 3 %

- Anhydrytowe, gipsowe -1,5 %

Przy metodzie karbidowej to odpowiednio:

- Cementowo-betonowe - 2 %

- Anhydrytowe , gipsowe - 0,5 %

Przed ułożeniem należy zmierzyć również wilgotność parkietu. Według PN powinna ona

wynosić 10 +/- 3 %.

Wyniki wszystkich badań należy wpisać w dziennik budowy, lub sporządzić specjalny protokół.

Wytrzymałość na ściskanie podkładów mineralnych powinna wynosić nie mniej niż 3Mpa.

Równość podłoża wykonuje się go za pomocą łaty dwumetrowej, którą przykładamy w dowolnym miejscu, nie powinna ona wykazywać prześwitów większych niż 5mm.

Montaż

Pierwszą czynnością jest dokładne odkurzenie podłoża i zagruntowanie środkami gruntującymi. Po wyschnięciu gruntu nakładamy klej i przyklejamy parkiet . Przyklejenie każdej deszczułki do podłoża powinno nastąpić na całej jej powierzchni, w żadnym wypadku nie mniejszej niż 80% powierzchni deszczułki. Parkiet powinien być ułożony szczelnie , dopuszczalna szerokość szczelin między deszczułkami nie powinna być większa niż 0,4mm a przy mozaice parkietowej 0,3 mm. Między posadzką drewnianą

a stałymi pionowymi elementami budynku ( ściany , słupy itp.) należy pozostawić szczelinę dylatacyjną

o szerokości co najmniej lOmm. Wiadomo, że im większa powierzchnia układanej podłogi, rodzaj drewna sposób układania należy zwiększyć szerokość szczeliny dylatacyjnej. Powinna ona być wolna od zanieczyszczeń , klinów, odpadków drewna itp. Wszystko po to aby parkiet mógł swobodnie pracować, przy zmianach wilgotnościowo-temperaturowych w okresie całego roku. Listwy lub cokoły powinny być łączone na długościach oraz w narożnikach wypukłych pod kątem 45 stopni a w narożnikach wklęsłych pod kątem 135 stopni. Listwy przypodłogowe powinno przybijać się do deszczułek w odstępach nie mniejszych niż

60 cm. za pomocą gwoździ których główki powinny być zrównane z powierzchnią listwy.

Cyklinowanie.

Po wymaganym przez producenta terminie dojrzałości kleju przystępujemy do szlifowania. Szlifowanie parkietu należy przeprowadzić najlepiej w sposób opisany w instrukcjach dołączonych przy zakupie szlifierki. Na powierzchni posadzki drewnianej nie mogą być widoczne ślady zarysowania materiałem ściernym.

Niezwłocznie po oszlifowaniu i odkurzeniu posadzka drewniana wraz z listwami powinna być wykonana powłoka lakiernicza.

Odbiór posadzki drewnianej powinien obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego ; należy wykonać przez ocenę wzrokową.

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej.

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem - przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie.

- sprawdzenie prawidłowości szerokości szczelin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowość zamocowania listew przypodłogowych należy wykonać przez oględziny.

- sprawdzenie grubości powłoki lakieru.

6. Kontrola jakości.

6.1. Wymagania	jakość	materiałów	powinna	być	potwierdzona	przez	producenta

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadająwymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (pookresie gwarancyjnym);

6.3. Należy	przeprowadzić	kontrolę dotrzymania	warunków ogólnych wykonania robót

(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki,dylatacji.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

- Odbiór robót.

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym

przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin -. za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową,

9. Podstawa płatności.

Płatność.

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

- PN-BN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego

użytku.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

- PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.

- PN-BN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe

z polichlorku winylu.

- PN-EN 13226:2003 (U) Podłogi drewniane - Deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami.

- PN-EN 13227:2003 (U) Podłogi drewniane - Deszczułki posadzkowe lite pocienione

- PN-EN 13228:2003 (U) Podłogi drewniane - Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki deszczułkowe łączone.

- PN-EN 13488:2003 (U) Podłogi drewniane - Elementy posadzki mozaikowej

- PN-EN 13489:2003 (U) Podłogi drewniane - Elementy posadzkowe wielowarstwowe

- PN-EN 13629:2003 (U) Podłogi drewniane - Deski z połączonych z sobą elementów drewna liściastego

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV -  45421000-4

Stolarka PCV.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót objętych SST.

1.4. Podstawowe określenia .

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.

3. Sprzęt.

4. Transport .

5. Wykonanie robót.

6. Kontrola jakości robót .

7. Obmiar robót.

8. Odbiór robót .

9. Podstawa płatności .

10. Przepisy związane .

1.Wstęp

1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych , polegające na wymianie części istniejącej stolarki okiennej drewnianej zespolonej na okna

z PCV.

1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Postanowienia zawarte w niniejszej ST są dla Wykonawcy są obowiązujące na równi z pozostałymi dokumentami przetargowymi.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dla montażu stolarki okiennej:

- rozbiórka zewnętrznych i wewnętrznych parapetów, zdjęcie skrzydeł okiennych, demontaż, ościeżnic,

- przygotowanie otworu do montażu nowego okna, sprawdzenie wymiarów otworu,

- założenie na ościeżnicę systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna, obsadzenie

- samej ościeżnicy lub ościeżnicy ze skrzydłami w otworze,

- dokonać dokładnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzić kołki mocujące kotwy,

- uszczelnienie osadzenia ościeżnicy pianką poliuretanową montażową oraz silikonem,

- wykonanie spadków pod parapety zewnętrzny i wewnętrzne z zaprawy cementowej,

- wykonanie tynków uzupełniające kat. III z zaprawy cem-wap na ościeżach i ścianie,

- szpachlowanie naprawionych miejsc,

- wykonać montaż  parapetów

- wykonać roboty wykończeniowe,

- wywieźć i zutylizować materiały z rozbiórki,

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami oraz

Z definicjami podanymi STWiORB „Wymagania ogólne".

1.4.1. Roboty budowlane przy instalowaniu okien.

Należy przez to rozumieć wszystkie roboty związane z demontażem starych okien drewnianych,

Z przygotowaniem otworów, montażem nowej stolarki PCV, wykończeniem oraz innymi pracami dodatkowymi związanymi z wymianą okien.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne". Przy robotach

związanych z instalacją okien należy ściśle stosować się do instrukcji producenta tych elementów

w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montażu. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zachowanie zgodności z udostępnioną dokumentacją, poleceniami inwestora oraz niniejszą specyfikacją techniczną.

2. Materiały.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zamieszczono w STWiORB

„Wymagania ogólne"

2.2. Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV.

Wymagania dotyczące stolarki otworowej z PCV określają katalogi, normy przedmiotowe i publikacje

techniczne oraz wymagania określone przez inwestora. Wymagania dotyczące charakterystyki termicznej

stolarki otworowej w przegrodach zewnętrznych określa norma PN-ISO 6946 „Ochrona cieplna

budynków”. Parametry akustyczne okien muszą spełniać warunki między innymi normy

PN-87/B-02151.03 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.

2.3.Zastosowane materiały.

- zaprawa cementowa -wapienna,

- pianka montażowa,

- gips budowlany szpachlowy

- silikon,

- elementy do montażu okien,

- kotwy, kołki rozporowe,

- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej gr. 0,5mm, brązowe,

- parapety wewnętrzne konglomeratu

- zaprawa klejowa

- farba emulsyjna

- folia polietylenowa budowlana osłonowa

- tektura falista

- okno z PCV

2.3.1Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna z PCV, dwuszybowe, profil 5-komorowy, szklone szkłem bezpiecznym (okna i drzwi piwnic

i parterów szklone szkłem bezpiecznym obustronnie, okna pięter z szybą bezpieczną-wewnętrzną, zwykłą zewnętrzną )w kolorze brąz od strony zewnętrznej, od środka w kolorze białym. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać dokładnych pomiarów wszystkich okien i drzwi.

2.3.2.Okna z PVC – wymagania.

Szklenie:

· podwójne 44.1/16/44.1

· szkło niskoemisyjne,

· szyby zespolone typu float

· grubość szyb min. 4 mm

Okno:

1. Konstrukcja: jednogramowa

3. Materiał ościeżnic i skrzydeł:

- kształtowniki z nieplastyfikowanego PCV, białe, bezołowiowe, wielokomorowe /min. 5 komory/ systemowe, ze wzmocnieniem stalowym ocynkowanym w ramie okna i skrzydła, izolacyjność termiczna szklenia nie większa niż 1,0 W/(m² K),

- izolacyjność termiczna konstrukcji ramy do 1,5 W/(m K), izolacyjność akustyczna 30 - 42 dB,

- szczelność na wody opadowe: szczelne przy różnicy ciśnień 260 Pa (120 l/h/m ),

- obciążenie wiatrem - sztywność okien z szybami izolującymi osiągająca, przy ciśnieniu 1000 Pa

- strzałkę ugięcia < 1/150 długości szyby,

- uszczelnienie odporne na działanie warunków atmosferycznych montowane w ościeżnicy

i  w skrzydle,

- okucia systemowe lub związane z systemem otwierane zgodnie z zestawieniem stolarki

z możliwością rozszczelnienia okna przy zamkniętym skrzydle,

- parapety / podokienniki / zewnętrzne aluminiowe o grubości min. 2 mm, brązowe,

- parapety wewnętrzne z konglomeratów kamiennych

Wszystkie okna w klasach należy wyposażyć w nawietrzniki higrosterowane po 1 szt. każde jedno okno, nawietrzniki muszą spełniać warunki: dopływ świeżego powietrza przy szczelnym zamknięciu, ochrona przed przedostawaniem się deszczu i owadów, zastosowanie specjalnych łączników akustycznych do ochrony przed hałasem, zamontowanie w górnej części okna, automatyczne sterowanie ilością dostarczanego powietrza w zależności od wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczenia, nawietrzniki powinny posiadać możliwość zamknięcia przesłony ograniczając przepływ powietrza do minimum.

2.3.3.Drzwi aluminium – wymagania.

Drzwi zewnętrzne, aluminium, ocieplone, wykonane w systemie drzwiowym,

- wymiary zgodnie z wykazem stolarki,

- z profili ciepłych z aluminium AlMgSi 0,5 F22, w kolorze brąz, ocieplone, uszczelki EPDM, klasa profilu B, min wys. profilu 60mm.

- panel szklany szklony szkłem bezpiecznym, dwuszybowym, z argonem k=1,1W/m2*K

- wkład okienny zespolony dwuszybowy, ze szkłem bezpiecznym PN-EN 356:2000 niskoemisyjnym

z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem,. Współczynnik przenikania ciepła dla całego układu Us=1,9 W/m2K, izolacyjność akustyczna Rw=35dB,

- pozostałe przestrzenie wypełnienia wykonać z wkładów warstwowych wykonanych z dwóch warstw

blachy aluminiowej oraz min. 2 cm wypełnienia z pianki poliuretanowej;

- do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050 w systemach zespolonych

wg PN-B-13079:1997.

- okucia objęte Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, sprawność działania skrzydła,

Z potrójnymi zawiasami – przy zamykaniu lub otwieraniu drzwi ruch skrzydła powinien być płynny,

bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o inne części drzwi,

- skrzydła drzwiowe wyposażone w 1 zamek na klucz, na trzech zawiasach,

- powłoki poliestrowe proszkowe powinny spełniać następujące wymagania:

· grubość oznaczana wg PN-93/C-81515 - 75 ±15 mm

· twardość względna wg PN-79/C-81530 - nie miej niS 0,7,

· przyczepność do podłoża wg PN-80/C-81531 - 1 stopień,

· odporność powłoki na działanie mgły solnej - stan powłoki bez zmian po 1000 h działania mgły solnej zgodnie z procedurą badawczą ITB nr LO-5 (PN-88/C-81523, metoda B),

1.3.3Parapety.

1. Parapety wewnętrzne z konglomeratów kamiennych białe, należy zamontować wypuszczone poza obrys ściany do wnętrza pomieszczenia na 10 cm (w rozwinięciu ok. 25 cm)

2.  Parapety zewnętrzne.

Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej gr. 0.5 -0.55 mm

Kolor brązowy. szerokość parapetu ok. 30 cm).

3. Sprzęt.

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisano w STWiORB „Wymagania ogólne".

3.2. Sprzęt do osadzenia okien.

Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się możliwością korzystania

z drobnego sprzętu budowlanego oraz elektronarzędzi.

4.Transport.

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w STWiORB „Wymagania ogólne". Określa je również

norma PN-B-05000:1996 „Okna i drzwi. Pakowanie przechowywanie i transport".

4.2.Transport i rozładunek.

Transport powinien odbywać się samochodami zakrytymi z pełnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami. Rozładunek powinien obywać się przy zachowaniu pełnej ostrożności i ochrony przed uszkodzeniami.

4.3.Składowanie.

Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewiewnych.

Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia się w położeniu pionowym, oparte

O siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i składowania muszą chronić wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, okuć, szyb jak również malarskiego wykończenia. Nie wolno składować okien (nawet przez krótki okres) pod gołym niebem, w miejscach zawilgoconych, bezpośrednio na ziemi

i w podobnie niekorzystnych warunkach.

5. Wykonanie i odbiór.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne".

5.2.Warunki przystąpienia do robót.

Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż  + 5°C. Pomieszczenia powinny być suche i ciepłe.

5.3. Instalacja i montaŜ okien.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z instalacją i montażem okien wraz

z obróbką i pomalowaniem ościeży, zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów elementów związanych z tematem zadań.

5.3.1 Zabezpieczenie elementów w trakcie prowadzenia innych robót budowlanych.

Najbardziej narażone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem są wyroby stolarki otworowej z PVC. Uszkodzenia mechaniczne ościeżnic powstają najczęściej wskutek nieostrożnego transportu materiałów. Przed rozpoczęciem wbudowywania stolarki otworowej należy dokonać przeglądu przygotowanych wyrobów sprawdzając czy:

- naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują proste kąty,

- uszczelki są prawidłowo osadzone w ramiakach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone farbą),

- okapniki są prawidłowo przykręcone,

- szyby, a szczególnie szyby zespolone nie są uszkodzone,

- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają.

5.3.2 Sposoby mocowania stolarki otworowej.

Nie należy zabudowywać okien uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawą tynkową.

Przed osadzeniem elementów stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementów ściennych. Ośnieża i węglarki muszą być wykonane dokładnie w pionie,

a nadproża w poziomie. Węglarki muszą mieć równe płaszczyzny, a żeby można było dokładnie oprzeć na nich okna. W tym celu w budynkach z już  istniejącymi węglarkami należy je ewentualnie poprawić.

5.3.3. Mocowanie ościeŜnic okien z PVC.

Producent okien dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów, zawierającą między innymi zasady łączenia okien w zestawy. Okna z PVC będą wbudowywane w ścianach zewnętrznych murowanych . Do zamontowania okien PVC otwory okienne w ścianach zewnętrznych powinny posiadać węgarek w nadprożu i na bokach, natomiast w dole otworu specjalny próg betonowy lub drewniany z występem na całej szerokości ościeży. Wymiary występu powinny umożliwiać mocowanie na nich kotwi. Nie należy stosować okien PVC w ścianach, które mają na dole otworu okiennego węgarek, ponieważ uniemożliwia on odpływ wody z ościeżnicy okna, która wyposażona

jest w specjalne otwory odwadniające (należy zwrócić na to uwagę przy zakładaniu fartuchów blaszanych). Przy wbudowywaniu stolarki PVC należy zachować odpowiednie luzy na rozszerzenia okien pod wpływem temperatury. Różnica pomiędzy otworem ościeży (muru) a wymiarem zewnętrznym ościeżnicy winna wynosić min 30mm na wysokości progu i 20 mm na szerokości jeżeli ościeże zostało prawidłowo przygotowane - wyprowadzone poziomy i piony. Do wbudowania okien PVC należy zastosować min. następujące materiały: kotwy stalowe długie według zaleceń producenta i rodzaju ściany, silikon budowlany mrozoodporny, pianka poliuretanowa. Stosowane do montażu i uszczelniania materiały powinny mieć atest Państwowego Zakładu Higieny.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości podano w STWiORB „Wymagania ogólne".

6.2. Badania w czasie wykonywania robót.

Metody badań okien określają Polskie Normy wymienione w punkcie 10 niniejszej STWiORB.

Oceniać należy w szczególności: jakość materiału - dokładność wymiarowa, krawędzie narosła, elementy towarzyszące. Jakość wykonania otworów, prawidłowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia (ewentualne luzy) zachowanie pełnej równoległości i prostopadłości (dopuszczalna tolerancja ościeży max. 2mm / 1 mb ościeżnicy lecz nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę, prawidłowość osadzenia podokienników (parapetów) prawidłowość szklenia, estetykę wykonania.

6.2. Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC.

Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem.

Odchylenie ościeżnic okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogą być większe niż 3 mm. Zamknięte skrzydła okien nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania,

okno uznaje się za szczelne. Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały.

Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i uszczelnienia

parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a także wykończenia, szyb, powłok z folii PVC, uszczelek i okuć.

7.Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót opisano w STWiORB „Wymagania ogólne".

7.2.Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarowa obmiaru dla wykonania stolarki okiennej jest: m (metr kwadratowy)

Pomocniczymi jednostkami są:

Jednostką obmiarowa dla okien jest 1 szt. (sztuka)

Jednostką obmiarowa dla wykonania podokienników (parapetów) jest 1 mb (metr bieżący)

8.Odbiór robót.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania ogólne".

8.2. Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowej.

Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC:

Odbioru wbudowania okien dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe.

Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończającym otynkowaniem ościeży.

9. Podstawy płatności.

Zgodnie z warunkami umowy.

10. Przepisy związane.

- PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja.

- PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne.

- PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

- PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja

- PN-EN 12208:2001	Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja

- PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja

- PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania

- PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

- PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania

- PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

- PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie

Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i certyfikaty.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

CPV 452-2 BETONOWANIE

Betonowanie konstrukcji.

SPIS TREŚCI

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Określenia podstawowe.

1.4. Zakres robót objętych SST

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

2.2. Składniki mieszanki betonowej

2.3. Dylatacje

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.

6.1. Wymagania ogólne

6.2. Badania kontrolne betonu.

6.3. Tolerancja wykonania .

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIOR ROBÓT

8.1. Wymagania ogólne

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

8.4. Odbiór końcowy

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robot związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niż dachowe.

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami

podanymi w ST ,,Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej:

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i

domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego masy w

stanie suchym.

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w

MPa, działającego na próbki betonowe.

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod

względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli

zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa.

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc.

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150

mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.

1.4. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem

konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa

inżynieryjnego. Szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich czynności mających na

celu wykonanie robót związanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,

- pielęgnacją betonu,

Szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy wykonania następujących elementów konstrukcji

żelbetowej obiektu:

- płyty żelbetowej w piwnicach z betonu B-20

-żelbetowych schodów na klatce schodowej z betonu B-20

-żelbetowego stropu nad parterem z betonu B-20

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST  „Wymagania ogólne”.

2.2. Składniki mieszanki betonowej.

Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:

- dla betonu klasy B20 - klasa cementu 32,5 NA,

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda

partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi

uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności , że

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać

następującym badaniom:

- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 196-3;

1996, PN-EN 196-6; 1997,

- sprawdzenie zawartości grudek.

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą

spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):

- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,

- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany

objętości:

- wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,

- wg próby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek

(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się

występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się

rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie

przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą

niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na

wewnętrznych ścianach).

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych

powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement

nie może być użyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w

składach zamkniętych.

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na

umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z

wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej

do kierunku betonowania.

Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki

50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, ze zostały one zbadane w

placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania

dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

- zawartość pyłów mineralnych - do 1 %,

- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%,

- wskaźnik rozkruszenia:

dla grysów granitowych - do 16%,

dla grysów bazaltowych i innych - do 8%,

- nasiąkliwość - do 1,2%,

- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%,

- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

- zawartość związków siarki - do 0,1 %,

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,

- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg

normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:

- do 0,25 mm –14_19%,

- do 0,50 mm - 33_48%,

- do 1,00 mm –53_76%.

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:

- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%,

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna

wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

- zawartość związków siarki - do 0,2%,

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg

normy PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń

obcych,

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego

pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy

PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie

lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą

kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej

betonu.

Woda zarobowa -wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.

Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga

badania.

Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:

- napowietrzającym,

- uplastyczniającym,

- przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzająco - uplastyczniających,

- przyspieszająco - uplastyczniających.

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub

Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

Betony konstrukcyjne

Wymagania szczegółowe.- Beton, B20, B25

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania:

- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-

06250,

- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby przy

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów i

wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać

najmniejszej jamistości.

Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać

niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42%

przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek betonowych o

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie

większą od dopuszczalnej, ilość piasku,

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona

przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten

wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach

w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze

stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można

skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyższych.

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250

nie powinna przekraczać:

- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,

- wartości 3,5+5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu

kruszywa do 16 mm,

- wartości 4,5+6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy

uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas

projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza się dwie metody badania:

- metodą Ve-Be,

- metody stożka opadowego.

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w

normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:

- ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,

- ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.

- Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem

Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka

opadowego.

Betony wodoszczelne (konstrukcyjne) – B45 W8

Właściwości i przygotowanie mieszanki betonowej.

a) Wykonywanie betonu wodoszczelnego powinno być zgodne z ogólnymi zasadami podanymi z

uwzględnieniem następujących wymagań dodatkowych;

- wodoszczelność większa od 0,8 MPa (W8)

- wskaźnik cementowo - wodny nie powinien być mniejszy niż 1,7

- przed przystąpieniem do wykonania należy sprawdzić laboratoryjnie wodoszczelność betonu,

- mieszanka betonowa powinna być co najmniej o konsystencji gęstoplastycznej,

- rodzaj i ilość dodatków uszczelniających powinny być dobierane na podstawie prób

laboratoryjnych.

b) Zagęszczenie betonu wodoszczelnego powinno być wyłącznie mechaniczne.

c) Beton wodoszczelny należy utrzymać w stałym nawilżeniu wodą ci najmniej przez 14 dni oraz

chronić przed bezpośrednimi wpływami atmosferycznymi do czasu uzyskania przez niego

wymaganej wytrzymałości na ściskanie.

Zasady ustalania składu betonu.

a) Skład betonu wodoszczelnego może być ustalony dowolną metodą i powinien być sprawdzany

doświadczalnie w drodze badań wstępnych z uwzględnieniem rzeczywistych warunków wykonania

betonu, zakładając że beton o wymaganych właściwościach należy uzyskać przy najmniejszej ilości

cementu.

b) Przy ustalaniu składu betonu wodoszczelnego należy uwzględnić:

cechy fizyczne wynikające z funkcji i przeznaczenia wykonywanego betonu, zwłaszcza cechy

decydujące o trwałości i czasie eksploatacji (porowatość, nasiąkliwość, wodoszczelność i ew. inne),

wymaganą wytrzymałość betonu , wymaganą konsystencję i urabialność.

Beton wodoszczelny powinien mieć klasę nie niższą niż B30.

- Beton B37 o stopniu wodoszczelności W6.

Podbeton B15 i B20 (podkład pod fundamenty).

Beton klasy B20 i B15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na

ściskanie.

Orientacyjny skład podbetonu:

- pospółka kruszona 0/40

- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, wilgotność optymalna 8%.

- Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%; 20/10 = 20%; 0/2 = 30%.

2.3. Dylatacje

Taśmy uszczelniające

Taśmy dylatacyjne wykonane są z miękkiego polichlorku winylu (PCV) – Przeznaczone do

uszczelniania przerw roboczych oraz szczelin dylatacyjnych w budowlach betonowych.

Wymagania dotyczące taśm dylatacyjnych:

- Wygląd zewnętrzny – powierzchnia i brzegi gładkie, bez naderwań, rys, pęcherzy, zgłębień,

nierówności i uszkodzeń mechanicznych,

- Tolerancje wymiarowe – szerokość ±5%,

- Tolerancje wymiarowe – grubość +0,5/-0,5 mm.

Profile dylatacyjne z aluminium i Nitriflexu

Profile dylatacyjne przeznaczone są do przykrycia i zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w

obiektach budowlanych. Stanowią element wykończenia estetycznego (przykrycia) umożliwiając

jednocześnie swobodne zmiany konstrukcji pod wpływem zmiany temperatur, skurczu elementów

betonowych czy różnic osiadań pomiędzy elementami budowlanymi. Profile dylatacyjne

zabezpieczają ponadto szczeliny dylatacyjne przed zanieczyszczeniami i wpływami wilgoci oraz

umożliwiają ruch pieszy i kołowy.

Wymagania dotyczące profili dylatacyjnych:

- Wygląd zewnętrzny – powierzchnia i brzegi nie powinny posiadać pęknięć, rozwarstwień i

innych uszkodzeń mechanicznych.

Tłumiki akustyczne

Maty akustyczne

Maty akustyczne służą do tłumienia dźwięków uderzeniowych dzięki uniknięciu mostków

akustycznych w obrębie szczelin.

Parametry techniczne:

- sztywność dynamiczna 90 MN/m3,

- ciężar objętościowy 28 kg/m3,

- odporność na zgniatanie przy zgnieceniu 10% 10%,

- odkształcenie pozostające 24 h po zdjęciu obciążenia 10%,

- wydłużenie przy zerwaniu 100%,

- wchłanianie wody po 7 dniach <1% objętości,

- temperatura użytkowania -80°C do +100°C.

3. SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ,,Wymagania ogólne"

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek

wolnospadowych).

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania

mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z

buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w

płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się

jednakowymi drganiami na całej długości.

4. TRANSPORT.

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ,,Wymagania ogólne"

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych

(tzw. gruszek). Ilość ,,gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy

pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Pakowanie i przechowywanie Taśmy uszczelniające

Taśmy dylatacyjne należy zwijać w kręgi i wiązać sznurkiem. Masa jedne kręgu nie powinna

przekroczyć 50 kg.

Taśmy należy przechowywać w pomieszczeniach suchych w temperaturze od 0°C do+20°C, z dala

od urządzeń grzewczych, w stertach nie wyższych niż 1 m.

Transport taśm Taśmy uszczelniające

Taśmy dylatacyjne należy przewozić dowolnymi środkami transportu zabezpieczając je przed

uszkodzeniami mechanicznymi oraz negatywnym wpływem czynników atmosferycznych.

Składowanie z aluminium i Nitriflexu

Profile dylatacyjne powinny być składowane zgodnie z wytycznymi producenta.

Transport profili dylatacyjnych z aluminium i Nitriflexu

Profile dylatacyjne opakowaniach powinny być transportowane krytymi i czystymi środkami

transportu, zabezpieczającymi materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz negatywnym

wpływem czynników atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogólne"

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.

5.1. Wymagania ogólne.

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę

szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora

nadzoru) obejmującej:

- wybór składników betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposób transportu mieszanki betonowej,

- kolejność i sposób betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,

- sposób pielęgnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badań.

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,

- prawidłowość wykonania zbrojenia,

- zgodność rzędnych z projektem,

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą

wielkość otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową

konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-

06251.

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w SST wymagania.

Dozowanie składników

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z

dokładnością:

- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- ±3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

Wagi powinny być kontrolowane, co najmniej raz w roku.

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane, co najmniej raz w

miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.

Podawanie i układanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy

stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy

wylocie.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą

spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z

pojemnika lub rurociągu pompy bądź tez za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40

cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub

rurociągu pompy,

- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych

stosować wibratory wgłębne.

Zagęszczenie betonu

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy

nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5+8 cm w

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym

wyjmować powoli w stanie wibrującym,

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą wibracyjną w jednym miejscu

powinien wynosić od 30 do 60 s.,

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić

doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

Projektantem.

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem,

a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona by prostopadła do

powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego,

luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą.

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie

betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie

powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe

wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C,

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa

przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na

próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga

to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż

35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć

miejsce robót za pomocą mat lub folii.

Pielęgnacja betonu.

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed

deszczem i nasłonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją, co najmniej przez 7 dni

(przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobę).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni, co 3

godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni, co najmniej 3 razy na dobę.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 15 MPa.

Wykańczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami

kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to

bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za

pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy

wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń

statyczno-wytrzymałościowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:

- szybkość betonowania,

- sposób zagęszczania,

- obciążenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,

- zapewniać odpowiednią szczelność,

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań

można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki,

gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw

sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem

deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg

wymagań dokumentacji projektowej.

Usuwanie deskowań i rusztowań.

a) Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie

wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach

zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi

metodami badań.

b) Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie

powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań.

c) Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów konstrukcji nośnych może być dokonane po

usunięciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidłowości wykonania rozdeskowanych

fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności aby

nie wywołać szkodliwych naprężeń we wznoszonej konstrukcji.

d) Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów przeprowadzać przy zachowaniu następujących

zasad:

- usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym stropem

jest niedopuszczalne,

- podpory deskowania następnego , niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko częściowo,

gdyż pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i większej powinny być

pozostawione stojaki w odległości nie większej niż 3 m,

- całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem

osiągnięcia przez beton tych stropów założonej w projekcie wytrzymałości,

e) Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad:

- usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru

- konstrukcji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej

nieuszkodzenie powierzchni oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych

wytycznych w tym zakresie,

- usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez

beton:

- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w

stropach i 2 MPa w ścianach,

- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur -

17,5 MPa w stropach i 10 MPa w ścianach,

- dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, a dla

konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6 m - 100% projektowanej wytrzymałości betonu,

- deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, sprawdzić

starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokryć środkami

zmniejszającymi przyczepność betonu

- ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem.

5.2. Montaż mat akustycznych

Maty akustyczne– betonowanie na budowie

- Wykonać deskowanie schodów.

- Płyty dylatacyjne przyciąć zgodnie z geometrią biegu względnie opocznika schodów.

- Przy użyciu taśmy klejącej przykleić płyty na ścianie klatki schodowej, zwracając przy tym

uwagę na ścisłe przyleganie do deski deskowania.

- Wszystkie styki czołowe i przejścia trzeba szczelnie zakleić taśmą klejącą dla uniknięcia

mostków akustycznych.

- Za pomocą listwy o przekroju trójkątnym ustalić dół płyty dylatacyjnej. (Listwa trójkątna służy

jednocześnie do sfazowania krawędzi schodów przy ścianie.) Sfazowanie ułatwia później także

połączenie bez mostków akustycznych schodów z tynkiem.

- Ułożyć zbrojenie wykonane na budowie i odeskować stopnie schodów.

- Zabetonować schody.

- Rozdeskować schody.

- Obciąć płyty dylatacyjne, pozostawiając wystające około 30 mm (posłużą później jako

ograniczenie powierzchni tynku)

5.3. Montaż profili i taśm dylatacyjnych

Montaż profili dylatacyjnych z aluminium i Nitriflexu

Przy szczelinach dylatacyjnych dłuższych od standardowych długości profili (3 lub 4 m) zalecamy

zamówienie profili rozmontowywanych (szyny aluminiowe w standartowych długościach 3 lub 4

m), natomiast wkładkę uszczelniającą w jednym odcinku. W przypadku szczelin dylatacyjnych o

długościach większych od standardowych długości wkładek (21 m) należy połączyć wkładki przez

zgrzewanie czołowe w celu zachowania szczelności, lub zamówić wkładki „na wymiar”

Montaż w miarę możliwości należy przeprowadzić zaczynając od góry, czyli od najwyższego końca

szczeliny dylatacyjnej. W celu uniknięcia ześlizgnięcia się wkładki, lub ewentualnego sfałdowania

na odcinku pierwszego 1–2 m profilu należy w odstępach, co 10–20 cm zacisnąć wkładkę w

kanałach prowadzących kształtownika aluminiowego, np. cęgami, tak, aby nie wysuwała się pod

wpływem własnego ciężaru. Następnie należy wsuwać od dołu kolejne kształtowniki aluminiowe i

mocować kołkami do podłoża.

Pierwszą szynę można zamocować z pomocą:

- śrub,

- kleju i śrub

- kleju (tylko obszar wewnętrzny)

Należy uważać, aby wkładka została zamontowana z zachowaniem wymiaru S (widoczna szerokość

profilu na powierzchni). Informację tę zawierają tabele w katalogu przy każdym profilu.

Na końcu należy umieścić kolejne szyny i przymocować je tak jak omówiono powyżej. Wypustki w

szynach bocznych można przepłukać wodą z mydłem, przez co montaż wkładki będzie znacznie

łatwiejszy.

Zamiast sposobu mocowania wymienionego powyżej, można zamocować szyny mechanicznie (o

ile będzie to niewidoczne)

Zalecenia przy montażu profili:

- Przed montażem profili aluminiowych należy dokładnie oczyścić i odtłuścić powierzchnie

aluminiowe, które przylegają bezpośrednio do posadzki.

- Na prawidłowo przygotowanym podłożu układana jest warstwa np. jastrychu. W tą pierwszą

(jeszcze świeżą) warstwę jastrychu wciska się profil i poziomuje z górnym ostatecznym

poziomem posadzki.

- Ułożona świeża wylewka musi przeniknąć przez otwory w bocznych ramionach profilu.

- Wyciśniętą przez te otwory masę należy niezwłocznie rozprowadzić i wyrównać wzdłuż

kształtowników podporowych za pomocą kielni.

- Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę, aby pióra boczne profilu były dobrze i dokładnie

wciśnięte w wylewkę i związane z nią.

- Jeżeli wylewka zostanie wykonana jako zbyt „sucha”, lub nieuszlachetniona (nieplastyczna) –

powstaje wówczas zagrożenie, ze profil zostanie wyrwany z podłoża w wyniku występujących

później ruchów.

- Po związaniu pierwszej warstwy należy zagruntować wszystkie powierzchnie i nanieść kolejne

warstwy jastrychu do poziomu warstwy powierzchni (wykładziny, płytek). W przypadku

montażu w miejscach, w których przez dłuższy okres czasu utrzymuje się wilgoć (kuchnie

pomieszczenia sanitarne), należy stosować profile, których widoczne powierzchnie wykonane są

ze stali szlachetnej.

- Należy zwrócić szczególną uwagę, aby powierzchnia podłogi pomiędzy profilem, a okładziną

była równoległa.

- Profile te w przypadku zabudowy ich w posadzkach pływających, nie mogą być trwale

zakotwione w konstrukcji podłogi (np. kołkami rozporowymi).

- Dane dotyczące odstępów pomiędzy dylatacjami, wymiarów powierzchni dylatowanych,

rodzajów okładzin należy przyjmować zgodnie z projektami, obowiązującymi normami i

wytycznymi.

Montaż taśm uszczelniających Taśmy uszczelniające

Zewnętrzne elementy uszczelniające powinny być zamontowane na dolnej warstwie nośnej lub

przytwierdzone do szalunków przed zamontowaniem zbrojenia.

Połączenia taśm dylatacyjnych należy wykonywać poprzez zgrzewanie zgrzewarkami o mocy

poniżej 300W.

Taśm dylatacyjnych nie wolno dziurawić, przybijając gwoździami do deskowań (poza

przeznaczonymi do tego celu otworami); nie wolno też prowadzić robót spawalniczych, ani używać

otwartego ognia w pobliżu montowanych taśm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST ,,Wymagania ogólne" .

6.2. Badania kontrolne betonu.

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:

- 1 próbka na 100 zarobów,

- 1 próbka na 50 m3 betonu,

- 3 próbki na dobę,

- 6 próbek na partię betonu.

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie

przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej

klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej

klasie betonu.

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach

dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie

tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w

okresie krótszym niż od 28 dni.

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden

raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu

układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie

nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250.

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z

normą PN-B-06250.

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej

jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu

wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki

100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni

zgodnie z normą PN-B-06250.

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek

reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w

okresie 28 dni.

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając, co najmniej jeden raz w okresie

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu

po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub

średnicy 100 mm.

Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy

PN-B-06250.

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne

laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie,

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących

jakości betonu i stosowanych materiałów.

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą SST oraz ewentualnie

inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:

- badanie składników betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250:

Rodzaj badania                             Metoda badania                          Termin lub częstość badania

według

1) Badanie cementu      - czasu wiązania                PN-EN 196-3       Bezpośrednio przed użyciem każdej

- stałość objętości              PN-EN 196-3                  dostarczonej partii

- obecności grudek             PN-EN 196-6

- wytrzymałości                  PN-EN 196-1

2) Badanie kruszywa    - składu ziarnowego            PN-EN 933-1                            jw.

- kształtu ziaren                  PN-EN 933-3

- zawartości pyłów             PN-EN 933-9

- zawartości zanieczyszczeń  PN-B-06714/12

- wilgotności                      PN-EN 1097-6

3) Badanie wody                                                      PN-B-32250                     Przy rozpoczęciu robot

i w przypadku stwierdzenia

zanieczyszczenia

Badania składników betonu

4) Badanie dodatków i domieszek                          PN-B-06240

Aprobata  Techniczna   Urabialność                       PN-B-06250                       Przy rozpoczęciu robót

Konsystencja PN-B-06250                                                                                Przy projektowaniu recepty

i 2 razy  na zmianę roboczą

Badanie mieszanki betonowej  Zawartość powietrza   PN-B-06250                                     jw.

1) Wytrzymałość na ściskanie na próbkach                  PN-B-06250                           Po ustaleniu recepty

i po wykonaniu

każdej partii betonu

2) Wytrzymałość na ściskanie                                       PN-B-06261

- badania nieniszczące                                                   PN-B-06262                  W przypadkach technicznie

uzasadnionych

3) Nasiąkliwość                                                            PN-B-06250                  Po ustaleniu recepty, 3 razy

w okresie wykonywania

konstrukcji i raz na 5000 m3

betonu

4) Mrozoodporność Badanie betonu                            PN-B-06250                                         jw.

5) Przepuszczalność wody                                           PN-B-06250                                         jw.

6.3. Tolerancja wykonania

Wymagania ogólne.

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Klasę tolerancji należy stosować:

- dla konstrukcji pylonów hali głównej,

- oraz dla słupów i ścian hali głównej.

W pozostałych przypadkach stosować klasę N1.

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi

podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w

stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze

systematycznym należy podjąć działania korygujące.

System odniesienia.

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą

osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania

elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Ściany

Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego

(lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż:

- ±10 mm przy klasie tolerancjiN1,

- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie w

stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:

- ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,

- ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym

poziomie nie powinno być większe niż:

- ± 20 mm przy L < 30 m,

- ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,

- ± 0,10 (L+500) przy L ³ 500m.

Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji

o wysokości h nie powinny być większe niż:

- ± h/300 przy klasie tolerancji N1,

- ± h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie

powinno być większe niż:

- ± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

- ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji

budynku na wysokości Σh1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna być

większa niż:

- Σh1/300Ön przy klasie tolerancji N1,

- Σh1/400Ön przy klasie tolerancji N2.

Belki i płyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno być większe

niż:

- ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być większe

niż:

- ± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

- ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:

- ±15 mm przy klasie tolerancji N1,

- ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:

- ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:

- ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,

- ±10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie powinno być

większe niż:

- ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,

- ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do poziomu

podstawy nie powinno być większe niż:

- ± 20 mm przy Hi £ 20 m,

- ± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,

- ± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe

niż:

- ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- ± 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz

odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:

- ± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- ± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:

- 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:

- 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawędzie.

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie

powinny być większe niż:

- 7 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być

większe niż:

- 15 mm przy klasie tolerancji N1,

- 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku

0,2 m nie powinny być większe niż:

- 5 mm przy klasie tolerancji N1,

- 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie

powinny być większe niż:

- 6 mm przy klasie tolerancji N1,

- 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od

obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:

- L/100 ^ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż:

- 4 mm przy klasie tolerancji N1,

- 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkładki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:

- ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie

Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:

- odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2 mm,

- odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości -

1,5 mm,

- odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm,

- odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm,

- odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia tych

belek - 2,5 mm,

- odchyłki od rozpiętości projektowych:

- belki lub płyty bezżebrowej ± 15 mm,

- płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm.

Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego ich położenia powstałe przy montażu deskowań

dolnych kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach.

Po sprawdzeniu elementów stropu przed zabetonowaniem wg wymagań zawartych powyżej po

zabetonowaniu należy sprawdzić:

- wygląd zewnętrzny stropu w zakresie dokładności wykonania dolnej płaszczyzny stropu,

- poziomość wykonania stropu za pomocą łaty i poziomnicy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 6.

Jednostką obmiaru jest 1 m3 konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się

ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o

przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBÓT

8.1. Wymagania ogólne

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 7.

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST.

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z

dokumentacją projektową i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku

budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót

zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Materiały.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania

i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego

użytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i

wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i

zaprawa wzorcowa do badań.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu

wiązania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie

absorpcji kapilarnej.

PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w

podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości

suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie

zawartości alkaliów w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykły.

PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-0626 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania

wytrzymałości betonu na ściskanie.

PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń

obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu

ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren.

Wskaźnik kształtu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie

gęstości ziaren i nasiąkliwości.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu,

straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji

rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej

0,337 mval/dm3 metodą wersenianową.

PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie

siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metoda, kolorymetryczną z

tiofluoresceiną z kwasem o hydroksyrtęciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie

siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną

PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz

zapotrzebowanie chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą

miareczkową jodometryczną.

PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych,

cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z

antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania

i badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia

PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne

wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne

wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i

badania.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i

zapewnienie jakości.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych,

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV- 45453000 -7

ROBOTY ELEWACYJNE

SPIS :

1. Nazwa zadania.

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.

3. Informacja o terenie budowy.

4. Klasyfikacja zamówienia.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

6. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

7. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót

budowlanych , zgodnie z założoną jakością. .

8. Odbiory robót budowlanych .

1. Nazwa zadania .

Remont elewacji , docieplenie i zmiany kolorystyki elewacji , wymiany części stolarki

okiennej i drzwiowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym

w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 20

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych .

Przedmiotem wykonania jest przeprowadzenie niezbędnych robót budowlanych związanych

z dociepleniem ścian zewnętrznych warstwą styropianu gr. 10 cm i 14 cm wraz wyprawą elewacyjną z tynku cienkowarstwowego mineralnego , Wykonanie w/w prac jest konieczne ze względu na znaczne zużycie tynku zewnętrznego i dostosowanie do wymogów aktualnie obowiązującej normy cieplnej .

Należy wykonać następujący zakres robót budowlanych :

- rusztowania zewnętrzne rurowe ;

- remont pęknięć ścian

- wymiana zużytych obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych ;

- oczyszczenie i zmycie tynków zewnętrznych wraz z impregnacją grzybobójczą ;

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- tynki wewnętrzne w miejscach murowania

3. Informacja o terenie i placu budowy .

Inwestor przekaże wykonawcy robót na czas wykonania prac plac budowy.

Teren wokół budynku równy , nie ogrodzony .

Przed rozpoczęciem robót wyznaczony plac budowy należy wygrodzić ogrodzeniem

tymczasowym z elementów powtarzalnych z blachy trapezowej lub siatki

Ze względu na prowadzenie prac i korzystanie z ciągów komunikacyjnych w obrębie

drogi należy zachować szczególne warunki bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót.

Plac budowy oznakować , wygrodzić , wydzielić wejście do budynku z pełnym

zabezpieczeniem , wykonaniem daszków ochronnych .Prace prowadzić pod ciągłym

nadzorem , z przestrzeganiem szczególnych warunków bezpieczeństwa .

Dojazd do placu budowy od ul.Kościuszki

4. Klasyfikacja zamówienia .

Zamówienie sklasyfikowane jest przez Wspólny Słownik Zamówień ( CPV )

Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) następującymi kodami :

- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne .

- dział 45000000 – 7 Roboty budowlane

- grupa 45400000 - 1 Roboty wykończeniowe w zakresieobiektów budowlanych

- klasa 45450000 - 6 Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe

- kategoria 45453000 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Proponuje się przy wykonywaniu dociepleń ścian zewnętrznych zastosowanie

bezspoinowego systemu ociepleń (BSO – Bezspoinowy System Dociepleń ) zwany

inaczej metodą lekką mokrą .

Metoda ta polega na ociepleniu ścian od zewnątrz warstwą izolacji termicznej (styropian grubość 10 cm i 14 cm),którą mocuje się bezpośrednio do oczyszczonej i wyrównanej powierzchni tynku ścian . Miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne wzmacnia się podwójną

warstwą siatki , a narożniki i gzymsy zabezpiecza się kątownikami aluminiowymi z siatką .

Gotową i wyschniętą warstwę zbrojącą należy zagruntować podkładem tynkarskim .

Warstwę wykończeniową stanowić będzie cienkowarstwowy tynk mineralny malowany nastepnie farbami silikonowymi.

Zastosowane materiały :

Mocowanie rur spustowych .

Przed tynkowaniem w ścianie mocuje się haki , które uszczelnia się dookoła pianką

montażową lub kitem plastycznym.

Długość elementów mocujących – rynien i rur spustowych trzeba dobrać tak , aby

pomiędzy orynnowaniem a ścianą pozostała szczelina minimum 2 cm .

Uwaga :

Zaleca się prowadzenie prac z rusztowań stojących , obejmujących całość elewacji .

Na rusztowaniu powinna być zamocowana siatka ochronna zabezpieczająca

elewację przed wpływem warunków atmosferycznych a szczególnie nasłonecznienia

i deszczu . Z drugiej strony siatka chroni przed zanieczyszczeniem i odpadającym

tynkiem .

6. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót

budowlanych , jeżeli spełnia wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92 poz.881 z 30 kwietnia 2004r.) t.j.

1. oznakowany znakiem CE ,

albo

2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa , dla których

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki

budowlanej ,

albo

3. znakowany znakiem budowlanym .

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne,

jeżeli producent mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , dokonał

oceny zgodności i wydał , na swoją wyłączną odpowiedzialność , krajową

deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną .

Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego

odpowiednio do jego przeznaczenia , mające wpływ na spełnienie przez obiekt

budowlany wymagań podstawowych .

Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie , na określonym terenie przy użyciu

metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego

stosowania , zwany dalej „regionalnym wyrobem budowlanym „ , może być

oznakowany znakiem budowlanym na wyłączną odpowiedzialność producenta.

O uznaniu , że dany wyrób budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym ,

orzeka w drodze decyzji , na wniosek producenta , właściwy wojewódzki

inspektor nadzoru budowlanego .

Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest

dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu w/w decyzji oraz wydaniu przez

producenta , na jego wyłączną odpowiedzialność , oświadczenia , że wyrób

budowlany został wytworzony tradycyjnie , na określonym terenie przy użyciu

metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce i nadaje się do stosowania

zgodnie z przeznaczeniem .

Ponadto , przy stosowaniu wszystkich wyrobów budowlanych należy :

- stosować się do instrukcji wydanych przez ich producentów .W instrukcjach

tych określono sposób transportu , przechowywania i składowania wyrobów,

- przestrzegać okresów przydatności do stosowania ,

- przestrzegać przepisów BHP związanych ze stosowaniem środków

szkodliwych ,

- dla wyrobów budowlanych , dla których konieczne jest pobieranie próbek , w

celu weryfikacji ich jakości , należy prace te prowadzić zgodnie z Polskimi

Normami , a w przypadku ich braku zgodnie z Aprobatami Technicznymi

lub odpowiednimi instrukcjami technicznymi.

7. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych

do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością .

Do wykonywania robót dociepleniowych ścian budynku należy zastosować

rusztowania rurowe z pomostami drewnianymi, z barierkami ochronnymi , z

wykonaniem zabezpieczeń siatką ochronna i odgromieniem .

Prace wykonywane będą przy użyciu lekkich narzędzi elektrycznych i

pneumatycznych .

8. Odbiory robót budowlanych .

Wszystkie prace ulegające zakryciu muszą podlegać odbiorom przez Inspektora

( Inspektorów ) Nadzoru Inwestorskiego.

Podczas procedur odbiorowych należy stosować się do informacji zawartych w

niniejszej Specyfikacji lub do wytycznych zawartych w Polskich Normach ,

Aprobatach Technicznych , literaturze technicznej , instrukcjach technicznych

wydawanych przez polskie placówki naukowe oraz instrukcjach stosowania

poszczególnych wyrobów budowlanych.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-C 81906:2003                Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 998-1:2004              Wymagania dotyczące zapraw do murów

PN-B-10109:1998                Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-91/B-10102                    Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN-93/B-02862                    Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności

materiałów budowlanych.

PN-EN 13163:2004 	           Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005	           Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem.

Specyfikacja

PN-70/B-10100 	           Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Instrukcja ITB nr 334/2002  Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków

Warszawa 2002 .

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45453000-7 – Roboty rozbiórkowe

CPV45261000-4 ; 45262500-6 – Wykonanie pokryć dachowych

Remont dachu z dociepleniem.

SPIS:

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

1.2.Zakres stosowania SST

1.3.Zakres robót objętych SST

1.4.Określenia podane w niniejszej SST

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

2.MATERIAŁY

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów

2.2.Rodzaje materiałów

2.2.1.Papa termozgrzewalna podkładowa i wierzchniego krycia

2.3.Pakowanie, przechowywanie i transport.

2.4.Blacha powlekana oraz elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej (rynny,

rury spustowe)

3.SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

3.2.Sprzęt do wykonywania robót

4.TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

4.2.Transport materiałów

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne dla podłoży

5.2.Podłoża z płyt twardych z wełny mineralnej

5.3.Wymagania ogólne dla pokryć papowych

5.4.Pokrycia dwuwarstwowe z papy zgrzewalnej

5.5.Obróbki blacharskie

5.6.Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.OBMIAR ROBÓT

8.ODBIÓR ROBÓT

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru pokryć dachowych papą termozgrzewalną wraz z ociepleniem dachu,

obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi w budynku wielorodzinnym w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 20.

Niniejsza specyfikacja ma również zastosowanie przy robotach termoizolacyjnych ścian budynków,

z uwagi na konieczność rozebrania wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, a po

wykonaniu robót dociepleniowych należy zamontować nowe obróbki oraz rynny i rury spustowe.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie pokryć dachowych papą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami

spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

- demontaż i rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich,

- izolacja termiczna dachu wełną mineralną gr 20 cm

- pokrycie dachówką ceramiczną holenderką i blachodachówką ,

- obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej,

- rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,

1.4.Określenia podane w niniejszej SST

.Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz

określeniami podanymi w ST  „Wymagania ogólne”

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w

ST „Wymagania ogólne”

2.MATERIAŁY

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST

„Wymagania ogólne”

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm

polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na

budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania pokryć dachowych.

2.2.Rodzaje materiałów

Wszelkie materiały do wykonywania pokryć dachowych powinny odpowiadać

wymaganiom zawarte w normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do

powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1.Dachówka ceramiczna i blachodachówka

Dachówka powinna odpowiadać wymogom sprecyzowanym w projekcie budowlanym. Powinna być jednobarwna i bez spękań.

Blachodachówka z blachy powlekanej profilowanej z powierzchnią zabezpieczoną prze zarysowaniami i także zgodna z wymogami projektu budowlanego.

2.3.Pakowanie, przechowywanie i transport.

Dachówki i blachodachówki powinne być zapakowane w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem w czasie transportu i w czasie składowania przed zamontowaniem.

2.4.Blacha powlekana oraz elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej (rynny,

rury spustowe)

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją

producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

3.SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”

3.2.Sprzęt do wykonywania robót

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

4.TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

4.2.Transport materiałów

4.2.1.Materiały wiążące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany

w normach polskich.

4.2.2.Pakowanie, przechowywanie i transport dachówek :

- rolki papy powinny być po środku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i

związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm;

- na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi

określonymi w PN;

- rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od

grzejników;

- rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.

- Odległość między warstwami 80 cm.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne dla podłoży

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-80/B-

10240, w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach

technicznych.

Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża łatą kontrolną

o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi

płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym

niż 3 cm lub złagodzić za pomocą skosu albo listwy o przekroju trójkątnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy – od strony

kalenicy – wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej.

5.2.Podłoża z płyt twardych z wełny mineralnej

Płyty twarde z wełny mineralnej mogą stanowić podłoże pod pokrycie papowe, jeżeli mają aprobatę

techniczną lub spełniają wymagania normy wyrobu.

Płyty twarde z wełny mineralnej należy przymocować do płyt betonowych w sposób mechaniczny

lub przykleić lepikiem asfaltowym bez wypełniaczy na gorąco.

W przypadku jednorodnych płyt z wełny mineralnej lub górnej warstwy wyrobów

wielowarstwowych wykonanych z tego materiału naprężenie ściskające przy 10 procentowym

odkształceniu powinno być równe lub większe niż 0,06 Mpa, obciążenie zaś punktowe powinno

być równe lub większe niż 500 N przy odkształceniu 5mm.

5.3.Wymagania ogólne dla pokryć papowych

Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:

- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz

wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,

- po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład :

tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu

powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia

papowego, osadzeniu listew lub klocków do obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych

(rynhaków) itp., z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być

wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu,

- po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu

do wykonywania pokryć papowych.

5.4.Pokrycia dwuwarstwowe z papy zgrzewalnej

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach

dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w PN-99/B-02361, tzn, od 1%-20% na podłożu:

z płyt twardych z wełny mineralnej, jeżeli maja aprobatę techniczną lub spełniają wymagania

normy wyrobu.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej

warstw metodą zgrzewania tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika

gazowego do nadtopienia masy powłokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan butan należy przestrzegać

następujących zasad :

a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i

wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na

powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się

ogrzewania podłoża,

b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a

płomień palnika powinien ciągle być przemieszczany w miarę nadtapiania masy

powłokowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu

masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do

ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.

5.5.Obróbki blacharskie

5.5.1.Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2.Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5mm do

0,6mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15oC. Robót

nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.5.3.Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ

wody z obszaru dylatacji.

5.6.Urządzenia do odprowadzenia wód opadowych

5.6.1.Wdachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny

być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.

5.6.2.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-

94701:1999 i PN-B-94702:1999.

5.6.3.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być :

a)wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w

element wieloczłonowe,

b)łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na

całej długości,

c)mocowanie do uchwytów , rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,

d)rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.6.4.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być :

a)wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w

elementy wieloczłonowe,

b)łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na

zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

c)mocowanie do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m w sposób

trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w

wykutych gniazdach,

d)rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury

żeliwnej na głębokość kielicha.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji

6.2.Kontrola podkładów pod pokrycia powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru

przed przystąpieniem do wykonania pokrycia z papy.

6.3.Kontrola wykonania pokryć

6.3.1.Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez

Inspektora nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonywania

prac pokrywczych,

b)w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac

pokrywczych.

6.3.2.Pokrycia papowe

a)Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności

wykonywanych prac z wymaganiami niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej.

b)Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu wykonania z

projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w

normie PN-98/B-10240 pkt.4.

c)Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i

pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty

technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.OBMIAR ROBÓT

7.1.Jednostką obmiarową robót jest :

- dla robót – Krycie dachu papą – m2 powierzchni dachu,

- dla robót – Obróbki blacharskie oraz Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub

rur spustowych.

7.2.Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i

sprawdzonych w naturze.

Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia

każdego nie przekracza 0,5m2.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1.Podstawą do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności

ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji

powykonawczej.

8.2.Odbiór podłoża

8.2.1.Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej

pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

8.2.2.Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej

o długości 2m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną

powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5mm.

8.3.Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

8.3.1.Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest

niemożliwy lub utrudniony.

8.3.2.Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

a)podłoża,

b)jakości zastosowanych materiałów,

c)dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,

d)dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączeń z pokryciem.

8.3.3.Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4.Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

8.3.5.Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

a)dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b)dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych

warstw lub fragmentów pokrycia,

c)zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

d)protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien

wchodzić program utrzymania pokrycia,

- Aprobaty Techniczne, Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną,

Certyfikaty na znak bezpieczeństwa – na wbudowane materiały.

8.3.6.Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.3.7.Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być

odebrane.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwa użytkowania i trwałości

pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,

- w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie

odpowiadających SST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

8.4.Odbiór pokrycia z papy

8.4.1.Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez

nacięcie i odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy

naciąć nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2.Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i

końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2.

8.5.Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

8.5.1.Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych

8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian.

8.5.3.Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.

8.5.4.Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnym. Rury

spustowe powinny być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.6.Zakończenie odbioru

8.6.1.Odbioru pokrycia papą potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Pokrycie papą

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która

obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozebranie rusztowań do 4m,

- oczyszczenia podłoża,

- wykonanie izolacji termicznej poprzez przyklejenia 12 cm warstwy styropianu z papą

fabrycznie przyklejoną,

- pokrycie dachu papą zgrzewalną wierzchniego krycia,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- likwidacji stanowiska roboczego.

9.2.Obróbki blacharskie

- Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje :

- - przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

9.3.Rynny i rury spustowe

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,

Uporządkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

- PN-B-02361:1999            Pochylenia połaci dachowych.

- PN-B-24620:1998            Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-74/B-24620                Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

- PN-74?B-24622               Roztwór asfaltowy do gruntowania.

- PN-B-24625:1998           Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypełniaczami stosowanymi

na gorąco.

- PN-91/B-27618               Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i

welonu szklanego.

- PN-92/B-27619               Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.

- PN061/B-10245              Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-80/B-10240               Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy

odbiorze.

- PN-B-94701:1999           Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

- PN-EN 1452:2001           Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999             Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

- PN-B-94702:1999           Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

- PN-EN 607:1999            Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U, wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część O : zabezpieczenia i izolacje,

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydanie ITB Warszawa 2004r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45223100-7

Montaż konstrukcji metalowych.

Spis Treści:

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót wymienionych w SST

1.4. Określenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

2.1. Stal

2.2. Łączniki

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji

2.4. Badania na budowie

3. Sprzęt

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby

4. Transport

5. Wykonanie robót

5.1. Cięcie

5.2. Prostowanie i gięcie

5.3. Składanie zespołów

5.4. Montaż konstrukcji

6. Kontrola jakości robót

7. Obmiar robót

8. Odbiór robót

9. Podstawa płatności

10. Przepisy związane

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót wymienionych w SST

- Montaż konstrukcji podestu z schodami i podjazdem dla niepełnosprawnych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje się:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; wg PN-EN 10025:2002

(1) Rury konstrukcyjne wg norm EN 10210

(2) Profile zamknięte wykonane na gorąco wg.PN-EN 10210

(3) Kątowniki zimnogięte wg PN-EN 10162

(4) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

(5) Kraty pomostowe wytwarzane według normy DIN 24537 a zabezpieczenie antykorozyjne wykonane

w procesie cynkowania ogniowego zgodnie z normą EN ISO 1461 (DIN 50976).

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.

Cechowanie elementów farbą na elemencie.

2.2. Łączniki

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.

. Materiały do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mieć:

– zaświadczenie jakości

– spełniać wymagania norm przedmiotowych

– opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm

i wymaganiami producenta.

Śruby

Do konstrukcji stalowych stosuje się:

(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy:

dla średnic 8-16 mm – 4.8-II

dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002

własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009

(6) podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku

mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować

i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.

(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inżyniera.

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:

– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,

– zgodności z projektem,

– zgodności z atestem wytwórni

– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.

– jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzęt

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych

urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i

dokumentacją konstrukcyjną.

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:

– spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją;

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2

5. Wykonanie robót

Wymagania ogólne

5.1. Cięcie

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu.

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

5.2. Prostowanie i gięcie

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące graniczSnych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.

5.3. Składanie zespołów

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli.

| Rodzaj odchyłki | Element konstrukcji | Dopuszczalna odchyłka |
| --- | --- | --- |
| Nieprostoliniowość | Pręty, blachownice, słupy, części ram | 0,001 długości lecz nie więcej jak 10 mm |
| Skręcenie pręta | – | 0,002 długości lecz nie więcej niż 10 mm |
| Odchyłki płaskości półek, ścianek środników | – | 2 mm na dowolnym odcinku 1000 m |
| Wymiary przekroju | – | do 0,01 wymiaru lecz nie więcej niż 5 mm |
| Przesunięcie środnika | – | 0,006 wysokości |
| Wygięcie środnika | – | 0,003 wysokości |

| Wymiar nominalny mm | Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm |
| --- | --- |
|  | przyłączeniowy | swobodny |
| do 500 500-1000 1000-2000 2000-4000 4000-8000 8000-16000 16000-32000 | 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 5,0 8,0 | 2,5 2,5 2,5 4,0 6,0 10,0 16 |

Połączenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej

o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:

o 5% – dla spoin czołowych

o 10% – dla pozostałych.

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny.

Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

– obróbka spoin

– przetopienie grani

– wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

– spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

– wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia,

nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne

ich wykonanie.

Połączenia na śruby

– długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek,

przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.

– nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych

powierzchni.

– powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć

warstwą smaru.

– śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

5.4. Montaż konstrukcji

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.

6. Kontrola jakości robót

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar robót

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.

10. Przepisy związane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogólne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45261210-9

Krycie dachu dachówką ceramiczną.

Spis Treści:

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robót wymienionych w SST

1.4. Określenia podstawowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

2. Materiały

2.1. Stal

2.2. Łączniki

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji

2.4. Badania na budowie

3. Sprzęt

3.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji

3.2. Sprzęt do robót spawalniczych

3.3. Sprzęt do połączeń na śruby

4. Transport

5. Wykonanie robót

5.1. Cięcie

5.2. Prostowanie i gięcie

5.3. Składanie zespołów

5.4. Montaż konstrukcji

6. Kontrola jakości robót

7. Obmiar robót

8. Odbiór robót

9. Podstawa płatności

10. Przepisy związane

1. Wstęp

1.1. PRZEDMIOT SST

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano - remontowych związanych z :

Remontem pokrycia ceramicznego dachu, budynku ogólnoużytkowego w Kątach Rybackich przy ul. Rybackiej 41.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót remontowych

przewidzianych w zamówieniu. Obejmują prace związane z dostawą materiałów,

wykonawstwem i wykończeniem robót dekarskich - pokrycie dachu dachówką

ceramiczną holenderką, wykonywanych na miejscu.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót

dekarskich , związanych z pokryciem dachu dachówką ceramiczną holenderką :

- Montaż membrany dachowe j wstępnego krycia o niskiej

paroprzepuszczlności do 100g/m 2/24h z warstwą łat i kontrłat

- Wymiana łacenia połaci dachowych ,

- Wymiana końcówek krokwi, ew. wymiana uszkodzonych elementów

więźby,

- Wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej

holenderki wraz z elementami towarzyszącymi,

- Przemurowanie kominów cegłą klinkierową,

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty dekarskie jakie występują przy

realizacji umowy w zakresie jw. oraz w części opisowej dokumentacji projektowej,

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi

Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

2. WYKONANIE ROBÓT

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA

Ogólne wymagania dotyczące wykonawstwa za warto w SST.

2.2. WYMAGANIA DLA PODKŁADU POD POKRYCIA DACHÓWKOWE

- Podkład z kontrłat o min. przekroju 75x22mm powinien być przymocowany

prostopadle do łat , wzdłuż krokwi dachowych.

- Podkład z łat drewnianych o minimalnym przekroju 45x50mm powinien być

mocowany do każdej krokwi (przez kontrłat); styki łat powinny znajdować

się na krokwiach. Łata mocowana wzdłuż okapu powinna mieć wymiary

min. 65x50mm.

- Odchylenie od poziomu łat nie może przekraczać 2mm na długości 1m i

3mm na całej długości dachu

- wzdłuż kalenicy i naroży powinny zostać przybite dodatkowe łaty do

mocowania gąsiorów

- łaty, kontrłaty i deski poszycia należy zabezpieczyć środkami

grzybobójczymi mającymi aprobaty techniczne

- płaszczyzna podkładu z łat powinna być równa , dopuszczalne odchyłki

pomiędzy powierzchnia łat a łatą kontrolną nie mogą być większe niż 5mm

na trzech krokwiach w kierunku prostopadłym do spadku i 10mm w

kierunku równoległym.

2.3. WYMAGANIA PRZY POKRYCIU CERAMICZNYM

- Należy sprawdzić zgodność podłoża z wymogami SST i ww. normy.

- Przystąpić do robót pokrywczych po zakończeniu robót budowlanych

wykonywanych na powierzchni przewidzianej do pokrycia , a w

szczególności po przemurowaniu komina, montażu membrany dachowej,

montażu obróbek blacharskich i haków do instalacji odgromowej. Za

wyjątkiem robót, których technologia przewiduje wykonanie w trakcie

układania pokrycia ceramicznego.

- Sprawdzić zgodność materiałów pokrywczych i sprzętu z warunkami

zawartymi w SST i polską normą.

- Pokrycie należy wykonywać w porze suchej w temperaturze powyżej 5 oC.

- Dachówki układać prostopadle swoja długością do łacenia

- Dolne brzegi dachówek sprawdzone za pomocą poziomicy lub sznura nie

mogą wykazywać odchyleń większych niż 10mm

- Powierzchnia pokrycia z dachówki holenderki gat. I nie może wykazywać

większych odchyłek niż 5mm na odcinku 3m.

- Kalenica i naroża powinny być przekryte gąsiorami zachodzącymi na

około 8cm. Gąsiory należy mocować do gwoździ lub wkrętów przybitych

na łatach i przewiązanych drutem przewleczonym przez otwory w gąsiorze.

Zamocowanie gąsiorów uzależnione jest od przyjętego producenta i może

być zastosowane mocowanie systemowe.

- Rząd gąsiorów nie może wykazywać większych odchyłek niż 10mm.

- Miejsca przecięcia grzbietu z kalenicą lub połac ią należy zabezpieczyć

nakrywą systemową lub obróbką blacharską.

- Pokrycie z dachówki holenderkii zgodnie z normą powinno być zakotwione

minimalnie co trzecią lub piątą dachówkę w rzędzie poziomym.

3. MATERIAŁY

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA

Ogólne wymagania dotyc zące materiałów, ich pozyskania składowania zawarto

w SST.

Materiały zastosowane do realizacji ww. robót dekarskich - pokryć dachowych z

dachówki ceramicznej powinny posiadać:

- Aprobaty Techniczne , wyprodukowane zgodnie z Polskimi Normami

- Certyfikat lub deklarację zgodności z Aprobata techniczna lub Polską

Normą

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa

- Certyfikat zgodności z norma europejską w prowadzona do zbioru norm

polskich

3.2. RODZAJE MATERIAŁÓW

Wszystkie materiały przewidziane do zastosowania przy realizacji zamówienia

powinny odpowiadać ww. wymaganiom zawartym w pkcie 2.1 i być zgodne z

wybraną technologią.

3.3. WARUNKI TRANSPORTU I PRZECHOWANIA

Palety z dachówkami powinny być w czasie transpor tu i składowania

odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Oznaczenia znajdujące się na

materiale powinny zawierać podstawowe dane związane z odpowiednimi

normami i świadectwami a przede wszystkim określać kategorię przesiąkliwości i

wynik badania mrozoodpor ności dachówek.

Dachówki oraz uzupełniające wyroby ceramiczne powinny spełniać wymogi

zawarte w PN - EN 1304:2002 oraz PN - EN 1304:2002/Ap1:2004.

Dostawy materiałów powinny dodatkowo być uzupełnione o dokumentacje

producenta świadczącą o dopuszczeniu d o obrotu i powszechnego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów.

Blacha stalowa obustronnie ocynkowana płaska o grub. 0,55 0,60mm powinna

spełniać wymogi zawarte w normach PN - 61/B - 10245, PN - 73/H - 92122.

Zaprawa do uszczelniania styków powinna spełniać wymogi zawarte w normie PN

- 90/B - 14501.

3.4. WARUNKI PRZYJĘCIA NA BUDOWĘ

Materiały pokrywcze zostaną przyjęte na budowę przy spełnieniu następujących

warunków:

- odpowiadają wymogom zawartym w SST i ofercie

- są właściwie oznakowane i opakowane

- spełniają właściwości wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST

- posiadają certyfikat lub deklarację zgodności z Aprobata techniczna lub

Polską Normą

Wszystkie materiały dekarskie powinny być składowane i magazynowane

zgodnie z instrukcja producenta oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla

wyrobów. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być

potwierdzone wpisem do dziennika budowy

4. SPRZĘT

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarto w SST

4.2. RODZAJ SPRZĘTU

Sprzęt przewidziany do realizacji ww. robót dekarskich będzie sprzętem ręcznym

lub specjalistycznym narzędziem w ograniczonym zakresie ( dostawa - transport

pionowy)

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.1. KONTROLA WYKONANIA POKRYĆ DACHÓWKOWYCH

Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z

odpowiednimi normami i SST. Kontrola zostanie przeprowadzona przez Inspektora

nadzoru.

Kontroli podlegają prace zanikowe ( kontrole między operacyjne) i całe pokrycie

( kontrola końcowa) po zakończeniu całości prac pokrywczych.

5.2. WYNIKI KONTROLI

Kontrola końcowa winna być zgodna z SST i przeprowadzona w sposób podany w

normie PN - 77/B - 02011 i PN - 71/B - 10241.

Pozytywny wynik kontroli końcowej dopuszcz a zgłoszenie przez Wykonawcę

gotowości do odbioru robót.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY

Zgodnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w SST.

7.1. OGÓLNE ZASADY

Ogólne zasady obmiarów podane w SST.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

- wymiana rynien i rur spustowych mb

- wymiana pokrycia ceramicznego z dachówki karpiówki m2

- wymiana łacenia dachu m2

- wywóz gruzu m3

- opłata za wysypisko zł

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. ODBIÓR PODŁOŻA

Badanie podłoża należy przeprowadzić w obecności inspektora nadzoru, w porze

suchej przed przystąpieniem do robót pokrywczych.

8.2. OGÓLNE WYMAGANIA ODBIORU

Roboty dekarskie z uwagi na charakter zanikowy w ymagają odbiorów

częściowych potwierdzanych wpisem do dziennika budowy. Odbiorom

częściowym podlegać będą następujące elementy:

podłoże z membrany dachowej , łat i kontrłat

jakość zastosowanych materiałów

dokładność wykonania poszczególnych warstw

dokładność wykonania obróbek blacharskich i połączenia z pokryciem

wykonanie podłączenia do urządzeń odwadniających

Odbiór końcowy pokrycia dachowego należy przeprowadzić po zakończeniu

prac pokrywczych , po opadach atmosferycznych. W odbiorze końcowym

podlega sprawdzeniu stan wykonania pokrycia, zgodność z dokumentacją

zamówienia i SST oraz wymaganiami inspektora nadzoru.

Niezgodność lub odstępstwo, które spowoduje wynik negatywny będzie

skutkowało przerwaniem czynności odbiorowych. W takich przypadkach

wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i ponownego zgłoszenia do

odbioru, jeżeli poprawa nie jest możliwa to rozebranie warstw i ich ponowne

wykonanie oraz w szczególnych przypadkach kiedy odchylenia od wymagań nie

zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwało ści pokrycia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawa płatności zgodna z SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki zawarte w szczególności w normach PN -EN 1304:2002 oraz PN-EN

539:1999,2000, PN-73/H - 92122, PN-EN 1304:2005, PN-71/B-10241, PN-EN 612:2005

# Text boxes

2

2

od80d