KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowę drogi gminnej w m. Krzywonoś

odcinek PK1 – PK2 od km 0+000 do km 0+854,92

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| 1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,840 |  |  |
| 1.2. | 01.02.01. | Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości porastających przydrożne rowy wraz z usunięciem krzewów o średnicy do 10 cm, uporządkowaniem terenu po karczowaniu | ha | 0,303 |  |  |
| 1.3. | 06.04.01. | Mechaniczne oczyszczenie istniejących przydrożnych rowów z namułu wraz z załadunkiem gruntu na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 5 km | m | 1010,00 |  |  |
| 1.4. | 01.02.04. | Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30cm ze złożeniem na palety i wywozem na odkład na odl. do 5km | m | 243,00 |  |  |
| 1.5. | 01.02.04. | Rozebranie ławy betonowej podkrawężnikowej z odwozem gruzu na odkład na odległość do 5 km | m3 | 14,58 |  |  |
| 1.5. | 01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni parkingu z płyt betonowych ażurowych ze złożeniem na palety i wywozem na odległość do 5 km | m2 | 231,50 |  |  |
| 1.7. | 01.02.04. | Mechaniczne cięcie krawędzi nawierzchni betonowej przy głębokości cięcia 20 cm w miejscu przebudowy przepustu ora budowy przykanalika i studni ściekowej | m | 26,00 |  |  |
| 1.8. | 01.02.04. | Mechaniczne cięcie nawierzchni betonowej piła spalinowa przy głębokości cięcia 20 cm w miejscu przebudowy drogi pod krawężniki | m | 46,50 |  |  |
| 1.9. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej przy grubości warstwy 20 cm w miejscu przebudowy przepustu, przykanalik i studnię ściekową | m2 | 24,00 |  |  |
| 1.10. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm w miejscu przebudowy przepustu, przykanalik i studnię ściekowa | m2 | 24,00 |  |  |
| 1.11. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej w miejscu przebudowywanej drogi (pod krawężniki) gr. 20 cm ze złożeniem na hałdę | m2 | 71,00 |  |  |
| 1.12. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego w miejscu przebudowywanej drogi gr. 20 cm ze złożeniem gruzu obok | m2 | 71,00 |  |  |
| 1.13. | 01.02.04. | Rozebranie istniejącego przepustu rurowego z rur betonowych o średnicy ø 100 cm | m | 8,00 |  |  |
| 1.14. | 01.02.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu grubości do 15 cm z poboczy ze złożeniem humusu na hałdę | m2 | 1222,00 |  |  |
| 1.15. | 02.01.01. | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 10 km. Załadunek i odwóz humusu | m3 | 183,30 |  |  |
| 1.16. | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów gazowych, | Szt. | 1,00 |  |  |
| 1.17. | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek telekomunikacyjnych | Szt. | 1,00 |  |  |
| 1.18. | 01.02.04. | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg | ton | 186,29 |  |  |
| RAZEM |  |
| 2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |
| 2.1. | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod parking i poszerzenie | m3 | 127,62 |  |  |
| 2.2. | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na zjazdach gł.20cm | m3 | 27,40 |  |  |
| RAZEM |  |
| 3. | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |
| 3.1. | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepust i przykanalki | m3 | 24,40 |  |  |
| 3.2. | 03.01.01. | Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu | m3 | 3,60 |  |  |
| 3.3. | 03.01.03. | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur z tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o średnicy 100 cm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki w km 0+230,75 | m | 8,00 |  |  |
| 3.4. | 03.01.03. | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy C20/25 dla rur o średnicy ø 100 cm , ścianki z gotowych elementów prefabrykowanych | Szt. | 2,00 |  |  |
| 3.5. | 03.02.01. | Wykonanie studni ściekowej elementów prefabrykowanych o średnicy ø 500 mm | Szt. | 1,00 |  |  |
| 3.6. | 03.02.01. | Wykonanie przykanalika z rur z tworzywa sztucznego PVC o średnicy 160 mm wraz z wykonaniem umocnienia wylotu elementem prefabrykowanym wg karty KPED 02.16. | m | 10,00 |  |  |
| 3.7. | 02.01.01. | Zasypanie wykopów po przepustach oraz przykanaliku gruntem niewysadzinowym wraz z zakupem i dowozem gruntu na miejsce z zagęszczeniem warstwami | m3 | 13,20 |  |  |
| 3.8. | 04.04.02. | Wykonanie odtworzenia podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni na przepuście i przkanaliku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 20,00 |  |  |
| 3.9. | 04.07.01. | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm na przepuście i przykanaliku | m2 | 20,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| 4. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |
| 4.1. | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 475,60 |  |  |
| 4.2. | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni | m2 | 475,60 |  |  |
| 4.3. | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm pod konstrukcję nawierzchni na parkingu i poszerzeniu | m2 | 392,60 |  |  |
| 4.4. | 04.03.01. | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni betonowej z zanieczyszczeń | m2 | 6107,50 |  |  |
| 4.5. | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wyrównawczej nawierzchni | m2 | 6107,50 |  |  |
| 4.6. | 04.08.01. | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 3 cm (75 kg/m2) | ton | 458,10 |  |  |
| 4.7. | 05.03.26 | Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni siatką stalowa typu Road Mesh wraz z rozłożeniem mieszanki mineralno-emulsyjnej typu Slurry Seal o gr. do 2 cm | m2 | 6107,50 |  |  |
| 4.8. | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej nawierzchni | m2 | 6067,10 |  |  |
| 4.9. | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 | 6067,10 |  |  |
| 4.10. | 06.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy gruntem niewysadzinowym (pospółka żwir) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1289,00 |  |  |
| 4.11. | 06.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 1289,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |
| 5.1. | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 6067,10 |  |  |
| 5.2. | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 6006,50 |  |  |
| RAZEM |  |
| 6. | CPV-45233280-5 OZNAKOWANIE DRÓG I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |
| 6.1. | 07.01.01. | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie ciągłe typu P-7a | m2 | 7,32 |  |  |
| 6.2. | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | Szt. | 20,00 |  |  |
| 6.3. | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu A Znaki typu D Znaki typu E17a/E18a Znaki typu D42/D43 Tabliczki znaków typu T | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 2,00 9,00 4,00 4,00 1,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| 7. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |
| 7.1. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m | 368,00 |  |  |
| 7.2. | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 24,29 |  |  |
| 7.3. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m | 100,00 |  |  |
| 7.4. | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 6,60 |  |  |
| 7.5. | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku pod nawierzchnię na parkingu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 244,60 |  |  |
| 7.6. | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm= 2,5 MPa pod nawierzchnię parkingu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 244,60 |  |  |
| 7.7. | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15cm | m2 | 18,50 |  |  |
| 7.8. | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm= 2,5 MPa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 18,50 |  |  |
| 7.9. | 08.04.01. | Wykonanie nawierzchni na parkingu z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 244,60 |  |  |
| 7.10. | 08.04.01. | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 18,50 |  |  |
| 7.11. | 02.03.01. | Wykonanie nasypu pod chodnik z gruntu niewysadzinowego przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m3 | 12,37 |  |  |
| 7.12. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 123,70 |  |  |
| 7.13. | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 123,70 |  |  |
| 7.14. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem | m | 72,50 |  |  |
| RAZEM |  |
| 8. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |
| 8.1. | 09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 418,00 |  |  |
| RAZEM |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |
| PODATEK VAT | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |