PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej – ulica Leśna w Szydłowie

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą | km | 0,215 |
| 1.2. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-01 | Rozebranie istniejących rur betonowych pod zjazdami o średnicy 400 mm z załadunkiem i odwozem gruzu na odkład | m | 10,00 |
| 1.3. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-04 | Wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń podziemnych – włązy zaworów sieci wodociągowej | Szt. | 9,00 |
| 1.4. | 03.02.01. | KNNR 5 0705-01 | Montaż rur osłonowych dwudzielnych z tworzywa sztucznego PVC o średnicy 110 mm na kablu telekomunikacyjnym i energetycznym wraz z odkopaniem kabla i jego zasypaniem : - kabel telekomunikacyjny: 9,00 m - kabel energetyczny: 64,00+7,00+5,00+104,00+2,00+6,50+110,00+7,50+99,00+6,50+56,00+ 6,50+6,50 = 480,50 m RAZEM: 9,00+480,50 = 489,50 m | m | 489,50 |
| 2. | CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III. Koryto pod konstrukcje nawierzchni | m3 | 904,90 |
| 3. | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |
| 3.1. | 02.01.01. | KNNR – 1 0210-03 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepust 10,00x1,60x0,80 = 12,80 m3 | m3 | 12,80 |
| 3.2. | 03.01.01. | KNR 2–31 0605-01 | Wykonanie ławy żwirowej pod przepusty rurowe w gotowym wykopie przy grubości warstwy 30 cm po zagęszczeniu 1,60x0,30x10,00 = 4,80 m3 | m3 | 4,80 |
| 3.3. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-06 | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych pod zjazdami z rur z tworzywa sztucznego typu HPED SN 8 o średnicy ø 40 cm pod zjazdami w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m | 10,00 |
| 3.4. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-03 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych pod zjazdami z betonu klasy C25/30 | Szt. | 2,00 |
| 3.5. | 02.01.01. | KNNR 1 0318-0100 | Zasypanie wykopów gruntem niewysadzinowym przekopów po przepustach wraz z zakupem i dowozem gruntu 1,60x0,40x10,00 = 6,40 m3 | m3 | 6,40 |
| 3.6. | 02.01.01. | KNNR – 1 0210-03 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych związanych z wykopami pod studnie chłonne koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 5 km 1,80x1,80x3,00x3 = 29,16 m3 | m3 | 29,16 |
| 3.7. | 03.01.01. | KNR 2–31 0605-01 | Wykonanie ławy z kruszywa łamanego na warstwie geowłókniny pod studnię chłonną gr. 50 cm w gotowym wykopie 3x2,00x2,00x0,50 = 6,00 m3 | m3 | 6,00 |
| 3.8. | 03.04.01. | KNNR 4 1413-03 | Budowa studni chłonnej z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm i głębokości do 3 m w gotowym wykopie bez płyty dennej na fundamencie z bloczków betonowych i wypełnieniem studni warstwą piasku gr.20 cm i warstwą tłucznia frakcji 0/31,5 -0/63 mm na wysokość max. do 1,50m w pokrywą nastudzienną i włazem kanałowym typu krata | Szt. | 3,00 |
| 4. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |
| 4.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z użyciem walca wibracyjnego lub ogumionego 1227,50+526,70+470,00x0,60 = 2036,20 m2 | m2 | 2036,20 |
| 4.2. | 04.04.01. | KNNR 6 0104-02 | Wykonanie warstwy odsączającej (mrozoochronnej) z piasku pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15cm 1227,50+526,70+470,00x0,60 = 2036,20 m2 | m2 | 2036,20 |
| 4.3. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1227,50+526,70 = 1754,20 m2 | m2 | 1754,20 |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |
| 5.1. | 05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej szarej wysokości 8 cm ,,fazowanej” na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 1227,50 m2 | m2 | 1227,50 |
| 5.2. | 05.03.23. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej kolorowej (czerwonej) wysokości 8 cm ,,fazowanej” na podsypce cementowo-piaskowej gr.3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 526,70 m2 | m2 | 526,70 |
| 6. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |
| 6.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków rur stalowych o średnicy ø 70 mm do znaków drogowych | Szt. | 3,00 |
| 6.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: Znaki typu D46/47 (droga wewnętrzna) Znaki typu T | Szt. Szt. | 2,00 1,00 |
| 7. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |
| 7.1. | 08.01.01. | KNNR 6 0403-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 20,00+9,50+61,00+6,00+125,50+4,00+15,00+14,00+8,00+34,50+40,50+ 40,50+9,00+29,00+44,00+9,50 = 470,00 m | m | 470,00 |
| 7.2. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu klasy C12/15 470,00x0,066 = 31,02 | m3 | 31,02 |
| 7.3. | 08.05.02. | KNNR 6 0607-02 | Wykonanie ścieku z dwu rzędów kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm układanej na płask na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 67,50+139,50 = 207,00 m | m | 207,00 |