- Kanalizacja grawitacyjna.

- zastosować rury PVC klasy S (typ ciężki) o ściance jednorodnej SDR 34, SN 8 (8 kN/m) łączonych na uszczelkę gumową

- studnie kanalizacyjne rewizyjne (węzłowe) z  kręgów bet. B45 z gotowymi kinetami 
o wodoszczelności W8, łączonych na uszczelkę gumową z przejściami szczelnymi, 
o odporności 4 do 8 pH, ze stopniami włazowymi odpornymi na agresywne środowisko oraz włazem żeliwnym z wentylacją z wypełnieniem betonowym

Równocześnie przewidzieć na trasie projektowanej kanalizacji studnie przelotowe (inspekcyjne) zgodnie z normą PN – E476 i PN - B10729

- na przykanalikach zastosować studnie PVC ø 425 mm

- poszczególne posesje należy podłączać do kolektorów poprzez odpowiednią studnię kanalizacyjną lub trójnik.

- Przepompownie ścieków sieciowe

- przepompownie ścieków (lub tłocznie) wykonać z kręgów żelbetowych -        polimerobetonu łączonych z osadzonym  włazem ze stali nierdzewnej.

- minimalna średnica pompowni wewnątrz to 1,50 m, wyprowadzona ponad teren około 0,25 m plus grubość płyty.

Wyposażenie do pomp to:

- łańcuch nierdzewny

- prowadnice rura nierdzewna

- czujnik zawilgocenia oleju

- zabezpieczenie termiczne

- czujnik komory silnika

- każda z pompownia wyposażona w płytę ( min. ocynkowaną ogniowo) do montażu

żurawika przenośnego

- wyposażenie technologiczne stal nierdzewna, pomost ze stali nierdzewnej

- komplet wentylacji z PVC

- szafka sterowniczo - zasilająca z tworzywa sztucznego, wyposażona w:

- gniazdo prądowe 230 V i 400 V

- wtyczka do podłączenia agregatu prądotwórczego,

- sonda hydrostatyczna

- wyposażenie w moduł GSM

-  teren pompowni należy ogrodzić minimum siatką powlekaną na cokoliku

betonowym

-  przewidzieć oświetlenie terenu pompowni

Uwaga: Na przesyłach zastosować tłocznie ścieków

3. Rurociągi tłoczne.

- wszystkie rurociągi tłoczne zaprojektować z rur  PE 80 SDR 17,6 (z paskiem     brązowym i napisem kanalizacja ciśnieniowa) o średnicy  odpowiadającej danemu  przepływowi z danej zlewni pompowni, lecz nie mniej niż 90 mm.

- na sieci tłocznej przesyłowej przewidzieć automatyczne zawory napowietrzająco-     odpowietrzające i rewizje.

Dopuszcza się zastosowanie rur dwuwarstwowych typu RC.