Załącznik nr 6

do specyfikacji istotnych

warunków zamówienia

Wymogi dotyczącego projektu wraz z założeniami do projektowania:

projekt budowlano wykonawczy  na wykonanie adaptacji  budynku dawnej przychodni dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Złoczewie.

1. Projekt powinien obejmować:

- przebudowę istniejącego układu pomieszczeń ze zmiana ich wielkości i dostosowaniem do obowiązujących wymogów zawartych w aktach prawnych,

- przystosowanie budynku i pomieszczeń dla ruchu osób niepełnosprawnych, ( dźwig dla niepełnosprawnych, pochylnia = podjazd??, likwidacja istniejących barier architektonicznych, powiększenie otworów drzwiowych),

- stworzenie Sali USC   mieszczącej około 25 osób,

- stworzenie zaplecza pracowniczego zaplecza socjalnego,

- przebudowa piętra na pomieszczenia biurowe,

- modernizacja  (wymiana)wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o. oraz instalacji elektrycznej,

- przebudowa pomieszczeń sanitarnych

- wymiana  grzejników

- wymiana  posadzek i okładzin ściennych, w pomieszczeniach i korytarzach

- normatywne oświetlenie światłem naturalnym i sztucznym

- wentylacja wszystkich pomieszczeń grawitacyjna i mechaniczna

- wymiana stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej

- przebudowa istniejących  klatek schodowych prowadzących na piętro

- wymiana  ( naprawa ) schodów oraz poręczy,

- wykonanie ciągów komunikacyjnych zapewniających dojście i dojazd do budynku, wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych

- położenie sieci LAN

- zagospodarowanie terenu zielenią

2. Założenia do projektowania:

Pomieszczenia zlokalizowane są na parterze i piętrze obecnie nie spełniają wymogów ustawowych, nie są przystosowane do  spełniania funkcji biurowej,  większość z nich jest wyposażona w urządzenia, które należy zdemontować.  Obiekt nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.  Schody ze względu na istotne ubytki wymagają naprawy bądź przebudowy.

Liczba pomieszczeń biurowych  -  około 22 pokoje

Sala USC na około 25 osób z zapleczem socjalnym.

Zaplecze socjalne dla pracowników.

Budynek podłączony jest  do kanalizacji sanitarnej , sieci wodociągowej oraz źródła ciepła.