KOSZTORYS OFERTOWY

(Przedmiar robót)

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa dróg:

1/ Przebudowa drogi gminnej relacji Unikowo - Sułkowo Borowe na odcinku od 
      km 0+990  do km 1+950,

2/ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sułkowo Borowe na odcinku od km 0+000 
    do km 0+990.

| Lp. | Nr SSt Kod pozycji przedmiaru | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Przebudowa drogi gminnej relacji Unikowo – Sułkowo Borowe od km 0+990,00 do km 1+950,00 Przebudowa drogi gminnej relacji Unikowo – Sułkowo Borowe (odcinek o długości 960 mb i szerokości 3,5 mb grubości warstwy 4+3 cm ) |
| 1 | CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km | 0,96 |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 960,00 x 4,00 = 3 840,00 m2 | m2 | 3 840,00 |  |  |
| 2.2 | 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcję nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm 960,00 x 4,00 = 4 320,00 m2 | m2 | 3 840,00 |  |  |
| 2.3 | 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm - pobocza obustronne o szer. 0,75m 960,00 x 2 x 0,75 = 1 440,00 m2 | m2 | 1 440,00 |  |  |
| 2.4 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową C 60 B3 ZM w ilości 0,5 dm3/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 960,00 x 3,50 = 3 360,00 m2 | m2 | 3 360,00 |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |
| 3.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 960,00 x 3,50 = 3 360,00 m2 | m2 | 3 360,00 |  |  |
| 3.2 | . 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm 960,00 x 3,50 = 3 360,00 m2 | m2 | 3 360,00 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |
| II . Przebudowa drogi w miejscowości Sułkowo Borowe Przebudowa drogi w miejscowości Sułkowo Borowe (odcinek o długości 990 mb i szerokości 3,5 mb grubości warstwy 4+3 cm ) |
| 1 | CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km | 0,99 |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 990,00 x 4,00 = 3 960,00 m2 | m2 | 3 960,00 |  |  |
| 2.2 | 04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcję nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm 990,00 x 4,00 = 3 960,00 m2 | m2 | 3 960,00 |  |  |
| 2.3 | 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm - pobocza obustronne o szer. 0,75m 990,00 x 2 x 0,75 = 1 485,00 m2 | m2 | 1 485,00 |  |  |
| 2.4 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową C 60 B3 ZM w ilości 0,5 dm3/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 990,00 x 3,50 = 3 465,00 m2 | m2 | 3 465,00 |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |
| 3.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 990,00 x 3,50 = 3 465,00 m2 | m2 | 3 465,00 |  |  |
| 3.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm 990,00 x 3,50 = 3 465,00 m2 | m2 | 3 465,00 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO I + II |  |
| PODATEK VAT | % |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO I + II |  |

………………………. dnia ……………….

…..………………………….

(pieczęć i podpis Wykonawcy)