Znak: ZP-271.1.18.2018.DS                                                            Końskie, dn. 03.04.2018r.

# Otrzymują uczestnicy postępowania

# o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa strażnicy OSP w Modliszewicach.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm. ) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanym pytaniem:

Pytanie 1.

Proszę o udostępnienie szczegółów dotyczących systemu DSP i modułu SMS oraz sterowania ręcznego w budynku strażnicy.

Odp. Zamawiający zapis system DSP oraz moduł SMS, rozumie jako zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności DSP-50 wyposażony w stację obiektową DSP-52BS, czujnik kontroli faz, antenę, syrenę alarmową, radiotelefon Motorola CM-160 oraz terminal DTG-52 (moduł SMS), natomiast sterowanie ręczne w budynku strażnicy dotyczy niezależnego uruchomienia syreny alarmowej poza systemem DSP-50 przy pomocy łącznika elektrycznego.