OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zadanie 1- Budowa stadionu lekkoatletycznego w Końskich przy ul. Południowej na działce 6247/2

Zakres zadania obejmuje wykonanie:

- Boiska wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej czystej i drenażem płyty boiska, jego oznakowanie i wyposażenie w urządzenia.

Podłoże, na którym ma być siana nawierzchnia z trawy, powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. Nawierzchnia wraz z podbudową: - warstwa darniowa gr 3cm z traw naturalnych z mieszanki torfu i humusu rodzimego 1:1 - warstwa wegetacyjna gr. 15 cm: mieszanka humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej, próchniczej, pospółki i nawozów w stosunku: 5 jednostek humusu, 2 jednostki torfu, 3 jednostki pospółki, oraz 2,5 kg. azofoski na 1m3 mieszanki - warstwa pospółki (mieszanka żwirowo-piaskowa) frakcji 0-8 mm lub piasku gr. 20 cm - system drenażu zgodnie z projektem.

Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej Przed wykonaniem nawierzchni boiska należy zdjąć warstwę humusu o średniej grubości około 20cm. Glebę urodzajną należy zgromadzić i wykorzystać do przygotowania mieszanki glebowej do budowy warstwy wegetacyjnej, pozostałą część usunąć. Po zdjęciu humusu oraz wyrównaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonać warstwę drenażową – piaskową o grubości 20cm, zagęszczoną do ID>0,5. Następnie należy rozłożyć 15cm warstwę wegetacyjną z odpowiednio przygotowanej gleby, tj. mieszanki humusu rodzimego ziemi ogrodniczej próchniczej, pospółki i nawozów w stosunku: 5 jednostek humusu, 2 jednostki torfu, 3 jednostki pospółki oraz 2,5kg azofoski na 1m3 mieszanki. Warstwa wegetacyjna powinna być odpowiednio ukształtowana do rzędnych określonych w projekcie a następnie uwałowana. Na tak przygotowaną warstwę wegetacyjną należy wysiać odpowiednią mieszankę traw naturalnych w ilości ~4kg/100m2, warstwa darniowa grubości 3cm z mieszanki torfu i humusu rodzimego w stosunku 1:1. Płytę boiska wykonać należy z odpowiednimi spadkami, jak w części graficznej opracowania. Trawa naturalna i warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego są przepuszczalne dla wody. Obrzeża wokół boiska Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-wapiennej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na ławie betonowej z oporem, beton klasy C12/15 (B15).

Uwagi: - Wszelkie prace, zwłaszcza związane z niwelacją terenu i profilowaniem muszą być wykonane szczególnie starannie, przy użyciu laserowych urządzeń pomiarowych, odchylenie na łacie 4 metrowej nie może wynosić więcej niż 3 cm, ślady po pojazdach budowlanych nie mogą być głębsze niż 1 cm, - Realizację inwestycji należy powierzyć podmiotom posiadającym wiedzę oraz oświadczenie w budowie tego typu obiektów - Prace wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy specjalistycznej, sztuki budowlanej i przepisami BHP

Wymiary oraz oznakowanie boisk zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym wg projektu NEOINWEST Kielce

Wykonanie instalacja kanalizacji deszczowej czystej powiązana z drenażem pod boiskami w tym:

- Instalacja kanalizacji deszczowej czystej kdc zaprojektowana z rur PVC Ø 400, Ø 315, 
Ø 250, Ø 200 wraz z systemem studni zbiorczych

- Drenaż zlokalizowany pod boiskiem trawiastym z rur Ø 75 wraz z systemem studni zbiorczych,

- Odcinek instalacji kanalizacji deszczowej od studni oznaczonej D45 do studni oznaczonej D46i. (Zamawiający nie przewiduje budowy dwóch zbiornikow na gromadzenie wody deszczowej?).

- Drenaż boiska należy wykonać zgodnie z projektem stosując odpowiednią konstrukcję drenażu.

- Po wykonaniu robót kanalizacyjnych w płycie należy ułożyć warstwę wegetatywną,

- Wykonanie trawników dywanowych siewem.

Zakres wykonania kanalizacji deszczowej czystej kdc wraz z drenażem pokazany został na planszy zagospodarowania terenu w części projektu oznaczonej jako: „Boisko - zagospodarowanie, sieci kan deszcz- kdc”. Zakres na mapie pokazany został w liniach określonych jako obszar opracowania w zakresie 5c poza liniami opracowania.

Podczas realizacji zadania należy szczególną uwagę zwrócić na wykonanie zasypki przyłączy, które zlokalizowane będą w ciągach komunikacyjnych. Badanie zagęszczenia gruntu wykonawca wykona i przedstawi zamawiającemu przed odbiorem robót.

Do wykonawcy należeć będzie oznakowanie płyty boiska oraz wyposażenie jego w urządzenia.

Sieć kanalizacji deszczowej czystej oznaczonej w projekcie zagospodarowania jako kdc należy wykonać zgodnie z projektem NEOINWEST Kielce oraz BUDART FHU Brody 104A, 26-200 Końskie

Uwaga: szczegółowe zakresy robót pomocniczo określają  załączone przedmiary robót.

- Areny lekkoatletycznej.

Zadanie nr 1 w zakresie areny lekkoatletycznej wraz z wyposażeniem dofinansowuje Ministerstwo Sportu i Turystyki

Arena lekkoatletyczna została zaprojektowana na terenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Południowej w Końskich. Przeznaczona jest do prowadzenia zajęć oraz zawodów sportowych o charakterze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Program użytkowy powstał w oparciu o wytyczne programowo- funkcjonalne aren lekkoatletycznych wg PZLA. Usytuowanie urządzeń lekkoatletycznych uzgodniono w Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki. Zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym podstawowe parametry elementów:

Bieżnia okrężna

Nominalna długość bieżni wynosi 400m. Ilość torów 6. Szerokość każdego toru 1,22m, szerokość bieżni w obrzeżach 7,37m. Rozliczenie torów według rysunku i wytycznych PZLA. Promień łuku wewnętrznego 36,50m mierzonego z punktu charakterystycznego bieżni M1 lub M2. Rozstaw punktów M1 i M2: 84,39m. Na bieżni lekkoatletycznej można rozgrywać wszystkie biegi określone przepisami PZLA i IAAF.

Zaprojektowano osiem prostych finiszowych. Strefa hamowania za linią mety – 25,56m. Minimalna przestrzeń przed linią startu (dla dystansu 110m) – 3m, dla pozostałych dystansów – zgodnie z zasadami określenia dystansu przyjętymi przez PZLA i IAAF). Linie startu nie pokrywają się – rozliczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami dla przeprowadzania biegów na odpowiednich dystansach. Linia mety jest dla każdego dystansu w tym samym miejscu – na osi punktu charakterystycznego M2. Rozliczenia szerokości torów, malowanie linii, obliczanie dystansu – zgodnie z zasadami rozgrywania zawodów lekkoatletycznych PZLA. Linie malować farbami, zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni sztucznej.

Bieżnię zaprojektowano z nawierzchnią sztuczną o parametrach podanych w części dotyczącej rozwiązań techniczno – materiałowych niniejszego opisu.

Istnieje możliwość wykorzystywania urządzeń sportowych przenośnych, np. bloki startowe, płotki.

Nachylenie poprzeczne bieżni 0,8% w kierunku wewnętrznym.

Nawierzchnia na całej powierzchni bieżni lekkoatletycznej w kolorze czerwonym np.: P30 wg palety kolorów Mondotrack.

Linie malowane w kolorze białym zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni.

Podstawowe parametry bieżni 400m

Ilość torów: 6.

Promień łuku bieżni: 36,5m (wymiar od środka promienia do zewnętrznej krawędzi wewnętrznej linii pierwszego toru).

Linia pomiarowa dla 1-go toru w odległości 0,3m od zewnętrznej krawędzi wewnętrznej linii pierwszego toru. Długość tej linii winna wynosić 400m.

Linia pomiarowa dla 2-go toru (i pozostałych) w odległości 0,2m od zewnętrznej krawędzi wewnętrznej linii drugiego toru (i pozostałych).

Odległość od środka łuku do zewnętrznej krawędzi linii czwartego toru: 41,38m.

Odległość między środkami obu łuków: 84,39m.

Długość obu prostych: 84,39m.

Szerokość linii bieżni: 5cm w kolorze białym.

Szerokość toru wykorzystywanego przez każdego zawodnika w trakcie biegu: 1,22m.

Szerokość toru pomiędzy liniami 5cm: 1,17m.

Całkowita szerokość bieżni 6-torowej: 7,37m.

Spadek poprzeczny bieżni w kierunku odwodnienia liniowego: 0,8% (odwodnienie liniowe zaprojektowano wzdłuż wewnętrznej krawędzi bieżni 400m – wg proj. Inst. sanit.).

Podstawowe parametry bieżni 100m

Ilość torów: 8.

Długość dystansu biegu: 100m (pomiar od krawędzi linii startu dalszej od linii mety do krawędzi linii mety bliższej linii startu).

Szerokość linii bieżni: 5cm w kolorze białym.

Szerokość toru wykorzystywanego przez każdego zawodnika w trakcie biegu: 1,22m.

Szerokość toru pomiędzy liniami 5cm: 1,17m

Całkowita szerokość bieżni 6-torowej: 9,81m.

Spadek poprzeczny bieżni w kierunku odwodnienia liniowego: 0,8% (odwodnienie liniowe zaprojektowano wzdłuż wewnętrznej krawędzi bieżni 400m – wg proj. Inst. sanit.).

Zakole areny przy punkcie charakterystycznym M1

Zakole areny przy punkcie charakterystycznym M1 wykorzystano na zlokalizowanie pola rozbiegu i zeskoku skoku wzwyż (lokalizacja zeskoku do skoku wzwyż jest ruchoma), rzutnia do rzutu dyskiem i młotem oraz rozbiegu do rzutu oszczepem.

Zakole zaprojektowano z nawierzchni sztucznej o parametrach podanych w części dotyczącej rozwiązań techniczno – materiałowych niniejszego opracowania.

Zakole areny przy punkcie charakterystycznym M2

Zakole areny przy punkcie charakterystycznym M2 wykorzystano na zlokalizowanie rowu z wodą do biegów z przeszkodami, jednej rozbieżni, dwóch zeskoków do skoku o tyczce, koła i pola pchnięcia kulą oraz rozbiegu do rzutu oszczepem. Zakole zaprojektowano z nawierzchni sztucznej o parametrach podanych w części dotyczącej rozwiązań techniczno – materiałowych niniejszego opisu.

Rów z wodą

Lokalizację rowu z wodą opisano powyżej. Długość i szerokość rowu z wodą powinna wynosić 3,66m. Długość liczy się łącznie z płotem. Powierzchnia wody powinna być na jednym poziomie z powierzchnią bieżni. Głębokość rowu od strony płotu powinna wynosić 50cm na długości około 30cm. Od tego miejsca dno powinno wznosić się równomiernie ku górze do poziomu nawierzchni bieżni. Płot przy rowie zamocować na sztywno. Powinien mieć wysokość taką jak inne płoty w tej konkurencji (od 0,911 do 0,917m). Dno rowu z wodą na odcinku wznoszącym się, należy pokryć odpowiednim materiałem umożliwiającym bezpieczne lądowanie zawodników, o szerokości co najmniej 3,66m i długości 2,50m oraz grubości nie przekraczającej 2,5cm.

Rów wykonać z betonu B-20, grubość elementów (ściany boczne i podłoga) - 20cm, zbrojonego siatką stalową, na podbudowie. Beton wodoszczelny zabezpieczyć antykorozyjnie. Wykonać hydroizolację, zgodnie z zaleceniami producenta nawierzchni sztucznej. Wewnątrz rowu wykonać odpływ wody wg załączonego rysunku. Zaleca się wykonanie pokrywy na rów, zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem wody i urazami zawodników. Zaleca się stosowanie rozwiązań systemowych.

Skocznia do skoku w dal i trójskoku z dwoma zeskoczniami

Rozbieg i piaskownica do skoku w dal zlokalizowana została wzdłuż prostej finiszowej bieżni na zewnątrz bieżni.

Długość rozbiegu 45m, szerokość toru 122cm. Przewidziano możliwość instalowania belek dla skoku w dal i trójskoku. Dla skoku w dal i trójskoku stosować belki szerokości 20cm. Belka może być wykonana z drewna zabezpieczonego przed czynnikami atmosferycznymi, przeciwko owadom i grzybom. Kolor belek biały. Belki należy osadzić w podbudowie z betonu B-20 na zagęszczonym gruncie. Zaleca się stosowanie belek systemowych.

Rozbieg zaprojektowano z nawierzchni sztucznej o parametrach podanych w części dotyczącej rozwiązań techniczno – materiałowych niniejszego opisu.

Zeskok – piaskownica o wymiarach 900x402cm, wypełniona piaskiem, zamknięta obrzeżem betonowym – krawężniki rabatowe. Jako wierzchnią warstwę piaskownicy stosować piasek o granulacji 0-2mm bez składników organicznych. Warstwy piaskownicy zgodnie ze specyfikacją. Wokół piaskownicy (trzy boki) zaprojektowano łapacze piasku o szerokości 50cm. Zaleca się wykonanie pokrywy na piaskownicę, zabezpieczającej piasek przed zanieczyszczeniem. Wymiary i malowanie bieżni zgodne z wytycznymi PZLA i technologią określoną przez producenta nawierzchni sztucznej (linie na rozbiegach malowane są na zewnątrz).

Skocznia do skoku wzwyż

Zaprojektowano w okolicy punktu charakterystycznego M1 (lokalizacja zeskoku do skoku wzwyż jest ruchoma).

Rzutnia do pchnięcia kulą

Lokalizację koła i pola pchnięcia kulą opisano wcześniej. Koło pchnięcia kulą o promieniu 106,75cm z nawierzchni sztucznej, pole pchnięcia kulą o promieniu 25m i kącie 34,92° . Pole pchnięcia wytyczone białymi taśmami na boisku z trawy naturalnej. Wymiary zgodne z wytycznymi PZLA.

Koło pchnięcia kulą wykonać na podbudowie z betonu B-20, grubości 15cm, zbrojonego siatką stalową. Beton zabezpieczyć antykorozyjnie. Wokół koła należy wykonać obręcz – płaskownik 0,6x10cm.

Wewnątrz koła wykonać trzy rurki odwodnienia. Woda opadowa powinna mieć możliwość przeniknięcia do warstw drenażowych. Powierzchnia koła pchnięcia kulą powinna być usytuowana około 2cm poniżej poziomu otaczającego terenu. Należy wykonać próg pchnięcia kulą o wysokości 10cm. Próg może być wykonany z drewna zabezpieczonego przed czynnikami atmosferycznymi, przeciwko owadom i grzybom.

Kolor progu biały. Próg należy osadzić w umocnieniach stalowych mocowanych do płyty betonowej. Zaleca się stosowanie progu systemowego. Elementy stalowe koła pchnięcia kulą należy zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbą do stosowania zewnętrznego odporną na czynniki atmosferyczne na kolor biały. Linie sektorów malowane są na zewnątrz.

- Zestawienie elementów wyposażenia do rozgrywania konkurencji sportowych – standard profesjonalny

| Lp. | Urządzenia i sprzęt: przenośny, zawodniczy, sędziowski, pomiarowy i pomocniczy | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | BIEŻNIA OKRĘŻNA 400 m z krawężnikiem - liczba torów na okrężnej liczba torów na prostej | szt. szt. | 6 8 |
|  | Rodzaj nawierzchni |  | syntetyczna |
|  | Rów z wodą do biegów z przeszkodami (z przeszkodą z regulowaną wysokością) |  |  |
| 1 | Tablica cyfrowa z biegnącym czasem (6.cyfrowa) | kpl. | 1 |
| 2 | Czasomierz elektroniczny 0,01 s | szt. | 16 |
| 3 | Tablica informacyjna kasetowa - 6 cyfrowa | szt. | 1 |
| 4 | Tablica do liczenia okrążeń kasetowa – 2 cyfrowa | szt. | 1 |
| 5 | Pistolet startowy Nabój startowy dymny (minimum) | szt. szt. | 3 200 |
| 6 | Blok startowy z czujnikami | kpl. | 1 |
| 7 | Blok startowy | szt. | 16 |
| 8 | Wiatromierz elektroniczny lub mechaniczny (na statywie) | kpl. | 1 |
| 9 | Tablica informacyjna kasetowa - 2 cyfrowa | szt. | 1 |
| 10 | Dzwonek do sygnalizacji ostatniego okrążenia | szt. | 1 |
| 11 | Pałeczka sztafetowa | szt. | 16 |
| 12 | Skrzynki z numerami torów 1-8 (1-6) z możliwością sygnalizacji falstartów | kpl. | 2 |
| 13 | Płotek do biegu przez płotki (uniwersalny) | szt. | 120 |
| 14 | Płot do biegu z przeszkodami, w tym 1 dł.5,00 m | szt. | 4 |
| 15 | Pachołek niski (do wyznaczania toru biegu lub chodu) | szt. | 50 |
| 16 | Krzesełko turystyczne składane | szt. | 12 |
| 17 | Koszyk na ubiór zawodnika | szt. | 16 |
| 18 | Słupek wysokości 1,40m 2 cm x 18 cm (kolor biały) | szt. | 1 |
| 19 | Słupek 5 x 5 cm | szt. | 12 |
| 20 | Gwizdek sędziowski | szt. | 2 |
| 21 | Ławka dla zawodników (niska) | szt. | 6 |
| 22 | Stolik sędziowski | szt. | 2 |
| 23 | Krzesło z oparciem | szt. | 3 |
| 24 | Parasol ogrodowy (składany) | szt. | 2 |
| 25 | Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona | kpl. | 3 |
| 26 | Chorągiewka sędziowska - biała i żółta | kpl. | 12 |
| 27 | Chorągiewka sędziowska - biała | szt. | 3 |
| 28 | Wózek do znaczenia linii kredą mieloną | szt. | 1 |
| B. | SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ - długość rozbiegu w m | szt. m | 1 20 (25) |
| 1 | Stojaki do skoku wzwyż | kpl. | 1 |
| 2 | Zeskok do skoku wzwyż | kpl. | 2 |
| 3 | Poprzeczka do skoku wzwyż | szt. | 8 |
| 4 | Przymiar teleskopowy do pomiaru wysokości 2,50 m | szt. | 1 |
| 5 | Taśma do odmierzania rozbiegu | szt. | 2 |
| 6 | Zegar do pomiaru czasu próby (elektron. lub mechaniczny) | szt. | 1 |
| 7 | Taśma samoprzylepna do oznaczania rozbiegu | rolka | 2 |
| 8 | Znaczniki do oznaczenia rozbiegu (kolorowe) | szt. | 12 |
| 9 | Chorągiewka sędziowska - biała i czerwona | kpl. | 2 |
| 10 | Chorągiewka sędziowska żółta (sygnalizacja czasu próby) | szt. | 1 |
| 11 | Ławka dla zawodników (niska) | szt. | 3 |
| 12 | Walec z gąbką do osuszania rozbiegu | szt. | 1 |
| C | SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU rozbieg dwukierunkowy (z zeskocznią na każdym końcu rozbiegu) - rozbieg jednokierunkowy (zakończony zeskocznią) | szt. szt. | 1 - |
| 1 | Belka do odbicia | szt. | 2 |
| 2 | Listwa wypełniająca belkę | szt. | 3 |
| 3 | Taśma stalowa do pomiaru odległości 20 m | szt. | 2 |
| 4 | Taśma do odmierzania rozbiegu | szt. | 2 |
| 5 | Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa 4-cyfrowa - (nr kolejki, nr zawodnika, wynik) | szt. | 1 |
| 6 | Listwa do orientacyjnej oceny długości skoku | szt. | 1 |
| 7 | Listwa do plasteliny | szt. | 3 |
| 8 | Plastelina szkolna (minimum) | opak. | 2 |
| 9 | Znacznik do zaznaczania śladu | szt. | 2 |
| 10 | Urządzenie do wyrównywania piasku | szt. | 2 |
| 11 | Ławka dla sędziów | szt. | 3 |
| 12 | Pachołek do zamykania skoczni | szt. | 1 |
| 13 | Znaczniki do oznaczenia położenia belki (w formie daszku) | szt. | 2 |
| 14 | Czasomierz elektroniczny | szt. | 1 |
| 15 | Taśma parciana biała szer. 5 cm (dł. 10 m) do ograniczenia szerokości zeskoczni | szt. | 1 |
| D | RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ - sektor rzutów na: | szt. | 1 1 na płycie trawiastej |
| 1 | Próg do pchnięcia kulą | szt. | 2 |
| 2 | Kula lekkoatletyczna 7,26 kg Kula lekkoatletyczna 6,00 kg Kula lekkoatletyczna 5,00 kg Kula lekkoatletyczna 4,00 kg Kula lekkoatletyczna 3,00 kg | szt. szt. szt. szt. szt. | 6 6 6 6 6 |
| 3 | Stojak na kule (pojemność 10 kul) | szt. | 2 |
| 4 | Taśma stalowa do pomiaru odległości 25 m | szt. | 2 |
| 5 | Tablica informacyjna elektroniczna lub kasetowa 4-cyfrowa – (nr zawodnika, odległość, nr próby) | szt. | 1 |
| 6 | Pojemnik do talku (magnezji) | szt. | 2 |
| 7 | Talk techniczny (magnezja) do rąk | kg. | 0,3 |
| 8 | Szczotka do czyszczenia koła | szt. | 2 |

ROZWIĄZANIA TECHNICZNO – MATERIAŁOWE

Arena lekkoatletyczna

| Poz. | Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grubość całkowita – podstawowa | 13mm |
| 2 | Przepuszczalność dla wody | Nie |
| 3 | Konstrukcja: prefabrykowana wykładzina kauczukowa, nieprzepuszczalna dla wody, montowana przez klejenie do podłoża na całej powierzchni za pomocą kleju poliuretanowego. | - |
| 4 | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | 0,55 |
| 5 | Odkształcenie pionowe (mm) | 2,2 |
| 6 | Pochłanianie wstrząsów (%) | 40 |
| 7 | Szerokość rolki (cm) | 122 |
| 8 | Ciężar właściwy (kg/m²) | 11,5 |

Konstrukcja bieżni:

| 1,30 | Nawierzchnia syntetyczna | Parametry j.w |
| --- | --- | --- |
| 7,00 | Asfaltobeton dwuwarstwowy (4,00 + 3,00/ asfaltobeton częściowo zamknięty – impregnowany i asfaltobeton zamknięty) | mieszanina składająca się z asfaltu, piasku, drobnego kruszywa i mączki kamiennej jako wypełniacza. |
| 10,00 | Tłuczeń z miałem kamiennym i klińcem zaklinowany i zmiałowany | Warstwa wyrównująca i klinująca. niesort kamienny o frakcji 1-31,5mm |
| 15,00 | Kruszywo kamienne | Warstwa konstrukcyjna. Np. bazalt, granit, zagęszczony, frakcja 0,075 – 63 mm o wskaźniku piaskowym >65% |
| 18,00 | Piasek ze żwirem ubijany mechanicznie | Do współczynnika 0,98 |
|  | Grunt rodzimy | Do współczynnika 0,96 |

Wymagany stopień zagęszczenia warstw podbudowy wynosi 0,98.

Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu.

Podbudowa z kruszywa mineralnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością.

Podbudowa mineralna powinna mieć wymagane spadki podłużne i poprzeczne.

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien być nie mniejszy od 0,98 zagęszczenia maksymalnego określonego metodą normalną wg. PN-59/B-04491 dla warstwy odsączającej.

Dla boisk sportowych i chodników przyjmowany jest typ nawierzchni jako lekki, dla nawierzchni lekkiej ugięcie nie powinno przekraczać 1,30 mm a moduł odkształceń powinien wskazywać powyżej 100 MPa.

Uziarnienie kruszywa sprawdzić za pomocą analizy sitowej wg PN-59/B-06714

Wykonawca robót do zgłoszenia zakończenia robót przedstawi Zamawiającemu certyfikat w zakresie nawierzchni: IAAF, badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02, atest Państwowego Zakładu Higieny lub równoważnej instytucji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać świadectwo PZLA dopuszczające obiekt do organizowania lekkoatletycznych zawodów sportowych.

Za termin zakończenia zadania uznaje się termin uzyskania decyzji na użytkowanie.

Wykonawca przygotowując harmonogram rzeczowo- finansowy do umowy na podstawie złożonej oferty na realizację zadania 1- Budowa stadionu lekkoatletycznego w Końskich przy ul. Południowej, zobowiązany będzie do wyszczególnienia kosztów realizacji części zadania w zakresie:

- boiska wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej czystej i drenażem płyty boiska, jego oznakowanie i wyposażenie w urządzenia oraz

- areny lekkoatletycznej i III. Zestawienie elementów wyposażenia do rozgrywania konkurencji sportowych – standard profesjonalny

Zadanie 2- Budowę budynku zapleczowo- biurowego jednokondygnacyjnego o pow. zabudowy 636,97 m2, pow. użytkowej 526,56 m2, o kubaturze 2229,04 m3 i wysokości budynku 4,53 m wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz budową dróg wewnętrznych na działce o nr ewid.6247/7 w Końskich przy ul. Południowej

- Budynek zapleczowo – biurowy o podstawowych danych technicznych: pow. zabudowy – 636,87 m2, pow. użytkowej – m2 526,56 m2, kubatura – 2229,04 m3,  wysokość budynku – 4,53 m.

- Elementy konstrukcyjne:

  - fundamenty z wymianą gruntu  – żelbetowe pod ściany budynku  o szer. 35 cm na podlewce z chudego betonu gr. 10 cm., pod kominy stopy  betonowe, posadowienie fundamentów na poziomie – 1,70 = 250,14 m.n.p.m

  - ściany przyziemia o gr.24 cm z gazobetonu odmiany 06 na zaprawie cementowo – wapiennej 5MPa, ściany zewnętrzne warstwowe ocieplone metodą lekką mokrą styropianem gr. 15 cm, ściany zakończone wieńcem żelbetowym,

  - ścianki działowe – gipsowo-kartonowe gr.1,25 cm. z płyt GKF na ruszcie stalowym C100 z wypełnieniem wełną mineralną gr. 5,0 cm.  Obmurówki bloków kominowych ponad stropem z cegły klinkierowej,

  - nadproża – prefabrykowane typu L-19,

  - wieńce – żelbetowe 24 x 24 cm wylewane na mokro zbrojone,

  - dach – stropodach płaski z nośną konstrukcją z dźwigarów  stalowych IPE240b w rozstawie co 3,0 m z poszyciem z blachy trapezowej i izolacją ze styropapy. Pokrycie z papy termozgrzewalnej.

- Izolacje:

  - przeciwwilgociowa – posadzka na gruncie , pozioma ław i ścian fundamentowych  2 x papa na lepiku na gorąco, pionowa scian fundamentowych  z folii lub z materiałów wodorozcieńczalnych,

  - termiczna  - ścian fundamentowych należy wykonać ocieplenie metodą  lekką mokrą (zaprawa klejowa gr. 3 mm, płyty z  ekstrudowanego polietyrenu gr. 5,0 cm, zaprawa klejowa gr 3 mm z siatką zbrojącą, zaprawa wodoszczelna,

  - cokół – płytki klinkierowe,

  - ściany zewnętrzne – ocieplenie metodą lekką mokrą  (zagruntowanie emulsją, zaprawa klejowa 3mm, płyty styropianowe grafitowe samogasnące gr. 15 cm, zaprawa klejowa z siatką zbrojącą, podkład tynkarski, silikatowy tynk dekoracyjny,

  - posadzki na gruncie – styropian EPS 100 PODŁOGA gr 10,0 cm.

- Roboty wykończeniowe:

  - ściany i sufity – tynki cementowo – wapienne zatarte na gładko, malowane farbami emulsyjnymi akrylowymi,

  - posadzki - płytki gresowe, antypoślizgowe R9  z zastosowaniem cokolików,

  - drzwi – zewnętrzne stalowe przeznaczone do użytku w obiektach użyteczności publicznej, przymykowe, jednoskrzydłowe, bezprogowe z uchwytem rurowym powlekanym poliamidem, z samozamykaczem, odbojnikiem, szklenie szkłem bezpiecznym, malowane proszkowo, uszczelnienie gumowe na obwodzie. Profile trzykomorowe z przegrodą  termiczną o gł. 60 mm,

  - drzwi wewnętrzne – wewnątrz lokalowe, okleinowane CPL, płaskie, wypełnienie płyta wiórowa otworowa, wykończenie białe gładkie, ościeżnice regulowane, drzwi wyposażone u dołu w tuleje lub kratki wentylacyjne o pow. min. 0,022 m2,

  - parapety z blachy stalowej powlekanej gr.0,6 m kolorze wg rysunku kolorystyki,

  - okna  - profile ościeżnic i ram okiennych PVC, 5 komorowe (U = 1,0W/m2 x K),  szyby podwójne zespolone  (U=1,0 W/m2 x K) z nawiewnikami higrosterowanymi,

  - wycieraczka stalowa przed wejściem do budynku,

  - opierzenia dachu z blachy stalowej  powlekanej gr. 0,6 m,

  - rynny 120 i rury spustowe 100 z PCV w kolorze brązowym, system rynnowy z połączeniem na uszczelkę,

  - opaska przy ścianach zewnętrznych  o szer.0,5 m – z kostki POLBRUK gr. 6,0 cm. na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5,0 cm.

- Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji – przewody rozprowadzające instalacji wody zimnej i ciepłej z rur  układanych w bruzdach ściennych lub warstwach izolacyjnych posadzki  o średnicach: 16 x 2,0mm, 20 x 2,0 mm, 25 x 2,5 mm, 32 x 3,0 mm, 40 x 3,5 mm, 50 x 4,0 mm, 63 x 4,5 mm łączonych przez połączenia systemowe (mechaniczne, zaciskowe, skręcane oraz zaprasowywane) z armaturą odcinającą poprzez zawory kulowe gwintowane. Przygotowanie ciepłej wody  dla potrzeb sanitarnych odbywać się będzie w układzie zasobnikowym złożonym z 1 podgrzewacza o poj. 750 dm3 współpracującym z 8 kolektorami słonecznymi. Dodatkowo pracować będzie zasobnik o poj. 750 dm3 zasilany z układu kotłowni gazowej. Oba podgrzewacze zabezpieczone naczyniami wzbiorczymi. Przy umywalkach bateria stojące. Przy natryskach baterie ścienne prysznicowe, w pomieszczeniach WC zawory czerpalne kątowe do płuczek ustępowych, nad zlewozmywakami baterie zlewozmywakowe ścienne. Główne rurociągi rozprowadzające , piony i podejścia do przyborów na poziomie kondygnacji  ogrzewanych mają być izolowane termicznie. Instalacja p-poż – 1 hydrant pożarowy HW-25-30 ,instalacja p-poż z rur stalowych ocynkowanych.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej  - wykonać z rur z PVC klasy S kielichowych z uszczelką gumową o średnicach DN 160, 110, 75, 50 i 40 mm z wyposażeniem w przybory sanitarne : umywalki porcelanowe z syfonem butelkowym osadzone na pół-postumentach, miski ustępowe z płuczka zbiornikową typu kompakt, brodzik z syfonem nadstropowym, zlewy z syfonem  butelkowym, pisuar z automatycznym zaworem spłukującym.

- Instalacja c.o.  - źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody  będzie kaskada 2 kotłów gazowych o mocy 49 kW jeden, czynnik grzewczy dla ogrzewania grzejnikowego woda o parametrach 60/400 C, dla ciepła technologicznego o parametrach 70/50 0 C , w budynku centralne ogrzewanie grzejnikowe – grzejniki płytowe typu Integra z podejściem od dołu wpusażone w zawory termostatyczne kątowe z głowicami termostatycznymi z zaworami odpowietrzającymi, ciepło technologiczne doprowadzane do nagrzewnicy znajdującej się w centrali wentylacyjnej, instalacja c.o. grzejnikowa – poziomy, piony i gałązki z rur PE-HD.

- Instalacja gazowa: - zasilana z przyłącza gazowego, gaz dostarczany będzie do kaskadsy kotłów o łącznej mocy Q = 98 kW, kocioł wyposażony w ścieżkę gazową, z układem zabezpieczenia instalacji gazowej, z pomiarem.

- Przyłącze gazowe (wyjście z budynku) w zadaniu 1 obejmuje wykonanie szafki gazowej przy ścianie budynku zaplecza z kurkiem odcinającym oraz zaworem MAG, włączenie do budowanego przyłącza gazowego na załamaniu trasy (przyłącze gazowe realizowane w zadaniu 2).

- Technologia kotłowni gazowej – kotłownia kondensacyjna  o mocy cieplnej 98 kW z 2 kotłami do 49 kW (dla jednego kotła) , z palnikiem wentylatorowym na gaz ziemny i ścieżkę  gazową z regulatorem pogodowym pracującymi w kaskadzie, kocioł ze sprzęgłem hydraulicznym, zasilanie obiegów grzewczych poprzez rozdzielacze, kocioł zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa,, naczyniem wzbiorczym, obieg wymuszany pompami , sterowanie pracą kotła, czujników temperatury i regulatora pogodowego , zawór trójdrogowy, magnetronik, kotłownia w pełni zautomatyzowana niewymagająca stałej obsługi, kotłownia wyposażona w system  odprowadzenie spalin , instalację elektryczną i wentylację mechaniczną.

- Instalacja fotowoltaiczna – montaż 82 szt. paneli  fotowoltaicznych , inwerterów (2szt.) , okablowania, zabezpieczenia nadmiarowoprądowe, ochrona przeciwprzepięciowa z wyłącznikiem różniocoprądowym.

- Instalacje elektryczne – rozdzielnia główna, wewnętrzne linie zasilające, oświetlenie wewnętrzne, oświetlenie terenu,  oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, instalacja gniazd wtykowych, instalacja siłowa klimatyzacji i wentylacji, instalacja odgromowa i przepięciowa, ochrona od porażeń, główny wyłącznik zasilania – wyłącznik przeciwpożarowy, instalacja kamer zewnętrznych.

- Wentylacja mechaniczna – układy wentylacyjne: zespół nawiewno-wentylacyjny,  zespoły nawiewno – wywiewne z pomieszczeń zaplecza szatniowo - sanitarnego, pokoju odnowy biologicznej, pomieszczenia czyszczenia butów, układ wentylacyjny wyciągowy  z pomieszczeń butów.

- Roboty przygotowawcze – montaż 2 szt. rur ochronnych wraz ze studzienką kontrolną dla wbudowania światłowodu na odcinku od budynku zapleczowo – biurowego poza ogrodzenie kompleksu od strony północnej.

- Przyłącze kanalizacji sanitarnej w zadaniu 1 obejmuje włączenie do studni sanitarnej znajdującej się jezdni projektowanej drogi (przyłącze kanalizacji sanitarnej od studni włącznie realizowane w zadaniu 2).

- Przyłącze wodociągowe (wyjście z budynku) w zadaniu 1 obejmuje włączenie do budowanego wodociągu na załamaniu trasy (wodociąg realizowany w zadaniu 2).

- Instalacja teletechniczna – montaż kamer zewnętrznych z osprzętem i podłączeniem,  uruchomienie i konfiguracja monitoringu obiektu z monitoringiem miejskim, montaż szafy telekomunikacyjnej ST-1, gniazda podwójne , układanie poziomego okablowania strukturalnego, tablica przyzywowa, aparat odbiorczy, skrętka 2-żyłowa dla domofonów, pomiary instalacji.

- Instalacja domofonowa – montaż zasilacza, tablicy przyzywowej, lampek sygnalizacyjnych.

- Instalacja przywoławcza – montaż przycisków przywoławczych, kasujących, przewody kabelkowe, badania i sprawdzenia  instalacji.

- Kanał technologiczny dla budowy kabla światłowodowego do budowanego budynku wraz ze studnią teletechniczną.

Zakres zadania objętego w zadaniu 1 należy wykonać zgodnie z projektem opracowanym przez firmę przez BUDART FHU Brody 104A, 26-200 Końskie

Uwaga: szczegółowe zakresy robót pomocniczo określają  załączone przedmiary robót.

Zadanie 3- Budowę: przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacyjnego, przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza gazowego do budowanego budynku zapleczowo- biurowego realizowanego zgodnie z zadaniem 2. na działce o nr ewid.6247/7 w Końskich przy ul. Południowej.

- Przyłącze kanalizacji sanitarnej  -  rurociągi z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewnetrznej 160, 200, studnie rewizyjne z kręgów betonowych  o śr. 1200 mm, przepompownia ścieków  szt.1. Zakres obejmuje odc. przyłącza od studni kanalizacyjnej zlokalizowanej przed budynkie (włącznie) do włączenia do istniejącej sieci sanitarnej w ul. Robotniczej.

- Przyłącze  wody – sieć wodociągowa  z rur polietylenowych śr, zewnętrznej 40 mm, 110 mm i 125 mm. Zakres obejmuje sieć wodociągową od załamania trasy przyłącza do włączenia do istniejącego wodociągu.

- Przyłącze gazowe odc od załamania trasy przed budynkiem do włączenia w punkcie redukcyjno- pomiarowym zlokalizowanym przy zachodniej granicy działki (od strony ul. Robotniczej)

- Sieć kanalizacji deszczowej kd w tym m.in.:

- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400- 212,1 mb,

- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315- 38,9 mb,

- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250- 49,1 mb,

- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200- 46,4 mb,

- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160- 81,7 mb,

- Studnie rewizyjne- 17 szt.

- Wpusty uliczne z osadnikiem – 19 szt.,

Zakres zadania objętego w zadaniu 2 pkt: 1, 2, 3 należy wykonać zgodnie z projektem opracowanym przez firmę BUDART FHU Brody 104A, 26-200 Końskie Zakres pokazany został na planszy zagospodarowania terenu w części projektu oznaczonej jako: „DOKUMENTACJA - Budynek zaplecza”..

Zakres pkt. 4, pokazany został na planszy zagospodarowania terenu w części projektu oznaczonej jako: „Boisko - zagospodarowanie, sieci kan deszcz- kdc”. Zakres na mapie pokazany został w liniach określonych jako obszar opracowania w zakresie 5c poza liniami opracowania.

Podczas realizacji zadania należy szczególną uwagę zwrócić na wykonanie zasypki przyłączy, które zlokalizowane będą w ciągach komunikacyjnych. Badanie zagęszczenia gruntu wykonawca wykona i przedstawi zamawiającemu przed odbiorem robót.

W zakresie przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z projektem zamiennym przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Uwaga: szczegółowe zakresy robót pomocniczo określają  załączone przedmiary robót.