Załącznik do uchwały nr XXX/233/06

Rady Gminy Stupsk

z dnia 3 października 2006 r.

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

GMINY STUPSK

Spis treści

I. Podstawa prawna opracowania 5

1.1. Wymagania prawne stawiane powiatowym planom gospodarki

odpadami 5

II. Uwarunkowania wynikające z planów wyższego rzędu 7

2.1 Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego 7

2.2. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mławskiego ....................................................... 15

III. Dane podstawowe o gminie. Charakterystyka gminy 26

3.1. Położenie 26

3.2. Ludność 27

3.3. Użytkowanie terenu 27

3.4. Rolnictwo 27

3.5. Rynek pracy 28

3.6. Infrastruktura komunalna ................................................................................................... 28

3.7 . Ukształtowanie terenu i budowa geologiczna i hydrogeologiczna .................................... 29

## 3.8. Warunki klimatyczne ............................................................................  30

3.9.Świat roślinny i zwierzęcy .............................................................................. 31

3.10. Drogi i koleje ............................................................................................................ 32

IV. Gospodarka odpadami w gminie Stupsk – stan aktualny 33

4.1. Sektor komunalny 33

4.2. Komunalne osady ściekowe 39

4.3. Odpady opakowaniowe 40

4.4. Sektor gospodarczy ................................................................................................... 40

4.4.1. Odpady przemysłowe .................................................................................................. 40

4.4.2. Odpady medyczne i weterynaryjne 42

4.4.3. Wyeksploatowane pojazdy ............................................................................................... 44

4.4.4. PCB ............................................................................................................... 44

4.4.5. Oleje odpadowe 44

4.4.6. Baterie i akumulatory 44

4.4.7. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 45

4.4.8. Odpady azbestowe 46

V. Prognoza ilości wytworzonych odpadów komunalnych 49

5.1. Metodyka opracowania prognozy 49

5.2. Prognoza ilości wytworzonych odpadów komunalnych 53

VI. Cele i kierunki działań 62

6.1. Cele i kierunki działań w sektorze komunalnym 62

6.2. Cele i kierunki działań w sektorze gospodarczym 65

6.3. Odpady z jednostek służby zdrowia i z jednostek weterynaryjnych 68

6.4. Odpady z pojazdów samochodowych 68

6.5. Odpady azbestowe 69

6.6. PCB 69

6.7. Oleje odp adowe 70

6.8. Baterie i akumulatory 70

6.9. Urządzenia elektryczne i elektroniczne 70

6.10. Osady ściekowe ...................................................................................................................71

VII. Założenia funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 76

7.1. Selektywna zbiórka odpad ów 76

7.2. Umocowania prawne gospodarki odpadami komunalnymi 80

7.2.1. Gmina 80

7.2.2. Powiat 82

7.2.3. Mieszkaniec 82

7.2.4. Podmioty gospodarcze 82

VIII. Harmonogram realizacji przedsięwzięć 82

8.1. Przewidywane zadania do realizacji 82

8.2. Harmonogram i zakres działań 83

IX. Szacunkowe koszty wdrożenia Planu Gospodarki Odpadami 83

X. Edukacja ekologiczna 88

XI. Wnioski z analizy oddziaływania projektu Planu na środowisko 90

XII. Organizacja i zasady monitoringu systemu gospodarki odpadami na terenie gminy 
Stupsk 93

Literatura 97

Streszczenie ...................................................................................... 99

### I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Formalną podstawą opracowania jest umowa zawarta w dniu 15.07. 2004 r. pomiędzy Wójtem Gminy Stupsk a Biurem Planowania i Doradztwa Strategicznego z siedzibą w Warszawie ul. Miedziana 3A, 00-814.

### 1.1. Wymagania prawne stawiane gminnym planom gospodarki odpadami

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U. 2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001) w rozdziale 3 określa ramy i zakres planów gospodarki odpadami oraz sposób i tryb ich uzgadniania.

Art. 15.

- Plany gospodarki odpadami powinny być opracowywane zgodnie z polityką ekologiczną państwa.

- Wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami powinien być opracowywany zgodnie z planami wyższego szczebla.

- Krajowy, wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami określa w szczególności:

- rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwienia,

- rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,

- działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

- projektowany system gospodarowania odpadami.

- Krajowy, wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U.03.66.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r.):

§ 3. Powiatowy plan gospodarki odpadami określa:

1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,

b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

d) istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,

e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,

f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne,

uwzględniając podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,

d) plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,

e) sposób realizacji planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów, niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych, wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

oraz harmonogram realizacji tych działań i instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

4) projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne, w tym odpadami komunalnymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie;

5) szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne proponowanego systemu, szacunkowe koszty realizacji poszczególnych działań oraz sposoby finansowania realizacji zamierzonych celów;

6) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

§ 5. 1. Sporządzanie wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami jest procesem wieloetapowym i cyklicznie ponawianym, obejmującym:

1) zaplanowanie procesu, wybór zespołu opracowującego projekt planu gospodarki odpadami, złożonego z osób posiadających doświadczenie w zakresie planowania strategicznego oraz wiedzę na temat istniejących systemów gospodarki odpadami i wariantowych rozwiązań technicznych dotyczących gospodarki odpadami;

2) ocenę realizacji obowiązującego planu gospodarki odpadami;

3) zebranie podstawowych informacji charakteryzujących obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, w tym określenie:

a) położenia geograficznego obszaru, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, z ewentualnym jego podziałem na rejony pomocnicze (w szczególności powiaty, gminy, sołectwa, strefy przemysłowe czy rejony obsługi),

b) sytuacji demograficznej i gospodarczej, w tym przedstawienie informacji o wielkości i rozmieszczeniu ludności, z uwzględnieniem zabudowy zagrodowej oraz jedno- i wielorodzinnej, rodzaju i zakresu działalności, wskutek której są wytwarzane odpady, obiektach infrastruktury, terenach zieleni i zadrzewień;

c) danych dotyczących działalności przemysłowej, w tym przedstawienie informacji o liczbie podmiotów wraz z rodzajem ich produkcji lub działalności oraz określeniem wielkości podmiotów - w podziale na małych, średnich i dużych przedsiębiorców;

4) określenie aktualnego stanu gospodarki odpadami;

5) ustalenie przewidywanych zmian czynników związanych z gospodarką odpadami;

6) wariantowe przedstawienie strategii oraz celów i zadań;

7) wybór strategii oraz celów i zadań, po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi podmiotami;

8) ustalenie długoterminowego programu strategicznego obejmującego okres co najmniej 8 lat;

9) ustalenie krótkoterminowego planu działań obejmującego okres 4 lat;

10) przygotowanie, w przypadku planów wojewódzkich, prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko, a w przypadku planów powiatowych i gminnych - przeprowadzenie analizy oddziaływania projektu planu na środowisko;

11) opracowanie projektu planu gospodarki odpadami;

12) przeprowadzenie procesu konsultacji i opiniowania;

13) uchwalenie planu.

2. Ocena realizacji obowiązującego planu gospodarki odpadami nie dotyczy sporządzania pierwszego projektu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami.

3. Jeżeli dla danego obszaru zostały wyznaczone określone cele lub zadania w planie gospodarki odpadami wyższego szczebla, to sposób realizacji tych celów i zadań powinien zostać zawarty również w planie gospodarki odpadami, który dotyczy danego obszaru.

- Propozycje lokalizacji dla obiektów gospodarki odpadami zawarte w planach gospodarki odpadami uwzględniają ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub wskazują konieczność zmiany tych ustaleń.

§ 6. 1. Wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki odpadami są sporządzane w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych oraz w formie pisemnej.

2. Plany, o których mowa w ust. 1, zawierają co najmniej następujące rozdziały:

1) wstęp;

2) analizę stanu gospodarki odpadami;

3) prognozę zmian;

4) założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami;

5) zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat;

6) harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat;

7) wnioski z prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko w przypadku planów wojewódzkich i wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko w przypadku planów powiatowych i gminnych oraz sposób ich uwzględniania w planie;

8) sposób monitoringu i oceny wdrażania planu;

9) streszczenie w języku niespecjalistycznym.

3. Rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w wojewódzkim planie gospodarki odpadami przedstawia się graficznie przy pomocy systemów informacji geograficznych (GIS), wprowadzonych dla potrzeby obsługi wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

4. Rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w powiatowym i gminnym planie gospodarki odpadami przedstawia się graficznie przy pomocy dowolnej techniki.

II. Uwarunkowania wynikające z planów wyższego rzędu

2.1. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla

Województwa Mazowieckiego

Założone cele i priorytety w zakresie gospodarki odpadami w sektorze komunalnym

Dla odpadów komunalnych wytwarzanych w województwie mazowieckim zostały określone szczegółowe cele do osiągnięcia: krótkookresowe na lata 2004 – 2007 oraz długookresowe na lata 2008-2011.

# Cele krótkookresowe 2004-2007

- kampania edukacyjno-informacyjna obywateli województwa mazowieckiego w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi,

- uporządkowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia ponad lokalnych struktur organizacyjnych,

- objęcie wszystkich mieszkańców miast i 95% mieszkańców terenów wiejskich zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych,

- rozwój i podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku i recyklingu:

- odpadów wielkogabarytowych na poziomie 20%,

- odpadów budowlanych na poziomie 15%,

- odpadów niebezpiecznych na poziomie 15%

- odpadów opakowaniowych – odzysk 50%, recykling 25%,

- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- skierowanie w roku 2007 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 90% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

- rozwój instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- bieżąca likwidacja nielegalnych składowisk, inwentaryzacja starych składowisk odpadów w celu ich rekultywacji a także intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych, bądź rozbudowa składowisk regionalnych wg standardów UE.

Cele długookresowe 2008-2011

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

- objęcie wszystkich (100%) mieszkańców woj. mazowieckiego zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych,

- dalsza organizacja i doskonalenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki i osiągniecie odpowiedniego limitu odzysku i recyklingu:

- odpady wielkogabarytowe na poziomie 55%,

- odpady budowlane poziomie 45%,

- odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych 57%

- skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995), rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów.

Projektowany system gospodarki odpadami z sektora komunalnego

Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi w województwie mazowieckim opierać się będzie na rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, osiągnięciu planowanych poziomów odzysku odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych, zaplanowanej redukcji odpadów ulegających biodegradacji oraz tworzeniu zdolności produkcyjnych dla przerobu wyselekcjonowanych odpadów. Ponadto proponuje się realizację założonych celów poprzez tworzenie

regionalnych obszarów gospodarki odpadami, w których funkcjonować będą poszczególne obiekty gospodarki utworzone na potrzeby danego regionu.

Niezwykle istotnym zagadnieniem w projektowanym systemie jest funkcjonowanie składowisk zgodnie z wymogami ochrony środowiska, stąd w osobnym rozdziale przedstawiono plan zamykania składowisk w latach 2003-2011 oraz konieczny plan rozbudowy lub budowy nowych miejsc deponowania odpadów.

Ważnym zagadnieniem w aspekcie realizacji celów planu tj. zmniejszenie odpadów ulegających biodegradacji w odpadach komunalnych jest ich właściwe zbieranie.

Aby umożliwić selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji, już w gospodarstwach domowych mieszkańcy muszą zbierać na bieżąco odpady organiczne oddzielnie, w osobnym pojemniku.

W celu zachęcenia mieszkańców do zbierania selektywnego i zwiększenia jej efektywności wykorzystywane będą następujące działania:

- Obowiązki określone prawem wynikające z obowiązku nałożonego na gminę przez zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62. poz. 628 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996.132.622 z późn. zm.).

- Wykorzystywanie przepisów lokalnych. Instrumenty finansowe.

- Edukacja społeczna.

Na podstawie możliwego pozysku odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych z odpadów komunalnych określono niezbędne moce przerobowe instalacji do odzysku i unieszkodliwiania omawianych odpadów. Należy więc przyjąć, że do roku 2011 w województwie mazowieckim powinny funkcjonować instalacje o wydajności około 60 tys. Mg/rok dla przeróbki odpadów wielkogabarytowych, około 100 tys. Mg/rok dla odpadów budowlanych i około 7,5 tys. Mg dla odpadów niebezpiecznych pozyskiwanych ze strumienia odpadów komunalnych.

Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Należy przyjąć, że ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić:

- w 2010 roku 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku

- w 2013 roku 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku

Rozbudowa i budowa zakładów przeróbki odpadów ulegających biodegradacji

Dla odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie na terenie województwa mazowieckiego zalecana jest realizacja inwestycji obejmująca:

- budowę centralnych zakładów kompostowania lub fermentacji beztlenowej,

- budowę mechaniczno-biologicznych instalacji przerobu odpadów.

Prognozuje się także, że odpady organiczne powstające na terenach wiejskich oraz miejskich z zabudową jednorodzinną poddawane będą kompostowaniu we własnym zakresie.

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego przewiduje, że do roku 2011 na terenie powiatu mławskiego w Zakładzie Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Grzebskiego 10 powstanie kompostownia o wydajności ok. 10 000 Mg/rok.

Sortownie

Pozyskane selektywnie odpady kierowane będą na linie do segregacji. W Planie zaleca się jako bardziej efektywne, stosowanie linii do doczyszczania surowców zebranych w wyniku selektywnej zbiórki (odpady opakowaniowe lub wysegregowane surowce wtórne takie jak: papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło). Ostateczny wybór stosowanej technologii segregacji odpadów będzie w gestii lokalnych decydentów, a ilość przerabianych odpadów uwarunkowany jest odzyskiem głównie opakowań.

Cele i zadania w gospodarce odpadami opakowaniowymi w latach 2003-2011

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego w obszarze odpadów opakowaniowych przewiduje następujące cele i zdania:

System gospodarki odpadami opakowaniowymi w skali województwa powinien zapewnić osiągnięcie następujących minimalnych poziomów odzysku i recyklingu:

- do końca 2007 r., odzysku w wysokości 50%, recyklingu 25%;

- do końca 2011 r. poziomów określonych w krajowych regulacjach wynikających 
z nowelizacji Dyrektywy 94/62/EC.

Lata 2004-2007

Władze samorządowe województwa mazowieckiego zamierzają wspierać działania zmierzające do osiągnięcia w skali województwa w roku 2007 ustalonych ustawowo poziomów odzysku i recyklingu, co jest związane z poddaniem odzyskowi około 315 tys. Mg, w tym wtórne przetworzenie około 231,5 tys. Mg odpadów opakowaniowych. W okresie tym na terenie województwa należy dokonać rozbudowy potencjału technicznego do segregacji odpadów opakowaniowych przydatnych do recyklingu (stacje segregacji, stacje przeładunkowe itp.) oraz w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych i ich transportu;

Lata 2008-2011

W okresie tym należy:

- zmodernizować istniejące zakłady recyklingowe;

- zrealizować nowe inwestycje w zakresie technologii recyklingu i odzysku energii pod kątem zmian krajowych poziomów odzysku i recyklingu (np. recykling chemiczny odpadów z tworzyw sztucznych, odzysk energii z odpadów opakowaniowych pozostawionych w odpadach komunalnych, produkcja paliwa zastępczego, itp.);

- rozbudować potencjał techniczny do segregacji odpadów opakowaniowych przydatnych do recyklingu (stacje segregacji, stacje przeładunkowe itp.) oraz w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych i ich transportu;

#### Ograniczenie masy odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach

Lata 2004-2011

Administracja publiczna popiera wszelkie działania (zgodne z wymaganiami ochrony środowiska) polegające na ograniczeniu masy deponowanych na składowiskach selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych.

Celowi temu służy:

- Ewidencja odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach odpadów;

- Rozwój technik odbioru odpadów z miejsc nagromadzenia oraz właściwej segregacji prowadzonej w zakładach/stacjach segregacji polegającej na przygotowaniu odpadów zgodnie z wymaganiami znormalizowanymi lub technicznymi warunkami odbioru określonymi przez zakłady przetwórcze.

Wprowadzenie standardów dotyczących jakości i czystości surowców wtórnych uzyskanych z odpadów opakowaniowych oraz wdrożenie we wszystkich gminach miejskich województwa selektywnej zbiórki opakowań poużytkowych przydatnych do recyklingu

Lata 2004-2011

- Pozyskiwanie surowców pochodzących z odpadów opakowaniowych powinno być prowadzone pod kątem opracowanych dla województwa warunków technicznych odbioru. Selektywne zbiórki powinny być prowadzone w odniesieniu do odpadów przydatnych do recyklingu.

###### Utworzenie wojewódzkiej bazy danych i doskonalenie systemu monitoringu

Lata 2004-2011

Wdrożenie systemu monitoringu opakowań i odpadów opakowaniowych (przyjmowanie sprawozdań z grupy OPAK oraz OŚ-OP1) oraz jego doskonalenie.

Uzgodnienia z organizacjami odzysku oraz zarządami gmin działań operacyjnych umożliwiających poprawę sytuacji w zakresie zbiórki odpadów opakowaniowych, a także prowadzące podnoszenia poziomów odzysku i recyklingu

Lata 2004-2014

Władze samorządowe województwa mazowieckiego zamierzają współpracować i wspierać działania operacyjne organizacji odzysku oraz zarządów gmin umożliwiające poprawę sytuacji w zakresie zbiórki odpadów opakowaniowych, a także prowadzące do podniesienia poziomów odzysku i recyklingu na terenie województwa.

#### Działania informacyjno-edukacyjne

Lata 2004-2011

Władze samorządowe województwa mazowieckiego zamierzają wspierać, popierać i uczestniczyć we wszelkich formach działalności informacyjno-edukacyjnej, prowadzonej na terenie województwa, mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i recyklingu takich odpadów. Do działań o takim charakterze należy zaliczyć:

- Seminaria, konferencje i szkolenia organizowane przez jednostki naukowo-badawcze, organizacje odzysku, stowarzyszenia branżowe i izby gospodarcze, itd.

- Programy, konkursy i akcje selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych organizowane na terenie gmin województwa mazowieckiego przez zarządy gmin i związków gmin, organizacje odzysku itd.;

- Opiniowanie projektów, programów i wydawnictw, które mają na celu poprawienie sytuacji w zakresie zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych, ujednolicenie kolorystyki pojemników do gromadzenia poszczególnych grup odpadów opakowaniowych, wdrożenie standardów jakościowych dla surowców wtórnych pochodzących z odpadów opakowaniowych itd.;

- Zapewnienie doradztwa merytorycznego dla działań edukacyjnych prowadzonych przez władze samorządowe gmin dla lokalnych społeczności województwa w zakresie zbiórki odpadów opakowaniowych. Edukacja ta powinna zapewnić akceptację przez mieszkańców wstępnej segregacji odpadów na poziomie gospodarstwa domowego;

- Doskonalenie zakresu informacji prowadzonej przez administrację urzędu marszałkowskiego w ramach państwowego monitoringu opakowań i odpadów opakowaniowych.

#### Odpady wielkogabarytowe, budowlane

Odzyskiem i zagospodarowaniem odpadów wielkogabarytowych i budowlanych zajmować się będą specjalne zakłady. Zakłady te wyposażone będą w linie do demontażu odpadów wielkogabarytowych i przekształcania (gruzu budowlanego - kruszarki, przesiewacze wibracyjne itp.) i ewentualne doczyszczanie dowiezionych odpadów budowlanych. Zakłady te będą skoncentrowane w pobliżu silnie zurbanizowanych obszarów. Otrzymany materiał będzie wykorzystany ponownie lub do celów budowlanych oraz do rekultywacji składowisk. Nominalna zdolność przerobowa zakładów powinna zapewniać zagospodarowanie w roku 2006 ok. 18,5 tys. Mg odpadów wielkogabarytowych i około 28,0 tys. Mg odpadów budowlanych, a w roku 2011 ponad 55,8 tys. Mg odpadów wielkogabarytowych i ponad 93,6 tys. Mg odpadów budowlanych.

Regionalne zakłady gospodarki odpadami

W województwie mazowieckim planuje się utworzenie 8 obszarów, w których działać będą regionalne zakłady gospodarki odpadami. Regionalne zakłady gospodarki odpadami (RZGO) będą mieć charakter ponadlokalny, co spowoduje lepsze wykorzystanie zdolności produkcyjnych oraz obniży jednostkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne tych obiektów.

W planie nie proponuje się ostatecznych lokalizacji poszczególnych RZGO, gdyż ostateczny wybór lokalizacji i rodzaju instalacji uzależniony będzie od decyzji władz gminnych i inwestorów. Podobnie, ostateczny wybór przynależności do podanego obszaru zależeć będzie od decyzji władz lokalnych.

Wojewódzki plan przewiduje, że jednym z regionalnych obszarów gospodarki odpadami komunalnymi będzie region mławski, który powstanie od 2011 roku i obejmował będzie:

- gminy powiatu przasnyskiego

- gminy powiatu żuromińskiego

- gminy powiatu mławskiego

Prognozowana liczba ludności objęta działalnością tego regionu wyniesie 207 974 osób.

Podejmowane działania w kierunku prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi powinny być racjonalne i optymalne pod względem ekonomicznym, z tego powodu zakłada się, że do roku 2011 powinny funkcjonować jedynie składowiska posiadające rozwiązania na skalę regionalną, w powiecie mławskim będzie to składowisko odpadów w Uniszkach Cegielnia w Mławie.

Założone cele i priorytety w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym

Podstawowymi celami w gospodarce odpadami z sektora gospodarczego jest: ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w ostateczności ich bezpieczne składowanie.

Jednym z celów nadrzędnych w perspektywie 2004-2011 roku jest ograniczenie negatywnego wpływu składowisk odpadów przemysłowych na środowisko – w szczególności tych nie spełniających wymogów ekologicznych oraz mogilników. Konieczne jest zatem podjęcie działań w kierunku modernizacji składowisk czynnych oraz rekultywacji składowisk odpadów przemysłowych wyłączonych z eksploatacji, z uwzględnieniem możliwości odzysku zdeponowanych odpadów.

Cel nadrzędny gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym:

Zmniejszenie wytwarzania odpadów oraz zwiększenie stopnia ich odzysku.

Cele szczegółowe na lata 2004 - 2011:

Zapobieganie i minimalizacji ilości, a także ograniczenie toksyczności odpadów

Zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych do 75% (dwukrotne zwiększenie w porównaniu ze stanem z 1990 r., kiedy procesom odzysku poddawano średnio 37,2 % odpadów);

Zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem

Osiągnięcie pełnej kontroli i właściwe zarządzanie gospodarką odpadami w sektorze gospodarczym

###### Zwiększenie wiedzy wytwórców z sektora gospodarczego na temat zasad gospodarki odpadami

Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami

z sektora gospodarczego

Dla sprawnego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami z sektora gospodarczego niezbędne jest powstanie następujących jego elementów:

- sieci zbiornic odpadów pochodzących od małych i średnich wytwórców, w oparciu o istniejące lub planowane zakłady unieszkodliwiania odpadów, punkty gromadzenia odpadów, gminne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych lub istniejące obiekty (np. magazyny, stacje benzynowe, warsztaty, punkty usług wulkanizacyjnych, itp.),

- systemu zbiórki, odzysku lub unieszkodliwienia zużytych opon,

- systemu zbiórki i transportu zużytych olejów,

- systemu zbiórki i odzysku lub unieszkodliwienia wraków pojazdów,

- systemu zbiórki odpadów budowlanych i poremontowych,

- systemu zbiórki, transportu i unieszkodliwiania odpadów z przemysłu utylizacyjnego,

Osady ściekowe

Cele i kierunki działań

Kierunki działań w celu poprawy gospodarki osadami ściekowymi i zwiększenia stopnia ich wykorzystania oraz unieszkodliwiania na terenie województwa mazowieckiego są następujące:

- wykorzystanie do celów rolniczych,

- wykorzystanie do niwelacji i rekultywacji terenów na cele rolnicze,

- tworzenie mieszanek z innymi materiałami, w tym odpadami, a następnie wykorzystanie do niwelacji i rekultywacji terenów,

- kompostowanie, a następnie wykorzystanie do celów rolniczych lub do niwelacji i rekultywacji terenów,

- stabilizacja chemiczna, w celu dalszego odzysku lub unieszkodliwienia,

- termiczne unieszkodliwienie (np. spalanie),

- suszenie i granulacja,

- składowanie na odpowiednio przystosowanych obiektach.

Celem nadrzędnym w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi jest:

Zwiększenie stopnia bezpiecznego wykorzystania osadów ściekowych wraz z poprawą ich jakości

Cele długoterminowe na lata 2004 – 2011 w zakresie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi są następujące:

1. zmniejszenie stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, trafiających do komunalnych oczyszczalni ścieków, a tym samym zmniejszenia ilości wytwarzanych osadów,

2. zwiększenie stopnia przetworzenia osadów ściekowych, poprzez wprowadzenie procesów stabilizacji i odwadniania osadów i/lub dalszej przeróbki (np. kompostowanie), czego efektem będzie zmniejszenie objętości wytworzonych osadów,

3. zwiększenie stopnia kontroli wytwarzania i zagospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi,

4. ograniczenie deponowania osadów ściekowych na składowiskach odpadów, w tym na terenach oczyszczalni, do maksimum 20% wytwarzanej ilości w roku 2010, z wyjątkiem składowania osadów o ponadnormatywnych parametrach zanieczyszczeń,

5. zwiększenie ilości kompostowanych osadów ściekowych, do minimum 15% wytwarzanej ilości wroku 2010,

6. zwiększenie ilości osadów ściekowych poddanych termicznym metodom przeróbki i unieszkodliwiania (suszenie i spalanie) do minimum 10% wytwarzanej ilości w roku 2010,

7. zwiększenie ilości osadów ściekowych wykorzystywanych przyrodniczo i przemysłowo do minimum 55% wytwarzanej ilości w roku 2010,

8. sukcesywne wykorzystywanie osadów ściekowych nagromadzonych na terenach oczyszczalni ścieków, do osiągnięcia 30% wykorzystania nagromadzonych osadów w roku 2010,

9. zmniejszenie stopnia zagrożenia środowiska, spowodowanego przez niewłaściwe składowanie osadów ściekowych.

Cele krótkoterminowe w zakresie gospodarki osadami ściekowymi na lata 2004 – 2007 są następujące :

1. objęcie monitoringiem wszystkich oczyszczalni ścieków w województwie, w zakresie wytwarzania osadów ściekowych, sposobów postępowania z nimi oraz realizacji przez oczyszczalnie ścieków obowiązku prowadzenia badań fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych osadów ściekowych

2. zwiększenie efektywności kontroli nad stosowaniem osadów ściekowych na terenach gmin i powiatów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca stosowania osadów,

3. zwiększenie stopnia ustabilizowania osadów ściekowych oraz ograniczenie wykorzystywania osadów nieustabilizowanych,

4. zwiększenie stanu świadomości społecznej w zakresie gospodarki osadami ściekowymi,

#### Odpady niebezpieczne

Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi

W celu poprawy sytuacji w dziedzinie gospodarki odpadami niebezpiecznymi proponuje się przyjąć następujące sposoby postępowania dla poszczególnych rodzajów odpadów:

- kontrolowane unieszkodliwienie odpadów zawierających PCB do 2010 r. w instalacjach krajowych i zagranicznych,

- określenie możliwości dofinansowania unieszkodliwiania dla posiadaczy odpadów zawierających PCB,

- zorganizowanie systemu zbiórki zużytych olejów powstających w rozproszeniu,

- przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów zawierających azbest oraz opracowanie harmonogramu usuwania azbestu na terenie poszczególnych powiatów wraz ze wskazaniem możliwości finansowania usuwania odpadów w szczególności dla budownictwa jednorodzinnego,

- monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- likwidacja mogilników do 2010 roku,

- organizacja systemu zbiórki odpadów medycznych i weterynaryjnych,

- organizacja nadzoru weterynaryjnego w zakresie powstawania i unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt gospodarskich (HRM).

- organizację systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych od mieszkańców, w tym zubożających warstwę ozonową

- zapewnienie poziomu odzysku przyjętych pojazdów, zgodnie z wymogami projektu ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających w strumieniu odpadów komunalnych.

Cele krótkookresowe w latach 2004-2007

1. minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów poprzez wprowadzenie technologii mało i bezodpadowych oraz najlepszych dostępnych technologii (BAT)

2. intensyfikacja działań w kierunku zwiększenia stopnia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

3. uczestniczenie wytwórców w programach zarządzania środowiskowego ISO 14 000 oraz zasad Czystszej Produkcji,

4. sukcesywne wycofywanie funkcjonujących urządzeń zawierających PCB,

5. sukcesywna likwidacja wycofanych urządzeń zawierających PCB poprzez kontrolowane unieszkodliwianie lub dekontaminację,

6. sukcesywna likwidacja mogilników,

7. uzyskanie poziomu odzysku olejów smarowych w wysokości 50% ilości wprowadzanej na rynek,

8. uzyskanie poziomu recyklingu olejów smarowych w wysokości 25%,

9. sukcesywny odzysk z rynku akumulatorów ołowiowych,

10. odzysk i recykling na poziomie 60% akumulatorów Ni-Cd wielkogabarytowych,

11. odzysk i recykling na poziomie 45% akumulatorów Ni-Cd małogabarytowych,

12. odzysk i recykling na poziomie 30% pozostałych baterii ( z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych),

13. usunięcie ok. 20% wyrobów zawierających azbest,

14. sukcesywne wprowadzanie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających w gabinetach weterynaryjnych,

15. sukcesywne wprowadzanie systemu zbiórki odpadów specyficznych powstających w wyniku prowadzenia praktyk lekarskich,

16. ponowne wykorzystanie części i odzysk surowców w ilości stanowiącej 85% średniej masy pojazdu, z czego wykorzystanie części i recykling materiałowy stanowić ma odpowiednio: dla samochodów skonstruowanych po 1980 roku - do 80% średniej masy pojazdu, dla samochodów skonstruowanych przed 1980 rokiem – do 75% średniej masy pojazdu.

17. osiągnięcie zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na poziomie 4 kg/M do 31 stycznia 2006 r., zgodnie z dyrektywą 2002/96/EC w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

18. osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu urządzeń zawierających CFC i HCF w wysokości 45% dla urządzeń klimatyzacyjnych, 60% dla urządzeń chłodniczych poza gospodarstwami domowymi oraz 40% dla chłodziarek i zamrażarek pochodzących z gospodarstw domowych,

19. edukacja ekologiczna wytwórców odpadów w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami oraz ich obowiązków wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych.

## Cele długookresowe w latach 2008-2011

1. kontynuacja wdrażania technologii BAT oraz uczestniczenia wytwórców w programach zarządzania środowiskowego i zasad Czystszej Produkcji

2. całkowita likwidacja wycofanych urządzeń zawierających PCB poprzez kontrolowane unieszkodliwianie lub dekontaminację do 2010 roku,

3. całkowita likwidacja mogilników do 2010 roku,

4. uzyskanie poziomu odzysku olejów smarowych do 2007 roku w wysokości 50% ilości wprowadzanej na rynek,

5. uzyskanie poziomu recyklingu olejów smarowych w ilości 35% do 2007 r.

6. sukcesywne zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu olejów smarowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych,

7. odzysk z rynku 100% akumulatorów ołowiowych,

8. odzysk i recykling na poziomie 70% akumulatorów Ni-Cd wielkogabarytowych,

9. odzysk i recykling na poziomie 50% akumulatorów Ni-Cd małogabarytowych,

10. odzysk i recykling na poziomie 50% pozostałych baterii ( z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych),

11. usunięcie ok. 30% wyrobów zawierających azbest,

12. objęcie systemem zbiórki, transportu i unieszkodliwiania wszystkich wytwórców odpadów weterynaryjnych,

13. objęcie systemem zbiórki wszystkich podmiotów wytwarzających odpady medyczne,

14. ponowne wykorzystanie części i odzysk surowców w ilości stanowiącej 95% średniej masy pojazdu, z czego wykorzystanie części i recykling materiałowy stanowić powinny – do 85% średniej masy pojazdu

15. osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu urządzeń zawierających CFC i HCF w wysokości 50% dla urządzeń klimatyzacyjnych, 70% dla urządzeń chłodniczych poza gospodarstwami domowymi oraz 50% dla chłodziarek i zamrażarek pochodzących z gospodarstw domowych.

2.2. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mławskiego

Cele i kierunki działań w sektorze komunalnym

Celem strategicznym gospodarki odpadami dla powiatu mławskiego jest:

minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia na składowiskach odpadów oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko

Określony powyżej cel strategiczny (w zakresie gospodarki odpadami) będzie możliwy do osiągnięcia poprzez realizowanie przyjętych kierunków działań przy założeniu standardów odzysku odpadów. Kierunkami tymi są:

- Unikanie powstawania odpadów;

- Odzysk odpadów ze wskazaniem na recykling materiałowy i organiczny;

- Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w instalacjach specjalistycznych;

- Unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi i recyklingowi.

##### Cele krótkookresowe 2004–2007

w zakresie organizacji systemu:

- uporządkowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w powiecie mławskim, prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w sposób systemowy w układzie ponadlokalnym,

- uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska, likwidacja „dzikich wysypisk”,

- prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej mieszkańców powiatu w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

- budowa obiektów gospodarki odpadami umożliwiających odzysk i unieszkodliwianie odpadów,

- inwentaryzacja starych składowisk odpadów w celu ich rekultywacji a także intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych, oraz rozbudowa składowiska regionalnego wg standardów UE.

cele ilościowe:

- objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców miast i 95% mieszkańców terenów wiejskich.

- deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 80% wytworzonych odpadów komunalnych.

- skierowanie w 2007 r. na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 90% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- osiągnięcie w 2007 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

  - opakowania z papieru i tektury: 45%,

  - opakowania ze szkła: 35%,

  - opakowania z tworzyw sztucznych: 22%,

  - opakowania metalowe: 35%,

  - opakowania wielomateriałowe: 20%,

  - odpady wielkogabarytowe: 26%,

  - odpady budowlane: 20%,

  - odpady niebezpieczne

(z grupy odpadów komunalnych): 22%,

##### Cele średniookresowe 2008–2011

w zakresie organizacji systemu:

- dalsza organizacja i doskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i osiągnięcie odpowiedniego limitu odzysku i recyklingu,

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

cele ilościowe:

    - Objęcie wszystkich mieszkańców powiatu mławskiego zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych.

    - Deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 62% wszystkich odpadów komunalnych.

    - Skierowanie w 2011 r. na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

    - Osiągnięcie w 2011 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 50%,

- opakowania ze szkła: 45%,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 30%,

- opakowania metalowe: 45%,

- opakowania wielomateriałowe: 30%,

- odpady wielkogabarytowe: 55%,

- odpady budowlane: 45%,

- odpady niebezpieczne

(z grupy odpadów komunalnych): 57%.

Cele długookresowe na lata 2012 – 2014:

  - Deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 57% wszystkich odpadów komunalnych.

  - Skierowanie w 2014 r. na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 48% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

  - Osiągnięcie w 2014 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 55%,

- opakowania ze szkła: 50%,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 35%,

- opakowania metalowe: 50%,

- opakowania wielomateriałowe: 35%,

- odpady wielkogabarytowe: 54%,

- odpady budowlane: 44%,

- odpady niebezpieczne

(z grupy odpadów komunalnych): 54%.

Tabela 1. Poziomy recyklingu dla poszczególnych grup odpadów w strumieniu odpadów komunalnych w powiecie mławskim

|  | Lata |
| --- | --- |
| Rodzaj odpadu | 2006 | 2010 | 2015 |
|  | Limit % | Ilość Mg | Limit % | Ilość Mg | Limit % | Ilość Mg |
| Odpady biodegradowalne | 18 | 1093,9 | 25 | 1615,5 | 52 | 3538,4 |
| Odpady wielkogabarytowe | 26 | 414,2 | 50 | 796,8 | 54 | 858,4 |
| Odpady budowlane | 20 | 922,9 | 40 | 2319,3 | 44 | 3482,6 |
| Odpady niebezpieczne | 22 | 45,6 | 50 | 103,2 | 54 | 4274,1 |
| Opakowania z papieru i tektury | 45 | 797,4 | 50 | 994,3 | 55 | 1235,5 |
| Opakowania ze szkła | 35 | 593,1 | 45 | 848,7 | 50 | 1041,4 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 22 | 154,9 | 30 | 229,3 | 35 | 280,8 |
| Opakowania metalowe | 35 | 63,6 | 45 | 86,4 | 50 | 103,3 |
| Opakowania wielomateriałowe | 20 | 39,5 | 30 | 66,4 | 35 | 87,5 |

Wyznaczone cele strategiczne oraz kierunki działań wymagają podjęcia konkretnych przedsięwzięć realizacyjnych (zadań strategicznych) prowadzących do ich osiągnięcia. Ich zestawienie przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Zestawienie zadań strategicznych na lata 2004 – 2011 prowadzących do osiągnięcia wyznaczonych kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami

| Kierunki działania | Zadania strategiczne |
| --- | --- |
| Unikanie powstawania odpadów komunalnych | uświadomienie społeczeństwu zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami; wskazanie zasad ograniczania ilości opakowań. |
| Odzysk odpadów | stworzenie systemu selektywnego gromadzenia odpadów. Zakłada się wyposażenie gospodarstw domowych w niezbędną ilość pojemników i worków foliowych do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz wysegregowanych odpadów opakowaniowych i surowcowych; stworzenie systemu gromadzenia odpadów podlegających biodegradacji (odpady organiczne z gospodarstw domowych, odpady zielone, odpady drewna, papier i tektura złej jakości); stworzenie systemu transportu selektywnie gromadzonych odpadów; budowa instalacji do segregacji odpadów opakowaniowych i surowcowych; budowa kompostowni selektywnie gromadzonych odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych; stworzenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i budowa zaplecza technicznego dla ich demontażu; |
| Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w instalacjach specjalistycznych | stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych poprzez organizację zbiórki okresowej oraz budowę gminnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych; stworzenie systemu transportu odpadów niebezpiecznych poprzez powołanie podmiotu lub zlecenie firmie specjalistycznej; Unieszkodliwianie odpadów w instalacjach specjalistycznych |
| Unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi i recyklingowi | stworzenie zaplecza dla przetwarzania biologicznego odpadów kierowanych na składowisko. |

Dla realizacji określonych powyżej celów strategicznych, kierunków działań oraz zadań strategicznych konieczne jest stworzenie sprawnego systemu gospodarki odpadami oraz budowa gminnego punktu gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

Cele i kierunki działań w sektorze gospodarczym

Celem strategicznym gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym dla powiatu mławskiego jest:

Minimalizacja wytwarzania odpadów z sektora gospodarczego oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu ich unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania, zwiększenie stopnia ich odzysku oraz ograniczenie toksyczności odpadów

Cele szczegółowe na lata 2004 – 2011:

- Udział gospodarczo wykorzystywanych odpadów przemysłowych w 2011 r. na poziomie 75% ogólnej ilości wytworzonych odpadów.

- Pełna ewidencja i kontrola strumienia wytwarzanych odpadów przemysłowych.

- Prowadzenie ustawicznej edukacji, informacji i promocji prawidłowych zasad i obowiązków w zakresie gospodarki odpadami dla podmiotów z sektora gospodarczego.

- Wdrażanie w zakładach wytwarzających odpady technologii Czystszej Produkcji oraz norm serii ISO 14000

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

- systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji,

- stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów,

- organizacja sprawnego systemu odzysku surowców wtórnych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik (BAT);

- utworzenie i wspieranie rynku zbytu dla materiałów z odzysku,

- stworzenie warunków dla wykorzystania w pierwszym rzędzie produktów odpadowych przed naturalnymi surowcami,

- organizacja systemu zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów od małych i średnich wytwórców odpadów.

Dla zużytych opon:

  - organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadowych opon.

Dla odpadów budowlanych i poremontowych:

    - organizacja systemu zbiórki, magazynowania i przerobu odpadów budowlanych i poremontowych.

Dla odpadów z przemysłu rolno – spożywczego:

- dążenie do zwiększania stopnia odzysku odpadów z przemysłu rolno - spożywczego, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie paszowe i nawozowe oraz pozostałe przyrodnicze,

- koordynacja działań w zakresie gospodarki odpadami z zadaniami programu pilotażowego "Rozwój Rolnictwa Ekologicznego na Mazowszu"

- budowa systemu unieszkodliwiania odpadów poubojowych:

- urządzenie zbiornic zwierząt padłych,

- modernizacja zakładów utylizacyjnych,

Dla odpadów z przemysłu drzewno – papierniczego:

- wspieranie przyrodniczych kierunków wykorzystania odpadów drzewnych,

- doskonalenie metod i technik procesów przekształcania odpadów drzewnych z odzyskiem energii,

- stosowanie metod termicznego przekształcania odpadów drzewnych zawierających m.in. impregnaty, kleje, lakiery, powłoki sztuczne. w instalacjach termicznych dostosowanych do wymagań ochrony środowiska.

Osiągnięcie pełnej kontroli i właściwe zarządzanie gospodarką odpadami w sektorze gospodarczym

Kierunki działań i zadania:

- wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowywania (bazy danych);

- prowadzenie kontroli i monitoringu wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do unieszkodliwiania tych odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność ta nie narusza przepisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami i zaleceniami,

- zbudowanie szczelnego systemu nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz odpadów wysokiego ryzyka (HRM), w tym zwłaszcza bydła, owiec i kóz oraz ich wyłączenie z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt,

- przeprowadzenie ewidencji i kontroli miejsc wytwarzania odpadów z przemysłu rolno - spożywczego,

- bieżące prowadzenie rozeznania podmiotów wytwarzających odpady niebezpieczne do 100 kg rocznie przez gminy miejskie i wiejskie oraz egzekwowanie obowiązków dotyczących postępowania z takimi odpadami oraz konsekwentne egzekwowanie zaleceń pokontrolnych,

- szkolenie pracowników zajmujących się sprawami związanymi z gospodarką odpadami w urzędach i instytucjach wszystkich szczebli,

- stworzenie systemu wymiany informacji pomiędzy organami zobowiązanymi do prowadzenia kontroli w zakresie gospodarki odpadami,

- wzmocnienie finansowe i kadrowe organów ochrony środowiska.

Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami z sektora gospodarczego

W celu poprawy sytuacji w dziedzinie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym proponuje się przyjąć następujące zasady postępowania:

1. Zapobieganie powstawaniu odpadów

2. Minimalizacja powstających odpadów

3. Optymalizacja ostatecznego usuwania odpadów.

4. Konieczność prowadzenia działań naprawczych

5. Zasada najbliższego otoczenia

Projekt systemu gospodarowania odpadami z sektora gospodarczego

System gospodarki odpadami z sektora gospodarczego w powiecie mławskim stanowić będzie integralną część kompleksowego systemu gospodarki odpadami z sektora gospodarczego w województwie mazowieckim. Specyfika tego segmentu polega na tym, że każdy wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za sposób postępowania z odpadami, a jednocześnie dysponuje pewną swobodą wyboru metody zagospodarowania tych odpadów. Ograniczeniami, a jednocześnie wytycznymi są w tym przypadku zapisy prawa w zakresie gospodarki odpadami oraz aspekty ekonomiczne. Podmioty dysponują swobodą w wyborze metody zagospodarowania odpadów, a włączenie się wytwórcy do systemu jest dobrowolne.

System gospodarki odpadami dla sektora gospodarczego w województwie mazowieckim składa się z następujących elementów:

- wytwórców odpadów,

- obiektów i instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- sfery kontrolno – nadzorującej, składającej się z jednostek i instytucji mających stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami,

- segmentu edukacyjno – informacyjnego.

Projektowany system gospodarki odpadami z sektora gospodarczego opierać się będzie na następujących założeniach:

- gospodarka odpadami jest częścią rynku i podlega takim samym zasadom, jak pozostałe sektory działalności,

- wytwórcy odpadów i podmioty oferujące usługi współpracują z sobą w celu uzyskania jak największego stopnia odzysku i unieszkodliwienia odpadów,

- rolą jednostek samorządowych jest stymulacja podmiotów gospodarczych w celu osiągnięcia przez nich wymaganych standardów w zakresie postępowania z wytwarzanymi odpadami, oraz umożliwienie im (w zakresie własnych kompetencji) zgodnego z prawem odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- organy jednostek samorządowych mają za zadanie prowadzenie akcji wspierającej rozwój i funkcjonowanie systemu, poprzez udzielanie informacji, prowadzenie akcji promocyjno – edukacyjnych dla podmiotów wytwarzających odpady, wspieranie działań logistycznych dla zwiększania stopnia odzysku i unieszkodliwienia odpadów, prowadzenie nadzoru nad gospodarką odpadami, udzielanie stosownych pozwoleń i opinii,

- rolą organów kontroli jest prowadzenie monitoringu, czy gospodarka odpadami odbywa się w sposób określony w aktach prawnych i niniejszym Planie, a także, czy istniejące i projektowane obiekty do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów spełniają wymogi określone w normach ochrony środowiska,

Szczegółowe zadania dla poszczególnych elementów uczestniczących w systemie przedstawiono poniżej:

Zadania dla wytwórców odpadów z sektora gospodarczego

- prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych,

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami,

- prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów i sposobów gospodarki tymi odpadami,

- opracowanie zakładowej instrukcji gospodarki odpadami, która określi szczegółowe zasady zbiórki odpadów na stanowiskach pracy, sposób gromadzenia i przekazywania odpadów do dalszego przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania,

- w uzasadnionych przypadkach wykonanie badania składu poszczególnych odpadów celem potwierdzenia ich przydatności do odzysku lub unieszkodliwienia,

- dążenie do stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, czystszych w odniesieniu do środowiska oraz zapewniających produkcyjne wykorzystanie wszystkich składników przerabianych surowców,

- prowadzenie działań w kierunku zwiększenia stopnia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (poza składowaniem),

- uczestniczenie wytwórców odpadów z sektora gospodarczego w programach zarządzania środowiskowego (normy ISO serii 14 000),

Zadania dla administracji samorządowej i urzędów kontrolnych:

- rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych,

- kontrola i monitoring wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do unieszkodliwiania odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność ta nie narusza przepisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami i zaleceniami,

- podjęcie uchwały o obowiązku złożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przez wytwórców odpadów, wytwarzających odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 5 ton rocznie,

- prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla małych i średnich podmiotów gospodarczych, mające na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych przez nich odpadów oraz wykorzystywanie istniejących już instalacji do zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów w celu ograniczenia do minimum ich składowania, opracowanie list rankingowych składowisk przeznaczonych do likwidacji lub modernizacji oraz terenów zdegradowanych przeznaczonych do rekultywacji,

- wspieranie działań dla odbioru z zakładów odpadów organicznych nadających się do kompostowania,

- monitoring gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym - prowadzenie bazy danych o gospodarce odpadami; w tym celu należy uzyskać od wytwórców dane:

  - pełny wykaz odpadów wytwarzanych przez podmiot,

  - informacje o sposobach gospodarki wytworzonymi odpadami,

  - informacje o firmach obsługujących podmiot w zakresie gospodarki odpadami,

  - informacje o posiadaniu odpowiednich zezwoleń.

### Odpady z jednostek służby zdrowia i z jednostek weterynaryjnych

Cele szczegółowe na lata 2004 – 2011:

- Minimalizacja ilości powstawania odpadów.

- Eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami.

- Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego

poprzez:

- objęcie wszystkich podmiotów z terenu powiatu wytwarzających odpady medyczne i weterynaryjne zorganizowanym systemem zbiórki odpadów,

- weryfikację firm posiadających i ubiegających się o pozwolenie na transport i zbiórkę odpadów medycznych i weterynaryjnych z terenu powiatu,

- minimalizację ilości powstających niebezpiecznych odpadów medycznych i weterynaryjnych wymagających unieszkodliwiania termicznego unieszkodliwiania poprzez segregację odpadów u źródeł ich powstawania,

- opracowanie programu edukacyjnego dotyczącego prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi dla pracowników służby zdrowia i klinik weterynaryjnych.

- organizacje nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM).

Dla usprawnienia systemu zbierania odpadów pochodzenia zwierzęcego, 
proponuje się wybudowanie na terenie powiatu magazynu – chłodni do tymczasowego magazynowania padłych zwierząt. Wielkość takiego magazynu powinna przewidywać możliwość przechowania ok. 5 Mg masy padłych zwierząt. Problem można również rozwiązać poprzez wybudowanie odpowiedniej liczby grzebowisk, np. jedno na powiat. Proponuje się, by realizację systemu zbiórki tych odpadów powierzyć gminom.

### Odpady z pojazdów samochodowych

Cel ekologiczny do 2014 roku

- Ograniczanie powstawania odpadów z pojazdów samochodowych oraz zwiększanie ich odzysku i recyklingu.

- Utworzenie systemu zakładów demontażu i przerobu (strzępienia) pojazdów wycofanych z eksploatacji, zapewniających zgodny z wymogami dyrektywy Unii Europejskiej 2000/53/WE poziom recyklingu odpadów oraz ponownego użycia wybranych części samochodowych.

Zgodnie z wymogami ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 20 stycznia 2005 r. zakłada się, że:

  - po dniu 1 stycznia 2006 r. stacja demontażu powinna osiągnąć poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów w wysokości nie mniejszej niż 85% średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniejszy niż 80% średniej masy pojazdu rocznie,

  - dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. osiągnięty poziom ponownego użycia i odzysku może wynosić nie mniej niż 75%, a poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 70% średniej masy pojazdu rocznie,

  - po dniu 1 stycznia 2015 r. poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów powinien wynosić nie mniej niż 95% średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 85% średniej masy pojazdu rocznie.

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy o postępowaniu z wyeksploatowanymi samochodami oraz z ustawą o recyklingu pojazdów wycofywanych z eksploatacji z dnia 20 stycznia 2005 r. stacje demontażu będą zobowiązane po dniu 1 stycznia 2007 r. do bezpłatnego przyjmowania samochodów od ostatniego właściciela. Producenci i importerzy samochodów, w przypadku niewypełnienia obowiązku odzysku i recyklingu będą zobowiązani uiścić opłatę produktową. Środki z opłaty produktowej przeznaczone będą na dofinansowanie zadań w zakresie demontażu pojazdów, których demontażu nie wykonano na podstawie umowy z przedsiębiorcami lub organizacjami odzysku.

### Odpady azbestowe

Cel ekologiczny do 2014 roku

##### Zintensyfikowanie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

##### poprzez:

- zinwentaryzowanie odpadów zawierających azbest w sektorze komunalnym i gospodarczym i przygotowanie szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu,

- organizację kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i bezpiecznym jego demontażu, w tym szkolenie firm budowlanych zajmujących się demontażem płyt azbestowo-cementowych (w latach 2004-2015),

- usuwanie wyrobów zawierających azbest w celu zrealizowania obowiązku usunięcia tych wyrobów do 2032 r. zgodnie z programem usuwania azbestu – usunięcie ok. 20% wyrobów zawierających azbest w okresie od 2004 do 2007 roku.

Wobec zakazu stosowania wyrobów zawierających azbest, jedynym źródłem odpadów jest wytwarzanie ich podczas robót w miejscach, gdzie dawniej były zastosowane. Znaczna masa odpadów zawierających azbest stanowi część nieruchomości (np. dachy). Wg polskiego prawa sposób zagospodarowania tych odpadów należy do właściciela nieruchomości. Często wysokie koszty transportu i unieszkodliwiania tych odpadów uniemożliwiają właścicielom nieruchomości podejmowanie jakichkolwiek działań związanych z ich wymianą. Gminy powiatu mławskiego współfinansować będą transport i unieszkodliwianie tych odpadów, korzystając z funduszy ochrony środowiska i programów regionalnych.

# PCB

Cel ekologiczny do 2011 roku

- Całkowite wyeliminowanie odpadów zawierających PCB ze środowiska do 2010 r. (poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB),

poprzez:

- kontynuację inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB zlokalizowanych na terenie powiatu mławskiego oraz przygotowanie harmonogramu ich unieszkodliwiania i dekontaminacji (do końca 2004 r.),

- likwidację urządzeń zawierających PCB (zakończenie prac do końca 2010 roku),

- przygotowanie projektu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB nie podlegających rejestracji,

- opracowanie planu dofinansowania kosztów unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB poniesionych przez posiadaczy,

- podniesienie świadomości przedsiębiorców, dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi PCB (w latach 2004-2011).

## Oleje odpadowe

Cel ekologiczny do 2011 roku

- Uzyskanie poziomu odzysku olejów odpadowych (smarowych) do roku 2007 w wysokości 50% w stosunku do ilości wprowadzanej na rynek, i poziomu recyklingu w wysokości 25%,

poprzez:

- zwiększenie stopnia pozyskania olejów odpadowych szczególnie ze źródeł rozproszonych – małe i średnie przedsiębiorstwa oraz indywidualni posiadacze - przez np. informowanie o punktach, które przyjmują oleje odpadowe,

- uświadomienie mieszkańcom zasad prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi (w latach 2004-2011).

# Baterie i akumulatory

# Cel ekologiczny do 2011 roku

- Stuprocentowy odzysk akumulatorów ołowiowych oraz ilości pozostałych baterii i akumulatorów zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719) w ilości:

- akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe – 60% w 2006 r., 70% w 2007 r.,

- akumulatory Ni-Cd małogabarytowe – 45% w 2006 r., 50% w 2007 r.,

- pozostałe baterie (z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych ) – 30% w 2006 r. i 50% w 2007 r.

poprzez:

- poprawę organizacji zbiórki akumulatorów i baterii z rozproszonych miejsc powstawania – informowanie o punktach przyjmujących zużyte akumulatory i baterie,

- uświadomienie mieszkańcom miasta sposobów prawidłowego postępowania z odpadowymi bateriami i akumulatorami (w latach 2004-2015).

# Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Cel:

- Osiągnięcie zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na poziomie 4 kg/M do 31 stycznia 2006 r., zgodnie z dyrektywą 2002/96/EC w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych

poprzez:

- organizację selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych z gospodarstw domowych (punkty zbierania odpadów niebezpiecznych organizowane przez gminy tzw. GPZON),

- prowadzenie akcji informacyjnej dla mieszkańców powiatu o sposobach wdrażania selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Osady ściekowe

Cele i kierunki działań

Kierunki działań w celu poprawy gospodarki osadami ściekowymi i zwiększenia stopnia ich wykorzystania oraz unieszkodliwiania na terenie województwa mazowieckiego są następujące:

- wykorzystanie do celów rolniczych,

- wykorzystanie do niwelacji i rekultywacji terenów na cele rolnicze,

- tworzenie mieszanek z innymi materiałami, w tym odpadami, a następnie wykorzystanie do niwelacji i rekultywacji terenów,

- kompostowanie, a następnie wykorzystanie do celów rolniczych lub do niwelacji i rekultywacji terenów,

- stabilizacja chemiczna, w celu dalszego odzysku lub unieszkodliwienia,

- składowanie na odpowiednio przystosowanych obiektach.

Celem nadrzędnym w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi jest:

Zwiększenie stopnia bezpiecznego wykorzystania osadów ściekowych wraz z poprawą ich jakości

Cele długoterminowe na lata 2004 – 2011 w zakresie gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi są następujące:

1. zmniejszenie stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, trafiających do komunalnych oczyszczalni ścieków, a tym samym zmniejszenia ilości wytwarzanych osadów,

2. zwiększenie stopnia przetworzenia osadów ściekowych, poprzez wprowadzenie procesów stabilizacji i odwadniania osadów i/lub dalszej przeróbki (np. kompostowanie), czego efektem będzie zmniejszenie objętości wytworzonych osadów,

3. zwiększenie stopnia kontroli wytwarzania i zagospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi,

4. ograniczenie deponowania osadów ściekowych na składowiskach odpadów, w tym na terenach oczyszczalni, do maksimum 20% wytwarzanej ilości w roku 2010, z wyjątkiem składowania osadów o ponadnormatywnych parametrach zanieczyszczeń,

5. zwiększenie ilości kompostowanych osadów ściekowych, do minimum 15% wytwarzanej ilości w

roku 2010,

6. zwiększenie ilości osadów ściekowych wykorzystywanych przyrodniczo i przemysłowo do minimum 55% wytwarzanej ilości w roku 2010,

7. sukcesywne wykorzystywanie osadów ściekowych nagromadzonych na terenach oczyszczalni ścieków, do osiągnięcia 30% wykorzystania nagromadzonych osadów w roku 2010,

8. zmniejszenie stopnia zagrożenia środowiska, spowodowanego przez niewłaściwe składowanie osadów ściekowych.

Cele krótkoterminowe w zakresie gospodarki osadami ściekowymi na lata 2004 – 2007 są następujące:

1. objęcie monitoringiem wszystkich oczyszczalni ścieków w powiecie, w zakresie wytwarzania osadów ściekowych, sposobów postępowania z nimi oraz realizacji przez oczyszczalnie ścieków obowiązku prowadzenia badań fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych osadów ściekowych

2. zwiększenie efektywności kontroli nad stosowaniem osadów ściekowych na terenach gmin i powiatu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca stosowania osadów,

3. zwiększenie stopnia ustabilizowania osadów ściekowych oraz ograniczenie wykorzystywania osadów nieustabilizowanych,

4. zwiększenie stanu świadomości społecznej w zakresie gospodarki osadami ściekowymi.

III. DANE PODSTAWOWE O GMINIE . CHARAKTERYSTYKA GMINY

3.1. Położenie

Gmina Stupsk należy do powiatu mławskiego, graniczy z gminami: Szydłowo, Wiśniewo, Strzegowo – Osada, oraz Grudusk i Regimin leżącymi w powiecie Ciechanowskim.

Rys. 1. Podział administracyjny powiatu mławskiego

Źródło: Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Warszawa 2003.

Licząca 5 162 mieszkańców gmina zajmuje obszar 118 km 2 .

Tabela 3. Powierzchnia gminy Stupsk na tle powiatu Mławskiego

| l.p. | wyszczególnienie | powierzchnia | [%] powierzchni powiatu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [ha] | [km²] |  |
| 1 | Powiat mławski | 117115 | 1171 | 100,0 |
| 2 | Stupsk | 11804 | 118 | 10,08 |

Źródło: Bank danych regionalnych ( http://www.stat.gov.pl )

3.2. Ludność

Tabela 4. Ludność gminy Stupsk na tle powiatu mławskiego (stan na dzień 31.12.2003 r.)

| l.p. | wyszczególnienie | Ludność | ludność na 1 km² |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ogółem | % |  |
| 1 | Powiat mławski | 75871 | 100 | 64,79 |
| 2 | Stupsk | 5162 | 6,8 | 43,75 |

Źródło: Bank danych regionalnych ( http://www.stat.gov.pl )

3.3. Użytkowanie terenu

Gmina Stupsk pod względem użytkowania jest obszarem rolnym. Formy użytkowania terenu na obszarze powiatu przedstawia tabela 4.

Tabela 5. Formy użytkowania terenu w gminie Stupsk

| Formy użytkowania terenu | Powierzchnia [ha] | Odsetek powierzchni [%] |
| --- | --- | --- |
| Użytki rolne, w tym: | 9442 | 79,99 |
| - grunty orne | 6727 | 59,99 |
| - łąki | 1645 | 13,94 |
| - pastwiska | 1056 | 8,95 |
| - sady | 14 | 0,11 |
| Lasy i grunty leśne | 1524 | 12,91 |
| Pozostałe grunty i nieużytki | 838 | 7,10 |

Źródło: GUS 2001

3.4. Rolnictwo

Gmina Stupsk jest gminą typowo rolniczą, większość gleb rolniczych zalicza się do słabych i średnich pod względem żyzności. Duże areały użytków rolnych zajmują użytki zielone – stąd też dużą rolę odgrywa hodowla bydła mlecznego, trzody chlewnej i drobiu.

Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi ok. 12 ha. Użytki rolne w gminie Stupsk zajmują 9442 ha, co stanowi 79,99 % powierzchni gminy.

### Tablica 6. Udział gleb gminy Stupsk na tle powiatu mławskiego wg ich przydatności rolniczej

#### Klasy bonitacyjne gleb

| Typ wskaźnika | Gleby gruntów ornych i sadów | Grunty łąk i pastwisk |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | IIIa | IIIb | IVa | IVb | V | VI | I | II | III | IV | V | VI |
| Powiat Mławski |
| Powierzchnia (ha) | 0 | 0 | 552 | 2517 | 5939 | 11552 | 21145 | 13411 | 0 | 0 | 467 | 12631 | 9022 | 1677 |
| Udział w pow. gminy (%) | 0,0 | 0,0 | 0,45 | 2,15 | 5,07 | 9,86 | 18,05 | 11,45 | 0,0 | 0,0 | 0,40 | 10,79 | 7,70 | 1,43 |
| Udział w pow. gr. rolnych (%) | 0,0 | 0,0 | 0,93 | 4,48 | 10,58 | 20,57 | 37,65 | 23,88 | 0,0 | 0,0 | 1,59 | 42,89 | 30,64 | 5,69 |

| Gmina Słupsk |
| --- |
| Powierzchnia (ha) | 0 | 0 | 19 | 139 | 806 | 2061 | 2530 | 1789 | 0 | 0 | 19 | 1500 | 726 | 64 |
| Udział w pow. gminy (%) | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,2 | 6,8 | 17,5 | 21,4 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 12,7 | 6,1 | 0,5 |
| Udział w pow. gr. rolnych (%) | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,9 | 11,0 | 28,1 | 34,3 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 65,0 | 31,4 | 2,8 |

#### Kompleksy przydatności rolniczej gleb

| Gmina Stupsk |
| --- |
| Powierzchnia (ha) | 0 | 107 | 0 | 517 | 2060 | 2526 | 1493 | 108 | 366 | 0 | 172 | 128 | 0 | 1544 | 760 |
| Udział w pow. gminy (%) | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 4,4 | 17,4 | 21,4 | 12,6 | 0,9 | 3,1 | 0,0 | 1,5 | 1,1 | 0,0 | 13,1 | 6,4 |
| Udział w pow. gr. rolnych (%) | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 7,2 | 28,7 | 35,2 | 20,8 | 1,5 | 5,1 | 0,0 | 1,5 | 1,1 | 0,0 | 67,0 | 33,0 |

3.5. Rynek pracy

W gminie Stupsk pracujący ogółem to 362 osoby, w tym 227 kobiet.

Bezrobocie ogółem w powiecie mławskim sięga 9584 osób, stopa bezrobocia wynosi 25,9 % (31.12.2003 r.). Najwięcej kłopotów ze znalezieniem pracy na terenie powiatu mają ludzie młodzi w wieku od 18 do 24 lat posiadający wykształcenie techniczne, średnie lub policealne bez stażu.

Tabela 7. Pracujący w gospodarce narodowej (stan w dniu 31.12.2003)

| Gmina | Ogółem | W tym kobiety | Sektor rolniczy | Sektor przemysłowy | Usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | rynkowe | nierynkowe |
| Gmina Słupsk | 362 | 227 | 6 | 119 | 19 | 205 |

Tabela 8. Bezrobocie (stan na 31 12. 2002)

|  | Gmina Stupsk | Powiat mławski |
| --- | --- | --- |
| Bezrobotni ogółem | 665 | 9 408 |
| - w tym kobiety | 293 | 4 580 |
| Stopa bezrobocia (%) | 23,09 | 25,8 |

W systemie REGON jest zarejestrowanych w gminie Stupsk 267 podmiotów gospodarczych (wg GUS, stan na 31.12.2003 r.).

Tablica 9. Jednostki zarejestrowane w systemie REGON

| Nazwa | ogółem | sektor publiczny | sektor prywatny | osoby fizyczne | spółki prawa handlowego | spółki z udziałem kapitału zagranicznego | spółdzielnie | Fundacje | stowarzyszenia i organizacje społeczne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powiat mławski | 4791 | 157 | 4634 | 4021 | 110 | 15 | 33 | 1 | 111 |
| Stupsk | 267 | 9 | 258 | 221 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 |

3.6. Infrastruktura komunalna

Gmina Stupsk w ogóle nie jest skanalizowana, zdecydowanie lepiej sytuacja wygląda w zakresie gazyfikacji gminy.

##### Tablica 10. Infrastruktura komunalna gminy Stupsk na tle powiatu mławskiego

| Nazwa | Długość sieci wodociągowej w km | Długość sieci kanalizacyjnej w km | Długość sieci gazowej w km |
| --- | --- | --- | --- |
| Powiat mławski | 897,0 | 80,4 | 181,87 |
| Stupsk | 125,0 | 0 | 54,34 |

3.7. Ukształtowanie terenu i budowa geologiczna i hydrogeologiczna

Gmina Stupsk wchodząca w skład powiatu mławskiego leży na Nizinie Północnomazowieckiej na styku dwóch krain geograficznych: Nizin Środkowopolskich i Pojezierza Mazursko Warmińskiego. Rzeźba terenu jest nacechowana licznymi fałdowaniami morenowymi. Doliny rzek Wkry, Orzyca i Mławki są bardzo urozmaicone, w których znajdują się interesujące rezerwaty przyrody. Stolica Powiatu Mława położona jest na skraju tzw. Wyniesienia Mławskiego. Wyniesienie Mławskie to łagodnie pochylona w kierunku południowym wysoczyzna polodowcowa ukształtowana w wyniku procesów akumulacji glacjalnej podczas zaniku lądolodu stadiału północnomazowieckiego zlodowacenia środkowopolskiego (Warty). Deglacjacja lądolodu przebiegała tu przy utrudnionym odpływie wód roztopowych na południe, stąd materiał skalny zawarty w topniejącym lodowcu był akumulowany w większości na miejscu. Utworzyły się z niego liczne, bardzo różnej wielkości (o wysokości względnej do 20 - 30 m) wypukłe formy takie jak moreny czołowe uformowane w równoleżnikowe ciągi oraz kemy i ozy. Pomiędzy nimi rozciągają się rozległe, płaskie, najczęściej podmokłe zagłębienia wytopiskowe. Rzeźba glacjalna Wyniesienia Mławskiego odznacza się dość znacznym zróżnicowaniem geomorfologicznym i wysokościowym czym wyraźnie kontrastuje z rzeźbą płaskiej, sandrowej Równiny Raciążskiej rozciągającej się na południowy-zachód od miasta.

Budowa geologiczna

Analizowany teren geomorfologicznie znajduje się w obrębie makroregionu Niziny Północnomazowieckiej i stanowi obszar przejściowy mezoregionów od Wysoczyzny Ciechanowskiej do Wysoczyzny Nidzickiej (formy marginalne w strefie moren czołowych) oraz jest wyróżniany również jako Wzniesienie Mławskie.

Budowa geologiczna czwartorzędu jest złożona, odznaczająca się zróżnicowaną miąższością występujących osadów ze względu na urozmaiconą morfologię aktualnej powierzchni terenu (ciągi morenowe w okolicach Mławy), jak i ukształtowanie powierzchni starszego podłoża.

Głębsze (starsze) podłoże trzeciorzędowe (pliocen, miocen) występuje w tym rejonie (z uwagi na głębokie wcięcia erozyjne) prawdopodobnie na głębokości ok. 240 m p.p.t. Powyżej w profilu stratygraficznym czwartorzędu wyróżniono następujące osady:

- eoplejstocen, obejmujący piaski i mułki rzeczne,

- mezoplejstocen, obejmujący gliny zwałowe zlodowacenia podlaskiego, piaski i żwiry interglacjału kromerskiego, zlodowacenie południowo-polskie z glinami zwałowymi (3 poziomy) przedzielonymi mułkami, piaskami i żwirami interstadialnymi oraz interglacjał mazowiecki z utworami jeziornymi (torfy, gytie, mułki, piaski), a także lokalne mułki, piaski i żwiry rzeczne,

- neoplejstocen, obejmujący zlodowacenie środkowo-polskie, w którym wyróżnia się: stadiał maksymalny (iły i mułki zastoiskowe, gliny zwałowe, piaski i żwiry wodnolodowcowe), stadiał mazowiecko-podlaski (iły, mułki i piaski zastosikowe, glina zwałowa, piaski i żwiry wodnolodowcowe) oraz stadiał północno-mazowiecki. Jest to najmłodszy stadiał zlodowacenia środkowo-polskiego, którego rzeźbę urozmaicają liczne dobrze wykształcone formy glacigeniczne (czołowomorenowe). Miąższość osadów stadiału pólnocno-mazowieckiego jest zmienna i w rejonie Mławy może wynosić do ok. 100 m. Serię osadów tego stadiału charakteryzuje wyraźna dwudzielność, na co składają się dwa poziomy gliny zwałowej rozdzielone utworami wodnolodowcowymi i zastoiskowymi. W rejonie Mławy strop górnego poziomu gliny zwałowej wyznacza się w granicach rzędnych 140-150 m n.p.m. Powyżej, aż do powierzchni terenu, występują piaski, żwiry i głazy lodowcowe oraz piaski, żwiry i głazy moren czołowych (powierzchnie kulminacyjne), wykształcone w postaci piasków różnej granulacji ze żwirem i głazami, często zaglinionych barwy brązowo-żółtej z licznymi przewarstwieniami (nieciągłymi) i soczewkami mułków, glin piaszczysto-pylastych oraz z przewarstwieniami pyłu barwy brązowej (zastoiska z okresu recesji lądolodu). Zmienność litologiczna tej serii osadów jest znacząca.

## Hydrografia

Cały obszar leży w dorzeczu rzeki Wkry i jest odwadniany przez jej dopływy: Mławkę 
i Łydynię. Wkra jest prawobrzeżnym dopływem Narwi III rzędu. Bierze początek w województwie warmińsko-mazurskim w obszarze zmeliorowanych bagien, na wschód od jeziora Kownatki. Uchodzi do Narwi w pobliżu miejscowości Pomiechówek. Rzeka posiada charakter typowo nizinnego cieku, charakteryzującego się niewielkim spadkiem około 0,5 % 0. W zagospodarowaniu jej powierzchni dominują użytki rolne, a lasy zajmują tylko ok. 20 %.

## 3.8. Warunki klimatyczne

Klimat województwa mazowieckiego jest znacznie zróżnicowany. Wynika to z różnorodności wpływów kształtujących i zróżnicowania czynników geograficznych, takich jak: położenie geograficzne, ukształtowanie powierzchni, wysokość bezwzględna i względna, pokrycie terenu, stopień zurbanizowania itp.

Temperatura powietrza ma związek z położeniem województwa w obszarze wpływów kontynentalnych klimatu i częściowo na północy wpływów Bałtyku oraz zróżnicowaniem wysokościowym podłoża.

Średnie roczne zachmurzenie w województwie mazowieckim wynosi przeciętnie 6,6 – 6,8 w skali pokrycia nieba 0 –10. Średnia roczna suma opadów, na przeważającym obszarze województwa jest niższa od średniej dla Polski, czyli nie sięga 600 mm.

Rozkład kierunku wiatru w roku wiąże się z warunkami ogólnocyrkulacyjnymi i lokalnymi (rzeźbą terenu). Nad środkową Polską, przeciętnie 65% czasu w roku, zalegają masy morskiego powietrza polarnego. Świadczy to o zdecydowanej przewadze cyrkulacji z kierunków zachodnich. Napływ powietrza polarnego znad Atlantyku występuje najczęściej w lecie, z maksimum w czerwcu (60%), najrzadziej zaś w październiku (39,3%). Często napływa także ze wschodu powietrze polarne kontynentalne – ok. 30% dni w roku. Zalega ono nad Polską najrzadziej w lipcu (18,4%), najwyraźniej występuje w lutym, w pierwszej połowie marca oraz w październiku (34-38%). Rzadko, ok. 4% dni w roku, dopływa powietrze arktyczne z północy (maks. w maju 13,5%) oraz powietrze zwrotnikowe z południa – ok.2% (maks. w listopadzie i lutym – ok. 4%).

Topografia terenu i układ głównych dolin rzek województwa mazowieckiego wymuszają napływ powietrza z kierunków zachodnich i wschodnich. Do dolin o przebiegu równoleżnikowym dostosowują się również wiatry z innych kierunków, przy czym wiatry północne i południowe ulegają największemu osłabieniu, o 20-40%.

#### Tabela 11. Wartości charakterystyczne średnich miesięcznych temperatur i opadów

| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temp., o C | -4,3 | -4,0 | -0,1 | 6,7 | 12,2 | 16,9 | 17,7 | 16,7 | 12,6 | 7,8 | 2,7 | -1,9 |
| Opady,mm | 37 | 35 | 32 | 38 | 46 | 60 | 88 | 69 | 47 | 34 | 46 | 46 |

Średnia roczna temperatura powietrza w latach 1951-1970 wynosiła 6,9 o C, dla stycznia osiągała wartość –4,3 o C, zaś w lipcu 17,7 o C. Średnia temperatura półroczna XI-IV wynosiła 0,2 o C, a półroczna V-X 14 o C.

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych za lata 1951-1970 wynosi ok. 578 mm. Maksimum opadów przypada na miesiące letnie, tzn. czerwiec, lipiec, i sierpień (łącznie 217 mm). Dane anemometryczne dla Mławy za wielolecie 1981-1990, przedstawiono w tabeli 2.

Bardzo istotnym elementem klimatu, wpływającym na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń jest wiatr. Dominującym kierunkiem jest sektor zachodni (SWW, W, SSW), na który przypada ok. 32% ogólnej sumy. Stosunkowo duży udział mają też wiatry wschodnie (NEE, E, SEE) - 28%.świadczy to o wpływach klimatu kontynentalnego.

Średnia prędkość wiatru w skali roku, obliczona dla rejonu Mława waha się w zakresie 3,85-5,54 m/s.

Tabela 12. Średnie wartości prędkości wiatru dla poszczególnych stanów równowagi atmosfery (dotyczą wysokości 12 m nad gruntem)

| Stan równowagi atmosfery | Sektory wiatru | Wartość średnia |
| --- | --- | --- |
|  | NNW | SSW | NEE | SWW | E | W | SEE | NWW | SSE | NNW | S | N |  |
| silnie chwiejna | 1,83 | 1,63 | 1,25 | 1,50 | 1,40 | 1,67 | 1,40 | 0,00 | 1,57 | 1,60 | 1,27 | 1,00 | 1,49 |
| chwiejna | 2,48 | 2,42 | 2,63 | 2,38 | 2,60 | 2,40 | 2,55 | 2,68 | 2,34 | 2,33 | 2,30 | 2,49 | 2,46 |
| lekko chwiejna | 3,65 | 3,19 | 3,30 | 3,56 | 3,40 | 3,46 | 3,65 | 3,58 | 3,00 | 3,53 | 3,11 | 3,54 | 3,40 |
| obojętna | 5,10 | 5,05 | 4,90 | 6,40 | 5,42 | 6,28 | 5,66 | 5,85 | 4,12 | 5,64 | 4,09 | 4,94 | 5,46 |
| lekko stała | 3,66 | 2,93 | 3,64 | 3,56 | 3,99 | 3,61 | 4,21 | 3,52 | 3,42 | 3,27 | 2,98 | 3,99 | 3,59 |
| stała | 2,07 | 1,75 | 2,28 | 2,21 | 2,13 | 2,03 | 2,08 | 1,99 | 1,97 | 2,06 | 1,70 | 1,98 | 2,03 |
| wartość średnia | 4,11 | 4,14 | 3,85 | 5,54 | 4,25 | 5,36 | 4,55 | 4,81 | 3,33 | 4,45 | 3,31 | 3,92 | 4,39 |

3.9. Świat roślinny i zwierzęcy

Obszar północnego Mazowsza w podziale geobotanicznym

Szafera (1977) należy do Okręgu Północnomazowieckiego

wchodzącego w skład Krainy Mazowieckiej. W 1981 r.

Matuszkiewicz zaproponował rozdzielenie jego na dwa

mniejsze okręgi:

- Okręg Wkry,

- Okręg Południowokurpiowski.

Teren badań w całości zawiera się w granicach Okręgu Wkry, który cechuje dominacja krajobrazów: dąbrowo-grądowego i wybitnie grądowego. Odpowiada to warunkom geomorfologicznym północnego Mazowsza, gdzie na płaskich, gliniastych wysoczyznach pierwotnie występowały zbiorowiska grądowe, natomiast na piaszczystych wzniesieniach moren czołowych dominowały dąbrowy i bory mieszane.

W ramach Okręgu Wkry wyróżniono następujące podokręgi:

- opinogórski – charakteryzujący się zbiorowiskami wybitnie grądowymi,

- płoński – z również dominującymi zbiorowiskami grądowymi,

- nasielski – o przewadze zbiorowisk dąbrowo-grądowych,

- raciążski – charakteryzujący się występowaniem subkontynentalnych borów sosnowych, borów mieszanych i olsów,

- mławski – z dominującymi krajobrazami dąbrowo-grądowymi,

- działdowski – dominacja zbiorowisk grądowych, borów mieszanych i świetlistych dąbrów.

Obecnie obszar północnego Mazowsza należy do jednego z najsłabiej zalesionych w kraju. Zdecydowana większość siedlisk grądowych została zamieniona w okresie historycznym na pola uprawne. Podobnie rzecz się miała z łęgami i dąbrowami. Pozostały tylko niewielkie, rozproszone kompleksy leśne, gdzie prowadzona jest gospodarka leśna.

Skład gatunkowy tych lasów jest podobny do innych obszarów leśnych w nizinnej części kraju o podobnych warunkach glebowych, gdzie prowadzona jest gospodarka leśna. Dominującym gatunkiem w drzewostanie jest sosna Pinus sylvestris (około 75%). Często towarzyszy jej świerk Picea excelsa (5%), rzadziej modrzew Larix europaea . Z gatunków liściastych najliczniej występuje brzoza brodawkowata Betula pendula (8%) i dęby (7%): szypułkowy Quercus robur oraz bezszypułkowy Quercus petrea . Pozostałe gatunki drzew liściastych jak klon zwyczajny Acer plantanoides, lipa drobnolistna Tilia cordata , grab pospolity Carpinus batulus , topola osika Populus tremula , czeremcha amerykańska Prunus serotina spotyka się sporadycznie. Stanowią one raczej drugie piętro lasu wraz z formami juwenilnymi drzew tworzących główny drzewostan i krzewami. Wśród tych ostatnich najczęściej występują: jałowiec pospolity Juniperus communis , kruszyna Frangula alnus , trzemielina Eunonymus europea .

Najniższe piętro lasu tworzą rośliny runa leśnego. Z uwagi na prowadzoną na tym obszarze od dawna gospodarkę leśną nie jest ono tak zróżnicowane biologicznie jak w odpowiednich lasach nasturalnych. Generalną zależnością jest to, że im starszy drzewostan tym zróżnicowanie gatunkowe runa większe i bardziej typowe dla siedliska. Najmniej zróżnicowane są runa w młodnikach.

Fauna jest typowa dla środkowej Polski. Z dużych zwierząt można spotkać sarnę, rzadziej jelenia. O obecności dzików mogą świadczyć tzw. buchtowiska. Ponadto w rejonie Mławy spotyka się wędrujące łosie. Poza tym występuje tu większość gatunków zwierząt i ptaków typowych dla ekosystemów leśnych i leśno-polnych.

3.10. Drogi i koleje

## Drogi

Układ komunikacyjny to droga wojewódzka nr 615 Mława-Ciechanów oraz drogi powiatowe.

Istniejące drogi lokalne, gminne i powiatowe wymagają modernizacji celem zapewnienia bezpieczeństwa.

Sieć dróg lokalnych jest dość dobrze rozwinięta i pokrywa raczej równomiernie całą gminę krzyżując się ze sobą. Na terenie gminy znajduje się 275 km dróg gminnych, w tym drogi o nawierzchni twardej i ulepszonej to 28 km.

Tabela 13. Drogi krajowe i wojewódzkie na terenie powiatu

| Numer drogi | Nazwa drogi | Gmina |
| --- | --- | --- |
| DROGI KRAJOWE |
| 7 | Warszawa - Elbląg | Strzegowo, Stupsk, Wiśniewo, Mława, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna |
| DROGI WOJEWÓDZKIE |
| 615 | Mława-Ciechanów | Szydłowo, Stupsk |

Tabela 14. Drogi powiatowe i gminne na terenie gminy Stupsk

| Drogi powiatowe w km | Drogi gminne w km |
| --- | --- |
| Ogółem | W tym o twardej nawierzchni | Ogółem | W tym o twardej nawierzchni |
|  | Razem |  | Razem |
| 58,7 | 57,3 | 275 | 28 |

## Koleje

Przez gminę przechodzi droga kolejowa relacji Mława – Ciechanów z północnego-zachodu na południowy wschód.

IV. GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE STUPSK – STAN AKTUALNY

4.1. Sektor komunalny

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami) odpady komunalne definiuje się jako: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych” (art. 3, ust. 3, p. 4).

Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych związanych z działalnością bytową człowieka są przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności publicznej (infrastruktury).

W 2003 r. łącznie w powiecie mławskim wytworzono ok. 13 491 Mg odpadów komunalnych, w tym w gminie Stupsk - 432 Mg.

## Tabela 15. Zestawienie ilości odpadów powstałych w gminie Stupsk (objętych ewidencją)

| L.p. | Wyszczególnienie | Rok 2003 | Teoretyczna ilość odpadów w roku 2003 * |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg |
| 9. | Stupsk | 432,0 | 1262,4 |

* wg wskaźnika 0,223 Mg/1 mieszkańca/rok dla terenów wiejskich

Źródło: Urząd Gminy

W tabelach 16, 17 i 18 przedstawiono bilanse odpadów komunalnych z terenu gminy, sporządzone na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji gmin.

Z powyższych tabel wynika, że gmina nie prowadzi na swoim terenie dokładnego monitoringu wytwarzanych odpadów. W związku z tym, aby określić przybliżone wielkości faktycznie wytwarzanych odpadów na terenie powiatu mławskiego i dokonać przybliżonych prognoz zostaną wykorzystane do tego celu wskaźniki zaproponowane w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami.

Tablica 16 . Odpady komunalne wytworzone w gminie Stupsk w 2003 r

| Gmina | z gospodarstw domowych | z obiektów infrastruktury | wielkogabarytowe | z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | z ogrodów i parków | z czyszczenia ulic i placów | niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych | suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok |
| Stupsk | 136,0 | 10,0 | 80,0 | 160,0 | 26,0 | 10,0 | 10,0 | 432,0 |
| Powiat Mławski | 16 627,2 | 335,4 | 118,3 | 870,5 | 304,7 | 34,6 | 13,1 | 18 304,9 |

Tablica 17 . Skład morfologiczny odpadów z gospodarstw domowych

| Gmina | Odpady organiczne pochodzenia roślinnego | Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | Inne odpady organiczne | Papier i tektura | Tworzywa sztuczne | Materiały tekstylne | Szkło | Metale | Odpady mineralne | Frakcja drobna (<10 mmm) | suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok |
| Stupsk | 50 | 30 | 10 | 1 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | - | 136 |
| Powiat Mławski | 469,8 | 228,3 | 12,0 | 449,0 | 419,1 | 146,4 | 315,7 | 223,1 | 1255,9 | 41,6 | 3 578,9 |

###### Tablica 18 . Skład morfologiczny odpadów wielkogabarytowych

| Gmina | Skład odpadów wielkogabarytowych | Zestawienie masy wyeksploatowanego (złomowanego) sprzętu AGD |
| --- | --- | --- |
|  | Drewno | Metale | Inne (balastowe, materace, plastik itp.) | suma | Kuchnie gazowe (gazowo-elektryczne) | Pralki, wirówki | Pralki automatyczne, pralko-suszarki | Chłodziarki, zamrażarki | Odkurzacze | Maszyny do szycia | suma |
|  | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok |
| Stupsk | 30 | 30 | 20 | 80 | 2 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | - | 6,3 |
| Powiat Mławski | 52 | 35,2 | 28,1 | 115,3 | 2,9 | 3,7 | 1,1 | 1,6 | 0,9 | - | 24,2 |

Tablica 19 . Skład morfologiczny odpadów z obiektów infrastruktury

| Gmina | Odpady organiczne pochodzenia roślinnego | Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | Inne odpady organiczne | Papier i tektura | Tworzywa sztuczne | Materiały tekstylne | Szkło | Metale | Odpady mineralne | Frakcja drobna (<10 mmm) | suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok |
| Stupsk | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| Powiat Mławski | 54 | 7 | 11 | 59 | 38 | 15 | 18 | 10 | 118,4 | 5 | 335,4 |

Tablica 20 . Skład morfologiczny odpadów z ogrodów i parków oraz odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych

|  | Średni skład odpadów z ogrodów i parków | Skład morfologiczny zmiotek ulicznych | Ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina | Odpady organiczne | Odpady mineralne | suma | Odpady mineralne | Aerozole | Akumu latory | Baterie | Farby i lakiery | Farma- ceutyki | Rozpusz czalniki | Świetlówki | Zużyte oleje | Inne (w tym inne substancje chemiczne) | suma |
|  | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok |
| Stupsk | 20 | 6 | 26 | 10 | 1 | 0,8 | 0,2 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 10 |
| Powiat Mławski | 275 | 29,6 | 256 | 10 | 1,01 | 0,85 | 0,21 | 1,01 | 1,01 | 1,51 | 1 | 2 | 1,5 | 440,8 |

Tablica 21. Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych

| Gmina | Cegła | Beton | Tworzywa sztuczne | Bitumiczna powierzchnia dróg | Drewno | Metale | Piasek | Inne | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok | Mg/rok |
| Stupsk | 30 | 60 | - | - | 5 | 5 | 40 | 20 | 160 |
| Łącznie | 209,2 | 279,1 | 52 | - | 82 | 95 | 142 | 21 | 880,5 |

Aktualnie działający system zbiórki odpadów komunalnych w gminie Stupsk:

Gmina Stupsk podobnie jak większość gmin powiatu mławskiego podjęła już decyzje o wdrożeniu w 2004 r. systemu selektywnej zbiórki odpadów. Stopień zaawansowania jego wdrażania jest dość zróżnicowany w poszczególnych gminach powiatu mławskiego w zależności od posiadanych środków finansowych. Zdecydowanie lepiej wygląda "opojemnikowanie" gmin w kontenery na niesegregowane odpady komunalne. Gospodarstwa domowe w terenach gęściej zabudowanych wyposażone są w pojemniki 110 l na niesegregowane odpady komunalne , zaś w terenach o rozproszonej zabudowie rozstawione są kontenery o pojemności 7 m 3 .

Gmina Stupsk, podobnie jak pozostałe gminy powiatu mławskiego nie organizuje zbiórki odpadów niebezpiecznych w tym akumulatorów i baterii.

Zużyte akumulatory i baterie zbierane są w następujących punktach sprzedaży detalicznej na terenie powiatu mławskiego posiadających zezwolenia na zbieranie w punkcie sprzedaży odpadów niebezpiecznych:

- Firma Handlowa „LANGORD” Langowski Ryszard ul. Piłsudskiego 14 c, 06-500 Mława,

- Działalność H-P-U, H-D, E-I Martyna Gawryszewska, ul. Polna 7, 06-445 Strzegowo,

- AUTO-CZĘŚCI P.Goryszewski, T. Grabowski, ul. Żwirki 26, 06-500 Mława,

- PKN ORLEN Regionalne Biuro Handlu Detalicznego w Warszawie, ul. Łopuszańska 28,

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AGROMA, ul. Mławska 1, 06-400 Ciechanów,

- FHU A. Zielonkowski, ul. Leśna 8, 06-445 Strzegowo,

- Firma Usługowo Handlowa „BIELSKI” J. Bielski, ul. Warszawska 127, 06-500 Mława.

Składowiska odpadów komunalnych

W powiecie mławskim zlokalizowanych jest 16 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne, z czego w gminie Stupsk wg stanu na koniec 2003 r.:

- 1 składowisko - w Jeżach – które ma określony termin zamknięciaq na 31.12.2005 r.

- na 1 obiekcie przeprowadzono rekultywację podstawową (w 1998 r.) jak i szczegółową Stupsk (w 2003 r.)

N a składowisku w Uniszkach Cegielni (wg informacji USKOM-u) zdeponowano z gminy Stupsk 94,3 Mg odpadów stałych (wg informacji UG Stupsk -340 Mg).

Składowisko odpadów komunalnych w m. Jeże, gm. Stupsk

Składowisko zostało zlokalizowane na terenie byłego wyrobiska żwiru, obejmującego fragment niewielkiego wzniesienia przy nieutwardzonej drodze Stupsk – Jeże. Składowisko zlokalizowano na działce nr 737, o powierzchni 0,33 ha, stanowiącej w momencie realizacji własność Państwowego Funduszu Ziemi. Planowana pojemność netto składowiska 5540 m 3 .

Teren składowiska oddalony jest ok. 1800 m od Stupska w kierunku północno-wschodnim i ok. 900 m na wschód od drogi Stupsk – Mława oraz ok. 1000 m na zachód od wsi Jeże. Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości ok. 350 m. Składowisko zostało zaprojektowane w 1989 r. a prace budowlane trwały od października 1993 r do stycznia 1994 r. Składowisko jest eksploatowane od 1994 roku.

Składowisko składa się z jednej kwatery składowania odpadów komunalnych, znajdującej się w końcowej fazie eksploatacji, drenażu i szczelnej studni zbiorczej odcieków oraz utwardzonego stanowiska rozładowczego. Jako uszczelnienie dna i skarp niecki składowiska zastosowana została folia PCV o grubości ok. 0,2 mm układana na zakład o szerokości 50 cm. Składowisko nie posiada żadnego zaplecza administracyjno-socjalnego i technicznego. Składowisko nie posiada ogrodzenia. Wokół wykopu niecki składowiska wykonany został wał ziemny o wysokości ok. 2 do 3 m ponad poziom terenu. Wał ten został częściowo rozebrany. Zachowała się tylko część po stronie południowej.

W roku 1997 w oparciu o dokumentację hydrogeologiczną otworów obserwacyjnych monitoringu wód podziemnych wykonane zostały dwie studnie monitorujące, jedna po stronie napływu wód, druga po stronie odpływu wód podziemnych.

Rys. 2 . Lokalizacja obiektów gospodarki odpadami w powiecie mławskim

Tablica 22. Charakterystyka czynnych składowisk komunalnych w gminie Stupsk

| Składowiska | Data rozpoczęcia działalności | Data zakończenia działalności | Powierzchnia ha | Możliwa ilość składowanych odpadów w Mg | Ilość dopuszczona do składowania | Składowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Składowisko odpadów komunalnych |  |  | Planowana | Wykorzystana | Planowana | Wykorzystana | Mg/rok | Mg/rok |
| Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Jeże | 1993 | 2005 | 0,33 ha | 0,33 ha | 4500 | 3500 | 500 | 430 |

Wykaz podmiotów zajmujących się zbieraniem, transportem odpadów komunalnych na terenie gminy Stupsk

Tablica 23 . Lista podmiotów zajmujących się zbieraniem, transportem odpadów komunalnych na terenie gminy Stupsk

| Gmina | Nazwa Zakładu Adres | Komunalne odpady – składowane na: | Decyzja | Segregacja wykorzystanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stupsk | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostowska 83 | Składowisko odpadów komunalnych w Woli Pawłowskiej, które spełnia wymogi techniczno - sanitarne | UG 7610a –4/2004 | brak |

4.2. Komunalne osady ściekowe

Na terenie powiatu mławskiego do 31.12.2003 r. zlokalizowanych było 10 oczyszczalni ścieków, które odprowadzały ścieki głównie do dopływów Mławki a także Orzyca, bądź bezpośrednio do Wkry. Wśród nich jest 8 oczyszczalni mechaniczno-biologicznych, i 2 mechaniczne

W procesie oczyszczania ścieków powstają trzy rodzaje odpadów, które muszą być odprowadzone z oczyszczalni. Każda oczyszczalnia produkuje różne ilości odpadów, poniżej podano wielkości orientacyjne (dane na podstawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami):

19 08 01 – skratki – np. 0,08 m 3 /1000 m 3 ścieków,

19 08 02 – zawartość piaskowników – np. 0,015 m 3 /1000 m 3 ścieków,

19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe – np. 30,0 m 3 /1000 m 3 ścieków.

Tabela 24. Wykaz oczyszczalni ścieków w gminie Stupsk – stan na 31.12.2003 r.

| Lp | Zarządzający | Rodzaj oczyszczalni | Roczna ilość ścieków tys. m 3 /rok | Odbiornik ścieków | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KOMR w Dąbku | biologiczna | 8,48 | rów mel. Dunajczyk Łydynia | - |
| 2. | Zakład Przetwórstwa Rolnego DUNAJ Sp. z o.o. 06-560 Konopki | biologiczna | brak danych | Dunajczyk Łydynia Wkra | - |

Tabela 25. Zestawienie ilości wytworzonych osadów ściekowych w gminie Stupsk w 2002 r.

| Lp. | Miejscowość | Ilość komunalnego osadu ściekowego [Mg/rok] | Sposób postępowania z osadem |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | KOMR w Dąbku | 7,7 | Okresowo spuszczany do specjalnego zbiornika i wywożony do oczyszczalni ścieków w Mławie |
| 2. | Zakład Przetwórstwa Rolnego DUNAJ Sp. z o.o. 06-560 Konopki | 27 | Wykorzystanie rolnicze do nawożenia własnych gruntów |
| 3. | „ Rollas” s.c Paweł Jaroszewski Stanisławów II ul. Wolska 52 05-119-Legionowo | 020204- 500 020305-500 020480-500 020502-2000 020603-500 020705-1500 030182-500 030311-500 | Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszenia gleby |

Źródło: Urząd Gminy.

4.3. Odpady opakowaniowe

W 2003 r. masę odpadów opakowaniowych powstałych w gminie Stupsk oszacowano na ok. 246 Mg (przyjmując za KPGO odpowiednie współczynniki wytwarzania przypadające na jednego mieszkańca, brak danych z wcześniejszych lat).

Masy poszczególnych strumieni tych odpadów wynoszą odpowiednio:

- opakowania z papieru i tektury 86 Mg

- opakowania wielomateriałowe 9,6 Mg

- opakowania z tworzyw sztucznych 37 Mg

- opakowania ze szkła 102,2 Mg

- opakowania z blachy stalowej 8,7 Mg

- opakowania z aluminium 2,5 Mg

W roku 2003 na terenie gminy Stupsk nie prowadzono recyklingu materiałowego odpadów opakowaniowych.

### 4.4. Sektor gospodarczy

4.4.1 Odpady przemysłowe

W 2003 roku do wojewódzkiej bazy danych SIGOP, prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegaturę w Ciechanowie, informacje o ilości powstających odpadów wytworzonych w 2002 r. nadesłało 29 podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie wytwarzania odpadów.

W 2002 roku wytworzono w tych jednostkach ok. 12 608 Mg odpadów przemysłowych, a 364 Mg stanowił zapas z lat poprzednich. Łącznie do zagospodarowania pozostawało więc ok. 12 972 Mg odpadów przemysłowych [100%]. Z tej ilości odpadów odzyskowi poddano 92,5 % odpadów; do unieszkodliwienia poza składowaniem przekazano 2 %, unieszkodliwieniu poprzez składowanie poddano 2,2 % odpadów, a 3,3 % pozostało zmagazynowane u wytwórców.

Z ogółu wytworzonych w 2002 r. odpadów przemysłowych odpady niebezpieczne stanowiły 1,8% [227,4 Mg].

W 2002 r. wytworzono 227,4 Mg odpadów niebezpiecznych a 11,2 Mg stanowił zapas z lat poprzednich. Łącznie do zagospodarowania w 2002 r. pozostawało więc w zakładach powiatu mławskiego 238,6 Mg odpadów niebezpiecznych [100%].

Z tej ilości odpadów niebezpiecznych - odzyskowi poddano 12 %, unieszkodliwiono poza składowaniem 83%, a 5% pozostało tymczasowo u wytwórców. W 2002 r. wg informacji złożonych do WIOŚ żadne z odpadów niebezpiecznych nie trafiły na mławskie składowiska.

Na terenie gminy tylko w trzy zakłady wytwarzały odpady niebezpieczne, wytworzono ok. 1 050 kg odpadów niebezpiecznych. Wszystkie te odpady są poddane odzyskowi.

###### Tablica 26. Odpady z przedsiębiorstw w gminie Stupsk

| Nazwa i adres przedsiębiorstwa | kod | nazwa odpadu innego niż niebezpieczny | kg/rok | sposób zagospodarowania | kod | nazwa odpadu niebezpiecznego | kg/rok | sposób zagospodarowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM Dąbek | 200301 | niesegregowane odpady komunalne | 43000 | przekaz na składowisko USKOM Mława | 200121 | lampy fluorescencyjne, inne odpady zawierające rtęć | 13 | przekaz do unieszkodliwiania „MAYA” sp. z o.o. W-wa |
|  |  |  |  |  | 180103 | zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny | 2,5 | przekaz do unieszkodliwiania SPZOZ Mława |
|  |  |  |  |  | 160601 | baterie i akumulatory ołowiowe | 140 | przekaz do odzysku PU-H Sznajder Parzniew PH-U AGROMA Mława |
|  | 190802 | zawartość piaskownika | 78500 | 30500 – wysypisko 48000 – unieszkodliwienie we własnym zakresie |  |  |  |  |
| KONPAL Spółka jawna 06-560-KONOPKI ul. Kwiatowa |  |  |  |  | 130110 | odpadowe oleje hydrauliczne | 400 | odpady odpowiednio zabezpieczone i przechowywane w oddzielnym zamkniętym pomieszczeniu |
|  |  |  |  |  | 1302 | odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 400 |  |
|  |  |  |  |  | 150202 | sorbety, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 160213 | zużyte wyładowcze źródła światła | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 1307 | odpady paliw ciekłych | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 160601 | baterie i akumulatory ołowiowe | 380 |  |

Wykaz decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi art. 17 ust. 1 pkt. 1

- Stacja Paliw „ONMEL” Lech Stasiak Wola Szydłowska, 06-561 Stupsk

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 12.11.2002 r.; znak: RLOŚ 7624-38/2002

zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

  - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (lampy, świetlówki)

kod 16 02 13 – w ilości 0,005 Mg/rok

- „ KONPAL” Spółka Jawna ul. Kwiatowa 31, 06-560 Konopki

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 06.03.2003 r.; znak: RLOŚ 7624-5/2003

zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

  - zużyte wyładowawcze źródła światła – kod 16 02 13 – w ilości – 0,01 Mg/rok

  - odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe kod 13 02 (05, 06, 08), odpadowe oleje hydrauliczne kod 13 01 10 (11, 12, 13) w ilości 0,40 Mg/rok

  - baterie i akumulatory ołowiowe – kod 16 06 01 – w ilości 0,38 Mg/rok

  - sorbenty, materiały filtracyjne – kod 15 02 02, 03 – w ilości 0,1 Mg/rok

4.4.2. Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne

Zgodnie z danymi WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) wśród odpadów, powstających w placówkach służby zdrowia ok.:

- 75% - 90% stanowią odpady nie stanowiące zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi (odpady komunalne, komunalnopodobne)

- 10% - 25% odpady medyczne.

Odpady powstające w placówkach medycznych można podzielić na 4 podstawowe grupy:

Grupa A odpady komunalne, w tym np. biurowe, kuchenno – ogrodowe, wielkogabarytowe, ampułki po użytych lekach, surowce wtórne i in.

Grupa B odpady infekcyjne, np. zużyte opatrunki, krew i jej produkty z zawartością plazmy i surowicy, tampony, przedmioty ostre (igły, strzykawki, skalpele, pipety itp.) i in.

Grupa C Szczątki ludzkie i zwierzęce: tkanka pooperacyjna, rozpoznawalne szczątki ciała ludzkiego

Grupa D Cytostatyki, niewykorzystane płyny z chemioterapii, odpady chemiczne i farmaceutyki (przeterminowane leki, materiały fotograficzne), odpady o wysokiej zawartości metali ciężkich (np. termometry rtęciowe, świetlówki) oraz radioaktywne.

Ilość odpadów medycznych, powstających w prywatnych gabinetach lekarskich, można jedynie oszacować.

Tabela 27. Ilość odpadów medycznych, powstających w gabinetach lekarskich, Polska,

wartości średnie dla Polski, 2002 r, w kg/ pacjent/ dzień

| Gabinety lekarskie/ specjalność | Produkcja odpadów medycznych |
| --- | --- |
| Chirurgia | 0,18 |
| Ginekologia | 0,37 |
| Interna | 0,02 |
| Laboratoria analityczne | 0,1 |
| Laryngologia | 0,08 |
| Okulistyka | 0,02 |
| Ortopedia | 0,15 |
| Stomatologia | 0,41 |
| Urologia | 0,37 |

Na podstawie wskaźników powstawania odpadów w prywatnych gabinetach lekarskich na terenie gminy można oszacować, że w gabinetach tych powstaje ok. 0,13 Mg odpadów medycznych na rok. Nie ma prowadzonego monitoringu tego typu odpadów.

Sposób postępowania z odpadami medycznymi

Na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie znajduje się spalarka KHK – 50 o wydajności 15 Mg/rok odpadów medycznych. Utylizuje ona odpady medyczne (180102, 180103) – części ciała i organy, pojemniki na krew i konserwanty do jej przechowywania, igły i strzykawki jednorazowe, zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady ze szpitala i podległych mu przychodni oraz z poradni i prywatnych gabinetów lekarskich z terenu powiatu mławskiego.

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne (kod 180106) w ilości ok. 0,04 Mg/rok przekazywane są do unieszkodliwiania do Przedsiębiorstwa Projektowo Wdrożeniowego „AWAT” Sp. z o.o. w Warszawie.

Roztwory utrwalaczy i wywoływaczy (kod 090104, 090105) w ilości ok. 1 Mg/rok przekazywane są do unieszkodliwiania do Spółdzielni Pracy „AGRO-FILM” w Warszawie.

Odpady zawierające rtęć – termometry lekarskie (kod 160404) w ilości ok. 2 Mg/rok przekazywane są do unieszkodliwiania w firmie „MAYA” Sp. z o.o. w Warszawie.

Narzędzia chirurgiczne, skalpele jednorazowe (kod 180101) w ilości ok. 0,014 Mg/rok po wyjałowieniu przekazywane są jako złom do punktów skupu złomu na terenie Mławy.

Chemikalia w tym odczynniki chemiczne, nie zawierające substancji niebezpiecznych (kod 180107) przekazywane są do unieszkodliwiania w Przedsiębiorstwie Projektowo – Wdrożeniowym „AWAT” Sp. z o.o. w Warszawie.

Odpady weterynaryjne

Odpady weterynaryjne to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach. W katalogu odpadów zostały one zakwalifikowane do grupy 18 02. Wśród odpadów, powstających w placówkach weterynaryjnych można, podobnie jak odpady medyczne, wyróżnić odpady komunalne, nie stanowiące zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, odpady infekcyjne i specjalne, należące do niebezpiecznych i w tym kontekście wymagające stosownego postępowania z nimi.

Określenie wielkości produkcji tych odpadów oraz ich składu morfologicznego jest trudne, ponieważ nie istnieje w Województwie Mazowieckim baza danych, z której takie informacje można by zaczerpnąć. Odwołując się do treści Krajowego Planu Gospodarki, w składzie morfologicznym odpadów weterynaryjnych jest następujący:

- tkanka zwierzęca 39%

- sprzęt jednorazowy 17%

- środki opatrunkowe 21%

- opatrunki gipsowe 3%.

Na podstawie szacunków można stwierdzić, że w Gminie Stupsk powstaje ok. 0,16 Mg rocznie odpadów weterynaryjnych zawierających żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz przeterminowanych i wycofanych ze stosowania chemikaliów i leków. Nie prowadzi się monitoringu tego typu odpadów i nie można ustalić gdzie one trafiają.

4.4.3. Wyeksploatowane pojazdy

Złomowane pojazdy zawierają wiele niebezpiecznych dla środowiska substancji takich jak oleje, płyny chłodnicze i hamulcowe, akumulatory itp. Większość elementów tych pojazdów ma wartość surowcową (złom, akumulatory, opony, szkło, tworzywa sztuczne, itd.).

Na terenie powiatu mławskiego funkcjonują 4 koncesjonowane przedsiębiorstwa zajmujących się unieszkodliwianiem wraków samochodowych .

W powiecie mławskim zarejestrowanych jest (stan na dzień 31.12.2003 r., dane - Starostwo Powiatowe) 29 271 pojazdów. W 2003 r. zarejestrowano 2294 pojazdy, wyrejestrowano 195 z czego złomowano 166.

4.4.5. PCB

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24.06.2002 (Dz.U.96 poz.860) podmioty gospodarcze miały obowiązek do przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB w ilości powyżej 5l (eksploatowanych i wycofanych z eksploatacji) oraz magazynowanych odpadów PCB w terminie do 31.12.2002 r., a następnie przedłożenia informacji o wynikach inwentaryzacji Wojewodzie.

Na terenie Gminy Stupsk nie zidentyfikowano urządzeń i miejsc magazynowania odpadów PCB.

4.4.5. Oleje odpadowe

Odpady olejowe powstające w zakładach na terenie gminy odbierane są przez firmy specjalistyczne trudniące się zbieraniem olejów przepracowanych, emulsji olejowo-wodnych, szlamów zaolejonych i prowadzące serwisy separatorów olejowych oraz odstojników.

4.4.6. Baterie i akumulatory

Akumulatory elektryczne i baterie galwaniczne, występujące w postaci wielko- i małogabarytowej, należą do produktów, które po zużyciu stają się odpadami o charakterze niebezpiecznym dla środowiska i zdrowia ludzi. Szczególnie wysoki jest poziom rozproszenia miejsc powstawania odpadów, trudny do kontroli i właściwego gromadzenia odpadów oraz ich przetwarzania. Praktyką powszechnie stosowaną jest przenikanie odpadowych baterii i akumulatorów, szczególnie małogabarytowych, do strumienia odpadów komunalnych i w rezultacie deponowanie ich na składowiskach komunalnych. Odpadowe baterie i akumulatory posiadają dużą wartość surowcową. Poddane procesom odzysku stanowią znaczne zasoby ochraniające naturalne złoża surowcowe.

Baterie i akumulatory ołowiowe

90% ilości zużytych akumulatorów powstaje w sektorze transportowym, zarówno podmiotów gospodarczych jak i indywidualnych użytkowników. Dlatego też ilość zużytych akumulatorów ołowiowych oszacowano na podstawie ilości zarejestrowanych samochodów osobowych i ciężarowych, przy przyjęciu następujących założeń:

- średnia waga akumulatora (wraz z elektrolitem) samochodu osobowego – 12 kg,

- średnia waga akumulatora do samochodów ciężarowych, autobusów i ciągników siodłowych przy uwzględnieniu różnej ilości akumulatorów w pojeździe – 34 kg,

- zmiana akumulatora w samochodzie osobowym – co 3,5 roku,

- zmiana akumulatora w samochodzie ciężarowym – co 3 lata.

W Gminie Stupsk z wymiany akumulatorów w samochodach osobowych i ciężarowych w 2003 r. powstało ok. 3,4 Mg złomu akumulatorowego z elektrolitem.

Akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe

Ilość akumulatorów Ni-Cd, wprowadzanych na rynek systematycznie maleje, ze względu na powszechne wycofywanie kadmu z procesów technologicznych. Wielkość powstawania odpadowych akumulatorów Ni-Cd jest trudna do określenia, ze względu na ich długą żywotność – rzędu 10-12 lat.

Można szacować, że ilość zużytych akumulatorów Ni-Cd wielkogabarytowych w skali roku na terenie gminy jest rzędu 0,04 Mg.

Akumulatory Ni-Cd małogabarytowe

Ze względu na długi okres żywotności tych źródeł prądu w najbliższych latach będą one przechodzić do odpadów. W 1996 r. wprowadzono na rynek krajowy 314 ton akumulatorów małogabarytowych oraz około 700 tys. sztuk akumulatorów w telefonach bezprzewodowych i komórkowych, czyli dodatkowo około 70 Mg – razem 384 Mg. Można szacować, że w najbliższych latach na terenie gminy będzie powstawać ok. 0,07 Mg zużytych akumulatorów małogabarytowych.

4.4.7. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Zużyte i wycofane z eksploatacji urządzenia elektryczne i elektroniczne zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej dzielone są na:

- Wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego : duże urządzenia chłodnicze, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, kuchnie, piece elektryczne, płyty kuchenne, kuchenki mikrofalowe, urządzenia grzewcze, grzejniki elektryczne, wentylatory, klimatyzatory, inne,

- Małogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego : odkurzacze, zamiatarki, żelazka, tostery, frytkownice, młynki do kawy, krajalnice elektryczne, ekspresy do kawy, suszarki do włosów, elektryczne szczoteczki do zębów, golarki, zegary, wagi,

- Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny: scentralizowane przetwarzanie danych: serwery, minikomputery, drukarki; osobiste urządzenia komputerowe : komputery osobiste (w tym CPU, myszy, ekrany, klawiatury), laptopy (w tym CPU, myszy, ekrany, klawiatury), notebooki, notpady, drukarki, kopiarki, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, systemy i terminale użytkowników, faksymile, teleksy, telefony, automaty telefoniczne, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, automatyczne sekretarki, inne,

- Sprzęt radiowo-telewizyjny i muzyczny : zestawy radiofoniczne (radia z budzikiem, radiomagnetofony), telewizory, kamery wideo, magnetowidy, zestawy HF, wzmacniacze, instrumenty muzyczne, inne,

- Sprzęt oświetleniowy : oprawy oświetleniowe, lampy fluorescencyjne, lampy fluorescencyjne kompaktowe, lampy wyładowcze, w tym wysokociśnieniowe lampy sodowe, lampy halogenowe, lampy sodowe niskociśnieniowe, inny sprzęt oświetleniowy,

- Narzędzia elektryczne i elektroniczne : wiertarki, piły, maszyny do szycia, zabawki elektroniczne, sprzęt medyczny, przyrządy monitorowania i kontrolno-sterujące,

- Zabawki elektroniczne, sprzęt rekreacyjny i sportowy : kolejki elektryczne i samochody wyścigowe, konsole gier wideo, gry wideo, sprzęt sportowy wyposażony w komputery i urządzenia elektryczne i elektroniczne,

- Sprzęt medyczny : sprzęt do radioterapii, sprzęt kardiologiczny, sprzęt do dializowania, respiratory, sprzęt medycyny jądrowej, sprzęt laboratoryjny do analiz in vitro, analizatory, zamrażarki, inne,

- Przyrządy monitorowania i kontrolno-sterujące : detektory dymu, regulatory ogrzewania, termostaty,

- Automatyczne urządzenia dozujące : automaty z gorącymi napojami, automaty z gorącymi lub zimnymi napojami w butelkach i puszkach, automaty z produktami stałymi, bankomaty, inne urządzenia automatyczne dozujące.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne generalnie pochodzą z dwóch źródeł: gospodarstw domowych oraz innych użytkowników – przemysł, instytucje, biura, szpitale, handel, inni.

W województwie mazowieckim nie prowadzono dotąd badań strumienia odpadów – zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, stąd też nie ma żadnych danych statystycznych. Udział poszczególnych grup urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest trudny do określenia.

4.5. Odpady azbestowe

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia.

Azbest wprowadzany do środowiska utrzymuje się w nim przez czas nie określony. Źródłem emisji azbestu do środowiska w wyniku działalności człowieka są:

- Tereny wydobycia i produkcji azbestu oraz zakłady przetwórstwa azbestu,

- Niewłaściwe składowanie odpadów przemysłowych wytwarzanych w przetwórstwie azbestu,

- Ścieranie tarcz sprzęgłowych i hamulcowych, korozja płyt azbestowo-cementowych,

- Urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacyjne zawierające azbest.

Największym zagrożeniem dla ludzi i środowiska w gminie Stupsk jest azbest składowany bez żadnych zabezpieczeń przed pyleniem na terenie posesji, na drogach lub „dzikich składowiskach” często nad potokami lub rzekami.

Sytuacja ta spowodowana jest faktem, że większość posiadaczy pokryć dachowych zawierających azbest to mieszkańcy terenów wiejskich, którzy w latach 80 i 90 -tych kryli dachy płytami cementowo-azbestowymi (będące w tym okresie najtańszymi pokryciami), których nie stać na pokrycie kosztów wywozu w/w pokryć ze względu na wysoką cenę. Ponadto bardzo mała jest wiedza mieszkańców powiatu na temat szkodliwości wyrobów zawierających azbest i zasad postępowania z tymi odpadami.

Odpady zawierające azbest klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne i gospodarka nimi obwarowana jest szczególnymi wymaganiami. Azbest wprowadzany do środowiska utrzymuje się w nim przez czas nie określony.

Tabela 28. Oszacowanie ilość wyrobów azbestowych w gminie Stupsk

| Lp | Gmina | Ilość budynków | Ilość budynków z pokryciami zawierającymi azbest | Pow. dachu m 2 | Pokrycie eternitem w m 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Stupsk |
| 9 | mieszkalne pozostałe razem | 1440 1560 3000 | 720 1014 1734 | 172800 546000 718800 | 86400 355400 441800 |

Źródło: Urząd Gminy.

Powodem indywidualnego podejścia do wyrobów zawierających azbest jest fakt ogłoszenia i przyjęcia przez Radę Ministrów RP w maju 2002 r. „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” .

Zadania przewidziane „ Programem....” wymagają koordynacji wszystkich jednostek i instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za ich realizację lub pośrednio biorących udział w ich realizacji. W celu realizacji wszystkich zadań zawartych w „ Programie...” należy zaangażować administrację publiczną i różnych instytucji działających na trzech poziomach:

- centralnym,

- wojewódzkim,

- lokalnym.

Na poziomie lokalnym w realizację zadań „ Programu...” zaangażowane są samorząd powiatowy oraz samorząd gminy.

Do zadań Samorządu powiatu należy;

- sporządzenie rocznych informacji w zakresie realizacji zadań „ Programu...” na terenie powiatu oraz ich przekazywanie samorządowi województwa,

- gromadzenie danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu i każdej gminy, w tym opracowanie załączników mapowych stosownie do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.,

- inspirowanie właściwej działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,

- współpraca z wojewodą ,samorządem województwa oraz samorządem gminnym, w zakresie zadań wynikających z „ Programu...”,

- uwzględnienie usuwana azbestu i wyrobów zawierających azbest w powiatowych planach gospodarki odpadami,

- ustalenie rejonów spodziewanego wzrostu zagrożenia pyłem azbestu z uwagi na koncentrację występowania uszkodzeń lub technicznego zużycia wyrobów zawierających azbest,

- wystąpienie do odpowiednich jednostek o przeprowadzenie monitoringu zagrożonych rejonów/ obiektów/ i ustalenia stopnia emisji pyłu i włókien azbestu.

Do zadań Rady Powiatu należy:

- nadzorowanie wykorzystania przyznanych środków finansowych,

- prowadzenie lokalnej polityki społecznej w zakresie opłat za składowanie odpadów

zawierających azbest, w stosunku do uboższych właścicieli obiektów. Inicjowanie i

organizowanie innych form pomocy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Do zadań organu wykonawczego gminy należy:

- uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami,

- wypełnianie przez właścicieli obiektów budowlanych „arkuszy oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania...” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.08.2004 r. i złożenia ich do właściwego urzędu. Należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowy opis w arkuszach obiektów publicznych jak na przykład: drogi, place, szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, domy kultury, i tym podobne obiekty, które będą w przyszłości mogły korzystać finansowo ze wsparcia z zewnątrz i których oczyszczanie z azbestu powinno nastąpić w pierwszej kolejności,

- sporządzenie zbiorczego wykazu obiektów zawierających azbest, w układzie 3-ch grup pilności, jak w arkuszach ocen,

- przekazanie zebranych informacji wraz z arkuszami ocen, do urzędu nadzoru budowlanego w powiecie.

Do zadań Rady Gminy należy:

- przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań „ Programu ...”.

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 2 kwietnia 2004 r. koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest z powodu nadmiernego zużycia ponosi właściciel obiektu. Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne i właściwości azbestu, usuwanie wyrobów zawierających azbest podlega wielu uwarunkowaniom. Właściciel lub zarządca obiektów winien:

- sporządzić przegląd techniczny wyrobów zawierających azbest- na podstawie tego przeglądu sporządza się „ Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” . Ocenę tą przejmuje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który informuje Starostwo Powiatowe oraz Urzędy Gmin o przyjętych protokołach ocen,

- uzyskać pozwolenie na wykonywanie prac remontowo- budowlanych związanych z wytwarzaniem odpadów niebezpiecznych – usuwaniem odpadów zawierających azbest powinny zajmować się tylko przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie pozwolenia, a także sprzęt techniczny oraz przeszkolonych pracowników,

- zgłosić co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót właściwemu organowi administracji architektonicznego zamiaru rozpoczęcia robót z zaznaczeniem, że usuwane będą wyroby zawierające azbest,

- dokonać identyfikacji rodzaju azbestu i oszacować ilość wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami przewiduje się następujące działania organizacyjne w zakresie postępowania z odpadami zawierającymi azbest.

- Zaktywizowanie działań dyspozycyjno-kontrolnych nadzoru usuwania azbestu na terenie województwa mazowieckiego.

- Organizacja kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i bezpiecznym jego usuwaniu.

- Opracowanie planu rozmieszczenia na terenie województwa wyrobów zawierających azbest/ na podstawie otrzymanych informacji z gmin i powiatów/.

- Opracowanie inwentaryzacji i harmonogramu usuwania wyrobów zwierających azbest w ramach planów gospodarki odpadami.

- Opiniowanie wniosków jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań „ Programu....”

- Przekazywanie otrzymanych środków finansowych do właściwych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zatwierdzonych zadań z zakresu usuwania zagrożeń z tytułu azbestu.

Zgodnie z wytycznymi „ Programu...” winny być opracowane wojewódzkie, powiatowe, gminne Programy usuwania wyrobów zawierających azbest i ochrony przed szkodliwością azbestu .

# V. PROGNOZA ILOŚCI WYTWORZONYCH ODPADÓW

5.1. Metodyka opracowania prognozy

Do oszacowania ilości wytworzonych odpadów komunalnych w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Stupsk przyjęto wskaźniki za Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami (WPGO), natomiast WPGO opiera się na wskaźnikach zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO).

Przyjęte wskaźniki są średnimi dla Polski i przyjętymi wartościami średnimi dla województwa. Przyjęcie tych wartości niesie za sobą pewne zagrożenie dotyczące określenia rzeczywistej ilości odpadów. Nie ma to jednak większego wpływu na formułowanie celów oraz kierunków działań, jak również na przyjęcie konkretnych działań operacyjnych dążących do poprawy stanu gospodarki odpadami w powiecie. Natomiast ma to wpływ na zwymiarowanie potrzebnej infrastruktury technicznej, która pozwoli na osiągnięcie zamierzonych celów ilościowych dotyczących głównie odzysku i recyklingu odpadów komunalnych.

Tabela 29. Prognoza zmian wskaźników emisji w latach 2005, 2010 i 2014 r. w Polsce w podziale na miasto/wieś (wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik 2002 r.)

| Nazwa strumienia | Procentowe zmiany wskaźnika emisji odpadów w latach dla obszarów: |
| --- | --- |
|  | Miejskich | Wiejskich |
|  | 2001-2005 | 2006-2010 | 2011-2014 | 2001-2005 | 2006-2010 | 2011-2014 |
| Odpady organiczne roślinne | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpady organiczne zwierzęce | 0,00 | - 1,00 | - 2,00 | 0,00 | - 1,00 | - 1,00 |
| Odpady organiczne inne | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Odpady zielone | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Papier i tektura (niopakowaniowe) | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Opakowania z papieru i tektury | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Opakowania wielomateriałowe | 4,80 | 6,80 | 6,80 | 2,00 | 1,00 | 0,00 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 1,50 | 0,00 | - 2,00 | 1,00 | 0,00 | - 2,00 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 1,00 | 0,00 | - 2,00 |
| Tekstylia | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 3,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Opakowania ze szkła | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| Metale | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opakowania z blachy stalowej | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opakowania z aluminium | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpady mineralne | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Drobna frakcja popiołowa | - 2,00 | - 3,00 | - 3,00 | - 2,00 | - 3,00 | - 3,00 |
| Odpady wielkogabarytowe | 8,45 | 0,00 | 0,00 | 5,92 | 0,00 | 0,00 |
| Odpady budowlane | 8,45 | 5,92 | 6,58 | 8,45 | 5,92 | 6,58 |
| Odpady niebezpieczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,45 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 30. Wskaźniki charakterystyki ilościowej odpadów komunalnych (kg/M, rok) dla roku 2000 (wg. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik 2002 r.)

| L.p. | Źródła powstawania odpadów | Przyjęty wskaźnik nagromadzenia [kg/M/rok] |
| --- | --- | --- |
|  |  | duże miasta | małe miasta | wieś |
| 1 | Odpady z gospodarstw domowych | 224 | 210 | 116 |
| 2 | Odpady z obiektów infrastruktury | 110 | 90 | 45 |
| 3 | Odpady wielkogabarytowe | 20 | 15 | 15 |
| 4 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | 40 | 30 | 30 |
| 5 | Odpady z ogrodów i parków | 12 | 12 | 5 |
| 6 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 15 | 8 | - |
| 7 | Odpady niebezpieczne wchodzące w strumień odpadów komunalnych | 3 | 2 | 2 |
| Razem | 424 | 367 | 223 |

Tabela 31. Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury (%)

(wg. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik 2002 r.)

| L.p. | Frakcje odpadów | Odpady domowe | Odpady z obiektów infrastruktury |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | miasto | wieś |  |
| 1 | Odpady organiczne pochodzenia roślinnego | 32 | 13 | 10 |
| 2 | Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Inne odpady organiczne | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Papier i tektura | 19 | 13 | 30 |
| 5 | Tworzywa sztuczne | 14 | 13 | 30 |
| 6 | Materiały tekstylne | 4 | 3 | 3 |
| 7 | Szkło | 8 | 8 | 10 |
| 8 | Metale | 4 | 4 | 5 |
| 9 | Odpady mineralne | 5 | 10 | 5 |
| 10 | Frakcja drobna (< 10 mm) | 10 | 33 | 7 |
| Razem | 100 | 100 | 100 |

Tabela 32. Wskaźniki generowania strumieni odpadów komunalnych dla obszarów miejskich

i wiejskich dla roku 2000

(wg. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik 2002 r.)

| L.p. | Strumień odpadów komunalnych | Miasta | małe miasta | Wieś |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg | kg | kg |
| 1 | Domowe odpady organiczne, w tym: | 120,24 | 99,00 | 25,76 |
| 1a | odpady organiczne roślinne | 111,44 | 94,00 | 22,41 |
| 1b | odpady organiczne zwierzęce | 4,40 | 2,00 | 1,10 |
| 1c | odpady organiczne inne | 4,40 | 3,00 | 2,25 |
| 2 | Odpady zielone | 12,0 | 12,00 | 5,00 |
| 3 | Papier i tektura (niopakowaniowe) | 28,56 | 22,95 | 9,42 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 28,56 | 22,95 | 9,42 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 6,35 | 5,10 | 2,09 |
| 6 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 32,73 | 27,30 | 14,65 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 14,03 | 11,70 | 6,28 |
| 8 | Tekstylia | 13,36 | 9,00 | 4,83 |
| 9 | Szkło (nieopakowaniowe) | 4,01 | 3,60 | 1,93 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 22,71 | 20,40 | 10,95 |
| 11 | Metale | 9,35 | 8,40 | 4,51 |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 2,67 | 2,40 | 1,29 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 1,34 | 1,20 | 0,64 |
| 14 | Odpady mineralne | 31,70 | 32,00 | 16,10 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 33,40 | 42,00 | 53,13 |
| 16 | Odpady wielkogabarytowe | 20,00 | 15,00 | 15,00 |
| 17 | Odpady budowlane | 40,00 | 30,00 | 30,00 |
| 18 | Odpady niebezpieczne | 3,00 | 2,0 | 2,00 |
| Razem | 424 | 367 | 223 |

W poniższych tabelach dokonano charakterystyki poszczególnych strumieni odpadów.

Tabela 33. Skład odpadów wielkogabarytowych (%)

(wg. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik 2002 r.)

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drewno | 60 |
| 2 | Metale | 30 |
| 3 | Inne (balastowe, materace, plastik itp.) | 10 |
| Razem | 100 |

Tabela 34. Udziały procentowe poszczególnych materiałów w grupach sprzętu AGD 
(Tyszkiewicz, 1999)

| Sprzęt | Stal, żelazo | Stopy miedzi | Durale | Inne metale kolorowe | Tworzywa sztuczne | Szkło | Mat. elektrote-chniczne | Inne materiały |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuchnie gazowe | 78 | 3.3 | 2 | 1 | 5,1 | 11,1 | - | 1,5 |
| Pralki, wirówki | 71 | 1,65 | -* | 2.2 | 13,3 | nw** | - | 12,4 |
| Pralki automat. | 67,5 | 3 | - | - | 7,8 | 3.4 | 14,5 | 3,8 |
| Chłodziarki, zamrażarki | 50 | 2,5 | 5 | - | 35 | 9 | - | 3,5 |
| Odkurzacze | 65 | 8 | 7 | - | 19 | nw | - | 1 |
| Maszyny do szycia | 37 | - | - | 44 | 16 | nw | - | 0,9 |

* uzyskane dane nie zawierają informacji o występowaniu

** nie występuje

Tabela 35. Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych (%) (wg. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik 2002 r.)

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cegła | 40 |
| 2 | Beton | 20 |
| 3 | Tworzywa sztuczne | 1 |
| 4 | Bitumiczna powierzchnia dróg | 9 |
| 5 | Drewno | 7 |
| 6 | Metale | 5 |
| 7 | Piasek | 15 |
| 8 | Inne | 4 |
| Razem | 100 |

Tabela 36. Średni skład odpadów z ogrodów i parków (%)

(wg. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik 2002 r.)

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady organiczne | 80 |
| 2 | Odpady mineralne | 20 |
| Razem | 100 |

Tabela 37. Skład morfologiczny zmiotek ulicznych (%)

(wg. Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, październik 2002 r.)

| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady mineralne | 100 |

Tabela 38. Średni wskaźnik powstawania odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych (Litwin, Piotrowska, 1998)

| L.p. | Odpad | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  |  | kg/M/rok | % |
| 1. | Aerozole | 0,05 | 4,0 |
| 2. | Akumulatory | 0,33 | 26,1 |
| 3. | Baterie | 0,07 | 5,6 |
| 4. | Farby i lakiery | 0,32 | 25,4 |
| 6. | Farmaceutyki | 0,08 | 6,3 |
| 7. | Rozpuszczalniki | 0,23 | 18,3 |
| 8. | Świetlówki | 0,01 | 0,8 |
| 9. | Zużyte oleje | 0,02 | 1,6 |
| 10. | Inne (w tym inne substancje chemiczne np. kwasy i zasady, pestycydy, chemiczne produkty laboratoryjne) | 0,15 | 11,9 |
| Razem | 1,26 | 100,0 |

Prognoza ilości odpadów została obliczona w ten sposób, że dla gminy Stupsk użyto wskaźników dla wsi, uwzględniając ich zmiany w latach, i wartości wskaźników dla każdego roku pomnożono przez prognozowaną ilość mieszkańców w gminie w danym roku.

5.2. Prognoza ilości wytworzonych odpadów komunalnych

Prognozę liczby mieszkańców dla gminy Stupsk do 2015 r. wg GUS przedstawiono w tabeli 39.

Tabela 39. Prognoza demograficzna dla gminy Stupsk w tys. osób

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Stupsk | 5,16 | 5,17 | 5,17 | 5,18 | 5,18 | 5,19 | 5,19 | 5,20 | 5,20 | 5,21 | 5,21 | 5,21 |

Uwzględniając podstawowe czynniki wpływające na zmiany ilościowo – jakościowe odpadów komunalnych, tj.:

zmiany demograficzne,

zmiany struktury odpadów,

przedstawiono w tabeli 40 ilość odpadów komunalnych, które będą wytwarzane w Gminie Stupsk w okresie do 2015r.

Prognoza ilości odpadów została obliczona w ten sposób, że dla gminy Stupsk użyto wskaźników dla wsi, uwzględniając ich zmiany w latach i wartości wskaźników dla każdego roku, pomnożono przez prognozowaną ilość mieszkańców w gminie w danym roku.

Poniższe wyliczenia uwzględniają również odpady związane z ruchem turystycznym na terenie gminy.

Tabela 40. Prognoza dla poszczególnych strumieni odpadów komunalnych w latach 2004, 2006, 2010 i 2015

| Rodzaj odpadów | Ilość odpadów w Mg/rok w latach |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2006 | 2010 | 2015 |
| Odpady organiczne Roślinne | 100,96 | 102,16 | 102,56 | 102,96 |
| Odpady organiczne zwierzęce | 5,68 | 5,63 | 5,43 | 5,18 |
| Odpady organiczne inne | 12,32 | 12,84 | 13,96 | 14,72 |
| Odpady zielone | 23,22 | 24,20 | 26,30 | 27,75 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 59,41 | 61,33 | 64,06 | 64,31 |
| Opakowania z papieru i tektury | 86,19 | 88,96 | 92,94 | 93,29 |
| Opakowania wielomateriałowe | 9,64 | 9,95 | 10,39 | 10,43 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 115,17 | 117,70 | 118,15 | 107,21 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 37,09 | 37,90 | 38,05 | 34,53 |
| Tekstylia | 25,96 | 26,79 | 27,99 | 29,53 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 5,59 | 5,82 | 6,33 | 6,67 |
| Opakowania ze szkła | 102,23 | 106,57 | 115,80 | 122,18 |
| Metale | 24,46 | 24,75 | 24,84 | 24,94 |
| Opakowania z blachy stalowej | 8,77 | 8,88 | 8,91 | 8,95 |
| Opakowania z aluminium | 2,50 | 2,53 | 2,54 | 2,55 |
| Odpady mineralne | 68,37 | 69,19 | 72,28 | 76,25 |
| Drobna frakcja popiołowa | 191,69 | 182,57 | 162,25 | 139,87 |
| Odpady wielkogabarytowe | 97,43 | 103,40 | 103,80 | 104,20 |
| Odpady budowlane | 285,51 | 328,61 | 415,21 | 573,21 |
| Odpady niebezpieczne | 14,28 | 15,52 | 15,58 | 15,64 |
| Odpady komunalne | 1276,45 | 1335,30 | 1427,36 | 1564,37 |

Tabela 41. Prognoza ilości poszczególnych odpadów budowlanych w strumieniu odpadów komunalnych

| Rodzaj odpadów | Ilość odpadów w Mg/rok w latach |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2006 | 2010 | 2015 |
| Odpady budowlane – Cegła | 114,21 | 131,44 | 166,08 | 229,28 |
| Odpady budowlane – Beton | 57,10 | 65,72 | 83,04 | 114,64 |
| Odpady budowlane – Tworzywa sztuczne | 2,86 | 3,29 | 4,15 | 5,73 |
| Odpady budowlane – Bitumiczna powierzchnia dróg | 25,70 | 29,57 | 37,37 | 51,59 |
| Odpady budowlane – Drewno | 19,99 | 23,00 | 29,06 | 40,12 |
| Odpady budowlane – Metale | 14,28 | 16,43 | 20,76 | 28,66 |
| Odpady budowlane – Piasek | 42,83 | 49,29 | 62,28 | 85,98 |
| Odpady budowlane – Inne | 8,57 | 9,86 | 12,46 | 17,20 |
| Odpady budowlane | 285,51 | 328,61 | 415,21 | 573,2 |

Tabela 42. Prognoza ilości poszczególnych odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych

| Rodzaj odpadów | Ilość odpadów w Mg/rok w latach |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2006 | 2010 | 2015 |
| Odpady niebezpieczne – Aerozole | 0,57 | 0,62 | 0,62 | 0,63 |
| Odpady niebezpieczne – Akumulatory | 3,73 | 4,05 | 4,07 | 4,08 |
| Odpady niebezpieczne – Baterie | 0,80 | 0,87 | 0,87 | 0,88 |
| Odpady niebezpieczne – Farby i Lakiery | 3,63 | 3,94 | 3,96 | 3,97 |
| Odpady niebezpieczne – Farmaceutyki | 0,90 | 0,98 | 0,98 | 0,99 |
| Odpady niebezpieczne – rozpuszczalniki | 2,61 | 2,84 | 2,85 | 2,86 |
| Odpady niebezpieczne – Świetlówki | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
| Odpady niebezpieczne – Zużyte oleje | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Odpady niebezpieczne – Inne (w tym inne substancje chemiczne np. kwasy i zasady, pestycydy, chemiczne produkty laboratoryjne) | 1,70 | 1,85 | 1,85 | 1,86 |
| Odpady niebezpieczne | 14,28 | 15,52 | 15,58 | 15,64 |

Tabela 43. Prognoza ilości poszczególnych odpadów wielkogabarytowych w strumieniu odpadów komunalnych

| Rodzaj odpadów | Ilość odpadów w Mg/rok w latach |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2006 | 2010 | 2015 |  |
| Odpady wielkogabarytowe - Kuchnie gazowe (gazowo-elektryczne) | 14,61 | 15,51 | 15,57 | 15,63 |  |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki automatyczne, pralko – suszarki | 23,38 | 24,82 | 24,91 | 25,01 |  |
| Odpady wielkogabarytowe – Chłodziarki, zamrażarki | 40,92 | 43,43 | 43,60 | 43,76 |  |  |  |
| Odpady wielkogabarytowe – Odkurzacze | 2,92 | 3,10 | 3,11 | 3,13 |  |  |  |
| Odpady wielkogabarytowe – Maszyny do szycia | 0,97 | 1,03 | 1,04 | 1,04 |  |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki, wirówki | 7,79 | 8,27 | 8,30 | 8,34 |  |
| Odpady wielkogabarytowe | 97,43 | 103,40 | 103,80 | 104,20 |  |

Szczegółową prognozę dla poszczególnych strumieni odpadów komunalnych na lata 2004 do 2015 przedstawiono w tabeli 44.

Tablica 44. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w latach 2004 – 2015 na terenie gminy Stupsk

| Rodzaj odpadów | Lata |
| --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | Mg/rok |
| Odpady komunalne | 1276,45 | 1315,90 | 1335,30 | 1357,39 | 1378,31 | 1403,39 | 1427,36 | 1452,05 | 1476,03 | 1505,05 | 1533,51 | 1564,37 |
| Odpady organiczne roślinne | 100,96 | 102,07 | 102,16 | 102,36 | 102,36 | 102,56 | 102,56 | 102,76 | 102,76 | 102,96 | 102,96 | 102,96 |
| Odpady organiczne zwierzęce | 5,68 | 5,68 | 5,63 | 5,58 | 5,53 | 5,48 | 5,43 | 5,39 | 5,33 | 5,29 | 5,24 | 5,18 |
| Odpady organiczne inne | 12,32 | 12,58 | 12,84 | 13,13 | 13,39 | 13,68 | 13,96 | 14,12 | 14,26 | 14,43 | 14,58 | 14,72 |
| Odpady zielone | 23,22 | 23,70 | 24,20 | 24,73 | 25,23 | 25,78 | 26,30 | 26,61 | 26,88 | 27,20 | 27,47 | 27,75 |
| Papier i tektura (niopakowaniowe) | 59,41 | 60,66 | 61,33 | 62,06 | 62,68 | 63,43 | 64,06 | 64,19 | 64,19 | 64,31 | 64,31 | 64,31 |
| Opakowania z papieru i tektury | 86,19 | 88,00 | 88,96 | 90,03 | 90,93 | 92,01 | 92,94 | 93,11 | 93,11 | 93,29 | 93,29 | 93,29 |
| Opakowania wielomateriałowe | 9,64 | 9,84 | 9,95 | 10,07 | 10,17 | 10,29 | 10,39 | 10,41 | 10,41 | 10,43 | 10,43 | 10,43 |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 115,17 | 117,58 | 117,70 | 117,93 | 117,93 | 118,15 | 118,15 | 116,01 | 113,69 | 111,63 | 109,40 | 107,21 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 37,09 | 37,87 | 37,90 | 37,98 | 37,98 | 38,05 | 38,05 | 37,36 | 36,61 | 35,95 | 35,23 | 34,53 |
| Tekstylia | 25,96 | 26,50 | 26,79 | 27,11 | 27,38 | 27,71 | 27,99 | 28,32 | 28,60 | 28,95 | 29,24 | 29,53 |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 5,59 | 5,70 | 5,82 | 5,95 | 6,07 | 6,20 | 6,33 | 6,40 | 6,47 | 6,54 | 6,61 | 6,67 |
| Opakowania ze szkła | 102,23 | 104,38 | 106,57 | 108,91 | 111,09 | 113,53 | 115,80 | 117,18 | 118,36 | 119,77 | 120,97 | 122,18 |
| Metale | 24,46 | 24,72 | 24,75 | 24,80 | 24,80 | 24,84 | 24,84 | 24,89 | 24,89 | 24,94 | 24,94 | 24,94 |
| Opakowania z blachy stalowej | 8,77 | 8,87 | 8,88 | 8,89 | 8,89 | 8,91 | 8,91 | 8,93 | 8,93 | 8,95 | 8,95 | 8,95 |
| Opakowania z aluminium | 2,50 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Odpady mineralne | 68,37 | 68,44 | 69,19 | 70,01 | 70,71 | 71,56 | 72,28 | 73,14 | 73,87 | 74,75 | 75,50 | 76,25 |
| Drobna frakcja popiołowa | 191,69 | 188,04 | 182,57 | 177,44 | 172,11 | 167,27 | 162,25 | 157,69 | 152,96 | 148,66 | 144,20 | 139,87 |
| Odpady wielkogabarytowe | 97,43 | 103,30 | 103,40 | 103,60 | 103,60 | 103,80 | 103,80 | 104,00 | 104,00 | 104,20 | 104,20 | 104,20 |
| Odpady budowlane | 285,51 | 309,94 | 328,61 | 348,73 | 369,38 | 392,00 | 415,21 | 443,38 | 472,56 | 504,62 | 537,82 | 573,21 |
| Odpady niebezpieczne | 14,28 | 15,50 | 15,52 | 15,55 | 15,55 | 15,58 | 15,58 | 15,61 | 15,61 | 15,64 | 15,64 | 15,64 |
| Odpady wielkogabarytowe | 97,43 | 103,30 | 103,40 | 103,60 | 103,60 | 103,80 | 103,80 | 104,00 | 104,00 | 104,20 | 104,20 | 104,20 |
| Odpady wielkogabarytowe - Kuchnie gazowe (gazowo-elektryczne) | 14,61 | 15,50 | 15,51 | 15,54 | 15,54 | 15,57 | 15,57 | 15,60 | 15,60 | 15,63 | 15,63 | 15,63 |
| Odpady wielkogabarytowe – Kuchnie gazowe (gazowo-elektryczne) - Stal, żelazo | 11,40 | 12,09 | 12,10 | 12,12 | 12,12 | 12,14 | 12,14 | 12,17 | 12,17 | 12,19 | 12,19 | 12,19 |
| Odpady wielkogabarytowe – Kuchnie gazowe (gazowo-elektryczne) - Stopy miedzi | 0,48 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Odpady wielkogabarytowe – Kuchnie gazowe (gazowo-elektryczne) - Durale | 0,29 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Odpady wielkogabarytowe – Kuchnie gazowe (gazowo-elektryczne) - Inne metale kolorowe | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Odpady wielkogabarytowe – Kuchnie gazowe (gazowo-elektryczne) - Tworzywa sztuczne | 0,75 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Odpady wielkogabarytowe – Kuchnie gazowe (gazowo-elektryczne) - Szkło | 1,62 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Odpady wielkogabarytowe – Kuchnie gazowe (gazowo-elektryczne) - Inne materiały | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki automatyczne, pralko – suszarki | 23,38 | 24,79 | 24,82 | 24,86 | 24,86 | 24,91 | 24,91 | 24,96 | 24,96 | 25,01 | 25,01 | 25,01 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki automatyczne, pralko – suszarki – Stal, żelazo | 15,78 | 16,73 | 16,75 | 16,78 | 16,78 | 16,82 | 16,82 | 16,85 | 16,85 | 16,88 | 16,88 | 16,88 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki automatyczne, pralko – suszarki – Stopy miedzi | 0,70 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki automatyczne, pralko – suszarki – Tworzywa sztuczne | 1,82 | 1,93 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki automatyczne, pralko – suszarki – Szkło | 0,80 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki automatyczne, pralko – suszarki – Mat. elektrotechniczne | 3,39 | 3,59 | 3,60 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,62 | 3,62 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki automatyczne, pralko – suszarki – Inne materiały | 0,89 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Odpady wielkogabarytowe – Chłodziarki, zamrażarki | 40,92 | 43,39 | 43,43 | 43,51 | 43,51 | 43,60 | 43,60 | 43,68 | 43,68 | 43,76 | 43,76 | 43,76 |
| Odpady wielkogabarytowe – Chłodziarki, zamrażarki – Stal, żelazo | 20,46 | 21,69 | 21,71 | 21,76 | 21,76 | 21,80 | 21,80 | 21,84 | 21,84 | 21,88 | 21,88 | 21,88 |
| Odpady wielkogabarytowe – Chłodziarki, zamrażarki – Stopy miedzi | 1,02 | 1,08 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| Odpady wielkogabarytowe – Chłodziarki, zamrażarki – Durale | 2,05 | 2,17 | 2,17 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| Odpady wielkogabarytowe – Chłodziarki, zamrażarki – Tworzywa sztuczne | 14,32 | 15,19 | 15,20 | 15,23 | 15,23 | 15,26 | 15,26 | 15,29 | 15,29 | 15,32 | 15,32 | 15,32 |
| Odpady wielkogabarytowe – Chłodziarki, zamrażarki – Szkło | 3,68 | 3,90 | 3,91 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,93 | 3,93 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| Odpady wielkogabarytowe – Chłodziarki, zamrażarki – Inne materiały | 1,43 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| Odpady wielkogabarytowe – Odkurzacze | 2,92 | 3,10 | 3,10 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,12 | 3,12 | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
| Odpady wielkogabarytowe – Odkurzacze – Stal, żelazo | 1,90 | 2,01 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| Odpady wielkogabarytowe – Odkurzacze – Stopy miedzi | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Odpady wielkogabarytowe – Odkurzacze – Durale | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Odpady wielkogabarytowe – Odkurzacze – Tworzywa sztuczne | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Odpady wielkogabarytowe – Odkurzacze – Inne materiały | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Odpady wielkogabarytowe – Maszyny do szycia | 0,97 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Odpady wielkogabarytowe – Maszyny do szycia – Stal, żelazo | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Odpady wielkogabarytowe – Maszyny do szycia – Inne metale kolorowe | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Odpady wielkogabarytowe – Maszyny do szycia – Tworzywa sztuczne | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Odpady wielkogabarytowe – Maszyny do szycia – inne materiały | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki, wirówki | 7,79 | 8,26 | 8,27 | 8,29 | 8,29 | 8,30 | 8,30 | 8,32 | 8,32 | 8,34 | 8,34 | 8,34 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki, wirówki – Stal, żelazo | 5,53 | 5,87 | 5,87 | 5,88 | 5,88 | 5,90 | 5,90 | 5,91 | 5,91 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki, wirówki – Stopy miedzi | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki, wirówki – Inne metale kolorowe | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki, wirówki – Tworzywa sztuczne | 1,04 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| Odpady wielkogabarytowe – Pralki, wirówki – Inne materiały | 0,97 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Odpady budowlane | 285,51 | 309,94 | 328,61 | 348,73 | 369,38 | 392,00 | 415,21 | 443,38 | 472,56 | 504,62 | 537,82 | 573,21 |
| Odpady budowlane – Cegła | 114,21 | 123,98 | 131,44 | 139,49 | 147,75 | 156,80 | 166,08 | 177,35 | 189,02 | 201,85 | 215,13 | 229,28 |
| Odpady budowlane – Beton | 57,10 | 61,99 | 65,72 | 69,75 | 73,88 | 78,40 | 83,04 | 88,68 | 94,51 | 100,92 | 107,56 | 114,64 |
| Odpady budowlane – Tworzywa sztuczne | 2,86 | 3,10 | 3,29 | 3,49 | 3,69 | 3,92 | 4,15 | 4,43 | 4,73 | 5,05 | 5,38 | 5,73 |
| Odpady budowlane – Bitumiczna powierzchnia dróg | 25,70 | 27,89 | 29,57 | 31,39 | 33,24 | 35,28 | 37,37 | 39,90 | 42,53 | 45,42 | 48,40 | 51,59 |
| Odpady budowlane – Drewno | 19,99 | 21,70 | 23,00 | 24,41 | 25,86 | 27,44 | 29,06 | 31,04 | 33,08 | 35,32 | 37,65 | 40,12 |
| Odpady budowlane – Metale | 14,28 | 15,50 | 16,43 | 17,44 | 18,47 | 19,60 | 20,76 | 22,17 | 23,63 | 25,23 | 26,89 | 28,66 |
| Odpady budowlane – Piasek | 42,83 | 46,49 | 49,29 | 52,31 | 55,41 | 58,80 | 62,28 | 66,51 | 70,88 | 75,69 | 80,67 | 85,98 |
| Odpady budowlane – Inne | 8,57 | 9,30 | 9,86 | 10,46 | 11,08 | 11,76 | 12,46 | 13,30 | 14,18 | 15,14 | 16,13 | 17,20 |
| Odpady niebezpieczne | 14,28 | 15,50 | 15,52 | 15,55 | 15,55 | 15,58 | 15,58 | 15,61 | 15,61 | 15,64 | 15,64 | 15,64 |
| Odpady niebezpieczne – Aerozole | 0,57 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Odpady niebezpieczne – Akumulatory | 3,73 | 4,05 | 4,05 | 4,06 | 4,06 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| Odpady niebezpieczne – Baterie | 0,80 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Odpady niebezpieczne – Farby i Lakiery | 3,63 | 3,94 | 3,94 | 3,95 | 3,95 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,97 | 3,97 | 3,97 |
| Odpady niebezpieczne – Farmaceutyki | 0,90 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Odpady niebezpieczne – Rozpuszczalniki | 2,61 | 2,84 | 2,84 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| Odpady niebezpieczne – Świetlówki | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Odpady niebezpieczne – Zużyte oleje | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Odpady niebezpieczne – Inne (w tym inne substancje chemiczne np. kwasy i zasady, pestycydy, chemiczne produkty laboratoryjne) | 1,70 | 1,84 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |

VI. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ

6.1. Cele i kierunki działań w sektorze komunalnym

Celem strategicznym gospodarki odpadami dla Gminy Stupsk jest:

minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia na składowiskach odpadów oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko

Określony powyżej cel strategiczny (w zakresie gospodarki odpadami) będzie możliwy do osiągnięcia poprzez realizowanie przyjętych kierunków działań przy założeniu standardów odzysku odpadów. Kierunkami tymi są:

- Unikanie powstawania odpadów;

- Odzysk odpadów ze wskazaniem na recykling materiałowy i organiczny;

- Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w instalacjach specjalistycznych;

- Unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi i recyklingowi.

##### Cele krótkookresowe 2004–2007

w zakresie organizacji systemu:

- uporządkowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie, prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w sposób systemowy w układzie ponadlokalnym,

- uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska, likwidacja „dzikich wysypisk”,

- prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej mieszkańców gminy w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

- rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Jeże.

cele ilościowe:

- objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów 95% mieszkańców gminy.

- deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 80% wytworzonych odpadów komunalnych.

- skierowanie w 2007 r. na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 90% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- osiągnięcie w 2007 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

  - opakowania z papieru i tektury: 45%,

  - opakowania ze szkła: 35%,

  - opakowania z tworzyw sztucznych: 22%,

  - opakowania metalowe: 35%,

  - opakowania wielomateriałowe: 20%,

  - odpady wielkogabarytowe: 26%,

  - odpady budowlane: 20%,

  - odpady niebezpieczne

(z grupy odpadów komunalnych): 22%,

##### Cele średniookresowe 2008–2011

w zakresie organizacji systemu:

- dalsza organizacja i doskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i osiągnięcie odpowiedniego limitu odzysku i recyklingu,

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

cele ilościowe:

    - Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych.

    - Deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 62% wszystkich odpadów komunalnych.

    - Skierowanie w 2011 r. na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

    - Osiągnięcie w 2011 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 50%,

- opakowania ze szkła: 45%,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 30%,

- opakowania metalowe: 45%,

- opakowania wielomateriałowe: 30%,

- odpady wielkogabarytowe: 55%,

- odpady budowlane: 45%,

- odpady niebezpieczne

(z grupy odpadów komunalnych): 57%.

Cele długookresowe na lata 2012 – 2014:

  - Deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 57% wszystkich odpadów komunalnych.

  - Skierowanie w 2014 r. na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 48% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

  - Osiągnięcie w 2014 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 55%,

- opakowania ze szkła: 50%,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 35%,

- opakowania metalowe: 50%,

- opakowania wielomateriałowe: 35%,

- odpady wielkogabarytowe: 54%,

- odpady budowlane: 44%,

- odpady niebezpieczne

(z grupy odpadów komunalnych): 54%.

Tabela 45. Poziomy recyklingu dla poszczególnych grup odpadów w strumieniu odpadów komunalnych w gminie Stupsk

|  | Lata |
| --- | --- |
| Rodzaj odpadu | 2006 | 2010 | 2015 |
|  | Limit % | Ilość Mg | Limit % | Ilość Mg | Limit % | Ilość Mg |
| Odpady biodegradowalne | 18 | 53,1 | 25 | 76,25 | 52 | 160,16 |
| Odpady wielkogabarytowe | 26 | 27 | 50 | 52 | 54 | 57 |
| Odpady budowlane | 20 | 66 | 40 | 166 | 44 | 258 |
| Odpady niebezpieczne | 22 | 3 | 50 | 8 | 54 | 9 |
| Opakowania z papieru i tektury | 45 | 40 | 50 | 46 | 55 | 51 |
| Opakowania ze szkła | 35 | 37 | 45 | 52 | 50 | 61 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 22 | 8 | 30 | 11 | 35 | 12 |
| Opakowania metalowe | 35 | 4 | 45 | 5 | 50 | 6 |
| Opakowania wielomateriałowe | 20 | 2 | 30 | 3,1 | 35 | 3,6 |

Wyznaczone cele strategiczne oraz kierunki działań wymagają podjęcia konkretnych przedsięwzięć realizacyjnych ( zadań strategicznych ) prowadzących do ich osiągnięcia. Ich zestawienie przedstawia tabela 46.

Tabela 46. Zestawienie zadań strategicznych na lata 2004 – 2011 prowadzących do osiągnięcia wyznaczonych kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami

| Kierunki działania | Zadania strategiczne |
| --- | --- |
| Unikanie powstawania odpadów komunalnych | uświadomienie społeczeństwu zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami; wskazanie zasad ograniczania ilości opakowań. |
| Odzysk odpadów | stworzenie systemu selektywnego gromadzenia odpadów. Zakłada się wyposażenie gospodarstw domowych w niezbędną ilość pojemników lub worków foliowych do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz wysegregowanych odpadów opakowaniowych i surowcowych; stworzenie systemu gromadzenia odpadów podlegających biodegradacji (odpady organiczne z gospodarstw domowych, odpady zielone, odpady drewna, papier i tektura złej jakości); stworzenie systemu transportu selektywnie gromadzonych odpadów; stworzenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych; |
| Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w instalacjach specjalistycznych | stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych poprzez organizację zbiórki okresowej oraz stworzenie gminnego punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych; stworzenie systemu transportu odpadów niebezpiecznych poprzez powołanie podmiotu lub zlecenie firmie specjalistycznej; Unieszkodliwianie odpadów azbestowych na regionalnym składowisku odpadów azbestowych |
| Unieszkodliwianie odpadów, których nie udało się poddać odzyskowi i recyklingowi | Deponowanie odpadów których nie udało się poddać odzyskowi i recyklingowi na regionalnym składowisku w Uniszkach Cegielni w Gminie Wieczfnia Kościelna. |

Dla realizacji określonych powyżej celów strategicznych, kierunków działań oraz zadań strategicznych konieczne jest stworzenie sprawnego systemu gospodarki odpadami.

6.2. Cele i kierunki działań w sektorze gospodarczym

Celem strategicznym gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym dla Gminy Stupsk jest:

Minimalizacja wytwarzania odpadów z sektora gospodarczego oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu ich unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania, zwiększenie stopnia ich odzysku oraz ograniczenie toksyczności odpadów

Cele szczegółowe na lata 2004 – 2011:

- Udział gospodarczo wykorzystywanych odpadów przemysłowych w 2011 r. na poziomie 75% ogólnej ilości wytworzonych odpadów.

- Pełna ewidencja i kontrola strumienia wytwarzanych odpadów przemysłowych.

- Prowadzenie ustawicznej edukacji, informacji i promocji prawidłowych zasad i obowiązków w zakresie gospodarki odpadami dla podmiotów z sektora gospodarczego.

- Wdrażanie w zakładach wytwarzających odpady technologii Czystszej Produkcji oraz norm serii ISO 14000

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

- systematyczne wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji,

- stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania odpadów,

- organizacja sprawnego systemu odzysku surowców wtórnych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik (BAT);

- utworzenie i wspieranie rynku zbytu dla materiałów z odzysku,

- stworzenie warunków dla wykorzystania w pierwszym rzędzie produktów odpadowych przed naturalnymi surowcami,

- organizacja systemu zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów od małych i średnich wytwórców odpadów.

Dla zużytych opon:

organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadowych opon.

Dla odpadów budowlanych i poremontowych:

organizacja systemu zbiórki, magazynowania i przerobu odpadów budowlanych i poremontowych.

Dla odpadów z przemysłu rolno – spożywczego:

- dążenie do zwiększania stopnia odzysku odpadów z przemysłu rolno - spożywczego, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie paszowe i nawozowe oraz pozostałe przyrodnicze,

- koordynacja działań w zakresie gospodarki odpadami z zadaniami programu pilotażowego "Rozwój Rolnictwa Ekologicznego na Mazowszu"

Osiągnięcie pełnej kontroli i właściwe zarządzanie gospodarką odpadami w sektorze gospodarczym

Kierunki działań i zadania:

- wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowywania (bazy danych);

- prowadzenie kontroli i monitoringu wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do unieszkodliwiania tych odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność ta nie narusza przepisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami i zaleceniami,

- zbudowanie szczelnego systemu nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz odpadów wysokiego ryzyka (HRM), w tym zwłaszcza bydła, owiec i kóz oraz ich wyłączenie z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt,

- przeprowadzenie ewidencji i kontroli miejsc wytwarzania odpadów z przemysłu rolno - spożywczego,

- bieżące prowadzenie rozeznania podmiotów wytwarzających odpady niebezpieczne do 100 kg rocznie przez gminy miejskie i wiejskie oraz egzekwowanie obowiązków dotyczących postępowania z takimi odpadami oraz konsekwentne egzekwowanie zaleceń pokontrolnych,

- szkolenie pracowników zajmujących się sprawami związanymi z gospodarką odpadami w urzędach i instytucjach wszystkich szczebli,

- stworzenie systemu wymiany informacji pomiędzy organami zobowiązanymi do prowadzenia kontroli w zakresie gospodarki odpadami,

- wzmocnienie finansowe i kadrowe organów ochrony środowiska.

Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami

z sektora gospodarczego

W celu poprawy sytuacji w dziedzinie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym proponuje się przyjąć następujące zasady postępowania:

1. Zapobieganie powstawaniu odpadów

2. Minimalizacja powstających odpadów

3. Optymalizacja ostatecznego usuwania odpadów.

4. Konieczność prowadzenia działań naprawczych

5. Zasada najbliższego otoczenia

Projekt systemu gospodarowania odpadami z sektora gospodarczego

System gospodarki odpadami z sektora gospodarczego w Gminie Stupsk stanowić będzie integralną część kompleksowego systemu gospodarki odpadami z sektora gospodarczego w województwie mazowieckim. Specyfika tego segmentu polega na tym, że każdy wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za sposób postępowania z odpadami, a jednocześnie dysponuje pewną swobodą wyboru metody zagospodarowania tych odpadów. Ograniczeniami, a jednocześnie wytycznymi są w tym przypadku zapisy prawa w zakresie gospodarki odpadami oraz aspekty ekonomiczne. Podmioty dysponują swobodą w wyborze metody zagospodarowania odpadów, a włączenie się wytwórcy do systemu jest dobrowolne.

System gospodarki odpadami dla sektora gospodarczego w województwie mazowieckim składa się z następujących elementów:

- wytwórców odpadów,

- obiektów i instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- sfery kontrolno – nadzorującej, składającej się z jednostek i instytucji mających stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami,

- segmentu edukacyjno – informacyjnego.

Projektowany system gospodarki odpadami z sektora gospodarczego opierać się będzie na następujących założeniach:

- gospodarka odpadami jest częścią rynku i podlega takim samym zasadom, jak pozostałe sektory działalności,

- wytwórcy odpadów i podmioty oferujące usługi współpracują z sobą w celu uzyskania jak największego stopnia odzysku i unieszkodliwienia odpadów,

- rolą jednostek samorządowych jest stymulacja podmiotów gospodarczych w celu osiągnięcia przez nich wymaganych standardów w zakresie postępowania z wytwarzanymi odpadami, oraz umożliwienie im (w zakresie własnych kompetencji) zgodnego z prawem odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- organy jednostek samorządowych mają za zadanie prowadzenie akcji wspierającej rozwój i funkcjonowanie systemu, poprzez udzielanie informacji, prowadzenie akcji promocyjno – edukacyjnych dla podmiotów wytwarzających odpady, wspieranie działań logistycznych dla zwiększania stopnia odzysku i unieszkodliwienia odpadów, prowadzenie nadzoru nad gospodarką odpadami, udzielanie stosownych pozwoleń i opinii,

- rolą organów kontroli jest prowadzenie monitoringu, czy gospodarka odpadami odbywa się w sposób określony w aktach prawnych i niniejszym Planie, a także, czy istniejące i projektowane obiekty do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów spełniają wymogi określone w normach ochrony środowiska,

Szczegółowe zadania dla poszczególnych elementów uczestniczących w systemie przedstawiono poniżej:

Zadania dla wytwórców odpadów z sektora gospodarczego

- prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych,

- uzyskanie niezbędnych pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami,

- prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów i sposobów gospodarki tymi odpadami,

- opracowanie zakładowej instrukcji gospodarki odpadami, która określi szczegółowe zasady zbiórki odpadów na stanowiskach pracy, sposób gromadzenia i przekazywania odpadów do dalszego przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania,

- w uzasadnionych przypadkach wykonanie badania składu poszczególnych odpadów celem potwierdzenia ich przydatności do odzysku lub unieszkodliwienia,

- dążenie do stosowania niskoodpadowych technologii produkcji, czystszych w odniesieniu do środowiska oraz zapewniających produkcyjne wykorzystanie wszystkich składników przerabianych surowców,

- prowadzenie działań w kierunku zwiększenia stopnia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (poza składowaniem),

- uczestniczenie wytwórców odpadów z sektora gospodarczego w programach zarządzania środowiskowego (normy ISO serii 14 000),

Zadania dla administracji samorządowej i urzędów kontrolnych:

- rozpoznanie stanu gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych,

- kontrola i monitoring wytwórców odpadów i podmiotów posiadających instalacje do unieszkodliwiania odpadów w celu stwierdzenia, czy działalność ta nie narusza przepisów ochrony środowiska i jest zgodna z normami i zaleceniami,

- podjęcie uchwały o obowiązku złożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przez wytwórców odpadów, wytwarzających odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 5 ton rocznie,

- prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych dla małych i średnich podmiotów gospodarczych, mające na celu zwiększenie stopnia odzysku wytwarzanych przez nich odpadów oraz wykorzystywanie istniejących już instalacji do zagospodarowania lub unieszkodliwiania odpadów w celu ograniczenia do minimum ich składowania, opracowanie list rankingowych składowisk przeznaczonych do likwidacji lub modernizacji oraz terenów zdegradowanych przeznaczonych do rekultywacji,

- wspieranie działań dla odbioru z zakładów odpadów organicznych nadających się do kompostowania,

- monitoring gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym - prowadzenie bazy danych o gospodarce odpadami; w tym celu należy uzyskać od wytwórców dane:

  - pełny wykaz odpadów wytwarzanych przez podmiot,

  - informacje o sposobach gospodarki wytworzonymi odpadami,

  - informacje o firmach obsługujących podmiot w zakresie gospodarki odpadami,

  - informacje o posiadaniu odpowiednich zezwoleń.

### 6.3. Odpady z jednostek służby zdrowia i z jednostek weterynaryjnych

Cele szczegółowe na lata 2004 – 2011:

- Minimalizacja ilości powstawania odpadów.

- Eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami.

- Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego

poprzez:

- objęcie wszystkich podmiotów z terenu gminy wytwarzających odpady medyczne i weterynaryjne zorganizowanym systemem zbiórki odpadów,

- weryfikację firm posiadających i ubiegających się o pozwolenie na transport i zbiórkę odpadów medycznych i weterynaryjnych z terenu gminy,

- minimalizację ilości powstających niebezpiecznych odpadów medycznych i weterynaryjnych wymagających unieszkodliwiania termicznego unieszkodliwiania poprzez segregację odpadów u źródeł ich powstawania,

- opracowanie programu edukacyjnego dotyczącego prawidłowego postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi dla pracowników służby zdrowia i klinik weterynaryjnych.

- organizacje nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM).

### 6.4. Odpady z pojazdów samochodowych

Cel ekologiczny do 2014 roku

- Ograniczanie powstawania odpadów z pojazdów samochodowych oraz zwiększanie ich odzysku i recyklingu.

- Przekazywane wyeksploatowanych pojazdów samochodowych do zakładów demontażu i przerobu (strzępienia) pojazdów wycofanych z eksploatacji, zapewniających zgodny z wymogami dyrektywy Unii Europejskiej 2000/53/WE poziom recyklingu odpadów oraz ponownego użycia wybranych części samochodowych.

Zgodnie z wymogami ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji zakłada się, że:

  - po dniu 1 stycznia 2006 r. stacja demontażu powinna osiągnąć poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów w wysokości nie mniejszej niż 85% średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniejszy niż 80% średniej masy pojazdu rocznie,

  - dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. osiągnięty poziom ponownego użycia i odzysku może wynosić nie mniej niż 75%, a poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 70% średniej masy pojazdu rocznie,

  - po dniu 1 stycznia 2015 r. poziom ponownego użycia i odzysku przyjętych pojazdów powinien wynosić nie mniej niż 95% średniej masy pojazdu rocznie oraz poziom ponownego użycia i recyklingu nie mniej niż 85% średniej masy pojazdu rocznie.

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy o postępowaniu z wyeksploatowanymi samochodami oraz z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, stacje demontażu będą zobowiązane po dniu 1 stycznia 2007 r. do bezpłatnego przyjmowania samochodów od ostatniego właściciela. Producenci i importerzy samochodów, w przypadku niewypełnienia obowiązku odzysku i recyklingu będą zobowiązani uiścić opłatę produktową.

### 6.5. Odpady azbestowe

Cel ekologiczny do 2014 roku

##### Zintensyfikowanie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

##### poprzez:

- zinwentaryzowanie odpadów zawierających azbest w sektorze komunalnym i gospodarczym i przygotowanie szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu,

- organizację kampanii informacyjnej o szkodliwości wyrobów zawierających azbest i bezpiecznym jego demontażu, w tym szkolenie firm budowlanych zajmujących się demontażem płyt azbestowo-cementowych (w latach 2004-2015),

- usuwanie wyrobów zawierających azbest w celu zrealizowania obowiązku usunięcia tych wyrobów do 2032 r. zgodnie z programem usuwania azbestu – usunięcie ok. 20% wyrobów zawierających azbest w okresie od 2004 do 2007 roku.

Wobec zakazu stosowania wyrobów zawierających azbest, jedynym źródłem odpadów jest wytwarzanie ich podczas robót w miejscach, gdzie dawniej były zastosowane. Znaczna masa odpadów zawierających azbest stanowi część nieruchomości (np. dachy). Wg polskiego prawa sposób zagospodarowania tych odpadów należy do właściciela nieruchomości. Często wysokie koszty transportu i unieszkodliwiania tych odpadów uniemożliwiają właścicielom nieruchomości podejmowanie jakichkolwiek działań związanych z ich wymianą. Gmina powinna współfinansować transport i unieszkodliwianie tych odpadów, korzystając z funduszy ochrony środowiska i programów regionalnych.

6.6 . PCB

Cel ekologiczny do 2011 roku

- Całkowite wyeliminowanie odpadów zawierających PCB ze środowiska do 2010 r. (poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB),

poprzez:

- kontynuację inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB zlokalizowanych na terenie gminy oraz przygotowanie harmonogramu ich unieszkodliwiania i dekontaminacji (do końca 2004 r.),

- likwidację urządzeń zawierających PCB (zakończenie prac do końca 2010 roku),

- przygotowanie projektu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB nie podlegających rejestracji,

- opracowanie planu dofinansowania kosztów unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB poniesionych przez posiadaczy,

- podniesienie świadomości przedsiębiorców, dotyczącej prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi PCB (w latach 2004-2011).

6.7. Oleje odpadowe

Cel ekologiczny do 2011 roku

- Uzyskanie poziomu odzysku olejów odpadowych (smarowych) do roku 2007 w wysokości 50% w stosunku do ilości wprowadzanej na rynek, i poziomu recyklingu w wysokości 25%,

poprzez:

- zwiększenie stopnia pozyskania olejów odpadowych szczególnie ze źródeł rozproszonych – małe i średnie przedsiębiorstwa oraz indywidualni posiadacze - przez np. informowanie o punktach, które przyjmują oleje odpadowe,

- uświadomienie mieszkańcom zasad prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi (w latach 2004-2011).

6.8. Baterie i akumulatory

# Cel ekologiczny do 2011 roku

- Stuprocentowy odzysk akumulatorów ołowiowych oraz ilości pozostałych baterii i akumulatorów zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719) w ilości:

- akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe – 60% w 2006 r., 70% w 2007 r.,

- akumulatory Ni-Cd małogabarytowe – 45% w 2006 r., 50% w 2007 r.,

- pozostałe baterie (z wyłączeniem cynkowo-węglowych i alkalicznych ) – 30% w 2006 r. i 50% w 2007 r.

poprzez:

- poprawę organizacji zbiórki akumulatorów i baterii z rozproszonych miejsc powstawania – informowanie o punktach przyjmujących zużyte akumulatory i baterie,

- uświadomienie mieszkańcom miasta sposobów prawidłowego postępowania z odpadowymi bateriami i akumulatorami (w latach 2004-2015).

6.9. Urządzenia elektryczne i elektroniczne

Cel:

- Osiągnięcie zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych na poziomie 4 kg/M do 31 stycznia 2006 r., zgodnie z ustawą w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych

poprzez:

- organizację selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych z gospodarstw domowych (punkt zbierania odpadów niebezpiecznych zorganizowany przez gminę tzw. GPZON),

- prowadzenie akcji informacyjnej dla mieszkańców gminy o sposobach wdrażania selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

6.10. Osady ściekowe

Cele i kierunki działań

Kierunki działań w celu poprawy gospodarki osadami ściekowymi i zwiększenia stopnia ich wykorzystania oraz unieszkodliwiania na terenie Gminy Stupsk są następujące:

- wykorzystanie do celów rolniczych,

- wykorzystanie do niwelacji i rekultywacji terenów na cele rolnicze,

- tworzenie mieszanek z innymi materiałami, w tym odpadami, a następnie wykorzystanie do niwelacji i rekultywacji terenów,

- kompostowanie, a następnie wykorzystanie do celów rolniczych lub do niwelacji i rekultywacji terenów,

- stabilizacja chemiczna, w celu dalszego odzysku lub unieszkodliwienia,

- składowanie na odpowiednio przystosowanych obiektach.

Celem nadrzędnym w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi jest:

Zwiększenie stopnia bezpiecznego wykorzystania osadów ściekowych wraz z poprawą ich jakości.

Zagadnienia związane z osadami ściekowymi będą projektowane równolegle z budową systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków, niemniej jednak na obecnym etapie założono, że osady ściekowe będą odbierane przez ZUK „USKOM” w Mławie i poddawane procesowi kompostowania w kompostowni tej firmy.

| Tabela 47. Planowany recykling odpadów biodegradowalnych na obszarze objętym działalnością ZUO (Mg/rok) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie / Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Ilość odpadów biodegradowalnych wytworzonych w roku | 288 | 293 | 295 | 298 | 300 | 303 | 305 | 306 | 307 | 307 | 308 | 308 |
| Dopuszczalna ilość składowania odpadów biodegradowalnych | 273 | 272 | 270 | 268 | 258 | 236 | 229 | 193 | 178 | 166 | 148 | 129 |
| Ilość unieszkodliwionych odpadów zielonych | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Ilość unieszkodliwionych odpadów opakowaniowych | 34 | 37 | 40 | 43 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Ilość domowych odpadów organicznych z terenów wiejskich zagospodarowanych we własnym zakresie | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dodatkowy konieczny recykling odpadów biodegradowalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 46 | 60 | 71 | 89 | 106 |

| Tabela 48. Zakładana masa pozyskanych odpadów opakowaniowych (Mg/rok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie / Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
| Opakowania z papieru i tektury | 34 | 37 | 40 | 43 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Opakowania ze szkła | 22 | 30 | 37 | 44 | 50 | 51 | 52 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 |
| Opakowania metalowe | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Opakowania wielomateriałowe | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
| Suma | 65 | 79 | 92 | 103 | 115 | 117 | 118 | 129 | 130 | 131 | 133 | 134 |

| Tabela 49. Planowany recykling odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych (Mg/rok) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie / Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Odpady wielkogabarytowe | 13 | 21 | 27 | 33 | 39 | 46 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Odpady budowlane | 29 | 46 | 66 | 87 | 111 | 137 | 166 | 182 | 198 | 217 | 237 | 258 |
| Odpady niebezpieczne | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |

| Tabela 50. Ilość pozostałych odpadów komunalnych (Mg/rok) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Razem (Mg/rok) | 1072,22 | 1065,88 | 1041,53 | 1031,62 | 1006,17 | 996,407 | 970,605 | 943,833 | 929,899 | 903,03 | 904,771 | 907,335 |
| % wytworzonych | 84% | 81% | 78% | 76% | 73% | 71% | 68% | 65% | 63% | 60% | 59% | 58% |

| Tabela 51. Skład morfologiczny pozostałych odpadów komunalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strumienie odpadów / Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Odpady organiczne roślinne | 5,8% | 5,9% | 6,0% | 6,2% | 6,4% | 6,2% | 5,8% | 4,3% | 2,8% | 1,2% | 0,7% | 0,2% |
| Odpady organiczne zwierzęce | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% |
| Odpady organiczne inne | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
| Odpady zielone | 1,9% | 1,8% | 1,6% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,4% |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 6,2% | 6,3% | 6,5% | 6,7% | 6,9% | 6,9% | 6,8% | 6,2% | 5,5% | 4,8% | 4,6% | 4,3% |
| Opakowania z papieru i tektury | 5,9% | 5,8% | 5,8% | 5,8% | 5,9% | 6,2% | 6,5% | 6,8% | 7,1% | 7,3% | 7,4% | 7,5% |
| Opakowania wielomateriałowe | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% |
| Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 11,2% | 11,4% | 11,6% | 11,7% | 12,0% | 12,1% | 12,3% | 12,4% | 12,4% | 12,4% | 12,1% | 11,8% |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,3% | 3,2% | 3,4% | 3,5% | 3,5% | 3,6% | 3,8% | 3,9% | 4,0% |
| Tekstylia | 2,7% | 2,7% | 2,8% | 2,9% | 3,0% | 3,0% | 3,1% | 3,2% | 3,3% | 3,4% | 3,5% | 3,5% |
| Szkło (nieopakowaniowe) | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| Opakowania ze szkła | 7,2% | 6,7% | 6,4% | 6,2% | 6,0% | 6,2% | 6,5% | 6,2% | 6,5% | 6,7% | 6,9% | 7,0% |
| Metale | 2,6% | 2,6% | 2,7% | 2,7% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,9% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Opakowania z blachy stalowej | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| Opakowania z aluminium | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Odpady mineralne | 5,6% | 5,6% | 5,8% | 5,9% | 6,1% | 6,3% | 6,4% | 6,7% | 6,9% | 7,1% | 7,2% | 7,3% |
| Drobna frakcja popiołowa | 15,7% | 15,4% | 15,2% | 15,0% | 14,8% | 14,6% | 14,4% | 14,4% | 14,2% | 14,0% | 13,6% | 13,1% |
| Odpady wielkogabarytowe | 7,3% | 7,2% | 6,8% | 6,3% | 5,9% | 5,4% | 4,9% | 4,9% | 4,9% | 4,9% | 4,8% | 4,7% |
| Odpady budowlane | 20,5% | 21,0% | 21,3% | 21,5% | 21,6% | 21,6% | 21,5% | 23,1% | 24,7% | 26,3% | 27,5% | 28,7% |
| Odpady niebezpieczne | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% |
| Suma | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| Tabela 52. Niezbędna zdolność przerobowa instalacji do utylizacji odpadów biorozkładalnych w poszczególnych obszarach (Mg ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie/Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Odpady zielone | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| Dodatkowy konieczny recykling odpadów biodegradowalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 46 | 60 | 71 | 89 | 106 |
| Razem | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 23 | 60 | 74 | 85 | 104 | 121 |

| Tabela 53. Niezbędna zdolność przerobowa instalacji do segregacji odpadów (Mg) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie/Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| opakowania | 65 | 79 | 92 | 103 | 115 | 117 | 118 | 129 | 130 | 131 | 133 | 134 |

| Tabela 54 Szacunkowa ilość pozostałych odpadów komunalnych do składowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie/Rok |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Razem (Mg/rok) |  | 1072 | 1066 | 1042 | 1032 | 1006 | 996 | 971 | 944 | 930 | 903 | 905 | 907 |
| % wytworzonych |  | 84% | 81% | 78% | 76% | 73% | 71% | 68% | 65% | 63% | 60% | 59% | 58% |
| Niezbędna pojemność (m 3 ) składowisk przy wykorzystaniu: | spychaczy | 1459,29 | 1450,66 | 1417,53 | 1404,03 | 1369,39 | 1356,11 | 1320,99 | 1284,56 | 1265,59 | 1229,02 | 1231,39 | 1234,88 |
|  | gąsienicowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1262 | 1254,54 | 1225,89 | 1214,21 | 1184,26 | 1172,77 | 1142,4 | 1110,89 | 1094,49 | 1062,87 | 1064,92 | 1067,93 |

| Tabela 55. Infrastruktura techniczna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie/Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Razem |
| Budowa Gminnego Punktów Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Jeże |  |  | 20 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |
| Razem |  |  | 70 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |

VII. ZAŁOŻENIA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

Planowany system wynikający z „Celów i kierunków działań” będzie preferować wszystkie rozwiązania umożliwiające selektywne zbieranie odpadów oraz ich zagospodarowywanie możliwie najbliżej miejsc ich powstawania.

System gospodarki odpadami w Gminie Stupsk będzie ukierunkowany na wykorzystywanie danego rodzaju odpadów na terenie gminy lub gmin z nią sąsiadujących oraz na osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów: opakowaniowych, wielkogabarytowych budowlanych i niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

Do regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów będą głównie wywożone tylko te odpady, których wykorzystanie na danym terenie jest niemożliwe, ekonomicznie nieuzasadnione oraz stanowi zagrożenie dla środowiska albo dla warunków życia i zdrowia ludzi.

Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi został ukierunkowany na:

- poprawę gospodarki odpadami komunalnymi,

- wdrożenie selektywnego zbierania surowców wtórnych,

- zorganizowania selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i infrastruktury społecznej oraz zainstalowania punktów ich gromadzenia,

- wykorzystywanie znacznej części wytworzonych odpadów organicznych na terenie gminy,

- ograniczenie transportowania odpadów do odległych składowisk i unieszkodliwiania ich możliwie jak najbliżej miejsca ich powstawania,

- włączenia się do planowanych systemów zagospodarowywania odpadów w regionie.

7.1. Selektywna zbiórka odpadów

Selektywna zbiórka polega na osobnym zbieraniu, posortowanych uprzednio, wybranych rodzajów odpadów z gospodarstw domowych, co ma umożliwić ich optymalną utylizację lub określony rodzaj przetwarzania. W tym celu, użytkownik powinien mieć do dyspozycji różne kontenery lub wiele pojemników na odpadki. Ten rodzaj zbiórki prowadzi się równolegle z tradycyjnym sposobem zbierania odpadów.

Zbiórka selektywna jest najlepszym sposobem odzyskiwania wybranych materiałów w ilości wystarczającej do ich recyklingu, ponieważ przy obecnym stanie techniki sortowanie odpadów nie oczyszczonych skazane jest na niepowodzenie . Szczególną trudność sprawia bowiem przy sortowaniu mieszanina substancji wilgotnych (ulegających fermentacji) i materiałów suchych (opakowania i papier).

Prowadzenie zbiórki selektywnej nie jest celem samym w sobie. Powinno się przy tym przestrzegać 4 zasad:

- Zbiórka selektywna powinna być spójna z następującym po niej przetwarzaniem, jako integralna część szerzej rozumianego systemu zagospodarowania odpadów. Pociąga to za sobą konieczność reorganizacji całości służb zbierających odpady.

- Warunki, w których będzie prowadzona zbiórka, powinny umożliwić wydzielenie jak największej ilości odpadów spełniających kryteria jakości, niezbędne do ich recyklingu. Skuteczność zbiórki jest uwarunkowana stosunkiem ilości odpadów efektywnie poddanych recyklingowi do ogólnej ilości zebranych odpadów.

- Zbiórce powinna towarzyszyć kampania informacyjna, prowadzona w oparciu o proste i jasne przesłania. Tego typu akcja musi być powtarzana systematycznie, nawet wtedy, gdy wyniki operacji wskazują na bardzo dobry odbiór przedsięwzięcia przez użytkowników.

- Pomimo selektywnej zbiórki materiałów, zebrane odpady powinny zawsze trafiać do centrum sortowania. W rzeczywistości, wśród posegregowanych odpadów systematycznie pojawiają się odpady niepożądane, które nawet w małej ilości mogą pogorszyć jakość partii odpadów, sprawiając, że nie będzie ona odpowiadała podstawowym kryteriom odbioru. Centrum sortowania służy również do określania jakości posortowanych produktów i optymalizacji ich transportu.

## Istnieje wiele sposobów prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Zastosowanie jednego ze sposobów jako podstawowego wcale nie eliminuje pozostałych, które mogą być sposobami uzupełniającymi, niejednokrotnie w istotny sposób podnoszącymi efektywność segregacji. Przykładowo z jednej strony, zbiórka szkła i makulatury do kontenerów ustawionych w miejscach ogólnie dostępnych i przy drogach publicznych, z drugiej zaś, selektywna zbiórka odpadów ulegających fermentacji oraz innych, prowadzona od drzwi do drzwi.

Selektywna zbiórka obejmować winna następujące rodzaje odpadów:

- surowce wtórne – odpady opakowaniowe,

- biomasę,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlano-remontowe,

- odpady niebezpieczne.

Surowce wtórne i biomasa

Istnieje kilka opcji stosowania selektywnej zbiórki w zależności od struktury zabudowy.

Rejon o dużym „natężeniu ruchu” mieszkańców (centrum Stupska, rejony o zwartej zabudowie):

Opcja I: 5 pojemników o poj. 1,1 m 3 do selektywnego gromadzenia:

- szkła,

- makulatury,

- puszek,

- tworzyw sztucznych,

- bioodpadów.

Opcja II: zestaw składający się z 2 pojemników:

- 1 pojemnik o pojemności 3,2 m 3 o podwójnej funkcji recyklingowo-reklamowej, zawierający 3 otwory do „wrzucania” szkła, plastików i makulatura,

- 1 pojemnik o pojemności 1,1 m 3 do gromadzenia bioodpadów.

Przewiduje się, że pojedynczy zestaw w opcji I lub II przypadać będzie na około 250 mieszkańców.

Dla rejonów z zabudową rozproszoną:

Opcja I: zestaw składający się z 2 pojemników:

- frakcja organiczna - pojemnik 110 l,

- frakcja sucha - pojemnik 110 l.

Opcja II: zestaw składający się z 3 pojemników, w przypadku zabudowy z ogrzewaniem piecowym:

- frakcja organiczna - pojemnik 110 l,

- frakcja sucha - pojemnik 110 l,

(szkło, makulatura, tworzywa szt., szmaty, puszki)

- frakcja popiołowo-żużlowa - pojemnik 110 l.

Opcja III: zestaw worków plastikowych o różnej kolorystyce i oznakowaniu.

Jeden zestaw w opcji I lub II przypadać będzie na jedno gospodarstwo domowe.

W opcji III przewiduje się 4 worki na 4 frakcje odpadów (makulaturę, tworzywa sztuczne, szkło i pozostałe odpady zmieszane), jedno gospodarstwo domowe otrzymywałoby cztery worki raz w miesiącu.

Wybór opcji dokonywany być winien na etapie projektu technicznego dotyczącego systemu gromadzenia odpadów.

Do pojemników przeznaczonych do gromadzenia frakcji organicznej kierowane winny być:

- wszystkie odpady zielone,

- liście drzew,

- obierki z ziemniaków, resztki warzyw i owoców,

- opakowania papierowe w małych ilościach,

- suche resztki jedzenia (bez kości, mięsa, olejów).

Dla Gminy Stupsk przyjęto następujące rozwiązania w zakresie selektywnej zbiórki odpadów:

Rejon o dużym „natężeniu ruchu” mieszkańców (centrum Stupska, rejony o zwartej zabudowie):

  - selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych (makulatura, tworzywa sztuczne, szkło) w trzykomorowych pojemnikach SM 1100, jeden pojemnik przypada na ok. 250 mieszkańców, w pierwszym etapie wdrażania systemu (do 2008 r.) rozstawionych będzie ok. 100 pojemników,

  - wszystkie posesje wyposażone w pojemniki 110 l oraz worki dla zbiórki odpadów suchych i zbiórki odpadów mokrych (bioodpady).

Rejon z zabudową rozproszoną:

  - wszystkie posesje wyposażone w pojemniki 110 l oraz worki dla zbiórki odpadów suchych i zbiórki odpadów mokrych (bioodpady).

Odbiór tych odpadów prowadzony będzie przez Zakład Usług Komunalnych „USKOM” w Mławie. Zakład Usług Komunalnych „USKOM” posiada stosowne decyzje organów administracyjnych na zbiórkę, transpost i utylizacją odpadów komunalnych, transport odpadów odbywać się będzie wyspecjalizowanymi samochodami tej firmy.

Odpady opakowaniowe oraz odpady suche trafiać będą do linii segregacji odpadów firmy „USKOM” zlokalizowanej w Mławie i po ich rozsegregowaniu przekazywane będą do firm zajmujących się ich ponownym wykorzystaniem. Odpady biodegradowalne kierowane będą na kompostownie firmy „USKOM” zlokalizowaną przy regionalnym składowisku odpadów komunalnych firmy „USKOM” w Uniszkach Cegielni.

Zmieszane odpady komunalne

Zmieszane odpady komunalne z terenu Gminy Stupsk wywożone będą na regionalne składowisko odpadów komunalnych w Uniszkach Cegielni. Przed ich zdeponowaniem na składowisku poddawane będą dosegregowywaniu na przewoźnych stacjach segregacji znajdujących się na terenie składowiska. Wydzielone w ten sposób odpady opakowaniowe (szkło, makulatura, tworzywa sztuczne) kierowane będą do stacji dosegregowywania odpadów w Mławie, zaś wydzielone dodatkowo odpady biodegradowalne kierowane będą na kompostownię.

Odpady wielkogabarytowe

System zbiórki odpadów wielkogabarytowych będzie obejmował:

- okresowy odbiór tych odpadów bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie jako “usługa na telefon”. Usługa ta będzie realizowana przez ZUK „USKOM” w Mławie.

- bezpośrednia dostawa odpadów przez ich właścicieli do obiektów gospodarki odpadami w Mławie - USKOM,

- bezpośredni odbiór przez producenta , który dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego. System ten polega na odbiorze sprzętu AGD i urządzeń elektronicznych przez producenta, gdzie podlega on demontażowi i odzyskuje się niezbędne surowce wtórne. Taka forma pozyskiwania odpadów wielkogabarytowych upraszcza system zbiórki odpadów i ich usuwania. Odpady te nie zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych,

- wymienny polegający na przekazywaniu jeszcze dobrego, ale przestarzałego konstrukcyjnie sprzętu w zamian za egzemplarz nowej generacji.

Do punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych ZUK „USKOM” w Mławie będą trafiać także odpady z sektora budowlanego (wymieniane okna, gruz, betonowe nawierzchnie dróg). Będą one rozdrabniane przy użyciu sprzętu będącego na wyposażeniu Punktu (kruszarki do gruzu). Zbiórka odpadów z sektora budowlanego będzie odbywać się na podobnych zasadach co odpadów wielkogabarytowych.

Odpady niebezpieczne

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)

W celu ułatwienia zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców gminy oraz małych i średnich przedsiębiorstw (posiadających lub nie posiadających decyzji na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych) – takich jak: nieużyteczne lekarstwa, farby i lakiery oraz opakowania po nich, przeterminowane środki ochrony roślin wraz z opakowaniami, zużyte baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne, oleje i smary, emulsje olejowe, chemikalia i rozpuszczalniki oraz inne odpady przeznaczone do unieszkodliwiania zostanie utworzony Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stupsk Gminny Punkt Gromadzenia odpadów Niebezpiecznych zlokalizowany został przy składowisku odpadów komunalnych w m. Jeże. Alternatywny punkt gromadzenia tych odpadów został wskazany na terenie Spółdzielni Kółek Rolniczych w Stupsku.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych od mieszkańców gminy oraz z sektora małych i średnich przedsiębiorstw będzie prowadzona w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych oraz zostanie wdrożona w wytypowanych placówkach tj.:

- Apteki – zbiórka nieużytecznych lekarstw,

- Szkoły – zbiórka zużytych baterii,

- Punkty serwisowe i sklepy motoryzacyjne – zbiórka zużytych akumulatorów i przepracowanych olejów,

- Specjalistyczne firmy – zbiórka lamp fluorescencyjnych, przepracowanych olejów i zużytych akumulatorów,

- Stacje benzynowe - zbiórka zużytych akumulatorów i przepracowanych olejów,

- Sklepy ze sprzętem elektrotechnicznym - zbiórka zużytych baterii i akumulatorów.

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych będzie wyposażony w pojemniki (kontenery) na następujące odpady niebezpieczne:

- baterie rtęciowe i kadmowo-niklowe,

- zużyte oleje,

- rozpuszczalniki,

- farby i lakiery,

- aerozole,

- przeterminowane lekarstwa,

- środki ochrony roślin,

- inne odpady występujące w danym regionie.

Powierzchnia obiektu - 1,5 ÷ 2 arów. Zatrudnienie – 1 osoba.

Zaleca się zastosowanie jako pomieszczenie do przyjmowania odpadów małego kontenera (tzw. biurowca), który należy osadzić na podmurówce i doprowadzić do niego niezbędne media.

Sieć zbiórki odpadów Placówek Opieki Zdrowotnej (POZ) i Placówek Opieki Weterynaryjnej (POW). W celu zapewnienia pełnej korelacji przedstawionego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych z istniejącymi cząstkowymi systemami zbiórki przewiduje się włączenie do jego struktur sieci odbioru odpadów z Placówek Opieki Zdrowotnej (POZ) z rozszerzeniem o Placówki Opieki Weterynaryjnej (POW) zbierające odpady grożące infekcją.

Odpady niebezpieczne z terenu Gminy Stupsk zebrane w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych oraz w wytypowanych placówkach będą dostarczane do najbliższej Stacji Przeładunkowej Odpadów Niebezpiecznych.

Osady ściekowe

Osady ściekowe z planowanej do budowy w Gminie Stupsk oczyszczalni ścieków (lata 2007 – 2013) odbierane będą przez ZUK „USKOM” w Mławie i wykorzystywane będą w procesie kompostowania odpadów organicznych w kompostowni tej firmy.

7.2. Umocowania prawne gospodarki odpadami komunalnymi

7.2.1. Gmina

Gmina jako jednostka najniższego szczebla powinna wypełniać zdecydowanie największą część zadań związanych z gospodarką odpadami na swoim obszarze. Zadania te wynikają z obowiązujących umocowań prawnych.

# Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie lokalnym”

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie lokalnym” określa rolę oraz obowiązki samorządu gminnego w zakresie zagadnień związanych między innymi z ochroną środowiska oraz utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy. Działania w tym zakresie Ustawa zalicza do zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania gminy należą „ wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6 ust. 1)”. Z przepisów art. 7 ust. 1 wynika, że zadania własne gminy obejmują w szczególności sprawy:

„ 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.”

W celu realizacji tych zadań, na podstawie upoważnień ustawowych, gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na terenie gminy (art. 40 ust. 1). Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwał (art. 41 ust.1).

Postanowienia Ustawy „o samorządzie lokalnym” umożliwiają gminom powiatu mławskiego podejmowanie działań w oparciu o uregulowania prawne w obrębie szeroko pojętej gospodarki odpadami.

# Ustawa z dnia 13 września 1996 r. „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. „o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy. Stanowi też podstawę do podejmowania przez Rady Gmin uchwał, a poprzez Wójta odpowiednich decyzji administracyjnych w tym zakresie, stymulujących właściwe funkcjonowanie tej sfery działalności komunalnej.

Zadania związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach należą do obowiązkowych zadań własnych gminy (art. 3 ust. 1). Zgodnie z art. 3 ust. 2 gminy mają obowiązek zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenia niezbędnych warunków do ich utrzymania, a w szczególności:

2. zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami:

- instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

6. organizują selektywną zbiórkę, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.”

Rada gminy ustala, w drodze uchwały, szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące (art. 4):

1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

prowadzenie we własnym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

2. rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, a także wymagań dotyczących ich rozmieszczenia oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.”

Zgodnie z zapisem art. 6a ust. 1 „Rada gminy może w drodze uchwały, na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym uprzednio referendum gminnym, przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie lub wskazane obowiązki, o których mowa w art. 5 ust. 1.” Przejmując obowiązki rada gminy ustala wysokość opłat za świadczone usługi (art. 6a ust. 2), których ściągalność może być egzekwowana w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 6b).

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje gminie również prawo wydawania wymaganych prawem zezwoleń (art. 7 ust. 1 i 6), egzekwowania przestrzegania warunków zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia w przypadku naruszenia ustalonych zasad (art. 9 ust. 2).

Przepisy cytowanej ustawy dają gminom narzędzia do realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi na ich terenie. Przekazane ustawą uprawnienia, przy prawidłowym i systematycznym stosowaniu, umożliwiają skuteczne stymulowanie działań zmierzających do realizacji postawionych celów.

Uprawnienia posiadane przez gminy oraz narzędzia prawne do ich egzekwowania winny znaleźć swe miejsce w organizacji systemu gospodarki odpadami.

# Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Ustawa o odpadach nakłada na gminę zadania związane z organizacją systemu gospodarki odpadami a także z jej nadzorem.

Organ wykonawczy gminy odpowiedzialny jest za opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami (art. 14 ust. 5), który jest integralną częścią gminnego programu ochrony środowiska (art. 14 ust. 6).

Ponadto gmina jest organem opiniującym wydawanie m. in. zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi (art. 19 ust. 4,5), zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów (art. 26 ust. 5,6), zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów (art. 28 ust. 2).

Gmina może także wydać posiadaczowi odpadów nakaz w trybie decyzji w przypadku, gdy składuje on odpady w miejscach do tego nie przeznaczonych (art. 34). Należy dodać, że w rozumieniu ustawy posiadacz odpadów to „wytwórca odpadów, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna”.

7.2.2. Powiat

W obecnych uregulowaniach prawnych powiat w zakresie gospodarki odpadami sprawuje głównie funkcje organizacyjne, kontrolne i opiniujące.

Zgodnie z wymogami ustawy o odpadach zarząd powiatu jest odpowiedzialny za opracowanie powiatowego planu gospodarki odpadami (art. 14 pkt. 5 i 6).

Powiat jest także organem zatwierdzającym programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi z wyjątkiem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (art. 19 pkt. 2).

Do urzędu powiatowego należy składać informacje o wytwarzanych odpadach i sposobach zagospodarowania wytworzonych odpadów (art. 24 pkt. 1, 2) oraz wnioski o zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów (art. 26 – dotyczy to przedsięwzięć, które nie są zaliczane do mogących znacząco oddziaływać na środowisko). Powiat wydaje również zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów (art. 28).

7.2.3. Mieszkaniec

Każdy mieszkaniec powinien pozbywać się wytworzonych przez siebie odpadów w sposób właściwy.

Zadaniem właściciela nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust. 1 jest, między innymi wyposażenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych, utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym oraz zbieranie odpadów powstających na terenie nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy oraz zasadami określonymi w uchwale rady gminy. Nadzór nad realizacją tych obowiązków należy do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wykonanie obowiązków, zgodnie z art. 5 ust. 6 podlega egzekucji administracyjnej.

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi zadania usuwania odpadów mieszkaniec powinien zlecić jednostce posiadającej odpowiednie zezwolenie. Fakt usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości winien być udokumentowany korzystaniem z usług firmy wywozowej (art. 6 ust. 1). Brak udokumentowania stanowi podstawy do przejęcia obowiązku usuwania odpadów przez gminę w trybie wykonania zastępczego (art. 6 ust. 3), według stawek uchwalonych przez radę gminy.

7.2.4. Podmioty gospodarcze

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. „o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej” nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (art. 3 ust. 1). Obowiązek ten może być realizowany przez przedsiębiorcę samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku (art. 4 ust. 1). Wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych przedsiębiorca lub organizacja odzysku może zlecić osobom trzecim (art. 4 ust. 3).

Z przepisów cytowanej ustawy wynika, że obowiązek odzysku i recyklingu określonej grupy odpadów należy do ich producentów działających bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów. W przypadku opakowań działania te finansowane są przez producentów produktów w opakowaniach. Należy zatem wydzielić system odzysku odpadów opakowaniowych, a w szczególności jego finansowanie, z systemu gospodarki pozostałymi odpadami komunalnymi.

VIII. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

## 8.1. Przewidywane zadania do realizacji

Plan Gospodarki Odpadami składa się z dwóch części: zadań własnych oraz zadań koordynowanych. Pod pojęciem zadania własne należy rozumieć te przedsięwzięcia, które będą realizowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy. Zadania koordynowane są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego.

Proponowane przedsięwzięcia w dziedzinie gospodarowania odpadami w Gminie Stupsk obejmują szereg działań pozainwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych.

Zadania pozainwestycyjne dotyczą przede wszystkim :

- zintensyfikowania działań organizacyjnych umożliwiających rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wyodrębnieniem surowców wtórnych, odpadów biodegradowalnych oraz niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

- podjęcia działań związanych ze zwiększeniem skuteczności istniejącego i przyszłościowego systemu gospodarki odpadami,

- opracowania i wdrożenia rozwiązań organizacyjnych zapewniających właściwe bieżące zarządzanie strumieniami odpadów (pozwolenia, organizacja systemów zbiórki, transportu i przerobu, ewidencja, rejestracja, monitoring),

- opracowania programów likwidacji odpadów niebezpiecznych (zawierających substancje niebezpieczne, głównie metale ciężkie i trwałe zanieczyszczenia organiczne),

- realizacji gminnego programu usuwania azbestu,

- inwentaryzacji i oceny zagrożeń oraz problemów wymagających rozwiązania,

- propagowania nowoczesnych technik odzysku i unieszkodliwiania odpadów (BAT)

- inicjowania konieczności wdrażania w przedsiębiorstwach zasad „czystej produkcji” i „zarządzania środowiskowego”,

- wdrażania mechanizmów ekonomicznych stymulujących właściwe zagospodarowanie odpadów,

- sposobów pozyskiwania funduszy na realizację zaplanowanych przedsięwzięć,

- edukacji i szkolenia, szczególnie w zakresie zmian w prawodawstwie i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

Zadania inwestycyjne obejmują przedsięwzięcia w zakresie budowy niezbędnego potencjału technicznego warunkującego właściwe zagospodarowanie odpadów jak np. :

budowa obiektów związanych z zagospodarowaniem odpadów, budowa obiektów związanych ze zbiórką i segregacją odpadów niebezpiecznych (Gminne Punkty Gromadzenia Odpadów), środki transportu,

Aby podejmowane działania pozainwestycyjne i inwestycyjne przyniosły wymierne efekty ekologiczne i ekonomiczne muszą one być w pełni zgodne z działaniami sprecyzowanymi w m. in. Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu mławskiego.

## 8.2. Harmonogram i zakres działań

W tabeli 55 przestawiono harmonogram i zakres działań Gminy Stupsk w zakresie usprawnienia gospodarki odpadami oraz instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań.

Tabela 56. Harmonogram realizacji przedsięwzięć

| Kierunki działań | Lata realizacji | Instytucje realizujące |
| --- | --- | --- |
| Poprawa efektywności zbierania i wywozu odpadów komunalnych oraz częstsze opróżnianie pojemników na obszarach wiejskich. | 2005-2006 | Urząd Gminy |
| Rekultywacja składowiska w m. Jeże | 2005-2006 | Urząd Gminy |
| Budowa infrastruktury związanej z gospodarką odpadami | 2006-2009 | Urząd Gminy |
| Wdrożenie selektywnego zbierania surowców wtórnych | 2005-2007 | Urząd Gmin |
| Eliminowanie „dzikich wysypisk” i przeciwdziałanie zaśmiecaniu terenu | zadanie ciągłe | Urząd Gminy Dyrekcje Szkół |
| Ograniczenie ilości odpadów organicznych (głównie roślinnych) kierowanych na składowiska odpadów komunalnych | 2005-2007 | Urząd Gminy |
| Edukacja ekologiczna propagująca prawidłowe postępowanie z odpadami, w tym wspieranie finansowe selektywnego zbierania surowców wtórnych oraz egzekwowanie kar za wysypywanie odpadów w miejscach niedozwolonych | działania ciągłe | Urząd Gminy Starostwo Powiatowe Dyrekcje Szkół Pozarządowe organizacje ekologiczne |
| Osiągnięcie zakładanych w PGO limitów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych budowlanych oraz niebezpiecznych występujących we frakcji odpadów komunalnych | 2005-2007 2008-2011 | Urząd Gminy |
| Wspomaganie podmiotów gospodarczych wykorzystujących lub odzyskujących substancje niebezpieczne z odpadów, unieszkodliwiających odpady, wykorzystujących odpady inne niż niebezpieczne do celów produkcyjnych oraz zajmujących się skupem lub recyklingiem surowców wtórnych. | działania ciągłe | Urząd Wojewódzki Starostwo Powiatowe Urząd Gminy |

## IX. SZACUNKOWE KOSZTY WDROŻENIA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

W tabeli 57 przedstawiono koszty wdrożenia Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Stupsk w latach 2005-2015.

# Tabela 57. Koszty implementacji PGO w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2005-2015 w tys. PLN

| Rodzaj przedsięwzięcia | Lata realizacji | Łącznie |
| --- | --- | --- |
|  | 2005-2008 | 2009-2015 |  |
| Inwestycyjne | 320 | 0 | 320 |
| Pozainwestycyjne | 204 | 1 380 | 1 584 |
| Razem | 524 | 1 380 | 1 914 |

W oparciu o bilanse przedstawione w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckim dotyczące niezbędnych nakładów finansowych oraz jednostkowych kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (w przeliczeniu na jednego mieszkańca i w przeliczeniu na 1 Mg wytworzonych odpadów), określono dla gminy:

- średnie szacunkowe koszty eksploatacyjne systemu uwzględniające wszystkie wytwarzane odpady – w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie

- średnie szacunkowe koszty eksploatacyjne systemu uwzględniające wszystkie wytwarzane odpady – w przeliczeniu na 1 Mg odpadów komunalnych wytwarzanych w gminie

Tabela 58. Średnie koszty eksploatacyjne systemu uwzględniające wszystkie wytwarzane na terenie gminy odpady komunalne w latach 2005-2010

| Lp. | Rok | Średnie koszty eksploatacyjne w roku (PLN) | Ilość odpadów w roku (Mg) | Wskaźnik na 1 Mg odp./r (PLN) | Wskaźnik na 1 M/r (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2005 | 66731 | 896,80 | 74,41 | 21,29 |
| 2 | 2006 | 70826 | 898,81 | 78,80 | 22,92 |
| 3 | 2007 | 74754 | 898,81 | 83,17 | 24,60 |
| 4 | 2008 | 78739 | 899,36 | 87,55 | 26,36 |
| 5 | 2009 | 82777 | 900,44 | 91,93 | 28,21 |
| 6 | 2010 | 86878 | 902,07 | 96,31 | 30,14 |

Przeprowadzone w tabeli obliczenia wdrożenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi w powiecie w latach 2004-2010 w przeliczeniu na 1 Mg wytwarzanych odpadów wskazują, że wskaźnik ten będzie się zmieniać od 74,41 w 2005 r. do 96,31 w 2010 r.

W tabeli 59 określono dla Gminy Stupsk koszty działań edukacyjno-informacyjnych w latach 2004-2015.

Tabela 59. Koszty działań edukacyjno-informacyjnych w latach 2005 - 2015 (PLN/rok)

| Lp. | Rok | Wskaźnik kosztów (PLN/M/r) | Ilość ludności w roku (wg GUS) | Koszty edukacji w roku (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2005 | 1 | 3520 | 3520 |
| 2 | 2006 | 0,8 | 3480 | 2784 |
| 3 | 2007 | 0,8 | 3430 | 2744 |
| 4 | 2008 | 0,6 | 3380 | 2028 |
| 5 | 2009 | 0,4 | 3330 | 1332 |
| 6 | 2010 | 0,4 | 3280 | 1312 |
| 7 | 2011 | 0,4 | 3230 | 1292 |
| 8 | 2012 | 0,4 | 3180 | 1272 |
| 9 | 2013 | 0,4 | 3140 | 1256 |
| 10 | 2014 | 0,4 | 3100 | 1240 |
| 11 | 2015 | 0,4 | 3050 | 1220 |
| Razem: | 20 000 |

## Tabela 60. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami w Gminie Stupsk w latach 2005 – 2007 i 2008 - 2015

| Lp. | Zadania do realizacji | Jednostki realizujące | Charakter zadania | Okres realizacji | Koszt realizacji tys. zł | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata 2005 – 2007 |
| 1 | Opracowanie i zatwierdzenie gminnych planów gospodarki odpadami | Gmina, | W | do czerwca 2004 | 9 | budżet gminy |
| 2 | Objęcie 95% mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych | Gmina, przedsiębiorcy | W | 2005 - 2006 | 30 | budżet gminy, PFOŚiGW, GFOŚiGW |
| 3 | Wprowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych w gminie | Gmina, przedsiębiorcy | W | 2005 - 2008 | 20 | budżet gminy, PFOŚiGW, GFOŚiGW, WFOŚiGW, |
| 4 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Jeże | Gmina, przedsiębiorcy | W | 2005 - 2008 | 220 | budżet gminy, PFOŚiGW, GFOŚiGW, WFOŚiGW |
| 5 | Zorganizowanie Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych | Gmina, przedsiębiorcy | W | 2005 - 2008 | 100 | środki własne przedsiębiorców, budżet gminy WFOŚ i GW, PFOŚ |
| 6 | Wprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych | Gmina, przedsiębiorcy | W | 2005 - 2007 | 30 | budżety gmin, PFOŚiGW, GFOŚiGW, WFOŚiGW, środki pomocowe UE |
| 7 | Wprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabary-towych oraz wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych | Gmina, przedsiębiorcy | K | 2005 - 2008 | 17 | budżet gminy, PFOŚiGW, GFOŚiGW, WFOŚiGW, |
| 8 | Określenie źródeł powstawania odpadów weterynaryjnych, organizacja systemu odbioru | Gmina, przedsiębiorcy | K | 2005 | 2 | budżet gminy, PFOŚiGW |
| 9 | Wdrożenie systemu zbierania padłych zwierząt | Gmina | K | 2005 - 2007 | 2 | budżet gminy |
| 10 | Monitoring gospodarki odpadami w gminie | Gmina | W | zadanie ciągłe | 4 | środki własne gminy PFOŚiGGW |
| 11 | Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami | Gmina | W | zadanie ciągłe | 20 | budżety gmin, PFOŚiGW, WFOŚiGW |
| 12 | Opracowanie gminnego programu usuwania azbestu | Gmina | W | 2005 | 10 | środki własne, PFOŚiGGW |
| 13 | Usuwanie wyrobów azbestowo - cementowych | mieszkańcy, Gmina | K | 2005 - 2007 | 60 | WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, środki własne mieszkańców, środki pomocowe UE |
| Razem: 524 |  |
| Lata 2008 – 2015 |
| 14 | Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych | Gmina, przedsiębiorstwa | W | 2008 - 2010 | 20 | budżet gminy, PFOŚiGW, GFOŚiGW, środki pomocowe UE |
| 15 | Rozwój selektywnej zbiórki surowców wtórnych | Gmina, przedsiębiorstwa | W | 2008 - 2015 | 80 | budżet gminy, PFOŚiGW, GFOŚiGW, WFOŚiGW, środki pomocowe UE |
| 16 | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych | Gmina, przedsiębiorstwa | W | 2008 - 2015 | 100 | budżet gminy, PFOŚiGW, GFOŚiGW, WFOŚiGW, środki pomocowe UE |
| 17 | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych | Gmina, przedsiębiorstwa | W | 2008 - 2015 | 70 | budżet gminy, PFOŚiGW, GFOŚiGW, WFOŚiGW, środki pomocowe UE |
| 18 | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych | Gmina, przedsiębiorstwa | W | 2008 - 2015 | 100 | budżet gminy, PFOŚiGW, GFOŚiGW, WFOŚiGW, środki pomocowe UE |
| 19 | Usuwanie wyrobów azbestowo - cementowych | mieszkańcy, Gmina | K | 2008 - 2015 | 1 000 | WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW, środki własne mieszkańców, środki pomocowe UE |
| 20 | Intensyfikacja edukacji ekologicznej społeczeństwa w zakresie postępowania z odpadami | Gmina | W | Zadanie ciągłe | 10 | budżet gminy, PFOŚiGW, WFOŚiGW |
| Razem: 1 380 |  |
| Łącznie: 1 904 tys. zł |

W – zadanie własne

K – zadanie koordynowane

## X. EDUKACJA EKOLOGICZNA

Edukacja ekologiczna społeczeństwa to zespół działań informacyjnych, poznawczych i propagandowych prowadzonych dla wzbogacenia wiedzy o środowisku w społeczeństwie, szczególnie wśród mieszkańców gminy. Główny nacisk należy skierować na edukację młodzieży, przy zastosowaniu wszystkich dostępnych środków komunikowania społecznego.

Wśród działań tego typu, szczególnie ważna jest szeroka akcja informacyjno-propagandowa odnośnie świadomości społecznej o bardzo wysokich wartościach przyrodniczych terenów gminy, o obecności unikalnych w skali kraju elementach dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Wykorzystać należy wszelkie dostępne formy edukacji werbalnej i prasowej, a także w formie aktywności fizycznej (imprezy plenerowe, wycieczki itp.) oraz inne formy, takie jak:

- organizowanie popularnych imprez ekoedukacyjnych, również z elementami folkloru, obrzędowości, dziedzictwa kulinarnego tej ziemi – przeznaczonych głównie dla społeczności gminy i całego powiatu, a także dla gości,

- opracowanie, wytyczenie i zagospodarowanie nowych ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych, pieszych i rowerowych, dla udostępnienia najcenniejszych walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy. Osiągnąć to można m.in. przez wyposażenie szlaków i ścieżek w tablice informacyjne lub nawet punkty ekoedukacyjne.

Prace powyższe wymagające nakładów finansowych ze źródeł budżetowych i funduszy proekologicznych, udziału sponsorów itd., wymuszają uruchomienie aktywności organizacyjnej i merytorycznej w szerokim zakresie – od władz lokalnych po szkoły. Są to formy atrakcyjne szczególnie dla młodzieży.

Wprowadzając system edukacji ekologicznej należy określić następujące elementy:

- Cel prowadzenia edukacyjnego programu gospodarki odpadami,

- Organizatorzy edukacyjnego programu gospodarki odpadami,

- Odbiorcy edukacyjnego programu gospodarki odpadami,

- Sposoby i metody realizacji edukacyjnego programu gospodarki odpadami,

- Pomoc specjalistycznych instytucji i organizacji w edukacji ekologicznej,

- Analiza odzewu społecznego po przeprowadzonej akcji edukacyjnej.

Celem programu jest wykształcenie wśród wszystkich grup społecznych odpowiedzialnych i świadomych zachowań w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami, poprzez: realizację polityki edukacyjnej i informacyjnej na temat selektywnej zbiórki odpadów i przez to prowadzenie ekologicznego sposobu życia we własnym domu, świadome dokonywanie zakupów (minimalizacja wpływu reklam), przekonywanie do kupowania rzeczy trwałych, wybieranie towarów bezodpadowych oraz posiadających opakowanie łatwo ulegające całkowitej degradacji lub nadające się do utylizacji, rozpowszechnienie wiedzy, dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów (recykling) oraz wynikających z tego korzyści ekonomicznych, wskazywanie konkretnych działań poprawiających efektywność gospodarki odpadami.

Realizacja edukacyjnego programu gospodarki odpadami powinna być finansowana ze środków powiatowych i gminnych funduszy zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 623), art. 406 – 408.

Odbiorcy edukacyjnego programu gospodarki odpadami – ze względu na zróżnicowany poziom wiedzy społeczeństwa na temat gospodarki odpadami prowadzenie programu edukacyjno-informacyjnego powinno być przeprowadzane na różnych poziomach zaawansowania wiedzy oraz dla poszczególnych grup wiekowych.

Wobec powyższego odbiorcami programu edukacyjnego są:

- dzieci (przedszkola, szkoły podstawowe) i młodzież (gimnazja, szkoły średnie wszystkich typów),

- nauczyciele,

- dorośli mieszkańcy w następujących grupach zawodowych: urzędnicy administracji państwowej, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, przedstawiciele biznesu,

- pozostali dorośli mieszkańcy.

Sposoby i metody realizacji edukacyjnego programu gospodarki odpadami – realizowanie edukacyjnych programów gospodarki odpadami powinno być:

- wieloetapowe: krótka kampania (6 miesięcy) w celu osiągnięcia największych i najwcześniej dostrzegalnych efektów, program podstawowy (2 lata) i długoterminowy (10 lat i więcej),

- dwutorowe, realizowane w formie biernej-informacyjnej i formie czynnej polegającej na perswazji (np. uczestnictwie w warsztatach szkoleniowych),

- skoncentrowane na rozbudzeniu osobistej odpowiedzialności za opłaty naliczane za składowanie odpadów na składowiskach,

- upowszechniające wiedzę teoretyczną i praktyczną, dotyczącą zagospodarowania odpadów,

- informujące o sposobach, miejscach i punktach zbiorki odpadów w najbliższej okolicy,

- propagujące proekologiczne wzorce zachowań.

Prawidłowe i efektywne przeprowadzenie procesu edukacji, w celu uzyskania optymalnych osiągnięć, wymaga stosowania środków dydaktycznych, nazywanych formami przekazu.

Formy przekazu dzielą się na:

- materiały drukowane: ulotki, wkładki prasowe, broszury, obwieszczenia, powiadomienia służb komunalnych, publikacje w prasie (artykuły, komentarze, stałe rubryki), plakaty, biuletyny, raporty, materiały kształceniowe (np. autorskie programy nauczania) okolicznościowe pamiątki (znaczki, kalendarzyki, długopisy i in.). Broszury i inne drukowane materiały informacyjne należą do najczęściej używanych środków promocji i edukacji, ze względu na niską cenę oraz fakt, że przemawiają do odbiorcy równocześnie poprzez tekst jak i obraz,

- audiowizualne: wywiady dla radio i telewizji, pokazy foliogramów, krótkich filmów wideo i programów komputerowych oraz wystawy np. fotograficzne lub plastyczne o tematyce ekologicznej,

- imprezy promocyjne, m. in.: konferencje prasowe, zebrania mieszkańców, imprezy specjalne (festiwale, akcje), warsztaty, seminaria i konferencje.

Wszystkie z wymienionych form przekazu mają swoją specyfikę. Często wybór form przekazu jest kompromisem między przydatnością, a możliwościami finansowymi organizatorów. Często też stosuje się łączenie różnych form przekazu, np. na dużych imprezach promocyjnych można oprócz referatów przedstawić krótkie filmy (tzw. pętle filmowe) czy zorganizować wystawę plakatu lub fotografii albo też wystawę rysunków dzieci przedszkolnych i z młodszych klas szkół podstawowych. Duże imprezy promocyjne są też doskonałym miejscem rozpowszechniania ulotek i broszur.

Niezmiernie ważną rolę w procesie edukacji spełniają również modele (wśród nich foliogramy, jako modele wyobrażeniowe). Modele w procesie nauczania pełnią rolę poznawczą i ilustratywną, a także odgrywają dużą rolę w procesie modelowania, który jest cennym bezpośrednim sposobem poznawania rzeczywistości przez odbiorców w procesie edukacyjnym. Każdemu modelowi powinien odpowiadać jakiś obiekt, przedmiot, proces lub stan rzeczy.

Programy komputerowe podobnie jak filmy spełniają także istotną rolę w procesie kształcenia ekologicznego. Jednak wprowadzenie do procesu nauczania tego typu środków dydaktycznych wymaga zakupienia odpowiedniego sprzętu komputerowego, wyposażonego w nowe media interaktywne (dyskietka komputerowa i komputerowa płyta kompaktowa), które obecnie konkurują z kasetą wideo. Niektóre programy dydaktyczne wymagają środowiska sieciowego.

W realizacji tego przedsięwzięcia powinno się korzystać z pomocy organizacji i instytucji, zajmujących się edukacją ekologiczną. Na terenie województwa i powiatu funkcjonują różne organizacje ekologiczne, instytuty i fundacje mające własne wydawnictwa edukacyjne w formie książek, ulotek czy broszur oraz organizują szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla nauczycieli i uczniów.

Wykaz wszystkich fundacji w dziedzinie ochrony środowiska nadzorowanych przez ministra ds. Środowiska i funkcjonujących na terenie kraju znajduje się pod adresem internetowym www.mos.gov.pl/publikac /Raporty_opracowania/fundacje.

Natomiast pod adresem internetowym: free.ngo.pl/kat_poe/dane/poe/80.htm można odnaleźć informacje na temat sfery działania organizacji, fundacji i instytutów zajmujących się ochroną środowiska.

Ostatnim etapem prowadzonej edukacji ekologicznej jest badanie odzewu społecznego. Analiza odzewu społecznego jest sposobem oceny skuteczności zamierzonych w programie edukacyjno-informacyjnym celów, tj. wzrostu świadomości w dziedzinie gospodarki odpadami. Brak protestu nie powinien być odbierany jako sygnał pozytywnego odbioru przeprowadzonego programu. Może to także oznaczać, że informacja nie dotarła do odbiorców lub została nieodpowiednio zrozumiana.

XI. WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO

Przedstawienie wniosków z analizy oddziaływania projektu planu gospodarki odpadami dla Gminy Stupsk wynika z przepisów prawnych zawartych w art. 41 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 627 z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (D. U. Nr 66/2003, poz. 620). Stan środowiska w Gminie Stupsk przedstawiono w odniesieniu do wód powierzchniowych, podziemnych, gleb i powietrza.

Gmina Stupsk obejmujący tereny o wysokich walorach turystyczno-krajobrazowych, cechujący się niewielkim zanieczyszczeniem środowiska podlegać powinien szczególnej ochronie w aspekcie nie pogarszania jego jakości. Stąd tak dużego znaczenia nabiera m.in. prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami na obszarze gminy w celu zapobiegania powstawaniu i eliminacji ewentualnych źródeł zagrożeń dla środowiska. Jest to tym bardziej istotne w związku z faktem, że obecny stan gospodarki odpadami w gminie nie odpowiada aktualnie obowiązującym standardom, w wyniku czego poszczególne elementy środowiska narażone są na degradację, a mianowicie:

Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny wpływu gospodarki odpadami na środowisko w Gminie Stupsk można stwierdzić, że wywiera ona negatywny wpływ na praktycznie wszystkie komponenty środowiska a w szczególności na:

- stan powietrza atmosferycznego, w tym także na zmiany klimatu, ze względu na emisję gazu wysypiskowego – praktycznie cały strumień odpadów biodegradowalnych kierowany jest na składowiska, zanikanie warstwy ozonu stratosferycznego - ze względu na uwalnianie z odpadów urządzeń chłodniczych freonów i ich pochodnych. Osobnym problemem jest spalanie odpadów opakowaniowych w paleniskach domowych, co jest m.in. źródłem emisji toksycznych substancji do powietrza atmosferycznego,

- eutrofizację wód i ich toksyczne skażenie ze względu na brak urządzeń zabezpieczających przed przenikaniem odcieków do wód gruntowych i powierzchniowych z istniejącego składowiska odpadów komunalnych,

- brak systemu zorganizowanej zbiórki odpadów wpływa także na dostępność zasobów wodnych, degradacje terenów leśnych, różnorodność biologiczną oraz jakość środowiska,

- potencjalnie poważnym problemem w zakresie wpływu na zdrowie ludzi jest sposób demontażu i utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest.

Biorąc pod uwagę przedstawione w planie gospodarki odpadami cele i działania w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy w perspektywie najbliższych kilkunastu lat pozytywnie należy ocenić zamierzenia, których wdrożenie jednoznacznie przyczyni się do zmniejszenia dotychczasowych obciążeń dla środowiska, wynikających z faktu powstawania odpadów, nieodłącznie towarzyszących bytowaniu ludzi i ich działalności gospodarczej.

Proponowany system gospodarki odpadami oparty jest na programie wdrażania i realizacji selektywnej zbiórki odpadów.

Zrealizowanie założonych w planie celów, takich jak:

- uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

- objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych,

- wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i odpadów remontowo-budowlanych,

- wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych i zdecydowane zmniejszenie ilości tych odpadów deponowanych na składowisku,

- objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką surowców wtórnych,

- osiągnięcie w 2015 r. założonych limitów odzysku i recyklingu odpadów wielkogabarytowych (54%), budowlanych (44%) i niebezpiecznych (54%) ze strumienia odpadów komunalnych,

- deponowanie do 2015 r. na składowiskach nie więcej niż 57% wszystkich odpadów komunalnych.

Poprawa organizacji zbiórki odpadów w postaci objęcia nią wszystkich mieszkańców gminy zapobiegnie:

- powstawaniu tzw. „dzikich wysypisk”, które mają ogromny wpływ na zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, gleb oraz powstawanie odorów,

- niekontrolowanemu spalaniu odpadów na powierzchni gruntów oraz w paleniskach domowych powodując zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

Usprawnienie organizacji selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne, surowce wtórne, odpady biodegradowalne i wielkogabarytowe przyczyni się do poprawy stanu środowiska gminy poprzez:

- stworzenie możliwości ponownego wykorzystania odpadów (stłuczka szklana, makulatura, tworzywa sztuczne, metale, oleje przepracowane),

- wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych trafiających na składowisko, powodujących znaczne zagrożenie zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi wód i gleb,

- zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku i skierowanie ich do kompostowania, co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska przyrodniczego wysypisk oraz spowoduje uzyskanie materiału znajdującego zastosowanie w gospodarce (kompostu),

- zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku i tym samym ograniczenie terenu zajmowanego przez składowisko oraz wydłużenie czasu jego eksploatacji.

Na podstawie analizy i oceny wpływu projektowanych rozwiązań zawartych w Planie Gospodarki Odpadami na środowisko można stwierdzić, że wpłynie on na poprawę stanu środowiska w szczególności w zakresie:

- ograniczenia degradacji gleb i ich toksycznego skażenia w związku z ograniczeniem składowania odpadów niebezpiecznych pochodzących z odpadów komunalnych (projektowany poziom odzysku 54% w 2014 roku),

- poprawy stanu powietrza atmosferycznego w obszarach oddziaływań obiektów i instalacji gromadzenia, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów ze względu na wdrożenie technik i technologii spełniających warunki najlepszych dostępnych technik,

- ograniczenie stopnia eutrofizacji i toksycznego skażenia wód powierzchniowych 
i podziemnych w wyniku objęcia zorganizowaną zbiórką całego strumienia odpadów komunalnych i komunalnopodobnych, ograniczenia udziału odpadów komunalnych biodegradowalnych składowanych na składowiskach w 2014 do poziomu 48% w stosunku do roku 1995, zaprzestania składowania odpadów niebezpiecznych, wzrost poziomu odzyskiwanych surowców wtórnych do poziomu 13,7% całkowitego strumienia zebranych odpadów komunalnych,

- wzrost ilości odzyskiwanych surowców wtórnych będzie pozytywnie wpływał na ograniczenie degradacji gleb i zasoby leśne (makulatura).

W wyniku realizacji PGO możliwe jest także występowanie oddziaływań negatywnych, co będzie efektem przyjętych rozwiązań szczegółowych. Dotyczy to w szczególności obiektów gospodarki odpadami. Z tych też względów należ zwrócić szczególną uwagę na procesy projektowania a następnie poziomu wykonawstwa obiektów gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu wykonywanych raportów z ocen oddziaływania na środowisko i poziomu wydawanych pozwoleń zintegrowanych dla tych obiektów, zaś na etapie ich eksploatacji bardzo istotnym będzie zakres i poziom systemów monitorowania ich pracy.

Założone cele i podstawowe kierunki działań przedstawione w PGO są zgodne 
z dyrektywami Unii Europejskiej, Polityką Ekologiczną Państwa i Krajowym Planem Gospodarki Odpadami. Planowane działania zmierzają do osiągnięcia celów ustalających zarówno terminy, jak 
i ilości odzyskiwanych, poddawanych recyklingowi, wykorzystanych i unieszkodliwianych odpadów.

W zakresie przeciwdziałania i minimalizacji wytwarzanych odpadów należy duży nacisk położyć na oddziaływanie, w tym prawne i fiskalne, na producentów opakowań celem zmniejszenia masy opakowań, ich toksyczności oraz wszędzie gdzie to możliwe zastępowanie opakowań jednorazowych opakowaniami wielokrotnego użytku. W związku z rozwojem nowych technologii produkcji opakowań biodegradowalnych możliwe będzie w perspektywie najbliższych kilku lat podjęcie rynkowych prób zastąpienia plastikowych i styropianowych kubków, talerzyków i tacek wyrobami biodegradowalnymi. W zakresie przeciwdziałania i minimalizacji wytwarzania odpadów przemysłowych w tym także niebezpiecznych kluczowe znaczenie będzie miało wdrożenie w przemyśle najlepszych dostępnych technik, wynikających z obowiązku uzyskania przez niektóre zakłady pozwoleń zintegrowanych.

Projekt PGO nie zawiera rozwiązań, które mogłyby prowadzić do transgranicznych oddziaływań emisji zanieczyszczeń z projektowanych instalacji gospodarki odpadami.

XII. ORGANIZACJA I ZASADY MONITORINGU SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY STUPSK

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami na terenie Gminy Stupsk powinno być prowadzone w oparciu o odpowiednie przepisy prawa lokalnego.

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 i Nr 46, poz. 499).

###### Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami w gminie wynikać będzie z ustawowo określonego zakresu zadań poszczególnych szczebli administracji i samorządów oraz z zadań określonych w PGO, zaakceptowanych przez Wójta Gminy Stupsk.

Ponadto PGO powinien być skorelowany z systemem planowania obowiązującym na terenie gminy, m.in. z Programem Ochrony Środowiska, Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz z innymi planami opracowanymi na użytek gminy (np. plan zagospodarowania energii, plan ochrony zdrowia).

Zadania poszczególnych szczebli administracji i samorządów w zakresie gospodarki odpadami wynikające z obowiązujących ustaw

Zadania gmin: wynikają z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 13 września 1996 r.

Do zadań własnych gminy należy utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie, a także tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania.

Powyższe zadania gmina powinna realizować na podstawie gminnego planu gospodarki odpadami.

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego, w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w zakresie m.in.: prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych.

Zadania powiatów : wynikają z ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r., zgodnie z którą powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in. w zakresie ochrony środowiska i przyrody, oraz zagospodarowania przestrzennego, nadzoru budowlanego i utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej.

Zgodnie z art. 41 ustawy, rada powiatu może stanowić akty prawa miejscowego, m.in. powiatowe przepisy niezbędne do ochrony środowiska naturalnego. Akty prawa miejscowego powiatu stanowi rada powiatu w formie uchwały, jeżeli ustawa upoważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej (art. 42, ust. 1). Powiatowe przepisy porządkowe podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady powiatu (art. 42, ust. 3). Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości organom wykonawczym gmin położonych na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu (art. 42, ust. 4).

Powiat jako jednostka samorządowa organizująca wspólne działania gmin w sprawach przekraczających możliwości ekonomiczne i organizacyjne gmin predysponuje tę jednostkę administracyjną w szczególności do racjonalnego rozwiązywania problemów gospodarki odpadami komunalnymi. Rola powiatów może mieć również charakter inspirujący, koordynujący i mediacyjny. Powiaty mogą również przejąć te zadania na podstawie porozumień jako zadania publiczne o zasięgu ponadgminnym, zgodnie z tym, że inwestowanie w racjonalne zagospodarowanie odpadów komunalnych w skali powiatu będzie bardziej efektywne ekonomicznie i technicznie, niż w skali pojedynczej gminy. Narzędziem ekonomicznym powiatu jest Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

###### Opiniowanie projektu PGO

Zgodnie z ustawą o odpadach, projekt PGO dla gminy podlega opiniowaniu przez Zarząd Województwa oraz Zarząd Powiatu.

Zarząd Województwa (Urząd Marszałkowski) opiniuje plan pod kątem zgodności z planem wojewódzkim, natomiast Zarząd Powiatu opiniuje plan pod kątem zgodności z planem.

###### Aktualizacja PGO

Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niż raz na 4 lata. Pod koniec 2008 r. należy zaktualizować PGO dla Gminy Stupsk. Istnieje możliwość aktualizacji planu przed upływem 4 lat, gdy sytuacja lokalna gminy ulegnie zmianie.

###### Raporty z wykonania planu

Wdrażanie PGO będzie podlegało ocenie w następującym zakresie:

- określenie stopnia wykonania przedsięwzięć,

- określenie stopnia realizacji przyjętych celów,

- oceny rozbieżności między przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem,

- analizy przyczyn tych rozbieżności.

Wójt gminy przygotowuje sprawozdanie z realizacji planu co 2 lata, które jest przedstawiane Radzie Gminy w celu określenia stopnia realizacji planu. Gmina na bieżąco kontroluje postęp w zakresie wdrażania przedsięwzięć określonych w planie.

## Wskaźniki monitorowania Planu

Poniższa tabele przedstawia zestaw wskaźników monitoringu prowadzonego przez organ odpowiedzialny za realizację Planu Gospodarki Odpadami.

# Tabela 61 . Proponowany zestaw wskaźników monitoringu WPGO

| Lp. | Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami – sektor komunalny | Stan istniejący (rok 2004) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych [Mg/rok] | 1276 |
| 2 | Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok] | 432 |
| 3 | Ilość odpadów objętych zorganizowaną zbiórką [%] | 0 |
| 4 | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] | 0,247 |
| 5 | Ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok [kg/M/rok] | 0,084 |
| 6 | Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na składowiskach [%] | 100 |
| 7 | Udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach w [%] w [Mg] (w stosunku do roku 1995) | 100 |
| 8 | Ilość zebranych od mieszkańców odpadów biodegradowalnych [Mg] | 0 |
| 9 | Ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych [Mg] w tym: tworzywa sztuczne papier i tektura szkło opakowania z blachy stalowej opakowania z aluminium - opakowania wielomateriałowe | 246 37 86 102 8,7 2,5 9,6 |
| 10 | Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu zebranych odpadów komunalnych i komunalnopodobnych [%] | 0 |
| 11 | Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych [Mg] w tym: tworzywa sztuczne papier i tektura szkło blacha stalowa i aluminium - opakowania wielomateriałowe | 0 0 0 0 0 0 |
| 12 | Ilość odzyskanych odpadów [Mg]: wielkogabarytowych budowlanych - niebezpiecznych | 0 0 0 0 |
| 13 | Czynne składowiska odpadów komunalnych [szt./ha] | 1/0,33 ha |
| 14 | Składowiska nieczynne [szt./ha] w tym: zrekultywowane - do rekultywacji | 0 0 0 |
| 15 | Obiekty gospodarki odpadami komunalnymi: linie do segregacji kompostownie [szt./(Mg/rok)] linie do demontażu odpadów wielkogabarytowych linie do przekształcania gruzu budowlanego | 0 0 0 0 0 0 |
| 16 | Ilość powstających osadów ściekowych [Mg/rok] | 34,7 |
| 17 | Sposób postępowania z osadami ściekowymi: wykorzystane w tym: na cele przemysłowe na cele rolnicze kompostowane przekształcone termicznie składowane (na terenie oczyszczalni) inne nagromadzone na terenie oczyszczalni | 27 0 27 0 0 0 0 7,7 0 |

| Lp. | Wskaźnik charakteryzujący gospodarkę odpadami – sektor gospodarczy | Stan istniejący (rok 2004) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym [Mg] w tym: niebezpiecznych | 2,35 0,5 |
| 2 | Sposób zagospodarowania odpadów z sektora gospodarczego [Mg] w tym: tymczasowo składowane wykorzystywane unieszkodliwiane składowane | 121,5 Mg 48,0 73,5 |
| 3 | Sposób zagospodarowania odpadów niebezpiecznych powstających w przemyśle [Mg] w tym: wykorzystane unieszkodliwione składowane | 1,050 1,050 |
| 4 | Nagromadzenie odpadów [Mg] z czego: wykorzystano | 0 |
| 5 | Tereny składowisk [ha]: niezrekultywowanych zrekultywowanych w 2000 r | 0 |
| 6 | Obiekty gospodarki odpadami [szt. / wydajność]: zakłady termicznej utylizacji odpadów składowiska odpadów nieniebezp. w tym składowiska odpadów niebezpiecznych inne instalacje | 0 0 0 0 |
| 7 | Ilość odpadów powstających w placówkach medycznych [Mg/rok]: odpady o charakterze komunalnym odpady infekcyjne i specjalne | 0,13 0,10 0,03 |
| 8 | Ilość zakładów termicznej utylizacji odpadów medycznych [szt. / wydajność] | 0 |
| 9 | Ilość odpadów powstających w placówkach weterynaryjnych [Mg]: odpady infekcyjne odpady specjalne | 0,16 |
| 10 | Ilość odpadów zawierających azbest [tys. Mg] | 5,302 |
| 11 | Ilość składowisk odpadów azbestowych [szt.] | 0 |
| 12 | Nagromadzenie odpadów w mogilnikach [Mg] | 0 |

LITERATURA

- Baza danych Regionalnych dla Polski w przekroju powiatów i gmin za 2000 i 2003 r. – IMAGIS, Warszawa 2001, 2002 r.;

- Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce – Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2001.;

- Dokumentacje hydrogeologiczne zbiorników wód podziemnych – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1995-2001;

- Gospodarka odpadami pochodzenia przemysłowego w województwie mazowieckim – WIOŚ, Warszawa 2001;

- II Polityka Ekologiczna Państwa – Ministerstwo Środowiska, Warszawa, czerwiec 2000 r.;

- Jakość i zagrożenia wód powierzchniowych w woj. mazowieckim – Raport WIOŚ, Warszawa 2002 r.;

- Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska – praca zbiorowa pod redakcją dr A. Liro – Fundacja IUCN Poland, Warszawa 1995 r.;

- Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju – Monitor Polski Nr 26/2001 poz. 432;

- Kontrakt wojewódzki zawarty w dniu 19 czerwca 2001 r.;

- Krajowy plan gospodarki odpadami – Ministerstwo Środowiska, czerwiec 2002;

- Narodowa Strategia Ochrony Środowiska na lata 2000-2006 – Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2000;

- Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 14 stycznia 2003 r.;

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego – projekt – Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2003 r.;

- Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego – Warszawa, październik, 2003;

- Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2004-2011 –, Warszawa grudzień 2003 r.;

- Program Ochrony Środowiska Powiatu Mławskiego – Mława, 2004 r.;

- Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mławskiego – Mława 2004 r;

- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 – Rada Ministrów, grudzień 2002 r.;

- Polityka Leśna Państwa – Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Warszawa 1997);

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski – Rada Ministrów RP, Warszawa, maj 2002 r.;

- Program małej retencji województwa mazowieckiego;

- Program ograniczania Zanieczyszczeń Środowiska Składnikami Nawozowymi z Produkcji Zwierzęcej w woj. mazowieckim – przyjęty Uchwałą Nr 31/5/02 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2002 r.

- Program wykonawczy do II polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010 – Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2002 r.;

- Prowincje i baseny geotermalne Polski - Polska Geotermalna Asocjacja oraz Polska Akademia Nauk, Kraków 1995 r.;

- Ramowy program rozwoju obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski na lata 2001-2010, Białystok-Bydgoszcz/Toruń-Gdańsk-Olsztyn-Warszawa 2001;

- Rocznik Statystyczny woj. mazowieckiego – Urząd Statystyczny w Warszawie 2002 r.;

- Stan środowiska w województwie mazowieckim – Raport WIOŚ Warszawa 2003;

- Stan środowiska w województwie mazowieckim – Raport WIOŚ, Warszawa 2002;

- Stan środowiska w województwie mazowieckim – Raport WIOŚ Warszawa 2001 r.;

- Materiały nt. Stanu środowiska w Powiecie Mławskim w 2003 roku – Delegatura WIOŚ w Ciechanowie;

- Strategia Ekorozwoju Polski – Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1993;

- Strategia ochrony wód podziemnych w Polsce, praca zbiorowa pod redakcją A. Kleczkowskiego, Kraków 1990 r.;

- Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski - Zapis tezowy – wyd. Rada Programowa ZPP, styczeń 1999 r.;

- Strategia rozwoju województwa mazowieckiego – Sejmik Województwa Mazowieckiego – Warszawa 2001 r.;

- Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska – praca zbiorowa pod redakcją dr A. Liro – Fundacja IUCN Poland, Warszawa 1998 r.;

- Strategia wykorzystania funduszu spójności – Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003 r.;

- Wdrażanie koncepcji sieci NATURA 2000 w latach 2001-2003 – Ministerstwo Środowiska, grudzień 2002 r.;

- Wojewódzki Program Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001-2006 - Sejmik Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2001;

- Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym – Ministerstwo Środowiska, Warszawa, lipiec 2002 r.