Załącznik Nr 3

.........................................

pieczęć wykonawcy

# Specyfikacja Techniczna oferowanego pojazdu

| Lp. | Parametr wymagany | Spełnienie wymogu parametru | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | NIE | TAK |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Używany pojazd spełniający wymagania polskich przepisów dotyczących wymagań dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów przewożących osoby |  |  |  |
| 2. | Rok produkcji podwozia– nie starszy niż 2009. |  |  |  |
| 3. | Silnik - Moc min. 240 KM z turbosprężarką |  |  |  |
| 4. | Rodzaj paliwa – olej napędowy. |  |  |  |
| 5. | Pojemność silnika min. 6,850 dm3 |  |  |  |
| 6. | Długość max. 8400 mm |  |  |  |
| 7. | Rozstaw osi: 4300-4350 mm |  |  |  |
| 8. | Zwis przedni: 1750-1800 mm |  |  |  |
| 9. | I Zwis tylny: 2250-2300 mm |  |  |  |
| 10. | Szerokość: 2250-2350 mm |  |  |  |
| 11. | Wysokość: 3250-3300 mm |  |  |  |
| 12. | Liczba miejsc: 35-40 |  |  |  |
| 13. | Manualna skrzynia biegów |  |  |  |
| 14. | Zawieszenie przednie i tylne na poduszkach |  |  |  |
| 15. | Ogrzewanie niezależne |  |  |  |
| 16. | Rozmiar opon min.: 265/70 R 17,5 |  |  |  |
| 17. | Norma czystości spalin min. Euro-4 |  |  |  |
| 18. | Udokumentowany przebieg max. 500 000 km |  |  |  |
| 19. | Klimatyzacja |  |  |  |
| 20. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |  |  |
| 21. | Gwarancja min. 3 miesiące |  |  |  |
| 22. | Bezwypadkowy |  |  |  |

Objaśnienia:

- Wykonawcy wypełniają kol. 4 (lub 3) poprzez odpowiedni wpis dla poszczególnych pozycji oznaczony słowem „TAK”  lub „NIE” .

- W kol. 5 wykonawcy wpisują parametry oferowanego pojazdu, posługując się opisem z kol. 2.

- W poz. 1 kol. 5 wykonawcy wpisują markę, typ, model oferowanego pojazdu.

- Wypełnioną i podpisaną Specyfikację Techniczną pismem trwałym, dołącza się do oferty.

............................             ............................................................

data                                pieczęć i podpis wykonawcy