Giżycko, 15.10.2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 1a/2019

Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Jagiellończyka w Wilkasach

zaprasza do złożenia ofert

na: Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Wilkasach, ul. Szkolna 8, 11-500 Giżycko.

- Przedmiot zamówienia:

Remont elewacji szkoły podstawowej w Wilkasach (bez ściany północnej):

- naprawa i uzupełnienie tynków ścian fundamentowych – 160 m2,

- ocieplenie ścian fundamentowych płytami styrodurowymi o grubości 5 cm – 160 m2,

- wykonanie tynku mozaikowego na ścianach fundamentowych – 160 m2,

- mycie i czyszczenie ścian zewnętrznych – 1 050 m2,

- uzupełnienie ubytków istniejącej wyprawy tynkarskiej –260 m2,

- usunięcie uszkodzonej wyprawy tynkarskiej na ścianie sali gimnastycznej od strony wschodniej – 60 m2,

- wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej (włącznie z wtopieniem siatki zbrojeniowej i innymi niezbędnymi pracami) na wschodniej ścianie sali gimnastycznej – 60 m2,

- malowanie wszystkich ścian zewnętrznych – 1 050 m2,

- wymiana opaski betonowej wokół budynku na opaskę z kostki betonowej – 60 m2,

- dokonanie napraw pokrycia dachu poprzez ułożenie pasa papy termozgrzewalnej o szerokości 1 m na zachodniej krawędzi dachu – 60 m2,

- wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy 200 mm z odprowadzeniem do istniejącej sieci – 120 mb plus przyłącza do 10 szt. rur spustowych,

- wymiana rynien – 130 m,

- wymiana rur spustowych – 36 m,

- udrożnienie kanałów wentylacyjnych w sali gimnastycznej.

2. Termin realizacji zamówienia: 15.12.2019 r.

3. Okres gwarancji: 36 miesięcy

4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: Cena

5. Sposób przygotowania ofert: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, 
w języku polskim.

Podane powyżej ilości robót są wielkościami przybliżonymi. Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin przedmiotu inwestycji przed złożeniem oferty.

Inwestor zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

6. Miejsce i termin złożenia ofert: Oferty należy złożyć do dnia 18 października 2019 roku do godz. 10 00 w sekretariacie Szkoły w sekretariacie lub przesłać faxem ((87) 428-01-17) lub e-mailem (podpisaną i zeskanowaną) na adres: sp.wilkasy@onet.eu

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Antoni Wróbel ,  tel. (87) 429-99-41, e-mail: antoni.wrobel@ugg.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkasach

/-/ Anna Duszyńska