Urządzenia:

- Urządzenia siłowni zewnętrznych: Twister, biegacz

odporne na warunki atmosferyczne, charakteryzują się długim okresem użytkowania, przeznaczone są do ćwiczeń na świeżym powietrzu.
- Urządzenia zabezpieczone są przed korozją poprzez galwanizację ogniową oraz podwójne malowanie proszkowe.
- Urządzenia wykonane są ze stali grubościennej, łożyska typu zamkniętego oraz gumowane rączki.
- Wszystkie instrukcje do ćwiczeń naniesione są na stałe metodą sitodruku.

- Kosz do segregacji odpadów, - 3 komorowy do segregacji

### Opis

### metoda malowania: proszkowa

wysokość kosza: oloło0 95cm

szerokość kosza: około 90cm

głębokość kosza: około 30cm

pojemność wsadu: około 40l, ocynkowany

materiał kosza: stal ocynkowana i malowana

komponenty kosza: blacha 1mm

- Konik

Sprężynowiec zamontowany na sprężynie o średnicy 200 mm, zabetonowanej w gruncie za pomocą ocynkowanej kotwy.

Płyty oparć i siedzisk z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporny na wilgoć i UV.

- Ławka parkowa:

Stelaż ławki wykonany jest z grubych kształtowników , proszkowanych na czarno.

Siedzisko oraz oparcie wykonane są z grubych sosnowych desek o wymiarach 45/70 mm,

Wymiary około

- - długość całkowita: 150cm

- - wysokość siedziska: 43cm

- - głębokość: 40cm

- - wysokość oparcia: 40cm

- - wymiary deski: 45/70mm

- - kolor – dąb

- Stojak na rowery

Opis:

Standardowy dwustronny stojak rowerowy  na cztery stanowiska z możliwością przymocowania do ściany lub podłoża, stojak zabezpieczony antykorozyjne po przez; ocynkowanie ogniowe lub malowanie proszkowe (do wyboru), kolor czarny pół-mat, farba "zewnętrzną" uchwyt na koło roweru rura fi25x1.5 podstawa rura fi40x1.5 wymiary około 1250x420x240, masa około 7.5kg, 4 kołki montażowe w zestawie.

- Lampa solarna

Opis: Ttryb testowy lampa zawsze włączona w przypadku wykrycia ruchu

Tryb L Pierwsze 1 godziny lampa pracuje na 100%, kolejne 3 godziny na 70%, następnie lampa świeci na 20% aż do rana

Tryb T W nocy lampa świeci na 100% przez 5 godziny, następnie na 50% do rana

Tryb U 100% przez 2h ,60% przez 2h ,potem 20% a w przypadku wykrycia ruchu 60%

Tryb M Pierwsze 1 godziny na 50%, następne 3 godziny na 100%, aż do świtu20%

### Przykładowe typy pracy. Mogą się one minimalnie różnić  w zależnosc od dostawy.

### Podstawowe parametry techniczne

- wysokość całej lampy około  4,5m

- wysokość masztu: 4m

- wysokość źródła światła LED: 4m

- źródło światła (BII): 15W- 40 diód  Bridgelux

- wymiary oprawy :725x355x280mm

- strumień świetlny: 1800-2100lm

- ściemnianie  lampy : tak

- barwa światła (biała chłodna): 5000-6000K

- trwałość źródeł światła: 50 000h

- napięcie zasilania: 12V

- pojemność akumulatorów: LiFe04  litowy 170WH/12.8V,1000cykli

- Warunki pracy:

  - temperatura -20°C ~ 60°C

  - wilgotność 10% ~ 95%

- moc modułu fotowoltaicznego: 50W

- wymiary panela około : 675x595x62 mm

- mikroprocesorowy regulator pracy lampy: tak

- Czujnik ruchu: tak zasieg 8m

- stopień ochrony: IP 67

- czas ładowania akumulatorów:

  - lato 4h

  - zima 12h

- okres autonomii systemu:1- 3dni w zależności od wyboru trybu

- kolor podstawowy: słup stalowy ocynkowany 4m l

- fundament prefabrykowany.

- Tablica informacyjno – promocyjna – wys. około 180 cm, szer. około 60 cm, konstrukcja z profil kwadratowy  ocynkowana około 4 cm x 4cm. Warstwa ocynku 0.76 µm.

- Gablota

Gablota ogłoszeniowa  wymiary około 100x80cm
Gablota ogłoszeniowa z drzwiami przesuwnymi. Wykonana z owalnych profili aluminiowych, anodowanych na srebrno z plastikowymi narożnikami. Drzwi przesuwne na rolkach mosiężnych, osadzonych w profilu, zamykane zamkiem patentowym. Podkład magnetyczny biały lub srebrny. Za dopłatą możliwa jest własna konfiguracja gabloty pod względem wymiaru i koloru. Szczegółowy opis grubość gabloty 3 cm, przestrzeń użytkowa 2 cm.

- nasadzenia:

nasadzenia krzewów – pęcherznica kalinolistna 8szt. – pojemność doniczki 2 l.