Zamawiający:

Gmina Prostki

ul. 1 Maja 44B,

19-335 Prostki.

Regon: 790671136;NIP:848-182-62-83

tel. 87 6112012, faks 87 6112079

email: sekretariat@prostki.pl

Znak sprawy:

##### RI.271.18.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# Przedmiot zamówienia

Przebudowa dróg na terenie Gminy Prostki

Część 1 - Zadanie:

„Przebudowa drogi gminnej Prostki – Ostrykół – Lipińskie Małe”

Część 2 – Zadanie:

„Przebudowa drogi gminnej Długochorzele - Glinki”

Załączniki do SIWZ:

- Formularz oferty.

- Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a  ust. 1 ustawy Pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a  ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

- Wykaz osób.

- Informacja o przynależności do grupy kapitałowej.

- Projekt umowy.

- Program funkcjonalno - użytkowy:

- „Przebudowa drogi gminnej Prostki – Ostrykół – Lipińskie Małe”.

- „Przebudowa drogi gminnej Długochorzele - Glinki”.

Zatwierdzam Wójt Gminy Prostki

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71248000-8 -  Nadzór nad projektem i dokumentacją.

45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych.

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

45233140-2 – Roboty drogowe.

45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone:

- na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień www.uzp.gov.pl w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2020 r.

- w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Prostki,

- na stronie internetowej bip.prostki.pl

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Prostki

ul. 1 Maja 44B,

19-335 Prostki.

Regon: 790671136;NIP:848-182-62-83

tel. 87 6112012, faks 87 6112079

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie                art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.               poz. 1843 ze zm.).

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.  
poz. 1843 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126),

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2453).

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1125).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie poniższych dwóch zadań w formule: „Zaprojektuj i wybuduj”

1.1 Proces inwestycyjny podczas realizacji w/w zadań będzie obejmował:

- sporządzenie mapy do celów projektowych,

- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskania dla niego wynikających 
z aktualnych przepisów wszystkich niezbędnych do realizacji procesu budowlanego: opinii, zgód, uzgodnień i właściwych pozwoleń,

- sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót,

- sporządzenie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- sporządzenie stałych organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych wraz z uzyskaniem właściwych opinii , uzgodnień i pozwoleń.

- realizację robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową,

- zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji,

- wykonawca zapewni kierownika budowy,

- zamawiający ustanowi Nadzór Inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem,

- przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

UWAGA:

Zamawiający informuje, ze posiada ostateczną decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w dwóch zadań/części. Decyzja dla części II jest w trakcie zmiany.

  - Przedmiotem zamówienia został podzielony na dwie części:

Część I - „Przebudowa drogi gminnej Prostki – Ostrykół – Lipińskie Małe”

Planowane parametry drogi

km 0+000 -1+615,00

- szerokość jezdni – 4,50 m,

- wyrównanie istniejącej jezdni masą bitumiczną AC11W grubości 4cm;

- warstwa ścieralna z masy bitumicznej AC11S grubości 5 cm.

- pobocza 0,75 m z kruszywa łamanego – mieszanka niezwiązana C50/30, 0/31,5 mm.

- Istniejące zjazdy utwardzone dostosować do projektowanej jezdni poprzez wyrównanie masą bitumiczną.

Nowe zjazdy na chodniku (kostka brukowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, warstwa z kruszywa łamanego gr. 25cm, warstwa z kruszywa naturalnego gr. 10cm).

Nowe zjazdy z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm, warstwa z kruszywa łamanego gr. 25cm, warstwa z kruszywa naturalnego gr. 10cm).

- chodnik od km 0+000 do 0+184,92 i od 1+571,327 do 1+615,00 z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego grubości 25 cm i warstwa gr. 10 cm z kruszywa naturalnego.

Chodnik o szerokości 1,5 m przyległy do jezdni ograniczony krawężnikiem 15x30 od strony jezdni i obrzeżem betonowym 8x30 cm od strony pobocza. Krawężniki i obrzeża na ławie 
z oporem. Mijanki zlokalizowane w km : 0+126,0P, 0+212,79L, 0+383,747P, 1+029,593L, 1+337,298P. Mijanki są projektowane o szerokości 0,5 m i długości 25 m, skosy 2:1. Próg zwalniający wyspowy.

km 1+647,49 – 2+134,305

- szerokość jezdni  – 5,00 m z poszerzeniami na łuku drogi (skrzyżowanie).

- od km 1+647,49 do 2+012,240 istniejący chodnik przebudować dostosowując do istniejącej geometrii i niwelety (wykorzystać istniejącą kostkę) i od 1+976,762 do 2+426,404 (nowa kostka gr.8 cm) Konstrukcja, poboczy, zjazdów i chodników jak na odcinku poprzednim.  Nawierzchnia drogi warstwa ścieralna z masy bitumicznej AC11S grubości 5 cm. Próg zwalniający, przejścia dla pieszych wymiana opraw istniejącego oświetlenia, barierki ochronne.

Zatoka autobusowa od 1+827,059. Zatoka autobusowa długości 56m. Zatoka autobusowa (kostka brukowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa zasadnicza 
z betonu cementowego B20 gr. 22cm).

km 2+134,305 – 2+426,404

- zwężenie istniejącej jezdni do 4,0 m,

- warstwa ścieralna z masy bitumicznej AC11S grubości 5 cm.

- pobocze 0,75 m z kruszywa łamanego – mieszanka niezwiązana C50/30, 0/31,5 mm.

Konstrukcja zjazdów jak na odcinku poprzednim. Próg zwalniający wymiana opraw istniejącego oświetlenia. Mijanki zlokalizowane w km : 2+256,863L.

km 2,+426,404 – 4+325,56

- szerokość jezdni – 5,5m,

- wyrównanie istniejącej jezdni masą bitumiczną AC11W grubości 4cm;

- warstwa ścieralna z masy bitumicznej AC11S grubości 5 cm.

Konstrukcja poboczy, zjazdów jak na odcinku poprzednim.

Część II - „Przebudowa drogi Długochorzele - Glinki”

Planowane parametry drogi

km 0+000 - 2+200

- szerokość jezdni – 5,50 m

- podbudowa pomocnicza kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego grubości 4 cm;

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm.

- pobocza po 2x0,75 m z kruszywa łamanego – mieszanka niezwiązana C50/30, 0/31,5 mm.

Nowe zjazdy na chodniku (kostka brukowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, warstwa z kruszywa łamanego gr. 25cm, warstwa z kruszywa naturalnego gr. 10cm).

Nowe zjazdy z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm, warstwa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, warstwa z kruszywa naturalnego gr. 10cm).

- chodnik od km 1+696,49 do 2+005,19  z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego grubości 15 cm 
i warstwa gr. 6cm z kruszywa naturalnego.  Chodnik o szerokości 1,5 m przyległy do jezdni ograniczony krawężnikiem 15x30 /od stron jezdni/ i obrzeżem betonowym 8x30 cm od strony pobocza. Krawężniki i obrzeża na ławie z oporem. W miejscowości Glinki zatoka autobusowa długości 56m z wiatą. Zatoka autobusowa (kostka brukowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 
gr. 22cm). Próg zwalniający, znaki drogowe, przejścia dla pieszych.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ (Program funkcjonalno - użytkowy). Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót 
i ilości podane w PFU są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu szczegółowej dokumentacji projektowej.

  - Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi 
i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, które znajdują się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt 
o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno 
w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

  - We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
w załącznikach do SIWZ, w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis „lub równoważne ”.

  - Zadania są dofinansowane w ramach Funduszy Dróg Samorządowych.

  - Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę:

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy:

- Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi, operatorów sprzętu a także kierownika budowy i kierowników robót.

- Sposobu dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego 
w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa 
w art. 29 ust. 3a: dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) wykonujących czynności wskazane w pkt 1) zostaną ujęte w formie wykazu 
i przekazane Zamawiającemu w terminie 10 dni od podpisania umowy. Powyższy obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę.

- Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a
 - Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku dwukrotnego nie wywiązania ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy.

- Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa                      w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa 
w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy – załącznik

nr 6 do SIWZ.

  - Zasady dotyczące podwykonawstwa:

- Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia lub części zamówienia Podwykonawcy.

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,                        o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je                      w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo podane zostały w projekcie umowy (zał. nr 6 do SIWZ).

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych Podwykonawców jak za własne.

IV.     INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA                  W ART. 67 UST. 1 PKT 6 LUB 7 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub pkt.7 ustawy Prawa zamówień publicznych.

V.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie:

- Projekt budowlany wraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych prawem opinii, uzgodnień i pozwoleń: od dnia podpisania umowy do 18 września 2020 r.

- Roboty budowlane do 20 listopada 2020 r.

Termin realizacji obejmuje zakończenie całości realizacji zamówienia tj; wykonanie dokumentacji oraz robót budowlanych.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

1.   O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

- z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia opisane w art. 24 ust. 1                     pkt. 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej                o ile wynika to z odrębnych przepisów;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

- zdolności technicznej lub zawodowej.

2. W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                           z odrębnych przepisów Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.  W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.  W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że;

4.1 dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane dla kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które wydane zostały na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wspólnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych                             w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272),

5.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej zostaną spełnione, jeżeli jeden z Wykonawców lub Podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunki określone powyżej w SIWZ.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte                        w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale VII niniejszej SIWZ według formuły: spełnia – nie spełnia.

6. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                                  w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - dokument należy dołączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

Zaleca się, aby zobowiązanie zawierało informacje dotyczące:

-   zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu   zamówienia,

-   zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

- informację czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega                             w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22                   ustawy Prawa zamówień publicznych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca                        w terminie określonym przez Zamawiającego:

  - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

  - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA :

1. Dokumenty składane do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert:

1.1  Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

1.2  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  – (Załącznik nr 2 do SIWZ);

1.3  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – (Załącznik nr 3 do SIWZ);

  - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o Podwykonawcach                                 w oświadczeniu, o którym mowa powyżej w ppkt. 1.3.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy prawo zamówień publicznych (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Dokumenty składane po otwarciu ofert samodzielnie przez Wykonawcę:

2.1 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie                                    o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Załącznik nr 5 do SIWZ).

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26                           ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

3.1 W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału                             w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

  - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 - (załącznik  nr 4 do SIWZ).

  - W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca do wykazu załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tych zasobów, wystawione przez podmiot udostępniający. Zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału.

Zobowiązanie winno zawierać:

    - nazwę podmiotu udostępniającego,

    - nazwę podmiotu przyjmującego,

    - okres jakiego dotyczy (czas) udostępnienie,

    - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu 
(np. doświadczenie, osoby, sprzęt),

    - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę (np. konsultacja, analiza, szkolenia, doradztwo, czynny udział
 – podwykonawstwo, oddelegowanie osób),

    - charakter stosunku Wykonawcy z podmiotem udostępniającym 
(np. umowa cywilnoprawna, umowa o pracę),

    - zakres udziału innego podmiotu (np. jaki zakres zamówienia, jaka część zamówienia, jaki rodzaj usług).

3.2  Wykonawca mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – (załącznik nr 2 do SIWZ).

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – (załącznik nr 3 do SIWZ).

- W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału                   w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia                       i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - (załącznik  nr 4 do SIWZ).

3.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum)

a.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia                     z postępowania) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się                         o zamówienie (art. 25a ust. 6).

b. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                                   o udzielenie zamówienia złożona oferta musi spełniać następujące wymagania:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złożyć jako wspólne dla nich wszystkich lub każdy z nich odrębnie dokumenty wymienione                   w dziale VII pkt 1 ppkt. 1.2.

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć samodzielnie – dokumenty wymienione w dziale VII pkt 1 ppkt. 1.3.

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                          o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy                w sprawie  zamówienia publicznego oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania  Wykonawców  w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) W formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) w części dotyczącej wskazania Wykonawcy i dotyczących go danych (m.in. danych adresowych) – należy wpisać wszystkich Wykonawców i wszystkie dotyczące ich dane (m.in. dane adresowe).

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące każdego z tych Wykonawców winne być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy, chyba że Wykonawca ten ustanowił do tych czynności pełnomocnika.

4. Pozostałe informacje

4.1 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

4.2 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa                w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia                                        i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1 zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych).

4.3. Oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 1 powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

4.4 Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia (w wyznaczonym terminie) wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

4.5 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i  bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału                 w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa                   w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

4.6   Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, a następnie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy do złożenia dowodów.

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę                     i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody,                   o których mowa w pkt 1.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                              Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

- Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 87 424 13 51) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123) – adres e-mail: slawomir.slonawski@prostki.pl

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez każdą ze stron drogą elektroniczną powinny mieć postać wiadomości wraz z załącznikiem,          tj. skanem oryginału dokumentu podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania.

- Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność                             z oryginałem.

- W sytuacji kiedy Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty bądź informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.   Udzielanie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ:

Wykonawca może zwrócić się na piśmie lub faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego, z prośbą o udzielenie wyjaśnień związanych z treścią SIWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek                        o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,                 w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,                 o którym mowa w pkt. 5 powyżej.

8. Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.bip.prostki.pl na której udostępniana jest SIWZ.

9. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej www.bip.prostki.pl na której udostępniana jest SIWZ.

11. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i w swojej siedzibie. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz na stronie internetowej www.bip.prostki.pl.

.

IX. WMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

  - Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

Dla części nr 1 -  20 000.00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).

Dla części nr 2 – 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).

  - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

  - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu - wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Urząd Gminy Prostki,  ul. 1 Maja 44b, 19-335 Prostki,  Bank Spółdzielczy Ełk O/Prostki konto nr: 29 93310004 0030 0305 7300 0003 z dopiskiem: „Wadium przetargowe - Przebudowa dróg na terenie Gminy Prostki” Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
 – kredytowej a także gwarancjach bankowych - wadium wnoszone                      w poręczeniach lub gwarancjach bankowych: niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji udzielonej przez bank (oświadczenie), zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo bankowe, zawierającej: termin obowiązywania dokumentu do końca okresu związania ofertą na kwotę gwarantowaną ustaloną w rozdziale IX pkt. 1 SIWZ, informację, że udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Gminy Prostki dotyczące przetargu:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Prostki

Część 1 - Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Prostki – Ostrykół – Lipińskie Małe”

Część 2 – Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Długochorzele - Glinki”

oraz zobowiązanie banku do wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy – oryginał gwarancji, poręczenia należy złożyć wraz z ofertą przed upływem terminu składnia ofert.

  - gwarancjach ubezpieczeniowych - wadium wnoszone w gwarancjach ubezpieczeniowych: niezbędnym jest przedłożenie pisemnej bezwarunkowej gwarancji udzielonej przez firmę ubezpieczeniową (oświadczenie) zawierającej: termin obowiązywania gwarancji do końca okresu związania ofertą na kwotę gwarantowaną ustaloną w rozdziale IX pkt.1 SIWZ, informację, że udzielona gwarancja stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Gminy Prostki dotyczące przetargu:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Prostki

Część 1 - Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Prostki – Ostrykół – Lipińskie Małe”

Część 2 – Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Długochorzele - Glinki”

oraz zobowiązanie firmy ubezpieczeniowej do wypłaty kwoty wadium 
w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy - oryginał gwarancji należy złożyć wraz z ofertą przed upływem terminu składnia ofert.

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 r. poz. 310 ze zm.) - wadium wnoszone 
w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: niezbędnym jest złożenie przez poręczyciela oświadczenia pisemnego wobec wierzyciela (Urzędu Gminy Prostki), zawierającego: termin obowiązywania poręczenia do końca okresu związania ofertą na kwotę gwarantowaną ustaloną w rozdziale IX pkt.1 SIWZ, informację, że udzielone poręczenie stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Gminy Prostki dotyczące przetargu:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Prostki

Część 1 - Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Prostki – Ostrykół – Lipińskie Małe”

Część 2 – Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Długochorzele - Glinki”

oraz zobowiązanie poręczyciela wypłaty kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy - oryginał poręczenia należy złożyć wraz 
z ofertą przed upływem terminu składnia ofert.

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający zwraca wadium na wniosek Wykonawcy zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 I 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa         w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwie 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2.  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.  Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.

2.  Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty                               i oświadczenia napisane w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski).

4. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek                       i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.

5.   Oferta winna zawierać:

a) wypełniony formularz „ofertowy”  (wg załącznika 1 do SIWZ),

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ:

- oświadczenie składane na podstawie art. 25a  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  dotyczące spełnienia warunków udziału                       w postępowaniu - (Załącznik nr  2 do SIWZ).

- oświadczenie składane na podstawie art. 25a  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia                         z postępowania - (Załącznik nr 3 do  SIWZ).

6.  Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka) przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego Pełnomocnika.

7.  W przypadku gdy ofertę podpisuje Pełnomocnik – stosowne pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność                                 z oryginałem przez notariusza.

8.  Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.  Oferty nie spełniające wszystkich wymogów wymienionych w niniejszej Specyfikacji będą odrzucone lub spowodują wykluczenie Wykonawcy.

10. Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach: zewnętrznej                       i wewnętrznej. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

„Oferta przetargowa na:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Prostki

Część 1 - Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Prostki – Ostrykół – Lipińskie Małe”

Część 2 – Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Długochorzele - Glinki”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT  27 maja 2020 r.

Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie                   o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu do składania ofert.

12. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

13. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się                                    z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia ( według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANE”.

14.   Koperty oznaczone napisem „WYCOFANE” będą otwierane w pierwszej kolejności         i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.

15. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

16. W przypadku zastrzeżenia w ofercie jawności elementów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, ofertę należy sporządzić w formie dwóch części, jedną                              z informacjami jawnymi, a drugą z informacjami niejawnymi.

17.  Formularz ofertowy  stanowiący odpowiednio załączniki nr 1 do SIWZ oraz wszystkie pozostałe załączniki  muszą być sporządzone zgodnie z treścią załączonych wzorów.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.  Ofertę należy złożyć na adres: Sekretariat Urzędu Gminy, 19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B, pokój 106 w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 27.05.2020 r. do 
godz. 11:00.

2. Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez Zamawiającego.

W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich, Zamawiający uznaje za termin złożenia oferty – termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu w siedzibie Zamawiającego – Sala Konferencyjna/Ślubów, 19-335 Prostki, ul. 1 Maja 44B, w dniu                         27.05.2020 r. o godz. 11:10.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający niezwłocznie przekaże informacje, które podaje się podczas otwarcia ofert.

7. Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

9.   Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:

- Kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

- Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

10.   Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Wykonawca nie może w szczególności zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. informacji ujawnionych przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert: nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy,                       a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

      - Należy podać cenę łączną (z podatkiem VAT)  za realizację przedmiotu zamówienia określonego w dziale III SIWZ, z wyszczególnionym podatkiem VAT. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe.

      - Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające z warunków zamówienia.

      - Cena oferty winna zawierać również ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących  mieć wpływ na koszty.

Zawierać ona winna ponadto następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, oraz inne koszty wynikające z niniejszych warunków zamówienia w tym uzgodnień i opinii.

      - Cena ofertowa winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

      - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług                w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający                     w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów                   i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiajacego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, dostaw lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość, bez kwoty podatku. Brak w/w informacji od Wykonawcy Zamawiajacy potraktuje jako deklarację, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA  MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

XV. POPRAWIANIE W OFERCIE OMYŁEK

Zamawiający poprawi  w ofercie następujące omyłki:

1)    oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,  niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XVI.   OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓBU OCENY OFERT.

Część 1 - Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Prostki – Ostrykół – Lipińskie Małe”

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

    - Cena – znaczenie kryterium – 60%

    - Okres gwarancji - znaczenie kryterium – 40%

Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

1)  w kryterium  „Cena”

najniższa cena  brutto spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów  =  ----------------------------------------------------------- x 60% x 100 pkt

cena  brutto badanej oferty

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)

2) w kryterium „okres gwarancji”

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium „Okres gwarancji” -  40.

Uwaga – zaproponowany minimalny termin gwarancji wynosi co najmniej 3 lata                       w przypadku zaproponowania krótszego terminu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

Punkty w kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane w następujący sposób:

Okres gwarancji: 3 lata - 10 pkt;

Okres gwarancji: 4 lata - 20 pkt;

Okres gwarancji: 5 lat  -  30 pkt;

Okres gwarancji: 6 lat  -  40 pkt;

Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji w minimalnym okresie wymaganym przez Zamawiającego (3 lata).

Liczba punktów (Lp) przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru

Lp = C + G

Gdzie

Lp – Łączna liczba punktów przyznanych ofercie,

C – Liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „cena”,

G – Liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „gwarancja”,

Ocena końcowa każdej oferty zostanie obliczona, jako suma punktów uzyskanych                                     w   poszczególnych  kryteriach oceny ofert.

- Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

- W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej liczby punktów postępowanie wygrywa oferta o najniższej cenie.

- Zamawiający za zgodą Wykonawcy  poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach, o których mowa w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca składa wyjaśnienia na piśmie, dopuszczalne jest przesłanie treści wyjaśnienia faksem lub pocztą elektroniczną.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców , którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę Wykonawcy, którego ofertę wybrano, adres siedziby Wykonawcy oraz punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- uzasadnienie wyboru,

- nazwy i adresy innych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz                           z oceną punktową,

- Wykonawcach wykluczonych, podając uzasadnienie prawne i faktyczne,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie prawne                    i faktyczne,

- terminie, po upływie którego może być zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na swojej stronie    internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Część 2 – Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Długochorzele - Glinki”

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

    - Cena – znaczenie kryterium – 60%

    - Okres gwarancji - znaczenie kryterium – 40%

Punkty zostaną obliczone wg wzoru:

1)  w kryterium  „Cena”

najniższa cena  brutto spośród badanych ofert

ilość uzyskanych punktów  =  ----------------------------------------------------------- x 60% x 100 pkt

cena  brutto badanej oferty

(wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)

2) w kryterium „okres gwarancji”

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium „Okres gwarancji” -  40.

Uwaga – zaproponowany minimalny termin gwarancji wynosi co najmniej 3 lata                       w przypadku zaproponowania krótszego terminu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

Punkty w kryterium „Okres gwarancji” zostaną przyznane w następujący sposób:

Okres gwarancji: 3 lata - 10 pkt;

Okres gwarancji: 4 lata - 20 pkt;

Okres gwarancji: 5 lat  -  30 pkt;

Okres gwarancji: 6 lat  -  40 pkt;

Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji w minimalnym okresie wymaganym przez Zamawiającego (3 lata).

Liczba punktów (Lp) przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie 
wg poniższego wzoru

Lp = C + G

Gdzie

Lp – Łączna liczba punktów przyznanych ofercie,

C – Liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „cena”,

G – Liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „gwarancja”,

Ocena końcowa każdej oferty zostanie obliczona, jako suma punktów uzyskanych                                     w   poszczególnych  kryteriach oceny ofert.

- Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą ilość punktów.

- W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej liczby punktów postępowanie wygrywa oferta o najniższej cenie.

- Zamawiający za zgodą Wykonawcy  poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach, o których mowa w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca składa wyjaśnienia na piśmie, dopuszczalne jest przesłanie treści wyjaśnienia faksem lub pocztą elektroniczną.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców , którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę Wykonawcy, którego ofertę wybrano, adres siedziby Wykonawcy oraz punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- uzasadnienie wyboru,

- nazwy i adresy innych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz                           z oceną punktową,

- Wykonawcach wykluczonych, podając uzasadnienie prawne i faktyczne,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie prawne                    i faktyczne,

- terminie, po upływie którego może być zawarta umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na swojej stronie    internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.               o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 r. poz. 359) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 29 93310004 0030 0305 7300 0003. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w pokoju nr 13 w Urzędzie gminy  w Prostkach u Skarbnika Gminy do dnia podpisania umowy. Wykonawca ma obowiązek wnieść 100% kwoty zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. Kwota wniesionego zabezpieczenia w wysokości 70% zostanie zwrócona  w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część (30%) zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Po upływie terminu na wniesienie odwołania Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy.

2. Termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, lub pocztą elektroniczna albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób tj. w formie pisemnej –                     z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, 
tj.: Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do Zamawiającego uprawnień budowlanych (dla osób wskazanych w Wykazie – Załącznik nr 4), aktualnego zaświadczenia o przynależności tych osób do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz kosztorysu ofertowego.

Jeżeli wykonawca nie dostarczy powyższych dokumentów Zamawiający potraktuje to jako uchylanie  się Wykonawcy od podpisania umowy na warunkach określonych                       w ofercie i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert na podstawie art. 94 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się                     o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy                        w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

1.   Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

2.  Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy                   w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,                              w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,                       z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- Zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących w szczególności:

  - zmiana urzędowej stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

  - wprowadzenie w życie po dniu podpisania umowy regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany umowy.

- Przewiduje się zmiany postanowień umowy, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian będzie wynikać z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności:

  - terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana ta spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np. koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, okolicznościami zaistniałymi 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy takimi jak warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie zamówień dodatkowych itp.

  - sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana  może być okolicznościami zaistniałymi            w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

  - oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,

  - zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom,

  - innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy                           i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona.

3. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) sukcesja Wykonawcy tj. nabycie wszelkich praw i obowiązków w związku                                  z następstwem prawnym,

2)   zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

3)   zmiany danych  teleadresowych,

4)   zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami,

5. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy,  a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180               ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.                        poz. 1843 ze zm.), przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- określenie warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

XXI  POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

- Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust 3a. – sposób dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca  w terminie dziesięciu dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać,

- Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego w przypadku braku dofinansowania przedmiotu umowy 
z powodu nie otrzymania środków, o które Zamawiający ubiega się 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

XXII. OPIS CZĘŚCI  ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT  CZĘŚCIOWYCH

Zamówienie zostało podzielone na 2 części (zadania).

- Część 1 - Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Prostki – Ostrykół – Lipińskie Małe”.

- Część 2 – Zadanie:  „Przebudowa drogi gminnej Długochorzele - Glinki”.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na całość zamówienia (część 1 
+ część 2) lub ofert na wybrane części zamówienia.

XXIII. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Prostki – Urząd 
w Prostkach z siedzibą ul. , ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych tel. 87 6112012, faks 87 6112079

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                                           w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym określonym ustawą Prawo zamówień Publicznych,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

__________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

###### Załącznik  nr  1 do SIWZ

……………………………………………

( oznaczenie Wykonawcy)

# FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Prostki

Część 1 - Zadanie:

„Przebudowa drogi gminnej Prostki – Ostrykół – Lipińskie Małe”

Część 2 – Zadanie:

„Przebudowa drogi gminnej Długochorzele - Glinki”

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

# 1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa …………………………………………………………………………………………..

Siedziba …………………………………………………………………………………………

Nr telefonu ……………………………………………………………………………………...

Nr faksu …………………………………………………………………………………………

adres e-mail: …………………………………………………………………………………….

nr NIP …………………………………………………………………………………………...

nr REGON ………………………………………………………………………………………

nr konta …………………………………………………………………………………………

# 2. Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Prostki

ul. 1 Maja 44B,

19-335 Prostki.

Regon: 790671136;NIP:848-182-62-83

tel. 87 6112012, faks 87 6112079

email: sekretariat@prostki.pl

Strona internetowa: www.bip.prostki.pl

# 3. Zobowiązania Wykonawcy:

1) Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn.

Przebudowa dróg na terenie Gminy Prostki

Część 1 - Zadanie:

„Przebudowa drogi gminnej Prostki – Ostrykół – Lipińskie Małe”

Część 2 – Zadanie:

„Przebudowa drogi gminnej Długochorzele - Glinki”

składam niniejszą ofertę dla;

Części nr 1 - Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej Prostki – Ostrykół – Lipińskie Małe”

i oferuję  realizację  przedmiotu  zamówienia zgodnie z  wymogami SIWZ: za  cenę ofertową  brutto …………..………………………….……zł.

(słownie złotych:……………………………………………………………………………………….).

Powyższa cena zawiera wliczony podatek VAT obowiązujący na dzień składania ofert.

Na  wykonane  roboty udzielę …………… lat gwarancji. Oświadczamy, że termin rękojmi biegnie równolegle z okresem gwarancji (podać ilość w pełnych latach tj. 3,4,5,6 – w przypadku braku określenia przyjmuje się, że wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji).

Części nr 2 - Zadania: „Przebudowa drogi gminnej Długochorzele - Glinki”

i oferuję  realizację  przedmiotu  zamówienia zgodnie z  wymogami SIWZ: za  cenę ofertową  brutto …………..………………………….……zł.

(słownie złotych:……………………………………………………………………………………….).

Powyższa cena zawiera wliczony podatek VAT obowiązujący na dzień składania ofert.

Na  wykonane  roboty udzielę …………… lat gwarancji. Oświadczamy, że termin rękojmi biegnie równolegle z okresem gwarancji (podać ilość w pełnych latach tj. 3,4,5,6 – 
w przypadku braku określenia przyjmuje się, że wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji).

3)  Zamówienie wykonam w terminie do 20 listopada 2020 r.

4)  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

5) Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia                i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6) Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia                        oraz przygotowania i złożenia oferty.

7)  Oświadczam, że akceptuję warunki płatności za wykonane roboty:  płatność końcowa po wykonaniu przedmiotu umowy.

……………………………………….

(podpis/parafka uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

8) Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum *

9)  Oświadczam, iż jestem przedsiębiorstwem (zaznaczyć właściwe)

□ małym

□ średnim

□ dużym

10) Informuję, że:*

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;*

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego                   w odniesieniu do następujących towarów/ usług……………………………………………….. (w zależności od przedmiotu zamówienia)*

Wartość towaru/ usługi (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca   obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ….................. zł netto*

11) Informuję, iż  nie  powierzę  do wykonania podwykonawcom żadnej części niniejszego zamówienia. *

Informuję, iż następujące części niniejszego zamówienia powierzę do wykonania  podwykonawcom. *

| Lp. | Części zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć Podwykonawcy | Nazwy (firm) Podwykonawców, na których zasoby powołuję się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

12) Zwolnienia wadium proszę dokonać na numer konta …………………………………….

(dotyczy wadium wnoszonego w formie pieniężnej)

13) Oświadczam, że informacje zawarte na stronach ………………. oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

# 14) Załącznikami stanowiącymi integralną część naszej oferty są:

................................................................................................

15) Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym : ………………………………………

numer telefonu :	…………………………………………………………..

numer faksu :	……………………………………………………………..

e-mail : 		……………………………………………………………..

Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych                od nr........ do nr ......

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

…....…………………………………….

(podpis wykonawcy lub uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

data ………………………

* niepotrzebne skreślić

** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

###### Załącznik  nr  2 do SIWZ

Zamawiający:

Gmina Prostki

ul. 1 Maja 44B,

19-335 Prostki

Wykonawca:

……………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Przebudowa dróg na terenie Gminy Prostki

Część 1 - Zadanie:

„Przebudowa drogi gminnej Prostki – Ostrykół – Lipińskie Małe”

Część 2 – Zadanie:

„Przebudowa drogi gminnej Długochorzele - Glinki”

prowadzonego przez Gminę Prostki, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego                w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym  w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w SIWZ

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu – sekcja III.1)  i Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dział VII.

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

###### Załącznik  nr  3 do SIWZ

Zamawiający:

Gmina Prostki

ul. 1 Maja 44B,

19-335 Prostki

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn;

Przebudowa dróg na terenie Gminy Prostki

Część 1 - Zadanie:

„Przebudowa drogi gminnej Prostki – Ostrykół – Lipińskie Małe”

Część 2 – Zadanie:

„Przebudowa drogi gminnej Długochorzele - Glinki”

prowadzonego przez Gminę Prostki, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 
12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku                   z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

###### Załącznik  nr  4 do SIWZ

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Prostki

Część 1 - Zadanie:

„Przebudowa drogi gminnej Prostki – Ostrykół – Lipińskie Małe”

Część 2 – Zadanie:

„Przebudowa drogi gminnej Długochorzele - Glinki”

przedkładam wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

| Stanowisko/ Nazwisko i imię | Wykształcenie | Doświadczenie | Posiadane uprawnienia budowlane Nr rodzaj | Osoby będące w dyspozycji Wykonawcy /oddane do dyspozycji przez inny podmiot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierownik budowy ………………….. |  |  |  | Własne/oddane do dyspozycji * |
|  |  |  |  | Własne/oddane do dyspozycji * |
|  |  |  |  | Własne/oddane do dyspozycji * |
|  |  |  |  | Własne/oddane do dyspozycji * |
|  |  |  |  | Własne/oddane do dyspozycji * |

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, z których wynikać będzie spełnienie warunków, o których mowa w rozdz. VI pkt 4 ppkt 4.1 SIWZ.

data ………………………

……………………………………………….

(podpis Wykonawcy lub uprawnionego

###### przedstawiciela Wykonawcy)

* niewłaściwe skreślić

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

# NIP, REGON:

Numer tel./faks:

###### Załącznik  nr  5 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE

o przynależności do grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

Przebudowa dróg na terenie Gminy Prostki

Część 1 - Zadanie:

„Przebudowa drogi gminnej Prostki – Ostrykół – Lipińskie Małe”

Część 2 – Zadanie:

„Przebudowa drogi gminnej Długochorzele - Glinki”

na podstawie ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, oświadczam/y, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

..................................	........................................................

miejscowość, data		(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
w imieniu wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA  NR ………….

zawarta w dniu …………. w Prostkach

pomiędzy:

Gminą Prostki z siedzibą przy ul. 1 Maja 44B, 19-335 Prostki, NIP:  848-182-62-83,  reprezentowaną przez:

Rafała Wilczewskiego – Wójta Gminy Prostki

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Prostki – Moniki Mikielskiej

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a:

reprezentowane przez:

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

zwanymi łącznie w dalszej części umowy Stronami.

Przedmiot umowy

§1

- Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego znak: RI.271.18.2020.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: Przebudowa dróg na terenie Gminy Prostki

Część 1 - Zadanie:

„Przebudowa drogi gminnej Prostki – Ostrykół – Lipińskie Małe”

Część 2 – Zadanie:

„Przebudowa drogi gminnej Długochorzele - Glinki”

- Zamówienie stanowiące przedmiot umowy udziela się w wyniku wyłonienia najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia                         29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj; Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.).

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych związanych 
z  przebudową dróg na terenie Gminy Prostki zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych  
w ofercie z dnia ................ stanowiącej załącznik nr ............ do umowy.

- Zakres robót obejmuje: przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Prostki

5.1 Część I - „Przebudowa drogi gminnej Prostki – Ostrykół – Lipińskie Małe”

Planowane parametry drogi

km 0+000 -1+615,00

- szerokość jezdni – 4,50 m,

- wyrównanie istniejącej jezdni masą bitumiczną AC11W grubości 4cm;

- warstwa ścieralna z masy bitumicznej AC11S grubości 5 cm.

- pobocza 0,75 m z kruszywa łamanego – mieszanka niezwiązana C50/30, 0/31,5 mm.

- Istniejące zjazdy utwardzone dostosować do projektowanej jezdni poprzez wyrównanie masą bitumiczną.

Nowe zjazdy na chodniku (kostka brukowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, warstwa z kruszywa łamanego gr. 25cm, warstwa z kruszywa naturalnego gr. 10cm).

Nowe zjazdy z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm, warstwa z kruszywa łamanego gr. 25cm, warstwa z kruszywa naturalnego gr. 10cm).

- chodnik od km 0+000 do 0+184,92 i od 1+571,327 do 1+615,00 z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego grubości 25 cm i warstwa gr. 10 cm z kruszywa naturalnego.

Chodnik o szerokości 1,5 m przyległy do jezdni ograniczony krawężnikiem 15x30 od strony jezdni i obrzeżem betonowym 8x30 cm od strony pobocza. Krawężniki i obrzeża na ławie 
z oporem. Mijanki zlokalizowane w km : 0+126,0P, 0+212,79L, 0+383,747P, 1+029,593L, 1+337,298P. Mijanki są projektowane o szerokości 0,5 m i długości 25 m, skosy 2:1. Próg zwalniający wyspowy.

km 1+647,49 – 2+134,305

- szerokość jezdni  – 5,00 m z poszerzeniami na łuku drogi (skrzyżowanie).

- od km 1+647,49 do 2+012,240 istniejący chodnik przebudować dostosowując do istniejącej geometrii i niwelety (wykorzystać istniejącą kostkę) i od 1+976,762 do 2+426,404 (nowa kostka gr.8 cm) Konstrukcja, poboczy, zjazdów i chodników jak na odcinku poprzednim.  Nawierzchnia drogi warstwa ścieralna z masy bitumicznej AC11S grubości 5 cm. Próg zwalniający, przejścia dla pieszych wymiana opraw istniejącego oświetlenia, barierki ochronne.

Zatoka autobusowa od 1+827,059. Zatoka autobusowa długości 56m. Zatoka autobusowa (kostka brukowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa zasadnicza 
z betonu cementowego B20 gr. 22cm).

km 2+134,305 – 2+426,404

- zwężenie istniejącej jezdni do 4,0 m,

- warstwa ścieralna z masy bitumicznej AC11S grubości 5 cm.

- pobocze 0,75 m z kruszywa łamanego – mieszanka niezwiązana C50/30, 0/31,5 mm.

Konstrukcja zjazdów jak na odcinku poprzednim. Próg zwalniający wymiana opraw istniejącego oświetlenia. Mijanki zlokalizowane w km : 2+256,863L.

km 2,+426,404 – 4+325,56

- szerokość jezdni – 5,5m,

- wyrównanie istniejącej jezdni masą bitumiczną AC11W grubości 4cm;

- warstwa ścieralna z masy bitumicznej AC11S grubości 5 cm.

Konstrukcja poboczy, zjazdów jak na odcinku poprzednim.

5.2 Część II - „Przebudowa drogi gminnej Długochorzele - Glinki”

Planowane parametry drogi

km 0+000 - 2+200

- szerokość jezdni – 5,50 m

- podbudowa pomocnicza kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego grubości 4 cm;

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm.

- pobocza po 2x0,75 m z kruszywa łamanego – mieszanka niezwiązana C50/30, 0/31,5 mm.

Nowe zjazdy na chodniku (kostka brukowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, warstwa z kruszywa łamanego gr. 25cm, warstwa z kruszywa naturalnego gr. 10cm).

Nowe zjazdy z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 5cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm, warstwa z kruszywa łamanego gr. 20 cm, warstwa z kruszywa naturalnego gr. 10cm).

- chodnik od km 1+696,49 do 2+005,19  z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa łamanego grubości 15 cm i warstwa gr. 6cm z kruszywa naturalnego.  Chodnik o szerokości 1,5 m przyległy do jezdni ograniczony krawężnikiem 15x30 /od stron jezdni/ i obrzeżem betonowym 8x30 cm od strony pobocza. Krawężniki i obrzeża na ławie z oporem. W miejscowości Glinki zatoka autobusowa długości 56m z wiatą. Zatoka autobusowa (kostka brukowa gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 gr. 22cm). Próg zwalniający, znaki drogowe, przejścia dla pieszych.

- Proces inwestycyjny podczas realizacji w/w zadań będzie obejmował:

- sporządzenie mapy do celów projektowych,

- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskania dla niego wynikających 
z aktualnych przepisów wszystkich niezbędnych do realizacji procesu budowlanego: opinii, zgód, uzgodnień i właściwych pozwoleń,

- sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót,

- sporządzenie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich,

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- sporządzenie stałych organizacji ruchu i tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych wraz z uzyskaniem właściwych opinii , uzgodnień i pozwoleń.

- realizację robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową,

- zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji,

- wykonawca zapewni kierownika budowy,

- zamawiający ustanowi Nadzór Inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem,

- przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

- Szczegółowy zakres robót opisany został w SIWZ w tym w Programach funkcjonalno – użytkowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie                                   z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

#### Terminy realizacji umowy

#### §2

  - Strony ustalają następujące termin realizacji Umowy:

- wykonanie projektu budowlanego wraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych prawem opinii, uzgodnień i pozwoleń: od dnia podpisania umowy do 21 sierpnia 2020 r.

- wykonanie robót budowlanych do 20 listopada 2020 r.

  - Termin realizacji obejmuje zakończenie całości realizacji zamówienia tj; wykonanie dokumentacji oraz robót budowlanych.

#### Wynagrodzenie

#### §3

- Wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy ustalone na podstawie złożonej oferty Wykonawcy wynosi:

Zadanie nr 1 „Przebudowa drogi gminnej Prostki – Ostrykół – Lipińskie Małe”

Cena ryczałtowa brutto: .......................................... zł.,

Słownie złotych...................................................................................................

w tym podatek VAT …….. % naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w wysokości ………………..

Zadanie 2 „Przebudowa drogi gminnej Długochorzele - Glinki”

Cena ryczałtowa brutto: .......................................... zł.,

Słownie złotych..................................................................................................

w tym podatek VAT …….. % naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w wysokości ………………...

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Zamawiający przewiduje odbiory częściowe.

- Zapłata za ostatni element wykonanych robót i ostateczne rozliczenie zadania nastąpi fakturą końcową po protokolarnym, bezusterkowym odbiorze końcowym lub protokolarnym ustaleniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

- Faktura winna być wystawiona na: Nabywca Gmina Prostki ul. 1 Maja 44b, 19-335 Prostki, NIP: 848-182- 62-83, Odbiorca Urząd Gminy Prostki, ul. 1 Maja 44b, 19-335 Prostki.

- Należność będzie uregulowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na prawidłowo wystawionej fakturze, przelewem w terminie do 30 dni po otrzymaniu faktury przez Zamawiającego.

- Płatność wynikająca z umowy zostanie opłacona przy użyciu metody płatności podzielonej (SPLIT PAYMENT).

- W przypadku, gdy Wykonawca powierza Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu umowy, przy ich rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia:

- Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności faktury końcowej należnego mu wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom, za roboty stanowiące przedmiot odbioru końcowego. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo za dany okres rozliczeniowy. Dowodami takimi są: kopie faktur Podwykonawców oraz oświadczenia Podwykonawców i wydruki bankowe potwierdzające dokonanie przelewów podpisane przez Podwykonawców potwierdzające faktyczne ich wykonanie. Nie dostarczenie ww. dowodów traktowane będzie jako uchylanie się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
i uruchamia procedury przewidziane niniejszą umową;

- W przypadku uchylenia się Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, wezwie Wykonawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących powodów wstrzymania zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
z wyznaczeniem mu 7-dniowego terminu na ich złożenie;

- W przypadku złożenia wyjaśnień, o których mowa w pkt 2), podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy;

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie (bez odsetek), jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność, 
a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w pkt 2) i 3) wyjaśnień w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy;

- Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Jeżeli konieczność wykonania tych robót wystąpi z winy Wykonawcy, to nie przysługuje mu prawo do otrzymania wynagrodzenia za wykonanie robót dodatkowych, natomiast w innych przypadkach roboty będą wykonywane za dodatkowym wynagrodzeniem.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót budowlanych nie objętych przedmiotem zamówienia, niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo budowy lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, za wykonanie tych robót Wykonawca będzie mógł ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie.

- W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 8 dopuszcza się zmianę wynagrodzenia. W takim przypadku Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej robót z uwzględnieniem cen 
z kosztorysu ofertowego lub przy braku w kosztorysie ofertowym odpowiednich wycen, cen nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud obowiązujących w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.

Podwykonawstwo

#### §4

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy części zamówienia.

- Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty stanowiące przedmiot niniejszej Umowy:………………………………………………………………………………
a Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót stanowiących przedmiot niniejszej Umowy:………………………………………………………………………………

- Jeżeli Wykonawca powierzy Podwykonawcy wykonanie części zamówienia w trakcie realizacji robót, na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi oświadczenie 
o braku podstaw do wykluczenia Podwykonawcy.

- W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

- Przepisy ust. 3 i 4 Zamawiający zastosuje wobec dalszych Podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy (lub dalszym Podwykonawcom) może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy podwykonawstwa zaakceptowanej przez Zamawiającego.

- Umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Zawarta umowa podwykonawstwa nie może zawierać postanowień niezgodnych 
z treścią zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu umowy.

- Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom nie może przekraczać 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej roboty budowlanej z tym, że termin płatności wynagrodzenia powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający nie wymaga przedłożenia zawartych umów podwykonawstwa, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości niższej niż 0,5 % wartości (brutto) umowy między Zamawiającym a generalnym Wykonawcą.

- Przy realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawców zastosowanie mają przepisy art. 6471 kodeksu cywilnego.

- Ponadto umowa z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, musi zawierać następujące postanowienia:

- zakres powierzanych Podwykonawcy robót budowlanych, których wykonanie stanowi podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, wysokość wynagrodzenia za powierzone prace oraz spójne z treścią niniejszej umowy postanowienia w zakresie terminów rozliczeń;

- zobowiązanie Wykonawcy do przyjęcia faktur Podwykonawców za wykonane 
i odebrane przez niego roboty - w terminie do 7 dni od zakończenia robót;

- zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia Zamawiającemu – wraz z własną fakturą
 - kopii faktur Podwykonawców, o których mowa w ust. 7 lit. b) - w terminie 7 dni od ich otrzymania;

- zasady odbiorów robót wykonywanych przez Podwykonawcę ze wskazaniem, że odbiór dokonywany przez Wykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem Zamawiającego;

- postanowienia spójne z niniejszą umową w szczególności w zakresie terminów wykonania robót objętych umową podwykonawczą, okresów odpowiedzialności za wady wykonywanych przez Podwykonawcę robót budowlanych, a także innych obowiązków w stosunku do okresów wynikających z umowy;

- postanowienia dotyczące płatności wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury;

- postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec Podwykonawcy robót;

- postanowienia zakazujące Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego;

- postanowienia zakazujące Podwykonawcy podzlecania wykonania robót budowlanych i związanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego.

- Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

- uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego;

- skutkujących zatrzymaniem należnego Podwykonawcom wynagrodzenia w części lub całości do czasu odbioru robót przez Zamawiającego;

- potrącaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej i należności z tytułu generalnego wykonawstwa, w tym kosztów organizacji i utrzymania budowy;

- dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiających rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy;

- dotyczących realizacji robót budowlanych z terminem dłuższym niż przewidywany niniejszą umową dla tych robót.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i wynagrodzeniem Podwykonawcy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.

- Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł brutto.

- Na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień odnośnie zakresu robót aktualnie wykonywanych przez Podwykonawców i zakresu rozliczeń finansowych z nimi.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu, oświadczeń Podwykonawcy o stanie rozliczeń Wykonawcy 
z Podwykonawcą oraz dostarczenie przed terminem zapłaty dla Wykonawcy oświadczenia Podwykonawcy o dokonaniu zapłaty na jego rzecz.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 
w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.

- W razie niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy do czasu zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy.

- Umowy z Podwykonawcami nie zwalniają Wykonawcy z żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności wynikającej z niniejszej umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za zaniedbania i uchybienia dokonane przez Podwykonawców jest taka sama jakby tych zaniedbań lub uchybień dopuścił się Wykonawca.

- Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w niniejszej umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści wynikających z tych zobowiązań.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy toczących się w związku z realizacją umowy.

- Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych Podwykonawców.

Obowiązki stron

§ 5

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania terenu budowy,

- przeprowadzania kontroli wykonywanych robót,

- wskazywania Wykonawcy ewentualnych usterek stwierdzonych w czasie przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji umowy,

- przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy,

- odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

- terminowego dokonywania płatności za wykonane i odebrane prace.

- Do obowiązków Wykonawcy należy :

- Zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym niniejszej umowie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, Polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

- Protokolarne przejęcie terenu budowy.

- Ponoszenie odpowiedzialności od dnia protokolarnego przekazania terenu robót za organizację swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Ponoszenie odpowiedzialności od dnia protokolarnego przekazania terenu robót za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

- Niezwłoczne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz 
z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru.

- Zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia 
w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.

- Wykonanie następujących czynności:

- poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

- zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń 
w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

- odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

- uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego,

- demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne.

- Wykonawca wyznacza osobę wskazaną w § 6 ust.2 do utrzymywania kontaktu z Zamawiającym oraz sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy. We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym.

- Wykonawca jest zobowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonywaniu umowy.

- Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne zachowanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy.

- Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren budowy osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą
 – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.

- Wbudowane materiały muszą odpowiadać, co do jakości wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą
 - Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać i na każde żądanie Zamawiającego okazać, 
w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni niezbędne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót oraz do sprawdzenia ciężarów i użytych materiałów, badania te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo budowy lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania. Roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu konieczności, wycenie wartości robót wykonanej zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 9 i uzyskaniu od Zamawiającego zlecenia wykonania robót.

Przedstawiciele stron

§ 6

- Przedstawicielami Zamawiającego podczas realizacji umowy będą: Sławomir Słonawski i Roman Nowakowski - Urząd Gminy Prostki.

- Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy będzie sprawował:……………………

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym dostępu do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Zamawiający może powierzyć część swoich uprawnień innej osobie lub dokonać zmiany osoby wymienionej w ust.1, o czym winien powiadomić Wykonawcę 
z wyprzedzeniem 7 dniowym. Zmiana ta nie wymaga aneksu niniejszej umowy.

- Wykonawca nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wskazanego 
w Ofercie Wykonawcy bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca musi z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób personelu z przyczyn, które nie są zależne od Wykonawcy, w szczególności ustania stosunku prawnego łączącego ich z Wykonawcą lub utraty uprawnień.

### §7

              - 1.  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wszystkich materiałów przed wbudowaniem dokumenty uprawniające wprowadzenie ich do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 266 z późn.zm.), w tym m.in. deklarację zgodności lub ważny certyfikat zgodności z normami lub ważną aprobatę techniczną.

              - 2.  Wykonawca obowiązany jest do uzyskania każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego na zastosowanie danego materiału, wyrobu w formie karty akceptacji materiału.

#### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

#### §8

- Wykonawca wnosi nie później niż w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, tj;………………. zł (słownie złotych:………………………………………………………….)

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: ……………………………..

- Zabezpieczenie służyć będzie do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie ma w istocie zapewnić, że Wykonawca gwarantuje jakość robót przewidzianych do wykonania w ramach umowy oraz zobowiązuje się usunąć wszelkie wady lub szkody, które ujawnią się w okresie rękojmi, a które to wady lub szkody Zamawiający uzna jako wynikłe z działania lub zaniedbania Wykonawcy zgodnie z warunkami umowy.

- Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji winno zawierać:

  - oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, występującego jako główny dłużnik Zamawiającego w imieniu Wykonawcy, o zapłacie kwoty poręczonej lub gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie wykonania, bezspornie (nieodwołalnie i bezwarunkowo) po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego;

  - postanowienie, iż żadna zmiana czy uzupełnienie lub inna modyfikacja warunków umowy, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie tej umowy lub dokumentów przetargowych nie uwalniają poręczyciela lub gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji;

  - oświadczenie, że poręczyciel lub gwarant zrzeka się obowiązku notyfikacji o takiej zmianie uzupełnieniu czy modyfikacji.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy po należytym i zgodnym z umową wykonaniu przedmiotu umowy w następujący sposób:

  - 70% zabezpieczenia po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy potwierdzonym protokołem odbioru końcowego w ciągu 30 dni, licząc od daty wskazanej w w/w protokole.

  - 30% zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku nienależytego i niezgodnego z umową wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego 
i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonany przedmiot umowy.

§ 9

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

- Stosowanie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zmówienia (tj. osoby oddelegowane do wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców), których zakres został przez Zamawiającego określony w SIWZ, i których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy, będą zatrudnione na umowę o pracę.

- Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu danych osób, o których mowa w §9 ust. 1 (imię 
i nazwisko oraz stanowisko pracy) w formie wykazu.

- W przypadku zmiany osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wykazu, o którym mowa §9 ust. 2, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu następuje poprzez złożenie przez Wykonawcę nowego wykazu zawierającego aktualne dane dotyczące osób, o których mowa                 powyżej. Zmiana wykazu nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonania zamówienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę. Osoby oddelegowane do wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, Podwykonawców  i dalszych Podwykonawców są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy, Zamawiający wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu:

  - Nie złożenia w przewidzianym terminie wykazu, o którym mowa 
w §9 ust. 2 - w wysokości 2.000,00 zł (kara może być nakładana po raz kolejny, jeżeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony Zamawiającego nadal nie przedkłada wykazu);

  - Nie złożenia w przewidzianym terminie nowego wykazu, o którym mowa 
w §9 ust. 3 - w wysokości 2.000,00 zł (kara może być nakładana po raz kolejny, jeżeli Wykonawca mimo wezwania strony Zamawiającego nadal nie przedkłada wykazu);

  - Oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §9 ust. 1 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę -  w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek kara może być nakładana po raz kolejny 
w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie jest zatrudniona na umowę o prace);

  - Oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §9 ust. 1 osób niewymienionych w wykazie, o którym mowa w §9 ust. 2 lub 
ust. 3 - w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas następnej kontroli stwierdzi, że nadal nie jest ona wymieniona 
w wykazie o którym mowa w ust. 2 lub ust. 3);

  - Nie wydania przez kierownika budowy w wypadku określonym 
w §9 ust. 4 zakazu wykonywania przez osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia - w wysokości 500,00 zł;

  - Nie złożenia przez Wykonawcę w wypadku określonym §9 ust. 4 pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia 
i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego - w wysokości 500,00 zł.

- W przypadku powtórnego zaistnienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych 
w §9 ust. 5 pkt 1-6, Zamawiającemu, niezależnie od prawa naliczenie kary umownej, przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

#### Gwarancja  i rękojmia

#### §10

1   Wykonawca na wykonane przez siebie roboty udziela gwarancji na okres...… miesięcy.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

- Strony ustalają okres rękojmi na 3 miesiące ponad okres gwarancji.

- W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

- Wypłata, o której mowa w ust. 4, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- Gwarancja i rękojmia obejmuje wady materiałów oraz wady w robociźnie. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie do 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w innym technicznie możliwym terminie uzgodnionym przez Strony po przedstawieniu stosownego uzasadnienia przez Wykonawcę.

- Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo w stosunku do rzeczy/elementu prac stanowiących przedmiot naprawy i innych elementów integralnie z nimi związanych. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu w stosunku do rzeczy/elementu prac stanowiących przedmiot naprawy i innych elementów integralnie z nimi związanych 
o czas, w którym wada była usuwana.

- Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.

- Terminy usuwania wad w okresie gwarancyjnym dla poszczególnych robót nie mogą być dłuższe niż 7 dni licząc od daty protokolarnego ich stwierdzenia. Termin ten może zostać wydłużony, jeżeli istnieją techniczne lub formalne powody uniemożliwiające dotrzymanie tego terminu, jednak o czas nie dłuższy, niż czas występowania tych powodów.

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądzie gwarancyjnym 
w terminie, jaki wyznaczy Zamawiający w celu stwierdzenia ewentualnego występowania wad.

- W wyniku przeglądu sporządzony zostanie protokół, w którym spisane zostaną czynności i spostrzeżenia jakie wystąpiły podczas przeglądu z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na usunięcie przez Wykonawcę wad w okresie rękojmi lub gwarancji.

- W przypadku, gdy skutecznie zawiadomiony o przeglądzie gwarancyjnym Wykonawca nie przystąpi do przeglądu, to Zamawiającemu przysługuje prawo sporządzenia protokołu jednostronnego przy czym ustalenia tego protokołu będą miały taką samą ważność, jak protokół sporządzony z udziałem umawiających się Stron umowy.

#### Kary umowne

#### §11

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony mogą domagać się zapłaty kar umownych płatnych w terminie 7 dni od wezwania w następujących przypadkach 
i wysokości:

  - Zamawiającemu przysługują kary:

    - Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia, wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

    - Za wprowadzenie przez Wykonawcę Podwykonawcy na plac budowy bez zgody Zamawiającego w wysokości 10.000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 PLN).

    - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 1% wartości brutto umowy, wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,  za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady.

    - Za rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

    - W razie odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od Umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto Umowy, wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

    - Za brak zapłaty lub nieterminowe zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 1.000,00 złotych za każdy dzień opóźnienia,

    - Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - w wysokości 10.000,00 złotych za każdą stwierdzoną nieprawidłowość,

    - Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - w wysokości 10.000,00 złotych za każdą stwierdzoną nieprawidłowość.

    - Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
- w wysokości 10.000,00 złotych za każdą stwierdzoną nieprawidłowość.

    - Za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w § 9 umowy osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby).

- Kary, o których mowa w ppkt. 1.1. będą potrącane w pierwszej kolejności z należności za faktury, a w sytuacji, gdy wysokość kar umownych przekroczy wartości należności za faktury Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

#### Odbiór robót

#### §12

- Zamawiający przewiduje odbiory częściowe. Odbiory częściowe zostaną dokonane 
w terminie 14 dni od daty zgłoszenie przez Wykonawcę.

- Ostatecznym odbiorem jest odbiór końcowy. Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonany w całości przedmiot niniejszej umowy.

- Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu,

- Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.).

- Odbiór końcowy robót budowlanych zorganizowany będzie przez Zamawiającego, 
o czym Wykonawca powiadomiony zostanie na piśmie w terminie do 14 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do prawidłowości ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru wykonanych robót.

- Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, o ile roboty zostaną odebrane bez wad i usterek. W przypadku wystąpienia wad i ustarek datą zakończenia umowy będzie data powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru po usunięciu wad i usterek o ile doprowadzi to do ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady Strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

§13

Odbiorom będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym, że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 5 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę.

#### Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy

#### §14

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub jeśli roboty nie są wykonywane z należytą starannością lub nie rokują ich ukończenia w terminie,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić nie później niż 
w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty lub inne obowiązki przewidziane niniejszą umową 
w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją techniczną lub wskazaniami Zamawiającego – w terminie po upływie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru - w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie 
z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy 
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

#### Zmiany w umowie

#### §15

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić pisemnie, za zgodą obu stron.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów 
w niżej wymienionych przypadkach:

- Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy mogą nastąpić, gdy:

- zaistnieją warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót,

- zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależnie od stron, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, niezawinione przez żadną ze Stron, których skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. 
W szczególności za siłę wyższą będzie się uważać działania sił przyrody takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki, skażenia, wirusy itp.

- zaistnieją zdarzenia niemożliwe do przewidzenia (np. opóźnienie 
w wydawaniu właściwych decyzji, pozwoleń, uzgodnień opinii, niemożliwość uzgodnienia dokumentacji z właściwymi instytucjami, urzędami, właścicielami mediów).

- Zmiany osób funkcyjnych odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy mogą nastąpić w przypadku:

- zmiany osób realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach, spełniające warunki udziału w postępowaniu;

- zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, 
a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym warunki udziału w postępowaniu.

- Pozostałe okoliczności mogące skutkować możliwością zmiany umowy:

- zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;

- zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;

- wystąpienie dodatkowych robót budowlanych.

#### Postanowienia końcowe

#### §16

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

- Na wypadek sporu między Stronami, właściwy miejscowo do jego rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy co do miejsca siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

§ 17

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

- oferta wykonawcy,

- program funkcjonalno – użytkowy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                     WYKONAWCA: