Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia

Oferowane towary muszą posiadać wszystkie prawnie wymagane atesty, dopuszczenia
i certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej. Dostawca dostarczy wraz
z towarem kopie ww. dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem.
Sprzęt należy dostarczyć do siedziby zmawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie
ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew

Uwaga
Zadanie jest współfinansowane ze środków województwa mazowieckiego w ramach programu OSP-2019.

Aparat powietrzny z maską nadciśnieniową, butlą kompozytową 6,8l/300 bar, 2,8 kg zgodny z normą EN 137-2006; EN 136 oraz sygnalizatorem bezruchu z pomiar temperatury (6 sztuk).

Szafa do suszenia węży (1 sztuka)
- rozmiar: 2400x650x2000
- zasilanie: 230V moc: 1,1/3,0 kW / 7,9 A
- wydajność wentylatora: 1170 mVh
- temperatura powietrza: 10-60°C
- waga: 162 kg.
Piła ratownicza (1 sztuka)
- Moc kW/KM – 4,4/6
- Pojemność skokowa cm³ – 76,5
- Ciężar kg – 7,2,
- Poziom mocy akustycznej dB - 117
- Poziom ciśnienia akustycznego dB - 105
- Wartość drgań strona lewa / prawa m/s² - 5,8/5,3
- Podziałka piły łańcuchowej - 3/8 "
Drabina dwuprzęsłowa (1 sztuka)
    - 2-przęsłowa,
    - 3-osobowa drabina ratownicza
    - Szerokość transport.: 560 mm
    - Wysokość transport.: 144 mm
    - Min. długość: (m) 5,7 m
    - Max. długość: (m) 10.05 m
    - Masa (kg): 35 kg +14.8 kg
    - drążki podporowe
Motopompa pływajaca (1 sztuka)
- Maks. wydajność- 1200 dm3/min
- Wydajność nominalna (przy 2 barach) -400 dm3/min
- Maks. zasięg rzutu wody - 30 m
- Wysokość podnoszenia - do 30 m słupa wody
- Nasada tłoczona - 75 Min. głębokość ssania - 30 mm
- Silnik - Moc (3600 obr./min) - 6,3 kW
- Zużycie paliwa - 1,3 l/h Pojemność zbiornika - 5,2 l
- Czas pracy na pełnym zbiorniku - 4 godz.
- Ciężar motopompy - 30 kg
- Wymiary gabarytowe - 770 x 385 x 630 mm.

Najaśnica akumulatorowa (2 sztuki)
- Do 6000 lumenów,maksymalnie 24 godzin pracy,
- Inteligentne sterowanie (umożliwia ustawienie różnych poziomów oświetlenia)
- Oblicza i wyświetla aktualny stan naładowania oraz pozostały czas pracy baterii i pozwala użytkownikowi wybrać żądaną intensywność światła i czas świecenia
- Bezobsługowe tablica LED z 50000h średniej długości życia
- Wbudowany Peli Tough & Test Teleskopowy masz (do 180 cm), i 340 stopni obrotu Wiele pozycji rozmieszczenia
- Wygodny pasek na ramię Waga 14,5kg
- Żywotność akumulatora to 500 ładowań od zera i 1000 ładowań od połowy poziomu naładowania.
- IP54
- Wymiary 16,5×50,8×28,6 cm

Zestaw hydrauliki (1 sztuka)
- Agregat hydrauliczny (Silnik 4-suwowy o mocy 2,22 kW Jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi Wbudowana funkcja TURBO Ciśnienie robocze 70 Mpa Wydajność niskie-wysokie ciśnienie 2 x 3 – 2 x 0,7 l/min Wydajność TURBO niskie-wysokie ciśnienie 1 x 5,8 – 1 x 1,35 l/min
- Pojemność użytkowa oleju hydraulicznego 3 l Waga 23,9 kg)
- Nożyce hydrauliczne (Siła cięcia 1101 kN, 112 ton Min. rozwarcie ostrzy 200 mm Ciśnienie robocze 70 Mpa Technologia wykonania ostrzy: ostrza kute Waga 18,7 kg)
- Rozpieracz ramieniowy (Min. siła rozpierania 63 kN Max. siła rozpierania 600 kN, 61 ton Rozwarcie ramion 815 mm Ciśnienie robocze 70 MPaWaga 19,5 kg
- Cylinder rozpierający (rozpieracz kolumnowy) (Siłownik 1-stopniowy Skok tłoka 700 mm
Siła tłoka 124kN Długość w stanie rozłożonym 1600 mm Waga 23,6 kg
- Pojedyncze zwijadło SHR wraz z wężem przedłużającym 20 m
- Zestaw wymiennych końcówek do cylindrów rozpierających
- Zestaw 6 pokrowców z magnesem na słupki
- Zabezpieczenie AirBag kierowcy
- Osłona zabezpieczająca poszkodowanego
- Zestaw 2 podpór aluminiowych
- Wspornik progowy
- Zestaw łańcuchów
- Zestaw podkładów i klinów
- Piła ręczna do cięcia szyb klejonych
- Wybijak do szyb hartowanych
- Nóż do pasów bezpieczeństwa

- Mata narzędziowa
Motopompa szlamowa (1640 l/min) - (1 sztuka)
- Wysokość podnoszenia 26 m,
- Wydajność 1640 l/min,
- Wysokość ssania 8 m,
- Maksymalna średnica zanieczyszczeń 31 mm,
- Waga 78 kg,
- Długość 735 mm,
- Szerokość 535 mm,
- Wysokość 565 mm,
- Moc znamionowa 7,1 kW,
- Moc maksymalna 9,5 kW
Kamera termowizyjna (1 sztuka)
- Detektor o rozdzielczości 320x240
- Obudowa wodoszczelna IP67 wyposażona w szybkę GorillaGlassKąt widzenia 32st
- Zakres temperatur od -20 do 550 stopni
- Odświeżanie >15Hz
- Wbudowana latarka LED 300lm
- Wyświetlacz kolorowy 2,4''
- Czułość >70mK
- Pamięć wbudowana 4GB
- Bateria pozwala na pracę min. 3,5h
- kilka opcji koloryzacji,
- filtrowania od 7,5 do 14 mikronów
Termowentylator oddymiajacy (1 sztuka)
- Wydajność wg AMCA 240	34.000 m3/h
- Wymiary sze x wys x głęb	59x80x52 cm
- Zastosowany napęd poprzez pasek klinowy
- Średnica wirnika	59 cm
- Obroty silnika	2800 obr/min
- Waga	48 kg

Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1. Skład wyposażenia zgodny z najnowszymi "Zasadami organizacji ratownictwa medycznego w KSRG" z lipca 2013r. (1 sztuka)
W skład zestawu wchodzą:
- Torba PSP R1
- Zestaw Szyn Kramera (w osobnej torbie)
- Deska ortopedyczna